脉冲电子围栏主机常见故障如何排查及维修

电子产品使用一段时间，都会出现元器件的衰减造成这样或者那样的故障现象，电子围栏也不例外，安装/使用时间一长，难免会出现一系列的故障，就像我当初说的，电子围栏做不好以后维护成本比红外对射的成本要高，如电子围栏主机、电子围栏合金丝前端、报警通讯线路故障等，那出现这些故障现象该如何解决呢？

脉冲电子围栏工作原理：

脉冲发生器（主机）通电后发射端口向前端围栏发出脉冲电压，时间间隔大约1.5秒发射1次，脉冲在围栏上停留的时间大约0.1秒，前端围栏上形成回路后把脉冲回到主机的接收端口，此端口接收反馈回来的脉冲信号；同时主机还会探测两个发射端之间的电阻值。如果前端围栏遭到破坏造成断路或短路，脉冲主机的接收端口接收不到脉冲信号或两个发射端之间的电阻太小，主机都会发出报警。我们知道哦啊了他的工作原理才知道怎么来检查，

故障现象1：监控中心主机一直报警。

监控中心主机一直报警，我们要知道是电子围栏的问题还是报警通讯主机的问题，首先检查对应的电子围栏防区是不是处于报警状态，来确定是电子围栏部分出问题了还是报警通讯这部分的问题。

故障现象2：脉冲电子围栏主机状态灯显示不正常。

有些电子围栏主机上有，开路、短路、触网灯，可以对照灯亮来判断故障问题，有部分厂家的主机显示根本就不是那么回事，所以我们要用万用表测试各个回路的通断情况，看有没有短路、开路的现象,来确认是什么问题造成的。有的文章上说检测对地阻值，这个太专业，现在的电子围栏安装都不可能达到理论上的要求，所以我们最好是看合金丝有没有对金属等有接地打火的现象，因为安装不稳定，大风等都会造成电子围栏合金丝链接部位松动，接头处风雨造成氧化接触不好。电子围栏系统4线盒6线的较多，我们可以用万用表测试回路是不是通的，相邻的两个回路是不是有短路，如果测得回路是断开的，可能是前端的合金丝断了或者合金丝接头处有氧化物，测得两条相邻的线是短路的可能是合金丝有接触到金属。

本人只有工地的经验，没有写字的水平，请各位谅解，谢谢！

技术支持电话：18221976505