风源环保空调使用说明书

*开关*  开关机前，先打开/关闭空气开关，再打开/关闭环保空调控制器.再启动其他功能健.（以免强行关机对电机造成损伤）.

*通风*  此健打开，风机运行，车间开始形成通风换气状态.

*制冷*  此健打开，水泵开始抽水，空调处于制冷状态，待水泵把水抽到湿帘上，此时通风制冷都处于开启状态，5分钟车间开始降温.

*清洗*  此健打开，水箱内的长时间积水，内的污渍虫子会自动排到室外，然后等清洗三分钟完毕后，再关掉清洗健，进水阀会自动补水，二分钟后，水箱内会存满新鲜的水.

注意事项：

一．提前30分钟关掉制冷：

下班前30分种，先关制冷健，待30分种后再关通风健，目的是把空调机内的湿帘风干，不会在晚上或未开机的状态下滋养虫子的生长，如果长时间有虫子生长的话，会有害于员工的身心健康，给其工作和生活带来不便，为了您的身心健康，请你每天必做一次.

二．3-5天清洗一次水箱

经过外部过滤网过滤后，小的粉尘会被吸进水帘，此时粉尘被堵在水帘上，经过水帘从上往下流水，把粉尘流入水箱，进来的空气是洁净的，健康的，凉爽的。（注3-5天清洗一次水箱，把污水排出水箱，进来干净的水，有利于员工的身心健康）

三．3-4个月清洗一次主机外的过滤网

由于室外空气有微量的灰尘，经过空调的外部过滤网过滤，大的粉尘虫子，过滤在网外，要一个月至二个月清洗一次（据现场的室外空气情况而定），有利空气的大量流通，风量增大，效果更佳.

以上为环保空调正常操作使用和注意事项:

东莞市大朗风源通风设备厂

电话：0769-33297319

传真：0769-23094115

移动电话：13925738117

E-mail:dongguanfy@163.com

网址：http://www.fy-kt.com

地址：广东省东莞市大朗镇宏育路62A