很庆幸为您推荐：平湖喷砂机、手动箱式喷砂机、喷砂罐、惠捷喷砂机设备生产厂家。

简介：1；本机型应用范围最为广泛； 
　　1；本机型的工作主机、除尘箱有机结合为一体，操作简单易学； 
　　2；使用砂料类别：金刚砂、棕刚玉、白刚玉、玻璃珠、树脂砂、碳化硅等等。 
　　特点：1、设计新颖，操作方便，节省占地面积，消除环境污染； 
　　      2、加工效能好，能源消耗低； 
　　      3、自动回砂，降低磨料消耗； 
　　      4、主要部件采用优质进口件，使用寿命长。

Hj-9070B干喷砂机设计方案

1、          方案慨述

本公司是一家专业从事表面处理及相关非标产品研究开发、设计、制造、销售、技术服务于一体的现代化企业，先后为国内外许多知名大型企业和国家级重点企业提供表面处理设备。

曲靖喷砂机、百色喷砂机、平湖喷砂机、箱式喷砂机、喷砂罐、惠捷喷砂机设备生产厂家。

2、          设备名称：Hj-9070B

数量：1台

设备外形尺寸：            1250mm长900mm宽1650mm高

设备工作室内尺寸：        700mm长*900mm宽*800mm高

除尘风机：                0.37KW  220V  50HZ

照明：                    18w日光灯1只

枪的数量：                1只（铝合金带钨钢喷嘴）

外壳：                    2.2mm冷轧钢板焊接制成

透视窗：                  1个镜框

下砂斗：                  1个

脚踏开关：                1个

工作台开孔：              2个、共1双手套

门：测面开门                 400mm高*700mm宽

空气压力因大于:             5bar(kg/cm2)（空压机是需方设备1立方左右]

工作室内最大载重量：       95公斤

总功率：                    0.38KW左右

总重量:                      0.36吨

3、用途：

本机适用于针对贵公司产品的喷砂加工要求，设计的专用喷砂设备，消除外表的污垢，划痕及其他杂物，使表面达到亚光状态，同样可以用于其他的锻铸件、焊接件、热处理件、冲压歼击机加工件、电子件的外表除锈、去氧化皮表面光亮及获得均匀的喷砂面和增加表面附着力或用于喷涂、电镀、油漆前的预处理工序。

4、      机器安装

喷砂机应安装在地夹带坚实的地面上，不需要地脚螺栓。

深圳市惠捷自动化喷砂设备有限公司

销售经理:李姚

手机号码: 188 7591 5020

电话号码:0755-28496660

电话号码：0755-36896633

传真号码: 0755-28496660

Q Q号码:872359965    邮编：518111

电子邮箱: hjjx99@163.com

官方网址:

公司地址:深圳市龙岗区平湖镇鹅公岭东深公路230号