桥梁桩基超声波检测管是市场上唯一专门应用于超声波检测的可靠系统。是利用冷硬钢管专业成型后，【钳压式声测管、螺旋式声测管、法兰式声测管】等方
式进行连接，在混凝土浇注时有可靠的防渗效果。
超声波管成品通常包括已成型标准长度为6M的钢管和一种连接方式接头连接。可以预留一个通道使探测头可以直达桩基底部。
高强双密封钳压式声测管在承口端端部设计了两个凸槽，凸槽内配有密封圈，安装时将本产品的插口端插入承口端10cm，然后用专用声测管液压钳同时对两个凸槽进行挤压，被挤压部位的管材受力后收缩变形，两个凸槽之间的外层管材深陷入内层管材，从而有效实现了本产品的可靠连接；同时橡胶材质的密封圈在受挤压后变形贴服在两层管材之间，起到了极为良好的双保险密封作用。声测管价格 
钳压式声测管产品优点：
一、用专用液压钳连接、不需工地以外的准备工作、路桥声测管不需任何设备、简便快捷（比传统的方法快5倍）、容易固定于钢筋笼架、不受恶劣天气的影响
二、可能根据现场要求自行配长，无损耗。桥梁桩基声测管
三、本产品与市场同类产品相比，抗拉力更高，达到3.8吨以上（一般其它产品抗拉力为0.3吨左右）。
四、专业设计、出厂前100%质量监控、工地检测方便声测管。
五、节省成本、节省准备时间、不需技工、节省损耗、不受场地限制。
六、快捷、可随时提供标准管、24小时内进入工地。
七、安全、不需在工地进行焊接工作。 

钳压式声测管的安装要求
1、基桩检测与声测管的埋设布置应符合JTG／TF81-01的规定。
2、声测管的底部应采用焊接盲盖或钢板来保证密封不漏浆。
3、声测管可直接固定在钢筋笼内侧上，固定点的间距一般不超过2m，其中声测管底端和接头部位宜设固定点，对于无钢筋笼的部位，声测管可用钢筋支架固定。固定方式可采用焊接或绑扎，当采用焊接时，应避免烧穿声测管或在管内壁形成焊瘤，影响声测管的通直。
4、钢筋笼放入桩孔时应防止扭曲，声测管一般随钢筋笼分段安装，每埋设一节均应向声测管内加注清水。声测管安装完毕后应将上口加盖或加塞封闭，以免浇灌混凝土时落入异物，致使孔道堵塞。
5、声测管埋设深度应在灌注桩的底部以上50mm-150mm，声测管的上端应高于灌注桩顶面300mm～500mm，同一根桩的声测管外露高度宜相同。
6、在灌注基桩水下混凝土之前，应检查声测管内的水位，如管内的水不满，则应补充灌满。
7、若声测管需截断，宜用切割机切断，切割后应对管口进行打磨消除内外毛刺，不宜以电焊烧断。
8、焊接钢筋时，应避免焊液流溅到声测管管体上或接头上。
螺旋式声测管
一特点：操作便捷，密封性极好，抗拉力极强、抗扭矩力极强、抗振动、不渗漏、不变形、不堵管。
二 安装及使用方法：1最下节钢筋笼声测管的安装：把A管（底管带堵头）放在地上检查密封圈是否完好，然后将B管插入A管，直到插到A管底部为止，然后把螺旋紧固即可。接好后把声测管放入钢筋笼内，按规定尺寸紧固在钢筋笼的主筋上，对于无钢筋笼的部位，声测管可用钢筋支架固定或加固三根主钢筋，捆绑距离不得大于两米。
方管矩管联系人： 沈经理电话: 18833760560   手机：18031718928
大口径厚壁方管、矩形管、镀锌方管、改拔方矩管 、 Q345B方矩管、50*100方管、河北沧州生产（直缝、无缝），规格：200*80mm, 30 x30—800x800mm壁厚3㎜—25㎜等,材质：Q235B、Q345B、D,20钢、16锰 、不锈钢等。主要用于机械制造、钢结构、造船、锅炉等。公司拥有500*500 、600*600大截面方矩形管冷弯型钢机组辊弯、辊挤成型生产线，弯曲、矫直、切断和抛光设备,可以对成型后的钢管进行深加工.大口径、厚壁方矩管，声测管是我们的主打产品，填补了国内外部分空白。我公司以：品种多、高精度、质量好，交货快的宗旨服务于新老客户。
方矩管口径：F10*10----100*100---300*300---600*600mm 200mm*80mm，壁厚0.5mm-25mm 长度：5m-12.5m
可执行标准：GB/T6728-2002,GT/T3094-2000,JG178-2005,ASTM A500 。
材质：Q195-Q235,Q345,20#,合金钢，ST37-2,ST52-3,S235,S355etc
产品包装：喷漆；涂油；打包。方管、矩管。
应用领域：广泛应用于机械制造、冶金工业、汽车工业、铁路、公路护栏、集装箱骨架、家具用管、大棚用方管、装饰以及钢结构领域汽车大梁用方管、矩管等。



方管(Square Steel Tube)
GB/T3094-2000、6728-2002 or ASTM A500 or EN10219 材质：Q235、Q345、20#、合金
30*30*3mm_100*100*16mm 150*150*(5-20mm) 250*250*(5-25mm)
180*180*(5-18mm) 280*280*(5-25mm) 320*320*(5-25mm)
200*200*（5-20mm） 300*300*(5-25mm) 350*350*(5-25mm)
220*220*(5-20mm) 400*400*(5-25mm) 600*600*(5-25mm)

矩形管(Rectagular Steel Tube)
GB/T3094-2000、6728-2002 or ASTM A500 or EN10219 材质：Q235、Q345、20#、合金
30*40*3mm_80*200*12mm 300*180*(5-20mm) 300*200*(5-25mm)
250*150*（5-20mm） 300*200*(5-25mm) 350*150*(5-20mm)
300*150*(5-20mm) 350*250*(5-25mm) 350*300*(5-25mm)
300*200*(5-25mm) 400*150*(5-25mm) 400*200*(5-25mm)
400*250*(5*25mm) 450*250*(5-25mm) 500*200*(5-25mm)
430*350*(5-25mm) 500*300*(5-25mm) 600*400*(5-25mm)
可按客户要求订做非标方矩管、700*700-800*800双焊缝生产工艺方矩管。


无缝管、热轧无缝管产品：外径φ5mm-824mm,壁厚0.8-60mm 长度：4m-12m
可执行标准：GB/T8162-1999,GB/T8163-1999,GB/3087-1999, ASTM A106，ASTM A53，ASTM A335,API SPEC 5L，API SPEC 5CT,DIN17175，DIN17100或技术协38*3 45*3.5 48*5 57*5 60*4 89*4.5-8 95*6 102*6 108*4.5-6 114*4.5 127*6 133*6-10 140*6-10 159*6-16 168*8 168*10 168*12 203*6 203*10 219*6 219*7 219*8 219*10 219*12 219*14 219*16 273*8 273*9 273*10 273*12 273*14 273*16 299*10 299*12 325*8 325*10 
材质：10#-45#，Q345B(16Mn)及合金材质，A,B级钢,X42-X70,K55,J55, N80,L80,C90,C95,P110,Q125
产品包装：喷漆；涂油；防腐保温；坡口或平口；管端保护；打包。
产品应用：产品广泛应用于石油，建筑结构与装饰，机械加工，地质煤炭，化工，电力，航空，船舶 锅炉、烟囱等