表三   验收组意见

验收组验收意见: 2017年9 月20日，犍为县环保局主持召开了犍为双云屠宰场“犍为双云屠宰场迁建项目”环境保护竣工验收会，参加会议的单位有犍为县环保局、犍为县农业局、建设单位犍为双云屠宰场，会议组成验收组（名单附后），验收组在听取企业汇报、现场检查、查阅有关资料的基础上，形成以下验收意见： 一、 项目验收资料齐全、详实、真实可靠，符合验收要求。 二、该项目为搬迁项目，从犍为县舞云乡街道搬迁至犍为县舞云乡双桥村2组，项目占地3800平方米，总投资270万元，其中环保投资60万元。项目建设内容为新建生产车间、办公及仓储区及其他附属辅助设施。建成年屠宰生猪1.5万头生产线。犍为县农业局于2017年4月18日以“犍农发[2017]24号”对该项目建设选址进行了批复；犍为县环保局于2017年6月23日以“犍环审发[2017]19号”审批了该项目环境影响报告表。 三、环保执行情况 项目建设期间严格执行环保“三同时”制度。1、废水：本项目按照“清污分流、雨污分流”的原则建设有站区排水系统，雨水直接进入雨水管网，排入地表水体；冷却水循环使用，无外排现象；本项目建设有污水处理站，生产及生活污水经“均化（水解酸化）、生物降解（序列间歇式活性污泥法，SBR）、二沉”工艺处理后达标排放。2、废气：屠宰臭气，采用车间通风，排气系统中安装除臭剂处理方式；锅炉采用生物燃料燃烧后经排气筒排放。3、噪声：选用先进的设备，采取设备隔音、减震等措施4、固体废物：生产固废分别进行妥善处理；生活垃圾统一收集交环卫部门处置。固体废弃物综合利用处置。 四、验收监测情况 犍为县环境监察执法大队依法规范了排污口，2017年8月经乐山金标环境监测中心有限公司监测，项目主要污染物浓度均满足1、废水：《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3（一级标准）相关标准限值要求；2、噪声：《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类标准。 五、总量控制指标：大气污染物：SO2：0.008t/a；NOx：0.05t/a；烟尘：0.02t/a。水污染物：CODcr：0.75t/a;氨氮：0.14t/a；总磷：0.005 t/a。 六、企业建立有环保机构，配备了专职环保人员1名，建立了环保管理制度，定期委托有资质的环境监测站进行监测，符合环境管理要求。 七、结论 验收组认为该项目在建设过程中执行了建设项目环保“三同时”制度，各项污染防治措施达到环境影响报告表及批复要求，符合验收条件，同意该项目的环保设施竣工验收。 八、意见和建议： 1、希望企业进一步建立健全各项环保管理规章制度，严格科学管理；加强各项环保设施的维护和保养，建立污染物运行台帐，确保污染物的稳定达标排放； 2、希望企业进一步健全环保事故应急处理预案，一旦设施出现故障，立即停止生产，所有废水进入应急事故处理池，严禁外排，进一步增设锅炉废气防治措施，待条件成熟时实施改天然气锅炉。 组长：

表五

负责验收的环境行政主管部门验收意见： 犍环验［2017］ 41 号 同意验收组意见。 犍为双云屠宰场“犍为双云屠宰场迁建项目”环保审查、审批手续完备，环保设施及措施已按环评要求建成和落实，环保管理符合要求，所测污染物达到标准要求，符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收。 建设单位应加强环保设施的管理及维护，加强专业人员的培训工作，保证运行效率和处理效果的可靠性，并做好运行管理台帐；严格监控地下水水质的变化趋势；不断完善并认真落实风险事故应急预案，防止发生环境污染事故。 （公章） 经办人（签字）： 2017 年 9月 30 日