# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1500万件汽车注塑零件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滨海奕凯塑业有限公司 |
| 法人代表 | ** | 联系人 | ** |
| 通讯地址 | 盐城市滨海县城世纪大道北侧阜东路西侧创业大厦401-4室 |
| 联系电话 | ** | 传真 | / | 邮政编码 | 224500 |
| 建设地点 | 江苏滨海经济开发区工业园北区瓯北路 |
| 立项审批部门 | 盐城市滨海县发改委 | 项目代码 | 2017-320922-36-03-538304 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | [C3670]汽车零部件及配件制造 |
| 占地面积 （平方米） | 22400 | 建筑面积 （平方米） | 11000 | 绿化面积 （平方米） | 800 |
| 总投资 （万元） | 5000 | 其中环保投资（万元） | 200 | 环保投资占总投资比例 | 4% |
| 评价经费 （万人民币） | / | 预计投 产日期 | 2018.03 |
| 主要产品、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） |
| 营运期主要原辅材料：主要原辅材料见P2表1。 营运期主要设备：主要设备见P2表2。 |
| 水及能源消耗量（年使用量） 名称 消耗量 名称 消耗量 水（吨） 2500.04 天然气（立方米） / 电（千瓦时） 200万 液化气（吨） / 废水（工业废水、生活污水√）排水量及排放去向 本项目生活污水产生量为2000t/a，生活污水经吕巷汽车零部件江苏有限公司的隔油池、化粪池预处理后通过市政污水管网排入滨海县污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入淮河入海水道南泓。 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无。 |

原辅材料及主要设备： 一、主要原辅材料 本项目主要原辅材料及年用量见表1。 表1 本项目主要原辅材料表 序号 原辅材料名称 规格、材质 年用量/ t 来源 1 塑料粒子 25kg/袋，ABS树脂 800 外购 2 色母粒 - 0.6 外购 二、主要设备 本项目涉及的主要设备均在生产车间，其设备清单详情见表2。 表2 本项目主要设备表 序号 设备名称 型号、规格 数量（台/套/张） 来源 1 注塑机 - 20 外购 2 冷却塔 - 1 外购 3 粉碎机 - 2 外购 4 烘箱 - 2 外购 5 混料机 - 2 外购 主要构筑物一览表 本项目的主要建构筑物有生产车间、仓库等，详情见表3。 表3 主要建构筑物一览表 序号 建构筑物名称 层数 占地面积m2 建筑面积m2 1 仓库一（1号楼） 1 4500 4500 2 仓库二（2号楼） 1 4500 4500 3 注塑车间（3号楼） 1 4500 4500

工程规模和内容 项目来源 滨海奕凯塑业有限公司拟投资约5000万元，在江苏滨海经济开发区工业园北区瓯北路新建汽车注塑零件加用工项目。项目地面积约为22400m2，建筑面积约为11000 m2，新上汽车注塑零件生产线及其他配套设施，项目建成后年产1500万件汽车注塑零件。 本项目已于2017年8月经滨海县发展和改革委员备案，项目代码为：2017-320922-36-03-538304，此备案包含了塑料粒子生产工序，滨海奕凯塑业有限公司计划暂时不设置塑料粒子生产环节，项目建成后厂内所需的塑料粒子全部外购，本次环评申报不包含塑料粒子生产工序，如后期需要，则另行办理环评手续。备案登记表见附件四。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，无锡市智慧环保技术监测研究院有限公司受滨海奕凯塑业有限公司委托，承担滨海奕凯塑业有限公司年产1500万件汽车注塑零件项目的环境影响评价工作。为此，环评单位的技术人员在现场查勘、基础资料收集和工程分析的基础上，编制完成了《滨海奕凯塑业有限公司年产1500万件汽车注塑零件项目环境影响报告表》，提交主管部门供决策使用。 项目概况 项目名称：年产1500万件汽车注塑零件项目； 建设单位：滨海奕凯塑业有限公司； 建设地点：江苏滨海经济开发区工业园北区瓯北路，本项目地理位置图见附图1； 建设性质：新建； 占地面积：22400m2（本项目车间平面布置图见附图2）； 投资总额：5000万元； 环保投资：200万元，占总投资额的4%； 职工人数：100人； 工作时间：250天，三班制，每班8小时。本项目不自建食堂、办公楼，食宿、办公依托邻近的公司“吕巷汽车零部件江苏有限公司”。 工程内容 1、建设项目产品方案 表4 建设项目产品方案 序号 产品名称 设计能力 年生产时间 1 汽车注塑零件(后视镜) 1500万件/年 6000h 2、建设内容一览表 表5 本项目公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 注塑车间 4500m2 注塑机、冷却塔、粉碎机、烘箱 公用工程 供电 200万kW·h 来自园区变电所 给水 2500.04t/a 来自园区管网 排水 2000t/a 生活废水经吕巷汽车零部件江苏有限公司隔油池、化粪池处理后纳入市政污水管网，由滨海县污水处理厂集中处理 辅助工程 循环冷却系统 2t/a 内循环水量为2t，不外排；定期补水 储运工程 成品仓库 4500m2 位于仓库一，1号楼 半成品仓库 2250 m2 位于仓库二，2号楼西侧 原料仓库 2250 m2 位于仓库二，2号楼东侧 环保工程 废水 生活废水经隔油池、化粪池处理后纳入市政污水管网，由滨海县污水处理厂集中处理。 / 废气 非甲烷总烃，经各集气罩收集后用风机抽至活性炭吸附后，经H=15m排气筒1#高空达标排放。 / 固废 废边角料 设置一般固废堆场 回收外卖处置 废活性炭 设置危险废物堆场 委托有资质的单位安全处置 生活垃圾 设置垃圾箱收集 生活垃圾由环卫部门统一清运 噪声 隔声、减振 / （1）给水工程 本项目用水由园区市政供水管网供给。生产过程中用于设备降温的循环冷却系统需要定期补水，循环系统循环水量为2t/a，循环水的补充水按照循环量的2%计，则需补充水量约0.04t/a；项目有员工100人，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》，本项目设有食宿，则用水定额以100L/人·天计算，年工作时间为250天，则该项目生活用水为2500t/a。综上，本项目全厂用水量为2500.04 t/a。 排水工程 本项目厂区排水实行雨污分流、清污分流。厂区雨水经收集后进入雨水管网排至附近河流。建设项目运营期循环冷却系统内的循环水不外排，外排废水主要是职工生活污水，生活用水量为2500t/a，排水系统取0.8，则生活污水产生量为2000t/a，废水经依托吕巷汽车零部件江苏有限公司的隔油池、化粪池处理后纳入市政污水管网，由滨海县污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入淮河入海水道南泓，对周围水环境影响较小。 （3）供电 本项目用电由江苏滨海经济开发区工业园园区电网供给，项目总用电量为200万kW·h/a。 四、项目周边概况 滨海奕凯塑业有限公司年产1500万件汽车注塑零件项目位于江苏滨海经济开发区工业园北区瓯北路，项目周边以工业用地为主。东侧为迦南阀门，南侧有吕巷汽车零部件江苏有限公司、隔瓯北路为三佳洁具、梦然居木门厂，西侧为吕巷汽车零部件江苏有限公司、隔二坎路为规划工业空地，北侧为规划工业空地。 本项目周边环境现状见附图3。 五、产业政策 滨海奕凯塑业有限公司年产1500万件汽车注塑零件项目行业类别属于[C3670]汽车零部件及配件制造，不属于国家发展改革委公布的《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》（国家发展改革委员会2013年第21号令）中规定的限制类和淘汰类项目；亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中限制类和淘汰类项目。 同时本项目已于2017年8月经滨海县发改委备案，项目代码为：2017-320922-36-03-538304。 综上，本项目符合国家和地方产业政策的要求。 六、规划选址相符性 1、项目用地性质相符性 本项目拟建地址位于江苏滨海经济开发区工业园北区，租用地块用地性质为工业用地，不属于《禁止用地名录》（2012）、《限制用地名录》（2012）、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》范围内，因此本项目建设符合土地使用要求。 2、与江苏省生态红线区域保护规划相符性 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），本项目所在滨海县重要生态功能保护区生态红线以及本项目与生态红线相对位置关系详见表6。本项目位于江苏滨海经济开发区工业园北区，不在江苏省生态红线区域范围内，详见附图4。 表6 生态红线区基本情况 红线区 名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 与本项目距离 一级管控区 二级管控区 总面积 一级管控区 二级管控区 淮河入海水道（滨海县）洪水调蓄区 洪水调蓄 - 范围东至淮河入海水道入海口，西至跃进河与阜宁县交界处，北至淮河入海水道北堤脚外50米，南至苏北灌溉总渠南堤外50米全部为二级管控区。 56.39 0 56.39 9.5km 响坎河饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于东坎镇杨陆村（ 119.805°E，34.026°N）。一级管控区为一级保护区：取水口上游1000米，下游500米水域和两岸纵深各1000米的陆域范围。 二级管控区为二级保护区，范围为一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各2000米的陆域范围。 15.98 3.04 12.94 7.1km 通榆河（滨海县）饮用水水源保护区 水源水质保护 取水口位于农业产业园区育才村，通榆桥向南100米（ 119.800°E，33.977°N）。一级管控区为一级保护区（面积3.36平方公里）：范围为取水口上游1000米，下游500米水域和两岸纵深各1000米的陆域范围；另外含有位于二级保护区内的滨海县通榆河清水通道维护区的一级管控区。 二级管控区为二级保护区（面积14.38平方公里）：范围为一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各2000米的陆域范围。 16.53 3.75 12.78 8.8km 本项目位于江苏滨海经济开发区工业园北区，项目距周边最近的生态红线保护区响坎河饮用水水源保护区7.1km，不在上述生态红线管控区内，同时将严格采取环境保护措施来保证污染物达标排放。本项目烘干、注塑成型过程中产生的非甲烷总烃，经各集气罩收集后用风机抽至活性炭吸附后，经1#15m高排气筒达标排放；生活污水经吕巷汽车零部件江苏有限公司隔油池、化粪池处理后纳入市政污水管网，由滨海县污水处理厂集中处理，达标后排入淮河入海水道南泓；噪声设备经减振隔声措施后可达标排放；固废均可得到安全有效处置。因此，本项目的建设不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，本项目所在地块原先为空地，无环境遗留问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 滨海县位于江苏省东北缘、盐城中东北部，西南与阜宁县相连。西与涟水县接壤，南襟射阳河、苏北灌溉总渠与射阳县毗邻，北依废黄河、中山河与响水县相望，西枕204国道，苏北灌溉总渠横穿东西境。地理坐标：北纬33°43′-34°23′，东经119°37′-120°20′。面积1949.6平方公里。 本项目位于江苏滨海经济开发区工业园北区境内，瓯北路以北。 地质、地貌 滨海东西最大直线距离55km，南北最大直线距离47km。全县总面积为1915km2，191333.3ha，其中：陆地面积1667.4km2，166740ha，滩涂面积（主要指：海堤向外与海岸线之间）为38.02 km2，3802ha。全县耕地面积94454 ha。全县林桑果竹地为56060 ka，林堤占地236.93 ha，城镇居民、工业、交通等非农业占地324843 ha。全县水域面积207 km2，占全县总面积10.85%，其中河流面积13808 ha，占总水面的66.41%，坑塘水面6983 ha，占33.58%。 该区地处苏北滨海平原，为近代浅海淤长形成的海积平原，属平原坡地型农业区。地形平坦辽阔、地势低洼。地形相对高差不大，总的趋势是南高北低、西高东低，标高在2.2～2.7 m之间(黄海高程系)。滨海盐土，土壤类型单一，主要为氯化物盐土，肥力较差。植被为陆生盐土植被，组成单一，主要是盐蒿、大米草，植被覆盖率较低。海岸带受侵蚀，滩面刷深严重。 3、气候、气象 滨海县地处北半球中纬度，为北亚热带向南温带过渡的气候带，为湿润的季风气候，季风盛行，温暖湿润，四季分明，雨量充沛。冬季盛行大陆来的偏北风，以寒冷少雨天气为主；夏季盛行海洋来的东南风，以炎热多雨天气为主；春秋两季为冬夏季节交替，常出现冷暖、干湿多变的天气。本地区的异常天气，如寒潮、夏秋旱、梅雨、台风、龙卷风等时有出现。主要气象特征见表8。 表8 主要气象气候特征 序号 项目 统计项目 特征值 1 气温 年平均温度（℃） 13.9 年最高温度 39 年最低温度 -13.8 2 风速 年平均风速 3.5 最大风速 20.7 3 气压 年平均气压 1.013×105 年最低日平均气压 / 4 空气湿度 年平均相对湿度 80 年最高相对湿度 83 5 降雨量 年平均降雨量 985.1 最高降雨量 1485.6 6 雨天 年平均雨天数 101.4 7 风向 全年主导风向 ESE 全年次主导风向 SE 冬季主导风向 N 夏季主导风向 ESE 4、水文概况 滨海县域河流属于淮河流域水系，从滨海县的现有水资源看，其主要水系分属五大水系，包括：射阳河水系、排水渠水系、八滩河水系、废黄河水系、翻身河水系。五大水系中主要的河流包括：通榆河、苏北灌溉总渠、中山河、淮河入海水道、八滩渠、废黄河、射阳河等。 （1）通榆河 通榆河是苏北南水北调的一项大型水利工程，是苏北沿海地区的一条骨干河流。通榆河滨海段，河床结构稳定，水质条件良好。随着城市化进程加快，通榆河流域越来越多的城市和乡镇将通榆河作为饮用水源，不少取水口就建在该河上。现通榆河的水质总体按国家地表水环境质量标准处于三类水，部分河段可达到二类水。 （2）苏北灌溉总渠 苏北灌溉总渠是利用淮河水资源，发展淮河下游地区灌溉，增辟洪泽湖排洪入海出路的综合利用大型水利工程。苏北灌溉总渠1951年开挖，源自高浪涧进水闸，引洪泽湖水，经淮阴、滨海、阜宁、滨海等县，于提扁担巷注入黄海。全长168 km。最大流量1020 m3/s，保证流量800 m3/s（1975年7月19日测）；最大泄洪量为1132 m3/s（1971年9月3日测），历年平均径流量为277 m3/s。苏北灌溉总渠将滨海水系，切分为南北两部分。 （3）中山河 中山河属于废黄河水系，是滨海县与响水县界河。中山河的水质，部分河段达到二类水标准，部分河段达到三类水标准。但随着地方工业的发展，中山河水质有下降的趋势，特别是滨海化工园区的建设，对中山河水质有较大影响。 （4）废黄河 废黄河系1194年黄河侵泗夺淮，1855年复又北徙留下的故道。流经该区域的河段起于淮安杨庄，流经淮安市的清河区、淮阴区、楚州区、涟水县及阜宁、滨海、响水三县，至响水县套子口入海，全长170.069 km。废黄河沿线有滨海新闸、废黄河地涵、连通高速公路桥、204国道桥、童营桥、羊寨桥、北沙桥、大有桥等跨河建筑物，27座穿堤涵闸和12座穿堤排灌站。废黄河地涵、废黄河南船闸、响水船闸、大套一、二站及与之相配套的9座涵闸同时形成连接废黄河、总渠、通榆河的重要枢纽—通榆河枢纽。 （5）北八滩渠 北八滩渠1964年以来最高潮位3.32 m，最低潮位0.07 m，是八滩河水系中的一条干河，流量为178 m3/s，平均流速为0.6 m/s，平均水深2.5～3 m。 （6）淮河入海水道 淮河入海水道工程，西起洪泽湖二河闸，东至滨海县扁担港注入黄海，与苏北灌溉总渠平行，居其北侧。工程全长163.5 km，河道宽750 m，深约4.5 m。总投资41.17亿元，贯穿江苏省淮安市的清浦区、淮安区和盐城市的阜宁、滨海2县，并分别在淮安区境内与京杭大运河、在滨海县境内与通榆河立体交叉。 5、地下水状况 滨海系平原水文地质区，近地表的第四地层属松散沉积层，孔隙多，导水性良好，有利于地下水贮存。地下水经历了淡水形成、海侵咸化、淡化等不同阶段，又受地质地貌条件的影响，所以它的形成是复杂的。含水层分：一、潜水层，即全新统含水层系-咸水，不能饮用和灌溉，无开采价值；二、承压水层，又分两个水系层：（1）中、上更新统含水层系统，第一含水层-上淡下咸，顶板埋深80-120 m；第二含水层-淡水，顶板埋深为150-200 m，单井出水量日600-900 t，水质良好，矿化度每升1-2克，适宜人、畜饮用。（2）下更新统含水层系统第三含水层-咸水；第四含水-淡水。 水系均属感潮河网，以自排为主，内河水受海潮水位影响较大。地下水埋深随地形变化而变化，由于地面坡度小，地下水径流缓慢。潜水动态主要受降雨、蒸发以及河沟水补给影响，为入渗补给渗流蒸发型。地下水中的盐类组成与海水成分一致，均以氯化物为主。 地下水潜水历年平均埋深0.65 m，最大埋深1.18 m，最小埋深0.21 m。由于近地表沉积物中以粘土、亚粘土成分居多，透水系数较小，平均为4.4×10－5cm/s。因此，以雨水和河水渗透为补给源的上层潜水涌水量不大，而且大多为咸水。埋深于120m以下的第二承压水为淡水，水量较大，可作淡水水源，但开采时应予限量，并防止咸水混入。 6、植被、生态 滨海生物资源比较丰富，水产资源主要有各种鱼类、虾、蚌、蟹等71种，林木主要有水杉、意杨、刺槐、银杏、柳树、桃李、梨、杞柳等100余种，草本植物有200余种，中药材100余种，农作物主要有稻、麦、玉米、大豆、油菜、棉花、蔬菜等200余种，另有党参、太子参、白术、何首乌、半夏等100余种中药材植物。野生动物资源120多种。动物资源丰富，人工养殖畜禽有黄牛、马、长毛兔、鸭、鹅等多种，有鱼类等水产品71种，有鸟类120多种。

二、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 人口、面积 滨海县因东濒黄海而得名。其中陆地面积1667.4平方公里，占88.69%；水域面积106平方公里，占5.64%；滩涂面积106.6平方公里，占5.67%。耕地面积7.73万公顷，有120万（第六次人口普查）人口。滨海县行政区划设五汛、蔡桥、正红、通榆、天场、东坎、八巨、八滩、陈涛、滨海港、滨淮、界牌12个镇和现代农业产业园区以及滨海港经济区。 2、经济概况 滨海县2016年实现地区生产总值300亿元，比同期增长12.6%。全年完成公共财政预算收入29.1亿元，同比增长16.6%，税收占比80.4%；实现全口径工业开票销售220.4亿元，同比增长16.9%。完成规模以上工业增加值123亿元、固定资产投资217亿元、工业投资144亿元，同比分别增长14.8%、22%、21%。规模以上工业增加值、工业投资、城乡居民收入等主要经济指标增幅居全市前列。经济结构更趋优化，三次产业比达17.6：44.7：37.7。 滨海县全年新发展农民经纪人4000人，总数达3.2万人；兴办各类市场9个，实现社会消费品零售总额14.6亿元，增长13%；新发展民营企业345家、个体工商户2123户，累计注册资本达3.39亿元；全年完成自营出口339万美元，增长13.5%；全年共引进县外工业资金25.7亿元，实施固定资产投资500～1000万元的工业项目122项、1000～5000万元161项、5000万元以上20项，其中，亿元以上4项。 3、教育、文化、文物保护 滨海县文化活动丰富多彩。先后开展了“廉政·和谐·发展”书画展、百日广场舞会、百日戏曲大家唱、百日器乐一角、百日广场电影和“新时代·新滨海”第五届广场文化艺术周等重要文化活动，参与和观看人数达50万人次，为广大市民提供了丰富多彩的文体娱乐节目，得到了广大群众的衷心欢迎和好评。2009年共送戏下乡66场，送电影下乡3660场，送电影进社区175场，实现了每个乡镇每个季度送一场戏、每村每月送一场电影的目标。2012年文化“三送”工程深入开展，完成送戏下乡65场，送电影进村、进社区3600场，每个镇区送科普书籍1万元。 滨海县校舍安全工程、农村中小学运动场地塑胶化改造、省优质幼儿园创建实现了阶段目标。县中等专业学校成功创建省四星级学校。 本项目周围500米范围内无文物保护单位。

# 三、环境质量状况

周围环境质量现状及主要环境问题（与项目有关的环境空气、地面水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 建设项目所在地区域环境质量现状 根据滨海县《2016年环境质量公报》中内容： 1、大气环境质量现状 （1）环境空气：根据滨海县环境监测站2016年对该项目地周边地的大气监测结果，各项评价因子均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）降尘：据滨海县环境监测站2016全年对滨海县境内降尘量分析，滨海县境内年均值为5.8吨/平方公里•月，比上年下降了0.4吨/平方公里•月。 （3）酸雨：经滨海县环境监测站2016年全年有效采集降水分析，在滨海县境内全县未发生酸雨现象。 2、地表水环境质量现状 滨海县地表水2016年例行监测有省市控制断面10个和县控断面3个，分布于通榆河、响坎河、中山河、灌溉总渠、入海水道、张家河、北八滩渠、中八滩渠和篆河，全部达到地表水环境功能区要求，达标率状况良好，比上年有显著改善。在所有河流中张家河水质最差，年监测均值接近四类水标准限值，单次监测中氨氮、总磷、生化需氧量和石油类都有超标。滨海县境内河流众多，河网密布，主要河流有射阳河，据滨海县环境监测站近期监测结果，水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、声环境质量现状 根据滨海县环境监测中心站2016年对滨海县的例行监测资料，项目所在地声环境现状良好，项目区厂界声环境现状能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 综上所述，该项目地周围环境质量现状较好，并且具有一定的环境容量。 二、周边污染源情况及主要环境问题 本项目建设场地位于江苏滨海经济开发区工业园北区瓯北路，区域环境质量良好，没有工业噪声等污染源。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于江苏滨海经济开发区工业园北区瓯北路； 四周环境：项目所在厂区的东侧为迦南阀门，南侧隔瓯北路为三佳洁具、梦然居木门厂，西侧隔二坎路为规划工业空地，北侧为规划工业空地。 主要保护目标为： ⑴环境空气：项目周围大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 ⑵地表水：项目西南侧响坎河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB383.28-2002）中的II类标准，北侧生产河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB383.28-2002）中的III类标准。 ⑶声环境：项目区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准, 项目周边居民区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 主要环境保护目标详见表9。 表9 本项目主要环境保护目标 环境要素 环境保护 对象名称 方位 与敏感目标最近距离（m） 规模 环境功能及保护级别 大气环境 二坎村 北 324 约290户，870人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 周庄 东南 447 约39户，117人 南园 东北 14 约37户，111人 水环境 响坎河 西南 7100 - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准 生产河 北 330 - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 声环境 南园 东北 14 约37户，111人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 生态 淮河入海水道（滨海县）洪水调蓄区 东 9.5km 56.39 km2 洪水调蓄区 响坎河饮用水水源保护区 西南 7.1km 15.98 km2 水源水质保护 通榆河（滨海县）饮用水水源保护区 西南 8.8km 16.53 km2 水源水质保护 *注：声环境评价范围为项目边界外200m。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、大气环境 项目所在区域SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》的推荐限值；TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）。具体指标见表10。 表10 大气环境质量标准 污染物 项目 平均时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 ug/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 非甲烷总烃 1小时平均 2.0（一次）mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》的推荐限值 TVOC 1小时平均 0.6 （8小时均）mg/m3 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） 二、地表水环境 项目所在地区周边河流为响坎河、生产河，滨海县污水处理厂纳污河为淮河入海水道。响坎河执行《地表水环境质量标准》（GB383.28-2002）II类标准；生产河、淮河入海水道执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准具体标准值见表11。 表11 地表水环境质量标准 （单位：mg/L，pH无量纲） 项目 Ⅱ类标准值 Ⅲ类标准值 标准来源 pH 6~9 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） COD 15 20 SS* 25 30 NH3-N 0.5 1.0 TP 0.1 0.2 BOD5 3 4 高锰酸盐指数 4 6 注：*SS参照水利部标准《地表水资源质量标准》（SL63-94） 三、声环境 本项目位于江苏滨海经济开发区工业园北区内，所占用地属于规划的工业用地，根据环境功能区划，项目所在地区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；项目距周边居民较近，周边居民区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准值见表12。 表12 声环境质量标准 [单位：dB(A)] 昼间 夜间 标准来源 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 65 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 本项目废气污染物颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准，VOCs执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）。具体标准见表13。 表13 污染物排放标准 污染物名称 最高允许 排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 标准来源 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 VOCs 80 15 2.0 2.0 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 二、废水 本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后纳入市政污水管网，由滨海县污水处理厂集中处理，项目废水接管执行滨海县污水处理厂接管标准，滨海县污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准，具体接管及排放标准详见表14。 表14 滨海县污水处理厂接管标准及最终排放标准 (单位：mg/L) 污染物 接管标准 处理后尾水排放标准 pH 6～9（无量纲） 6～9（无量纲） COD 350 50 SS 250 10 氨氮 40 5（8） 磷酸盐（以P计） 3.5 0.5 石油类 100 1 三、噪声 项目营运期内，项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准。具体标准值见表15： 表15 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 厂界外声环境功能区类别 65 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 表16 本项目总量控制汇总表（单位：t/a） 种类 污染物名称 产生量 削减量 接管量 外排量 废水 生活污水 废水量 2000 0 2000 2000 COD 0.7 -0.105 0.595 0.1 NH3-N 0.05 -0.001 0.049 0.01 SS 0.4 -0.12 0.28 0.02 TP 0.004 0 0.004 0.001 废气 有组织 非甲烷总烃 0.259 -0.233 - 0.026 无组织 非甲烷总烃 0.029 0 - 0.029 固废 废边角料 8 -8 - 0 废活性炭 5.36 -5.36 - 0 生活垃圾 20 -20 - 0 （1）废气：本项目排放的废气主要是烘干工序、注塑成型工序产生的有机废气，有组织废气最终排放量为非甲烷总烃0.026t/a，总量在区域内平衡。 （2）废水：本项目外排生活污水的污染物最终排放量为：废水量2000 t/a、COD0.1t/a、NH3-N0.01t/a、SS0.02t/a，TP0.001t/a。废水经隔油池、化粪池处理达标后，通过市政污水管网接入滨海县污水处理厂处理。总量纳入滨海县污水处理厂总量控制指标内。 （3）固废：废边角料回收外卖处置，废活性炭委托有资质的单位安全处置，生活垃圾由环卫部门统一清运，实现零排放，无需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

一、施工期主要污染因素及污染源强分析 施工期工程组成： （1）基础工程 包括土方（挖方、填方）、桩基工程等基础施工。基础工程挖土方量会大于回填方量，在施工阶段会有弃土产生；推土机、挖掘机、装载机等运行时将产生噪声、扬尘同时排放尾气，混凝土等拌制与浇灌会产生施工废水。 （2）主体工程 主体工程的主要施工内容为钢筋混凝土的施工，包括模板、钢筋、混凝土三个主要分项工程。主体工程在施工过程中将产生混凝土振捣棒、卷扬机等施工机械的运行噪声和尾气，在挖土、堆场和运输过程中产生大量扬尘，同时会产生施工废水和建筑垃圾等。 （3）装饰工程 装饰工程具体内容包括内外墙面和顶棚的抹灰，内外墙饰面和镶面、楼地面的饰面、房屋立面花饰的安装、门窗等木制品和金属品的油漆刷浆等。会产生噪声、粉尘、油漆有机废气，同时会产生一定的固体废弃物及废水。 项目施工期的产生的主要污染物： （1）废气 工程施工期间，土方开挖、装卸、运输以及混凝土投料、搅拌等施工活动引起施工现场扬尘以及施工机械、车辆排放的废气等，是空气环境污染的主要来源，将使项目周围环境空气质量有所下降。本工程施工废气可能对其大气环境产生短期不利影响。 （2）废水 施工期废水主要为施工人员生活污水及施工废水。 ①施工废水 施工废水主要包括施工营地内制浆系统冲洗、混凝土拌和原料冲洗及设备冲洗等施工活动产生的废水。施工废水的污染因子主要为COD、SS、石油类。 ②生活污水 施工期施工人员平均约10人，用水量按50L/人•d计，施工天数为100天，则施工期间排放的生活污水量为40t(按用水量的80%计算)。 （3）噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、混泥土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。这些噪声在一定程度上会降低施工区及周边区域声环境质量。 各施工阶段的主要噪声源及其声级程度详见表17。 表17 建设期主要噪声源的声级值 施工阶段 声源 声源强度 [dB(A)] 施工阶段 声源 声源强度 [dB(A)] 土石方及基础阶段 挖土机 78-95 设备安装 阶段 电钻 100-105 冲击机 85 电锤 100-105 装载机 80-85 手工钻 100-105 空压机 75-85 无齿锯 105 静压打桩机 75-85 云石机 100-105 主体工程阶段 混凝土输送泵 80-90 角向磨光机 100-105 振捣器 100-105 — — 电锯 100-105 — — 电焊机 90-95 — — 起重机 75-85 — — （4）固体废弃物 施工期产生的固体废弃物主要有施工人员生活垃圾、施工过程产生的建筑垃圾。 ①施工生活垃圾 施工人员生活垃圾按照0.5kg/人·d计，因此施工期生活垃圾产生量为0.5t。 ②建筑垃圾 施工过程往往会产生少量碎砖、过剩混凝土以及废弃的建材等建筑垃圾。施工期建筑垃圾产生量采用建筑面积发展预测法进行计算。 预测模型为：Js=Qs×Cs 式中：Js，年建筑垃圾产生量（t/a）； Qs，年建筑面积（m2/a）； Cs，年平均每平方米建筑面积建筑垃圾产生量（t/a.m2）。 建筑垃圾的产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系，根据调查分析，每平方米建筑面积将产生0.5～1kg左右的建筑垃圾，根据本项目的具体情况取每平方米建筑面积产生1kg建筑垃圾。本项目总建筑面积11000m2，施工期间产生约13.34t建筑垃圾。 施工期工艺流程及产污环节如图1所示。 图1 施工期工艺流程及产污环节示意图 二、营运期主要污染因子及污染源强分析 建设项目工艺流程简述（图示）： 本项目为新建项目，场地为租赁厂房，无需土建。施工期建设内容包括设备安装、调试及运转等。施工期环境影响主要表现为设备安装与调试产生的噪声，对周围的环境产生一定影响。考虑到本项目施工工程量较小，施工期对外环境影响较小。本章节不对施工期环境影响做详细评述，主要对其营运期的污染物产生环节进行分析描述。 玻 图2 营运期工程工艺流程图 生产工艺流程说明： （1）配料：外购的塑料粒子为颗粒状，包括黑色和白色两种。在混料机内根据所需产品进行塑料粒子的配料，配料的过程不添加其他物料，依靠原料本身颜色进行混色，混合后的物料从出料口落入编织袋中暂存。外购的ABS塑料粒子洁净度高，配料过程几乎无粉尘产生; （2）烘干：混合的塑料粒子在注塑之前先要经过烘箱烘干，烘箱设置温度约为70~90℃，此工序会有少量的有机废气G1产生; （3）注塑成型：将烘干后的塑料粒子投加至注塑机入机筒内，螺杆的旋转和机筒外壁加热（电加热控制在170~190℃之间）使塑料成为熔融状态，然后机器进行合模和注射座前移，使喷嘴贴紧模具的浇口道向注射缸喷入压力油，螺杆进而向前推进，以很高的压力和较快的速度将熔料注入温度较低闭合的后视镜塑料壳模具内，模具经过一定时间和压力保持（又称保压）、冷却，使熔料固化成型，此工序会有少量的有机废气G2产生; （4）冷却：将已注塑熔料、且成型的模具从注塑机取出后放在晾干场地自然降温、冷却； （5）脱模：将冷却后的塑料件从模具中取出。脱模过程中会产生少量的不合格注塑件，企业采取破碎后回收利用。本项目的破碎为粗破碎，粉碎过程几乎无粉尘产生； （6）修边、检验：将成型的后视镜塑料壳进行修边，然后检查镜壳的外表面光洁度，有毛刺的地方需要进一步修边，此工序会产生一定量的边角料S1。 营运期主要污染工序： 1、废气 本项目员工食宿依托吕巷汽车零部件江苏有限公司，没有食堂油烟产生，营运期主要废气是烘干工序、注塑成型工序产生的有机废气。 （1）烘干 本项目塑料粒子在烘干过程中，除了水蒸气蒸发，有机废气也会发生逸散，废气成分较为复杂，主要为原料颗粒中碳氢化合物，以非甲烷总烃（NMHC）表示。由于烘干温度不高，废气产生量不大，类比同类项目，废气产生量约原料用量的0.001%，本项目塑料粒子总用量约为800吨，则烘干废气产生量约为0.008t/a。本项目在烘干区设置吸风罩（收集率可达90%），有机废气经吸风罩吸收后通入活性炭设备进行吸附（吸附效率可达90%），处理后经1#15m高排气筒达标排放。 （2）注塑成型工序 本项目注塑过程中，塑料粒子受热转化为熔融状态，会产生有机废气。非甲烷总烃产生量根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，在无控制措施时，有机废气的排放系数为0.35kg/t原料，本项目塑料粒子总用量约为800吨，则注塑过程中废气产生量为0.28t/a。本项目在注塑区设置吸风罩（收集率可达90%），有机废气经吸风罩吸收后通入活性炭设备进行吸附（吸附效率可达90%），处理后由H=15m排气筒1#高空达标排放。 本项目有组织排放量为0.026t/a，排放速率为0.004kg/h，风机风量约为5000m3/h，排放浓度为0.86 mg/m3；非甲烷总烃无组织排放量为0.029t/a，排放速率为0.005kg/h。 本项目有组织废气、无组织废气污染物产生及排放情况分别见表18、表19。 表18 项目有组织废气排放情况表 废气来源 废气量（m3/h） 污染物 产生情况 治理措施 去除效率% 排放情况 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 产生量(t/a) 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 排放量(t/a) 烘干工序 5000 非甲烷总烃 0.2 0.001 0.007 活性炭吸附 90% 0.024 0.00012 0.0007 注塑成型工序 5000 非甲烷总烃 8.4 0.042 0.252 活性炭吸附 90% 0.84 0.0042 0.0252 合计 5000 非甲烷总烃 8.6 0.043 0.259 活性炭吸附 90% 0.86 0.004 0.026 表19 项目无组织废气排放情况表 面源名称 面源长度 面源宽度 高度 源强 m m m 污染物 速率（kg/h） 排放量(t/a) 注塑车间 150 30 7 非甲烷总烃 0.005 0.029 2、废水 项目有员工100人，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》，本项目设有食宿，因此项目用水定额以100L/人·天计算，年工作时间为250天，则该项目生活用水为2500t/a，排水系数取0.8，则生活污水产生量为2000t/a，废水经吕巷汽车零部件江苏有限公司隔油池、化粪池处理后纳入市政污水管网，由滨海县污水处理厂集中处理。 本项目废水污染物产生及排放情况见表20。 表20 项目废水排放情况表 废水名称 废水量t/a 污染物名称 污染物产生情况 治理措施 污染物接管排放情况 排放去向 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 排放量t/a 生活污水 2000 COD 350 0.7 隔油池、化粪池处理 298 0.595 滨海县污水处理厂 NH3-N 25 0.05 24 0.049 SS 200 0.4 140 0.28 TP 2 0.004 2 0.004 3、噪声 建设项目投入运营后，产生的噪声主要为注塑机和粉碎机等生产设备工作时的机械噪声，经隔声、减震措施和距离衰减后对周围环境影响较小。类比同类项目，本项目主要设备噪声见源强表21。 表21 本项目设备噪声一览表 序号 设备名称 单台噪声值dB（A） 所处位置 治理措施 降噪效果dB（A） 排放方式 1 注塑机 75 生产车间 隔声、减振 10 间歇 2 粉碎机 90 生产车间 隔声、减振 10 间歇 4、固体废弃物 本项目营运期固体废弃物主要是修边工序产生的废边角料、废活性炭和职工的生活垃圾。 （1）废边角料 本项目修边工序会产生废边角料，类比同类项目，边角料产生量约原料用量的1%，本项目塑料粒子总用量约为800吨，则废边角料产生量约为8t/a。废边角料回收外卖处置。 （2）废活性炭 活性炭吸附非甲烷总烃的效率以0.3g/g计算，吸附非甲烷总烃的量为0.233 t/a，则本项目废活性炭产生量约为1.01t/a。废活性炭委托有资质单位安全处置。 （3）生活垃圾 本项目共有职工100人，年工作时间250天，人均生活垃圾日产生量以0.8kg计，则生活垃圾产生量为20t/a。生活垃圾由环卫部门及时统一清运处理。 表22 固体废物产生量及处理处置情况 序号 固废名称 属性 产生 工序 形态 主要 成分 危废特性 废物类别 废物代码 产生量（t/a） 处理方式 1 废边角料 一般固废 修边 固态 ABS / 其他废物 99 8 回收外卖处置 2 废活性炭 危险废物 废气处理 固态 废活性炭 / HW49 - 1.01 委托有资质单位安全处置 3 生活垃圾 一般固废 / 固态 / / 其他废物 99 20 环卫部门清运

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度(mg/m3) | 产生量 (t/a) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 排气筒1# | 非甲烷总烃 | 8.6 | 0.259 | 0.86 | 0.004 | 0.026 | 经活性炭吸附处理后，由H=15m排气筒1#高空达标排放；少量无组织排放。 |
| 无组织废气 | 注塑车间 | 非甲烷总烃 | / | 0.029 | / | 0.005 | 0.029 |  |
| 种类 | 名称 | 污染物 名称 | 废水量（t/a） | 产生浓度(mg/L) | 产生情况（t/a） | 排放浓度(mg/L) | 排放情况（t/a） | 排放去向 |
| 废水 | 生活 污水 | COD | 2000 | 350 | 0.7 | 50 | 0.1 | 经吕巷汽车零部件江苏有限公司隔油池、化粪池处理后纳入市政污水管网，由滨海县污水处理厂集中处理。 |
|  |  | NH3-N |  | 25 | 0.05 | 5 | 0.01 |  |
|  |  | SS |  | 200 | 0.4 | 10 | 0.02 |  |
|  |  | TP |  | 2 | 0.004 | 0.5 | 0.001 |  |
| 种类 | 名称 | 产生量 (t/a) | 处理处置量 (t/a) | 外排量 (t/a) | 备注 |
| 固废 | 废边角料 | 8 | 8 | 0 | 回收外卖处置 |
|  | 废活性炭 | 1.01 | 1.01 | 0 | 委托有资质的单位安全处置 |
|  | 生活 垃圾 | 20 | 20 | 0 | 由环卫部门统一清运。 |
| 噪声 | 建设项目主要高噪声设备为注塑机和粉碎机等，均为固定声源，噪声声级在75~90dB(A)范围内，经过隔声、减振措施等衰减后，项目对拟建区域内噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |
| 主要生态影响： 本项目施工期建设规模较小，建设周期较短，故不会对当地动植物的生长、局部小气候、水土保持造成影响，因次本项目的建设对当地生态环境并无进一步的影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 项目施工期包含土建工程、设备安装等阶段，会产生设备噪声、粉尘、建筑垃圾、施工人员生活污水等。 项目施工期产生的生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入滨海县污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入淮河入海水道南泓，对周边环境影响较小；粉尘通过加强对施工现场及运输车辆的管理、设置围挡、定时洒水压尘等措施后，可减小对周边环境的影响；施工期噪声经加强施工管理、合理安排施工作业时间、增加消声减振的装置、加强对运输车辆的管理等措施后，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应要求；施工期间产生的废弃建筑材料及生活垃圾经环卫部门及时清运后，可减小对周边环境的影响。 项目施工期产生的污染物均可得到合理有效的处理处置，且项目施工期较短，施工期对环境的影响将随着工程的结束而终结。 二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 （1）大气污染物产生情况 本项目员工食宿依托吕巷汽车零部件江苏有限公司，没有食堂油烟产生；运营期主要大气污染源为烘干工序、注塑成型工序产生的有机废气；本项目大气污染物点源排放参数见表23，面源排放参数见表24。 表23 本项目大气污染物点源排放参数 点源编号 高度 内径 烟气 烟气出口温度 排放工况 源强 速度 m m Nm3/h K 污染物 速率（kg/h） 1# 15 0.3 5000 297 间歇 非甲烷总烃 0.004 表24 本项目大气污染物面源排放参数 面源名称 面源长度 面源宽度 高度 源强 m m m 污染物 速率（kg/h） 注塑车间 150 30 7 非甲烷总烃 0.005 （2）大气环境影响评价 用SCREEN3模型估算模式进行计算，项目主要污染源排放对周边大气环境不同范围的影响程度，预测结果见表25、表26。 表25 有组织废气估算模式计算结果 距离中心下风向距离D(m) 点源 1#排气筒 非甲烷总烃 Ci Pi（%） 10 0 0 100 0.0001 0 100 0.0001 0 200 0.0001 0 300 0.0001 0 329 0.0001 0 400 0.0001 0 500 0.0001 0 600 0.0001 0 700 0.0001 0 800 0.0001 0 900 0.0001 0 1000 0.0001 0 1100 0.00005 0 1200 0.00005 0 1300 0.00004 0 1400 0.00004 0 1500 0.00004 0 1600 0.00004 0 1700 0.00003 0 1800 0.00003 0 1900 0.00003 0 2000 0.00003 0 2100 0.00003 0 2200 0.00003 0 2300 0.00003 0 2400 0.00003 0 2500 0.00003 0 最大浓度 0.0001 0 出现距离 329 表26 无组织废气估算模式计算结果 距离中心下风向距离D(m) 面源 注塑车间 非甲烷总烃 Ci Pi（%） 10 0.001 0.03 100 0.001 0.06 100 0.001 0.06 200 0.002 0.08 300 0.002 0.08 306 0.002 0.08 400 0.001 0.07 500 0.001 0.06 600 0.001 0.05 700 0.001 0.04 800 0.001 0.04 900 0.001 0.03 1000 0.001 0.03 1100 0.0005 0.02 1200 0.0004 0.02 1300 0.0004 0.02 1400 0.0003 0.02 1500 0.0003 0.02 1600 0.0003 0.01 1700 0.0003 0.01 1800 0.0002 0.01 1900 0.0002 0.01 2000 0.0002 0.01 2100 0.0002 0.01 2200 0.0002 0.01 2300 0.0002 0.01 2400 0.0002 0.01 2500 0.0001 0.01 最大浓度 0.002 0.08 出现距离 306 由上表预测结果可知： 各污染物Pi值均小于10%。最大占标率出现在无组织排放的废气非甲烷总烃上，最大一次落地浓度0.002mg/m3，Pmax为0.08％，出现距离为306m。 根据上述估算模式的计算，无组织气体非甲烷总烃上排放最大落地浓度距离厂界较近，最大占标率未超过10%，故本项目排放气体对周围环境影响较小。 为了减少本项目无组织废气对外环境的影响，本项目需考虑卫生防护距离的设置。 （3）卫生防护距离 本项目依据无组织废气排放量预测，设置卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排入有害气体的生产单元与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Cm——为环境一次浓度标准限值(mg/m3)； Qc——为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平(kg/h)； r——为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； L——为工业企业所需的卫生防护距离(m)； A、B、C、D为计算系数。 经过计算，建设项目卫生防护防护距离设置情况见表27。 表27 卫生防护距离计算结果 污染源位置 污染物 无组织排放面积(m2) 环境标准值 (mg/m3) 排放速率（kg/h） 计算值（m） 卫生防护距离（m） 注塑车间 非甲烷总烃 4500 2 0.029 0.022 50 根据上表结算结果，本项目以注塑车间内注塑设备摆放区域的边界设置50m卫生防护距离（具体见附图3）。目前，在此范围内为工业企业用地等，无环境敏感目标。本项目建成后，防护距离范围内不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标。 2、水环境影响分析 本项目运营期循环冷却系统内的循环水不外排，外排废水主要是职工生活污水，生活污水产生量为2000t/a，废水经吕巷汽车零部件江苏有限公司隔油池、化粪池处理后纳入市政污水管网，由滨海县污水处理厂集中处理。 （1）水质的可行性分析 建设项目污水量约2000t/a，经化粪处理后达接管标准进入滨海县污水处理厂集中处理。水污染物排放浓度限值见表28。 表28 项目废水排放情况表 废水产生量（t/a） 主要污染物 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 接管浓度 （mg/L） 接管量（t/a） 最终外排量（t/a） 治理措施 排放去向 2000 COD 350 0.7 298 0.595 0.1 收集后经隔油池、化粪池处理之后排入市政污水管网 接管至滨海县污水处理厂集中处理 NH3-N 25 0.05 24 0.049 0.01 SS 200 0.4 140 0.28 0.02 TP 2 0.004 2 0.004 0.001 生活污水中COD、SS、氨氮等指标完全能够达到滨海县污水处理厂的接管要求,并经滨海县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准,最终排入入海水道南泓。 （2）废水量的可行性分析 滨海县污水处理厂目前已建规模为4.5万吨/日，接纳废水为滨海县生活污水及少量园区工业废水。根据调查统计，目前实际处理量为3.6万吨/日，仍有余量。本项目产生废水仅为8m3/d，从废水量来看，滨海县污水处理厂完全有能力接纳本项目的废水。因此，建设完成后，本项目产生的生活污水废水（约8m3/d）接管滨海县污水处理厂是可行的。 （3）管网配套可行性分析 园区污水管网已铺设至拟建项目所在地，本项目只预留一个污水接管口，并拟按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求规范化设置。 因此，本项目废水对区域地表水影响较小。 3、声环境影响分析 本项目产生的噪声主要来自于注塑机和粉碎机等生产设备工作时的机械噪声，噪声源强值为75-90dB（A）。 以本项目的厂界作为关心点，根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： （1）声环境影响预测模式 式中：LA（r）——预测点r处A声级，dB(A)； LA（r0）——r0处A声级，dB(A)； A — 倍频带衰减，dB（A）； （2)声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T— 预测计算的时间段，s； ti —i声源在T 时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级(Leq )计算公式： 式中： Leqg —项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A)； （4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv——几何发散衰减； r0——噪声合成点与噪声源的距离，m； r——预测点与噪声源的距离，m。 考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测其受到的影响，贡献结果、预测结果分别见表29和30。 表29 项目噪声贡献表 关 心 点 噪声源 噪声源强(dB(A)) 减振、隔声(dB(A)) 各噪声源离预测点距离(m) 距离衰减(dB(A)) 贡献值(dB(A)) 东 厂 界 注塑机 75 10 66 36.39 49.6 粉碎机 90 10 51.2 34.19 南 厂 界 注塑机 75 10 83 38.38 45.8 粉碎机 90 10 83 38.38 西 厂 界 注塑机 75 10 11 20.83 57.3 粉碎机 90 10 109 40.75 北 厂 界 注塑机 75 10 30 29.54 54.2 粉碎机 90 10 32.1 30.13 南园（最近敏感点） 注塑机 75 10 87.5 38.84 46.6 粉碎机 90 10 72.8 37.24 表30 项目敏感点预测表 敏感点 噪声源 贡献值(dB(A)) 环境本 底值 (dB(A)) 预测值(dB(A)) 南园（最近敏感点） 注塑机 46.6 45 48.9 粉碎机 本项目设备经距离衰减后对厂界的噪声贡献值分别为东厂界49.6dB(A)、南厂界45.8dB(A)、西厂界57.3dB(A) 、北厂界54.2dB(A)，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类昼间标准要求；本项目设备经距离衰减后对敏感目标南园边界的噪声贡献值为46.6 dB(A)，经与环境本底值叠加后为48.9dB(A)，小区边界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准要求。综上，项目建成后对周边声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目营运期固体废弃物主要是修边工序产生的废边角料、废活性炭和职工的生活垃圾。 （1）废边角料 本项目修边工序会产生废边角料，类比同类项目，边角料产生量约原料用量的1%，本项目塑料粒子总用量约为800吨，则废边角料产生量约为8t/a。废边角料回收外卖处置。 （2）废活性炭 活性炭吸附非甲烷总烃效率以0.09g/g计算，则本项目废活性炭产生量约为5.36 t/a。废活性炭委托有资质单位安全处置。 （3）生活垃圾 本项目共有职工100人，年工作时间250天，人均生活垃圾日产生量以0.8kg计，则生活垃圾产生量为20t/a。生活垃圾由环卫部门及时统一清运处理。 综上，本项目固体废弃物可实现零排放，对环境影响较小。 三、总量控制分析 本项目污染物排放总量见表31。 表31 污染物排放总量表（t/a） 种类 污染物名称 产生量 削减量 接管量 外排量 废水 生活污水 废水量 2000 0 2000 2000 COD 0.7 -0.105 0.595 0.1 NH3-N 0.05 -0.001 0.049 0.01 SS 0.4 -0.12 0.28 0.02 TP 0.004 0 0.004 0.001 废气 有组织 非甲烷总烃 0.259 -0.233 - 0.026 无组织 非甲烷总烃 0.029 0 - 0.029 固废 废边角料 8 -8 - 0 废活性炭 5.36 -5.36 - 0 生活垃圾 20 -20 - 0 （1）废气：本项目排放的废气主要是烘干工序、注塑成型工序产生的有机废气，有组织废气最终排放量为非甲烷总烃0.026t/a，总量在区域内平衡。 （2）废水：本项目外排生活污水的污染物最终排放量为：废水量2000 t/a、COD0.1t/a、NH3-N0.01t/a、SS0.02t/a，TP0.001t/a。废水经隔油池、化粪池处理达标后，通过市政污水管网接入滨海县污水处理厂处理。总量纳入滨海县污水处理厂总量控制指标内。 （3）固废：废边角料回收外卖处置，废活性炭委托有资质的单位安全处置，生活垃圾由环卫部门统一清运，实现零排放，无需申请总量。 四、公众参与 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国家环保总局文件环发〔2006〕28 号《环境影响评价公众参与暂行办法》、盐城市环保局盐环办（2011）174号《盐城市建设项目环评公示、审批公示、公告管理暂行办法》的通知有关规定对本项目进行公众参与调查。 1、公众参与调查方式 在公众对项目了解清楚的情况下，于2017年10月9日-2017年10月13日在江苏滨海经济开发区管理委员会进行网上公示，网址是：http://www.bh91.cn/shownews.asp?id=1162。 本次公众意见调查采取填写调查表的方式，我们采用江苏省公众参与表，在公众对项目了解清楚的情况下，组织公众填写江苏省建设项目环境保护公众参与调查表，调查范围是可能受本项目影响的居民，公示期间未收到居民举报。 2、调查与公示结果反馈意见 本项目共发放调查问卷12份，回收到12份，坚决支持率占42%。公众参与调查结果与反馈意见，具体见表32。 表32 公众参与调查汇总表 序号 姓名 地址 联系电话 本项目对环境影响 对本项目所持态度 回访核实情况 1 沙昌燕 东坎镇二坎村一组119号 * 较小 坚决支持 情况属实 2 邱地芹 东坎镇二坎村三组20号 * 较小 坚决支持 情况属实 3 王秀华 滨海县坎北乡程庄四组 * 不清楚 有条件赞成 情况属实 4 沈静静 滨海县坎北乡程庄四组 * 不清楚 有条件赞成 情况属实 5 管兴珍 滨海景湖土产库 * 较小 有条件赞成 情况属实 6 周家根 东坎镇二坎村一组 * 一般 有条件赞成 情况属实 7 王其来 东坎镇二坎村四组106号 * 较小 坚决支持 情况属实 8 王加康 东坎镇二坎村三组16号 * 较小 有条件赞成 情况属实 9 刘科龙 东坎镇二坎村四组101号 * 较小 坚决支持 情况属实 10 王才兵 东坎镇二坎村三组20号 * 较小 坚决主持 情况属实 11 顾德海 东坎镇二坎村三组66号 * 较小 有条件支持 情况属实 12 李仁寻 东坎镇二坎村 * 较小 有条件支持 情况属实 五、环保“三同时”项目 项目环保“三同时”项目及投资估算情况见表33。 表33 “三同时”验收一览表 项目 治理措施 治理效果 环保投资（万元） 完成时间 废水 生活污水 隔油池、化粪池（依托吕巷汽车零部件江苏有限公司隔油池、化粪池） 经化粪池处理后接管市政管网 / / 废气 非甲烷总烃 活性炭吸附+15m排气筒 无组织排放量极少 175 与本项目同时设计，同时施工，同时投产 噪声 生产机械噪声 隔声、减振装置 厂界噪声达标 6 固废 废活性炭 委托有资质的单位安全处置 零排放 15 废边角料 回收外卖处置 零排放 1 生活垃圾 设置垃圾箱等，由环卫部门清运 零排放 1 风险应急 消防设备 1 2 合计 200 /

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产区 | 非甲烷总烃 | 在烘干区设置吸风罩（收集率可达90%），有机废气经吸风罩吸收后通入活性炭进行吸附（吸附效率可达90%），处理后由H=15m排气筒1#高空达标排放 | 达标排放 |
| 废水 | 生活污水 | COD | 经吕巷汽车零部件江苏有限公司化粪池处理之后，排入市政污水管网，接管至盐城经济开发区污水处理厂集中处理 | 达标排放 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固废 | 修边工序 | 废边角料 | 回收外卖处置 | 影响不大 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 委托有资质的单位安全处置 | 影响不大 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 影响不大 |
| 噪 声 | 本项目产生的噪声主要来自于影响不大等生产设备工作时的机械噪声，噪声源强值为75-90dB（A），经隔声、减震措施和距离衰减后对周边环境影响较小。 |
| 其 它 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 九、结论和建议

一、结论 滨海奕凯塑业有限公司拟投资约5000万元，在江苏滨海经济开发区工业园北区瓯北路新建汽车注塑零件加工项目。项目用地面积约为22400m2，建筑面积约为11000 m2，新上汽车注塑零件生产线及其他配套设施，项目建成后年产1500万件汽车注塑零件。经上述分析形成如下结论： 1、项目符合相关产业政策 本项目不属于国家发展改革委公布的《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》（国家发展改革委员会2013年第21号令）中规定的限制类和淘汰类项目；亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指 导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中限制类和淘汰类项目。 同时本项目已于2017年8月经滨海县发展和改革委员会备案，项目代码为：2017-320922-36-03-538304。 综上，本项目符合国家和地方产业政策的要求。 2、项目选址符合相关规划 本项目拟建地址位于江苏滨海经济开发区工业园北区，租用地块用地性质为工业用地，不属于《禁止用地名录》（2012）、《限制用地名录》（2012）、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》范围内，因此本项目建设符合土地使用要求。 本项目位于江苏滨海经济开发区工业园北区，项目距周边最近的生态红线保护区响坎河饮用水水源保护区7.1km。不在上述生态红线管控区内，不违背生态红线区域保护规划要求。 3、环境质量现状满足相应功能区划要求 项目所在区域地表水、声环境质量均能满足相应环境质量标准要求。项目所在地环境质量基本能满足项目建设需求。 4、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 本项目使用租用已有厂房，无施工期污染，故本环评主要对营运期的污染物产生环节进行分析。 ①废气：本项目烘干、注塑成型过程会产生的非甲烷总烃，经各集气罩收集后用风机抽至活性炭吸附后，经1# 15m高排气筒达标排放。 ②噪声：本项目营运期噪声主要为注塑机和粉碎机等生产设备工作时的机械噪声，经隔声、减震措施和距离衰减后可实现厂界噪声达标排放，对周围环境影响较小。 ③废水：营运期循环冷却系统内的循环水不外排，外排废水主要是职工生活污水，生活污水产生量为2000t/a，废水经吕巷汽车零部件江苏有限公司隔油池、化粪池处理后纳入市政污水管网，由滨海县污水处理厂集中处理，达标后排放至入海水道南泓。废水对周边环境影响较小。 ④固废：本项目营运期固体废弃物主要是修边工序产生的废边角料、废活性炭和职工的生活垃圾，废边角料回收外卖处置，废活性炭委托有资质的单位安全处置，生活垃圾由环卫部门统一清运，对环境影响较小。 综上，本项目污染物可实现达标排放，区域环境功能不会下降。 公众参与 建设单位在江苏滨海经济开发区管理委员会官网（http://www.bh91.cn/shownews.asp?id=1162）进行了公众参与公示，并于项目周边进行了公众参与调查，在被调查的12人中，对本项目坚决支持占42%，无反对意见。 6、符合区域总量控制要求 （1）废气：本项目排放的废气主要是烘干工序、注塑成型工序产生的有机废气，有组织废气最终排放量为非甲烷总烃0.026t/a，总量在区域内平衡。 （2）废水：本项目外排生活污水的污染物最终排放量为：废水量2000 t/a、COD0.1t/a、NH3-N0.01t/a、SS0.02t/a，TP0.001t/a。废水经隔油池、化粪池处理达标后，通过市政污水管网接入滨海县污水处理厂处理。总量纳入滨海县污水处理厂总量控制指标内。 （3）固废：废边角料回收外卖处置，废活性炭委托有资质的单位安全处置，生活垃圾由环卫部门统一清运，实现零排放，无需申请总量。 综上所述，本项目符合相关产业政策和规划要求，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 上述环评的评价结果是根据建设单位提供的建设范围、规模及对应的排污基础上得出的。如上述情况有所变化，建设方应及时向环保部门重新申报。 二、建议 1、落实本报告提出的各项污染防治措施，确保各污染物达标排放； 2、做好周围的绿化工作，美化环境； 3、对生活垃圾做到及时清运，防止垃圾堆积对环境造成污染。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 企业营业执照 附件二 环境影响评价委托书 附件三 环境影响评价合同 附件四 备案证 附件六 建设单位认可声明 附件七 公参真实性承诺 附件八 建设项目环评审批基础信息表 附件九 网络公示截图 附图1 项目地理位置图 附图2 车间平面布置图 附图3 项目周边环境现状图及卫生防护距离图 附图4 本项目与江苏省生态红线区域的位置关系图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

施工期

噪声  扬尘

噪声  扬尘

噪声  废弃物

运行使用

生活废水、建筑垃圾

营运期

基础工程

主体工程

设备安装

装饰工程

工程验收

噪声  扬尘