建设项目环境影响报告表

项目名称:榆林市榆阳区金马商砼有限公司新建商砼站项目

建设单位: 榆林市榆阳区金马商砼有限公司（盖章）

编制日期：2018年9月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 榆林市榆阳区金马商砼有限公司新建商砼站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 榆林市榆阳区金马商砼有限公司 |
| 法人代表 | 马成喜 | 联 系 人 | 马成喜 |
| 通讯地址 | 榆林市榆阳区金鸡滩镇金鸡滩村 |
| 联系电话 | 18098008785 | 传 真 |  | 邮政编码 | 719000 |
| 建设地点 | 榆林市榆阳区金鸡滩镇金鸡滩村 |
| 立项审批部门 | 榆林市榆阳区发展改革局 | 批准文号 | 榆区政发改审发[2018]29号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3021水泥制品业 |
| 占地面积 (平方米) | 3293.35（4.94亩） | 绿化面积(平方米) | 200 |
| 总投资 (万元) | 900 | 其中:环保 投资(万元) | 48 | 环保投资占 总投资比例 | 5.3% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | 2018年11月 |
| 一、工程内容及规模： 1、项目特点 商品混凝土供应站集中生产供应建设用混凝土，可以将分散在建筑工地的现场搅拌站取消，以消除各建筑工地在生产混凝土时引起的粉尘和噪声污染；另外，商品混凝土的强度及其他各项指标的合格率在99％以上，对提高建筑工程质量也有着重大的意义。为此，榆林市榆阳区金马商砼有限公司投资900万元于榆林市榆阳区金鸡滩镇金鸡滩村建设商砼站项目。项目建成后可年产商品混凝土2万m3。 经现场勘查项目主体工程已建成，2018年6月14日榆林市环境保护局榆阳分局下达榆林市环境保护局榆阳分局行政处罚决定书（榆区环改字[2018]112号），针对公司建设项目未报批环保审批手续，擅自开工的违法行为，责令停止建设，并罚款15000元。榆林市榆阳区金马商砼有限公司于2018年06月29日按要求缴纳罚金15000元。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规文件，该项目应编制环境影响报告表，2018年7月，榆林市榆阳区金马商砼有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作；接受委托后，我单位立即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料，并依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制《榆林市榆阳区金马商砼有限公司新建商砼站项目》报告表。 分析判定相关情况 （1）项目与国家产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）分析，项目属于允许类，2018年06月28日，榆林市榆阳区发展改革局以榆区政发改审发 [2018]29号对本项目备案，项目符合国家产业政策。 “三线一单”符合性分析 本项目“三线一单”符合性分析见表1. 表1 “三线一单”符合性分析表 “三线一单” 本项目情况 符合性 生态保护红线 本项目所在地位于陕西省榆林市榆林市榆阳区金鸡滩镇金鸡滩村，项目所在区无自然保护区、风景名胜区，在防风固沙功能区生态保护红线和土地沙化敏感区生态保护红线管控范围内，根据《榆林市生态保护红线环境准入特别管理办法》本项目不属于采掘类，项目满足污染控制、环境风险防范等有关要求 符合 环境质量底线 项目拟采取先进的工艺和有效的环保措施，废气可做到达标排放，不会改变区域大气环境质量；项目无生产废水产生，生活污水和初期雨水经处理后回用，不外排。因此，不会改变区域地表水、地下水的功能，项目的建设符合榆阳区的环境质量底线要求 符合 资源利用上线 商品混凝土是一种新型绿色建筑材料 ，可在确保工程建设质量的前提下提高工程建设效率 ，减少资源能源消耗，同时减少城市噪声释放 、粉 尘和建筑垃圾等污染物的排放 符合 负面清单 本项目属于C3039其他建筑材料制造，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）分析，项目属于允许类， 符合 （2）选址合理性 本项目建设位于陕西省榆林市榆林市榆阳区金鸡滩镇金鸡滩村，金鸡滩镇周围工业企业较多，基础建设需要大量的混凝土建筑原料，因此榆林市榆阳区金马商砼有限公司在金鸡滩镇新建商砼项目。项目与“多规合一”控制线检测结果符合性分析表见表2，控制线检测报告见附件4。 表2 项目与榆林市“多规合一”控制线检测符合性分析 控制线名称 检测结果及意见 与本项目符合性分析 土地利用总体规划 该项目涉及限制建设区，建议与国土部门对接 正在办理土地相关手续 基础设施廊道控制线 符合 符合 城镇总体规划 符合 符合 林地保护利用规划 该项目涉及二级保护林地，三级保护林地，建议与林业部门对接 正在办理林业相关手续 生态红线 符合 符合 文物保护紫线 符合 符合 综上所述，项目符合榆林市“多规合一”控制线，从环境保护方面以及环境影响方面分析本项目选址合理。 二、项目概况 项目名称：榆林市榆阳区金马商砼有限公司新建商砼站项目。 建设单位：榆林市榆阳区金马商砼有限公司。 项目总投资：900万元，资金全部由企业自筹。 占地面积：3293.35m2。 建设性质：新建。 三、关注的主要环境问题及环境影响 1、加强环保设施的运行和管理，确保其高效稳定运行。 2、厂区选择树种时要根据当地暖温带半干旱的大陆季风气候的特点，选择根系发达能在此地大量生长、对土壤要求不高的树种，并可抑制粉尘、吸收有害气体。 3、加强原辅材料运输过程和砂石棚的管理，及时进行场地冲洗及喷洒，车辆在站区内尽量保持低速行驶，以有效地减少扬尘产生。 四、环境影响评价主要结论 榆林市榆阳区金马商砼有限公司新建商砼站项目符合相关产业政策及相关规划，选址合理。项目在采取环评报告提出的各项污染防治措施后，项目在运营期各污染物可实现达标排放，对环境影响较小。从满足环境质量目标要求角度分析，项目建设可行。 五、工程内容及规模 1、项目地理位置与周边外环境关系 项目位于榆林市榆阳区金鸡滩镇金鸡滩村，站区中心地理坐标为N38°29’52.76”，E109°49’14.22”，项目西北侧为S204省道，东南侧为榆神高速，东北侧为空地，西南侧为空地。项目东北距柳卜滩村960m，西南距马家伙场1500m，西南距金鸡滩镇2300m。项目所在地交通便利。项目所在地地理位置图见图1，外环境关系图见图2。 2、项目组成及建设内容 项目主要建设建站区800m2（包括混凝土搅拌站），生活区1000m2（包括办公室、职工宿舍、职工公用设施）。项目建成后年产混凝土2万m3，项目总占地面积3293.35 m2。主要建设内容见表3。 表3 项目组成主要建设内容表 类别 项目 拟建内容 备注 主体工程 生产区 站区建筑面积800m2，设搅拌机2台；水泥筒仓5个，粉煤灰筒仓2个，添加剂储罐4个，砂石分离机1个，三级沉淀池一个 已建成 砂石棚 建筑面积1000m2，轻质钢结构，全封闭，使用彩钢板将砂石棚分为砂子棚（500m2）和石子棚（500m2），主要用于项目原料砂石暂存 待建 计量室 2.5m3计量室4个 已建成 辅助工程 生活办公区 建筑面积380m2，一层，框架结构，设办公区、宿舍区、厨房、餐厅、等 已建成 实验室 建筑面积60m2，砖混结构，主要设备有压力试验机、混凝土抗渗仪，混凝土抗压试机、抗折试验机、干燥箱、电子天平等 已建成 磅房 1间，占地面积45m2 已建成 洗车台 一个，设置厂区门口，占地面积30 m2 待建 公用工程 给水 项目生产和生活用水由厂区自备水井提供 已建成 供热 办公生活区采用空调供暖 已建成 供电 由金鸡滩镇变电站提供，从10kV引入配电室，设200 kVA动力变压器1台，满足项目用电需求 已建成 环保工程 废气 物料装卸在全封闭料棚并配套喷淋洒水装置 待建 搅拌机属加水封闭搅拌，并设置脉冲除尘器+15m高排气筒 待建 筒仓上部设置振动式收尘器，放空口自动衔接输料口 待建 水泥、粉煤灰原料采用密闭罐车运输；砂子和石子运输车辆严密遮盖；站区及进厂道路进行硬化 待建 食堂油烟，设置油烟净化效率不低于75%的油烟净化装置处理后经烟道排放 已建成 废水 站区设卫生防渗旱厕，定期委托村民清掏堆肥；洗漱废水经1#沉淀池（10m3）处理后用于站区道路洒水抑尘；食堂废水经隔油池(1m3)处理后用于道路洒水抑尘，搅拌机及运输罐车冲洗水经砂石分离机分离出砂石后，进入三级沉淀池澄清后全部回用于搅拌混凝土工序。 已建成 固废 不合格混凝土、除尘器收尘、沉淀池沉砂回用生产 不外排 设垃圾收集桶，生活垃圾集中收集统一处理 合理处置 实验室用于监测混凝土强度的混凝土块，集中收集统一处理，三级沉淀池废渣回用于生产 合理处置 噪声 搅拌机采取减震，定期检查，保证设备正常运转；装载机低速行驶，控制作业时间；泵类安装减振基础；运输车辆加强管理，低速、禁止鸣笛 加强管理 绿化 绿化面积200m2 3、项目原辅材料用量及物料平衡 本项目主要生产C30系列商品混凝土，各主要原辅材料及品质应按设计需要进行配比，配比计算应符合《中华人民共和国国家标准-预拌混凝土》（GB/T 14902-2012)及《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)要求，混凝土的质量品质要经过试验进行确定，主要原辅材料根据市场要求及试验情况就近选择。初步调查发现榆阳区、神木市等地水泥均能符合商品混凝土生产的品质要求，在生产中可以经过多次试验确定最好方案。 项目主要原辅材料包括水泥、粉煤灰、砂子、石子，生产1m3混凝土所需的各原料配比分别为：砂子294kg、石子842kg、粉煤灰90kg、水泥280kg、添加剂9kg、水160kg，项目年生产2万立方混凝土，用量见下表4，物料平衡见表5。 表4 原辅材料储存及用量表 序号 原料名称 单位 储存方式 年用量（t） 来源 1 石子 t/a 封闭储棚 16840 外购 2 砂子 t/a 封闭储棚 5880 3 水泥 t/a 封闭筒仓 5600 4 粉煤灰 t/a 封闭筒仓 1800 5 添加剂 t/a 封闭筒仓 180 6 水 m3/a / 3200 自备水井 表5 物料平衡表 序号 投入 产出 名称 数量（t/a） 名称 数量（t/a） 1 石子 16840 商品砼 33499.88 2 砂子 5880 粉尘 0.12 3 水泥 5600 4 粉煤灰 1800 5 添加剂 180 6 水 3200 合计 33500 合计 33500 添加剂的物理化学性质 混凝土添加剂包括减水剂、缓凝剂、早强剂、防水剂和防冻剂等，本项目主要外加剂为减水剂（聚羧酸减水剂）。 聚羧酸减水剂（Polycarboxylate Superplasticizer）是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂。适用于高速铁路、客运专线、工业与民用建筑、道路、桥梁、港口码头、机场等工程建设的预制和现浇混凝土、钢筋混凝土及预应力混凝土。该品绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用火车和汽车运输。其具有以下优势：①与各种水泥的相容性好，混凝土的坍落度保持性能好，延长混凝土的施工时间。②掺量低，减水率高，收缩小。③大幅度提高混凝土的早期、后期强度。④本产品氯离子含量低、碱含量低，有利于混凝土的耐久性。⑤本产品生产过程无污染，不含甲醛，符合ISO14000环境保护管理国际标准，是一种绿色环保产品。⑥使用聚羧酸盐类减水剂，可用更多的矿渣或粉煤灰取代水泥，从而降低成本。 可以看出，本项目使用的聚羧酸减水剂绿色环保，且使用量较小，约为2%之内，故不会对操作工人产生健康损害及污染环境 5、 本项目主要生产设备 项目主要生产设备清单见下表。 表6 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号、性能参数 数量 备注 1 搅拌主机站 中联-CIFA JS3000 2套 2 水泥筒仓 100t 5个 / 3 粉煤灰筒仓 100t 2个 / 4 添加剂储罐 10t 4个 5 水泥螺旋输送机 Φ273.9m 2个 / 6 煤粉灰螺旋输送机 SPC219.9 2个 / 7 混凝土运输车 / 5辆 / 8 配料水平皮带机 / 2台 / 9 装载机 ZL50 2辆 / 10 水泵 50ZJD-A30CL传动 2个 / 11 砂石分离机 / 1个 / 12 三级沉淀池 / 1个 / 13 进出口洗车台 / 1个 / 7、平面布置 项目占地面积3293.35m2，大门位于站区东北角，本项目站区整体呈矩形，项目区分为料场区、办公宿舍区域及生产加工区域。预拌混凝土生产区在站区中南部，站区中部为搅拌站主机、储料仓、进料口；主机西北侧为混凝土罐车停车区；在站区南部布置砂石棚；在大门口处设有地磅、门卫、车辆喷淋装置自动冲洗台和沉淀池，站区道路人流物流分开，满足项目生产、运输和消防的要求，使厂内外运输顺畅、行人方便。榆阳区主导风向为西北风，生活区布置在厂区东北侧，综合楼内有实验室、办公室、宿舍及食堂，项目产生的粉尘对生活区影响较小。站区道路布置满足物料运输，主体工程布局紧凑合理。综上，从工艺角度分析认为，项目站区总图布置工艺流程顺畅、场地利用合理。厂区平面布置见附图3。 7、公用工程 7.1、给、排水及水平衡 （1）给排水 本项目生产、生活用水由厂区自备水井提供。水质、水量满足本项目需求。项目新鲜用水量为17.535m3/d，4208.4m3/a，项目用水量根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2014）确定，项目厂区员工20人，年生产240天。 生活用水：本项目设置员工食堂，用水主要为食堂用水及员工的盥洗用水，厂区职工20人，生活用水按每人每天80L计，则生活用水量为1.6m3/d，384 m3/a。生活污水产生量1.28m3/d，307.2m3/a（产生量按用水量的80%计），食堂废水经隔油池处理后用于道路洒水抑尘，洗漱废水经沉淀池处理用于站区道路洒水抑尘。 生产用水 生产搅拌用水：根据项目生产方案，生产搅拌用水量约13.33m3/d，3200m3/a。8.21m3/d来自于新鲜水，5.12m3/d是来自于沉淀池处理水。 搅拌机冲洗水：根据建设单位生产管理规定，2台搅拌机平均每天冲洗1次，冲洗水量按2m3/次计算，则搅拌机冲洗水用量为4m3/d，960m3/a，搅拌机冲洗用水进入三级沉淀池澄清后回用于生产。 运输罐车冲洗水：本项目设置自动冲洗台。本次混凝土运输量平均为83.33m3/d，按单车1次运输量为14m3计算，大约运输6次，每次均需冲洗。根据调查冲洗水量约为0.4m3/辆，合计2.4m3/d，576m3/d。运输罐车冲洗用水进入三级沉淀池澄清后回用于生产 车辆进出车身冲洗水：运输罐车冲洗水约为2.4 m3/d，运输罐车冲洗水污水产生系数按0.8计；则污水产生量为1.92m3/d，460.8m3/a。运输罐车冲洗水经砂石分离机分离出砂石后，进入三级沉淀池澄清后全部回用于搅拌混凝土工序。 绿化用水 本项目绿化面积200m2，用水量按1.5L/m2·次计，绿化天数按全年60次计，则绿化用水量为0.3m3/次，年消耗绿化用水18m3/a，平均日用水量0.075m3/d（折合到240天）。绿化用水全部自然蒸发。 道路洒水 本项目道路面积500m2，道路洒水按2.5L/m2﹒d计，则道路洒水用水量1.25m3/次，300m3/a。来自于沉淀池和隔油池处理水。 项目给排水一览表见表7，项目水平衡见图1，。 表7 项目给排水一览表 序 号 名称 规模 用水标准 用水量（m3/d） 排水量（m3/d） 备注 1 生活用水 20人 80L/人·d 1.6 1.28 / 2 搅拌用水 / / 13.33 0 / 3 搅拌机冲洗水 2台 2m3/台 4 3.2 每次均需冲洗 4 运输罐车冲洗水 6 0.4m3/台 2.4 1.92 每次均需冲洗 5 绿化用水 200m2 1.5L/m2 0.075 0 大约每年60次 6 道路洒水 500m2 2.5L/m2 1.25 0 / 7 合计 / / 21.405 6.4 / 项目给排水平衡图见图1。 7.2、供电 由金鸡滩镇变电站提供，从10kV引入配电室，设200 kVA动力变压器1台，满足项目用电需求，满足项目生产及生活用电。 7.3供暖 项目生活办公区供暖采用电暖器和空调。 8、劳动定员及工作制度 项目年生产天数为240天，每天工作12小时。本项目劳动定员20人，其中生产人员12人，后勤人员2人，行政人员2人，技术管理人员2人，实验室2人。 9、项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表8。 表8 主要经济技术指标一览表 序号 项目名称 单位 数量 1 总占地面积 m2 3293.35 2 建、构筑物面积 m2 800 3 生产规模 万m3 2 4 项目定员 人 20 5 年工作日 日 240 6 日工作小时 小时 12 7 总投资 万元 900 8 新鲜用水量 m3 4208.4 9 用电量 kWh 100000 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 项目主体工程已建好，存在的主要环境问题如下： 项目主体工程已经建成，但还存在砂石骨料露天堆存问题。项目投产前必须按环保要求全部实现封闭棚储。 加强原辅材料运输过程和砂石棚的管理，及时进行场地冲洗及喷洒，车辆在站区内尽量保持低速行驶，以有效地减少扬尘产生。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境概况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置及交通 1、地理位置 本项目位于毛乌素沙漠南缘。以沙漠滩地及半固定沙丘地貌为主，总体特点为东北部高西南部低，地理坐标为N38°29’52.76”，E109°49’14.22”。具体地理位置见附图1。 2、地质地貌 项目在大地构造单元上属鄂尔多斯台向斜陕北台凹东冀地区，地质活动相对隐定，地震较少。项目地处为风沙草滩区，区内地势较平坦，沙丘、草滩、海子（小湖泊）交错分布，地下水储量丰富，易开采。 3、地质、地震 评价区大地构造属鄂尔多斯盆地次级构造单元-陕北斜坡中部，地质构造简单， 岩层近于水平，地层稳定，褶皱构造不发育。地形开阔，多为半固定沙丘，沙丘呈波状起伏。主要为第四系风积、冲洪积、湖积的沙土、一般粘性土等，下伏为侏罗系砂岩。 本区地壳活动相对较弱，据记载公元1621年、1448年，曾在府谷、榆林、横山发生过5级地震，此后再未发生过4级以上地震，小震也很少。根据《陕西省工程抗震沿防烈度区划图》，本项目所处地区抗震设防烈度为6度。。 4、气候气象 评价区地处中温带、半干旱气候区，为典型的中温带半干旱大陆性气候。其基本特征为冬季寒冷，春季多风，夏季炎热，秋季凉爽，冷热多变，温差悬殊，干旱少雨，蒸发量大。年平均气温为8.1℃，年平均最低气温1.80℃，极端最高气温为38.6℃，极端最低气温为-30.1℃，多年平均降雨量为399.8mm，日最大降雨量为474.60mm，年平均风速2.3m/s，最大风速30m/s，年主导风向为NW，年平均蒸发量为1905.5m。 5、水文地质 （1）地表水 项目周边最近的地表水为项目西南7.9km处的榆溪河支流二道河子。 榆溪河，黄河支流无定河的支流，位于毛乌素沙漠南缘，汇入无定河，最后流入黄河。榆溪河古称帝源水，宋代称明堂川，明代称为榆溪。发源于榆林市榆阳区小壕兔乡刀兔海子西的水掌泉，由北向东南，流经小壕兔、孟家湾、牛家梁、榆阳、刘官寨、鱼河6乡镇，在鱼河镇王沙坬汇入无定河，全长98公里，为榆阳区内最长的河流。 地下水 该地区地下水主要接受大气降水补给，含水层岩石性以粉细砂为主，富水性中等，受当地地形制约，地下水主要由东北向西南侧径流，以潜流及泉流形式最终想榆溪河排泄。地下水埋藏较深，本地土壤属弱碱性，地下水、土壤对混凝土及钢结构不具有侵蚀性和腐蚀性。 6、生态环境 区境内地表植被，受地形、气候、水文、海拔高度等各种因素的影响，各地貌单元差异很大，植被群落分布较为复杂。全区共有草本植物60多种，木本植物40多种，栽培作物79种，属灌丛草原植被区。本项目所在区域生态系统结构简单，基本由3种灌木密集成丛，这些灌木丛零星分布，丛间有少量草本植物，部分区域分布有少量乔木。灌木以柠条、沙柳、沙蒿为主，草本植物以大针茅、百里香、芨芨草、白羊草、苜蓿、沙打旺等为主，乔木类以杨、槐、榆等为主。 目前该区的野生动物组成比较简单，种类较少。根据现场调查及资料记载，目前该区的野生动物（指脊椎动物中的兽类、鸟类、爬行类）约有70多种，隶属于22目39科，其中兽类4目9科，鸟类15目26科，爬行类2目2科，两栖类1目2科。此外，还有种类和数量众多的昆虫。

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 本项目噪声现状监测由内蒙古碧蓝环境科技有限公司于2018年7月10日-2018年7月11日进行监测；项目环境空气质量现状和地下水环境现状质量引自《榆林市榆阳区金鸡滩镇金河加油站建设项目》现状监测，位于本项目西南侧2.3km处，检测时间为2016年8月24日~30日。该监测期符合导则要求的近三年有效期规定，监测点位亦在项目评价范围内，因此，本评价引用可行。项目环境监测布点见附图4。 （1）环境空气质量现状 ①监测点位 环境空气质量现状于2016年8月24日-2016年8月30日进行监测，监测点位为加油站项目厂区、金鸡滩村2个监测点，具体点位见附图4。 ②监测项目 监测项目为：SO2、NO2和PM10、TPS，4项。 ③监测时间及频率 监测时段：SO2、NO2、PM10、TPS，总烃监测时间为2016年8月24日~30日。 监测频率：每天至少采样20小时。 ④采样及分析方法 按照《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》中的规定进行采样和分析。具体方法，见表4。 表6 监测项目及分析方法 监测项目 分析方法 检出限 SO2 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法《HJ482-2009） 0.007mg/m3 NO2 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ479-2009） 0.005mg/m3 PM10 重量法（HJ618-2011） 0.001mg/m3 TPS 重量法GB/T15432-1995 0.001mg/m3 ⑤数据统计分析 环境质量现状监测统计结果列于表5~表7。 表7 SO2环境质量现状监测统计结果 序 号 监 测 点 1小时平均浓度 24小时平均浓度 浓度范围 （mg/m3） 最大浓度 标率（%） 超标率（%） 超标 倍数 浓度范围（mg/m3） 最大浓度 标率（%） 超标率 （%） 超标倍数 1 加油站项目厂区 0.011-0.026 5.2 0.0 0.0 0.013-0.0013 13.33 0.0 0.0 2 金鸡滩村 0.010-0.029 5.8 0.0 0.0 0.014-0.024 16.0 0.0 0.0 标准 0.5 0.15 表8 NO2环境质量现状监测统计结果 序 号 监 测 点 1小时平均浓度 24小时平均浓度 浓度范围 （mg/m3） 最大浓度 标率（%） 超标率 （%） 超标 倍数 浓度范围 （mg/m3） 最大浓度 标率（%） 超标率 （%） 超标倍数 1 加油站项目厂区 0.013-0.029 14.5 0.0 0.0 0.017-0.024 30.0 0.0 0.0 2 金鸡滩村 0.013-0.030 15 0.0 0.0 0.014-0.023 41.25 0.0 0.0 标准 标准 0.2 0.08 表9 PM10环境质量现状监测统计结果 监测结果 监测点位 24小时平均浓度 浓度范围（mg/m3） 最大浓度占 标率（%） 超标率（%） 超标倍数 加油站项目厂区 0.049-0.099 66.0 0.0 0.0 金鸡滩村 0.056-0.091 60.67 0.0 0.0 标准 0.15 表10 TPS环境质量现状监测统计结果 监测结果 监测点位 24小时平均浓度 浓度范围（mg/m3） 最大浓度占 标率（%） 超标率（%） 超标倍数 加油站项目厂区 0.098-0.178 59.33 0.0 0.0 金鸡滩村 0.101-0.164 54.67 0.0 0.0 标准 0.3 由表6~表10可知，评价区SO2、NO21小时平均浓度和24小时平均浓度，TPS、PM1024小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）地表水环境质量现状 经现场勘查，项目周边最近的地表水为项目西南7.9km处的二道河子，且项目产生的废水不外排，因此本次评价不进行地表水环境质量现状监测。 （3）地下水环境质量现状 ①监测点位 在评价区域共布设3个监测点位，分别为1#金鸡滩村、2#金鸡滩村、3#金鸡滩村，布设3个监测点位。 ②监测项目 地下水监测因子包括pH值、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、硝酸盐、NH3-N、挥发酚、总大肠杆菌、细菌总数共计8项。 ③监测时段 监测时间：2016年08月26日~27日，每天取一个水样。 ④分析方法 采样及分析方法按照《水和废水监测分析方法》、《地表水环境质量标准》和《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》中有关规定执行。 ⑤监测结果及分析评价 该区域地下水监测结果及分析，监测结果统计见表10。 表11 地下水环境质量现状监测布点一览表 项目 单位 1#金鸡滩村 2#金鸡滩村 3#金鸡滩村 评价标准 达标情况 监测时间 08.26 pH 值 7.93 7.22 7.70 6.5~8.5 达标 氨氮 mg/L 0.1 0.19 0.12 ≦0.5 达标 挥发酚 mg/L 0.001ND 0.001ND 0.001ND ≦0.002 达标 硝酸盐（氮） mg/L 1.2 1.55 1.27 ≦20 达标 亚硝酸盐（氮） mg/L 0.001ND 0.009 0.004 ≦1 达标 总大肠菌群 个/L 未检出 未检出 未检出 ≦3 达标 总细菌数 个/L 21 87 64 ≦100 达标 高锰酸盐指数 mg/L 0.63 0.44 0.55 ≦3 达标 监测时间 08.27 pH 值 7.86 7.17 7.78 6.5~8.5 达标 氨氮 mg/L 0.09 0.16 0.10 ≦0.5 达标 挥发酚 mg/L 0.001ND 0.001ND 0.001ND ≦0.002 达标 硝酸盐（氮） mg/L 1.23 1.55 1.31 ≦20 达标 亚硝酸盐（氮） mg/L 0.001ND 0.07 0.006 ≦1 达标 总大肠菌群 个/L 未检出 未检出 未检出 ≦3 达标 总细菌数 个/L 32 94 55 ≦100 达标 高锰酸盐指数 mg/L 0.66 0.51 0.52 ≦3 达标 从表11分析可知，地下水pH值、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、硝酸盐、NH3-N、挥发酚、总大肠杆菌、细菌总数，监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值。 （4）声环境质量现状 ①监测时间及监测频次 项目声环境质量现状由内蒙古碧蓝环境科技有限公司于2018年7月10日~11日进行监测，监测分昼间（6:00~22:00）和夜间（22:00~6:00）进行。 ②监测方法 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求的方法执行。 ③监测结果 监测结果见表12。 表12 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 监测时间 监测点 东场界 南场界 西场界 北场界 2018.07.10 昼间 52.4 50.2 51.7 51.5 夜间 41.6 42.9 43.2 43.5 2018.07.11 昼间 52.1 50.8 51.5 51.0 夜间 42.7 41.6 43.5 41.5 评价标准 昼间 60 60 60 60 夜间 50 50 50 50 昼间 达标 达标 达标 达标 | 夜间 达标 达标 达标 达标 由监测结果可知，评价区满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于榆林市榆阳区金鸡滩镇金鸡滩村，站区中心地理坐标为N38°29’52.76”，E109°49’14.22”。项目所在区域无重点保护文物及珍稀动植物资源，根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见表11。 表11 环境保护对象及保护目标一览表 序号 环境 要素 保护对象 方位 最近距离（m） 人数 功能要求 1 环境 空气 柳卜滩村 NE 960 98 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 马家伙场村 SW 1500 152 金鸡滩镇 SW 2300 582 2 声环境 厂界1m 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准 3 地下水 周围及附近地下水环境 满足《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 4 生态环境 土壤植被 厂址范围及周边 不会对周边生态环境产生明显影响 |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准； 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准； 4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 5、生态环境执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期施工扬尘执行DB/611078-2017《施工厂界扬尘排放值》中有关规定；废气排放执行（GB4915-2004）《水泥工业大气污染物排放标准》表3中颗粒物无组织排放限值1mg/m3。粉料仓等大气污染物排放执行（GB4915-2004）《水泥工业大气污染物排放标准》表2中大气污染物特别排放限值30mg/m3。 2、项目所生产的污水经处理设施处理后，综合利用，禁止外排，实现污废水零排放。 3、建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中有关规定；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求；固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修订中有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 结合项目工艺特征和排污特点，项目废气主要为粉尘，回用生产，废水综合利用不外排，因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、施工期 项目用地较为平整，施工期主要建设内容为砂石料棚、办公楼、搅拌站、及辅助设施。项目工程量较少，在基础建设、设备安装调试及车间装修等工序将会产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水等污染物。施工流程及各阶段主要污染物产生见图2所示。 图2 施工期工艺流程及排污节点图 2、运营期 ① 原辅料 本项目生产所需要的原料有水泥、碎石、砂子、水、添加剂，其中，水泥、粉煤灰采用密闭罐装车运输到厂区后 ，压力输入相应筒仓内储存；添加剂为水剂，由运输车辆运至厂区的添加剂贮罐中储存；碎石 、砂子由运输车辆运至站区砂石棚储存 。 ② 加料 碎石、砂子由装载机装入计量室，分别对砂子和石子按配比重量称量，用皮带输送机输送到搅拌机内搅拌，水泥、粉煤灰则通过螺旋输送机密闭上料至搅拌机内：搅拌用水及外加剂采用压力供水及水泵上料 。 ③ 搅拌 各种原料经计量之后进入搅拌机内进行强制搅拌。搅拌过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质。 搅拌机工作原理：在搅拌机内两根相互反转的搅拌轴搅拌下，受到桨片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、摩擦、剪切、对流从而进行强烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料己相互得到均匀的拌合，并具有压实所需要的含水量。 搅拌机定期用清水进行内部冲洗 ，产生废水经沉淀池处理后 回用于搅拌工序，不外排。 ④ 成品 生产出的混凝土成品由混凝土罐车直接装运，送往施工工地 。 运输罐车用清水进行内部冲洗，产生废水经沉淀池处理后回用于搅拌工序，不外排 。 ⑤ 实验室情况介绍 为保证原料及产品质量，厂区内设置了实验室对原料及产品进行质量检测，主要包括 原料细度、稠度监测，产品强度检测等，检测合格的原料及产品方可进入下一道工序使用 。 项目生产工艺流程及产污节见图3。 图3 工艺流程及排污节点图 主要污染工序： 废气 本项目废气主要粉尘、食堂油烟等。 (1)粉尘 本项目运营期大气污染物主要为粉尘，其来源有物料装卸，输送、投料、搅拌粉尘，筒库顶呼吸粉尘，筒库放空口产生的粉尘及运输道路扬尘。 原料装卸 本项目砂石堆放在砂石料棚内，料棚高8m，四周建有围挡，砂子采用河沙或水洗砂，本身扬尘产生量少，且砂石每天采用洒水车喷洒，冬季每天冲洗4-5次，夏季每天冲洗7-8次，经采取上述措施后，砂石料棚产生的扬尘较少，故评价主要考虑砂石原料装卸的扬尘。 本项目骨料中石子颗粒较大，其起尘主要是砂子和石子表面粉尘产生，因此在保证砂子和石子表面一定的含水率即可将该部分粉尘降至最低。汽车卸料时起尘量采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，公式如下： 式中：Q——汽车卸料起尘量，g/次；u——平均风速，取2.2m/s；M——汽车卸料量，取40t；0.6 为修正系数（物料粒径>2cm，密度比较大时取值）。 建设单位在采取洒水降尘等措施后，可使粉尘降低60%左右，项目原料装卸量及污染物产排情况见表12。 表12 原料装卸量及产尘量情况一览表 项目 装卸量（t/a） 装卸次数（次/a） 起尘量（t/a） 产生量（kg/h） 排放量（kg/h） 原料卸载 22720 568 0.0037 0.0013 0.0005 ② 输送、投料粉尘 本项目砂、石的提升以搅拌站配套的全封闭式皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰等以封闭式螺旋输送机给搅拌站供料。项目粉料的输送、计量和投料等方式均为封闭式，因此，该过程产生的粉尘量不大。骨料输送利用皮带运输机，根据现场调查，砂石输送皮带廊上部封闭，且砂石在料棚内经过喷洒，含水率高，运输及投料过程中粉尘产生量少。类比同类同规模企业可知，项目砂石在输送、投料等的过程中产生的粉尘量为0.04t/a。 ③筒仓呼吸粉尘 本项目水泥、粉煤灰均为筒仓储藏，筒仓库顶呼吸会产生粉尘。本项目采用在每个筒仓上部设置振动式收尘器对仓顶粉尘进行控制，收尘效率可达99%，最后通过仓顶排放。项目设有5个水泥仓，2个粉煤灰仓。据类比及企业提供资料，项目生产线除尘系统汇总见下表13。 表13 单个仓体除尘系统汇总表 系统名称 风量(m3/h) 除尘器 产生情况 去除率（%） 排放情况 浓度 (mg/m3) 源强 (kg/h) 产生量（t/a） 浓度 (mg/m3) 排放速率 kg/h t/a 水泥仓 1500 振动式收尘器 1500 2.25 1.08 99% 15 0.023 0.011 粉煤灰仓 1500 振动式收尘器 1500 2.25 1.08 99% 15 0.023 0.011 项目筒仓呼吸粉尘每天约产排2小时，项目设置5个水泥仓、2个粉煤灰仓，则项目水泥仓粉尘排放总量为5.4t/a；粉煤灰仓粉尘排放总量为2.16t/a。各筒仓排气筒粉尘排放浓度为15mg/m3，均可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中颗粒物排放浓度不大于20mg/m3的要求，对周围大气环境影响较小。 ④筒仓放空口产生的粉尘 本项目水泥、粉煤灰均为筒仓储存，因此，放空口在抽料时只有极少量粉尘产生。据同类企业的类比调查，每次粉尘的产生量约为0.1~0.5kg。本项目水泥、粉煤灰消耗总量约0.74万t，按40t/车计，全年运输185辆·次，放空口产生粉尘按0.5kg/辆.次计，合计发生量0.093t/a。该粉尘可通过在筒库放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量。 ⑤运输道路扬尘 本工程外购原材料水泥、粉煤灰、石子和砂子均采用汽车运输。原料来源比较多，成品运输则直接由厂区运往各个施工地点。 汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Q——汽车行驶扬尘量（kg/km，辆）； V——汽车速度（km/h）； W——汽车质量（t）； P——道路表面粉尘量（kg/m2），取0.60。 由上述计算公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见表14。 表14 汽车运输道路扬尘量预测结果 汽车平均速度 （km/h） 汽车平均质量 （t） 道路表面粉尘量（kg/m2） 汽车扬尘量预测值（kg/km·辆） 5 30 0.60 0.49 10 30 0.60 0.98 20 30 0.60 1.96 项目成品混凝土年运输量为2万m3/a，单车平均每次运输量为14m3，则需运输1429车次；原料砂子、石子年运输量为2.272万t，单车每次运输量40t，则需运输568车次；原料水泥、粉煤灰年运输量为0.74万t，单车每次运输量40t，则需运输185车次；添加剂年运输量为180t，单车每次运输量40t，则需运输5车次，项目年运输量总计约2187车次，汽车扬尘量以0.49kg/km·辆计，在厂区内行驶距离以100m计，进出项目车辆平均车重按30t计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为0.11t/a。为了最大限度减少原材料及成品运输的不利影响，评价要求采取如下措施：进场道路进行硬化；及时对厂区内地面进行洒水降尘；砂子和石子运输车辆要严密遮盖；粉料采用密封罐车运输，以减少原材料的散落，采取以上措施后，可使粉尘降低80%左右，即汽车运输在厂区内外扬尘排放量约为0.11t/a。 ⑥搅拌粉尘 各种物料进入搅拌楼时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘，类比调查，产生粉尘浓度可达4000mg/m3，风量为3000m3/h，粉尘产生量为11.33t/a，搅拌楼搅拌本身采用湿法作业，可除尘60%，且搅拌楼内设有脉冲除尘器(除尘效率为99%)，经脉冲袋式除尘器处理后由15m高排气筒排出，经处理后的搅拌楼粉尘排放浓度为16mg/m3，粉尘排放量为0.045t/a。 (2)食堂油烟废气 项目设食堂一座，用餐按中、晚餐，用餐人数20人计，年工作240d，其食用油用量平均按0.05kg/人·天计，年消耗食用油0.24t/a。油的挥发量按总耗油量的2%计，本项目油烟产生量4.8kg/a。项目设1个基准灶头，总风量为4000m3/h，按日高峰2小时计，则油烟产生浓度为2.5mg/m3，项目设置油烟效率不低于75%的抽油烟机，则油烟的排放浓度为0.625mg/m3，油烟排放量1.2kg/a。 废水 (1)生产废水 项目产生的各种冲洗废水，主要包括搅拌机冲洗水、运输罐车冲洗废水，废水中主要污染物为SS，冲洗水经砂石分离机分离出砂石后，进入沉淀池澄清后全部回用于搅拌混凝土工序。 砂石分离机主要有进料槽、搅拌分离机、供水系统、筛分系统、浆水均化、循环使用及废浆再利用系统共六个部分组成。水泥浆水不断从分离机底部的出浆口流出，经导浆槽流入浆池。清洗过得砂、石子在搅拌分离机内螺旋叶片的推动下，砂、石分离后经各自的出料口落入料池。由浆槽流入浆池的水泥浆水被采用叠加法与清水那规定比例计量合混凝土，分离出的砂、石及浆水的再利用。分离砂、石时要有足够的水冲洗，使石头子的含量小于1%、砂的含量小于3%是没有问题的，虽然分离出的砂石的细料成分减少，级配改变，但由于其在料场中所占比例大小，不影响使用。 (2)生活污水 本项目设置员工食堂，用水主要为食堂用水及员工的盥洗用水，厂区职工20人，生活用水按每人每天80L计，则生活用水量为1.6m3/d，384 m3/a。生活污水产生量1.28m3/d，307.2m3/a（产生量按用水量的80%计），该生活污水的污染因子主要是CODCr、BOD5、氨氮等有机污染物。食堂废水经隔油池处理，生活废水经沉淀池处理用于站区道路洒水抑尘。 综上，本项目运营期废水均得到合理处置，对区域水环境无明显影响。 噪声 噪声源强本项目噪声主要来源于装载机、搅拌机、皮带输送机、螺旋输送机、运输车辆、泵类等设备生产过程中生产的噪声，其噪声声压级在75-90dB(A)之间。本项目各噪声声源及采取的降噪措施见表15 。 表 15 项目噪声源参数一览表 单位：m 设备名称 数量（台） 单机噪声dB(A) 拟采取降噪措施 排放规律 搅拌机 2 85 定期检查，保证设备正常运转，安装减振基础 连续 螺旋输送机 1 75 定期检查，保证设备正常运转；定期加润滑油，减少摩擦噪声 间歇 皮带输送机 2 75 定期加润滑油，减少摩擦噪声 间歇 泵类 2 80 安装减振基础 连续 混凝土运输车 10 80 降低车速、禁止鸣笛 间歇 装载机 2 85 低速行驶，控制作业时间 间歇 固废 项目产生的固体废物主要包括不合格混凝土、除尘器收尘、职工生活垃圾等。 本项目操作过程采用自动化控制精确计量的方式，原材料按试验配比精确计量，生产过程产生的不合格用原材料废物量极少，约18t/ a。 项目沉淀池沉砂产生量约7t/a，项目废水经沉淀池沉淀处理后，残余砂石回用于生产过程中。 实验室用于测量混凝土强度时，产生的固体混凝土块，产量约1 t/ a，集中收集，由环卫部门统一处理 项目劳动定员20人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则年产生生活垃圾为2.4t/a。项目除尘系统各类粉尘收集量约12.94t/a，可全部回用于生产中。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排 放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 物料装卸 | 粉尘 | 0.0013t/a | 0.0005t/a |
|  | 输送、投料粉尘 |  | 0.04t/a | 0.04t/a |
|  | 筒仓呼吸粉尘 |  | 1500mg/m3，7.56t/a | 15mg/m3，0.077t/a |
|  | 筒仓放空口产生的粉尘 |  | 0.093t/a | 0.093t/a |
|  | 运输道路扬尘 |  | 0.11t/a | 0.11t/a |
|  | 搅拌粉尘 |  | 4000mg/m3，11.33t/a | 16mg/m3，0.045t/a |
|  | 食堂油烟 | 烟气 | 2.5mg/m3，4.8kg/a | 0.625mg/m3，1.2kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（624m3/a） | COD | 250mg/L，0.026t/a | 沉淀后用于站区道路洒水抑尘 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.0016t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L，0.016t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.0031t/a |  |
|  | 搅拌机和运输罐车冲洗废水 | SS | （1228.8m3/a） | 冲洗水经砂石分离机分离出砂石后，进入沉淀池澄清后全部回用于搅拌混凝土工序。 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.4t/a | 集中收集后送生活垃圾处理场处理 |
|  | 实验室固废 | 一本固废 | 1t/a | 集中收集后送生活垃圾处理场处理 |
|  | 不合格产品 | 废弃混凝土 | 18t/a | 回用于生产 |
|  | 筒仓粉尘 | 除尘收尘 | 11.33t/a | 回用与生产 |
|  | 沉淀池沉砂 | 砂石 | 7t/a | 回用与生产 |
| 噪 声 | 项目噪声主要为运输车辆、搅拌机及输送泵等设备运行时产生的噪声，声压级为70～100dB(A)。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响，站区噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 |
| 其 它 | 无 |
| 主要生态影响 项目所在区域植被覆盖率较低，项目占地改变了利用类型。项目建成后，绿化率有所提高，弥补项目场地建设所带来的部分损失，对生态改善起到了促进作用。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 一、施工期环境影响分析 项目主体工程已完成，现需要按要求建设砂石储棚，砂石分离机，三级沉淀池等设施，施工期环境影响主要存在于土建施工、设备安装、建筑材料运输等活动过程中。主要的环境影响因素为：扬尘、施工废水、施工人员生活污水、机械噪声及固体废弃物等。 1、施工粉尘、废气影响分析 施工期在办公房和砂石棚附属基础设施等建设过程中，因土方挖掘、堆积、回填和清运，建筑材料如水泥、石灰、砂子等装卸过程中会有部分抛洒，经施工机械、运输车辆碾压卷带、形成部分细小颗粒进入大气中形成扬尘，污染环境空气。同时，道路施工及运送物料时产生的道路扬尘及汽车尾气也会污染周围环境。 扬尘的数量与物料颗粒粒度、物料的含水量以及环境风速的大小有关，颗粒越细，含水量越小，风速越大，则进入空气的粉尘越多。施工中所用的石灰、水泥等材料颗粒很细，因而在运输和使用的过程中就很容易引起扬尘。 为降低扬尘及燃油废气将对施工场地附近的环境空气质量造成的影响，项目拟通过划定施工作业区、设置围墙、棚式贮存物料、场地洒水、硬化道路、车辆减速慢行等措施。具体如下： ⑴施工土方扬尘控制措施： ①施工现场堆放的水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘； ②对现场存放的土方采用覆盖防尘、表面定期洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； ③施工内部场地定时水雾喷洒降低场地扬尘、影响； ④施工期遇到当地区域四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ⑤施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；防止进出车辆泥土粘带； ⑵道路运输扬尘控制措施 ①施工现场道路要做到坚实路面，经常清扫路面，定时适当洒水，保持路面湿润。 ②运输车辆不得超载，被运物料不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响道路整洁，建筑固废必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点； ③驶离建筑工地的车辆轮胎必须经过清洗，以避免工地泥浆带入城镇道路环境； ④妥善合理地安排工地建筑材料及其它物料的运输时间，控制车辆行驶速度； 通过采取上述措施后，项目施工期产生废气对环境影响较小。 2、水环境影响分析 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业过程产生的施工废水。 本项目施工人员排放的生活污水中主要污染物为COD和NH3-N。施工人数按高峰期20人计，施工期间生活用水用水量按40L/（人·日）计，用水量为0.8m3/d，污水产生量为0.48m3/d。项目设有旱厕，定期清掏用作农肥还田，污废水经过沉淀处理后，回用于周围绿化、场地及道路洒水；施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等，经沉淀处理后循环使用，不外排。 项目在施工期产生的废水对周围环境产生的影响较小。 3、声环境影响分析 施工噪声主要可分为机械噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、铲土机、升降机等；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源如表16所示；主要施工机械设备的噪声声级见表17。 表16 建设期主要噪声源 建设阶段 噪声源 场地平整 挖掘机、装载机、卡车 建筑施工 振捣机、升降机、运输车辆 路面施工 压路机、搅拌机 表17 主要施工机械设备的噪声声级 序号 施工机械 声源特性 测量声 [dB(A)] 测量距离 1 装载机 流动不稳态声源 80 5m 2 挖掘机 不稳态声源 84 5m 3 升降机 不稳态声源 75 5m 4 运输车辆 流动不稳态声源 88 5m 施工噪声源可视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。 预测模式如下： 式中: Lp—距声源r（m）处声压级，dB（A）； Lpo—距声源r0（m）处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； 表24 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 序号 施工机械 5m 10m 20m 30m 50m 80m 1 装载机 80 74 68 64.5 60 56 2 挖掘机 84 78 72 68.5 64 60 3 混凝土振捣器 90 84 78 74.5 70 66 4 升降机 75 69 63 59.5 55 51 5 运输车辆 86 80 74 71.5 66 62 在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3~8dB，一般不会超过10dB。由表可知，项目施工机械噪声值最大为88dB。另外，混凝土振捣器、挖掘机等设备噪声也较高，在75dB以上，会对周围环境造成影响。因此施工时一定要注意合理配置施工机械、夜间禁止夯地作业、晚10：00～早6：00禁止施工等，尽量将施工活动对周围环境的影响降到最低，同时对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。施工时段结束后，对周围环境的噪声的影响将消失。 评价建议采取以下措施： 合理安排施工时间，尽量缩短施工期，尽量选择低噪声的施工机械或工艺。从根本上降低噪声源强。同时加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。 （2）合理布置施工机械，尽可能将高噪声设备设置在远离住户的场地中部，并安放在临时建筑房内作业。 通过上述措施，施工噪声的影响可以得到较大减小。 4、固体废弃物影响分析 本项目施工期场地平整，场地平整弃土用于周边土地平整。本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。根据有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为20~40kg/m2，本项目总建筑面积600m2，建筑垃圾产生量共为1.8t；项目施工期施工人员主要为当地民工，不集中安排食宿，产生的生活垃圾较少，主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算，施工人员生活垃圾量为10kg/d，施工周期以180d计，则生活垃圾共1.8t。 施工期建筑垃圾收集后堆放于指定地点，堆放地点进行防渗处理，施工结束后统一清运；生活垃圾分类收集，最终送垃圾填埋场处置。采取以上环境保护措施后，项目对周围大气环境影响不大。 根据榆林市建筑施工场地扬尘防治“六个百分百”管理办法，建筑施工场地扬尘管理要求对比见下表： 表17 建筑施工场地扬尘防治“六个百分百”对比表 工作标准 项目防治措施 对比结果 施工工地周边100%围挡 项目建设面积为1000m2的全封闭砂子棚和石子棚，项目水泥等添加剂均为封闭仓储。并在厂区四周建设围挡 合格 物料堆放100%覆盖 项目建设面积为1000m2的全封闭砂子棚和石子棚，项目水泥等添加剂均为封闭仓储，混泥土产品油罐车现场拉走，不储存。 合格 出入车辆100%冲洗 车辆进出口设置洗车台，使用高压水枪对车轮和底盘进行冲洗，去除轮胎和车身上的泥土。 合格 场地道路100%硬化 项目进厂道路约80m，400m2，硬化处理后定期清扫和洒水抑尘。 合格 施工场地100%湿法作业 施工期厂区地面定时洒水抑尘。 合格 运输车辆100%密闭运输 运输车运输砂石应与车厢持平，不得超高，同时要采取相应的遮盖、封闭措施盖严、捆实，保证运输过程中不露出、不抛撒。 合格 二、运营期环境影响分析 1.环境空气影响分析 本项目废气主要粉尘、食堂油烟等。 (1)粉尘 本项目运营期大气污染物主要为粉尘，其来源有物料装卸，输送、投料、搅拌粉尘，筒库顶呼吸粉尘，筒库放空口产生的粉尘及运输道路扬尘。 ①物料装卸：项目物料本身含尘量小，但在厂区内装卸及在场内堆存遇大风天气会产生较大扬尘，扬尘的产生量与作业方式、物料含水率、风速等因素有关。并且项目物料采取全封闭形式储存，并定期洒水，保障物料含水率≥5%。经采取以上措施后，无组织粉尘量可减少60%，则项目物料装卸过程中无组织粉尘产生量约为0.0005t/a，对周围环境空气影响较小。 ② 输送、投料粉尘 本项目砂、石的提升以搅拌站配套的全封闭式皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰等以封闭式螺旋输送机给搅拌站供料。项目粉料的输送、计量和投料等方式均为封闭式，因此，该过程产生的粉尘量不大。骨料输送利用皮带运输机，根据现场调查，砂石输送皮带廊上部封闭，且砂石在料棚内经过喷洒，含水率高，运输及投料过程中粉尘产生量少。项目砂石在输送、投料等的过程中产生的粉尘量为0.04t/a，对周围环境空气影响较小。 ③筒仓呼吸粉尘 本项目水泥、粉煤灰均为筒仓储藏，筒仓库顶呼吸会产生粉尘。本项目采用在每个筒仓上部设置振动式收尘器对仓顶粉尘进行控制，收尘效率可达99%，最后通过仓顶排放。项目筒仓呼吸粉尘每天约产排2小时，项目设置5个水泥仓、2个粉煤灰仓，则项目水泥仓粉尘排放总量为5.4t/a；粉煤灰仓粉尘排放总量为2.16t/a。各筒仓排气筒粉尘排放浓度为15mg/m3，均可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表颗粒物排放浓度不大于20mg/m3的要求，对周围大气环境影响较小。 本次环评采用估算模式对筒仓呼吸粉尘有组织粉尘排放的环境影响进行预测，排放源强表和估算模式预测结果表如下： 表18 有组织粉尘排放源强表 污染源 排放速率 （kg/h） 风量 （m3/h） 排气筒口径（m） 有效源高 （m） 温度 （℃） 筒仓呼吸口 0.023 4000 0.8 20 20 表19 估算模式预测结果表 距源中心下风向距离D(m) 粉尘 下风向预测浓度Ci(mg/m3) 浓度占标率Pi(%) 100 0.0005365 0.06 200 0.0007647 0.08 300 0.0008122 0.09 329 0.000824 0.09 400 0.0007802 0.07 500 0.0006589 0.08 600 0.006873 0.07 700 0.0006659 0.07 800 0.000622 0.06 900 0.0005199 0.06 1000 0.0005199 0.06 下风向最大浓度 0.000824 0.09 最大浓度距离 329 根据预测结果可见，粉尘的下风向最大落地浓度为0.000824mg/m3，占标率为0.09%，最大浓度出现在下风向324m处，其浓度能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准的要求。 ④筒仓放空口产生的粉尘 本项目水泥、粉煤灰均为筒仓储存，因此，放空口在抽料时只有极少量粉尘产生。据同类企业的类比调查，每次粉尘的产生量约为0.1~0.5kg。本项目水泥、粉煤灰消耗总量约0.74万t，按40t/车计，全年运输185辆·次，放空口产生粉尘按0.5kg/辆.次计，合计发生量0.093t/a。该粉尘可通过在筒库放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量。 ⑤运输道路扬尘 物料运输过程产生的扬尘主要来自两方面，汽车上所载物料扬起的尘和汽车运动形成的涡流卷起的尘。根据现状调查，运输道路两侧分布有少量的散户居民，运输道路扬尘对沿线敏感点环境空气有一定的影响。为降低扬尘产生量，改善区域环境，评价要求：各种专用运输车辆在驶离生产厂区或施工现场前应进行冲洗，确保车容整洁、车体外观无粘结物，车轮未带泥沙，覆盖严密无抛洒；粉煤灰、水泥应由罐车运输，砂石运输车辆，必须封盖严密，不得撒漏；各种专用运输车辆在行使途经坡度较大或不平整道路时应谨慎驾驶，杜绝因剧烈震动引起抛洒。 ⑥搅拌粉尘 各种物料进入搅拌楼时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘，类比调查，产生粉尘浓度可达4000mg/m3，风量为3000m3/h，粉尘产生量为11.33t/a，搅拌楼搅拌本身采用湿法作业，可除尘60%，且搅拌楼内设有脉冲除尘器(除尘效率为99%)，经脉冲袋式除尘器处理后由15m高排气筒排出，经处理后的搅拌楼粉尘排放浓度为16mg/m3，粉尘排放量为0.14t/a。可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表颗粒物排放浓度不大于20mg/m3的要求，对周围大气环境影响较小。 (2)食堂油烟废气 本项目油烟产生量4.8kg/a。项目设1个基准灶头，总风量为4000m3/h，按日高峰2小时计，则油烟产生浓度为2.5mg/m3，项目设置油烟效率不低于75%的油烟净化装置，则油烟的排放浓度为0.625mg/m3，油烟排放量1.2kg/a，满足满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）中油烟排放浓度低于2.0mg/m3的要求。 水环境影响分析 本项目生产、生活用水由厂区自备水井提供。水质、水量满足本项目需求。项目新鲜用水量为4208.4m3/a，项目用水量根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2014）确定。 生活用水：本项目设置员工食堂，用水主要为食堂用水及员工的盥洗用水，生活用水总量为1.6m3/d，307.2m3/t。生活污水产生量1.28m3/d（产生量按用水量的80%计），食堂废水经隔油池处理后用于道路洒水抑尘，洗漱废水经沉淀池处理用于站区道路洒水抑尘。 生产用水 生产搅拌用水：根据项目生产方案，生产搅拌用水量约13.33m3/d，3200m3/a。8.21m3/d来自于新鲜水，5.12m3/d是来自于沉淀池处理水。 生产用水 生产搅拌用水：根据项目生产方案，生产搅拌用水量约13.33m3/d，3200m3/a。8.21m3/d来自于新鲜水，5.12m3/d是来自于沉淀池处理水。 搅拌机冲洗水：根据建设单位生产管理规定，2台搅拌机平均每天冲洗1次，冲洗水量按2m3/次计算，则搅拌机冲洗水用量为4m3/d，960m3/a，搅拌机冲洗用水进入三级沉淀池澄清后回用于生产。 运输罐车冲洗水：本项目设置自动冲洗台。本次混凝土运输量平均为83.33m3/d，按单车1次运输量为14m3计算，大约运输6次，每次均需冲洗。根据调查冲洗水量约为0.4m3/辆，合计2.4m3/d，576m3/d。运输罐车冲洗用水进入三级沉淀池澄清后回用于生产 车辆进出车身冲洗水：运输罐车冲洗水约为2.4 m3/d，运输罐车冲洗水污水产生系数按0.8计；则污水产生量为1.92m3/d，460.8m3/a。运输罐车冲洗水经砂石分离机分离出砂石后，进入三级沉淀池澄清后全部回用于搅拌混凝土工序。 绿化用水 本项目绿化面积200m2，用水量按1.5L/m2·次计，绿化天数按全年60次计，则绿化用水量为0.3m3/次，年消耗绿化用水18m3/a，平均日用水量0.075m3/d（折合到240天）。绿化用水全部自然蒸发。 道路洒水 本项目道路面积500m2，道路洒水按2.5L/m2﹒d计，则道路洒水用水量1.25m3/次，300m3/a。来自于沉淀池和隔油池处理水。 项目产生的各种冲洗废水，主要包括搅拌机冲洗水、运输罐车冲洗废水，废水中主要污染物为SS，冲洗水经砂石分离机分离出砂石后，进入沉淀池澄清后全部回用于搅拌混凝土工序。根据水平衡分析，项目生产废水产生量为5.12m3/d，1228.8m3/a。 (2)生活污水 本项目设置员工食堂，用水主要为食堂用水及员工的盥洗用水，厂区职工20人，生活用水按每人每天80L计，则生活用水量为1.6m3/d，384 m3/a。生活污水产生量1.28m3/d，307.2m3/a（产生量按用水量的80%计），食堂废水经隔油池处理后用于道路洒水抑尘，洗漱废水经沉淀池处理用于站区道路洒水抑尘。 综上，本项目运营期废水均得到合理处置，对区域水环境无明显影响。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强本项目噪声主要来源于搅拌机、皮带输送机、螺旋输送机、混凝土运输车、泵类等设备生产过程中生产的噪声，其噪声声压级在75-90dB(A)之间。本项目各噪声声源及采取的降噪措施见表20。 表20 项目噪声源参数一览表 设备名称 数量（台） 单机噪声dB(A) 拟采取降噪措施 排放规律 搅拌机 2 85 定期检查，保证设备正常运转，安装减振基础 连续 螺旋输送机 2 75 定期检查，保证设备正常运转；定期加润滑油，减少摩擦噪声 间歇 皮带输送机 2 75 定期加润滑油，减少摩擦噪声 间歇 泵类 2 80 安装减振基础 连续 混凝土运输车 10 80 降低车速、禁止鸣笛 间歇 装载机 2 85 低速行驶，控制作业时间 间歇 预测点选择在厂址厂界四周，东南西北各一个点。厂区各噪声预测点位置分布见表21。 表 21 噪声预测点位置 单位：m 设备 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 搅拌机 65 82 60 76 螺旋输送机 66 70 58 88 皮带输送机 60 65 65 94 泵 62 80 63 79 预测模式 噪声预测按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 根据机械设备噪声源强，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、场界墙壁、植物屏障等因素，其噪声预测公式为： LA(r)= LA(r0)-20lg（r/r0）-TL 式中：LA(r)——距离声源r处的A声级，dB（A）； LA(r0)——距离声源中心r0处的A声级，dB（A）； r、r0——距声源的距离，m； TL——墙壁隔声量，TL取15dB（A）。 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下： LP=10lg∑100.1Lpi 式中：LP——某点噪声总叠加值，dB（A）； LPi——第i个声源的噪声值，dB（A）； n——声源个数。 （3）预测结果及评价 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的昼夜噪声级，噪声影响预测结果见表22。 表22 厂界噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 厂界 贡献值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 40.45 60 50 达标 达标 南厂界 38.37 60 50 达标 达标 西厂界 40.52 60 50 达标 达标 北厂界 38.48 60 50 达标 达标 通过采取以上措施并经过距离衰减后，厂界的排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。综上所述，本项目产生噪声对周围环境影响较小。 主要噪声防治措施如下： 优化项目平面布置，主要噪声设备远离厂界。通过距离消减有效降低厂界的噪声。 设备基础安装减震处理，高噪声设备安置在操作间内，通过建筑物隔声，降低厂界的噪声。 设备宜选用低噪声型号产品，配套相应橡胶减振垫措施，确保厂界噪声达标排放。 加强文明生产管理，减小原材料装卸作业的撞击声。 加强站区绿化，在厂界周边种植常绿树种，起到吸声降噪作用。 合理规划车辆进出路线，车辆上路前必须将泥土清理干净，严禁车轮带泥土上路和超高、超载运输。 4、固体废物影响分析 项目产生不合格混凝土、除尘器收尘、沉淀池沉砂都全部回用于生产，不外排。生活垃圾合实验室固废定期运送至金鸡滩村垃圾收集点进行统一处理。本项目运营期产生的固体废弃物均得到合理处置。对周围环境不会产生明显影响。

环境管理 1、环境管理 ⑴ 环境管理机构的设置与职责 公司应设置环境保护管理机构及专职负责人员1名，负责组织落实监督本公司的各项环境保护工作。环保专职管理人员的职能是： ① 贯彻执行国家有关法律、法规和政策； ② 编制本公司环保规划和突发环境应急预案，并组织实施； ③ 执行建设项目的“ 三同时” 制度； ④ 接受环保部门监督、运行监测和相关记录，及时进行达标验收； ⑤搞好本企业环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训。 ⑵ 环境管理的工作计划项目运营阶段制定的环保工作计划如下： ① 严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； ②对企业环保设施定期进行检查、维护，按照监测计划定期组织进行全场内的污染源监测，对不达标环保设施立即寻找原因，及时处理； ③ 重视公众监督作用，提高企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，提高企业环境管理水平；积极配合环保部门的检查、验收 。 ⑶ 环境管理内容 环保机构应把合理利用资源、提高资源利用率以控制环境污染和生态破坏作为其环境管理的主要任务。建设工程环保机构的环境管理主要内容( 建议 ) 列于表23。 表23 环境管理主要内容（建议） 环境管理内容 环境计划管理 1、制定企业环境保护计划； 2、制定运营期环境管理计划； 3、组织编制本机构环境管理程序文件； 4、参与制定环境风险应急预案； 环境质量管理 组织企业污染源和环境质量状况的调查； 建立环境监测制度； 3、实行排污口规范管理，立标，建档，申报排污许可证； 4、处理污染事故 环境技术管理 1、组织制定环境保护技术操作规程； 2、开展综合利用、减少三废排放 3、参与编制、组织和实施清洁生产审计 环保设备管理 建立健全环保设备管理制度和管理措施 对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 环保宣传教育 宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 组织企业环保专业技术培训，提高人员素质水平 3、提高企业职工的环保意识 环境管理要求 工程建设必须严格执行“三同时”制度。并且项目建成投产后要加强环保设施的维护与管理，确保其正常运行，杜绝事故排放。 加强除尘设施的运行管理，确保项目运营期产生的粉尘等能够达标排放，以免对周围的环境空气造成影响。 2、环境监测计划 主要是对建设项目建成生产后的污染源的监测。各环保设施运行情况应进行定期监测。监测计划如下： （1）在所有环保设备经过试运转，并经检验合格后，方可正式运行。 （2）运行期的环保问题由建设单位负责。 （3）企业必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求。 （4）对全部设施正常运转的情况下，最大的污染物排放量废气、噪声设备向当地环保机构进行申报登记，领取排污许可证，并进行年审。 生产期污染源见表24。 表24 污染源监测计划表 污染源名称 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 无组织粉尘 TSP 厂界外10米处上风向布设1个监测点，下风向布设3个监测点 4个 半年1次 噪声 Leq(A) 厂界四周 4个 每季度1次，每次1天（昼、夜各1次） 3、环保投资 本项目总投资900万元，其中环保投资48万元，占总投资的5.3%。 表25 环保投资一览表 类别 污染源 防治措施 数量 投资 （万元） 废气 水泥筒仓、粉煤灰筒仓 每座筒仓（100t）顶均设振动式收尘器 8 计入主体工程 砂石料棚 密闭砂石料棚(1000m2) 1座 计入主体工程 喷淋洒水装置 4套 4 搅拌楼 脉冲除尘器+15m排气筒 2套 10 废水 冲洗废水 冲洗设施一套+砂石分离机 洗车台一座，三级沉淀池一个 1座 20.5 生活污水 防渗旱厕、隔油池（1m3）、沉淀池（10m3） 1座 8 噪声 搅拌机、输送机、装载机、泵类等 搅拌机定期检查，保证设备正常运转；输送机定期加润滑油，减少摩擦噪声；转载及低速行驶，控制作业时间；泵类安装减振基础 3 固废 生活垃圾，实验室固废 垃圾桶收集，送当地环卫部门统一处置 0.5 绿化 厂内空地及厂区四周种植绿化带 200m2 2 合计 48 4、环保设施每年运行成本估算 表26 项目环保设施每年运行成本估算一览表 项目 污染源 内容 费用 （万元） 环保设施每年运行维护费用 砂石料棚 喷淋洒水费用 1.5 水污染 生产区 旱厕清掏费用 0.2 固废 生活区 生活垃圾处理费 1.0 总计 2.7 5、建设项目污染物排放清单

表27           建设项目污染物排放清单（三同时验收一览表）

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 排放浓度（t/a） | 排放量（t/a） | 治理措施 | 排污口信息 | 执行标准 | 社会公开信息内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 治理工艺 | 治理效率 | 数量 |  |  |  |
| 废气 | 物料装卸 | 粉尘 | 0.0005 | 0.0013 | 设置全封闭料棚，喷淋洒水装置4套 | 60% | 2 | 封闭储棚 | 1mg/m3 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013) | 废气治理措施及其运行情况；例行监测达标情况 |
|  | 输送、投料粉尘 | 粉尘 | 0.04 | 0.067 | 设置全封闭输送，设置喷淋洒水装置 | 60% | 1 | 封闭车间 | 1mg/m3 |  |  |
|  | 筒仓呼吸粉尘 | 粉尘 | 0.077 | 0.077 | 筒仓设振动式收尘器 | 90% | 1 | 筒仓 | 30mg/m3 |  |  |
|  | 筒仓放空口产生的粉尘 | 粉尘 | 0.093 | 0.093 | 自动衔接输料口 | / | / | 筒仓 | 30mg/m3 |  |  |
|  | 运输道路扬尘 | 粉尘 | 0.11 | 0.11 | 进出口设置洗车台，进场道路水泥硬化，运输车辆严密遮盖，道路洒水 | / | / | / | 1mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96） |  |
|  | 搅拌粉尘 | 粉尘 | 0.045 | 11.33 | 脉冲除尘器+15m高排气筒 | 99% | 1 | 搅拌楼 | 30mg/m3 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013) |  |
|  | 食堂油烟 | 烟气 | 0.0012 | 0.0048 | 安装油烟净化装置，油烟去除率不低于75%。 冲洗水经砂石分离机分离出砂石后，进入三级沉淀池澄清后全部回用于搅拌混凝土工序。 | 75% | 1 | 食堂油烟机 | 2mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001） |  |
| 废水 | 冲洗废水 | 悬浮物 | 不外排 | 1228.8（m3/a） |  | 100% | 1 | 砂石分离系统 | 不外排 | 无污废水外排 | 废水综合利用情况 |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、动植物油 |  | 384（m3/a） | 食堂废水经隔油池处理后用于道路洒水抑尘，洗漱废水经沉淀池处理后用于道路洒水抑尘 | 不外排 | 1 | / |  |  |  |
| 噪声 | 搅拌机、输送机、装载机、泵类、运输车辆 | 噪声 | / | / | 搅拌机定期检查，保证设备正常运转；输送机定期加润滑油，减少噪声；转载及低速行驶，控制作业时间；泵类安装减振基础 | 昼间 60dB(A) 夜间50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 噪声治理措施及例行监测达标情况 |
| 固废 | 生活区 | 生活垃圾，实验室固废 | 3.4 | 3.4 | 定期运送至金鸡滩村垃圾收集点，统一处理 | 不外排 | 1 | 垃圾桶 | / | GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染物控制标准》 | 固体废物处置情况 |
|  | 生产区 | 不合格混凝土 | / | 18 | 回用生产 | / | / | / | 不外排 | 固废处置率100% |  |
|  |  | 除尘器收尘 | / | 11.33 | 回用生产 | / | / | / | 不外排 |  |  |
|  | 沉淀池沉砂 | 砂石 | / | 7 | 回用生产 | / | / | / | 不外排 |  |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 物料装卸 | 粉尘 | 全封闭储棚，设喷淋洒水装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013) |
|  | 输送、脱料粉尘 | 粉尘 | 全封闭输送，设喷淋洒水装置 |  |
|  | 筒仓呼吸粉尘 | 粉尘 | 筒仓顶设振动收尘器 |  |
|  | 筒仓放空口产生的粉尘 | 粉尘 | 自动衔接输料口 |  |
|  | 搅拌粉尘 | 粉尘 | 脉冲除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 运输道路扬尘 | 粉尘 | 进场道路水泥硬化，运输车辆严密避盖，道路洒水 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96） |
|  | 食堂油烟 | 烟气 | 安装油烟净化装置，油烟去除率不低于75%。 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、 NH3-N、动植物油 | 食堂废水经隔油池处理后用于道路洒水抑尘，洗漱废水经沉淀池处理后用于道路洒水抑尘 | 无污废水外排 |
|  | 冲洗废水 | 悬浮物 | 冲洗水经砂石分离机分离出砂石后，进入沉淀池澄清后全部回用于搅拌混凝土工序。 |  |
| 固 体 废 物 | 生产区 | 不合格混凝土 | 回用生产 | 处置率100%，不造成二次污染 |
|  |  | 沉淀池沉砂 |  |  |
|  |  | 除尘器除尘 |  |  |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾，实验室固废 | 定期运送至金鸡滩村垃圾收集点，统一处理 |  |
| 噪 声 | 搅拌机、输送机、装载机、泵类 | 振动噪声 | 搅拌机定期检查，保证设备正常运转；输送机定期加润滑油，减少摩擦噪声；转载及低速行驶，控制作业时间；泵类安装减振基础 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  | 原料、成品运输及装卸过程 | 机械噪声 | 合理安排时间，优化厂区布局，尽量减少对周围的影响 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 针对本项目建成后所造成的生态环境问题，评价提出以下治理措施，以使工程对生态环境的不良影响降到最低。搞好绿化工作在厂区四周及道路两侧和其它区域相交地带，达到吸声降噪、净化空气和美化厂容的目的。道路绿化选择灌木荫浓叶和抗性强的树种，在树冠空隙选择低矮的灌木草坪。确定专职绿化人员，负责对绿化植物管理、修整等。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 榆林市榆阳区金马商砼有限公司新建商砼站项目位于榆林市榆阳区金鸡滩镇金鸡滩村，站区中心地理坐标为N38°29’52.76”，E109°49’14.22”。主要建设混凝土搅拌站、粉料仓及相应配套设施。项目总投资900万元，其中环保投资48万元，占总投资的5.3%。 2、环境质量现状 ①环境空气质量现状 根据现状监测结果，在监测期间各监测因子的1h平均值及24h小时平均值均小于《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准限值，项目区空气质量较好。 ② 地表水 经现场勘查，项目区域附近无地表水体，且项目产生的废水不外排，因此本次评价不进行地表水环境质量现状监测。 ③地下水环境 地下水监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值，地下水环境质量较好。 ④声环境质量现状 项目评价区内噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 3、环境影响分析及防治措施结论 （1）施工期环境影响分析及措施 ①施工扬尘 施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘； 干燥季节要适时对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； 施工内部工地裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘造成影响； 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； 施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；完善排水设施，防止进出车辆泥土粘带； 施工期使用混凝土应使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土。 ② 施工噪声 闲置不用的设备应立即关闭，对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入棚内操作，不能入棚的可适当建立临时声屏障。 安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间，对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 ③施工废水 在施工工地周围开挖排水明沟，将收集的施工废水汇集到泥浆沉淀池（沉淀池容积大于日排放施工废水量）。经沉淀处理后的废水其上清液可用于次日工程养护和机具清洗，使废水得到回用，减少施工废水排放。这样既节约了水资源，又减轻了地表水环境的污染。 ④生态环境影响 项目占地分为永久占地和临时占地，对施工中挖出的土方应及时回填，主体工程完成后尽快完成清场、植被恢复、绿化等配套工程，减少水土流失，尽可能减少项目建设期对生态环境的影响。 （2）运营期环境影响分析及防治措施 ①水环境影响分析 项目搅拌机、混凝土罐车、砂石料等冲洗废水冲洗水经砂石分离机分离出砂石后，进入沉淀池澄清后全部回用于搅拌混凝土工序。 不外排站区设置防渗卫生旱厕，食堂废水经隔油池处理后用于道路洒水抑尘，洗漱废水经沉淀池处理后用于道路洒水抑尘。 综上所述，本项目实现了废水全部循环利用，废水防治措施可行。 ②大气环境影响分析 项目石料、砂子储存在全封闭的砂石储棚，且设置喷淋洒水装置四套，在不影响工艺的前提下，尽可能保持一定的湿度；为减少汽车扬尘产生量，环评要求站区路面进行硬化和绿化，并定期洒水抑尘。运输车辆必须加盖篷布戒使用封闭运输车辆，混凝土搅拌车定期检修，杜绝抛洒，在易起尘路段减速慢行；水泥、粉煤灰仓储环节，在每个筒仓设置振动式收尘器，项目共设4台，除尘效率可以达到99 % 以上，粉尘排放浓度可控制在 20mg/m3以下；搅拌楼内设置脉冲除尘器，除尘效率可以达到99%以上项目运营时，粉尘排放浓度可控制在 20mg/m3以下；水泥、粉煤灰经过螺旋输送机输送，输送过程密闭，砂石料采用密封的皮带廊道输送，砂石料装载过程中对砂料洒水抑尘，保持一定湿度，抑制粉尘的产生，产生粉尘量极小。 综上所述，厂区无组织排放的颗粒物最大浓度值满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB14915-2013）颗粒物最高点标准0.5mg/m3的要求，项目产生的无组织粉尘对外环境影响较小。 ③声环境影响分析 由预测结果可以看出，由于声源设备大都安装在车间厂房内，采取基础减振、消声、隔声等措施，厂界噪声贡献值为38.37~40.52dB，符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准。 同时为了降低运输车辆噪声影响，要求车辆在经过居民点时应降低车速（20km/h以下）、严禁鸣笛，夜间（22.00---06.00）不运输，减轻环境影响。 ④固体废物影响分析 项目产生的不合格产品、除尘器收尘、沉淀池沉砂回用生产，本项目固体废弃物均综合利用。实验室固废、生活垃圾集中收集后定期送至金鸡滩村垃圾收集点统一处理。 项目固废处置率100%，对环境影响较小。。 4、总量控制 本项目不设锅炉，废水不外排，因此无总量控制指标。 5、总结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址基本合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 二、要求 1、加强环保设施的运行和管理，确保其高效稳定运行。 2、厂区选择树种时要根据当地暖温带半干旱的大陆季风气候的特点，选择根系发达能在此地大量生长、对土壤要求不高的树种，并可抑制粉尘、吸收有害气体。 3、加强原辅材料运输过程和砂石棚的管理，及时进行场地冲洗及喷洒，车辆在站区内尽量保持低速行驶，以有效地减少扬尘产生。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

车辆清洗水

0.8

工艺用水

混凝土

8.21

13.33

1.6

职工生活用水

0.32

1.28

新鲜水

17.535

3.2

2.4

1.92

1.25

三级沉淀池

5.12

7.65

0.48

4

5.126

搅拌罐清洗水

道路洒水

沉淀池—隔油池处理后用于厂区泼洒抑尘

图1   项目给排水水量平衡   单位m3/d

经三级沉淀池分离后，废水、废渣回用于生产

0.075

绿化用水

沙子，石子

回用于生产