山东兴达新能源有限公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 山东兴达新能源有限公司 | 组织机构代码 | 913705210871707498 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 东营市垦利经济开发区 | 地理位置 | 经度118°38′纬度37°35′ |
| 法定代表人 | 巴玉剑 | 邮政编码 | 257500 |
| 环保负责人 | 张英河 | 联系电话 | 13780775909 |
| 行业类别 | 火力发电 | 电子邮箱 | xingdaaq@163.com |
| 生产周期 | 120天（供暖季） | 污染源管理级别 | 省区直管 |
| 单位简介 | 山东兴达新能源有限公司位于垦利（省级）经济开发区，临近永安镇。项目总投资20亿元，占地面积450亩，规划建设3台汽轮发电机组，配套3台高温超高压锅炉与100多公里工业用热及居民夏季制冷和冬季采暖供热管网。该项目严格按照“超低排放”原则设计，采用国内先进的高效除尘器、脱硫脱硝及湿电设备。同时，煤库采用全封闭式设计，灰渣及废水可全部回收利用，厂区内除净水设备排水、化水设备排水及循环冷却排污水外，全部实现循环使用。该项目的上马建设可有效替代工业蒸汽锅炉、取暖锅炉107台，实现SO2、NOx、烟尘排放可分别不高于每标立方35mg、50mg、5mg，山东兴达新能源有限公司将始终秉承“产业报国、奉献社会”的发展理念，严格按照“高标准、高起点、高效率”的发展定位，努力把兴达新能源项目建设成为全国热电联产、清洁能源示范样板工程，全力推动企业实现经济效益、社会效益和环境效益的科学和谐发展。 |

生产经营（管理服务）主要内容信息

| 项目名称 | 主要产品及生产规模 | 生产工艺 | 排放污染物种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山东兴达新能源有限公司热电联产项目 | 主要产品：电、蒸汽； 规模：发电机组2×150MW+1×60MW、锅炉2×490t/h+1×490t/h； | 高温高压煤粉锅炉 | 废水、废气、噪声 |

废水排放信息（2017年11月）

| 废水排放口 编号位置 | 位于厂区西北角 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《垦利东兴污水处理厂协议指标标准》 | CODcr | ≤300 mg/L | 43mg/L |  |
| 特征水污染物 |  | 氨氮 | ≤25 mg/L | 0.42mg/L |  |
| 核定年排放废水 总量 |  | PH | 6-9 | 7 |  |
| 实际年排放废水 总量 |  |  |  |  |  |
| 排放方式和排放 去向 | 连续稳定排放至垦利东兴污水处理厂 |  |  |  |  |

废气排放信息（2017年11月）

| 废气排放口 编号位置1 | 净烟道出口 | 大气污染物 名 称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口 编号位置2 |  | 烟尘 | ≤5mg/m3 | 1mg/m3 | 45.4t/a |
| 执行的排放标准 | 鲁环发【2015】98号 | SO2 | ≤35mg/m3 | 17mg/m3 | 327.3t/a |
| 特征大气污染物 | NOX | NOX | ≤50mg/m3 | 31mg/m3 | 425.7t/a |
| 排放方式和排放 去向 | 烟气净化处理后，经180米烟囱排放 |  |  |  |  |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | 北厂界环境噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)4a类声环境功能区要求，其它厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类声环境功能区要求，敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 | 规定排放限值 | 北厂界：昼间≤70分贝，夜间≤55分贝； 其他厂界：昼间≤65分贝，夜间≤55分贝； 敏感点：昼间≤65分贝，夜间≤55分贝； |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 达标排放 | 实际监测数值 | 北厂界：昼间50.9分贝，夜间50.3分贝； 其他厂界：昼间43.5分贝，夜间45.3分贝； 敏感点：昼间45.2分贝，夜间46.2分贝 |

固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰渣 | 一般固废 |  | 20700 | 20700 | 0 | 全部外卖做建筑材料 |
| 粉煤灰 | 一般固废 |  | 186000 | 186000 | 0 | 全部外卖做建筑材料 |
| 石膏 | 一般固废 |  | 57000 | 57000 | 0 | 全部外卖做建筑材料 |
| 废催化剂 | 危险废物 | HW49 | 0 | 0 | 0 | 与河南格林沃特环保科技有限公司签订处理协议 |
| 废矿物油 | 危险废物 | HW08 | 5780kg | 5780kg | 0 | 与东营国安化工有限公司签订处理协议 |
| 阴阳离子交换树脂 | 危险废物 | HW13 | 0 | 0 | 0 | 交予有资质单位处理 |

环境监测信息

| 监测方式 | 委托监测，手工和自动监测 | 委托监测机构名称 | 山东恒利检测技术有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 | 企业监测点位图 | 自行监测计划方案 | 自行监测方案电子版 |
| 监测年度报告 | 无 | 未自行监测原因 | 停产未开工生产工况不稳定 |
| 手工监测结果数据 | 监测报告 | 自动监测结果数据 | 东营市环保局自动监控平台链接 |

水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理 能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业废水处理装置 | 2016年11月 | 废水调节池、反应槽、絮凝槽、斜板澄清器、曝气生物滤池、V型滤池、清水池 | 300m³/h | 200m³/h | 24小时/天 | 正常 |
| 生活污水处置装置 | 2016年11月 | 生物接触氧化为核心，经初沉、厌氧、好氧、二沉、污泥回流硝化、消毒、过滤的工艺流程， | 10m³/h | 2m³/h | 24小时/天 | 正常 |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理 能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气净化系统 | 2016年11月 | 石灰石-石膏湿法脱硫工艺 | 154.6Nm³/S | 154.6Nm³/S | 24小时/天 | 正常 |
|  | 2016年11月 | 低氮燃烧+SCR脱硝工艺 |  |  | 24小时/天 | 正常 |
|  | 2016年11月 | 双室五电场除尘器 |  |  | 24小时/天 | 正常 |

噪声污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理 能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭式厂房 | 2016年11月 | 厂房封闭，距离衰减，密闭隔音操作 | 减少9分贝 | 减少7分贝 | 24小时/天 | 正常 |
| 消声器 | 2016年11月 | 锅炉排气口安装高效排汽消声器 | 减少10-20分贝 | 减少10-20分贝 | 24小时/天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告书 | 山东兴达新能源有限公司3×60MW热电联产项目环境影响报告书 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 编写时间二○一五年七月 | 因文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评批复 | 《山东兴达新能源有限公司3×60MW热电联产项目环境影响报告》批复 | 山东省环境保护厅 | 鲁环审【2015】193号 |  |
| 项目环评报告书表 | 山东兴达新能源有限公司2×150MW高背压热电冷多联产发电机组项目建设项目环境影响报告表 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 编写时间2016年4月 | 因文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评批复 | 《山东兴达新能源有限公司2×150MW高背压热电冷多联产发电机组项目建设项目环境影响报告表》批复 | 东营市环境保护局 | 东环建审【2016】3002号 |  |
| 治理设施验收意见 |  |  |  |  |
| 排污许可证 | 排污许可证 | 东营市环境保护局 | 913705210871707498001P |  |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 山东兴达新能源有限公司突发环境事件应急预案电子版； |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 山东兴达新能源有限公司环境风险评估电子版 |
| 环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
| 落实整改要求情况 | 无 |

其它环境信息

| 参加环境污染责任保险情况 | / |
| --- | --- |
| 缴纳排污费（税）情况 | 由东营市环保局对我厂排污费用进行收取。 |
| 履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规，环保设施投运率100%。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 杜绝重大环境污染责任事故；节约能源，降低废弃物污染；采取有效措施对环境引起污染的各种渠道严格控制；污染废弃物分类收集、达标排放“三废一噪”；环保监测制度执行率100%；环保培训率100%；环保演练率100%。 实行环境保护目标负责任制，签订环保责任书，将环境质量和环境保护工作列入各单位负责人职责；采取定期和不定期检查相结合的方式，及时掌握环保处理设施运行情况；定期组织召开环保会议，进行工作布置，环保培训等，加强对环境的管理工作，尤其是现场管理，杜绝跑、冒、滴、漏现象；加强对水、汽监测设备、设施的管理工作，设立专人负责，出现故障及时通知有关人员及运营商处理；对固体废弃物进行规范化处置管理；对在环境保护、防治污染和环境建设等方面作出显著成绩的单位和个人，给予表彰和奖励；积极配合各环保部门检查工作。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 环保投资20530万元，脱硫、脱硝、除尘、煤棚、水处理等施设； |
| 废弃产品的回收利用情况 | / |
| 年度资源消耗总量 | 水896449吨/年，电6714万kwh/年，原煤150万吨/年。 |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |