|  | 西安蓝田恒远水电设备有限公司 李昭 经理 电话:(029)83337934 传真:(029)88217610 手机:15091679146 E-mail:lizhaozhao100@163.com 网址; http://www.xahysd.com |
| --- | --- |

一、概述 ZLB主令控制变送器由永久磁钢、磁致伸缩位移变送器、磁记忆开关、保护套管等组成，它以永久磁钢为测量元件，利用磁耦合原理监测水电站水轮发电机组导水机构或喷针的行程，其现场机械指示为磁翻柱，配有六个（可按用户要求配置更多）指示导叶位置的磁记忆开关，其电气输出有与被测行程相对应的模拟量4～20mA和四个继电器开关量。 二、特点 ■ 位移变送器精度高、无零漂、稳定性好 ■ 位移变送器可现场LED显示位移值 ■ 磁记忆开关与运动部件无机械接触其安装固定后不会发生动作位置漂移 ■ 整机采用不锈钢材料，防潮性能好 三、技术参数 ■ 结构简单、功能齐全、安装方便。 ■ 量 程：80～1500mm ■ 变送器分辨率：1mm ■ 电 源：24V DC ■ 输 出：模拟量4～20mA四线制，四个继电器开关量，六个（可更多）纯机械开关量 ■ 接点容量：250VAC 1A 250VDC 0.2A ■ 整机材质：316不锈钢 ■ 相对湿度：≤95%R.H ■ 环境温度：-10～50℃ 四、外形尺寸图 五、电气接线图 1、接点输出 2、液位变送器（可选）