更多详情，请致电0755-36609583  13418543807  QQ 577109848 销售经理 叶先生，或登陆企业官网http://www.hanweinuo17.com深圳市汉维诺仪器设备有限公司欢迎您的垂询！

深圳市汉维诺仪器设备有限公司位于改革开放的前沿阵地——深圳，是国内最具权威的各类仪器综合生产企业之一，多年致力于研发、设计、生产了一系列HN-单层玻璃反应釜，HN-双层玻璃反应釜， HN1-5L双层玻璃反应釜，HN-10L双层玻璃反应釜，HN-20L双层玻璃反应釜，HN-50L双层玻璃反应釜，HN-100L双层玻璃反应釜等各类反应釜。我们吸收和创新国际先进仪器科学的培养理念，用双手和智慧打造中国仪器品牌，目前诸多技术指标均已达到国内及国际先进水平。

#深圳双层玻璃反应釜#  ## 双层玻璃反应釜的介绍及用途##

HN系列双层玻璃反应釜内层容器放置反应物料，同时可抽真空和调速搅拌，夹层可导入冷冻液、水和高温液对物料进行升温和冷却。用于化学、精细化工、生物制药新材料合成等实验、中试及生产。

HN系列双层玻璃反应釜可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温循环（真空）泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵、密闭制冷加热循环装置等配套组成系统装置。

#深圳双层玻璃反应釜#  ## 双层玻璃反应釜的材质及其特征##

1、高硼硅玻璃材质，有优良物理、化学性能。

2、可在高温（300℃）至低温（-80℃）的大温区使用。

3、可在常压及真空条件下工作，静止状态下真空度可达0.095MPa以下。

4、数字显示搅拌速度，变频、恒速搅拌系统，工作平稳。

5、PTFE搅拌桨（搅拌叶），搅拌轴与釜盖间的密封方式和材料为我公司技术诀窍（Know how）。

6、无死腔设计的防腐放料阀门。

7、夹层的制冷或加热溶液在反应完毕后，能彻底排除，不积液。

8、整体结构新颖、实用、美观。

#深圳双层玻璃反应釜#  ## 双层玻璃反应釜的部件组成##

| 产品名称 | 双层玻璃反应釜 |
| --- | --- |
| 规 格/型号 | HN |
| 基 本 参 数 | 反应瓶（L) | 1-100L |
|  | 瓶口数 | 6 |
|  | 转速（rpm） | 0—780 |
|  | 搅拌轴径(mm) | 12 |
|  | 真空度（MPa） | 0.098 |
|  | 搅拌功率（w） | 120 |
|  | 搅拌力矩(g.cm) | 15000 |
|  | 电压/频率 | 220V/50HZ |
|  | 外形尺寸（mm×mm×mm) | 560×560×2200 |
| 功 能 配 置 | 变频调速 | ● |
|  | 立式冷凝器 | ● |
|  | 数显转速 | ● |
|  | 测温管 | ● |
|  | 四氟组件密封 | ● |
|  | 加料活塞 | ● |
|  | 蒸馏装置 | ● |
|  | 回流装置 | ● |
|  | 低速增力 | ● |
|  | 下放料 | ● |
|  | 真空表 | ● |
|  | 万向节连接 | ● |
| 产品主要特征 | S212系列双层玻璃反应釜内层放置反应溶媒可做搅拌反应,夹层通过冷热源(冷冻液、水、导热油)循环,可使内层实现恒温加热或冷却反应,可控制反应溶媒的蒸馏与回流,是现代合成化工、生物制药和新材料制备的理想试验、生产设备. ◆蒸馏、回流可实现同时进行 ◆特殊长效搅拌密封 ◆进口变频调速或电子无级调速，交流精密减速电机驱动搅拌，搅拌力度强，无电刷，无火花 ◆物料与GG17玻璃和PTFE接触,无交叉污染 ◆数显转速及高、低温显示,操作方便 |

#深圳双层玻璃反应釜#  ## 双层玻璃反应釜的使用说明##

● 请在安装，使用，保养，检查之前，务必熟读本说明书的全部内容，做到正确使用。

● 电源电压必须与本仪器所规定的一致。

● 空载不宜高速运转

● 电气箱的寿命与周围温度，湿度的影响很大。请保持调速和电机干燥。

● 先安装机器再由专业的电工布线，通电。地线端子务必接地。高温浴锅必须接空开开关。 　　● 切断电源5分钟内，由于变频器或电容放电仍有可能会触电。

● 作业时注意身上的硬物（手表，戒指，皮带扣等）对玻璃的碰击损害。

● 连接真空管水管之时一定要小心，以免过分用力弄碎玻璃对人体的伤害。

● 需要用高温循环油浴锅时，注意高温对人体的伤害，我司建议用对人体伤害小的导热油（二甲基硅油，运动粘度为100的）作溶媒。尤其要注意高温循环的时候，应该先开循环泵，让导热溶媒进行循环的情况下，慢慢升温）

（1）  双层玻璃反应釜 ：

http://www.hanweinuo17.com/P/bolifanyingfu/shuangcengbolifanyingfu/

（2）  100L双层玻璃反应釜：

http://www.hanweinuo17.com/P/bolifanyingfu/shuangcengbolifanyingfu/136.html

（3)   50L双层玻璃反应釜：

http://www.hanweinuo17.com/P/bolifanyingfu/shuangcengbolifanyingfu/137.html

（4）  30L双层玻璃反应釜：

http://www.hanweinuo17.com/P/bolifanyingfu/shuangcengbolifanyingfu/138.html

（5）  20L双层玻璃反应釜：

http://www.hanweinuo17.com/P/bolifanyingfu/shuangcengbolifanyingfu/139.html

（6） 10L双层玻璃反应釜：

http://www.hanweinuo17.com/P/bolifanyingfu/shuangcengbolifanyingfu/140.html

（7） 5L双层玻璃反应釜：

http://www.hanweinuo17.com/P/bolifanyingfu/shuangcengbolifanyingfu/141.html

（8） 3L双层玻璃反应釜：

http://www.hanweinuo17.com/P/bolifanyingfu/shuangcengbolifanyingfu/142.html