安徽力福机械生产的16吨可倾冲床J23-16T是小型冲床的一种，用途广泛，是机械加工车间常见的一种机械。

安徽力福机械生产的16吨可倾冲床J23-16T是用于板料冲压的通用压力机，可实现剪切，冲孔，落料，弯曲和浅拉伸成形等冷冲压工序。工作时人工送料，另外配置送料装置时可实现单机自动化。16吨可倾冲床结构特点是：机身是用

高强度铸铁制造，采用单盘气动块式摩擦离合器和制动器,接合平稳,磨损小，无故障使用寿命远高于同类产品。16吨可倾冲床滑块带有压塌式保险装置，当机床超载时，保险器首先被压塌，从而保证了整机不受损坏。

  16吨可倾冲床属于小型冲压机械设备，适用于 仪表、电子、钟表、电器、小五金、机械配件 等行业，可对 薄板、条料、卷材 等金属和非金属材料进行 剪切、冲孔、落料、弯曲、铆合、浅拉伸 等工序。

该系列压力机机身为可倾式铸造结构，倾斜时便于冲压件或废料从模具上滑下。如与送料装置配套使用，则可以进行 半自动 的冲压工作。操作简便，应用广泛。

16吨可倾冲床主要特点：

1.传动中心与机器整体的中心趋于一致，确保冲压的精确、稳定。 

2.16吨可倾冲床本机采用两支滑块平衡器，确保机器保持平衡运转。 

16吨可倾冲床操作可靠、安全 

16吨可倾冲床离合器/刹车器装置高度灵敏，再加国际顶尖的双联电磁器和过负荷保护装置，确保冲床滑块运转及停止的精确性与安全性。 

16吨可倾冲床滑块调整机构 

16吨可倾冲床调整精密高达0.1mm，调整生产更具安全、快捷。

16吨可倾冲床详细参数：

公称力 kN 160 

16吨可倾冲床公称力行程 mm 5 

滑块行程 mm 55 

16吨可倾冲床滑块行程次数 min-1 120 

最大装模高度 mm 180 

16吨可倾冲床装模高度调节量 mm 45 

滑块中心到机身距离 mm 160 

16吨可倾冲床垫板厚度 mm 40 

16吨可倾冲床立柱间距 mm 220 

工作台尺寸（前后×左右） mm 300×450 

工作台孔尺寸（孔径） mm 210 

滑块底面尺寸（前后×左右） mm 180×200 

模柄孔尺寸（直径×深度） mm （38）40×60 

16吨可倾冲床主电机功率 kw 1.5 

压力机外形尺寸（前后×左右） mm 1150×834 

16吨可倾冲床高度 mm 1910 

机身最大可倾斜角度 Deg 35° 

压力机整机重量 kg 1200