青岛 烟台 威海 潍坊 日照 东营 滨州 淄博 临沂 枣庄 济宁 泰安 济南 德州 聊城 菏泽 江苏复方硅酸盐被膜缓蚀剂（简称被膜剂）

被膜剂是我公司专利技术而生产的新产品，具有防垢、除锈、防藻等效果显著，可以代替离子交换器，该产品附属设备少，造价低、占地少安装方便，操作简单，是经济而实用的水处理药剂，为锅炉水处理协会推荐产品。

一、适用范围

供暖热水循环系统，中央空调水循环系统海水冷却系统、工业冷却水系统、自来水系统

二、药剂性能与特点

外观为白色、浅兰、浅绿色玻璃状晶体，在潮湿空气中表面吸潮，但不变质，在常温水中缓慢溶解，水溶液呈碱性，其溶解速率随温度上升而增大。药剂分子可防止与水接触的金属表面的锈蚀和结垢，并可使已经生成的锈垢逐渐脱落，保持冷却面的清洁，在水质通过的设备，管道内部材质不论是黑色金属还是有色金属均能形成保护膜 ，有色金属效果尤为显著，在5-200℃水温范围，压力在常压-3.5MPa内均可形成保护膜并可防止藻类的生成和污泥的附着。

三、药剂性能与特点

外观为白色、浅兰、浅绿色玻璃状晶体，在潮湿空气中表面吸潮，但不变质，在常温水中缓慢溶解，水溶液呈碱性，其溶解速率随温度上升而增大。药剂分子可防止与水接触的金属表面的锈蚀和结垢，并可使已经生成的锈垢逐渐脱落，保持冷却面的清洁，在水质通过的设备，管道内部材质不论是黑色金属还是有色金属均能形成保护膜 ，有色金属效果尤为显著，在5-200℃水温范围，压力在常压-3.5MPa内均可形成保护膜并可防止藻类的生成和污泥的附着。

本品系绿色环保型水处理剂，已通过中国预防医学科学院环境卫生与卫生工程研究所检验(ISO/DIS6341-93及ISO7346/1-64E国际标准检测)无毒、无害、无污染、使用安全。

四、防腐机理

本药剂的构成物质中含有对金属表面有强亲合力的成份，当药剂溶于水时，会在水通过的管道，设备内金属表面被吸附并生成一层微薄(一微米以下)而又坚韧致密的不透性分子膜，这种膜具有极为优良的特性，可以防止水中的阴离子及溶解氧与金属表面的接触，因而能防止金属氧化腐蚀和电因而能防止金属氧化腐蚀和电化腐蚀的发生。以及水藻类植物细菌的产生和附着，防止管道、设备系统内部“红水锈”现象的发生，从而可以达到保护金属设备。延长了设备的使用寿命。

五、防垢机理

药剂溶于水后，便形成了一种胶态负离子，这种胶态负离子可以吸附水中的悬浮物及钙、镁离子，形成胶态粒子而不易沉积于管壁，易被排出系统之外，由于胶态负离子对碳酸盐、硫酸盐、硅酸盐等水垢的生成和沉积起抑制和分散作用，从而可以防止结垢，提高了设备的热效率，达到节约能源降低成本的目的。

六、使用方法

1、在日常运行管理中，只要能控制好系统水的PH值，就能控制住药剂的用药量，如用户的水质总硬度在1.5-2.5毫摩尔/升时，系统水PH值应控制在9-10之间。水质硬度在3-5毫摩尔/升时，系统水PH值应控制在10-11之间。当系统循环水的PH值在自己所需的范围，既可关闭自给器，开启旁通阀。

2、运行1-3个月，进行一次排污(自给器)清洗药剂表面的污物和补充新药。

3、该药剂在热水供暖系统一般为20-10PPm能达到使用要求，PH值控制在9-10范围最佳。

4、自来水系统中使用浓度一般为10-2PPm，既可对管道和阀门等起到良好的保护作用，工业冷却循环水中使用浓度为20-50PPm。

5、使用前请将2cm以下的碎块捡出，以免堵塞。

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 比重(kg/m3) | 1500-1700kg/m3 |
| PH(1%水溶液) | ≤13 |
| 缓蚀率(Fe%) | ≤95% |
| 溶解速率(g/kg•h) | >0.05 |