脉冲变压器的工作原理：

脉冲变压器是利用变压器的硅钢片铁芯的磁场和性能把输入的正弦波电压变成窄脉冲形输出的电压变压器，脉冲变压器的结构方式为在原绕组线圈上面套上型号不同的铜排来达到低电压大电流输出的效果。

脉冲变压器和一般变压器的比较：

所有的脉冲变压器和一般普通的隔离变压器都是相同的。它是根据隔离变压器的原理来制作的，只是在输出端做一些特殊处理.具体分析如下：

- 脉冲变压器是一个工作在短暂的时间段里，也就是说脉冲变压器是在短暂的时间内达到短路的效果来给需要加热的材料瞬间达到焊接的效果,脉冲热压机(哈巴机)的合金压头加热至280-300度左右，使合金压头在一定的时间内可以融化锡线或者胶带来达到焊接电子元器件和屏幕的效果。

- 此款脉冲变压器不管是输入还是输出都不分正负极的，也就是我们常用的单相电220V电压，接到相对应的火线和零线的位置，这样就可以正常的工作了

- 脉冲变压器的输入和一般的变压器没有什么区别都是220V的单相电，在次级端可以根据客户需求套上不同大小的铜排，来达到所需求的电流一般电流会达到300A-8000A不等;

- 脉冲变压的输出电压和一般的普通变压器也是不同的，它的电压一般是

0.8V,1.0V,1.1V,1.2V,1.4V,1.6V,1.7V,2.0V,2.2V,2.5V,3.0V等等不同的电压,

这款脉冲变压器可以定做几个不同电压输出的档位。

脉冲变压器的主要用途：

此款脉冲变压器主要用于电子元器件/线材/手机/电视/电脑屏幕焊接的脉冲热压机设备上面，一般有用一台或者两台变压器不等，变压器的个数也是根据焊接头的个数来设定的。当然容量也是根据客户自己系统设定的加温时间的长短，焊接的元器件的大小来设定的，同时也包括输出的电压。

本系列产品的特征是初级电压高，其次级电压低而电流很大。本系列产品主要用与工矿企业及电器检测、焊接设备中。本系列产品如用于调整被试产品负载电流时，则本产品需与调压器配套使用，以达到平滑无级调节的目的。本系列产品适用于额定频率为50-60HZ的电源，部分产品初级备有分接头，仅允许切断电源后调节电压，该系列变压器绝缘耐热等级为F级

脉冲变压器型号及含：