焦炉火炬放散点火系统方案

针对焦炉窑头放散及高塔放散自动点火系统的技术要求，我方与贵厂技术人员进行了深入的沟通及技术交流，由于全套进口放散点火系统造价较高，考虑到性价比不太理想，现本着实用、简便、造价低的原则提出我们的方案。

一、窑头部分放散点火系统：

1、总述：

该焦炉窑头部分为8个放散出口，每个放散出口配备一套GDQ-20型高能点火装置，可实现煤气放散的自动点火。该点火装置点火能量大，发火端耐高温，抗积碳，抗结焦，不受外界环境（温度、湿度、风速、气压）影响，点火可靠且安装方便。

2、组成：

该高能点火装置由点火器、高压直角点火杆、高压连接导线组成。

3、功能：当需要点火时，给点火器通电AC220V 50Hz　点火器发出点火信号经高压导线传至点火杆，在点火杆头部发出能量为20J的电火花，煤气遇火花后点燃，实现点火功能。点火信号可由控制开关控制也可由上下游系统信号控制。

4、安装：

将高压直角火杆安装在每个方散口出口处，将点火器安装在放散口附近或控制箱内，点火杆与点火器之间用高压导线连接，应保证点火器与点火杆之间的距离≤10m以内，5m为最佳。建议将点火器安装在控制柜或防护箱内。

5、单个放散口点火系统示意图：

二、高塔部分放散点火系统：

1、总述：

该焦炉高塔部分考虑到高度因素大气压及风速的影响，在放散出口处配备两套GDQ-20型高能点火装置，可实现煤气放散的自动点火。该点火装置点火能量大，发火端耐高温，抗积碳，抗结焦，不受外界环境（温度、湿度、风速、气压）影响，点火可靠且安装方便。

2、组成：

每套高能点火装置由点火器、高压直角点火杆、高压连接导线组成。

3、安装：

分别将两支高压直角火杆对称安装在方散口出口处，将点火器安装在放散口附近或控制箱内，点火杆与点火器之间用高压导线连接，应保证点火器与点火杆之间的距离≤10m以内，5m为最佳。

4、功能：当需要点火时，给点火器通电AC220V 50Hz　点火器发出点火信号经高压导线传至点火杆，在点火杆头部发出能量为20Ｊ的点火花，煤气遇火花后点燃，实现点火功能。点火信号可由控制开关控制也可由上下游系统信号控制。

5、高塔放散点火系统示意图：