建设项目环境影响报告表

# （报批本）

项 目 名 称：四川省乐山市犍为县河东片区棚户区改造工程（二期）（城中村）

建设单位(盖章)：犍为县恒实城市建设投资有限公司

内蒙古川蒙立源环境科技有限公司

编制日期：2017年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况                                           （表一）

| 项目名称 | 四川省乐山市犍为县河东片区棚户区改造工程（二期）（城中村） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 犍为县恒实城市建设投资有限公司 |
| 法人代表 | 胡平 | 联系人 | 刘文涛 |
| 通讯地址 | 犍为县玉津镇滨江路303号 |
| 联系电话 | 15884384998 | 传 真 | / | 邮政编码 | 614400 |
| 建设地点 | 犍为县新民镇（E104.107593°，N29.074598°；E104.110769°，N29.077935°）、孝姑镇（E104.013694°，N29.117224°） 下渡乡（E103.961563°，N29.211906°） |
| 立项审批部门 | 犍为县发展和改革局 | 批准文号 | 犍发改项目审[2017]75号 |
| 建设性质 | 新建( 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | K7210房地产开发经营 |
| 占地面积 | 89657平方米 | 绿化面积 | - |
| 总投资 (万元) | 30700 | 其中：环保投资(万元) | 350.04 | 环保投资占总投资比例 | 1.14% |
| 评价经费 | / | 预期投产日期 | 2019年9月 |
| 项目内容及规模 1、建设项目的由来 近年来，犍为县为坚持城市扩张与全域城镇化发展并重，县委、县政府提出以“四新一改”（中心建新城、副心建新区、支点建新街、农村建新居，积极推进旧集镇改造）为核心，“一心六副二十二支点”的“犍为路径”。本次棚户区改造属于“四新一改”的主要内容，同时罗城镇、新民、龙孔、敖家、孝姑等乡镇也是“六副”中的组成部分。 为实现犍为县城市建成区扩张，促进城镇化进程加快，需要通过征收城市近郊周边农村的耕地获得扩展的空间，耕地被征收了，当地的农民却仍然留在原居住地，并且保有一部分供他们建房居住的宅基地。随着城市范围的持续扩张，最终演变为城中村。尽管犍为县委、县政府近年来加大了城中村涉农棚户区的改造力度，但由于城中村土地处置政策存在较大掣肘，也在一定程度上影响了城中村涉农棚户区改造工作的推进。 本次棚改涉及新民、下渡、孝姑等乡镇农村集体建设用地前期已被城市征用。该区域涉农棚户区形成久远，不仅日渐脱离主流社会的管理，存在着多种隐患，同时也严重影响城市发展和村民的人居环境、生活质量。改善农民生活环境、提高生活质量，保障区域社会秩序稳定的同时促进犍为新城建设，成为当前亟待解决问题。因此犍为县人民政府根据《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发25号）等相关文件，采取政府购买服务模式，拟投资30698.71万元，与犍为县恒实城市建设投资有限公司签订政府购买服务合同，由犍为县恒实城市建设投资有限公司作为承接方，在犍为县实施四川省乐山市犍为县河东片区棚户区改造工程（二期）（城中村），以在犍为县河东片区三个乡镇建设一批棚户区改造项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目实施前应进行环境影响评价，并编制环境影响报告表。受建设单位犍为县恒实城市建设投资有限公司委托，我单位承担了本次“四川省乐山市犍为县河东片区棚户区改造工程（二期）（城中村）”环境影响报告表的编制工作。在接受委托后，我单位成立了项目组，按《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容和要求开展工作。在建设单位大力协助下，项目组工作人员对该项目进行了详细实地踏勘和环境调查，并听取了地方环保、规划、国土等有关部门和群众的意见，经广泛收集资料和认真分析，完成了本次环境影响报告表的编制工作。 2、产业政策、规划及选址合理性分析 2.1、产业政策符合性 本项目为棚户区改造建设项目，主要建筑类型为多层公寓类安置房，用地功能为二类居住用地，按国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本，2013年修订)》，项目属于国家产业政策鼓励类“第三十七条、其他服务业，第一款保障性住房建设与管理”，同时不属于限制类的“在林地上从事工业和房地产开发的项目”和“别墅类房地产开发项目”。 本项目为审批制项目，可行性研究已经报犍为县发展和改革局，并获以“关于《四川省乐山市犍为县河东片区棚户区改造工程（二期）（城中村）项目可行性研究报告（代项目建议书）》的批复（犍发改项目审[2017]75号）”（见附件）予以批复。因此，本项目符合国家当前产业政策。 2.2、规划符合性 据调查，本项目选址不在犍为县中心城区规划范围内。犍为县国土资源局“关于犍为县河东片区棚户区改造工程（二期）用地预审意见的复函（犍国土资函[2016]37号）”（见附件），该文件明确本项目“符合国家产业政策和相关工地政策”、“拟用地总规模180亩”、“拟选址于犍为县河东片区，列入《犍为县土地利用总体规划（2006-2020年）》”；犍为县住房和城乡规划建设局为本项目出具了“建设工程规划许可证（犍村住建（2017）建字第（019）号）”（见附件）。经查阅犍为县城市总体规划，项目所占地块功能为二类居住用地，与本项目建设内容相符，项目的建设不会改变土地利用性质。原地块上及其周边的农户棚户区，将由犍为县政府统一落实搬迁，并就进迁入本次棚改项目。 经查阅《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。因此本项目用地符合当前土地政策，选址符合当地规划。 2.3、选址合理性 犍为县住房和城乡规划建设局为本项目出具了“建设项目选址意见书（犍村住建（2017）选字第（015）号）》”（见附件），明确本项目选址于“犍为县河东片区（新民镇、孝姑镇、下渡乡），拟用地面积89657平方米，拟建设面积143418平方米”。犍为县海源水务投资有限公司出具有“用水证明”（见附件），明确本项目用水由该公司负责，且该公司完全有能力保障该项目的用水需求。 根据建设单位提供的设计资料，下渡乡安置点位于下渡乡政府南面，此处邻近下渡货运码头，距北面下渡中学距离约120m；孝姑安置点位于孝姑镇城镇建成区以北，距离孝姑中学和孝姑小学均在140m以上，距孝姑卫生院约440m；新民镇新塘村安置点距新民初中约300m，距新民镇政府约330m，新民镇土坪村安置点距新民镇政府约285m。由此可见本项目各安置点周边近距离内均无学校医院等敏感目标，无重大环境制约因素，选址较为合理，仅下渡乡安置点因邻近码头区，需适当调整平面布置，方能够与周边环境相容。 此外，距实地调查，新民镇安置点和孝姑镇安置点均位处当地乡镇污水处理厂污水管网铺设范围内，所产生的生活污水可简单处理后直接排入当地污水处理厂；下渡乡安置点尚未铺设污水管网，也无污水处理厂，环评要求其近期在当地污水处理厂及其管网建成前，设置一体化生化处理设备和临时排口处理生活污水并达标排放，远期排入犍为县污水处理厂。 据建设单位介绍，目前项目工程深挖范围内无天然气管线、地下电缆、光纤、自来水管线等敏感目标，环评要求建设单位严格要求施工规程，特别是注意开挖过程，一经发现地下敏感目标立即上报有关部门，妥善处理，杜绝事故发生。 综上，本次“四川省乐山市犍为县河东片区棚户区改造工程（二期）（城中村）”的建设符合国家产业政策和用地政策，选址符合地方规划，周边无重大环境制约因素，能够与当地环境相容。因此，本项目从选址上分析进行建设是合理可行的。 3、项目平面布置合理性分析 结合建设单位提供的平面布置图（见附图）及相关设计说明： （1）消防车道 小区内部设有消防车道，在建筑周边设置登高面和登高场地，登高面为入口部分长边,建筑之间消防间距均符合规范要求。 小区入口处设有紧急消防出入口，在未能形成环形车道的地方设有消防回车 场，另外在建筑四周均有平坦的室外场地，人员可以安全地多方位疏散。 （2）小区道路 小区内步行道功能为小区内人流交通组织和休闲散步等，沿楼栋、景点及文体活动场所连接环绕穿插布置，使交通流畅。 道路拟设计为5米宽，020混凝土垫层，碎块花岗石面层铺装。 （3）小区照明 路灯设置按间距20米布置，采用钢制圆形卷管悬臂高杆吊灯，灯具采用120节能灯具。 （4）管网工程 包括自建筑物勒脚以外至给排水、强电、弱电、燃气等市政接驳点的管线。 （5）绿化景观 根据各安置点地理位置，使各个景观节点是设计中又一竭力着意点，景观节点把道路和各院落有机联系成为整体，充分开发和利用绿化景观资源，通过对环境的柔化处理，营造出一个富有生气的中心景观。 （6）居住区保护 下渡乡安置点南面邻近下渡货运码头，该码头日常以装卸磷矿石和煤矸石为主。为降低码头区对下渡乡安置点住户的环境影响，环评要求在码头区边界范围50米内，不布置安置房居民楼，该区域内主要设置绿化带，并通过在居民楼和码头区之间种植高大乔木等方式，确保新建的居民区不受到码头区粉尘、噪声方面的影响；此外，在与安置对象签订安置协议之前，明确公示和告知码头区与本项目之间的位置关系，并如实告知可能存在的环境影响。 综上所述，评价认为本项目平面布置较为合理，在考虑到了建筑设计、人车流和环保需求的基础上，道路线路设计能够方便车辆和行人出行，绿化和景观优美，拥有完善的环保措施，同时布局营造出了适宜的人居环境，并采取了措施降低外环境对本项目居住区的环境影响。 4、项目概况 4.1、项目名称、建设单位、地点、性质 项目名称：四川省乐山市犍为县河东片区棚户区改造工程（二期）（城中村）； 建设单位：犍为县恒实城市建设投资有限公司； 项目性质：新建； 建设规模：用地面积89657m2，总建筑面积143418m2，改造棚户区1777户。其中：货币化安置627户；新建安置房1150户，建筑面积143418平方米，并配套建设道路、停车场、雨污管网、给排水管网、燃气管网及绿化、照片、供配电、室外场地等附属设施。于三个乡镇建设4个安置点：下渡乡安置点、孝姑镇安置点、新民镇土坪村安置点、新民镇新塘村安置点； 建设地点：犍为县下渡乡、孝姑镇、新民镇。 4.2、评价涉及的工程内容 本环境影响报告表评价的工程内容：施工期扬尘、噪声、固体废物对环境污染的分析，工程占用土地对区域生态环境的影响分析，营运期废水对当地水体的影响分析，噪声、固废对周边居民敏感点和学校的影响分析，并提出切实可行的缓减、避免、消除环境污染的措施。 4.3、本项目建设内容及工程规模 根据建设单位提供的资料，本项目工程建设用地面积89657平方米，改造棚户1777户，其中：货币化安置627户；新建安置房1150户，建筑面积143418平方米，并配套建设道路、停车场、雨污管网、给排水管网、燃气管网以及绿化、照明、供配电、室外场地等附属设施。 此外，本项目不设中央空调及凉水塔，不设置电梯和二次高层供水系统，不设置地下停车场。 4.4、工程土石方挖填方量 施工初期，须对场地进行开挖，根据设计资料，预计挖出的土方部分用来场地平整、道路和绿化回填，预计施工期间挖方量约为8万方，填方量约为3万方（主要用于绿化带打造和场地回填），多余的5万方弃方运送至管理部门指定的弃方地点。用于回填的土石方在回填前、回填过程中及回填完成后对此回填场地应采取水保措施，防止水土流失。 5、项目表 5.1、项目组成及主要环境问题见表1-1。 表1-1 项目组成及主要环境问题 名称 建设内容及规模 可能产生的环境问题 施工期 营运期 改造工程 改造总户数1777户 固废，扬尘 / 改造方案：项目实施在对棚改居民进行补偿腾房后，被改造人将自行对自家房屋进行拆除和场地清理，改造工程不统一进行 主体工程 下渡乡安置点：设置安置房13栋，全部为6F砖混结构纯住宅，共安置300户，建筑面积38000m2，用地面积25333m2，不设置电梯及二次供水，不设置地下车库，绿地率30% 开挖土方、泥浆水、生活污水、扬尘、施工噪声、建筑垃圾 生活污水、天然气燃烧烟气、餐饮油烟、生活垃圾、社会噪声 孝姑镇安置点：设置安置房23栋，全部为6F砖混结构纯住宅，共安置538户，建筑面积61423m2，用地面积36931m2，不设置电梯及二次供水，不设置地下车库，绿地率30% 新民镇安置点分为土坪村安置点和新塘村安置点：设置安置房13栋，全部为6F砖混结构纯住宅，共安置312户，建筑面积43995m2，用地面积27393m2，不设置电梯及二次供水，不设置地下车库，绿地率30% 辅助工程 停车场：不设置地下车库，仅设置地面车位，预计设置地面车位400个 汽车尾气、噪声 下渡乡安置点设置变电房1座，孝姑镇安置点设置变电房2座，新民镇安置点设置变电房3座 / 各安置点设置少量配套物管用房，社区活动用房等，项目内不设置商铺 生活垃圾、生活污水 公用工程 各安置点燃气由市政管网接入 / 各安置点电力由市政路线接入 各安置点供水由市政管网接入，由犍为县海源水务投资有限公司负责供给 小区道路、消防设施、小区照明按标准设置 环保工程 各安置点内生活垃圾集中收集；另有垃圾桶若干分布于小区各单元楼下 生活垃圾、恶臭 各安置点设置化粪池收集生活污水。 其中孝姑镇安置点和新民镇安置点均位处当地乡镇污水管网铺设范围内，污水排入管网后分别进入孝姑和新民污水处理站处理；下渡乡暂无污水处理厂，近期建设一体化二级生化处理系统处置污水，远期进入乡镇污水收集管网，由犍为县污水处理厂处理 生活废水、污泥 绿化面积26897m2（绿化率30 %） / 施工期渣土堆放、水土保持 扬尘、固废 5.2、工程施工期能源消耗见表1-2。 表1-2 工程能源消耗 时段 序号 名称 单位 数量 来源 施工期 1 水 t 30-50 乡镇自来水管网 2 电 万kW·h/d 0.05 乡镇电网 3 人工 高峰人数 100人 当地招聘 工作日 730天 / 营运期 4 水 万t/a 26.20 乡镇自来水管网 5 电 万Kwh/a 50 乡镇电网 6 天然气 万Nm3/a 59.97 市政燃气管网 5.3、工程主要原辅材料见表1-3。 表1-3 工程主要原辅材料表 时段 序号 名称 单位 数量 来源 施工期 1 水泥 万t 0.6 犍为县 2 钢材 万t 0.87 乐山钢材市场 3 砖 万块 512 犍为县 4 砾石 m3 1100 犍为县 5 砂 m3 16950 犍为县 6 木材 m3 1030 成都市 7 商品砼 万m3 7.3 犍为县 8 水 t/d 30-50 乡镇管网 9 电 万kW·h/d 0.05 乡镇电网 10 人工 高峰人数 100人 当地招聘 工作日 730天 / 5.4、建筑物主要经济技术指标见表1-4。 表1-4 建筑物主要经济技术指标 序号 名称 单位 数据 1 新民镇安置点 1.1 安置户数 户 312 1.2 涉及人数 人 1092 1.3 规划占地面积 m2 27393 1.4 总建筑面积 m2 43995 1.5 绿地率 - 30.00% 1.6 容积率 - 1.80 2 孝姑镇安置点 2.1 安置户数 户 538 2.2 涉及人数 人 1883 2.3 规划占地面积 m2 36931 2.4 总建筑面积 m2 61423 2.5 绿地率 - 30.00% 2.6 容积率 - 1.80 3 下渡乡安置点 3.1 安置户数 户 300 3.2 涉及人数 人 1050 3.3 规划占地面积 m2 25333 3.4 总建筑面积 m2 38000 3.5 绿地率 - 30.0% 3.6 容积率 - 1.80 6、公用工程及辅助设施 6.1、供电 由市政供电引入，满足项目生活、配套用房等建筑的用电需要。下渡乡安置点设置变电房1座，孝姑镇安置点设置变电房2座，新民镇安置点设置变电房3座。 6.2、供气 由市政燃气管网接入天然气。 6.3、供水 犍为县海源水务投资有限公司出具有“用水证明”（见附件），明确本项目用水由该公司负责，且该公司完全有能力保障该项目的用水需求。因此本工程供水水源为市政供水管网提供，给水管网小区进水由地块周边道路市政给水管引入，进水管管径不小于DN200mm，利用市政自来水压力直接供水，不设置二次供水。 项目内不设置商业用房，物管用房较少，主要统计居民日常生活用水及绿化等杂用水。安置房内容纳居民户数1150户，平均每户按3.5人计算，共计可居住4025人，参照《建筑给水排水设计规范》与本项目经济技术指标，住宅居民生活用水量取0.15m3/人.d，则用水量为603.75m3/d；项目内绿化面积26897m2，绿化用水定额2L/m2·d，则用水量为53.79m3/d；项目不可预见和漏失水量按以上用水量10％考虑。综上，本项目总用水量为717.92m3/d，即26.20万t/a。 本项目用水量估算见下表1-5： 表1-5 项目用水量细项表 序号 项目 用水单位 （人或m2） 单位 用水定额（L） 日用水量（m3/d） 下渡乡安置点 1 居民 1050人 L/人.d 150 157.5 2 绿化用水 7599.9m2 L/m2. d 2 15.1998 3 未预见水量 / / 1之10％ 15.75 合计 / / / 188.4498 孝姑镇安置点 1 居民 1883人 L/人.d 150 282.45 2 绿化用水 11079.3m2 L/m2. d 2 22.1586 3 未预见水量 / / 1之10％ 28.25 合计 / / / 332.8586 新民镇安置点 1 居民 1092人 L/人.d 150 163.8 2 绿化用水 8217.9m2 L/m2. d 2 16.4358 3 未预见水量 / / 1之10％ 16.38 合计 / / / 196.6158 项目总计 1 居民 4025人 L/人.d 150 603.75 2 绿化用水 26897.1m2 L/m2. d 2 53.79 3 未预见水量 / / 1之10％ 60.38 合计 / / / 717.92 注：以上数据依《建筑给水排水设计规范》核定；本表中居民人数，为环评计算最大容纳数值，非居民当前调查人数。 6.4、污水系统 排水管将每户生活污废水收集后排入室外污水检查井，然后进入室外污水管网。室内排水管道采用硬聚氯乙烯塑料排水管；室外污水管道采用pvc-u 双壁波纹管，弹性密封圈柔性接头。下渡乡安置点设置化粪池1个，孝姑安置点设置化粪池2个，新民镇土坪村安置点设置化粪池2个，新塘村安置点设置化粪池1个，化粪池清掏周期90天，污水停留时间24小时。环评要求，生活污废水经室外排水管道汇集于钢筋混凝土化粪池，新民、孝姑三处安置点污水经化粪池收集后直接排入当地乡镇污水管网；下渡乡安置点近期设置一体化二级生化污水处理系统和临时排口，远期排入下渡乡乡镇污水管网，并进入犍为县污水处理厂处置。 6.5、雨水系统 根据设计资料，屋面雨水为外排水系统，雨水立管设于外墙，底端排至室外散水。 采用乐山地区暴雨强度公式： q=13690(1+0.695LgP)/(t+50.4P)0.038 (L/s.ha) 取暴雨重现期P=2年，降雨历时15分钟。 q=268.1(L/s.ha) 雨水流量公式为：Q =ψ.q.F（L/S） 其中ψ=0.65 ，F＝89657m2 则Q =913.98（L/S） 屋面及室外雨水由雨水口收集后通过室外雨水排水管网排入市政雨水管网。室外埋地污水及雨水管道均采用HDPE排水管，热熔收缩带接口，砂石基础，埋地敷设。 6.6、消防系统 （1）总图消防 各安置小区内部设有消防车道，建筑之间消防间距均符合规范要求。 小区入口处设有紧急消防出入口，在未能形成环形车道的地方设有消防回车场，另外在建筑四周均有平坦的室外场地，人员可以安全地多方位疏散。 （2）建筑消防 防火分区：每个小区建筑单体按每层为一个防火分区，每个防火分区面积不大于2500 m2，设不少于两部楼梯间。 （3）结构防火 承重外墙、楼梯间、分户墙采用不燃烧的墙体，耐火极限不小于2h；非承重墙及走道隔墙采用耐火极限不小于1h的墙体；房间隔墙耐火极限为0.75h。 （4）消防给排水 室外消防用水量20—25L/s，建筑单体内消火栓用水量5 —10 L/s。 室外消防给水：水源为城市自来水，采用生活和消防合用。室外管网呈环状形敷设，干管管径为DN200mm。消火栓沿道路布置，间距不大于120m。 室内消防给水：室内消防采用临时高压制，设置消火栓系统，以满足同层、同一防火分区两股充实水柱同时到达任何部位。室内管网呈环状形敷设，消防立管管径为DN100mm。系统最高点设置高位水箱一座。 （5）电气消防 小区内消防设备用电、应急和疏散照明为二级负荷。 本项目由市政电网引来一路10KV高压电源供电。消防负荷采用专用两回路供电，末端切换。 （6）暖通消防 安置房小区所有通风及空调系统均采用不燃、难燃的设备和材料，均采用建筑外门窗自然排烟方式。 6.7、空调设计 预留分体空调器安装位置。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属新建，原地块为农田或棚户区，棚户区由居民自行拆除，旧房拆除至新房建成期间由政府给予过渡费安置，不涉及原有污染问题。 本项目建成后，将提升区域基础建设和配套服务水平，改善区域棚户区脏乱差问题，有助于改善当地乡镇形象，提升大众的生活品质。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况                         （表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 犍为县位于四川西南边缘，地处北纬29°01´至29°28´，东经103°42´至104°11´之间，跨岷江中下游，东与荣县毗邻，南接宜宾市，西连沐川县，北靠乐山市。面积1355平方公里，辖7个行政区、5个镇、351个村。犍为县土地面积205.3万亩，其中耕面积75.1亩，林地面积50万亩，水域面积10.4万亩。 本项目位于乐山市犍为县下渡乡、孝姑镇和新民镇，项目地理位置图详见附图1。 2、地形、地貌 项目所在地犍为县地势西北高、东南低，全县有众多山脉，呈起伏不平的丘陵、低山地形。除岷江两岩及岷江、马边河三角地带形成冲击平坝外，大多数为丘陵和土地。根据地貌类型成因和地表形态特征，可分为缓丘宽谷、单斜低丘中谷、馒头状中丘中谷、单斜中丘中谷、坪状低山峡谷和近代河流冲积平坝等6个地貌单元。 3、区域地质与地震 根据《四川省地震烈度区划图》1990年）和省建委川抗（1997）005号文件，犍为县地震烈度为Ⅶ度，地壳基本稳定。拟建地为丘陵地带，本区地震裂度为七度区，构筑物应按七度设防。 4、气候、气象 拟建地地区属亚热带湿润气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，相对湿度较大，风向多为西北风，平均风速为1.5m/s，以静风为主，主要气候特征如下： 常年主导风向：NW 年平均风速：1.5m/s 静风频率：38% 多年平均气温：17.7℃ 极端最高气温：38.2℃ 极端最低气温：-2.8℃ 年平均降雨量：1199.8mm 日最大降雨量：180.0mm 多年平均气压：969.1mb 年平均相对湿度：81% 年均日照时数：1079.1h 年无霜期：333天 5、水文 乐山市境内河流众多，主要是岷江水系，以岷江、大渡河、青衣江为主干，岷江、大渡河、青衣江在乐山市城区汇合，然后向南流去。犍为县境内水系发达，以岷江、马边河为主干，大小河流30余条，容水总量836亿立方米，水能（不含岷江）蕴藏量达6万千瓦。 本项目各安置点最近水体均为岷江。 6、土壤、植被、生物多样性 （1）土地资源 当地土壤类型第四纪冰川沉积物，主要土壤类型有冲击土、灰棕紫土、红紫土、红棕紫土，大部分面积是棕紫土、红紫泥。冲击土分布在马边河及小溪河沿岩；灰棕色土分布在岷江河谷地带、红紫土分布在龙区各乡、棕紫土分布在环状、与龙区各乡相邻、红棕紫土分布在四平、大桥、玉屏、下渡等乡。 （2）生物资源 森林覆盖率21.7%，活立木蓄积量达140.2万立方米，县内主要野生动物中哺乳类动物有：黄鼠狼（鼬）、野兔、野猫、蝙蝠等；鸟类有乌鸦、燕子、麻雀、竹鸡、鹌鹑、黄莺、猫头鹰、画眉、白头翁等；爬行类有蛇、蜈蚣、晰蜴、鳖等；两栖类有蛙类、癞蛤蟆（蟾蜍），鱼类有鲫、青波、鳜、黄、鲢、黄辣丁、桃花鱼、红尾子、黑尾子、鳝、鳅等。 据调查，评价区域内由于人类活动频繁，主要呈现人工农业生态区，动物以家畜、家禽为主，植被以农业植被和人工林为主，无国家重点保护的濒危珍稀动物。评价区域内无天然林及自然保护区。 7、矿产资源 犍为县地处威西盐矿富集地带，矿产资源丰富，主要矿产资源有煤炭、岩盐、石灰石、石英砂、陶土，另外还有天然气、石膏、泥炭等矿藏。煤炭是犍为主要矿产，大部分分布于威远的穹窿铁山背斜、寿保短轴背斜及峨马复式背斜大凉山余脉。原煤储量约1.25亿吨，有“川南第一煤”之称，年产原煤350万吨以上。岩盐主要分布于南阳、竹山、罗城、寿保等地，储量约60亿吨，矿层平均厚度24米。石灰石分布多处，储量集中，基本与煤炭同地蕴藏，储量为10亿吨。石英砂多分布于石溪、塘坝乡一带，总储量达5500万吨。陶土主要分布于西部及东北部，储量大。天然气可采量达150亿立方米，且品质高，不含硫、汞等有害物质，甲烷含量95%以上，是全国乃至全世界罕见的优质天然气。石膏等矿产资源储量也较为丰富，为县域域工业发展提供了有利条件。 建设项目周围评价范围内无需特殊保护的野生动植物。

环境质量状况                                               （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 为了掌握建设项目所在地的环境质量现状，建设单位于2017年5月委托犍为县环境监测站对项目拟建地进行了大气、水和噪声方面的本底监测，监测报告见附件。 1、环境空气质量现状 1.1、监测点位布设 环境空气监测点位共4个，为拟建工程几何中心。 表3-1 环境空气质量现状监测布点情况 监测点名称 位置关系 1# 下渡乡安置点工程工程几何中心 2# 孝姑镇安置点工程几何中心 3# 新民镇新塘村安置点工程几何中心 4# 新民镇土坪村安置点工程几何中心 1.2、监测项目 根据工程废气排放情况，确定监测项目为SO2、NO2、TSP和PM10。 1.3、监测频率及时间 监测时间：2017年5月5日-11日，连续7天。 监测频率：SO2、NO2每天采样4次，监测小时均值，具体时间如下：01:00～02:00、07:00～08:00、13:00～14:00、19:00～20:00。 TSP和PM10每天一次采样，监测日均值，采样时间01:00～20:00。 1.4、监测方法 污染物分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)规定方法进行。 表3-2 监测方法、方法来源、使用仪器及检出限 项目 监测方法 方法来源 使用仪器 检出限 (mg/m3) 二氧化硫 甲醛缓冲溶液吸引-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 HJ482-2009 紫外可见分光光度计 0.009 二氧化氮 盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/15435-1995 0.009 TSP、PM10 中流量采样 重量法 GB/T15432-1995 万分之一 分析天平 0.001 1.5、监测分析的质量保证 监测分析的质量保证工作严格按照国家规定的实验室分析质量保证技术规范措施要求执行。 1.6、监测结果 监测统计结果见下表： 表3-3 大气环境质量监测结果汇总表 单位：mg/Nm3 监测点 项目 监测日期 样品数 最大浓度 最小浓度 超标率（%） 1# SO2 2017年5月5日 ~11日 28 0.053 0.024 0 NO2 28 0.027 0.014 0 TSP 7 0.11 0.094 0 PM10 7 0.092 0.079 0 2# SO2 28 0.045 0.022 0 NO2 28 0.022 0.014 0 TSP 7 0.1 0.083 0 PM10 7 0.089 0.068 0 3# SO2 28 0.05 0.02 0 NO2 28 0.024 0.014 0 TSP 7 0.095 0.085 0 PM10 7 0.089 0.072 0 4# SO2 28 0.048 0.023 0 NO2 28 0.024 0.014 0 TSP 7 0.101 0.085 0 PM10 7 0.087 0.071 0 （GB3095-2012）中二级标准 SO2：日均值0.15mg/Nm3，1小时平均：0.50 mg/Nm3 PM10：日均值0.15mg/Nm3 NO2：日均值0.08mg/Nm3，1小时平均：0.20mg /Nm3 TSP：日均值0.30mg/Nm3 备注 SO2 和NO2取小时均值，PM10取日均值 1.7、评价方法 采用单项污染指数进行评价，公式如下： 式中：Ii——i种污染物单项指数； Ci——i种污染物的实测浓度(mg/Nm3)； Si——i种污染物的评价标准(mg/Nm3)。 当Ii值大于1.0时，表明评价区环境空气已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Ii值愈大，受污染程度越重，反之越轻。 1.8、评价结果 表3-4 环境空气质量污染指数统计结果 单位：mg/Nm3 监测点 项目 SO2 NO2 TPS PM10 1# Cmax（mg/m3） 0.053 0.027 0.11 0.092 Ii 0.11 0.135 0.36 0.61 2# Cmax（mg/m3） 0.045 0.022 0.1 0.089 Ii 0.09 0.11 0.33 0.59 3# Cmax（mg/m3） 0.05 0.024 0.095 0.089 Ii 0.1 0.12 0.31 0.59 4# Cmax（mg/m3） 0.048 0.024 0.101 0.087 Ii 0.096 0.12 0.33 0.58 Si（mg/m3） 0.50 0.20 0.30 0.05 从表3-3和表3-4中可以看出，监测点的各项监测指标均低于标准浓度值，未发现超标现象，各评价因子的单项评价指数均小于1，SO2、NO2、TSP和PM10浓度的日均值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。说明项目区周围的大气环境质量现状良好，适宜人居。 2、声学环境质量现状 2.1、噪声监测布点 在各安置点拟建地自身边界及周边敏感点布置了25个本底噪声监测点位： 具体布点位置如下： 表3-5 噪声监测布点一览表 监测点名称 位置关系 1~4# 下渡乡安置点工程四周东南西北场界 5# 下渡货运码头办公楼 6-7# 下渡中学办公楼及教学楼 8# 下渡乡卫生院 9-12# 孝姑镇安置点工程四周东南西北场界 13-15# 孝姑镇安置点周边民房 16-17# 孝姑中学、孝姑小学 18-21# 新民镇新塘村安置点工程四周东南西北场界 22-25# 新民镇土坪村安置点工程四周东南西北场界 2.2、监测项目与监测方法 监测的项目：各测点处的连续等效A声级。 监测方法及数据统计：按《城市区域环境噪声测量方法》（GB/T14623－2008）进行监测。 数据处理：按国家标准方法进行，提供Leq值。 监测频次：连续监测2天，每天监测各点昼间、夜间噪声。 2.3、监测结果 监测结果见下表： 表3-6 区域声环境质量现状监测结果 单位：Leq[dB（A）] 点位 5月5日 5月6日 标准值 评价结果 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 56.5 40.2 56.8 39.9 60 50 达标 2# 55.1 40.0 54.9 39.7 60 50 达标 3# 51.8 39.3 51.3 39.1 60 50 达标 4# 52.5 39.6 52.8 39.5 60 50 达标 5# 57.0 40.7 57.5 40.9 60 50 达标 6# 50.2 39.2 50.5 39.4 55 45 达标 7# 50.0 39.0 50.1 39.2 55 45 达标 ８# 52.4 39.4 52.7 39.6 55 45 达标 ９# 51.6 39.0 51.9 39.2 60 50 达标 10# 52.1 39.3 52.3 39.5 60 50 达标 11# 51.8 39.2 52.0 39.4 60 50 达标 12# 49.6 37.8 49.7 37.9 60 50 达标 13# 53.6 39.5 53.9 39.8 60 50 达标 14# 54.2 39.8 54.3 40.2 60 50 达标 15# 50.5 38.6 50.4 38.5 60 50 达标 16# 54.6 37.5 54.2 37.3 55 45 达标 17# 54.1 37.9 54.3 38.1 55 45 达标 18# 52.2 39.6 52.4 39.5 60 50 达标 19# 53.5 40.1 53.4 40.0 60 50 达标 20# 52.5 39.5 52.7 39.4 60 50 达标 21# 52.0 39.3 52.2 39.1 60 50 达标 22# 49.5 37.0 49.3 36.9 60 50 达标 23# 53.5 39.6 53.8 40.0 60 50 达标 24# 51.9 39.4 51.8 39.2 60 50 达标 25# 50.0 39.0 49.8 38.7 60 50 达标 2.4、声环境现状及评价 评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）的2类区标准。采用实测值与评价标准直接进行对比的方法。 从表3-6可见，评价区域内25个噪声监测点中，昼夜等效声级均未发现有超标现象。因此可见，区域声环境良好。 3、地表水环境 犍为县环境监测站2017年5月5-7日对项目所在区域主要地表水体岷江进行了水质监测。 监测对象：pH、悬浮物（SS）、石油类、化学需氧量（COD）、氨氮。 监测时间：2017年4月10-11日，连续2天。 监测断面见下表： 表3-7 水环境质量现状监测布点情况 监测点名称 位置关系 I断面 岷江下渡乡断面 II断面 岷江孝姑镇断面 III断面 岷江新民镇断面 监测方法见下表： 表3-8 水质监测方法及方法来源 项目 监测方法 方法来源 使用仪器 检出限 (mg/L) pH 玻璃电极法 GB6920-1986 精密PH计 / SS 重量法 GB11901—89 玻璃微孔滤膜过滤器 / NH3-N 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 紫外可见分光光度计 0.025 CODcr 重铬酸盐法 GB11914-1989 COD回流装置、50ml酸式滴定管 / 石油类 红外分光光度法 HJ 637-2012 OIL 460型红外分光 测油仪 0.01 表3-9 地表水监测结果表 单位：mg/L（pH无量纲） 监测断面 监测项目 监测时间 标准限值 最大单项指数Si 达标情况 5月5日 5月6日 5月7日 I断面 pH 7.18 7.22 7.26 6～9 13 达标 NH3-N 0.152 0.157 0.161 ≤1.0 16.1 达标 SS 10 11 11 / / / COD 10.2 10.3 10.4 ≤20 52 达标 石油类 0.0017 0.0019 0.0019 ≤0.05 3.8 达标 II断面 pH 7.17 7.23 7.26 6～9 13 达标 SS 0.149 0.155 0.159 ≤1.0 15.9 达标 COD 10 11 11 / / / NH3-N 10.1 10.2 10.4 ≤20 52 达标 石油类 0.0016 0.0018 0.0017 ≤0.05 3.6 达标 III断面 pH 7.19 7.24 7.25 6～9 12.5 达标 SS 0.151 0.158 0.162 ≤1.0 16.2 达标 COD 10 11 11 / / / NH3-N 10 10.4 10.4 ≤20 52 达标 石油类 0.0017 0.0018 0.017 ≤0.05 34 达标 本项目所在区域的地表水岷江，属Ⅲ类水域。由上表可知，各水质参数的标准指数均＜1。因此，评价认为各监测断面均满足《地表水质量标准》（3838-2002）中Ⅲ类水体要求，评价区域内地表水环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） （1）外环境关系 本次项目中，下渡乡安置点位处下渡乡乡政府南面，下渡货运码头西面，拟建地块上及其周边原有大片棚户区存在，本次工程后均将拆除并搬入该安置点，此处距北面下渡中学约120m，距下渡乡卫生院和村委会200m以上，距岷江30m（中间有下渡货运码头相隔）；孝姑镇安置点位处孝姑镇场镇以北，距孝姑客运站150m、孝姑小学140m、孝姑中学170m、孝姑卫生院440m，距岷江320m；新民镇新塘村位处新民镇场镇西北面，周边有一些棚户区存在，将在本次工程后拆除，西面300m为新民初中，北面310m为新民镇政府，距岷江约210m；新民镇土坪村位处新民镇场镇西北面，周边有一些棚户区存在，将在本次工程后拆除，西面285m为新民镇政府，东面55m为新民镇污水处理站（距曝气池80m），东南面65m为加油站，距岷江大于500m。 因此从外环境关系看，本项目建设于犍为县下渡、孝姑、新民三个乡镇场镇内或场镇周边，由于其棚户区改造工程的性质，周边棚户区均将在本次工程前拆除，从地理位置看，本项目周边近距离100m范围内无学校、医院等重要环境保护目标，无重大环境不利因素。 外环境关系如下表所示，同时见外环境关系附图： 表3-5 项目外环境关系一览表表 名称 方位 与项目红线距离 性质 备注 下渡乡安置点 下渡乡乡政府 北 15m 政府 距办公楼约35m 下渡货运码头 东 20m 港口 码头日常堆存磷矿石、煤矸石 下渡中学 北 120m 学校 距教学楼150m 下渡乡卫生院 北 210m 医院 - 凯旋村村委会 北 235m 政府 - 岷江 南 30m Ⅲ类 水域 中间有下渡货运码头港口相隔 孝姑镇安置点 孝姑客运站 西 150m 车站 - 孝姑小学 西 140m 学校 - 孝姑中学 西 170m 学校 - 孝姑镇卫生院 西 440m 医院 - 村民聚居区 南 45m 居民点 均为三层以下散户 村民聚居区 北 190m 居民点 均为三层以下散户 岷江 南 320m Ⅲ类 水域 有居民点相隔 新民镇新塘村安置点 新民初中 西 300m 学校 - 新民镇政府 北 310m 政府 - 岷江 南 210m Ⅲ类 水域 有居民点相隔 新民镇土坪村安置点 新民镇政府 西 285m 政府 - 新民镇污水处理站 东 55m 污水处理站 距曝气池80m 加油站 东 65m 加油站 - 东承新材料有限公司 东 275m 工厂 - （2）主要保护目标及保护等级 根据工程生产性质和污染物排放特征以及所在地区的环境关系，列出本项目主要保护的目标为： 环境空气：项目所在区域的环境空气质量应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的“二级标准”。 地表水环境：项目纳污水体应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的“Ⅲ类标准”。 噪声环境：本项目所在区域环境噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类功能区限值。 主要环境保护目标见下表： 表3-6 项目周边保护目标一览表 编号 名称 方位 与项目红线距离 影响因子 施工期 施工期 1 下渡乡乡政府办公楼 北 35m 噪声、扬尘 噪声 2 下渡货运码头办公楼 东 40m 3 下渡中学教学楼 北 150m 4 下渡乡卫生院 北 210m 5 凯旋村村委会 北 235m 6 孝姑客运站 西 150m 7 孝姑小学 西 140m 8 孝姑中学 西 170m 9 孝姑镇卫生院 西 440m 10 村民聚居区 南 45m 11 村民聚居区 北 190m 12 新民初中 西 300m 13 新民镇政府 西 285m 14 岷江 南 30~275m 废水 废水

评价适用标准                                               （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级： SO2：日均值0.15mg/Nm3 ，1小时平均：0.50 mg/Nm3；PM10：日均值0.15mg/Nm3。 NO2：日均值0.08mg/Nm3 ，1小时平均：0.20mg /Nm3；TSP：日均值0.30mg/Nm3。 2、地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类： pH：6～9，BOD5：4mg/L，CODCr：20mg/L；氨氮：1.0mg/L；石油类：0.05mg/L； 3、声学环境质量执行《声环境质量标准标准》（GB3096-2008）1类、2类、4a类： 昼间2类：60dB(A) 夜间：50dB(A) 学校教学区域（GB3096-2008）1类：昼间：55dB(A) 夜间：45dB(A) |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.恶臭废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准； 其余废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准 SO2：550 mg/Nm3；NOX：240mg/Nm3 2.水污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准 pH:6～9；CODCr:500mg/L；BOD5:300mg/L；氨氮：无；SS:400mg/L；动植物油:100 mg/L 3.建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） 昼间：70分贝；夜间：55分贝 4.一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001） |
| 总 量 控 制 指 标 | 通过各乡镇污水处理站间接排入岷江的污染物： COD：21.8t/a；NH3-N：6.10t/a。 大气污染物： SO2： 0.06t/a（厨房天然气燃烧）；NOX：0.768t/a（厨房天然气燃烧）。 项目污水排入各乡镇污水处理站处理，因此项目总量指标纳入各乡镇污水处理站考核，不再单独申报；同时大气污染物产生量极少，且较为分散。 综上，环评建议无需下达总量控制。 |

建设项目工程分析                                           （表五）

1、工艺流程简述 本项目为房地产开发，非工业项目，其施工期间的工作流程及阶段划分如下： 1.划线、办理相关手续 对拟建项目进行红线划定，办理相关手续。 2.工程设计阶段 通过第一阶段的工作成果，即可进行基础钻勘、总图设计、初步设计、进而进行施工图设计、结构设计，同时完善给排水、电路、采暖、通风、污水处理、垃圾转运、绿化、景观、外装修、道路等子项目设计。 3.场地平整阶段 平整施工场地，人工挖填方。 4.主体工程建设阶段 进行主体结构施工，建筑物主体结构为框架结构。 5.装饰、装修阶段 最后进行外装饰和内装修、绿化。外墙壁贴外墙砖，整体结构合理，外观淡雅大方。 6.清理整治阶段 对整个建筑工地进行清理，清除杂物和固废，打扫卫生、准备投入使用。 2、工艺流程及产污位置（图示）： 本工程属非污染型新建项目，其环境影响期包括工程施工期和营运期。工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序，将产生噪声、固体废弃物、少量污水以及扬尘等废气污染物；营运期间产生的污染包括噪声、生活垃圾、生活污水、油烟、天然气废气以及机动车尾气等。从污染角度分析，工程施工期和建成期的工艺流程和产污情况如下： 施工期 注：项目使用商品混凝土进行建设，不设置混凝土搅拌站。 图5-1 施工期流程及产污位置图 营运期 图5-2 营运期产污流程图 2、主要污染工序： 施工期 ①.基础工程 废气： 各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NO2、HC。 土石方装卸、散装水泥作业、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP。 污水： 施工人员产生的生活污水，主要污染物为BOD5、CODcr、SS； 运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆，主要污染物为SS，含有少量石油类。 噪声：挖掘机、装载机、推土机、打桩机、运输车等施工机械作业时产生的噪声。 固体废弃物：主要是基础工程施工时的挖方。 ②.主体工程 废气： 各类燃油动力机械在建筑施工、物料运输等作业时，会排出各类废气：燃油废气，排放的主要污染物为CO、NO2、HC、烟尘； 土石方装卸、散装水泥作业、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP。 污水： 施工人员产生的生活污水、主要污染物为BOD5、CODcr、SS； 运输车辆冲洗、混凝土工程的灰浆、建（构）筑物的冲洗、打磨等作业产生的污水，主要污染物为SS，含有少量石油类。 噪声：起重机、打桩机、升降机、运输车等施工机械作业时产生的噪声。 固体废弃物：主要是施工时产生的建筑垃圾。 ③.装饰工程： 废气：喷涂油漆、涂料等装饰材料时产生的废气。 污水：施工人员的生活污水和少量含SS的冲洗水。 噪声：刨平机、电锤、喷射机等装饰工程机械造成。 固体废弃物：主要是施工产生的建筑垃圾。 营运期 本项目中无餐饮业设置、无地下车库、无电梯及其配套备用发电机、无二次供水系统。 ①.废气： 进出车辆产生的机动车尾气，主要污染物为CO、NO2、HC； 住户产生的天然气废气； 住户产生的饮食油烟； 分体式空调产生的废热空气； 化粪池溢出的恶臭； 垃圾桶散发的恶臭气味。 ②.污水： 住户产生生活污水，用于服务的物管用房和社区用房（含门卫）产生的生活污水，主要污染物为BOD5、CODcr、SS、氨氮、动植物油。 ③.噪声： 进出的机动车产生的噪声； 住宅区人群活动噪声； ④.固体废弃物： 主要为住户的生活垃圾。 3、污染物排放及治理 3.1、施工期污染物排放及治理 3.1.1、废水 （1）施工期生活污水产生及防治措施 本工程施工期民工人数约100人左右，施工现场设旱厕，不设宿舍和食堂，生活污水排放按0.05m3/人·d计算，日产生活污水约为5m3/d，本项目对施工期产生的生活污水经旱厕收集化粪池处理后由抽粪车外运农灌或绿化施肥。 （2）施工期施工废水产生及防治措施 本项目施工废水如不经治理直接排放，将会对当地地表水环境造成一定的污染影响或淤塞市政管网。因此要求施工方在建筑施工现场开挖修建临时废水储存池，对产生的不同水质废水采取相应的处理方法： ①砂石料冲洗废水：悬浮物含量较高，需修建沉淀池，使悬浮物沉淀后循环使用（可用于建筑工地洒水防尘），用不完的废水经处理后达标排入城市雨水管网。人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏水泥砂浆应及时清理，运浆容器等，工休时尽量集中放置，及时清洗，冲洗水同样引入沉淀池经处理后循环使用。 ②混凝土养护废水：项目使用商品混凝土进行建设，不在现场设置混凝土搅拌站。混凝土养护可以直接用薄膜或塑料溶液喷刷在混凝土表面，待溶液挥发后，与混凝土表面结合成一层塑料薄膜，使混凝土与空气隔离，封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因用水量较小，故此项废水排放量没有或很小，因此养护废水可以不需专门处理。 ③机械和车辆冲洗废水：主要为含油废水，应尽量要求施工机械和车辆到附近专门清洗点或修理点进行清洗和修理，小部分在项目区内进行清洗和修理的施工机械、车辆所产生的含油废水或废弃物，不得随意弃置和倾流，可用隔油池处理后循环使用，以防止油污染。机械保养冲洗水、含油污水不得随意排放，需修建排水沟和小型隔油池、沉淀池，经处理后达标排入乡镇雨水管网。 ④深坑渗水：项目内不建设地下层，也无高层建筑建设，因此不涉及深挖工程，一般不会产生深坑渗水，若有需要抽排少量深坑渗水，环评要求此部分污水需要经过沉淀池预处理后才能排入市政雨水管网或水体中，禁止随意乱排入周边水体或排入乡镇污水管网。 3.1.2、废气 施工期大气污染主要来自工程土石方挖掘、回填和运输产生的扬尘、外运及现场堆放尘土；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；车来车往造成的道路扬尘；工程机械所排废气（含CO、HC、NOX、SO2等污染物）；装饰产生的废气。本项目位处乡镇建成区，按照相关雾霾防治要求不设置混凝土搅拌站，项目建设使用商品砼，因此无水泥搅拌扬尘污染。 表5-1 施工期废气及污染物产生状况 施工阶段 污染工序 主 要 污 染 物 基础阶段 土方堆场、土方装卸过程、进出车辆 扬 尘 运输车辆 尾气（NOX、CO、HC） 建筑、构筑阶段 建材堆场、材料装卸过程、加料过程 扬 尘 运输车辆 尾气（NOX、CO、HC） 装修阶段 建筑垃圾 扬 尘（局部） 涂 料 有机气体（局部） （1）施工扬尘 ①施工扬尘产生途径 施工期对空气的污染主要是扬尘，扬尘污染造成大气中TSP值增高。建筑物的基础开挖，地基处理，土地平整等；开挖的土方堆放如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染；水泥、砂石、混凝土等建筑材料如运输、装卸、储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘；施工所需建筑材料数量较大，施工将增加车流量，加之建筑砂石、土、水泥等泄漏，会增加路面起尘量。 根据国内外有关资料，施工扬尘起尘量与许多因素有关。主要决定于运用挖土机进行土石方开挖、堆存及土石方外运时产生的扬尘量，属无组织面源排放，源强不易确定，产尘点多，影响范围较大。跟据设计资料，预计施工期间挖方量约为8万方，填方量约为3万方（主要用于绿化带打造），多余的5万方弃方运送至管理部门指定的弃方地点，周围敏感点主要为乡镇学校、卫生院和政府办公室，因此施工期基础开挖阶段扬尘是重点防治对象。 表5-2 施工期扬尘污染源 序号 产生地点 产生原因 污染物名称及源强 1 土方挖掘及回填 场界内、堆存点 扬尘 最大可达20mg/m3 2 工程机械及运输车辆 场界内、道路 扬尘 1.5～3.0mg/m3 3 风力 场界内、道路 扬尘 ②施工期扬尘的防治措施 根据《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）和其他相关规定： A、场地平整阶段： a、风速大于3m/s时应停止施工，所在区域处于雾霾天气时应停止施工； b、应有专人负责施工场地和施工便道的洒水工作，洒水频率决定于天气状况，干燥或有风天气对施工场运输道路沿线、裸露地表、土石方挖掘点、装卸点进行洒水降尘，以防止二次扬尘污染； c、临时土石方堆场尽量布置在场地中央低洼处，开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，落实密闭措施，并及时将多余弃土外运； d、施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，场地内运输选择合理的最短路线； e、施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量，在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎； f、自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，路线应尽量避免穿越城镇中心区，尽量避开居民点和环境敏感点，定时对运输路线进行清扫，运输车辆加盖篷布，避免在运输过程中的抛洒现象。 B、主体工程、装修及清理阶段： a、风速大于3m/s时应停止施工，所在区域处于雾霾天气时应停止施工； b、施工现场架设2.5～3米高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘； c、文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫； d、施工车辆必须实施限速行驶，主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，合理选择对周围环境影响较小的运输路线，尽量规避学校医院等敏感单位；定时对运输路线进行清扫，运输车辆加盖篷布，避免在运输过程中的抛洒现象；避免交通高峰时段施工车辆通过沿线城镇建成区； e、施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不得在楼上向下倾倒，必须运送地面； f、禁止在大风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间。 在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后，其排放浓度可得到有效控制，可实现达标排放。 （2）汽车及设备尾气 项目施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备，这些车辆的运行会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等。由此要求燃油的大型运输车辆和施工机械设备应使用高品质燃料，不得使用劣质燃料。对尾气排放量与污染物含量均较燃汽油车辆高，需安装尾气净化器，尾气应达标排放。运输车辆禁止超载，并对施工机械设备和运输车辆采取加强保养，使其处于良好的工作状态，合理安排工作时间，使用优质燃料等措施；其废气产生量较小，且其排放属间断性、分散性排放，对环境影响较小。 （3）装饰材料废气 装饰工程用油漆、涂料等挥发造成的废气，主要有甲醛等，属无组织排放。本项目内要求采用环保装饰材料，施工作业场所加强通风，保证空气流通，以减少有害废气的危害。 综上，施工方须按灰霾污染防治要求，完善建筑扬尘及渣土运输扬尘管控措施，落实密闭施工、地面硬化、洒水降尘和车辆抛洒治理等措施。 3.1.3、施工机械噪声 （1）施工期噪声源及源强特征 施工期主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、升降机、渗水抽水机等多为点声源；施工作业噪声主要是一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等；施工车辆噪声属于交通噪声。在上述施工噪声中，对环境影响最大的是施工机械噪声。施工噪声声源强度见表5-3。 表5-3 施工期噪声声源强度表 施工阶段 声 源 声源强度[dB（A）] 施工阶段 声 源 声源强度[dB（A）] 土石方 阶段 挖土机 78~96 装修、安装阶段 电钻 100~105 冲击机 95 电锤 100~105 空压机 75~85 手工钻 100~105 打桩机 95~110 无齿锯 105 卷扬机 90~105 木工刨 90~100 压缩机 75~88 角向磨光机 100~105 抽水机 72~90 云石机 100~110 底板与结构阶段 混凝土输送泵 90~100 振捣器 100~105 电锯 100~105 电焊机 90~95 空压机 75~85 表5-4 交通运输车辆噪声 施 工 阶 段 运 输 内 容 车 辆 类 型 声源强度[dB（A）] 土方阶段 弃土外运 大型载重车 84~89 底板及结构阶段 钢筋、商品混凝土 混凝土罐车、载重车 80~85 装修阶段 各种装修材料及必备设备 轻型载重卡车 75~80 （2）施工期噪声防治措施 a.选用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施，抽水机采用软管连接，对机械设备进行定期维修，使其保持良好的运行工况；闲置的机械设备等应该及时予以关闭；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。 b.合理设计施工总平面图。项目施工时应尽可能将木工房、钢筋加工间等产生高噪声的作业点和设备置于项目远离敏感目标的一侧。在下渡乡安置点中，应将高噪声设备和单元布置于项目西南侧，远离北面的下渡乡政府、下渡中学和下渡乡卫生院；在孝姑镇安置点中，应将高噪声设备和单元布置于项目东北侧，远离西面的孝姑中学、孝姑小学和孝姑镇卫生院；在新民镇新塘村安置点中，应将高噪声设备和单元布置于项目东侧，远离西面的新民城镇建成区和新民小学；在新民镇土坪村安置点中，应将高噪声设备和单元布置于项目北侧，远离南面的新民镇建成区。落实以上措施可以减少对项目周围主要敏感点的影响。 c.文明施工。装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷，木工房使用前应完全封闭。 d.施工方应合理安排施工时间。将挖掘、电锯作业、倾倒卵石料等强噪声作业尽量安排在白天进行，杜绝夜间（22：00－7：00）施工噪声扰民。如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地建委、城管等主管部门的同意，并及时向周边各住宅区居民和学校、单位公示公告，同时合理进行施工平面布局，以免发生噪声扰民纠纷。 e.运输车辆进出施工现场控制或禁止鸣喇叭，减少交通噪声。 f.中、高考期间（一般为6-7月之间）禁止施工。 g.在下渡乡安置点工地厂界北面和孝姑镇安置点工地厂界南面强化打围施工措施和防护消声处理以保护临近的下渡乡政府办公楼和孝姑镇居民点。 施工期噪声经过治理后，使施工期间的场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求，实现达标排放。 3.1.4、固体废弃物 （1）建筑垃圾 建筑垃圾的成分主要有土、渣土、废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、废竹木、木屑、刨花、散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、石子和块石等。 要求施工方对施工过程中产生的废弃钢材、钢板、木材等下角料进行分类回收，交废物回收站处理；产生的混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等建筑垃圾，采取集中堆放，定时清运的措施，送当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场，以免影响施工和环境卫生；同时运渣路线和时段参考“施工期废气”章节对运渣车辆运输的要求进行管理，尽量远离项目周边卫生院、学校和政府机关。 （2）土石方 施工初期，须对场地进行开挖，挖出的土方部分用来场地平整、道路和绿化回填，预计施工期间挖方量约为8万方，填方量约为3万方（主要用于绿化带打造），多余的5万方弃方运送至管理部门指定的弃方地点。用于回填的土石方在回填前、回填过程中及回填完成后对此回填场地应采取水保措施，防止水土流失。 （3）生活垃圾 施工人员约100人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为50kg/d。要求施工单位采取袋装收集后送入垃圾桶内，然后由市政环卫人员统一清运处理。禁止就地填埋，以免对当地地下水和土壤环境质量构成潜在危害。 3.1.5、水土流失 本项目施工场地平坦，加之各安置点均位处集镇建成区，一般来说水土流失情况不严重，但考虑到部分水保措施将在本次工程施工过程中被破坏，因此环评要求施工单位应做到： ①合理选择施工工期，尽量避免在雨季开挖各种基础。 ②合理选择施工工序，即采购的土石料及时运至工程区，及时投入使用，尽量缩短临时土石料的时间；在堆放土石时，把易产生水土流失的土料堆放在场地中间，开采的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用。 ③施工中，采取有效的生态保护和水土保持措施。为有效控制项目建设产生的水土流失，禁止雨天进行挖填施工；对开挖场地和临时料场采用防雨冲刷材料覆盖、遮挡；施工现场的临时弃渣有序堆置，并设遮盖、挡护措施及临时排水措施：运输建渣、建材的车辆采取遮盖措施，严禁冒顶及洒漏。这样，可最大限度地减少施工过程的水土流失。 ④施工结束后，施工单位及时撤出施工现场，拆除项目区内临时设施，清理施工迹地。 环评建议建设单位按当地要求履行相关的水土保持方案手续。 3.1.6、城市景观 施工期间对城市景观的影响主要来源于开挖出待回填的土石方临时堆放场地、原材料堆放地以及建构筑物的施工场地。工程施工期间，施工单位应严格按照犍为县人民政府对城市和乡镇容貌管理规定中的条款对施工场地采取一定的护围结构，并在建构筑物施工时，在外围增加一层密闭的安全防护网，对其进行遮挡。原材料堆放应按照有关规定整齐、规范的堆放，禁止乱堆乱放，防止有损市容市貌的现象发生。废弃土石、垃圾应及时清运，禁止乱堆乱放。 3.1.7、移民搬迁及安置影响分析 本项目作为棚户区改造工程，就是为当地移民搬迁和安置服务的，根据建设单位提供的资料，周边棚户区采取就地安置原则，由棚户区居民自行拆除自有房屋，再根据政策置换本项目新居，不存在社会矛盾和相关遗留环境问题。 3.1.8、施工期平面布置 项目施工平面布置的原则为：施工现场布置满足施工进度要求，保证足够的材料堆场、机具设备用地，满足现场文明施工的要求，生产区与生活办公区分开，便于安全文明施工的管理。施工平面布置情况： ①项目施工场地周边应搭设有临时围墙，进行全封闭施工，有利于安全及环境保护； ②项目主体及装饰施工阶段临时设施主要有材料房、钢筋房、办公室、厕所、配电房、木工房、安装用房、门卫房、垃圾桶等； ③项目施工时应尽可能将木工房、钢筋加工间等产生高噪声的作业点和设备置于项目远离敏感目标的一侧。在下渡乡安置点中，应将高噪声设备和单元布置于项目西南侧，远离北面的下渡乡政府、下渡中学和下渡乡卫生院；在孝姑镇安置点中，应将高噪声设备和单元布置于项目东北侧，远离西面的孝姑中学、孝姑小学和孝姑镇卫生院；在新民镇新塘村安置点中，应将高噪声设备和单元布置于项目东侧，远离西面的新民城镇建成区和新民小学；在新民镇土坪村安置点中，应将高噪声设备和单元布置于项目北侧，远离南面的新民镇建成区。落实以上措施可以减少对项目周围主要敏感点的影响； ④项目在出入口附近需设置清洗池，以便进出车辆轮胎的清洗。 3.2、营运期污染物排放及治理 本项目为棚户区改造工程，非工业项目，营运期内无工业三废产生。报告表重点分析各安置点小区建成后居民日常生活对周边环境的影响以及小区外环境对本项目的影响。 本项目为纯住宅小区建设，无商业内容，产污环节由住宅区和物管或社区用房三个部分组成。其中物管门卫场所不设厨房和食堂，物管工作人员自行在外解决餐饮问题；作为纯住宅项目，各小区内不设置商铺，也不得在住宅内设置麻将馆、KTV等娱乐场所。 3.2.1、废水 （1）雨污水工程措施 各安置点屋面及室外雨水由雨水口收集后通过室外雨水排水管网排入乡镇雨水管网，各乡镇雨水管网排入岷江。室外埋地污水及雨水管道均采用HDPE排水管，热熔收缩带接口，砂石基础，埋地敷设。 根据设计资料，各安置点排污管将每户生活污废水收集后排入室外污水检查井，然后进入室外污水管网。室内排水管道采用硬聚氯乙烯塑料排水管；室外污水管道采用pvc-u 双壁波纹管，弹性密封圈柔性接头。下渡乡安置点设置化粪池1个，孝姑安置点设置化粪池2个，新民镇土坪村安置点设置化粪池2个，新塘村安置点设置化粪池1个，化粪池清掏周期90天，污水停留时间24小时。环评要求，生活污废水经室外排水管道汇集于钢筋混凝土化粪池，新民、孝姑三处安置点污水经化粪池收集后直接排入当地乡镇污水管网；下渡乡安置点近期设置一体化二级生化污水处理系统和临时排口，远期排入下渡乡乡镇污水管网，并进入犍为县污水处理厂处置。 （2）污染分析 项目内不设置商业用房，物管用房较少，主要统计居民日常生活用水及绿化等杂用水。安置房内容纳居民户数1150户，平均每户按3.5人计算，共计可居住4025人，参照《建筑给水排水设计规范》与本项目经济技术指标，住宅居民生活用水量取0.15m3/人.d，则用水量为603.75m3/d；项目内绿化面积26897m2，绿化用水定额2L/m2·d，则用水量为53.79m3/d；项目不可预见和漏失水量按以上用水量10％考虑。综上，本项目总用水量为717.92m3/d，即26.20万t/a。 本项目用水量估算见下表5-5： 表5-5 项目用水量细项表 序号 项目 用水单位 （人或m2） 单位 用水定额（L） 日用水量（m3/d） 下渡乡安置点 1 居民 1050人 L/人.d 150 157.5 2 绿化用水 7599.9m2 L/m2. d 2 15.1998 3 未预见水量 / / 1之10％ 15.75 合计 / / / 188.4498 孝姑镇安置点 1 居民 1883人 L/人.d 150 282.45 2 绿化用水 11079.3m2 L/m2. d 2 22.1586 3 未预见水量 / / 1之10％ 28.25 合计 / / / 332.8586 新民镇安置点 1 居民 1092人 L/人.d 150 163.8 2 绿化用水 8217.9m2 L/m2. d 2 16.4358 3 未预见水量 / / 1之10％ 16.38 合计 / / / 196.6158 项目总计 1 居民 4025人 L/人.d 150 603.75 2 绿化用水 26897.1m2 L/m2. d 2 53.79 3 未预见水量 / / 1之10％ 60.38 合计 / / / 717.92 注：以上数据依《建筑给水排水设计规范》核定；本表中居民人数，为环评计算最大容纳数值，非居民当前调查人数。 除绿化和道路洒水外，其余各项项目排水按用水量的90%计算，项目水平衡关系见图5-3： 图5-3 项目水平衡图 （单位：m3/d） 房地产项目的主要污水类型为生活污水，类比其他房地产项目污水情况，运营期污水产排情况如下： 表5-6 营运期废水产生及排放情况表 （单位：t/a） 类型 CODcr BOD5 SS 氨氮 动植物油 下渡乡安置点污水总量155.925t/d，56912.625t/a 水质（mg/l） 400 200 250 40 30 排入乡镇 管网量 22.76 11.38 14.22 2.27 1.70 预计一体化二级生化处理系统处理效率 75% 90% 90% 30% 90% 处理后排入 岷江的量 5.69 1.13 1.42 1.59 0.178 孝姑镇安置点污水总量279.6255t/d，102063.3075t/a 水质（mg/l） 400 200 250 40 30 排入乡镇 管网量 40.82 20.41 25.51 4.08 3.061 预计污水处理厂处理效率 75% 90% 90% 30% 90% 处理后排入 岷江的量 10.20 2.04 2.55 2.85 0.30 新民镇安置点污水总量162.162t/d，59189.13t/a 水质（mg/l） 400 200 250 40 30 排入乡镇 管网量 23.67 11.83 14.79 2.36 1.77 预计污水处理厂处理效率 75% 90% 90% 30% 90% 处理后排入 岷江的量 5.91 1.18 1.475 1.65 0.17 生活污水汇总量597.71t/d，218164.15t/a 水质（mg/l） 400 200 250 40 30 排入乡镇 管网量 87.26 43.63 54.54 8.72 6.54 预计污水处理厂处理效率 75% 90% 90% 30% 90% 处理后排入 岷江的量 21.80 4.36 5.45 6.10 0.65 三级标准（mg/l） 500 300 400 - 100 是否达标 是 是 是 是 是 备注 本项目采取雨污分流，雨水排入雨水管网，生活污水排入小区污水收集装置后排入乡镇集污管网，再进入各乡镇污水处理站，尾水排入岷江；下渡乡安置点在当地乡镇污水管网完善前设置一体化二级生化处理系统和临时排口。 注：因为本项目污水排入乡镇污水管网，由各乡镇污水处理站处理，故执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准。 本项目的污水处理方案及可行性分析： 项目投入使用后，废水住宅居民日常生活污水。 下渡乡安置点设置化粪池1个，容量160m3；孝姑安置点设置化粪池2个，总容量280m3；新民镇土坪村安置点设置化粪池2个，新塘村安置点设置化粪池1个，总容量170m3，化粪池清掏周期90天，污水停留时间超过24小时，符合污水处理方面的要求。 项目位处下渡乡、孝姑镇和新民镇，据设计资料，孝姑镇和新民镇均配套有乡镇污水处理站，其中孝姑镇污水处理站处理负荷1000m3/d，新民镇污水处理站处理负荷1500m3/d，且拟建三个安置点（孝姑镇安置点、新民镇土坪村安置点、新民镇新塘村安置点）小区位置均位处于两个乡镇污水处理站污水收集管网铺设范围内，项目建成后可直接将小区污水管与沿街的市政污水管网碰管。另据调查，下渡乡暂无污水处理站，但当地有污水管网建设规划，规划当地污水可经规划建设的污水管网汇入犍为县污水处理厂。因此环评要求，生活污废水经室外排水管道汇集于钢筋混凝土化粪池，新民、孝姑三处安置点污水经化粪池收集后直接排入当地乡镇污水管网；下渡乡安置点近期设置一体化二级生化污水处理系统和临时排口（临时排口的设置已取得犍为县水务局同意，说明文件见附件），污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入岷江；下渡乡安置点远期待当地污水收集管网建成并投入使用后排入下渡乡乡镇污水管网，并进入犍为县污水处理厂处置。项目生活污水水质需达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，经小区化粪池预处理后进入乡镇污水管网，最终排入各安置点所在乡镇污水处理站。 综上，本项目孝姑镇、新民镇两个安置点均位于当地乡镇污水处理站服务范围内，当地有现成的成熟污水收集和处理系统；下渡乡暂无污水处理系统，本此环评通过提出近期和远期不同的污水处理要求，以确保污水不会在未经处理的情况下排入岷江。总的来说，本此环评污水处理和排放方案可行。 3.2.2、废气 （1）家庭厨房天然气燃烧废气 家庭燃气由市政管网接入天然气，环评要求项目内不能燃煤。 本项目安置点居民生活燃料主要用天然气，人口按住户人数4025人计，人均用气采用0.454Nm3/人.d计算，则项目内居民总用气量为1643.026Nm3/d。考虑日高峰燃料使用小时为3.5h，则每小时用气量为469.436Nm3。按每燃烧104 m3天然气产生12.8 kg NOx，1.0 kg SO2，2.4 kg颗粒物估算高峰排放量（排放系数引自《环境保护实用数据手册》）。 表5-7 小区内居民家庭燃用天然气的污染物排放情况 天然气耗量 NOx排放量 SO2排放量 颗粒物排放量 469.436Nm3/h 0.601kg/h 0.0469kg/h 0.113kg/h 59.97万Nm3/a 0.768t/a 0.0600t/a 0.144t/a 由表可知天然气燃料燃烧烟气中污染物源强较小、污染源分散，燃烧烟气分别通过住宅集中烟道至楼顶高空排放，项目废气排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值。 （2）饮食油烟 居民厨房将产生烹饪油烟废气。根据对乐山市居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油日用量约0.1kg/人·d，小区共有4025人，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则油烟产生量约为3.74t/a。根据类比调查，烹饪油烟浓度一般为8mg/L，按照油烟净化器平均去除率80%计，排放的油浓度降为1.6mg/L，能够达到《饮食业油烟排放标准》中2.0mg/L的标准限值要求。项目所产生的居民油烟废气均由各自居民楼烟道集中至各幢楼顶楼高空排放，可达标排放。 跟据设计资料，本项目作为棚改安置房，为纯住宅小区，不设置商业房，因此环评禁止在其内设置餐饮、KTV等商业项目。 （3）汽车尾气 项目内不设置地下停车场，仅有少量地面停车场，建设单位应在地面停车场地周围加强绿化；地面停车场地形较开阔，机动车尾气易于扩散，外排废气不会对外环境大气造成明显影响。 （4）废热空气 根据设计，项目不使用中央空调，居民住宅和物管、社区用房等综合服务功能用房均采用分体式空调机进行室内温度调节。经类比资料，空调室外机或冷却机组排放的热废气出口温度可达52℃，仅对排气口临近的局部环境造成一定程度热污染。 （5）柴油发电机废气 项目内无高层建筑，不设置电梯，因此无备用柴油发电机，不存在此项污染物。 （6）恶臭 项目内化粪池若密闭不严会产生少量恶臭，影响周边单位和居民正常工作生活，环评建议强化化粪池气密性，防止化粪池恶臭泄漏出地表；恶臭成分复杂，污染物排放量不大，对环境空气质量影响不大，主要对人的感官造成污染，在采取以上措施后，能将对周边人群的影响降至最低。 项目内垃圾桶会产生少量恶臭，恶臭成分复杂，排放量较少，对当地环境空气质量影响不大，主要对人群造成感官污染。环评要求垃圾桶加盖，加强防渗防漏处理，垃圾袋装化，及时清运生活垃圾，保持垃圾屋或垃圾桶周边清洁卫生，可控制垃圾恶臭对周边的影响。 3.2.3、噪声 项目内不设中央空调、水塔、集中供暖系统、二次供水设施、电梯设施和污水曝气设施。建成后，主要噪声源为生活噪声（进出车辆、住宅和社区用房人群活动等）和设备噪声（家庭分体式空调室外机组等）。 表5-10 项目营运期噪声产生及治理情况 序号 产噪源 源强 [dB（A）] 产生位置 处理措施 处理后噪声值[dB（A）] 1 车辆行驶 ～65 项目内道路 露天停车场 加强管理，如：采取禁鸣喇叭、控制进入车辆数量、控制行车路线、限速 ＜60 2 分体式 空调室外机组 ～60 室外 控制安装位置和排气方向 ＜60 本项目为纯住宅项目，内无商铺设置，因此禁止餐馆、KTV和麻将馆等娱乐项目入驻小区。物管单位除采取以上措施进行治理外，还应加强小区内的管理，禁止喧哗吵闹，严禁高分贝音响和广播噪声，控制“坝坝舞”和家庭KTV、家庭影院的音量大小和时段，避免影响居民正常工作与生活。 3.2.4、固体废物 作为纯住宅小区，无餐饮、娱乐等商业项目，主要有小区住户、物管人员产生的生活垃圾。 小区住户：垃圾产生量按住户1.0kg/人·d，产生量约为4025kg/d，1469t/a，另有少量化粪池污泥。 各安置点小区须落实生活垃圾集中清运、垃圾日产日清等要求；设置垃圾桶若干分布于小区各单元楼下。各垃圾收集处应有防渗防漏的能力，生活垃圾由物业管理部门请专职人员每天定时清扫和收集，然后由集镇环卫部门集中清运、处理；化粪池污泥定期掏挖抽运（掏挖周期90天）。随着人们生活水平的提高，危险固体废弃物的排放也日益增多，如废旧电池、废旧电器等，应注意分类收集，集中处置，同时注意保持垃圾屋或垃圾桶外的卫生。 4、清洁生产分析及建筑节能要求 清洁生产评述及要求： ①无毒无害清洁的原材料 建设中严禁使用落后、淘汰工艺生产的建筑材料，如粘土砖、小水泥厂水泥、劣质钢材等，严禁使用具有放射性、污染物含量超标的建筑材料和装饰材料。鼓励使用以下节能技术及产品： 新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料； 节能门窗的保温隔热和密闭技术； 建筑照明节能技术与产品。 ②先进的生产工艺 建筑设计应选择技术可靠的设计单位，对人力、机械、用材等因素应科学计算，确定开挖长度，重视护坡工程的设计；选用环保达标的工程机械，使用先进的施工方式；施工过程中，严格按照国家环境保护部、建设部《关于有效防治城市扬尘污染的通知》进行，做到“精心组织、文明施工”，尤其加强施工管理，最大限度提高建筑材料的利用率，在建筑施工过程中按照用户的要求，把水、电、气、电话、光纤等基础设施预埋，在室内装修装饰上尽可能实现统一管理、集中实施。施工现场不使用混凝土搅拌机，全部购买商品砼。 ③清洁的产品 房屋的设计要体现一定的设计风格，充分考虑房屋布局、外观、区域绿化、交通、户型结构和采光等因素。选用优质环保的建筑材料和无污染的装饰装修材料，确保房屋投入使用后室内环境空气质量达标，防止居室被放射性和有毒、有害物质污染，为用户交付清洁、合格的优质房屋。小区内输、变电设备及线路安装应符合有关安全规范，防止电磁辐射污染。 ④有效的污染防治措施 根据建设项目的具体情况，建设单位应高度重视施工期、运行期的污染防治措施，重视施工期弃渣的运输、堆存；重视施工工程机械的选择、施工时间的合理安排；重视扬尘的有效防治；重视选择营运期生活废水、固体废弃物的处理。 综上，本建设项目可以实现清洁生产要求。 5、项目总量控制建议指标 为了防止建设项目产生新的污染，破坏生态环境，以保护人群健康。工程项目建设必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准，同时，还必须符合重点污染物总量控制的要求。 项目建成投产后，主要产生污染物为： 废水：CODCr、NH3-N 废气：SO2、CO、NOx 固废：生活垃圾 其中污染物 CODCr、SO2、NH3-N、NOx为国家规定的必须总量控制的污染物。 项目建成后，使用清洁能源（电和天然气）；生活污水经污水收集装置收集后进入各乡镇污水收集管网，之后由各乡镇污水处理站处理后排入岷江，本项目涉及的总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx，其排放量核算如下： 通过各乡镇污水处理站间接排入岷江的污染物： COD：21.8t/a；NH3-N：6.10t/a。 大气污染物： SO2：0.06t/a（厨房天然气燃烧）；NOX：0.768t/a（厨房天然气燃烧）。 项目污水排入各乡镇污水处理站处理，因此项目总量指标纳入各乡镇污水处理站考核，不再单独申报；同时大气污染物产生量极少，且较为分散。综上，环评建议无需下达总量控制。 6、环境管理要求 1.工程建设应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染。 2.施工过程中严禁使用炸药及高振动的施工机械，防止引起滑坡、房屋倒塌等灾害的发生。 3.建立环境管理机构，强化环境管理 建设期间现场设置环保办公室，与施工方签订施工期间的环保责任协议，各工地设置1名环保兼职人员，负责执行施工期间的各项环保管理措施，督促实施本评价提出的各项环境保护防治措施，对施工人员进行监督管理，提高环保工作质量，有力减少噪声扰民、扬尘扩散，最大限度减少污染物的产生和排放。 4.建成使用后，项目物业管理部门应认真贯彻国家和地方有关部门环境保护方针、政策、法规、条例，尽量减少噪声、废气、废水的产生，做好区域内生态恢复工作，提高各安置小区绿化率。 建设工程应严格按照地方总体规划的要求，合理布局，精心设计、精心施工，严格按照国家环境保护部、建设部文件《关于有效控制城市扬尘污染的通知》要求文明施工，按照本环境影响评价提出的污染防治措施处理施工期、营运期产生的污染物，最大限度地改善小区的环境质量。

项目主要污染物产生及预计排放情况                          （表六）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处置方式 | 处理后排放浓度及排放量 | 处理效率及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 颗粒物 | 场内1.5～3.0mg/m3 | 洒水保洁，设立防尘围栏，风力大于3级停止施工 | 场地周围浓度最高点颗粒物浓度<1.0mg/m3 | 无组织排放 |
|  | 住户 | 天然气燃烧废气 | SO2: 0.06t/a | 设置住宅集中烟道，高空排放 | SO2: 0.06t/a | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准 |
|  |  |  | NOX: 0.768t/a |  | NOX: 0.768t/a |  |
|  |  |  | 颗粒物：0.144t/a |  | 颗粒物：0.144t/a |  |
|  |  | 油烟 | 8.0mg/L, 3.74t/a | 油烟废气经脱排油烟机处理后通过烟道集中高空排放 | 1.6mg/L, 0.748t/a | 高空排放，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | 停车场 | 汽车尾气 | 项目内不设置地下停车场，仅有少量地面停车场，汽车尾气产生少量NOX、CO、HC、SO2 | 加强交通管理，确保行车路线畅通，地上停车场周边设置开阔绿化带 | 少量NOX、CO、HC、SO2 | 地面停车场地形开阔，机动车尾气易于扩散，外排废气不会对外环境大气造成明显影响。 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 土方，混凝土工程 | SS、石油类 | 沉砂、隔油处理；项目内不机修，加强油类跑冒滴漏收集 | 零排放 | 经沉淀池沉淀成为清水后，回用不外排 |
|  |  | 100名施工人员工地生活污水 | CODCr、BOD5、 SS等。高峰期以100名施工人员计，生活污水排放按0.05m3/人·d计算，日排生活污水约为5m3/d | 工地设临时厕所，化粪池 | 零排放 | 经修建的旱厕收集和化粪池处理后外运做农肥或绿化施肥 |
|  | 运营期住房 | 生活污水 | 21.81万m3/a | 通过乡镇污水管网排入各乡镇污水处理站，经过处理后排入岷江（下渡乡近期无污水管网，设置一体化二级生化处理系统和临时排口处置污水） | 21.81万m3/a | 能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，尾水进入乡镇污水管网和污水处理站 |
|  |  | CODCr | 400mg/L，87.26t/a |  | 100mg/L，21.8t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，43.63t/a |  | 20mg/L，4.36t/a |  |
|  |  | SS | 250mg/L，54.54t/a |  | 25mg/L，5.45t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 30mg/L，6.54t/a |  | 3mg/L，0.65t/a |  |
|  |  | NH3-N | 40mg/L，8.72t/a |  | 28mg/L，6.10t/a |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 渣石弃土 | 挖放量8万m3 | 绿化及花园回填3万m3 | 弃方5万m3 | 弃方运送至城建部门指定位置堆放 |
|  |  | 生活垃圾 | 50kg/d | 妥善处置 | 禁止排放 | 环卫部门清运 |
|  |  | 建筑垃圾 | 若干 |  | 禁止排放 | 回收利用，剩余部分运送至指定的建材垃圾堆放处 |
|  | 住户 社区用房 | 生活垃圾 | 1469t/a |  | 禁止排放 | 环卫部门集中清运 |
| 噪 声 | 施工期 | 挖掘机、打桩机、运输车辆等 | 70dB(A)~ 105dB(A) | 1、工地实行打围施工2、合理安排高噪声设备作业时段3、优化施工方案，合理布局施工机械 | ~ 60 dB(A) | 不扰民。 施工场界噪声达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求 |
|  | 住户 社会 活动 | 社会噪声 车辆噪声 设备噪声 | 60dB(A)~ 85dB(A) | / | ~ 60dB(A) | 不扰民 |
| 其他 | 小区绿化面积17008m2（绿化率30.00%）。 |
| 主要生态环境影响： 本项目对生态环境的影响主要发生在工程施工期。施工期间会对施工区域和乡镇集镇生态环境造成短暂破坏，如建筑材料堆放中的临时占地，基础工程中挖、填土方作业带来的水土流失等，但其影响范围和程度有限，随着本工程施工结束，该类影响也将随之消失。 针对施工过程中裸露地表造成的一定的水土流失，环评建议： 1、文明施工，尽可能保护建设地周围可能伤及的树木、草地和景观等。 2、采取修建挡土墙、排水沟、覆盖塑料布等措施，及时回填或清运施工期间产生的土方，防止水土流失。 3、施工场地进行打围施工，围墙外墙面装修整洁，维护集镇形象。 4、按照乐山市和犍为县对施工项目的防治管理条例减少施工扬尘及施工噪声对周围环境的影响。 综上所述，项目对生态环境的影响微小。 |

环境影响分析                                               （表七）

项目建设环境影响简要分析 本项目的建设会对当地的自然环境、社会环境、生态环境和区域环境质量产生不同程度的影响。 1、施工期环境影响分析 项目施工建设期主要污染源为施工作业产生的各种施工机械噪声、施工废水、民工生活污水、施工扬尘和建筑废渣等。 1.1、废水环境影响简要分析 施工期的废水来源为两部分：一是工程建筑施工产生的施工废水，主要来源于施工机械的冲洗废水，主要含泥砂，并带有少量的油污，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性；由于项目内无高层建筑、不建设地下停车场，需要抽排的深坑渗水较少或没有，此部分污水主要含有泥沙等悬浮物。施工机械的冲洗废水经隔油、沉淀和除渣后循环使用，不得外排入周边水体；抽出的深坑渗水环评要求需要经过沉淀和隔油处理后尽可能的综合利用，多余部分可通过雨水管网排入岷江，不会对其造成污染。二是施工人员产生的生活污水，主要含CODcr、BOD5、氨氮、SS等。预计施工期施工人员可达100人左右，产生的生活污水量约5.0m3/d，经旱厕收集后，定期聘请环卫人员用抽粪车清运。 此外，下渡乡安置点工地距岷江较近，环评特别要求施工期建筑或生活垃圾堆放应远离岷江水体，以避免垃圾对水体造成污染。 因此，只要施工单位加强管理，其施工期产生的施工废水和生活污水对当地地表水环境和地下水影响甚微，不会对当地水体造成明显影响。 1.2、废气环境影响简要分析 本项目施工期间大气污染物主要来源于施工场地产生的扬尘、施工机械和运输车辆的燃油废气以及装饰废气。 （1）施工扬尘 此类项目一般对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在场地土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌和建筑物及道路建设等过程中。据有关资料显示，工地道路扬尘是建筑施工工地扬尘的主要污染源，约占全部工地扬尘的62%，其余如材料的搬运、装饰扬尘、土方砂石的堆放扬尘、施工作业扬尘等约占38%。 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q = 2.1 ( V50 – V0 )3 e-1.023w 其中：Q——起尘量，kg/吨.年； V50——距地面50米处风速，m/s V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水量，%。 V0与粒径和含水率有关，因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表7-1。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 表7-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.03 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径（微米） 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径（微米） 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 ②车辆行驶的动力起尘 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q――汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V――汽车速度，km/h； W――汽车载重量，吨； P――道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-2中为10吨卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表7-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位:kg/辆·公里 P（kg/m2） 车速（km/h） 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15 0.0850 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 20 0.1133 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 ③装载起尘量 一般情况下，施工期扬尘的产生量在有风、旱季、晴天一般多于无风和雨季，动态施工多于静态作业。较为常见或稳定的产污源，仍为挖土装载运输车辆时产生的扬尘。因此，可根据经验公式估算施工扬尘对区域环境污染贡献值。 A、扬尘量源强确定 采用经验计算式：QP=M·K·S 式中： QP——起尘量，kg/h； M——抓土总量，kg/h； K——起尘率经验系数（不考虑防护措施时）,0.1-1.0%； S——起尘源面积，m2。 B、装载运输车的产尘速率估值 设定挖土机在5分钟内装完一辆5吨运输车，一次抓土量1.5吨，起尘率0.2%，则每装载一辆运输车的产尘速率约0.6kg/min，即10000mg/s。 ④施工期对区域环境空气中的TSP的污染贡献分析 参照高斯点源扩散模式，该区域平均气象条件（风速1.1m/s）下，可粗略估算出本项目施工扬尘对环境空气的污染贡献情况见表7-3。 表7-3 挖土机装载运输车散发浓度分布 浓度值：mg/m3 输送下风距离（m） 天气稳定度类型 D类 E-F类 100 9 18.6 200 2.5 5.3 300 1.0 2.3 400 0.6 1.4 500 0.4 0.8 600 0.3 0.6 以上估算可以看出，在旱季施工时，在常年平均气象条件下可使距场地下风向约300m内的TSP浓度值超标；在小风和天气较稳定的气象条件下，超标浓度值分布范围将扩大至500m左右。 为了尽可能减小项目施工期间对评价区域内环境空气质量形成的扬尘污染影响，本次环评要求施工方必须做好施工期扬尘防护工作，工地不准裸露野蛮施工，在风速大于3m/s时应停止挖、填土方作业。在连续晴天又起风的情况下，对弃土表面、裸土表面、运输沿线、挖掘点及装卸点洒水；对临时堆放的泥土、易引起尘土的露天堆放的原材料应采取覆盖措施；对运输车辆采取覆盖措施，并且对工地的运输车辆清洗车轮；渣土运输必须规避附近学校、医院所在的街道，并积极设定合理运输路线、尽可能将在集镇区域内运输路线减为最小；施工工地应做到工地封闭作业，减少裸露地面，防止运输撒落物料、及时清理工地、维护四周环境卫生等。这些措施将降低扬尘量50～70%，可有效减少施工扬尘对环境的影响。施工结束后，应尽早对厂区内的裸露地面进行绿化、硬化工作，减少扬尘的产生量和预防水土流失。厂方可选取栽种易存活、好管理的本地品种，尽可能增大厂区内、外的绿化面积，做到草、灌、木相结合。 通过采取上述防治措施，可大大降低施工扬尘产生量，把施工扬尘对周围环境的影响减至最低，对周边居民小区的影响较小。 （2）废气 本项目施工期废气主要来源于施工机械和运输车辆产生的燃油废气，其产生量较小，属间歇式、分散式排放，可忽略其影响，不会对周边保护目标造成明显影响。 1.3、噪声环境影响简要分析 （1）施工期噪声源 从表五“施工期污染分析”一节“施工噪声”分析可知，施工期噪声主要来自挖掘机、推土机、混凝土泵送浇注、电钻、电锯等施工机械，这些噪声声源强度在75～110dB（A）之间。根据类比分析，施工期主要机械噪声源强见表7-4。 表7-4 施工期噪声源强值 单位：LAeq dB(A) 噪声源名称 声 级 值 备 注 振捣棒 75～85 施工期噪声影响是暂时性的，随时施工期的结束而消失 升降机 75～85 电 锯 95 挖掘机 60～85 推土机 60～85 抽水机 72~90 吊 车 65～85 （2）施工期噪声评价标准 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），其标准限值见表四。 （3）噪声衰减预测公式 根据HJ2.4-2009推荐预测模式如下： Lp＝Lo－20lgr－Ab 式中：Lp──距场界外边界为r米处的声压级，dB； Lo──距场界外边界为l米处的声源压级，dB； Ab──墙体阻隔对噪声的衰减值，其中一般厂房隔声△L取值10dB(A)，隔声厂房△L取值15dB(A)。 多个声源的迭加计算： 当有N个噪声源时，它们对同一个受声点的声压级贡献应按下式进行计算： Lpi──第i个噪声源对某一受声点的声级贡献值，dB。 （4）施工期噪声影响评价 施工期噪声预测结果见表7-5。 表7-5 施工期噪声预测结果表 单位：LAeq dB(A) 噪声源强值 预 测 距 离 （m） 备注 10 20 25 50 100 150 200 土石方 85 65.0 59.0 57.0 51.0 45.0 41.5 39.0 以施工期最强噪声级值预测 结 构 100 80.0 74.0 72.0 66.0 60.0 56.5 54.0 装 修 85 65.0 59.0 57.0 51.0 45.0 41.5 39.0 由表7-5可看出，施工期产生的施工噪声昼间对50m范围内，夜间将对200m范围内造成噪声污染影响，即会对项目周围的敏感点目标产生噪声影响。由于该项目施工时间较长，施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 四个安置点中，主要重点保护目标为项目周边的学校和医院，由项目外环境关系可知，所有学校、医院均在项目120m以外，最近的为下渡乡安置点西北面120m处的下渡中学，由此可见学校和医院等重点保护目标均不会受本项目施工期影响；由于下渡乡政府距下渡安置点、孝姑镇有一片居民区距离孝姑镇安置点距离较近，因此环评要求施工期需尽量调整施工平面布置：在下渡乡安置点中，应将高噪声设备和单元布置于项目西南侧，远离北面的下渡乡政府、下渡中学和下渡乡卫生院；在孝姑镇安置点中，应将高噪声设备和单元布置于项目东北侧，远离西面的孝姑中学、孝姑小学和孝姑镇卫生院；在新民镇新塘村安置点中，应将高噪声设备和单元布置于项目东侧，远离西面的新民城镇建成区和新民小学；在新民镇土坪村安置点中，应将高噪声设备和单元布置于项目北侧，远离南面的新民镇建成区，落实以上措施可以减少对项目周围主要敏感点的影响。 此外，项目禁止夜间施工，昼间施工应加强对噪声源的管理，以减轻噪声扰民程度；环评要求在下渡乡安置点工地厂界北面和孝姑镇安置点工地厂界南面强化打围施工措施和防护消声处理以保护临近的下渡乡政府办公楼和居民点，并及时向以上单位落实施工公示公告制度。根据上表预测结果，在结构工程期间将会对这些政府办公楼和居民区敏感点造成一定噪声影响，对其余敏感点影响不大。 建设单位应严格执行本报告表工程分析噪声章节中提出的各项噪声污染控制措施，将钢筋房、木工房等主要噪声源布置于指定方向，尽可能采取有效的减噪措施，并避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量减轻由于施工给周围环境带来的影响。 总的来说，施工期噪声影响是短暂的，会随着施工活动的结束而消失；在落实各项减噪措施后，环评认为项目施工期对周围的敏感目标，尤其是学校和医院产生噪声影响较小。 1.4、固体废弃物环境影响分析 施工期的固体废弃物主要是弃土、建筑垃圾、生活垃圾等。由于项目拟建地整个地块地势平坦、挖方量较坡地更小，且无高层建筑施工，预计施工期间挖方量约为8万方，填方量约为3万方（主要用于绿化带打造），多余的5万方弃方运送至城建管理部门指定的弃方地点；要求建设单位施工过程中建筑垃圾进行规范堆放、及时清运至城建部门指定的地点；生活垃圾通过环卫部门及时送往垃圾卫生填埋场进行处置。 渣土运输影响分析：由于项目所在地位于非犍为县中心城区范围内，而均位于各乡镇建成区域内，因此渣土运输路线不经过犍为县城区内，但难以避免进入各安置点工地所在的乡镇建成区，为了降低渣土运输对沿路周边单位造成影响，环评要求渣土运输应尽量规避所在建成区内的学校和医院所在的街道，并尽量选择在建成区内行驶最短的路线；此外，运输车辆须加盖篷布，运输过程中洒落的土石方应及时清运。 因此，施工期的固体废弃物对环境的影响较小。 1.5、施工期生态环境影响分析 （1）建筑弃土、弃渣处置 项目总占地56694平方米，经预计，施工期间挖方量约为8万方，填方量约为3万方（主要用于绿化带打造），多余的5万方弃方运送至城建管理部门指定的弃方地点；建筑垃圾进行规范堆放、及时清运至城建部门指定的地点；项目设临时土方堆置点，施工后期供本项目填方和后期绿化。 通过对项目弃渣的合理处置，建筑弃渣对周围环境影响小。 （2）植被破坏 因项目内原无需特殊保护的珍稀野生植物分布，建设前地块为棚户区，地块上基本无野生植被，故本项目的施工对区域原有植被不会构成破坏性影响。而项目建成后，将增加人工栽培的花草树木，绿化率将达到30%，其作用为美化人居环境和改善小气候。 （3）水土流失 项目在基础施工时，临时土方堆置点需要在项目内指定位置进行堆放；产生的混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等建筑垃圾，需集中堆放，及时清运。 因此，施工方应根据以下原则对施工弃土、建渣流失进行防治： ①基础开挖施工时间尽可能避免雨期进行，施工尽量减少土石在场内的堆放面积和数量，若因工期进度要求确实不能避开的，需按照工程分析加强措施的实施强度； ②施工期间尽量做到弃土、弃渣及时清运至专用堆土场，尽量减少废弃土石在场内裸露堆放面积和数量； ③在施工期间，对废弃土石和临时堆放场地垫面在条件许可的情况下，应采用硬化地面，在土石堆上覆盖塑料薄膜等防治措施，以及在临时堆放场地周围设置截洪沟和导流渠，将雨水引导入沉淀池经沉淀后再排入当地雨水管网，防止因雨水冲刷造成水土流失、淤塞城市雨水管网。 ④临时推土场尽量布置在施工场地中央，远离周边水体，以防止污染地表水体。 1.6、施工期对景观影响分析 施工期由于临时工棚的搭建、基础工程的开挖、主体工程施工及建筑材料的堆放等，都将对环境景观和居民视觉效果造成一定的影响。 目前施工场地未正式开工，周围卫生及环境状况良好。为减轻项目施工对周围景观环境的影响，本评价要求如下： （1）施工场地主出入口应设置车辆冲洗设施，要按要求对运送土石方及建筑材料进出车辆进行严格冲洗，并对车辆的外观作一定的要求。易飞散物质运输要求严密遮盖，避免沿途洒落。随时对运输路线进行清扫和冲洗，保持道路清洁； （2）主体施工要求采用全封闭的密目安全网进行作业施工，既起到了安全防护的作用又避免施工现场对外部景观的影响； （3）设置专人对施工场地的环境卫生、安全设施及建材堆放等进行24小时全天候管理，规范各类建材及土石方堆放，并对其加以遮盖等，使其整齐美观，并加强已设置绿地的施工期管理工作，建议可再在非工作区种植各类花木或摆放盆景，进一步美化环境，起到景观作用； （4）施工场地施工活动结束后，应及时清理、清除油渍、污垢，清运施工废料，拆除施工临时设施，做到工完场清，平整地面，恢复地貌和植被，以达到与周边自然环境的协调和谐，尽快减少或消除对景观视觉污染。 实施以上措施后，可将施工期对景观的影响降至最低。 1.7、安全防护 本工程后期上层建筑多为高空作业，必须严格遵守国家有关安全规定，作好相应的防护措施，向施工人员作必要的安全知识教育，避免人身伤亡事故的发生；施工区域往往有深坑、废水池等多种危险因数，而项目工地周围有人居住，施工单位要作好工地进出管理工作，防止无关人员进入工地发生事故；要作好防护网，防止高空坠物伤人。 施工期通过污染防治措施后，可以最大限度的降低对环境的影响，施工扬尘和噪声是主要污染防治重点。 2、营运期环境影响分析： 2.1、大气环境影响分析 2.1.1天然气燃烧烟气 本项目建成后，厨房燃料为天然气，天然气为清洁能源，排污系数小，燃烧后污染物排放量较少，又属间断性排放，对环境空气质量影响不大，可实现达标排放。 2.1.2 饮食油烟 居民厨房将产生烹饪油烟废气，根据工程分析计算，项目内油烟产生量约为3.74t/a。根据类比调查，烹饪油烟浓度一般为8mg/L，按照油烟净化器平均去除率80%计，排放的油浓度降为1.6mg/L，能够达到《饮食业油烟排放标准》中2.0mg/L的标准限值要求。项目所产生的居民油烟废气均由各自居民楼烟道集中至各幢楼顶楼高空排放，可达标排放。根据设计资料，本项目作为棚改安置房，为纯住宅小区，不设置商业房，因此环评禁止在其内设置餐饮、KTV等商业项目。 综上，项目运营期餐饮油烟对周围环境空气质量影响较小。 2.1.3汽车尾气 项目内不设置地下停车场，仅有少量地面停车场，建设单位应在地面停车场地周围加强绿化；地面停车场地形较开阔，机动车尾气易于扩散，外排废气不会对外环境大气造成明显影响。 2.1.4恶臭 项目内化粪池会产生少量恶臭，影响周边单位和居民正常工作生活，环评要求强化化粪池气密性，防止化粪池恶臭泄漏出地表；恶臭成分复杂，污染物排放量不大，对环境空气质量影响不大，主要对人的感官造成污染，在采取以上措施后，能将对周边人群的影响降至最低。 此外，项目内垃圾桶或垃圾屋会产生少量恶臭，恶臭成分复杂，排放量较少，对当地环境空气质量影响不大，主要对人群造成感官污染。通过设强化垃圾屋密闭性或垃圾桶加盖，加强防渗防漏处理，垃圾袋装化，及时清运生活垃圾，保持垃圾屋或垃圾桶周边清洁卫生，可控制垃圾恶臭对周边的影响。 2.1.5备用柴油发电机燃油废气 项目内无高层建筑，不设置电梯，因此无备用柴油发电机，不存在此项污染物。 2.1.6废热空气污染 项目内住户均采用的单体空调机运行时，其室外机组夏季排气温度可以达到52℃左右，经类比监测距排气口约8～12m处，废气温度就可达到环境温度。故只要合理设置室外机组安装位置（按规范位置进行安装），排气气流尽量远离或偏离临近建筑窗户，就不会对周围环境造成废热污染。 2.2、地表水环境影响分析 本项目建成营运后，实行雨、污分流排放。雨水、空调冷凝水等排入雨水收集系统后，可就近排入当地乡镇雨水管网中；各安置点内不设置餐饮项目，居民、物管人员等产生的生活污水经化粪池预处理后进入乡镇污水管网，然后排入各乡镇污水处理站。 环评在工程分析中要求，下渡乡安置点设置化粪池1个，容量160m3；孝姑安置点设置化粪池2个，总容量280m3；新民镇土坪村安置点设置化粪池2个，新塘村安置点设置化粪池1个，总容量170m3，化粪池清掏周期90天，污水停留时间超过24小时，符合污水处理方面的要求。根据工程分析，下渡乡安置点生活污水产生量为155m3/d，孝姑镇安置点生活污水产生量为279m3/d，新民镇安置点生活污水产生量为162m3/d，由此可见，污水在化粪池中停留时间超过24小时，符合污水处理方面的要求。 项目四个安置点位处下渡乡、孝姑镇和新民镇，据设计资料，孝姑镇和新民镇均配套有乡镇污水处理站，且拟建三个安置点（孝姑镇安置点、新民镇土坪村安置点、新民镇新塘村安置点）小区位置均位处于两个乡镇污水处理站污水收集管网铺设范围内，项目建成后可直接将小区污水管与沿街的市政污水管网碰管。另据调查，下渡乡暂无污水处理站，但当地有污水管网建设规划，规划当地污水可经规划建设的污水管网汇入犍为县污水处理厂。因此环评要求，生活污废水经室外排水管道汇集于钢筋混凝土化粪池，新民、孝姑三处安置点污水经化粪池收集后直接排入当地乡镇污水管网；下渡乡安置点近期在当地污水管网建成并投入使用前，设置一体化二级生化污水处理系统和临时排口（临时排口的设置已取得犍为县水务局同意，说明文件见附件），污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入岷江；下渡乡安置点远期待当地污水收集管网建成并投入使用后排入下渡乡乡镇污水管网，并进入犍为县污水处理厂处置。 本项目孝姑镇、新民镇两个安置点均位于当地乡镇污水处理站服务范围内，当地有现成的成熟污水收集和处理系统；下渡乡暂无污水处理系统，本此环评通过提出近期和远期不同的污水处理要求，以确保污水不会在未经处理的情况下排入岷江。 综上，落实本环评提出的污水治理措施后，项目废水收集措施符合环保要求，废水排放去向清晰明确，污水处理和排放方案可行。因此，本项目所产生的污水对当地地表水环境质量总体上无明显影响。 2.3、声学环境影响分析 项目建成后，主要噪声源为生活噪声和设备噪声。 （1）设备噪声 本项目作为非高层纯住宅安置小区，其内不设中央空调、水塔、集中供暖系统、二次供水设施、电梯设施和污水曝气设施，主要噪声设备为家庭分体式空调室外机组，一般检验合格的空调室外机噪声不大，通过控制空调室外机安装位置和排气方向后，对外环境影响不大。 经类比分析，项目设备噪声对边界及项目内居民的影响，能达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值的要求。 （2）车辆噪声 车辆噪声主要源于车辆行驶时产生的噪声，本项目建成后不设地下车库，机动车辆在项目内运行距离短，通过采用规范行车路线、限速、禁鸣、控制进入车辆数量等措施，不会对周围环境造成噪声影响。 （3）商业活动、设备对本小区居民的影响 本项目为纯住宅项目，内无商铺设置，因此禁止餐馆、KTV和麻将馆等娱乐项目入驻小区。物管单位除采取以上措施进行治理外，还应加强小区内的管理，禁止喧哗吵闹，严禁高分贝音响和广播噪声，控制“坝坝舞”和家庭KTV、家庭影院的音量大小和时段，避免影响居民正常工作与生活。 综上所述，项目内各类噪声源在采取禁止商业项目入驻、合理布局、加强管理后，加之项目各安置点周边近距离内均无学校、医院等对噪声特别敏感的保护目标，因此不会对各项目边界外噪声敏感点和小区内居民造成声学环境影响。 2.4、固体废物环境影响分析 本项目投入使用后产生的固体废物主要是居民和物管产生的生活垃圾等，根据工程分析预计项目内垃圾总产生量约1469t/a，另有少量化粪池污泥。 环评要求，各安置点小区须落实生活垃圾集中清运、垃圾日产日清等要求；设置垃圾桶若干分布于小区各单元楼下。各垃圾收集处应有防渗防漏的能力，生活垃圾由物业管理部门请专职人员每天定时清扫和收集，然后由集镇环卫部门集中清运、处理；化粪池污泥定期掏挖抽运（掏挖周期90天）。随着人们生活水平的提高，危险固体废弃物的排放也日益增多，如废旧电池、废旧电器等，应注意分类收集，集中处置，同时注意保持垃圾屋或垃圾桶外的卫生。 此外建议垃圾收运时间应尽量避开人流高峰期，并选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，垃圾运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 建议各安置小区制定清洁卫生管理制度，建议物管对小区定期进行一次清洁卫生大扫除，对整体做全面清洁整理将日常很少顾及的部位进行清理，并对整体卫生做的更全面细致；每天除日常卫生工作外，有针对性的组织对某一项作为当日卫生工作重点；管理人员每日都有卫生检查工作，定期一次全面卫生检查工作，并做好记录。 本评价建议本项目应建立固体废物管理相关档案、登记台帐，落实固体废物管理计划、相关处置协议，严格执行固体废物分类收集和申报登记制度，并于次年年底以前将上年的日常管理台帐、处置协议等附件资料会同排污申报表按分级管理的原则上报犍为县环保局。 2.5、下渡乡安置点居民区环境保护 下渡乡安置点南面邻近下渡货运码头，该码头日常以装卸磷矿石和煤矸石为主。为降低码头区对下渡乡安置点住户的环境影响，环评要求在码头区边界范围50米内，不布置安置房居民楼，该区域内主要设置绿化带，并通过在居民楼和码头区之间种植高大乔木等方式，确保新建的居民区不受到码头区粉尘、噪声方面的影响；此外，在与安置对象签订安置协议之前，明确公示和告知码头区与本项目之间的位置关系，并如实告知可能存在的环境影响。 此部分措施建设单位出具有承诺书（见附件），措施落实后可降低下渡乡码头区对下渡乡安置点居民区的环境影响。 3、风险分析 本项目属于非高层房地产开发建设，项目内不设置电梯、柴油备用发电机、二次供水系统、中央空调等设备，无危险化学品使用，不使用锅炉供暖等风险设备，项目设计时应预留足够的消防通道，设置完善的消防设施，本项目的环境风险较低，在可接受范围内。 4、人居环境适宜性分析 项目开发住宅用房，本评价针对其人群在居住环境的适宜性分析，并结合项目特点，将评价的指标体系分为一级指标二个：即自然生态环境指标和人文生态环境指标。二级指标六个：其中环境质量、绿化与景观二项属生态指标；生活设施、休息设施、人口密度、综合管理等四项属人文生态指标。三级指标共十五项。 4.1自然生态环境指标 环境质量：大气环境（氮氧化物、二氧化硫、总悬浮颗粒物、可吸入微粒等）；声环境（交通噪声、内部噪声）；污水处理及排放（污水处理，排放去向）；其它环境（垃圾处理与处置、电磁辐射等）。 绿化与景观：绿化率、景观（区域景观、区内景观）、总图布置（从防止污染角度看是否合理）。 光环境系统：日照间距、室内采光、室外光环境。 4.2人文生态环境指标 生活设施：购物（附近商业网点）、就医（附近医院）、上学入托（附近中小学、幼儿园、托儿所）、交通便捷（公交、出租、停车场）。 休息设施及场所：文娱设施（附近电影院、图书馆、歌舞厅等文化设施）、体育锻炼设施及场所（附近体育锻炼场所、公园等休闲地）。 人口密度。 综合管理。 4.3评价方法 各分级标准中，属于一级的得分为权重数，2级、3级及4级的得分分别为权重的80%、60%及40%。居住区生态适应性在85分以上相应于花园别墅，75～85分称之为花园住宅区，65～74分为标准住宅区，65分以下为普通居民区。 居住区生态适应性综合评价指标体系及分级标准详见表7-5。 表7-5 项目人居环境适宜度指标分级 一级 二级 三级 单位 权重 分级指标 自然生态指标 环境质量30% 环境空气质量 级 0.1 1 2 3 4 声环境质量 类 0.1 1 2 3 4 污水处理及排放 等级 0.05 完善 有 一般 无 其它环境质量 等级 0.05 优 较好 一般 较差 绿化与景观20% 绿地率 % 0.1 ≥40 35～39 30～34 ＜30 景观 等级 0.05 优 较好 一般 较差 总图布置 等级 0.05 优 较好 一般 较差 光环境系统20% 日照间距 级 0.06 4 3 2 1 室内采光 级 0.06 4 3 2 1 室外光环境 级 0.08 4 3 2 1 人文生态指标 生活设施15% 购物 等级 0.03 方便 较方便 一般 不方便 就医 等级 0.03 方便 较方便 一般 不方便 上学入托 等级 0.03 方便 较方便 一般 不方便 交通 等级 0.06 方便 较方便 一般 不方便 交往空间5% 文娱活动 等级 0.02 完善 较好 一般 较差 体育锻炼 等级 0.03 完善 较好 一般 较差 综合管理10% 人口密度 万人/km2 0.05 ＜2 2～3 3～5 ＞5 综合防治管理 等级 0.05 完善 较好 一般 较差 4.4项目居住环境生态适宜性分析 (1)自然生态指标 ①环境质量 本项目建设区域的环境空气质量指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量满足相关标准要求；小区垃圾由乡镇环卫部门统一清运，处置率可达100％；变配电房的地磁辐射符合有关标准要求的限值。 ②项目选址 项目各安置点选址符合犍为县下渡乡、孝姑镇和新民镇集镇规划。项目所在地基础设施配套完善，交通交通便利，周围环境质量较好。 ③绿化与景观建设 项目内建有一定量的社区活动用房和景观打造，绿地率为30%，绿地面积和人均绿地面积较高。 ④光环境系统 项目住宅楼周围无可对其产生光遮挡的建筑和光亮过度的霓虹灯等，不会对本项目住户产生光遮挡和光污染。 项目内建筑均为多层建筑，建筑物之间的间距符合国家《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）对住宅类建筑的要求。 (2)人文生态指标 ①生活设施 本项目位处集镇区域，交通、生活娱乐、购物均很方便。 ②交往空间 本项目建有花园、运动场所等交往活动空间，这些都给项目内居民提供了良好的人际交往、文娱活动、体育锻炼场所。 ③人口密度 本项目净用地89657m2，项目将有居民住户1150户、4025人，人口密度为4.50万人/km2。 ④综合管理 建设单位和物业管理公司，将根据本小区的特点，根据当地政府的有关法规制度制定管理计划，为项目提供完善的综合管理服务。 4.5评价结果 根据以上各项指标，采取所确定的居住环境生态适宜性综合评价指标体系对本项目进行打分，结果见表7-6。 表7-6 建设项目人居环境适宜度综合评价结果 一级 二级 三级 单位 权重 近期 远期 评价等级 得分 小计 评价等级 得分 小计 自然生态指标 环境质量30% 环境空气质量 级 10 1 10 28 1 10 29 声环境质量 类 10 1 10 1 10 污水处理及排放 等级 5 完善 5 完善 5 其它环境质量 等级 5 一般 3 较好 4 绿化与景观20% 绿地率 % 10 30～34 8 17 30～34 8 17 景观 等级 5 优 4 优 5 总图布置 等级 5 较好 5 较好 4 自然生态指标 光环境系统20% 日照间距 级 6 3 4.8 16 3 4.8 16 室内采光 级 6 3 4.8 3 4.8 室外光环境 级 8 4 6.4 4 6.4 人文生态指标 生活设施15% 购物 等级 3 较方便 2.4 10.8 方便 3 14.4 就医 等级 3 较方便 2.4 较方便 2.4 上学入托 等级 3 不方便 1.2 方便 3 交通 等级 6 较方便 4.8 方便 6 交往空间5% 文娱活动 等级 2 较好 1.6 4 较好 1.6 4 体育锻炼 等级 3 较好 2.4 较好 2.4 人口密度5% 人口 万人/km2 5 3～5 4 8 3～5 4 8 综合管理5% 综合管理 等级 5 较好 4 较好 4 人居适宜度综合评价得分 100 / / 83.8 88.4 评价结果表明，本项目建成近期一段时间内，人居环境适应性总体得分为83.8分，其中自然生态环境得分61分，社会人文得分22.8分，标明本项目达到了适应居住的水平；项目建成后，远期本项目人居环境适宜性总体得分为88.4分，其中自然生态环境得分62分，社会人文得分26.4分，反映了本项目的社会人文生态环境和自然生态环境均很好，建设项目生态适宜性达到了很好的水平。 5、环保竣工验收 本项目环保设施竣工验收及管理要求一览见表7-7： 表7-7 环保竣工验收一览表 验收项目 污染源 验收点 验收 因子 处理措施验收 执行标准 验收要求 浓度 限值 总量指标 废气 餐饮 油烟 / / 居民楼集中烟道 《大气污染物综合排放标》（GB16297-1996）中二级标准 / / 车辆 废气 / / 地面停车场通风顺畅，空气流动好 / / 废水 孝姑、新民安置点及下渡安置点远期 与乡镇污水管网碰管处的污水检查井 氨氮 经过化粪池预处理后进入当地乡镇污水管网 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 / / SS 400 / CODcr 500 / BOD5 300 / 动植 物油 100 / 下渡安置点近期 临时排污口 氨氮 经过一体化二级生化处理系统处理后，通过临时排口达标排入岷江 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标 25 / SS 30 / CODcr 60 / BOD5 20 / 动植 物油 3 / 固废 生活 垃圾 / / 集中收集后交环卫部门处理 / / 6、环境正效应分析 本项目作为棚户区改造项目，所住居民均为周边棚户区原有居民迁入。项目实施前，棚户区的居民生活污水没有集中收集处理，直接排入水体，固体废物无人收集，到处乱堆；项目实施后，生活污水经过集中收集处理达标排放，生活垃圾经过集中收集专人清运、妥善处置。因此项目实施后，区域的污水和固废排放量将下降，有改善水体功能、改善环境的正效益。 7、项目环保设施及投资估算详见下表 本项目建设总投资30700万元，其中环保建设投资约350.04万元，占总投资的1.14%，环保投资中主要为施工期环保措施和运营期绿化、污水收集装置等，能满足该项目环保治理的需要。项目环保设施及投资估算详见表7-8。 表7-8 环保设施（措施）及投资估算一览表 项目 内容 投资（万元） 备注 施工期 110 - 扬尘控制 降尘洒水、硬化路面、封闭运输、冲洗车辆、垫钢板、草垫等 30 - 污水防治 修建旱厕、隔油池、沉淀澄清池 10 - 噪声控制 杜绝夜间（22：00－7：00）施工噪声扰民，中、高考期间禁止施工 - 管理措施 不涉及投资 调整施工平面布置，在下渡乡安置点中，应将高噪声设备和单元布置于项目西南侧，远离北面的下渡乡政府、下渡中学和下渡乡卫生院；在孝姑镇安置点中，应将高噪声设备和单元布置于项目东北侧，远离西面的孝姑中学、孝姑小学和孝姑镇卫生院；在新民镇新塘村安置点中，应将高噪声设备和单元布置于项目东侧，远离西面的新民城镇建成区和新民小学；在新民镇土坪村安置点中，应将高噪声设备和单元布置于项目北侧，远离南面的新民镇建成区 - 管理措施 不涉及投资 强化厂界隔声，在下渡乡安置点工地厂界北面和孝姑镇安置点工地厂界南面强化打围施工措施和防护消声处理以保护临近的下渡乡政府办公楼和孝姑镇居民区 10 - 水土保持 挡土墙、排水管、防雨布、填土编制袋等 50 - 其他 施工期安全标志牌等 10 - 营运期 240.04 - 废气治理 住宅楼集中烟道至顶楼排放 30 与主体工程同步 废水治理 污水收集管网和预处理装置：下渡乡安置点设置化粪池1个，容量160m3；孝姑安置点设置化粪池2个，总容量280m3；新民镇土坪村安置点设置化粪池2个，新塘村安置点设置化粪池1个，总容量170m3，化粪池清掏周期90天，污水停留时间需超过24小时。 环评要求，生活污废水经室外排水管道汇集于钢筋混凝土化粪池，处理后直接排入当地乡镇污水管网和污水处理站 35 - 下渡乡安置点在当地集污管网投入使用前，近期设置一体化二级生化污水处理系统和临时排口，污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入岷江；远期当地管网建成后，通过管网排入犍为县污水处理厂 15 - 雨水管网，连入各乡镇雨水排水管网 70 与主体工程同步 竣工后，生活污水处理费用由自来水厂根据供水量代收，不计入本次环保投资 - 居民个人投入，不计入环保投资 噪声治理 加强小区车辆管理，采取禁鸣喇叭、控制进入车辆数量、控制行车路线、限速 - 限速禁鸣等标志标牌与主体工程同步，其他管理措施不涉及投资 加强小区内的管理，禁止喧哗吵闹，严禁高分贝音响和广播噪声，控制“坝坝舞”和家庭KTV、家庭影院的音量大小和时段 - 管理措施 不涉及投资 因此禁止餐馆、KTV和麻将馆等娱乐项目入驻小区 - 管理措施 不涉及投资 固废处置 落实垃圾集中收集、日产日清要求；安置点内设垃圾桶若干分布于小区各单元楼下 5 - 垃圾清运由当地环卫部门完成，垃圾清运费由小区物管代收 - 物管代收，不计入环保投资 小区绿化 绿化及景观建设26897m2 85.04 绿化率30% 居住区保护 下渡乡安置点，下渡货运码头区边界范围50米内，不布置安置房居民楼，该区域内主要设置绿化带，并通过在居民楼和码头区之间种植高大乔木等方式，确保新建的居民区不受到码头区粉尘、噪声方面的影响 - 计入主体工程 合计 350.04 占总投资0.63%

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果              （表八）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 施工期 生活废水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS | 经修建的旱厕收集和化粪池处理后外运作农肥或绿化施肥，不外排 | 对地表水环境无明显影响 |
|  | 施工期 施工废水 | COD、BOD、石油类、SS | 设备冲洗废水经沉淀、隔油处理后循环利用；项目内不机修，加强油类跑冒滴漏收集；深坑抽水沉淀后排入雨水管网 | 循环利用为主 无污水外排 |
|  | 营运期 生活污水 | CODCr、BOD5、NH3-N、SS | 经各安置点化粪池收集后排入当地乡镇污水收集管网和乡镇污水处理站，其中下渡乡安置点近期设置一体化二级生化污水处理系统和临时排口 | 排入各乡镇污水处理站 |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘（堆放、车辆运输等） | 洒水保洁，设立防尘围栏，风力大于3级时停止施工 | 达标排放 |
|  |  | CO、NOx、THC | 使用合格的燃油，并保持机械和车辆处于良好的工况 | 达标排放 |
|  |  | 装修废气 | 使用环保油漆，加强通风换气 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 天然气废气 餐饮废气 | 使用天然气为清洁能源，油烟由抽油烟机处理+集中烟道收集+楼顶排放 | 达标排放 |
|  |  | 恶臭 | 垃圾屋密封，垃圾桶加盖，垃圾袋装收集，每日清运；化粪池密封、定期掏挖 | 对大气环境无明显影响 |
|  |  | 汽车尾气CO、HC等 | 不设置地下地停车场，限制进入小区的汽车数量，加强小区内交通管理，确保行车路线畅通，停车场周边设置绿化带 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 施工期固废 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 弃方外运至城建部门指定地点，建筑垃圾回收，生活垃圾由环卫部门清运 | 可实现无害化处置 |
|  | 营运期固废 | 生活垃圾 | 垃圾屋或垃圾桶收集，生活垃圾日产日清，纳入当地垃圾清运系统统一处置 | 可实现无害化处置 |
| 噪 声 | 杜绝夜间（22：00－7：00）施工噪声扰民，中、高考期间禁止施工。强化厂界隔声，在下渡乡安置点工地厂界北面和孝姑镇安置点工地厂界南面强化打围施工措施和防护消声处理。调整施工平面布置，在下渡乡安置点中，应将高噪声设备和单元布置于项目西南侧，远离北面的下渡乡政府、下渡中学和下渡乡卫生院；在孝姑镇安置点中，应将高噪声设备和单元布置于项目东北侧，远离西面的孝姑中学、孝姑小学和孝姑镇卫生院；在新民镇新塘村安置点中，应将高噪声设备和单元布置于项目东侧，远离西面的新民城镇建成区和新民小学；在新民镇土坪村安置点中，应将高噪声设备和单元布置于项目北侧，远离南面的新民镇建成区。其扰民影响可降至可接受的程度；项目营运产噪主要是设备、交通和社会噪声，噪声强度不高，经强化噪声管理和相应的处理措施，噪声可达标排放。 |
| 其 他 | 施工期做到文明施工、清洁施工和安全施工，防止运输车辆撒落物，按环评要求落实渣土运输时间和路线，可减少对集镇区域环境和卫生的影响。 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目对生态环境的影响主要发生在工程施工期。施工期间会对施工区域和乡镇集镇生态环境造成短暂破坏，如建筑材料堆放中的临时占地，基础工程中挖、填土方作业带来的水土流失等，但其影响范围和程度有限，随着本工程施工结束，该类影响也将随之消失。 针对施工过程中裸露地表造成的一定的水土流失，环评建议： 1、文明施工，尽可能保护建设地周围可能伤及的树木、草地和景观等。 2、采取修建挡土墙、排水沟、覆盖塑料布等措施，及时回填或清运施工期间产生的土方，防止水土流失。 3、施工场地进行打围施工，围墙外墙面装修整洁，维护集镇形象。 4、按照乐山市和犍为县对施工项目的防治管理条例减少施工扬尘及施工噪声对周围环境的影响。 项目营运期绿化率高达30%，景观美化，水土保持设施完善，使区域生态环境质量保持良好水平。 综上所述，项目对生态环境的影响微小。 |

结论与建议                                                 （表九）

1、评价结论 1、产业政策、规划及选址合理性 1.1、产业政策符合性 本项目为棚户区改造建设项目，主要建筑类型为多层公寓类安置房，用地功能为二类居住用地，按国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本，2013年修订)》，项目属于国家产业政策鼓励类“第三十七条、其他服务业，第一款保障性住房建设与管理”，同时不属于限制类的“在林地上从事工业和房地产开发的项目”和“别墅类房地产开发项目”。 本项目为审批制项目，可行性研究已经报犍为县发展和改革局，并已获批复（犍发改项目审[2017]75号）予以批复。因此，本项目符合国家当前产业政策。 1.2、规划和选址合理性 犍为县国土资源局“关于犍为县河东片区棚户区改造工程（二期）用地预审意见的复函（犍国土资函[2016]37号）”（见附件），该文件明确本项目“符合国家产业政策和相关工地政策”、“拟用地总规模180亩”、“拟选址于犍为县河东片区，列入《犍为县土地利用总体规划（2006-2020年）》”。项目所占地块功能为二类居住用地，与本项目建设内容相符。原地块上及其周边的农户棚户区，将由犍为县政府统一落实搬迁，并就进迁入本次棚改项目。 犍为县住房和城乡规划建设局为本项目出具了“建设项目选址意见书（犍村住建（2017）选字第（015）号）》”（见附件），明确本项目建设于“犍为县河东片区（新民镇、孝姑镇、下渡乡），拟用地面积89657平方米，拟建设面积143418平方米”。本项目各安置点周边近距离内均无学校医院等敏感目标，无重大环境制约因素，选址较为合理，在施工期强化噪声管理后，能够与周边环境相容。 综上，本项目用地符合政策要求，选址符合当地规划，能够与周边环境相容。 1.3、环境质量现状评价结论 为了掌握建设项目所在地的环境质量现状，建设单位委托犍为县环境监测站对项目拟建地进行了大气、地表水和噪声本底监测，监测报告见附件。 （1）环境空气质量现状 根据监测数据，项目所在区域环境空气各测点的SO2、NO2、TSP和PM10浓度值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，表明项目所在区域环境空气质量良好。 （2）声学环境质量现状 根据监测数据，拟建地厂界噪声昼、夜时段和周边敏感点处监测值均达标，符合GB3096-2008的相应噪声标准，整体声环境质量较好。 （3）水环境质量现状 本项目周边主要地表水体为岷江，根据监测数据，所有监测断面水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准，说明岷江水质较好。 1.4、清洁生产、达标排放、总量控制 ①清洁生产 该项目的建设按施工规范文明施工，且“精心组织，精心施工”，尽可能减少对环境的不利影响，营运期以电和天然气作能源，可达到清洁生产要求。 ②达标排放 本项目运营期中，生活废水经处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，尾水进入乡镇污水管网和各乡镇污水处理站；大气污染物能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；施工期机械噪声在采取措施后能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准，做到了达标排放。 ③总量控制 项目污水排入各乡镇污水管网后进入各乡镇污水处理站集中处理，因此项目污水总量指标纳入各乡镇污水处理站考核，不需单独申报；同时大气污染物产生量极少。因此，建议无需下达总量控制。 1.5、环境影响分析结论 ①施工期 该项目在建设施工期只要加强管理，及时将弃土回填和清运往城建部门指定地点、合理安排施工时间、合理布置施工平面布置、有效控制施工机械噪声、及时清运建筑垃圾，降低施工扬尘，做到文明施工、清洁施工后对环境的影响不会太明显。施工完毕后，废气影响和噪声影响即会消除。 ②营运期 地表水环境：本项目建成后，落实雨污分流措施；雨水经收集后排入各乡政雨水管网，生活污水经预处理后达到国家三级排放标准，尾水排入乡镇污水管网和各乡镇污水处理站；下渡乡安置点近期设置一体化二级生化污水处理系统和临时排口；对当地水质环境影响不大。 大气环境：项目投入使用后，能源使用电和天然气为主，均属于清洁燃料，不会产生煤烟污染，其产生的污染物量较小，各污染物能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，对区域内环境空气质量影响较小；化粪池和垃圾恶臭可通过各种有效措施降低其对周边人群的影响；汽车交通废气排放量少，不设置地下车库，地面停车场通风条件好，对周边环境空气无影响。 声环境：项目范围内不引进娱乐单位，营运期噪声主要来自家庭空调设备噪声、人为活动噪声以及进出车辆产生的交通噪声。对车辆噪声采用限速、禁鸣、规定行车道路，限制小区内人群娱乐噪声，项目噪声不会对周围环境造成污染影响。 固体废物：项目内产生的生活垃圾约为1469t/a，由垃圾桶或垃圾屋收集，对其分类收集后及时清运至垃圾处理场填埋，不会对周围的环境带来影响。 1.6、环保治理措施有效性分析 本项目建设总投资3.07亿元，其中环保建设投资约350.04万元，占总投资的1.14%，环保投资中主要为施工期环保措施和运营期绿化、污水收集装置等，能满足该项目环保治理的需要。 1.7、环境风险 本项目属于安置房开发建设类，项目内无危险化学品使用，不使用锅炉等风险设备，项目内预留有足够的消防通道，设置完善的消防设施，因此本项目的环境风险较低，在可接受范围内。 1.8、项目评价结论 项目建设符合犍为县的乡镇建设总体规划，符合国家产业政策。项目在施工期和营运期产生的污染物，在按本报告表中所提出的措施及方案进行治理、控制，确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境不会产生明显环境影响及生态破坏。本项目的建设能改善居民居住条件，具有良好的社会效益、经济效益、环境效益。因此，从环境保护、发展经济的角度来看，本项目在该地址建设是可行的。 2、环保对策和建议 2.1 施工期 ①就项目施工期与周边住户、单位进行良好的沟通和宣传，争取周边单位对本项目施工期难以避免的环境影响的谅解。 ②项目应尽量使用环保建筑材料。 ③及时清运建筑垃圾，减少建筑扬尘。 ④施工不得占用道路，由于建筑材料的运输造成泥浆或砂石洒落道路，影响道路整洁及交通，施工方应及时组织人员进行清扫，保持施工期内旁边道路的环境卫生。 2.2 运营期 ①本项目在实施过程中，必须保证足够的环保资金，切实实施本评价提出的施工期及营运期各项污染防治措施，做好项目污染治理设施建设的“三同时”工作。 ②加强对污水收集装置的巡查和管理。 ③应注意小区内的消防安全工作，严格按照有关消防规范设置消防设施，并使消防安全设施随时处于正常状态，定期接受消防管理部门的检查，严禁堵塞消防通道，保证畅通无阻。 ④生活垃圾应及时收集入袋清运，以免气味散发，招惹苍蝇，污染环境卫生，传播疾病。 ⑤物管部门应设置安全环卫管理人员，负责小区的环境管理工作，工作内容应包括：房屋建筑公用部位的养护、维修和管理，小区饮用水质量管理，小区环保设施的管理，小区下水道的管理，小区绿化管理，小区环境卫生管理以及进出小区车辆管理等。 ⑥小区夜景照明尽量采用节能灯具，不使用高功率泛光、广告灯和霓虹灯，注意安装位置，不能直射至住户室内。 ⑦为了适应对固体废物分类收集的要求，建议住宅小区的物业管理对分类收集的装置及相关措施早作安排。小区住户所产生的废旧电池、废旧家电等不应与生活垃圾混装，应单独收集，以避免造成重金属和不易腐化的电子元件对土壤和地下水造成污染；生活垃圾实施袋装后及时集中统一清运，袋装垃圾筒应满足住户的需求，方便住户的使用，并且垃圾桶应定期清洗、消毒灭菌，保护其完好、整洁。 ⑧对二次装修的建议：物管公司应当保障房屋的居住和使用安全，确保环境不被破坏，避免因装修带来的环境问题。

注 释 一、本报告表附有以下附件、附图： 附件1 项目批准立项 附件2 与环评有关的其他附件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置图 附图3 监测布点及外环境关系图 附图4 其他附图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附图、附件目录 一、附图 附图1. 项目地理位置图 附图2. 项目平面布置图（含效果图） 附图3. 项目外环境关系及监测布点示意图 附图4. 犍为县水系图 附图5. 犍为县给排水工程规划图 附图6. 孝姑镇和新民镇污水管网平面布置图 附图7. 犍为县县域空间管制规划图 附图8. 项目现场照片 二、附件 附件1. 环评委托书 附件2. 项目可行性研究批复 附件3. 企业法人营业执照 附件4. 土地预审的复函 附件5. 建设项目选址意见书 附件6. 建设工程规划许可证 附件7. 水务局同意于下渡乡设置临时排口的说明 附件8. 建设单位关于下渡乡安置点平面布置方面的承诺 附件9. 项目供水说明 附件10. 犍为县饮用水源保护区一览表 附件11. 环评执行标准 附件12. 专家审查意见及修改对照表 附件13. 监测报告