宁波市北仑隆达机械制造有限公司柱塞体和齿轮加工制造项目环境影响评价审批前公示

# 一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：柱塞体和齿轮加工制造项目

项目性质：新建

建设单位：宁波市北仑隆达机械制造有限公司

建设地点：北仑区小港街道安居弄19号4幢1号

项目概况：宁波市北仑隆达机械制造有限公司成立于2004年8月，位于北仑区小港街道安居弄19号4幢1号，主要经营范围：普通机械设备、五金配件、模具、不锈钢制品、汽车配件、电器的制造、加工。

为拓展市场需要，2018年3月28日经宁波市北仑区人民政府小港街道办事处立项备案登记（仑小港技改备〔2018〕012号），企业拟投资900万元，租用宁波鲁工精密机械设备有限公司位于北仑区小港街道安居弄19号4幢1号的厂房（建筑面积5000m2），用于实施柱塞体和齿轮加工制造项目，建成后预计年产柱塞体30万套、齿轮10万套。

# 二、项目建设可能对环境造成的影响

1、施工期

本项目租用已建厂房，无施工期污染。

2、营运期

（1）废气污染源强分析

本项目废气主要为机加工异味。主要为少量设备用机油及切削液等在机加工过程中受热挥发产生，其污染因子为非甲烷总烃，常温下大部分容易凝固并附着在设备及周边场地，少量轻组分异味气体无组织排放于车间环境，根据类比调查，一般仅在厂房内能闻到少许异味，厂房外基本无影响。企业拟通过厂房机械排风装置排出厂房，改善厂房空气环境。

（2）废水污染源强分析

本项目产生的废水主要为生活污水。

①生活污水

本项目产生的废水主要为生活污水。本项目劳动定员85人，生活用水按每人50L/d计，则生活用水量为4.25m3/d（即1275m3/a），排污系数按80%计，则生活污水产生量为3.4m3/d（即1020m3/a）。据类比调查，生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、氨氮等，水质一般为CODCr300~400mg/L，BOD5200~300mg/L，氨氮30~40mg/L，主要污染物产生量分别为CODCr0.408/a、氨氮0.0408t/a。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管道，最终经新周污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入甬江，排放量分别为COD0.051t/a、氨氮0.0051t/a。

（3）噪声污染源强分析

项目噪声主要为各设备在运行时产生的噪声，据类比调查，噪声源强见下表。

表5-2  主要设备噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 噪声源强（dB(A)） | 发声特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工中心 | 台 | 10 | 80~90 | 间歇、振动 |
| 2 | 数控车床 | 台 | 23 | 75~85 | 间歇、振动 |
| 3 | 普通车床 | 台 | 13 | 75~85 | 间歇、振动 |
| 4 | 磨床 | 台 | 10 | 70~80 | 间歇 |
| 5 | 磨齿机 | 台 | 2 | 70~80 | 间歇 |
| 6 | 钻床 | 台 | 8 | 70~80 | 间歇 |
| 7 | 滚齿机 | 台 | 3 | 75~85 | 间歇 |
| 8 | 铣床 | 台 | 8 | 70~80 | 间歇 |
| 9 | 锯床 | 台 | 6 | 70~80 | 间歇 |

（4）固体废物污染源强分析

本项目固体废物主要包括废钢边角料、废切削液、废机油、含油废物、废空桶和生活垃圾。

- 废钢边角料

主要为下料、机加工过程中产生的废金属边角料，约占原料消耗量的0.5%，则产生量为15t/a，收集暂存后外售废品公司综合利用。

②废切削液

本项目切削液年消耗量为0.4t/a，锯床等配套模具在修整过程中，需使用切削液润滑、冷却刀具，使用前与水兑和比例为1:13，项目切削液稀释后的用量5.2t/a，少量蒸发或滴漏等损失，废切削液产生量按90%计，约为4.68t/a，根据《国家危险废物名录》，属于HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码900-006-09。收集暂存后委托有资质单位安全处置。

③废机油

主要为机加工设备维护保养更换产生的废机油，产生量约1t/a，根据《国家危险废物名录》，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-214-08，收集暂存后委托有资质单位安全处置。

④含油废物

主要为设备清理、擦拭等过程产生的含油废物，产生量约0.5t/a，根据《国家危险废物名录》，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08。收集暂存后委托有资质单位安全处理。

⑤废空桶

主要为盛装切削液、机油等的包装桶，产生量约0.3t/a。上述废物不需要修复和加工，由厂方回收利用，不废弃。依据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不属于固体废物，也不属于危险废物。

⑥生活垃圾

本项目劳动定员85人，按每人0.5kg/d计，则产生量约12.75t/a，收集暂存后委托当地环卫部门统一清运。

# 三、建设项目环境影响分析

1、施工期

本项目租用厂房已建，故施工期污染可忽略。

2、营运期

（1）大气环境影响分析结论

本项目废气主要为机加工异味。主要为少量设备用机油及切削液等在机加工过程中受热挥发产生，其污染因子为非甲烷总烃，常温下大部分容易凝固并附着在设备及周边场地，少量轻组分异味气体无组织排放于车间环境，根据类比调查，一般仅在厂房内能闻到少许异味，厂房外基本无影响。企业拟通过厂房机械排风装置排出厂房，改善厂房空气环境。

（2）水环境影响分析结论

根据工程分析，本项目生活污水排放量为3.4m3/d（即1020m3/a），经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（该标准中未规定氨氮、总磷浓度限值，氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）后排入市政污水管道，最终经新周污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入甬江，对纳污水环境影响较小。

（3）声环境影响分析结论

本项目噪声为设备在运行及生产过程产生的噪声，其噪声值在70~90dB(A)之间。经预测，项目生产噪声经过厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边环境影响较小，建议企业加强日常维护，保证设备的正常运行。

（4）固体废物影响分析结论

废钢边角料经分类收集后外售，综合利用；

废切削液、废机油、含油废物属危险废物，分类收集后暂存于危险废物堆放处，并委托有资质单位进行无害化处置；

废空桶厂方回收利用；

生活垃圾分类收集暂存后委托环卫部门清运处理。

综上，本项目固体废物能得到妥善处理，对周边环境影响较小。

# 四、环境影响评价结论

本项目符合环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。本项目采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。由此可见，本项目的实施从环保角度来看是可行的。