特价供应YES－2000A型微机控制自动压力试验机

武汉市武昌区创达试验仪器经营部长期供应土木工程、沥青、水泥、砼、桥梁检测仪器，美国劳雷公司，美国特克斯勒华中地区总代理，本部自主经营，产品不断推向市场，综合实力增强，“创达试验仪器”已成为实验仪器行业的品牌。现以批发价出售，价格绝对优势!

联系人：王先生

电话：027-87896335 (周一至周五8：30-17：30)      手机：13971152106

传真：027-87259583

QQ：673848514

- YES－2000A型微机控制自动压力试验机

用途
　　本产品主要用于水泥、胶砂、混凝土、砖、石料、建筑构件、金属构件、千斤顶等产品的压力试验
特点
　　1、砖块抗压程序执行国际GBl3544-2000，水泥抗压程序执行国际GB/T17671-1999，混凝土抗压程序执行国际GB/T50081-2002
　　2、该软件集成了水泥、砂浆、砖块、混；疑土等的抗压试验，以及混凝土抗折的试验．是一个五台一的软件。
　　3，实时记录力一时间．加载速度一时间试验曲线
　　4．自动判断破型．自动记录保存实验数据
　　5、人机交互界面采用标准的Wiondows风格，除了能够满足正常的控制、采集计算以外，还操作简单易学，界面更美观等的优点
　　6、试验数据采用数据库管理模式．能够实时的查看数据记录。

主要技术参数

最大负荷（KN）	2000

测量范围（KN）	0-2000

测力值相对误差（%）	±1

中间净距（mm）	0-275

上下压板尺寸（mm）	260×270

两立柱间距（mm）	370

活塞行程（mm）	150

电机功率/电压（kw）	1.1/380V

外形尺寸（mm）	890×370×1350

重量（约）（T）	1.1

*本公司保留改进产品而变更设计与规格权利，届时恕不另行通知

特价供应YES－2000A型微机控制自动压力试验机

售后服务
保修壹年,终生维护
定期回访，听取客户建议，建立客户服务档案；
提供终身免费的技术支持及使用指导服务

用户的满意是我们服务的宗旨，完善的售后服务使您解除一切后顾之忧，我们坚信一个好的企业卖出去的不仅仅是一台好的产品，更重要的是良好的服务。
武汉精华仪器！竭诚为您服务。

官方网站:http//:www.whjhsy.com
武汉精华仪器主营：土木工程、沥青、水泥、砼、桥梁检测仪器

特价供应YES－2000A型微机控制自动压力试验机