南安市城市建设发展投资有限公司采购项目

招 标 文 件

采购编号：FJRSZ-2018026

项目名称：南安市农村生活污水处理设施运维管理服务

采   购   人：南安市城市建设发展投资有限公司

招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

二0一八年十二月

电子签章授权委托书

福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司：

我单位拟招标南安市农村生活污水处理设施运维管理服务项目，现委托你单位以我方名义对本项目的电子招标资料加盖合法有效的电子印章，所产生的法律后效由我方承担。

招标人：南安市城市建设发展投资有限公司

法定代表人(签字或盖章):

日期：二O一八年十二月 日

第一章   投标邀请

福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司采用公开招标方式组织南安市农村生活污水处理设施运维管理服务（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、招标编号：FJRSZ-2018026。

2、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
   3、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

4、需要落实的政府采购政策：进口产品，适用于（无）。节能产品，适用于（包1、包2），按照最新期节能清单执行。环境标志产品，适用于（包1、包2），按照最新期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（包1、包2）。小型、微型企业，适用于（包1、包2）。监狱企业，适用于（包1、包2）。促进残疾人就业 ，适用于（包1、包2）。信用记录，适用于（包1、包2）其他政策：无

5、投标人的资格要求

5.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

5.2特定条件：合同包一：（1）、投标人具有环保工程专业承包企业资质三级及以上资质且具有独立企业法人资格。

合同包二：（1）、无。

5.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

- 报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2019年  月  日08时00分至2019年  月  日17时00分，通过 南安市公共资源交易中心（http://www.nazbcg.gov.cn） 采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用 海易招软件 打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

8、根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可根据中华人民共和国国务院令第658号令《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条以书面形式向采购人提出质疑，口头质疑不予接受。

9、有关本项目招标的相关信息（包括招标文件若有修改）都将在政府采购相关网站：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）和南安市公共资源交易中心（http://www.nazbcg.gov.cn）上公布，不作另行通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

10、投标文件的递交

10.1投标截止时间：2019年 月  日上午    时（北京时间）)前，投标人可对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。电子投标文件投递成功后，投标人须打印出“投标人签到凭证”。投标人必须严格按照“南安市公共资源交易中心（http://www.nazbcg.gov.cn）”平台的操作规程编制电子投标文件并对做好的电子投标书进行固化加密和上传，交易平台以投标截止时间前最后一份投递成功的电子投标文件信息为准。逾期递交的或未递交到指定网址的投标文件，招标人不予受理。

10.2开标时间：2019年 月  日上午    时（北京时间）。

11、投标保证金的提交

11.1投标保证金提交的时间：2019年  月  日17时00分前到账。

11.2投标保证金提交的金额：合同包一：600000元，合同包2：96000元。

11.3投标保证金提交的方式：从投标人所在地企业基本账户银行以电汇或银行转账的形式，汇到招标人指定的投标保证金账户；投标人须将投标保证金有关银行汇款单据（扫描件）上传到投标文件中。

缴纳投标保证金专用账户：①户名：南安市公共资源交易中心 账号：595901544310301开户行：招商银行股份有限公司泉州南安支行   行号：308397326015

②户名：南安市公共资源交易中心  账号：90707110100100002279070004

开户行：福建南安农村商业银行股份有限公司溪美支行   行号：402397376103

特别提示1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。3、投标保证金须于投标截止时间前一天17:00前到达指定账户为准。

12、递交投标文件和开标地点：南安市行政服务中心二楼会议室（地址：南安市成功街交通大厦郑成功雕像旁）。

13、联系方式

监督单位:南安市住房和城乡建设局

联 系 人：王先生

联系方法：13859900964

采 购 人：南安市城市建设发展投资有限公司

联 系 人：黄先生

联系方法：13305078700

招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

地    址：东海泰禾13号楼13层1301。

项目联系人：李先生、黄女士

联系电话：0595-28000129

邮     箱：2219295320@qq.com

公共资源电子交易平台名称：南安市公共资源交易中心

网址：http://www.nazbcg.gov.cn

联系电话：0592-3280410

公共资源交易中心名称：南安市公共资源交易中心

地址：南安市成功街交通大厦南安市行政服务中心四楼

联系电话：0595-86397550

14、缴纳相关费用账户：

开户行：中国民生银行泉州分行营业部

帐  号：2301012830009195

收款人：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

二0一九年  月   日

第二章   投标人须知前附表

表1：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 货物（服务）名称 | 数量 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 南安市农村生活污水处理设施运维管理服务 | 3年 | 600000.00 |
| 2 | 2-1 | 农村生活污水处理设施运维智能化管理平台 | 3年 | 96000.00 |

表2：

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本5份，报价部分的正本1份、副本5份，技术商务部分的正本1份、副本5份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至“南安市公共资源交易中心（http://www.nazbcg.gov.cn）”平台的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见本表项号。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料： |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： 1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，并胶装成册，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司不承担责任。 （3）投标文件须编写“目录或检索”，并在投标文件骑缝与封面的位置加盖投标人公章，分册密封提交。 投标文件编制工具软件名称及版本：海易招软件 下载地址：南安市公共资源交易中心网站→下载中心→海易招软件安装包 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0592-3280410 投标文件编制和加密要求： 1、投标文件递交截止时间前，投标人可对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。电子投标文件投递成功后，投标人须打印出“投标人签到凭证”。投标人必须严格按照“南安市公共资源交易中心（http://www.nazbcg.gov.cn）”平台的操作规程编制电子投标文件并对做好的电子投标书进行固化加密和上传，交易平台以投标截止时间前最后一份投递成功的电子投标文件信息为准。 2、开标一览表为电子投标文件中【报价信息】栏信息,电子投标文件中的【报价信息】栏，其填写内容须与投标函相关内容一致。如若不一致，以电子投标文件中投标函内容为准。 3、第7章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家，合同包2中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标候选人数为1家，合同包2中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：现场方式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时有效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件领取之日起7个工作日内向代理机构提出，招标文件公告期限、领取之日均以中国政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向代理机构提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以中国政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：南安市住房和城乡建设局 |
| 12 | 18.1 | 指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： 中国政府采购网， 网址http://www.ccgp.gov.cn。 南安市公共资源交易中心， 网址：http://www.nazbcg.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项：1、中标人应在中标公告发布的三个工作日内支付招标 一次性收取的采购代理服务费按照国家收费标准的43%。服务费不足3000.00元的则按3000.00元（不含税）收取,否则，将视情另推中标候选人；请投标人投标报价时予以充分考虑。招标代理服务费以人民币支付。交纳方式：电汇或现金。 开户行：中国建设银行股份有限公司泉州分行 帐 号：35001652490052503636 收款人：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司泉州分公司 2、质疑的提出：不在法定质疑期内提出的质疑函将被拒收。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则将作质疑不成立处理。投标人可自行到中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn下载质疑、投诉范本。 |
| 14 | 电子招投标基本要求 | 1、投标单位应办理ikey密码锁及相关CA电子印章，并进行相应的CA关联激活（详见南安市公共资源交易中心（http://www.nazbcg.gov.cn）办事指南）。同时应正确下载安装海易招软件。如有疑问请咨询厦门海迈科技股份有限公司。 2、获取到报名号，即报名成功；一家企业参与一个项目只能有一个报名号。报名号初始密码为111111。 |
| 15 | 投标文件解密方式 | 开标时间即为解密操作开始时间，电子投标文件解密截止时间为2019年 月 日 时 分(北京时间)。在线签到及在线解密由代理人员在开标现场操作。 |
| 16 | 投标文件解密失败的补救方案 | 1、采用远程在线开标方式，若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标，开标继续进行。 2、若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案。 3、若为交易平台导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 注： （1）在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。具体时间由招标人确定后另行通知。 |
| 17 |  | 投标保证金的提交 11.1投标保证金提交的时间：2019年 月 日17时00分前到账。 11.2投标保证金提交的金额：合同包一：600000元，合同包2：96000元。 11.3投标保证金提交的方式：从投标人所在地企业基本账户银行以电汇或银行转账的形式，汇到招标人指定的投标保证金账户；投标人须将投标保证金有关银行汇款单据（扫描件）上传到投标文件中。 缴纳投标保证金专用账户：①户名：南安市公共资源交易中心 账号：595901544310301开户行：招商银行股份有限公司泉州南安支行 行号：308397326015 ②户名：南安市公共资源交易中心 账号：90707110100100002279070004 开户行：福建南安农村商业银行股份有限公司溪美支行 行号：402397376103 特别提示1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。3、投标保证金须于投标截止时间前一天17:00前到达指定账户为准。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（6）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①报价承诺书

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的编制和加密要求：

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第二章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在收到投标人书面申请之日起3个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在开标结束次日起3个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之后、收到书面申请次日起3个工作日内退回原账户；

④终止招标的将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金。

未中标或者在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人或者汇错、未提交投标文件等情况，退还投标保证金需提交申请报告、汇款凭证复印件、营业执照复印件、法人身份证复印件、投标单位授权委托书、委托人身份证复印件（原件校验)；中标单位，提交中标通知书复印件、中标合同复印件、营业执照复印件、法人身份证复印件、投标单位授权委托书、委托人身份证复印件（原件校验）。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀。加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向代理机构提出询问，代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料，包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方式的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发改委《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）的产品。环境标志产品指列入财政部、环保部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由采购人代表和评标专家两部分共7人组成，其中：由采购人派出的采购人代表2人，由泉州市政府采购评审专家库产生的评标专家5人。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

①“投标函”；

②“投标人的资格及资信证明文件”

a.一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。 5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。 2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 1、投标人应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。 2、若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则投标无效。 ※1除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见招标文件第一章。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。 3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。 2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

b.其他资格证明文件

合同包一：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格材料 | （1）、投标人具有环保工程专业承包企业资质三级及以上资质且具有独立企业法人资格。 |

合同包二：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格材料 | （1）、无。 |

③投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

①一般情形：

| 序号 | 明细 |
| --- | --- |
| a1 | 未按照招标文件规定提交投标函； |
| a2 | 未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件； |
| a3 | 未按照招标文件规定提交投标保证金。 |

②本项目规定的其他情形：

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共7人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表2人，由泉州市政府采购评审专家库产生的评标专家5人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司统一对外发布。

②对福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①一般情形：

| 序号 | 明细 |
| --- | --- |
| a1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| a2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| a3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：
包：1

明细

1、技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用综合评分法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式，无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式，评标委员会将对具有实际性响应的投标人按价格、商务和技术三个部份进行评估，按综合得分由高到低排序，得分最高的推荐中标候选人，若有相同的最高得分，则其中技术部分得分最高的投标人将被推荐为中标候选人，若技术部分得分相同，则其中商务部分得分高的投标人将被推荐为中标候选人，若商务部分得分相同，则注册造价师人数最多的投标人将被推荐为中标候选人，若注册造价师人数相同，则高级工程师人数最多的被推荐为中标候选人。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法；合同包2采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）*30。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

如投标人投标报价明显低于其他投标人报价的，评标委员会应要求投标人澄清说明，并要求该投标人提供证明不低于其生产成本的证明材料，如投标人不提供证明材料或所提供材料无法证明的，评标委员会有权不认可该投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予（6%）的扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为50分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 运维方案 | 3 | 投标人针对项目具体实施拟定的运维实施方案详实、有针对性、内容完整等（包括项目概况介绍，服务的范围，内容，目标、思路、运维设备、人员配置及岗位职责，运维工作内容细分及考核等内容），由评委进行横向对比，在0-3分之间进行评分。（满分3分）。 |
|  | 3 | 对本项目的合理化建议，由评委进行横向对比，在0-3分之间进行评分。（满分3分）。 |
|  | 3 | 针对本项目特点、技术难点的分析及相应的监控措施，由评委进行横向对比，在0-3分之间进行评分。（满分3分）。 |
| 应急预案 | 3 | 投标人针对本项目的突发应急事件（停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）的处理预案是否合理、及时有效；由评委进行横向对比，在0-3分之间进行评分。（满分3分） |
| 设施移交 复核方案 | 3 | 农村生活污水治理设施移交复核工作方案科学、合理、全面，操作性强，复核形成的资料齐全，能保证农村生活污水治理设施顺利移交并在最短时间内开展运行维护工作。由评委进行横向对比，在0-3分之间进行评分。（满分3分） |
| 智能管理平台移交方案 | 2 | 投标人针对本项目的运维智能化管理平台移交方案切实可行，有利于后期平台运行，最大化减少争论的，由评委进行横向对比，在0-2分之间进行评分。 |
| 保证措施 | 3 | 由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对技术质量监管的措施、可靠性及技术保障的科学合理性是否合理,由评委进行横向对比，在0-3分之间进行评分。（满分3分） |
|  | 3 | 运行维护管理安全保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对安全监管的措施、可靠性及管理安全的科学合理性是否合理, 由评委进行横向对比，在0-3分之间进行评分。（满分3分） |
|  | 3 | 运行维护服务质量保证措施：评委根据投标人所做的故障响应，修复时限；距离招标人项目地最便捷的售后服务点的力量配备、售后服务承诺和技术服务情况有利于招标人的程度,由评委进行横向对比，在0-3分之间进行评分。（满分3分）。 |
| 标书质量 | 3 | 投标文件条理清楚，逻辑性强，目录索引齐全便于内容查找，由评委进行横向对比，在0-3分之间进行评分。 |
| 考核标准 | 3 | 根据投标人提供的作业标准及考核办法进行横向对比，在0-3分之间进行评分。 |
| 配合评比方案 | 3 | 提供相关检查评比配合方案的，由评委进行横向对比，在0-3分之间进行评分。没有提供检查评比配合保障措施的不得分。 |
| 项目人员 配备 | 3 | 项目负责人同时具有注册环保工程师资格证书和环保类中级及以上职称得3分。 注：须提供人员的证书原件（或公证件）及社保机构出具的近三个月的缴纳社会保障资金证明原件，不提供原件或原件不齐的，相关项不得分。 |
|  | 3 | 技术负责人具有环保类中级及以上职称的得1分；技术负责人同时具有注册环保工程师资格证书或二级及以上注册建造师（市政专业）的，每个加1分，满分3分。不具有环保类中级及以上职称的不得分。 注：须提供人员的证书原件（或公证件）及社保机构出具的近三个月的缴纳社会保障资金证明原件，不提供原件或原件不齐的，相关项不得分。 |
|  | 3 | 项目人员基本配置（给排水专业工程师2人及以上、水质检验工2人及以上、驾驶员2人及以上），满足基本配置得3分。不满足基本配置不得分。 |
|  | 3 | 具备污泥处理工1名、具备污废水处理工上岗证的1名、具备安全生产监督管理部门颁发的有毒有害空间作业上岗证的1名，每配置一项得1分，满分3分。 |
| 运维车辆 配备 | 3 | 根据投标人拟派本项目运维车辆（运维车辆2辆及以上）由专家横向评定，在0-2分之间进行评分。每增加一辆吸粪车加一分。 |

③商务项（F3×A3）满分为20分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 体系认证 | 3 | 投标人同时具有质量管理认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得1分，最高得3分。需提供有效证书复印件，未提供的不得分。 |
| 综合实力 | 2 | 投标人具有建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质的得由专家在0-2分之间横向评定。 |
|  | 2 | 投标人具有省级及以上相关单位颁发的农村生活污水治理设施运维机构服务能力评价证书甲级的得2分；乙级得1分。需提供证书复印件，原件备查。不提供或复印件与原件不符不得分。 |
|  | 1 | 投标人具有省级或以上高新技术企业认定证书的得1分。（需提供资质证书复印件）原件备查。 |
| 信用荣誉 | 1 | 投标人提交投标（或响应）文件截止时间前三年内获得地市级以上政府部门或工商部门“重合同守信用”企业荣誉的，得1分 |
|  | 1 | 投标人具有国家级中国环保行业AAA级 应用企业的得1分。 |
| 运维监测 技术 | 3 | 投标人具有农村生活污水运营维护监控系统相关软件著作权证书的，每个得1分，最高得3分； |
| 业绩情况 | 3 | 投标人提交投标文件截止时间前三年内通过政府采购取得（类似农村生活污水设施运维项目）且1000（含，3000万/3年）万元以上的，累计次数最高的得3分，第二得2分，第三得1分。投标人须提供该业绩项目的中标（成交）公告（提供相关网站的下载网页及其网址）、中标（成交）通知书、采购合同文本以及能够证明该业绩项目已经采购单位验收合格的相关证明文件复印件，并罗列业绩清单。未能提供业绩的或业绩资料提供不齐全，不得分。 |
|  | 3 | 投标人提供的自2014年1月1日以来农4村生活污水设施类似运维业绩获得省级及以上行政部门考核结果优秀的，或获得省级及以上行政部门颁发的奖项或荣誉的，每个得1分，最高得3分。 |
| 服务点情况 | 1 | 投标人在泉州市行政区内工商注册或在泉州市注册分公司的，得1分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）*30。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

如投标人投标报价明显低于其他投标人报价的，评标委员会应要求投标人澄清说明，并要求该投标人提供证明不低于其生产成本的证明材料，如投标人不提供证明材料或所提供材料无法证明的，评标委员会有权不认可该投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予（6%）的扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为40分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.基本分 | 24 | 经符合性检查实质响应采购文件各项基本（智能化管理平台）要求的得基本分24分，有负偏离的为无效投标。（满分24分） |
| 2.智能化管理平台展示 | 8 | 根据现场演示情况进行综合评审， 1.PC端前台界面演示应满足基本技术要求，由专家在0-3分横向评定； 2.PC端后台管理系统演示应满足基本技术要求，由专家在0-3分横向评定； 3.系统可接入国家级环保监管平台的得2分、可与福建省级环保监管平台兼容的得1分、系统可接分层分级管理的得1分。 注：1.项目负责人需携带身份证原件参加演示。 2. 现场演示采用软件操作的形式进行（设备自行准备。未自行提供设备视为放弃演示）。 3. 演示时间15分钟。 |
| 3.培训方案 | 2 | 根据投标人提供的售后培训方案，由评委进行横向对比，在0-2分之间进行评分。 |
| 4.技术标准 | 3 | 根据投标人提供的货物的性能、品质和兼容性（产品质量、操控性、稳定性、耐用性、兼容性等）情况进行综合评定，由评委进行横向对比，在0-3分之间进行评分。 |
| 5.人员配备 | 3 | 投标人投入项目开发的团队配备情况在0-3分之间打分，满分3分。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.售后服务 | 1 | 投标人在泉州市行政区内工商注册的，得1分(提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章，并提供原件核查，否则不得分) |
|  | 3 | 投标人运维及售后服务方案科学、合理、运维及售后服务系统完善、针对性强，售后培训到位，能够充分满足招标人的需求，为招标人监控管理工作提供足够保障，由评委进行横向比较，优秀3分，良2分，一般1分，无响应0分。 |
|  | 1 | 投标人承诺派驻专人在南安市负责平台日常运维的，得1分。（投标人应出具承诺书） |
| 2. | 1 | 标人提交投标(或响应)文件截止时间前三年内获得地市级以上政府部门或工商部门“重合同守信用”企业荣誉的，得1分(提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章，并提供原件核查，否则不得分) ； |
| 3.业绩情况 | 3 | 投标人提交投标文件截止时间前三年内通过政府采购取得（类似产品应用案例数）业绩，案例最多的得3分，第二得2分，第三得1分。投标人须提供该业绩项目的中标（成交）公告（提供相关网站的下载网页及其网址）、中标（成交）通知书、采购合同文本以及能够证明该业绩项目已经采购单位验收合格的相关证明文件复印件，并罗列业绩清单。未能提供业绩的或业绩资料提供不齐全，不得分。 |
| 4.体系认证 | 1 | 投标人同时取得质量管理体系、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系认证证书的得1分。（提供相关证明材料并加盖公章，否则不得分，原件备查。） |
| 5.专利技术 | 3 | 根据投标人提供本项目相关的专利技术证书或软件的著作权证书每个得1分，满分3分 |
| 6.产品配套情况 | 2 | 有技术白皮书、产品合格证、安装标准及操作手册的，得2分。每缺一项扣0.5分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章 招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

南安市农村生活污水处理设施运维管理服务

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

一、主要采购内容

1、合同包1（南安市农村生活污水处理设施运维管理服务）采购内容：241座农村生活污水处理设施运维管理。

| 序号 | 所在乡镇 | 设施名称 | 处理工艺 | 设计规模 （吨/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 溪美街道 | 大埔村农村生活污水二级处理设施 | 土壤渗滤 | 32 |
|  | 溪美街道 | 镇山村农村生活污水二级处理设施 | 土壤渗滤 | 32 |
|  | 溪美街道 | 莲塘村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 300 |
|  | 溪美街道 | 长富村农村生活污水二级处理设施 | 厌氧+FBR生态床+草型生态塘 | 50 |
|  | 柳城街道 | 霞东村农村生活污水二级处理设施 | A²O +潜流人工湿地 | 100 |
|  | 柳城街道 | 露江村农村生活污水二级处理设施 | A²O +潜流人工湿地 | 100 |
|  | 柳城街道 | 上都村农村生活污水二级处理设施1 | A/O | 100 |
|  | 柳城街道 | 上都村农村生活污水二级处理设施2 | A/O | 150 |
|  | 柳城街道 | 桑林村农村生活污水二级处理设施 | A²O +潜流人工湿地 | 100 |
|  | 柳城街道 | 三堡村农村生活污水二级处理设施 | A²O +潜流人工湿地 | 100 |
|  | 柳城街道 | 祥堂村农村生活污水二级处理设施 | A²O +潜流人工湿地 | 100 |
|  | 柳城街道 | 施坪村农村生活污水二级处理设施 | A²O +潜流人工湿地 | 100 |
|  | 柳城街道 | 下都村农村生活污水二级处理设施 | A²O +潜流人工湿地 | 100 |
|  | 美林街道 | 松岭村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 300 |
|  | 美林街道 | 溪州村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 400 |
|  | 美林街道 | 溪一村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 400 |
|  | 美林街道 | 李西农村生活污水二级处理设施 | FRY复合生态系统 | 50 |
|  | 美林街道 | 白沙农村生活污水二级处理设施 | 水解酸化+人工湿地 | 60 |
|  | 美林街道 | 溪二农村生活污水二级处理设施 | 氧化塘 | 100 |
|  | 美林街道 | 英山农村生活污水二级处理设施 | 水解酸化+人工湿地 | 80 |
|  | 美林街道 | 坵洋农村生活污水二级处理设施 | FRY复合生态系统 | 300 |
|  | 省新镇 | 满山红村农村生活污水二级处理设施 | 预处理+人工湿地 | 60 |
|  | 省新镇 | 丹清村农村生活污水二级处理设施 | 预处理+人工湿地 | 60 |
|  | 省新镇 | 园内村农村生活污水二级处理设施 | AO+人工湿地 | 100 |
|  | 省新镇 | 檀林农村生活污水二级处理设施 | A²O +潜流人工湿地 | 50 |
|  | 省新镇 | 省东农村生活污水二级处理设施1 | 微动力加呼吸型人工湿地 | 70 |
|  | 省新镇 | 省东农村生活污水二级处理设施2 | 微动力加呼吸型人工湿地 | 50 |
|  | 省新镇 | 省东农村生活污水二级处理设施3 | 微动力加呼吸型人工湿地 | 70 |
|  | 省新镇 | 省身农村生活污水二级处理设施 | 微动力加呼吸型人工湿地 | 70 |
|  | 省新镇 | 垵后农村生活污水二级处理设施 | A/O+人工湿地 | 20 |
|  | 省新镇 | 新厅农村生活污水二级处理设施1 | 微动力加呼吸型人工湿地 | 60 |
|  | 省新镇 | 新厅农村生活污水二级处理设施2 | 微动力加呼吸型人工湿地 | 120 |
|  | 省新镇 | 南金农村生活污水二级处理设施 | A/O+人工湿地 | 120 |
|  | 省新镇 | 油园农村生活污水二级处理设施 | 微动力加呼吸型人工湿地 | 50 |
|  | 东田镇 | 桃园村农村生活污水二级处理设施1 | 人工湿地+氧化塘 | 60 |
|  | 东田镇 | 桃园村农村生活污水二级处理设施2 | 人工湿地+氧化塘 | 50 |
|  | 东田镇 | 美洋村农村生活污水二级处理设施1 | 人工湿地+氧化塘 | 50 |
|  | 东田镇 | 美洋村农村生活污水二级处理设施2 | 人工湿地+氧化塘 | 40 |
|  | 东田镇 | 盖凤村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 50 |
|  | 东田镇 | 彭溪村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地+氧化塘 | 40 |
|  | 东田镇 | 蓝溪村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 70 |
|  | 东田镇 | 丰山村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 40 |
|  | 东田镇 | 南坑村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 70 |
|  | 东田镇 | 东田村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 500 |
|  | 东田镇 | 山西村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 200 |
|  | 英都镇 | 芸林村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 200 |
|  | 英都镇 | 霞溪村农村生活污水二级处理设施 | 生物接触氧化 | 200 |
|  | 英都镇 | 民山村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 200 |
|  | 英都镇 | 西峰村农村生活污水二级处理设施 | 生物接触氧化 | 200 |
|  | 英都镇 | 坂头村农村生活污水二级处理设施 | 生物接触氧化 | 200 |
|  | 英都镇 | 良山村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 400 |
|  | 英都镇 | 石山村农村生活污水二级处理设施1 | A/O | 200 |
|  | 英都镇 | 石山村农村生活污水二级处理设施2 | A/O | 200 |
|  | 英都镇 | 荣星村农村生活污水二级处理设施 | 生物接触氧化 | 100 |
|  | 英都镇 | 龙江村农村生活污水二级处理设施 | 生物接触氧化 | 100 |
|  | 英都镇 | 大新村农村生活污水二级处理设施 | 生物接触氧化 | 100 |
|  | 翔云镇 | 福庭村农村生活污水二级处理设施 | A/O/0 | 100 |
|  | 翔云镇 | 头梅村农村生活污水二级处理设施 | A/O/0 | 100 |
|  | 翔云镇 | 圳林村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 200 |
|  | 翔云镇 | 翔山村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 500 |
|  | 翔云镇 | 云山村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 300 |
|  | 翔云镇 | 黄田村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 400 |
|  | 翔云镇 | 梅庄村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 500 |
|  | 翔云镇 | 沙溪村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 150 |
|  | 翔云镇 | 椒岭村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 150 |
|  | 翔云镇 | 金安村农村生活污水二级处理设施 | A/O/0 | 300 |
|  | 金淘镇 | 时潮村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 100 |
|  | 金淘镇 | 金淘村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 250 |
|  | 金淘镇 | 晨光村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 80 |
|  | 金淘镇 | 东门村农村生活污水二级处理设施 | A/A/O | 150 |
|  | 金淘镇 | 东溪村农村生活污水二级处理设施 | A/A/O | 100 |
|  | 金淘镇 | 石林村农村生活污水二级处理设施 | 氧化沟 | 50 |
|  | 金淘镇 | 占石村农村生活污水二级处理设施 | 氧化沟 | 50 |
|  | 金淘镇 | 水阁村农村生活污水二级处理设施 | A/A/O | 100 |
|  | 金淘镇 | 深垵村农村生活污水二级处理设施 | A/A/O | 150 |
|  | 金淘镇 | 深辉村农村生活污水二级处理设施 | A/A/O | 100 |
|  | 金淘镇 | 莲坑村农村生活污水二级处理设施 | A/A/O | 150 |
|  | 金淘镇 | 南丰村农村生活污水二级处理设施1 | A/O | 300 |
|  | 金淘镇 | 南丰村农村生活污水二级处理设施2 | 人工湿地 | 300 |
|  | 金淘镇 | 盖溪村农村生活污水二级处理设施1 | 人工湿地 | 300 |
|  | 金淘镇 | 盖溪村农村生活污水二级处理设施2 | A/O | 300 |
|  | 金淘镇 | 毓南村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 600 |
|  | 金淘镇 | 亭川村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 300 |
|  | 金淘镇 | 杏山村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 300 |
|  | 金淘镇 | 玉园村农村生活污水二级处理设施 | A²O | 150 |
|  | 金淘镇 | 中心村农村生活污水二级处理设施 | A²O | 100 |
|  | 金淘镇 | 艺林村农村生活污水二级处理设施 | A²O | 100 |
|  | 金淘镇 | 钱山村农村生活污水二级处理设施 | A²O | 100 |
|  | 眉山乡 | 前进村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 50 |
|  | 眉山乡 | 大眉村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 350 |
|  | 眉山乡 | 观山村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 300 |
|  | 眉山乡 | 高田村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 400 |
|  | 眉山乡 | 南湖村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 100 |
|  | 眉山乡 | 三凌村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 100 |
|  | 眉山乡 | 田内村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 200 |
|  | 眉山乡 | 小眉村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 300 |
|  | 诗山镇 | 社一村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 200 |
|  | 诗山镇 | 社二村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 200 |
|  | 诗山镇 | 联星村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 120 |
|  | 诗山镇 | 凤坡村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 50 |
|  | 诗山镇 | 民主村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 50 |
|  | 诗山镇 | 民主村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 500 |
|  | 诗山镇 | 红旗村农村生活污水二级处理设施1 | 人工湿地 | 300 |
|  | 诗山镇 | 红旗村农村生活污水二级处理设施2 | 人工湿地 | 300 |
|  | 诗山镇 | 西上村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 150 |
|  | 诗山镇 | 声东村农村生活污水二级处理设施1 | 人工湿地 | 300 |
|  | 诗山镇 | 联山村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 200 |
|  | 诗山镇 | 声东村农村生活污水二级处理设施2 | 人工湿地 | 300 |
|  | 诗山镇 | 红星村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 300 |
|  | 诗山镇 | 梧埔山村农村生活污水二级处理设施1 | A²O | 100 |
|  | 诗山镇 | 吾峰村农村生活污水二级处理设施 | A²O | 100 |
|  | 诗山镇 | 前山村农村生活污水二级处理设施2 | A²O | 100 |
|  | 诗山镇 | 坊前村农村生活污水二级处理设施 | A²O | 100 |
|  | 蓬华镇 | 路荇村农村生活污水二级处理设施 | A/O+人工湿地 | 200 |
|  | 蓬华镇 | 蓬岛村农村生活污水二级处理设施 | A/O+人工湿地 | 50 |
|  | 蓬华镇 | 山城村农村生活污水二级处理设施 | A/O+人工湿地 | 50 |
|  | 蓬华镇 | 黎阳村农村生活污水二级处理设施 | A/O+人工湿地 | 50 |
|  | 蓬华镇 | 华美村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 300 |
|  | 蓬华镇 | 苏厝村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 400 |
|  | 码头镇 | 坑内村农村生活污水二级处理设施 | A/A/O | 100 |
|  | 码头镇 | 铺前村农村生活污水二级处理设施 | A/A/O | 100 |
|  | 码头镇 | 高盖村农村生活污水二级处理设施 | A/A/O | 100 |
|  | 码头镇 | 诗南村农村生活污水二级处理设施 | A/A/O | 100 |
|  | 码头镇 | 金中村农村生活污水二级处理设施 | 生物接触氧化法 | 100 |
|  | 码头镇 | 宫占村农村生活污水二级处理设施 | 水解喷化+接触氧化 | 100 |
|  | 码头镇 | 大坝村农村生活污水二级处理设施 | 水解喷化+接触氧化 | 100 |
|  | 码头镇 | 大庭村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 300 |
|  | 码头镇 | 丰美村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 300 |
|  | 码头镇 | 南冬村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 300 |
|  | 码头镇 | 高山村农村生活污水二级处理设施 | A/A/O | 100 |
|  | 码头镇 | 刘林村农村生活污水二级处理设施 | 氧化塘 | 100 |
|  | 乐峰镇 | 飞云村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 50 |
|  | 乐峰镇 | 厚阳村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 200 |
|  | 乐峰镇 | 福山村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 50 |
|  | 乐峰镇 | 炉中村农村生活污水二级处理设施 | A²O | 200 |
|  | 乐峰镇 | 炉山村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 100 |
|  | 乐峰镇 | 潭边村农村生活污水二级处理设施 | A/O/O | 60 |
|  | 罗东镇 | 罗溪村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 50 |
|  | 罗东镇 | 埔心村农村生活污水二级处理设施 | 水解酸化+生物接触氧化 | 220 |
|  | 罗东镇 | 罗东村农村生活污水二级处理设施1 | A/O | 600 |
|  | 罗东镇 | 罗东村农村生活污水二级处理设施2 | A/O | 300 |
|  | 罗东镇 | 新明村农村生活污水二级处理设施1 | A/O | 600 |
|  | 罗东镇 | 新明村农村生活污水二级处理设施2 | A/O | 600 |
|  | 罗东镇 | 荆坑村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 300 |
|  | 罗东镇 | 霞山村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 300 |
|  | 罗东镇 | 山坂村农村生活污水二级处理设施 | A²O | 100 |
|  | 罗东镇 | 潭溪村农村生活污水二级处理设施 | FRY-复合生化系统 | 70 |
|  | 仑苍镇 | 蔡西村农村生活污水二级处理设施1 | A/O | 200 |
|  | 仑苍镇 | 蔡西村农村生活污水二级处理设施2 | A/O | 200 |
|  | 仑苍镇 | 园美村农村生活污水二级处理设施2 | 有机物去除及脱氮与除磷 | 150 |
|  | 梅山镇 | 水口村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 100 |
|  | 梅山镇 | 格内村农村生活污水二级处理设施1 | A/A/O | 150 |
|  | 梅山镇 | 东安村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 100 |
|  | 梅山镇 | 灯光村农村生活污水二级处理设施 | 生物接触氧化 | 100 |
|  | 梅山镇 | 鼎诚村农村生活污水二级处理设施 | A²O+接触氧化 | 150 |
|  | 梅山镇 | 新兰村农村生活污水二级处理设施 | 接触氧化 | 150 |
|  | 梅山镇 | 林坂村农村生活污水二级处理设施 | 水解酸化+接触氧化 | 150 |
|  | 梅山镇 | 芸塘村农村生活污水二级处理设施 | A²O+生物接触氧化 | 150 |
|  | 梅山镇 | 梅峰村农村生活污水二级处理设施 | A²O+生物接触氧化 | 150 |
|  | 梅山镇 | 格内村农村生活污水二级处理设施2 | A²O+生物接触氧化 | 150 |
|  | 梅山镇 | 灯埔村农村生活污水二级处理设施 | 水解酸化+接触氧化 | 150 |
|  | 梅山镇 | 蓉中村农村生活污水二级处理设施 | 水解酸化+接触氧化 | 500 |
|  | 洪梅镇 | 洪梅村农村生活污水二级处理设施 | A/O+人工湿地 | 100 |
|  | 洪梅镇 | 三梅村农村生活污水二级处理设施 | A/O+人工湿地 | 50 |
|  | 洪梅镇 | 六都村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 100 |
|  | 洪梅镇 | 霞峰村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 100 |
|  | 洪梅镇 | 梅溪村农村生活污水二级处理设施1 | 人工湿地 | 100 |
|  | 洪梅镇 | 梅溪村农村生活污水二级处理设施2 | 人工湿地 | 100 |
|  | 洪梅镇 | 梅溪村农村生活污水二级处理设施3 | 人工湿地 | 150 |
|  | 洪梅镇 | 梅溪村农村生活污水二级处理设施4 | 人工湿地 | 100 |
|  | 洪梅镇 | 山溪村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 100 |
|  | 洪梅镇 | 新联村农村生活污水二级处理设施 | A²O | 100 |
|  | 洪梅镇 | 洪溪村农村生活污水二级处理设施 | A²O | 100 |
|  | 洪梅镇 | 仁科村农村生活污水二级处理设施 | 微动力加氧化塘加沙虑 | 60 |
|  | 康美镇 | 青山村农村生活污水二级处理设施 | 生化、生态技术法 | 50 |
|  | 康美镇 | 福铁村农村生活污水二级处理设施 | 厌氧生物降解+人工湿地 | 120 |
|  | 康美镇 | 园内村农村生活污水二级处理设施1 | 人工湿地 | 300 |
|  | 康美镇 | 园内村农村生活污水二级处理设施2 | 人工湿地 | 300 |
|  | 康美镇 | 园内村农村生活污水二级处理设施3 | 人工湿地 | 300 |
|  | 康美镇 | 兰田村农村生活污水二级处理设施1 | 人工湿地 | 600 |
|  | 康美镇 | 兰田村农村生活污水二级处理设施2 | 人工湿地 | 600 |
|  | 康美镇 | 兰田村农村生活污水二级处理设施3 | 人工湿地 | 600 |
|  | 康美镇 | 梅元村农村生活污水二级处理设施 | A²O | 100 |
|  | 康美镇 | 康美村农村生活污水二级处理设施 | A²O | 100 |
|  | 康美镇 | 团结村农村生活污水二级处理设施 | A²O | 150 |
|  | 康美镇 | 赤岭村农村生活污水二级处理设施 | 生化、生态技术法 | 50 |
|  | 丰州镇 | 铺顶村农村生活污水二级处理设施 | A/O/0 | 70 |
|  | 丰州镇 | 燎原村农村生活污水二级处理设施 | A/O/0 | 100 |
|  | 丰州镇 | 玉湖村农村生活污水二级处理设施 | 水解酸化池+接触氧化池 | 100 |
|  | 丰州镇 | 丰州村村农村生活污水二级处理设施 | 水解酸化池+接触氧化池 | 100 |
|  | 官桥镇 | 九溪村农村生活污水二级处理设施 | A/O/0 | 150 |
|  | 官桥镇 | 曙光村农村生活污水二级处理设施 | A/O/0 | 150 |
|  | 官桥镇 | 洪岭村农村生活污水二级处理设施 | A/O/0 | 150 |
|  | 官桥镇 | 盐田村农村生活污水二级处理设施 | A/O/0 | 150 |
|  | 官桥镇 | 泗溪村农村生活污水二级处理设施 | A/O/0 | 150 |
|  | 官桥镇 | 黄山村农村生活污水二级处理设施 | A/O/0 | 150 |
|  | 官桥镇 | 漳里村农村生活污水二级处理设施 | A/O/0 | 150 |
|  | 官桥镇 | 下洋村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 150 |
|  | 官桥镇 | 席里村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 150 |
|  | 官桥镇 | 和铺村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 150 |
|  | 官桥镇 | 东星村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 150 |
|  | 官桥镇 | 成竹村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 150 |
|  | 官桥镇 | 东头村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 150 |
|  | 水头镇 | 朴一村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 100 |
|  | 水头镇 | 邦吟新村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 100 |
|  | 水头镇 | 仁福村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 100 |
|  | 水头镇 | 下店村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 100 |
|  | 水头镇 | 呈美村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 100 |
|  | 水头镇 | 大盈村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 100 |
|  | 水头镇 | 上林村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 100 |
|  | 水头镇 | 朴二村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 100 |
|  | 霞美镇 | 金山村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 200 |
|  | 霞美镇 | 西山村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 400 |
|  | 霞美镇 | 沃柄村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 200 |
|  | 霞美镇 | 张坑村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 150 |
|  | 霞美镇 | 玉田村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 100 |
|  | 霞美镇 | 仙河村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 150 |
|  | 霞美镇 | 埔当村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 150 |
|  | 九都镇 | 秋阳村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 100 |
|  | 九都镇 | 和安村农村生活污水二级处理设施1 | 人工湿地 | 30 |
|  | 九都镇 | 和安村农村生活污水二级处理设施2 | 人工湿地 | 50 |
|  | 九都镇 | 金圭村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 150 |
|  | 九都镇 | 新峰村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 100 |
|  | 九都镇 | 彭林村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 100 |
|  | 九都镇 | 林坑村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 100 |
|  | 九都镇 | 秋阳村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 100 |
|  | 向阳乡 | 坑头村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 150 |
|  | 向阳乡 | 卓厝村农村生活污水二级处理设施 | 人工湿地 | 200 |
|  | 向阳乡 | 马迹村农村生活污水二级处理设施 | 生物转盘 | 100 |
|  | 向阳乡 | 向阳村农村生活污水二级处理设施 | 生物转盘 | 100 |
|  | 洪濑镇 | 大洋村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 150 |
|  | 洪濑镇 | 坝田村农村生活污水二级处理设施 | A²O | 100 |
|  | 洪濑镇 | 扬美村农村生活污水二级处理设施 | A²O | 100 |
|  | 洪濑镇 | 谯琉村农村生活污水二级处理设施 | 接触氧化-人工湿地 | 300 |
|  | 石井镇 | 苏内村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 100 |
|  | 石井镇 | 下房村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 150 |
|  | 石井镇 | 桥头村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 100 |
|  | 石井镇 | 西福村农村生活污水二级处理设施 | 氧化塘 | 100 |
|  | 石井镇 | 和美村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 200 |
|  | 石井镇 | 菊江村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 200 |
|  | 石井镇 | 古山村农村生活污水二级处理设施 | A/O | 200 |

注：

1、投标人中标后须在一个月内在南安市内设有常驻运营服务机构，并提供办公场所证明资料给采购人。

2、数量：241座,2019新建项目直接纳入本次招标范围，以上清单仅作为参考材料，具体数量以实际交付为准。

3.治理现场端采集系统建设含3年数据采集、传输分析、预测预警服务费用。

4.监控调度中心建设含管理系统平台建设及PC展示端和手机（微信小程序）管理端。

二、服务主要内容

1.运营服务主要内容（合同包一）

1.1机电设备的维护管理

（1）每周应检查运行中的电气设备运行是否正常，是否按照设备使用说明的要求进行日常维护，并记录回流泵、提升泵、潜水泵、风机等电气设备的运行情况；每半年对集水井清淤一次，每年应至少一次吊起潜水泵，检查潜水电机引入电缆，测量电机线圈的绝缘电阻；每年应检测电机线圈的绝缘电阻；设备出现故障时，应及时进行维修或更换，长期不用的水泵应吊出集水池存放，设备出现故障时，应及时进行维修或更换。

（2）电气设备日常检查，并填写检查记录，特殊情况应增加检查次数。电气设备运行中若发生跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行；设备或仪表出现故障时，应及时上报并进行维修或更换。

（3）如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭水泵、风机电闸，灾后及时重新开启并检查损坏情况，若损坏，应及时更换；电缆的绝缘必须满足运行要求，电缆终端连接点应保持清洁，相色清晰，无渗漏油，无发热，接地应完好，埋地电缆保护范围内应无打桩、挖掘、种植树木或可能伤及电缆的其他情况。

1.2、运行维护管理要求

终端系统运行维护管理要求：

（1）处理设备操作规范、安全规程上墙明示；

（2）污水处理设施正常运行；

（3）每年由专业人员对终端处理设备进行一次彻查与清理，并检查曝气装置及潜污泵等，有老化、损毁发生时进行清洗或更换；

（4）主要设备定期保养：每月检查终端处理设备风机曝气运行情况，有损坏及时维修或更换并上报；

（5）配电设备定期保养：每月检查电控柜内各控制钮的运行情况，有损坏及时维修或更换并上报；

（6）主要和附属构筑物及标识标牌完好无损，地面植物长势良好；

（7）每日对终端出水水质和水量进行观察记录，日处理能力大于30吨的每月检测一次出水水质，日处理能力10到30吨的每二个月检测一次出水水质，日处理能力小于10吨的每半年检测一次出水水质，确保出水水质达到接收时水质标准；

（8）如发现进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即采取措施防止或减少危害后果，及时向采购人报告，并及时排查检修，必要时上报乡镇和县级主管部门协商解决；

（9）配合相关部门做好定期水质检测、抽检工作；

（10）根据本地的气候环境，视植物生长情况对人工湿地植物进行补种，栽种时应保持植物间适当的密度；

（11）相关运行维护：①定期检查集中式人工湿地植物生长状况，并进行病虫害防治；及时补种和修枝剪叶，清除杂草等；清扫湿地周边及湿地内部堆放的垃圾、污物，保持植物长势良好；每月检查土壤表面的水流情况，若有溢流、堵塞情况发生，记录并上报相关单位及时采取有效措施，防止污水外溢，滋生蚊蝇；定期检查过滤系统是否堵塞，如遇堵塞，及时进行清理或疏通,保证出水畅通；

（12）组建村级巡护和专业维修二只队伍，制订操作规程和日常工作制度，村级巡护员对处理终端每日巡查一次，管网巡查每周至少一次，并做好巡查记录；

（13）日常维护其他相关工作；

（14）定期支付设施运行产生的电费；配电设备定期保养，配电设施到位，运转正常，无缺损、漏电、跳闸、读数异常等现象；

（15）根据运维需要合理配备维护管理人员，人员配备应包括专业技术人员如技术负责人，运行维护人员，电工、化验等操作人员，负责现场操作、设备仪器维护、突发事件的协助处理、电气设备的维护与保养、水质分析等其他相关工作，且运行期间要求做到持证上岗（持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书等）；

（16）加强对事故风险影响（包括终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度。如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭电控柜内开关，对终端处理设备做好安全防护工作，灾后及时重启开关，并检查损坏情况，若损坏，应及时修复并同时向乡镇和县主管部门报告。

管网系统运行维护管理要求：

（1）做好管网收集系统的巡查和故障的处置；管网出现漏、坏、堵、溢等异常现象，及时维修并上报；

（2）每半个月对格栅、清扫口、检查井等进行一次清理，以免堵塞管井；夏秋季节每月应对清扫口、检查井进行一次杀虫消毒；

（3）每周应检查厌氧池和化粪池盖板的完整性、安全性，发现盖板上有垃圾、污物、杂物等应及时清理；视化粪池的使用情况，用抽粪车定期清运，防止满溢；每年对厌氧池池底进行人工清渣，打捞出的废渣进行无害化处理，厌氧池下人清理时，须在白天进行，并应有人在池外配合。清理前须用清水冲洗干净池子，确保池内无危害气体后方可进入；

1.3、其他要求

（1）保持设备的清洁、配件的整齐，对设备的各部分经常进行检查，并及时维护与保养，确保设备正常运行，出水达标。

（2）每月10日前报告上月的污水处理量、耗电量、巡查记录、设备完好率、设备操作维护记录等。

（3）每季度第1个月10日前，报告上季度进、出水水质，水量以及处理达标率等指标。

（4）每年1月上旬，报告上年度污水治理设施运行维护管理情况（包括运营维护成本（包括能耗、设备材料费用、人工等）、设施维修、设备更换、巡查记录、投诉处理情况等数据）。

建立健全档案资料管理制度。档案资料和原始记录应包括以下项目：

（1）各种规章制度、维护指标、技术文件和有关规定等；

（2）日常运行维护管理记录；

（3）重大故障报告及处理结果记录；

（4）年度检修测试和水质检测记录。

1.4、农村生活污水处理设施接收复核要求

运维单位对乡镇竣工验收合格的治理村需进行接收复核工作，参照有关标准对井、管道、处理终端设施进行复核。具体要求如下：

（1）以终端站点为单位制作《工程设施情况详表》，内容至少包括治理村的基本信息、处理工艺、终端外观情况、进出水井或提升井状况、池体情况、设备情况、水质情况等并绘制管网及站点分布图；

（2）以治理村为单位制作运维交接单（并附农户花名册，内容需体现三水是否纳管），交接单需由村、施工单位、业主及运维单位签字盖章共同确认，对需整改的内容进行详细说明；

（3）以乡镇街道为单位制作运维接收总表，对运维设施逐一进行情况说明，内容至少包括村名、站点编号、站点名称、处理吨位、处理模式、收益户数、设施情况、整改情况、整改时间、接收情况、接收时间等。

1.5、运维服务时间节点及其它

（1）中标单位在中标后对已经通过乡镇竣工验收的每个污水治理工程设施，须在三个月内完成复核，并接手运维。

（2）中标单位签订运维服务合同后，须在2个月内成立分公司，并完成管理设施及实验室建设。

（3）如发现中标单位有转包、违法分包、挂靠的行为，采购方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成采购方损失超过履约保证金的，超出部分由中标单位继续承担赔偿责任，对其不良行为予以记录纳入统一的信用信息平台，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（4）中标单位签订合同后，未按招标文件规定的内容及时间节点实施的，采购人有权单方解除合同，所造成的损失全部由中标单位负责。

（5）在运维期内，因运维单位原因导致项目的运维管理出现问题并造成损失的，运维单位必须赔偿相应损失，根据损失的数量及性质，采购人有权单方终止合同，并有权另行选择运维管理商进行项目的运营维护，并且运维单位必须配合做好项目的移交工作。

1.6、运维服务期结束后的项目移交

（1）在运行期结束移交时，设备必须保存完好，正常运行。

（2）在运行期结束移交时，应同时移交运营所产生的数据和相关管理资料。

（3）在运行期结束移交时，应提供移交后进行管理人员的管理培训（保障新的管理人员能正常上岗操作），并提供1年时间的免费咨询服务和现场指导。

1.7、技术文件资料的交付

维护运行开始同时向采购单位提供下列资料：

（1)随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

（2)本项目调试检验方案。

（3)本项目中所使用的工具设备生产厂家的产品检测证书、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册、保修卡、维修手册等。

1.8、项目考核

3.8.1本项目运维服务实行农村生活污水处理设施运行维护情况年度绩效评价制度。考核由住建部门负责会同市政部门、环保部门、业主单位制定考核管理办法，市卫生考评中心根据管理办法每月组织一次考核评估。中标人每月5日之前报送上月运营数量和运营费用，业主单位根据考核结果按月支付上一个月运营费用。运营数量由双方共同确定。

污水处理设施运维考核分五个等次：得分90分以上的为优秀，支付至中标合同价的100%，得分在80-89分的为良好，支付至中标合同价的95%，得分在70-79分的为合格，支付至中标合同价的90%，得分在75-79分的为合格，支付至中标合同价的85%，得分低于70分的不予支付合同款，连续三次考核不合格的业主有权解除合同。

运营单位有下列行为之一的，由相关部门依法进行处罚和处理：

（1）不按国家规定标准排放污染物或者排放污水的有机污染物、悬浮物和粪大肠菌群等超过国家或地方排放标准（处理设施设计标准）的；

（2）谎报实际运行数据、编造虚假数据的；

（3）排放未经处理的污水或者随意倾倒污泥的；

（4）未经批准擅自停止污水处理设施运行的；

（5）影响农村分散式生活污水处理设施正常运行的其它违规行为。

运营单位有下列情形之一的，取消运营资格并终止合同，且没收合同履约金：

（1）取得运营资格后又转包给其他公司运营的；

（2）未落实日常运行维护管理机制，并未按期完成整改的；

（3）污水处理设施未运行或者出水水质未达到相应标准的；经限期整改后仍达不到要求的。

（4）一年内累计被处罚次数或月考核不合格达到三次以上（含三次）。

1.9、人员培训和售后服务

（1）人员培训：在运行期结束移交时，应提供移交后进行管理人员的管理培训，并提供1年时间的免费咨询服务和现场指导，并保证采购方参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护保养。投标单位在投标文件中应提出具体的培训计划。

（2）中标单位在合同签订后2个月内，必须在南安市有固定的办公场所、人员以及必要的运行维护所需的车辆、机械设备工具等；固定的办公场所 ，须设有独立的水质检测中心，配备检测设备，能满足日常检测。如在运维过程中发生问题，中标单位在接到采购方通知后在2小时内到达故障现场。

（3）提供各个分布地点、电话，开通24小时免费服务热线，统一受理污水处理设施故障报修和投诉建议。服务站需提供足够的备件以适应维修需求，定期给于巡检、保养，终身跟踪服务。

2、合同包2（智能化管理平台），包括设施现场监控设备、监控管理平台开发

和监控调度中心建设。

2.1采购内容

2.1.1设施现场监控设备、监控管理平台开发

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日处理500吨以下（每组） |  |  |
| 1 | 数据采集仪 | 台 | 241 |
| 2 | 电气控制柜 | 台 | 241 |
| 3 | 电磁流量计 | 台 | 241台备241台 |
| 4 | 仪器仪表组件（多回路计量表、互感器、断路器、浪涌保护器） | 台 | 241；964；241；241 |
| 5 | 配电箱 | 台 | 241 |
| 6 | 管线耗材 | 米 | 72300 |
| 7 | 工程土方 | 10m3 | 视现场而定 |
| 以上监控终端可以根据每组报价 |
| 监控管理平台开发 |
| 1 | 阿里云服务器（上位机、缓存、数据、防火墙、历史数据）） | 台 | 根据阿里云官方报价 |
| 2 | 操作系统 | 套 | 1 |
| 3 | 数据库 | 套 | 1 |
| 4 | 小程序平台 | 套 | 1 |
| 5 | PC端后台管理系统 | 套 | 1 |
| 6 | PC端前台界面 | 套 | 1 |
| 7 | PC端上位机服务器软件 | 套 | 1 |

注解：

电气控制柜：控制柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，其布置应满足电力系统正常运行的要求，便于检修，不危及人身及周围设备的安全。

电磁流量计：电磁流量计是应用电磁感应原理， 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。

多回路计量表：要应用于多个配出回路的电参数的监测系统或电能集成系统，它将回路中的母线电压、多个配出回路的电流、功率、电能集中测量显示并通过RS485通讯口与上位机实现数据交换，并可对各个回路的开关状态集中监测，极大地方便了用电自动化管理。

互感器：互感器又称为仪用变压器，是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流，用于量测或保护系统。

断路器：断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。

浪涌保护器：浪涌保护器，也叫防雷器，是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时，浪涌保护器能在极短的时间内导通分流，从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。

2.2.2监控调度中心建设

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲46寸液晶拼接屏 | 台 | 12 |
| 2 | 拼控处理器 | 套 | 1 |
| 3 | 机柜 | 个 | 1 |
| 4 | 音箱（需要预警的时候使用） | 台 | 1 |
| 5 | 操作台 | 台 | 1 |
| 6 | 中控系统主机 | 台 | 1 |
| 7 | 管理电脑 | 台 | 2 |
| 8 | 路由器 | 台 | 1 |
| 9 | 电源时序器 | 台 | 1 |
| 10 | 电源插线排 | 套 | 5 |
| 11 | 视频矩阵 | 台 | 1 |
| 12 | 摄像头 | 台 | 241 |
| 13 | 摄像头传输组件 | 套 | 241 |
| 14 | 辅材 | 套 | 1 |

1.注解：
拼控处理器:拼接控制器是专业的视频处理与控制设备，主要功能是把一路视频信号分割为多个显示单元，将分割后的显示单元信号输出到多个显示终端，并完成用多个显示屏拼接组成一个完整的图像，处理过程完全硬件化，不需要电脑和启动软件等操作，非常简便。

2.机柜：机柜一般是冷轧钢板或合金制作的用来存放计算机和相关控制设备的物件，可以提供对存放设备的保护，屏蔽电磁干扰，有序、整齐地排列设备，方便以后维护设备。

3.电源时序器:电源时序器能够按照由前级设备到后级设备逐个顺序启动电源，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭各类用电设备，这样就能有效的统一管理和控制各类用电设备，避免了人为的失误操作，同时又可减低用电设备在开关瞬间对供电电网的冲击，也避免了感生电流对设备的冲击，确保了整个用电系统的稳定。

4.中控系统主机:是指对声、光、电等各种设备进行集中控制的设备。

5.视频矩阵：视频矩阵是将多路视频输入信号切换输出到多个显示设备上面的设备，一般来说输入端数目要大于输出端的数目。比如我们想在10显示器上面同时监控100个摄像机传输来的信号，那么就可以使用视频矩阵来切换。

2.2具体技术要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日处理500吨以下（含500吨） |
| 1 | 数据采集仪 | ⑴ SIM800A模块： 1).主要特性： a.两频900/1800MHz,GPRS multi-slot class 12/10,GPRS mobile station class B b.满足GSM 2/2+ 标准,Class 4 (2W @900MHz) c.Class 1 (1W @1800MHz) d.通过AT命令控制 （GSM 07.07 ,07.05 and SIMCOM 增强AT命令集）,SIM应用工具包 e.供应电压范围： 3.4 ～4.4V,低功耗,操作温度范围： -40°C ~ +85°C 2).数据传输： a.GPRS class 12：最大85.6 kbps（下行速率）,支持PBCCH b.Coding schemes CS 1, 2, 3, 4,PPP-stack,CSD达14.4 kbps,USSD,非透传 3).短信 a.点对点MO and MT,短信广播,文本和PDU模式 4).软件特性 a.0710 MUX 协议,嵌入型TCP/UDP协议,FTP/HTTP,彩信,电子邮件,DTMF检测,干扰检测 b.录音,SSL,蓝牙3.0 5).语音 a.Tricodec,半速率（HR）,全速率（FR）,增强型全速率（EFR）,AMR,半速率（HR）,全速率（FR）,支持回声抑制算法 6).接口 a.68个 SMT管脚,一路模拟音频接口,支持RTC,USB接口,串行接口,SIM卡接口(3V/ 1.8V),GPIO b.ADC,PWM,I2C,GSM天线管脚,BT天线管脚 7).兼容性 a.AT cellular command interface 8).认证 a.ROHS,REACH (2)中央处理器 1).内核：ARM 32位的Cortex-M3 CPU a.最高72MHz工作频率，在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone 2.1) ,单周期乘法和硬件除法 2).存储器 a.从256K至512K字节的闪存程序存储器 3).高达64K字节的SRAM a.带4个片选的静态存储器控制器。支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器 ,并行LCD接口，兼容8080/6800模式 4).时钟、复位和电源管理 a.2.0～3.6伏供电和I/O引脚 ,上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD) ,4～16MHz晶体振荡器,内嵌经出厂调校的8MHz的RC振荡器 b.内嵌带校准的40kHz的RC振荡器,带校准功能的32kHz RTC振荡器 5).低功耗 a.睡眠、停机和待机模式 ,VBAT为RTC和后备寄存器供电 6).3个12位模数转换器，1μs转换时间(多达21个输入通道) a.转换范围：0至3.6V ,三倍采样和保持功能 ,温度传感器 7).2通道12位D/A转换器 8).DMA：12通道DMA控制器 a.支持的外设：定时器、ADC、DAC、SDIO、I2S、SPI、I2C和USART 9).调试模式 a.串行单线调试(SWD)和JTAG接口 ,Cortex-M3内嵌跟踪模块(ETM) 10).112个快速I/O端口 a.51/80/112个多功能双向的I/O口，所有I/O口可以映像到16个外部中断；几乎所有端口均可容忍5V信号 11).11个定时器 a.4个16位定时器，每个定时器有多达4个用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编码器输入 b.2个16位带死区控制和紧急刹车，用于电机控制的PWM高级控制定时器,2个看门狗定时器(独立的和窗口型的) ,系统时间定时器：24位自减型计数器,2个16位基本定时器用于驱动DAC 12).CRC计算单元，96位的芯片唯一代码 ⑵ 多功能端口 a.CO2监测1/2 b.485通讯2c.雨滴 d.流速 e.RC232通讯1/2f.PWMg.模拟输入1~8 h.PM2.5 i.电表j.温湿度k.水温l.I2C通讯1 m.备用 | 台 |  |
| 2 | 电气控制柜 | 1. 防护等级：IP65 2. 壳体材质厚度：2mm 3. 材质：碳钢，表面喷塑 4. 安装方式为壁挂式或者落地式（根据现场情况定）。 | 台 |  |
| 3 | PH在线检测仪 | 测量范围：0.00～14.00pH 1.分辨率：0.01pH 2.精度：0.02级 3.稳定性：≤0.03pH/24h; 4.pH标准液：4.00/7.00/10.01 ; 4.01/6.86/9.18 5.温度补偿：0~99.9℃(pH) 6.pH校正范围：零点±1.45 pH;斜率±30% 7.动作控制:两组ON/OFF继电器 8.继电器迟滞量：任意设定 9.信号隔离输出：4～20mA或485modbus 通讯输出 10.工作条件： 环境温度：5~45℃ 11.讯号输入阻抗：≥1×1013W 12.电流输出负载:允许最大负载为500W 13.对地电压绝缘度：最小负载为500VDC 14.工作电压：230VAC±10%、50/60Hz 15.防护等级：仪表防护等级IP65 16.可适配国内外各厂家的复合型工业pH/ORP电极 | 台 |  |
| 4 | 溶解氧在线检测仪 | 1.测量范围：0.00 ～ 19.99 mg/L ; 2.温补范围：NTC10K 温补 3.分辨率：0. 1 mg/L 4.精 度：±1.5%FS， 5.电流隔离输出：485 通讯或 4～20 mA（负载< 500 Ω） 6.报警继电器：AC220V、3A，报警信号隔离输出 7.防护等级：IP54 8.电 源：AC230V±10% ，50/60Hz 9.掉电保存：＞10年 10. 二次表安装方式：盘装式 11. 电极安装方式：沉入式/管道式 12. 电极选配：极谱式电极 13. 引线：10米 | 台 |  |
| 5 | 电磁流量计 | 1.管径DN100 2.测量介质：污水， 3.连接方式：管道式法兰连接， 4.组合方式：一体式， 5.材质：表体（流量计本体）碳钢材质，氯丁橡胶内衬，316L 电极。 6.精度等级：0.5 级精度， 7.介质温度范围：介质温度-20-60℃， 8.压力范围：耐压 1.6Mpa，本体 IP68， 9.供电：220V 供电，变送器(表头） 10.防护等级：IP65。 11.通讯协议： modbus_rtu485 通讯。 12.操作方式：可现场操作、设置，并显示累计流量和瞬时流量。 | 台 |  |
| 6 | 多回路计量表 | 1.测量显示三相网络中的母线电压、多回路电流、功率等电参数；多回路分别计量正、反向有功以及无功电能； 2.外配二次电流为5A或1A的测量CT（内置额定电流为5A的小型CT），外置CT二次线接入对应电流输入端口； 3.配4路开关量输入监测和1路继电器报警输出功能； 4.标配2路RS485通讯接口，MODBUS-RTU协议,能实现配网自动化； 5.带有LCD显示，方便组网时通讯参数设置和数据查看； 6.35mm标准导轨安装方式 。 | 台 |  |
| 7 | 互感器 | 母线式，电流互感器 变比：300/5 内孔孔径： φ30 精度级别： 0.5级 额定电压： 660V 额定频率： 50/60Hz | 台 |  |
| 8 | 断路器 | 塑料外壳式断路器 壳架电流： 10A 额定电压： 220V 瞬时脱扣特性： C型 3P | 台 |  |
| 9 | 浪涌保护器 | 4P 最大持续工作电压：385V 最大电流：40KA 响应时间小于等于：25ns 保护等级：二级保护 | 台 |  |
| 10 | 球型摄像机（室内） | 1.触发式摄像机，1080P拍照质量； 2.白光补光模式，星光级1/1.8感光芯片 500MP级别IRCUT，夜视不偏色； 3.IP66防护级别设计,可靠性高； 4.支持FTP局域网或互联网照片存储； 5.远程照片下载，局域网照片实时观看，使用方便；6.具有MPEJ10格式的H.264 HP视频压缩技术, 能实现超低码率、 高清画质支持多码流； 7.具有即插即用，云网监控功能，多重路由穿透； 8.支持各类手机远程监控（iPhone, Android,Windows，Mobile,BlackBerry,Symbian）； 9.支持多种网络浏览器（IE、Chrome、Firefox、Safari）； 10.支持与NVR对接，支持ONVIF标准、GB28181标准。 | 台 |  |
| 11 | 球型摄像机（室外） | 1.触发式摄像机，1080P拍照质量； 2.白光补光模式，星光级1/1.8感光芯片 500MP级别IRCUT，夜视不偏色； 3.IP66防护级别设计,可靠性高； 4.支持FTP局域网或互联网照片存储； 5.远程照片下载，局域网照片实时观看，使用方便； 6.具有MPEJ10格式的H.264 HP视频压缩技术, 能实现超低码率、 高清画质支持多码流； 7.具有即插即用，云网监控功能，多重路由穿透； 8.支持各类手机远程监控（iPhone, Android,Windows，Mobile,BlackBerry,Symbian）； 9.支持多种网络浏览器（IE、Chrome、Firefox、Safari）； 10.支持与NVR对接，支持ONVIF标准、GB28181标准。 | 台 |  |
| 12 | 摄像机支架 |  | 套 |  |
| 13 | 配电箱 | 悬挂、嵌入式 半周长1.5m 材质：Q235B 表面镀锌 适合电池：12V200AH 蓄电池适应温度范围：-40°C-+50°C | 台 |  |
| 14 | 多晶硅太阳能板 | 300W 多晶硅太阳能电池板 功率偏差：3% 输出电压：36V 工作电压：36.13V 工作电流：6.92A 开路电压：45.82A 短路电流：7.29A | 台 |  |
| 15 | 数据存储器 | 容量：128G 存储器温度：-40℃至85℃ 性能速度：高速98MB/S 写入速度：高速20MB/S 工作温度：-20℃至85℃ | 个 |  |
| 16 | 多芯软导线 | 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2 RVV2*1.5 管内穿线 | 10m |  |
| 17 | 可挠金属套管 | 吊顶内敷设 规格17# φ20加厚阻燃包塑金属软管蛇皮管 | 10m |  |
| 18 | 镀锌钢管 | 埋地敷设 公称直径≤DN15 镀锌钢管 | 10m |  |
| 19 | 人工挖一般土方 | 基深≤2m 三类土 | 10m3 |  |
| 20 | 人工回填土 | 人工夯实 | 10m3 |  |
| 日处理500吨以下（含500吨） |
| 1 | 数据采集仪 | ⑴ SIM800A模块： 1).主要特性： a.两频900/1800MHz,GPRS multi-slot class 12/10,GPRS mobile station class B b.满足GSM 2/2+ 标准,Class 4 (2W @900MHz) c.Class 1 (1W @1800MHz) d.通过AT命令控制 （GSM 07.07 ,07.05 and SIMCOM 增强AT命令集）,SIM应用工具包 e.供应电压范围： 3.4 ～4.4V,低功耗,操作温度范围： -40°C ~ +85°C 2).数据传输： a.GPRS class 12：最大85.6 kbps（下行速率）,支持PBCCH b.Coding schemes CS 1, 2, 3, 4,PPP-stack,CSD达14.4 kbps,USSD,非透传 3).短信 a.点对点MO and MT,短信广播,文本和PDU模式 4).软件特性 a.0710 MUX 协议,嵌入型TCP/UDP协议,FTP/HTTP,彩信,电子邮件,DTMF检测,干扰检测 b.录音,SSL,蓝牙3.0 5).语音 a.Tricodec,半速率（HR）,全速率（FR）,增强型全速率（EFR）,AMR,半速率（HR）,全速率（FR）,支持回声抑制算法 6).接口 a.68个 SMT管脚,一路模拟音频接口,支持RTC,USB接口,串行接口,SIM卡接口(3V/ 1.8V),GPIO b.ADC,PWM,I2C,GSM天线管脚,BT天线管脚 7).兼容性 a.AT cellular command interface 8).认证 a.ROHS,REACH (2)中央处理器 1).内核：ARM 32位的Cortex-M3 CPU a.最高72MHz工作频率，在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone 2.1) ,单周期乘法和硬件除法 2).存储器 a.从256K至512K字节的闪存程序存储器 3).高达64K字节的SRAM a.带4个片选的静态存储器控制器。支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器 ,并行LCD接口，兼容8080/6800模式 4).时钟、复位和电源管理 a.2.0～3.6伏供电和I/O引脚 ,上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD) ,4～16MHz晶体振荡器,内嵌经出厂调校的8MHz的RC振荡器 b.内嵌带校准的40kHz的RC振荡器,带校准功能的32kHz RTC振荡器 5).低功耗 a.睡眠、停机和待机模式 ,VBAT为RTC和后备寄存器供电 6).3个12位模数转换器，1μs转换时间(多达21个输入通道) a.转换范围：0至3.6V ,三倍采样和保持功能 ,温度传感器 7).2通道12位D/A转换器 8).DMA：12通道DMA控制器 a.支持的外设：定时器、ADC、DAC、SDIO、I2S、SPI、I2C和USART 9).调试模式 a.串行单线调试(SWD)和JTAG接口 ,Cortex-M3内嵌跟踪模块(ETM) 10). 112个快速I/O端口 a.51/80/112个多功能双向的I/O口，所有I/O口可以映像到16个外部中断；几乎所有端口均可容忍5V信号 11). 11个定时器 a. 4个16位定时器，每个定时器有多达4个用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编码器输入 b.2个16位带死区控制和紧急刹车，用于电机控制的PWM高级控制定时器,2个看门狗定时器(独立的和窗口型的) ,系统时间定时器：24位自减型计数器,2个16位基本定时器用于驱动DAC 12).CRC计算单元，96位的芯片唯一代码 ⑵ 多功能端口 a.CO2监测1/2 b.485通讯2c.雨滴 d.流速 e.RC232通讯1/2f.PWMg.模拟输入1~8 h.PM2.5 i.电表j.温湿度k.水温l.I2C通讯1 m.备用 | 台 |  |
| 2 | 电气控制柜 | 1. 防护等级：IP65 2. 壳体材质厚度：2mm 3. 材质：碳钢，表面喷塑 4.安装方式为壁挂式或者落地式（根据现场情况而定）。 | 台 |  |
| 5 | 电磁流量计 | 1.管径DN100, 2.测量介质：污水， 3.连接方式：管道式法兰连接， 4.组合方式：一体式， 5.材质：表体（流量计本体）碳钢材质，氯丁橡 胶内衬，316L 电极。 6.精度等级：0.5 级精度， 7.介质温度范围：介质温度-20-60℃， 8.压力范围：耐压 1.6Mpa，本体 IP68， 9.供电：220V 供电，变送器(表头） 10.防护等级：IP65。 11.通讯协议： modbus_rtu485 通讯。 12.操作方式：可现场操作、设置，并显示累计流量和瞬时流量。 | 台 |  |
| 6 | 多回路计量表 | 1.测量显示三相网络中的母线电压、多回路电流、功率等电参数；多回路分别计量正、反向有功以及无功电能； 2.外配二次电流为5A或1A的测量CT（内置额定电流为5A的小型CT），外置CT二次线接入对应电流输入端口； 3.配4路开关量输入监测和1路继电器报警输出功能； 4.标配2路RS485通讯接口，MODBUS-RTU协议,能实现配网自动化； 5.带有LCD显示； 6.35mm标准导轨安装方式 。 | 台 |  |
| 7 | 互感器 | 母线式，电流互感器 变比：450/5 内孔孔径： φ30 精度级别： 0.5级 额定电压： 660V 额定频率： 50/60Hz | 台 |  |
| 8 | 断路器 | 塑料外壳式断路器 壳架电流： 30A 额定电压： 220V 瞬时脱扣特性：C型 3P | 台 |  |
| 9 | 浪涌保护器 | 4P 最大持续工作电压：385V 最大电流：40KA 响应时间小于等于：25ns 保护等级：二级保护 | 台 |  |
| 10 | 球型摄像机（室内） | 1.触发式摄像机，1080P拍照质量； 2.白光补光模式，星光级1/1.8感光芯片 500MP级别IRCUT，夜视不偏色； 3.IP66防护级别设计,可靠性高； 4.支持FTP局域网或互联网照片存储； 5.远程照片下载，局域网照片实时观看，使用方便； 6.具有MPEJ10格式的H.264 HP视频压缩技术, 能实现超低码率、 高清画质支持多码流； 7.具有即插即用，云网监控功能，多重路由穿透； 8.支持各类手机远程监控（iPhone, Android,Windows，Mobile,BlackBerry,Symbian）； 9.支持多种网络浏览器（IE、Chrome、Firefox、Safari）； 10.支持与NVR对接，支持ONVIF标准、GB28181标准。 | 台 |  |
| 11 | 球型摄像机（室外） | 1.触发式摄像机，1080P拍照质量； 2.白光补光模式，星光级1/1.8感光芯片 500MP级别IRCUT，夜视不偏色； 3.IP66防护级别设计,可靠性高； 4.支持FTP局域网或互联网照片存储； 5.远程照片下载，局域网照片实时观看，使用方便； 6.具有MPEJ10格式的H.264 HP视频压缩技术, 实现超低码率、 高清画质支持多码流； 7.具有即插即用，云网监控功能，多重路由穿透； 8.支持各类手机远程监控（iPhone, Android,Windows，Mobile,BlackBerry,Symbian）； 9.支持多种网络浏览器（IE、Chrome、Firefox、Safari）； 10.支持与NVR对接，支持ONVIF标准、GB28181标准。 | 台 |  |
| 12 | 摄像机支架 |  | 套 |  |
| 13 | 配电箱 | 悬挂、嵌入式 半周长1.5m 材质：Q235B 表面镀锌 适合电池：12V200AH 蓄电池适应温度范围：-40°C-+50°C | 台 |  |
| 14 | 多晶硅太阳能板 | 300W 多晶硅太阳能电池板 功率偏差：3% 输出电压：36V 工作电压：36.13V 工作电流：6.92A 开路电压：45.82A 短路电流：7.29A | 台 |  |
| 15 | 数据存储器 | 容量：128G 存储器温度：-40℃至85℃ 性能速度：高速98MB/S 写入速度：高速20MB/S 工作温度：-20℃至85℃ | 个 |  |
| 16 | 多芯软导线 | 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2 RVV2*1.5 管内穿线 | 10m |  |
| 17 | 可挠金属套管 | 吊顶内敷设 规格17# φ20加厚阻燃包塑金属软管蛇皮管 | 10m |  |
| 18 | 镀锌钢管 | 埋地敷设 公称直径≤DN15 镀锌钢管 | 10m |  |
| 19 | 人工挖一般土方 | 基深≤2m 三类土 | 10m3 |  |
| 20 | 人工回填土 | 人工夯实 | 10m3 |  |
| 监控管理平台 |
| 1 | 上位机服务器（阿里云服务器） | 处理器：英特尔 至强 E5-2609 v4 1.7GHz,20M 缓存,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) 最大内存 1866MHz 内存：DIMM类型和速度 16GB RDIMM, 2400MT/s, 双列, x8 带宽 硬盘：4TB | 台 |  |
| 2 | 缓存服务器（阿里云服务器） | 处理器：英特尔至强E5-2620 v4 2.1GHz,20M 缓存,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) 最大内存 2133MHz 内存：DIMM类型和速度 16GB RDIMM, 2400MT/s, 双列, x8 带宽 硬盘：1TB | 台 |  |
| 3 | 数据存储服务器（阿里云服务器） | 处理器：英特尔 至强 E5-2609 v4 1.7GHz,20M 缓存,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) 最大内存 1866MHz 内存：DIMM类型和速度 16GB RDIMM, 2400MT/s, 双列, x8 带宽 硬盘：1TB | 台 |  |
| 4 | Web应用防火墙（阿里云服务器） | 功能： IT环境感知：支持感知被保护IT资产的资产类型、操作系统，启用的服务等资产情况，动态生成适合当前IT环境的入侵防御策略。 日志分级管理：支持根据实际IT环境评估攻击事件风险等级，聚焦关键攻击事件、忽略低风险攻击事件。 策略调整：支持对现网流量应用类型自学习，根据流量中包含应用类型的风险级别选择是否需要进行入侵检测。 URL黑名单：通过URL黑名单禁止用户访问某些网址，达到管理员工上网行为的目的。 支持流量模型自学习； 支持防范应用层DDoS攻击：HTTP Flood、HTTPS Flood、DNS Flood、SIP Flood SSL流量检测：支持对HTTPS流量进行解密并进行威胁检测。 单包攻击防范：支持防范多种单包攻击： 扫描类攻击：IP地址扫描、端口扫描;畸形报文类攻击：IP Spoofing、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP分片报文检测、ARP欺骗、TCP标记合法性检查;特殊报文控制类攻击：超大ICMP报文控制、ICMP不可达报文控制、ICMP重定向报文的控制、Tracert、源站选路选项IP报文控制、路由记录选项IP报文控制、时间戳选项IP报文控制 入侵防御IPS：可基于签名库防御蠕虫、木马、僵尸网络、跨站攻击、SQL注入等常见攻击。同时还支持自定义签名应对突发攻击。 反病毒AV：病毒库每日更新，可迅速检出超过500万种病毒。 支持恶意文件检测：从各个文件传输协议（HTTP、SMB、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS）中提取文件，并进入针对文件的检测引擎进行检测 应用识别与控制：基于应用识别特征库,可识别P2P、IM、网络游戏、社交网络、视频、语音应用等6000+种应用协议。基于识别出的应用协议可以进行阻断、流量限制、应用使用情况展示等处理。 IPv6流量检测：支持IPv6网络部署及IPv6流量的威胁检测与防护。 隧道内流量检测：支持对VLAN、QinQ、MPLS、GRE、IPv4 over IPv6、IPv6 over IPv4隧道流量进行攻击检测。 支持网络层DDoS攻击防范 支持流量模型自学习； 支持防范网络层DDoS攻击：SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、ARP Flood; IP隔离：支持将产生攻击的源/目的IP地址加入黑名单，阻断对应IP的后续报文。 双机热备：支持VRRP、VGMP、HRP等协议。 配置管理：支持通过Web界面、命令行（Console、Telnet、STelnet）、以及网管（SNMP）对设备进行管理。 特征库升级：支持入侵防御特征库、应用识别特征库和反病毒特征库的离线和在线升级。 故障诊断：支持可视化故障诊断功能，可以帮助管理员一次性完成所有可能原因的诊断，并且自动给出诊断结果和修复建议。 | 台 |  |
| 5 | 历史数据磁盘（阿里云服务器） | 最大存储容量: 24TB 单机磁盘最大数量: 12个 硬盘: 10T | 台 |  |
| 6 | 操作系统 | Windows Server 2016 64位中文企业简包 5用户 | 套 |  |
| 7 | 数据库 | 数据库软件 企业版中文 10用户 | 套 |  |
| 8 | 小程序平台 | 监控总览：显示设备运行情况， 处理设备：主要显示处理设备的基本信息，如生产厂家、编号、型号、地址、负责人、建设规模、工艺等 监控设备：主要显示监控设施设备的基本信息，如：监控设备编号、型号、地址、安装人员、联系方式、安装天数等 实时数据：显示单前各污水处理设施的统计信息 日报数据：显示单日各污水处理设施的统计信息 月报数据：显示单月各污水处理设施的统计信息 设置：显示客户电话、修改密码、退出登录 关于：显示系统介绍、新版本功能介绍 | 套 |  |
| 9 | PC端前台界面 | 监控管理平台组成： 首页：用于整体数据呈现，以地图界面形式标识各个监控点设备运转情况，实现页面切换，及监控异常功能。 详情页用于对各监控点被监控和设备设备不同时段的数据展示，应能通过列表、曲线图等至少两种方式呈现数据。 权限功能：平台用户拥有各自独立的平台账号和密码，不同的平台账号拥有不同的权限级别，省、市级用户可以查看本市范围内所有企业的监控对象详情，各区域用户仅能查看本区域内的监控对象信息。 监控预警异常功能：平台根据各工艺过程流程制定对应预警算法，当监控对象有异常行为时，在预警界面以红色标签或指示灯显示异常。 数据显示功能:除异常预警信息外，所有企业的已监控设备的相关信息均能在平台上读取，可用于后期数据统计分析。 数据统计功能:平台展示数据以表格和曲线图两种方式展示，方便查看和检索。平台可根据企业监控设备的信息和数据，以即时、日报和月报为周期出统计信息报表，统计环保设备使用情况。 记录报表功能:平台的统计报表可导出为excel形式，方便打印和存档。 | 套 |  |
| 10 | PC端后台管理系统 | PC端后台监控以BS架构实现，PC端后台管理平台主要功能如下： 设备详情：对设备的增删改查、设备的花费管理、设备流量管理、设备型号管理、维护人员管理、设备厂商管理 监控对象：监控对象增删改查、维护人员管理 客户管理：客户增删改查 异常管理：对异常事件配置、异常指标配置 用户管理：前台用户管理、后台用户管理 指标管理：指标分类管理 | 套 |  |
| 11 | PC端上位机服务器软件 | ★中心端系统与企业端通过环保标准《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）实现数据传输，系统提供工况企业端建设规范与联网规范，由各企业端建设方按规范统一执行。 通过开发针对污水治理设施运行过程监控和预警软件系统，能够对污水处理设施是否在线运行，是否运行正常进行研判，可以在一张图上进行展示。 该系统的数据服务中心将全面收集、采集分布在复州河流域、登沙河流域重点污水处理设施的数据信息，包括污水处理设施的能耗、流量、温度、浊度等数据。对污水处理设施的高效监管的执法需求，建立多元化、多功能的综合管理系统，实现移动执法与数据中心一体化。 | 套 |  |
| 12 | 系统搭建人工费 | 服务器设备安装、操作系统安装配置及调试等。 | 项 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲46寸液晶拼接屏 | 1、项目名称：46寸液晶拼接屏安装 2、规格型号：LCD液晶显示单元； 尺寸：46英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：700cd/㎡； 物理拼缝：1.7mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1； 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2； 功耗：≤139W； 电源要求：AC 90-264V～； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)； 边框宽度：1.1mm(左上),0.6mm(右下) 3、含拼控屏底座及支架 拼控屏支架：用于箱体产品,落地安装,屏表面离后墙70cm,地面需考虑承重,采用钢材，且整体结构强度需满足大屏承重要求(每块屏幕重量为40Kg)。支架要从材料的强度考虑加强。零部件连接螺栓至少为M8，保证连接强度以及可靠性。表面要求做磷化以及防锈处理，防锈处理的方式有喷塑，烤漆， 氧化等。 拼控屏底座：新型模块化底座 ,采用钢材，且整体结构强度需满足大屏承重要求(每块屏幕重量为40Kg),支架要从材料的强度考虑加强。零部件连接螺栓至少为M8，保证连接强度以及可靠性。表面要求做磷化以及防锈处理，防锈处理的方式有喷塑，烤漆， 氧化等。 | 台 |  |  |
| 2 | 拼控处理器 | 1、项目名称：拼控处理器 2、规格型号：5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA）+12路DVI输出+单主控板+单电源；支持H.264/H.265解码，解码96路1080P，或192路720P，或384路4CIF以下分辨率； | 套 |  |  |
| 3 | 配电箱 | 1、项目名称：配电柜 2、规格型号： 1) 类型：10KW配电柜 2) 控制：PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：断路器，接触器 4) 输入电压：380V 5）输出电压：220V 6）输出回路：3个单向 7）悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 台 |  |  |
| 4 | 音箱 | 1、项目名称：音箱 2、规格型号：1)板材结构:中纤板前倒相多边梯形； 2)箱体颜色：黑色，铁网颜色：黑色； 3)吊架方式：m8多角度吊架； 4)高音：25芯90磁，铁氧体；低音：50芯140磁，铁氧体； 5)覆盖角度：90°*60°； 6)频响范围(±2dB)：46Hz-20KHZ； 7)阻抗：8Ω； 8)额定功率：250W,最大承载功率：500W； 9)灵敏度(MAX)：90dB。 | 台 |  |  |
| 5 | 功率放大器 | 1、项目名称：功率放大器 2、规格型号： 1）立体声（8）STEREO POWER 8：450Wx2； 2）立体声（4）STEREO POWER 4：700Wx2； 3）立体声（2）STEREO POWER 2：1000Wx2； 4）桥接（8）BRIDGE POWER 8：1400W； 5）桥接（4）BRIDGE POWER 4：2000W； 6）频率响应FREQUENCY RESPONSE：20Hz-20KHz/-0.5dB； 7）失真度THD+N：<0.05%@4 1KHz； 8）信噪比S/N RATE：≥105dB； 9）分离度SLEW RATE：60V/us； 10）阻尼系数DAMPING FACTOR：≥800@8 ； 11）转换速率CROSSTALK：≥80dB@8 1KHz； 12）输入阻抗INPUT IMPEDANCE：20KHz(BALANCE)/10K (UNBALANCE)； 13）输入灵敏度INPUT SENSITIVITY：0.775V\1.0V\1.4V； 14）保护PROTECT：DC,SHORT,CIRCUIT,OVER HEAT,SOFTSTART； | 台 |  |  |
| 6 | 数字音频媒体矩阵 | 1、项目名称：数字音频媒体矩阵 2、规格型号： 1）16进8出数字音频处理器，采用了ADI SHARC第四代ADSP-21489浮点音频DSP芯片，提供最高性能400 MHz/2200 MFLOP处理器能力。 2）超低底噪前置放大电路，低失真度模拟电路，114dB音频AD、DA，为现场提供高品质的声音品质。 3）设备前面板必须有音量状态显示，能够显示全部的输入8、输出8通道音量状态； 4）设备前面板LCD显示屏，能够循环显示设备当前IP地址、处理器当前使用的预设编号、预设名称，便于系统中有多台处理器时，便于管理员能够快速识别、区分当前处理器。 | 台 |  |  |
| 7 | 会讨主机 | 1、项目名称：会讨主机 2、规格型号：发射话筒载波频率：UHF510-960 MHz,频带宽度：25 MHz、50 MHz、100 MHz、,振荡模式：PLL锁相环综合控制 ,发射功率：5mW-30mW,可调谐波辐射：＞-50 dB ,最大偏离度：±35 Khz,具有音响压缩扩展处理自动音量控制 ,音头：动圈式使用,电池：两节1．5VAA电池（ 带充电功能） ,电流消耗：300-600MA ,频率调整：IRA红外线自动 ,操作显示：LCD液晶显示RF,眯管：金属管防摔型 | 台 |  |  |
| 8 | 高清混合矩阵 | 1、项目名称：高清混合矩阵 2、规格型号：DVI、VGA、AV、HDMI输入板卡都带音频输入，并且音频可溶合到HDMI输出的视频里，即输出端的HDMI线可同时传输输入的视频和音频，连接电视等HDMI显示设备时，不需另接音频线；DVI、VGA、AV、HDMI输出板卡都支持独立的音频输出，音频信号可同时在HDMI数字接口和3.5音频模拟接口输出； 支持HDCP，支持蓝光DVD、苹果电脑等，不需另配解码器； 内置输入均衡，输出放大电路，输入加输出传输距离大于50米； 带串口控制，标配电脑控制软件，可接受中控等第三方设备控制； 所有输入端口支持现场改写EDID，输出端口可读回EDID，兼容性好； 采用高档蓝光液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，方便切换控制； 具有掉电记忆功能，带有断电现场保护，重新开机时，自动恢复原先的工作状态。 支持VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI，HDMI，SDI任意板卡输入； 支持VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI，HDMI任意板卡输出； 带宽：5.25Gbps，增益：0dB，位时钟抖动：<0.15Tbit，位上升时间：<0.3Tbit（20%--80%），位下降时间：<0.3Tbit（20%--80%），最大传输延时：5nS，切换速度：200ns（最长时间）；16路进16出。 | 台 |  |  |
| 9 | 中控系统主机 | 1、项目名称：中控系统主机 2、规格型号： 1）同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、windows电脑控制(笔记本、台式机、一体机等)，一个设计器支持所有平台，并且IPAD平板、安卓平板、射频触屏及windows电脑的控制界面完全相同，方便用户使用。多种方式，可同时使用，互为备份。 2）主机前面板带蓝光液晶显示屏，显示工作状态； 3）非串口分配器式中控，串口等所有控制代码保存在主机上，主机可执行逻辑控制，触摸屏仅保存一个控制ID号； 4）非网页式，各个平台（IPAD、安卓、windows）都有功能一致的专用操控软件(app)。 5）IPAD控制软件，可直接在app store上安装，确保稳定兼容，不需越狱，不需破解。 6）采用字体自动识别技术，在Windows电脑上设计界面时使用的任何字体，都能在IPAD平板、安卓平板上正确显示（不需制作图片）。 7）编程设计平台可自动生成各种3D按钮（不需设计图片）；也支持图片按钮，支持PNG、WMF、ICO、GIF图片的透明效果，可实现任意形状的按钮，各种效果的界面。 8）设计平台采用先进的软件技术，不需使用任何电脑语言进行编程，不需使用各种复杂的逻辑模块与宏，以方便施工、后期维护及升级。 9）程序设计师勿需亲自到现场，可直接通过以太网络，利用Internet互联网传输来更改程序的内容。 10）适应高要求级场合，非电教中控改装，主机至少配有32个串口，16个RS232串口、16个RS485\422、8个红外口、8-Relays 继电器口等控制口，不需接分配器扩展。不集成小矩阵等信号切换系统，增强控制接口，可降低整个系统崩溃的风险。 11）主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用。 12）控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也可定制为UDP方式，也可连接射频接收器。 13）处理器：32位ARM处理器。 14）指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达3000条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展。 15）前面板带各种控制功能LED灯显示，来指示设备运作状态。 16）外观：黑色金属外壳。 17）控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也可定制为UDP方式。18）电源 100VAC~240VAC,50/60Hz,国际自适应电源 19）最大功率:15W 20）储存、使用温度 :-20° ~+70°C 21）储存、使用湿度: 10% ~ 90% 23）安装: 标准机柜，2U高度 24）平均故障间隔时间MTBF:38000小时 25）电源输出:提供5V/24V电源输出 | 台 |  |  |
| 10 | 继电器 | 1、项目名称：继电器 2、规格型号： 1）电源控制器可应用于各个领域，可对电动窗帘、电动布幕、喷水池、灯光的电源控制， 2）带8路独立的强电继电器，兼容VOKON、快思聪、AMX等多中控系统的通讯网络； 3）可单路控制，也可作为电源时序器使用，可通过串口控制，也可用自身的按钮进行控制。 4）提供专用软件从而实现PC机对其控制,也可手动控制。 5）通过命令编码可实现一键闭合和分开全部继电器，或可多键单独控制每个继电器闭合和分开继电器，或可一键时序闭合和分开全部继电器，或可延时闭合和分开继电器； 6）提供RS232/485通讯控制功能； 7）NO:30A/240VAC/14VDC； 8）NC:20A//240VAC/14VDC； 9）控制供电：24VDC； | 个 |  |  |
| 11 | 路由器 | 1、项目名称：路由器 2、规格型号：支持2.4G（支持IEEE 802.11N协议）； 支持5G（支持IEEE 802.11AC协议）； 至少1个USB 3.0以上接口； 至少2个10/100/1000M自适应LAN口（Auto MDI/MDIX）； 至少1个10/100/1000M自适应WAN口（Auto MDI/MDIX）； 具备WPA-PSK/WPA2-PSK加密，无线访问控制,SSID隐藏等。 | 台 |  |  |
| 12 | 电源时序器 | 1、项目名称：电源时序器 2、规格型号：1）19寸标准机柜1U设计 2） 提供延时操作功能； 3）9路通道开关状态可由面板显示； 4）通过面板一键开关，可开关各路通道，实现时序功能； 5） 可通过软件方式，锁闭和解锁面板按键； 6） 提供RS232输入接口，可连接电脑和中控系统； 7） 多个同类设备可进行级联，实现一键同时开关多个设备， 最大输入电流：30A，单路最大输出电流：16A，工作电压：220V/50-60Hz 。 | 台 |  |  |
| 14 | 电源插线排 | 电源插线排 | 套 |  |  |
| 15 | 拼接屏显示连接线缆 | DVI-D电缆,单通道,10m,黑色 | m |  |  |
| 16 | 线管 | SC20 敷设方式：地面暗敷、墙面暗敷 | 10m |  |  |
| 17 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线 | 10m |  |  |
| 18 | 电源线 | RVV3*4mm2 | 10m |  |  |
| 19 | 音箱线 | RVV2*2.0mm2 | 10m |  |  |
| 20 | 音频线 | RCEVJP2*16/0.15 | 10m |  |  |
| 21 | 高清线 | 高清线（HDMI） | m |  |  |
| 22 | 无端子外部接线 | ≤6mm2 | 个 |  |  |
| 23 | 剔堵槽、沟 | 混凝土结构 宽70mm*深70mm | 10m |  |  |
| 24 | 鹅颈无线麦克 | 1、项目名称：鹅颈无线麦克 2、规格型号： 1）讨论型数字会议系统单元； 2）抗电磁、手机干扰功能； 3）单元具有开关和状态指示灯，可控制/指示本机状态； 4）主席单元具有优先功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； 5）鹅颈式咪杆设计，咪头具有灯环指示开机状态； 6）外置发射天线，增强信号传输； 7）可选色：黑色。 8）电源供应:DC 6V，AA1.5V*4 9）发射功率:10mW 10）话筒灵敏度:-47±2dB@1KHz | 台 |  |  |
| 25 | 软件编程（含PAD、PC端控制软件） | 1、项目名称：软件编程（含PAD、PC端控制软件） 2、规格型号：同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、windows电脑控制(笔记本、台式机、一体机等)，一个设计器支持多种平台，并且IPAD平板、安卓平板、射频触屏及windows电脑的控制界面完全相同，方便用户使用。多种方式，可同时使用，互为备份，让项目更健壮。非网页式，各个平台（IPAD、安卓、windows）都有功能一致的专用操控软件，更显专业，易用，稳定。 IPAD控制软件，通过官方严格审核，可直接在app store上安装，确保稳定兼容，不需越狱，不需破解。 采用字体自动识别技术，在Windows电脑上设计界面时使用的任何字体，都能在IPAD平板、安卓平板上正确显示（不需制作图片）。 编程设计平台可自动生成各种3D按钮（不需设计图片）；也支持图片按钮，支持PNG、WMF、ICO、GIF图片的透明效果，可实现任意形状的按钮，各种效果的界面。 设计平台采用先进的软件技术，不需使用任何电脑语言进行编程，不需使用各种复杂的逻辑模块与宏，以方便施工、后期维护及升级。 | 套 |  |  |
| 26 | ▲PAD | 1、项目名称：pad 2、规格型号：无线局域网机型 无线网络 (802.11a/b/g/n/ac)；双频 (2.4GHz 和 5GHz)；支持 HT80 的 MIMO 技术，支持无线局域网 蓝牙 4.2 技术 存储：128GB | 台 |  |  |

注：1、★交货时间：合同签订后60个日历日内安装调试完毕。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、售后服务：投标人应具备完善的售后服务体系，在有固定的维护人员并有能力、及时处理所有可能发生的故障。

3.1、货物免费保修期一年，免费质保期期限起计方式：由系统安装调试完毕，并经验收合格交付之日起算。质保范围包括系统线路检查及相关设备维修，投标人必须给出详细的现场服务响应措施和人员安排。质保期内更换配件应重新计算质保期。在质保期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。

3.2、投标人应在投标文件中提供仪器设备主要配件的平均使用寿命，在平均使用寿命内，如无人员操作失误配件损坏应免费更换配件。质保期内更换配件重新计算该配件质保期。

3.3、投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

3.4、投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

3.5、当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

（1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

（2）货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

（3）货物具备产品合格证。

3.6、要求提供至少3天的现场免费培训，培训内容包含但不限于：仪器设备的测量原理、使用方法、日常维护及简单故障的处理。

★3.7、A包供应商须提供三年免费运维服务。

4、智能化管理平台主要功能要求

4.1基础信息录入：通过管理平台方便查询所有生活污水站点原始基本信息、建成时间、维护人员、详细地址、建成图片等基本资料；

4.2精确定位、实时查看：在地图上能够精确定位到某个站点，查看站点详细的信息，如：实时视频/图片、在线流量、设备运行状况、水质数据、考勤信息等；

4.3远程视频查看或图像抓拍功功能

均采用3G/4G网络接入，实现在线图像抓拍功能，需支持定时抓拍、手动抓拍及报警触发抓拍功能。监控区域包括站点全景、出水口。

4.4在线流量监测

实现出水口远程在线流量监测，统计重点污水处理站点每天排污情况，同时形成报表，报表表现格式直观明白，后台具有按时、日、月、年水量查询功能等，现场流量计可以看到瞬时流量及累计流量。为了保证流量的精确性，根据污水处理站点的实际情况分析，建设采用电磁流量计。

4. 5设备运行状况监测

实时在线监测水泵及风机的运行状况。可远程查看污水处理站点所有水泵及风机运行情况，每天的运行时间，并形成水泵风机报表供管理参考；

4. 6运维人员考勤

实现对维护人员在线考勤功能，可远程查看每个污水处理站点维护人员维护记录，对维护人员或责任单位进行绩效考评，根据实际运维要求形成月度、季度及年度绩效排名报表；

4. 7站点设施防盗

对站点重要设备箱进行防盗监控，当设备箱开合状态时自动监测及图像抓拍取证上传；

4.8异常事件处理功能：巡查人员可通过手机app实时记录站点的异常情况，拍照上传至后台管理中心，管理中心人员根据事件情况分配给相关人员进行处理；同时事件处理结束后处理人员也可通过app记录处理情况，上传至后台，形成一个闭环的事件处理过程。

4.9预警功能：平台支持预设报警机制，管理人员可自定义异常情况处理措施，当出现异常情况，系统自动将报警信息以电话、短信、邮件等多种方式发送到系统指定人员；报警类型有：数据报警（例如没有水流量、水质超标等）；防盗报警。

4.10数据统计分析功能：后台支持对所有上传的数据形成日报、月报、年报等，同时支持不同的展示形式，如柱状图、曲线图，直观明了。

4.11其他要求

新建系统需充分考虑原有污水处理系统的正常运行，即新建系统需与原有强电系统独立，需独立设置保险机制；新建系统需充分考虑防雷、防水等措施。

4.12手机客户端APP建设需求

4.12.1站点导航功能：在地图上能够精确定位到某个站点，自动产生导航路线；

4.12.2评价考核功能：管理人员及巡检人员通过手机对站点维护情况进行考核打分，根据用户实际考核标准制定打分规则；

4.12.3事件处理功能：巡查人员可通过手机app实时记录站点的异常情况，拍照上传至后台管理中心，管理中心人员根据事件情况分配给相关人员进行处理；同时事件处理结束后处理人员也可通过app记录处理情况，上传至后台，形成一个闭环的事件处理过程。

4.13应答要求

4.13.1 投标人必须对本招标项目整体响应，不得拆分报价。报价时应列出相应分项的单价及投标总报价，以便于评审和比较。

4.13.2 投标人根据招标文件中说明及技术要求，制定相应测评方案。

4.13.3 投标人应在投标文件中提供目前本公司的基本情况，包括公司的经营资金状况、财务盈亏状况、技术力量、主要业绩(附合同等有效证明文件)及所有公司资质 证书等内容。

4.13.4 投标文件应包含投标书、开标一览表、服务简要说明一览表、资格证明文件、技术参数及商务偏离表、售后及服务承诺、质量保证承诺及本招标文件要求的其他主要内容，以上材料均须加盖投标人公章。

4.14、质量保证、售后及服务基本要求

4.14.1 投标人应根据招标文件的质量保证、售后及服务基本要求，对投标服务的质量保证等作出明确承诺和说明。各投标人还可视自身能力在投标文件中可提供更优、更合理的售后及服务计划和内容。

4.14.2 投标人的质量保证、售后承诺可以列表方式表述。

4.15、验收标准及要求

4.15.1 中标人已按照采购人实际需求，完成本合同规定的所有工作（具体以采购人验收合格为准）；

4.15.2 中标人开展的所有工作符合本合同的全部规定和要求；

4.15.3 中标人提供完整、有效的报告。

2.16、报价要求

4.16.1 总报价为服务送达采购人指 定服务场所，经采购人验收合格后所有可能发生的费用，包括所需配备人员的工资、服务期内发生的加班工资、培训费用、设施设备费用、工具投入、管理费、税费、员工各项社会保险费用（包括基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、基本医疗保险、住房公积金）、其他人身商业保险、各种津贴补贴（包括防暑降温津贴、探亲假补贴、其他法定休假补贴等）、劳保福利费、设备检验费用、其他特殊条件支付费用、委托第三方协助完成合同任务费用、特殊措施费以及平台服务器等一切费用。

4.16.2 按采购项目的技术要求，人根据项目特点和自身条件确定总报价。投标报价为整个项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，其总报价和单价不做调整。

4.16.2 除由于采购人需求变更外，中标人应承担本招标文件规定的所有费用和不可预见费用。

4.16.3 本项目以人民币为结算货币。

4.17、注意事项

4.17.1 投标人应遵守国家有关法律、规章，不得提供虚假资料，不得串通报价；中标人产生后，不得拒绝签定《采购合同》，否则将没收其投标保证金。

4.17.2 中标人应认真履行《采购合同》做好售后及服务工作，否则应承担违约责任。

4.17.3 投标文件一旦递交将给予保密，但不退还。

4.17.4 本次招标不单独提供招标服务使用地自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

4.17.5 格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

4.17.6 投标人提供的资格文件将由采购单位使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的资格和履约能力。

4.18、知识产权

4.18.1中标人必须保证所提供的产品具有独立的知识产权，保证采购单位在使用中标人所提供的产品时不受任何专 利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，中标人应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿采购单位由此而造成的全部损失。注：未响应“★”号条款的投标文件为无效投标文件。招标文件的技术和商务条款中未标记“★”号的为非实质性要求，未响应非实质性要求的投标文件仍为有效，可不推荐作为中标候选人。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
包：1

1.交付地点：采购人指定地点。
2.服务期：2个月（具体起止时间以合同中采购人的约定为准）。服务期间如由于中标人未能履行合同义务或服务质量不符合招标要求的，采购人有权取消中标人的服务资格。

3.交付条件：符合本采购文件要求。

4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5。说明：该履约保证金在服务期满，中标人无违约的情况下，采购人于15个日历天内无息退还
5.是否邀请投标人参与验收：否
6.验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 经采购人确认验收合格。。 |

7.支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 1）根据招标文件要求规定每月支付。。 |

包：2

1.交付地点：采购人指定地点。
2.服务期：2个月（具体起止时间以合同中采购人的约定为准）。服务期间如由于中标人未能履行合同义务或服务质量不符合招标要求的，采购人有权取消中标人的服务资格。

3.交付条件：符合本采购文件要求。

4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5。说明：该履约保证金在服务期满，中标人无违约的情况下，采购人于15个日历天内无息退还
5.是否邀请投标人参与验收：否
6.验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 乙方到货时应提前一个工作日通知甲方 |
| 2 | 安装和调试 a.由乙方负责在设备安装现场安装、调试、验收合格直至交付甲方使用。 b.提供安装前的详细场地布置规范，提供安装的现场指导；乙方应在设备运抵现场一周前，向甲方提供安装、调试进度计划 |
| 3 | 乙方应有计划地对甲方的管理、维保人员进行本次采购货物的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训（包括厂方针对性的培训），以保证售后的良好运行状态 |

7.支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 33 | 每年12月底支付 |
| 2 | 33 | 每年12月底支付 |
| 3 | 34 | 每年12月底支付 |

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

（1）本次采购为2个合同包，投标人对每一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。
（2）中标人在领取中标通知书前需提供投标时提供的符合性条款或商务技术分项涉及证明资料原件给采购单位复核。中标人凭采购单位确认核对全部原件的通知单，领取中标通知书。中标人无法提供原件复核的，按提供虚假材料谋取中标的情形处理，由政府采购监督管理部门按《政府采购法》第七十七条规定处罚，该投标人投标为无效投标。出现提供虚假材料谋取中标情形的，本次政府采购活动将报经政府采购监督管理部门同意，顺延确定中标人或重新招标。

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                      乙方：

住                             住所：

单位负责人：                 单位负责人：

委托代理人：                  委托代理人：

联系方法：                   联系方法：

开户银行：                   开户银行：

账号：                      账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第二章、第七章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1点规定提交全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可。

5、除本章“编制说明”第5.1条规定情形外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

5.1有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

封面格式

南安市城市建设发展投资有限公司采购项目

投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、投标人应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。

2、若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则投标无效。

※除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见招标文件第一章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、联合体各方约定以（本项目采用综合评分法的，应填写“具体成员方的全称”；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-11-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

南安市城市建设发展投资有限公司

货物和服务采购项目投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、报价承诺书

二、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、报价承诺书

招标编号：

关于贵方           （项目编号）                   （项目名称）的招标文件，本签字人愿意参加投标，并承诺根据根据招标文件以下规定的计费标准闽财建[2008]141号文收费标准的80%进行计费。

| 附件：闽财建[2008]141号文收费标准 建设项目预算、竣工结（决）算审核付费标准表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 费率：‰ |
| 付费项目 | 付费基数 | 分档累进计费标准 |
|  |  | 500万元以内（含） | 500~1000万元（含） | 1000~2000万元（含） | 2000~5000万元（含） | 5000~10000万元（含） | 10000~30000万元（含） | ~30000万元以上 |
| 工程预算、控制价审核 | 送审工程造价 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
| 工程结算审核 | 送审工程造价 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.5 |
| 竣工财务决算审核 | 送审建设项目 总投资 | 1.00 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |
| 钢筋抽筋计算审核 | 送审抽筋量分段计费 | 500吨以下（含）按8元/吨计，1000吨以下（含）按7元/吨计，1000吨以上按6元/吨计 |
| 注：1、竣工决算审核包括竣工结算审核和财务决算审核，分别按以上标准分档累进计取费用； 2、本办法中的付费标准或计费费率均为最高限价。预算、结算、决算、财务决算项目单项委托评审付费标准起点最低分别为0.3万元、0.4万元、0.5万元、0.5万元，计费不足最低标准的，按最低标准付费； |

注:1、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

| 附件：闽财建[2008]141号文收费标准 建设项目预算、竣工结（决）算审核付费标准表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 费率：‰ |
| 付费项目 | 付费基数 | 分档累进计费标准 |
|  |  | 500万元以内（含） | 500~1000万元（含） | 1000~2000万元（含） | 2000~5000万元（含） | 5000~10000万元（含） | 10000~30000万元（含） | ~30000万元以上 |
| 工程预算、控制价审核 | 送审工程造价 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
| 工程结算审核 | 送审工程造价 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.5 |
| 竣工财务决算审核 | 送审建设项目 总投资 | 1.00 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |
| 钢筋抽筋计算审核 | 送审抽筋量分段计费 | 500吨以下（含）按8元/吨计，1000吨以下（含）按7元/吨计，1000吨以上按6元/吨计 |
| 注：1、竣工决算审核包括竣工结算审核和财务决算审核，分别按以上标准分档累进计取费用； 2、本办法中的付费标准或计费费率均为最高限价。预算、结算、决算、财务决算项目单项委托评审付费标准起点最低分别为0.3万元、0.4万元、0.5万元、0.5万元，计费不足最低标准的，按最低标准付费； |

注、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①节能（非强制类）、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②节能（非强制类）、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②节能（非强制类）、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表2）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料（包括但不限于：投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明），证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1节能（非强制类）、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①节能（非强制类）、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②节能（非强制类）、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。属于政府强制采购的节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②节能（非强制类）、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表2）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

南安市城市建设发展投资有限公司采购项目投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。