英德市浛洸镇初级中学厨房设备采购项目

招标文件

广东元正招标采购有限公司

2015年2月

目   录

第一部分 投标邀请函	4

第二部分、采购项目内容	8

一、投标人资格	9

二、项目需求及相关技术要求	10

三、采购项目商务要求	24

第三部分、投标人须知	25

一、说明	26

1．适用范围	26

2．定义	26

3．合格的货物和服务	26

4．投标费用	27

二、招标文件	28

5．招标文件的构成	28

6、招标文件的澄清	28

7．招标文件的修改	28

三、投标文件的编制和数量	29

8．投标的语言	29

9、投标文件的构成	29

10、投标文件编制	29

11、投标报价	29

12、备选方案	29

13、投标人资格证明文件	29

14、产品合格性	30

15、投标保证金	30

16、投标的截止期和有效期	30

17、投标文件的数量和签署	30

四、投标文件的递交	31

18．投标文件的密封和标记	31

19．投标文件的修改和撤回	31

五、开标、评标和定标	31

20．开标	31

21．评标委员会的组成和评标方法	32

22．投标文件的初审	32

23．投标文件的澄清	32

24．投标的详细评价	33

25．授标	33

六、质疑和投诉	33

26．质疑	33

27．投诉	34

七、合同的订立和履行	34

28．合同的订立	34

29．合同的履行	34

八、适用法律	35

30．适用法律	35

九、评标方法、步骤及标准	35

31．评标方法	35

32．评标步骤	35

第四部分、合同书格式	40

一、合    同	42

一、货物内容	42

二、合同金额	42

三、设备要求	42

四、交货期、交货方式及交货地点	42

五、付款方式	43

六、售后服务和技术培训：	43

七、验收要求	43

八、违约责任与赔偿损失	43

九、争议的解决	43

十、不可抗力	43

十一、税费：	43

十二、其它	43

十三、合同生效：	43

第五部分、投标文件格式	46

一、自查表	50

1.1．资格性、符合性自查表	51

1.2．评审项目投标资料表	53

二、资格性文件	54

2.1．投标函	55

2.2．法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书	56

2.3．标保证金交纳凭证	59

2.4．退还投标保证金声明函	60

2.5．关于资格的声明函	61

2.6．中小企业声明函（可选）	62

2.7．政府采购投标人反商业贿赂承诺书	63

2.8．无行贿犯罪档案记录证明原件	64

2.9．营业执照副本	65

2.10．税务登记证副本	66

2.11．组织机构代码证副本	67

2.12．财务报表（资产负债表、利润表）	68

2.13．纳税证明	69

2.14．单位参保证明	70

2.15．投标人认为须要提供的相关资质证明文件	71

2.16．所投设备制造商出具的授权书（可选）	72

2.16．其他招标文件要求提供的文件	73

三、商务部分	74

3.1．投标人综合概况与计划	75

3.2．商务条款响应表	77

3.3．售后服务方案	78

四、技术部分	79

4.1．货物说明一览表	80

4.2．技术条款响应表	81

4.3．项目实施方案	82

4.4．政策适用性说明（可选）	83

五、价格部分	84

5.1．投标报价表	85

5.2．投标报价明细表	86

# 第一部分 投标邀请函

投标邀请函

广东元正招标采购有限公司（以下简称“政府采购代理机构”）受英德市浛洸镇初级中学（以下简称“采购人”）的委托，对英德市浛洸镇初级中学厨房设备采购项目采用公开招标的方式进行采购，本项目已通过相关论证，现予以公告，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

1．采购项目编号（采购文件下载）：0835-1501G98N0091

2．采购项目名称：英德市浛洸镇初级中学厨房设备采购项目

3．采购预算：人民币贰佰伍拾捌万元整（￥2,580,000.00元）

4．项目内容及需求：

4.1．采购内容：学生饭堂设备设施

4.2．采购数量：一批

5．完工期：合同签订后20天完成所有采购货物的供货、安装、调试和验收，并经验收合格后交付采购人使用。

6．付款方式：签订合同且全部货物设备到达安装施工完毕并验收合格后，于每个学期期末支付合同总价款的10%，款项分五年内付清。

7．合格投标人要求：

7.1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）款的规定：

7.1.1．具有独立承担民事责任的能力；

7.1.2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

7.1.3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

7.1.4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.1.5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.1.6．法律、行政法规规定的其他条件。

7.2. 提供社保部门出具的单位参加社会保险证明表（证明表内容须包含人员姓名、单位参保险种等内容）原件，或社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含有效期内的查验办法、核查网址和专用章等）。【参保时间须为2014年10月份或之后任意一个月】

7.3．提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效。】

7.4．政府代理机构只接受已办理报名及登记手续的投标人进行投标。

7.5．本项目不接受联合体进行投标。

8．公示：

8.1．公示媒体：（1）法定媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn）清远市政府采购网（http://www.qycg.gov.cn）、英德市公共资源交易中心网站（www.yingde.gov.cn/web/jyzx/）。（2）补充媒体：广东元正招标采购有限公司网（http://121.8.166.90/）。

8.2．本项目公示期：2015年2月16日起至2015年2月27日（法定节假日除外）。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮或邮寄形式无效）向采购人或者我司提出质疑，质疑书应包括的内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或主要负责人签字并加盖公章。投标人递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

9．报名登记及洽购招标文件方式：

9.1．符合资格的投标人应当在2015年2月16日起至2015年2月27日（法定节假日除外），办公时间内到英德市公共资源交易中心（英城金子山一号路财政局大楼一楼）购买招标文件，招标文件每套售价人民币：壹佰伍拾元整（￥150.00元），售后不退。

9.2．报名方式为现场报名，投标报名时需提交以下资料复印件加盖公章（一式两份），并提交原件核对无误后办理报名登记：

9.2.1．工商营业执照副本，或事业单位法人证书副本，或社会团体法人登记证书副本；

9.2.2．组织机构代码证副本；

9.2.3．税务登记证副本；

9.2.4．法定代表人或企业负责人资格证明书及其身份证（正反面）；

9.2.5. 若非法定代表人或企业负责人参加报名的，则须同时提交法定代表人或企业负责人的授权委托书及被授权人的身份证（正反面）。

10、踏勘现场信息：

10.1.集中时间：2015年3月1日14时00分

10.2.集中地点：英德市浛洸镇初级中学

10.3.联系人：刘先生

10.4.联系电话：0763-6835921

注：本项目统一组织踏勘现场，建议投标人对项目进行实地考察。根据考察后具体的工作量，投标报价时以各投标人自行测量后确定为依据。考察现场所发生的费用由投标人自已承担。因投标人未到踏勘现场而引起的风险由投标人自行承担。

11．投标截止时间：2015年3月12日15时00分(注：投标截止时间前30分钟开始接收投标文件)

12．投标文件送达地点：英德市公共资源交易中心（英城金子山一号路财政局大楼一楼）

13．开标、评标时间：2015年3月12日15时00分

14．开标地点：英德市公共资源交易中心（英城金子山一号路财政局大楼一楼）

15．采购项目联系人与联系方式：

15.1．采购人名称：英德市浛洸镇初级中学

联 系 人：刘先生

电    话：0763-6835921

联系地址：英德市浛洸镇架桥石南

15.2．采购监管部门：英德市财政局政府采购管理办公室

联系电话：0763-2230005

联系地址：清远英城富强路3号

15.3．政府采购代理机构：广东元正招标采购有限公司

联系人：欧欣倩、林嘉韵

联系电话：0763-3217888、3216188

传真电话：0763-3783695

联系地址：清远市新城银泉路社科大楼五楼

16．投标保证金信息：

16.1．交纳截止时间：2015年3月10日17时00分（以到达账户时间为准）

16.2．金额：人民币贰万元整（￥20,000.00元）

16.3．交纳方式：投标人通过单位名义及账户汇入以下投标保证金专用账户。（不接受个人汇款或以其他账户提交的投标保证金，否则，由此引起的一切后果由投标人自行承担。）

16.4．已交纳投标保证金但决定不参加投标的投标人当在投标截止时间前三个工作日以书面形式通知政府采购代理机构。

17．投标保证金帐户信息：

户名：英德市公共资源交易中心

开户银行：英德市农村信用合作联社

帐号：8002  0000  0065  65658

注：投标人请在缴款凭证"备注"栏写明“N0091厨房设备项目保证金”，以便查询。

注：1、本项目中所表述的时间均以北京时间为标准。

2、项目需求及相关技术要求详见招标文件中相关的内容。

广东元正招标采购有限公司

2015年2月15日

# 第二部分、采购项目内容

## 一、投标人资格

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）款的规定：

1.1．具有独立承担民事责任的能力；

1.2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6．法律、行政法规规定的其他条件。

2．提供社保部门出具的单位参加社会保险证明表（证明表内容须包含人员姓名、单位参保险种等内容）原件，或社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含有效期内的查验办法、核查网址和专用章等）。【参保时间须为2014年10月份或之后任意一个月】

3．提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效。】

4．政府采购代理机构只接受已办理报名及登记手续的投标人进行投标。

5．本项目不接受联合体进行投标。

## 二、项目需求及相关技术要求

- 项目需求一览表：

| 内容 | 数量 |
| --- | --- |
| 学生饭堂设备设施 | 一批 |

- 采购项目技术规格、参数要求：

| 编号 | 名 称 | 规 格 (LxWxH) | 数量 | 技术参数及材质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 厨房加工间 |
| A01 | 炉拼柜台 | 300*920*1200 | 1台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.台面板采用2.0mm厚不锈钢板；侧板、前板、背板、面底板采用1.5mm不锈钢板;中层板采用1.5mm不锈钢砂纹板;中层板及底板均以一条横向150×40mm U形不锈钢1.5mm加强槽承托，并以不锈钢电钉固定。 3.面板下以两条横向150×40mm U形不锈钢1.5mm加强槽承托，并以不锈钢电钉固定; 4.掩门：上挂轮式，采用双层结构，外层用1.5mm不锈钢砂纹板，内层用1.2mm不锈钢砂纹板。 5.Ф38*1.5mm不锈钢可调脚 |
| A02 | 单头电磁大锅炉 | 1100*1220*1200 | 4台 | 1.采用SUS304不锈钢正材；厚度公差为±5%； 2.炉面板采用2.0mm不锈钢板，炉侧板、前板、背板采用1.5mm不锈钢板 ； 3.Ф50*2.0mm不锈钢可调脚 4.炉体骨架结构50X50X5mm的不锈钢角钢，蒸气炉膛炉腰5mm厚A3的钢板；炉面下托厚5mm铁板一件.铁板与不锈钢板之间放硅酸铝保温板； 5.电路板采用铜铂加厚6盎司镀银铜铂； 6.IGBT模块采用半桥模块； 7.整流桥堆采用高耐压，低压降，整流桥；揩振电容采用工业电容； 8.滤波电路采用通过EMC传递干扰，滤波和对比电磁炉电源净化功能； 9.IGBT驱动电路采用具有桥臂互锁，桥臂短路，线圈负载短路，电压突变，状态突变保护功能； 10.散热铝板采用通过耐氧化，表面洁光和超强吸热处理； 11.发热线圈采用220℃/0.1m㎡绝缘高频线，具有比普通交频线盘效率高的特点； 12.散热风机采用超静音风； 13.电路设计方式采用压桥电路； 14.发热方式采用双线盘发热，具有低功率时，中心线盘作动，大功率时，中心线盘、外圈线盘同时作动； 15.功率：30KW； |
| A03 | 炉拼柜台 | 400*1220*1200 | 2台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.台面板采用2.0mm厚不锈钢板；侧板、前板、背板、面底板采用1.5mm不锈钢板;中层板采用1.5mm不锈钢砂纹板;中层板及底板均以一条横向150×40mm U形不锈钢1.5mm加强槽承托，并以不锈钢电钉固定。 3.面板下以两条横向150×40mm U形不锈钢1.5mm加强槽承托，并以不锈钢电钉固定; 4.掩门：上挂轮式，采用双层结构，外层用1.5mm不锈钢砂纹板，内层用1.2mm不锈钢砂纹板。 5.Ф38*1.5mm不锈钢可调脚 |
| A04 | 炉拼柜台 | 550*920*1200 | 1台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.台面板采用2.0mm厚不锈钢板；侧板、前板、背板、面底板采用1.5mm不锈钢板;中层板采用1.5mm不锈钢砂纹板;中层板及底板均以一条横向150×40mm U形不锈钢1.5mm加强槽承托，并以不锈钢电钉固定。 3.面板下以两条横向150×40mm U形不锈钢1.5mm加强槽承托，并以不锈钢电钉固定; 4.掩门：上挂轮式，采用双层结构，外层用1.5mm不锈钢砂纹板，内层用1.2mm不锈钢砂纹板。 5.Ф38*1.5mm不锈钢可调脚 |
| A05 | 单头大锅炉 （备用） | 1100*1220*1200 | 2台 | 1、采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2、炉面及外壳架采购304#2.0mm不锈钢 3、炉身及内胆壳体1.5mm不锈钢；炉体骨架结构50X50X5mm的不锈钢角钢，蒸气炉膛炉腰5mm厚A3的钢板；炉面下托厚5mm铁板一件.铁板与不锈钢板之间放硅酸铝保温板； 4、Ф50*2.0mm不锈钢可调脚 5、炉胆采用内火砖砌 |
| A06 | 电磁蒸饭柜 | 36盆 | 2台 | 1.采用SUS304不锈钢正材 .厚度公差为±5%； 2.柜外壳及门板采用2.0mm厚不锈钢板；柜内壳采用1.5mm厚不锈钢板及聚氨脂发泡隔热 .配自动进水装置,柜门配有重力门铰,带压力拉手及防漏胶边； Ф50*2.0mm不锈钢可调脚 3.电路板采用铜铂加厚6盎司镀银铜铂； 4.IGBT模块采用半桥模块； 5.整流桥堆采用高耐压，低压降整流桥 6.揩振电容采用工业电容； 7.滤波电路采用通过EMC传递干扰，滤波和对比电磁炉电源净化功能； 8.IGBT驱动电路采用具有桥臂互锁，桥臂短路，线圈负载短路，电压突变，状态突变保护功能； 9.散热铝板采用通过耐氧化，表面洁光和超强吸热处理； 10.发热线圈采用220℃/0.1m㎡绝缘高频线具有比普通交频线盘效率高的特点； 11.散热风机采用超静音风； 12.电路设计方式采用压桥电路； 13.发热方式采用双线盘发热，具有低功率时，中心线盘作动，大功率时，中心线盘、外圈线盘同时作动； 14. 功率：36KW*2 |
| A07 | 抽油烟罩 | L*1220*700 | 8米 | 1.采用SUS304不锈钢板正材.厚度公差为±5%； 2.板材采用2.0mm不锈钢板；内层板采用1.5mm 不锈钢板；每80公分运水扇一个 |
| A08 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 4台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.台面板采用2.0mm厚不锈钢板;下置18mm厚加强夹板，并固定在槽钢骨架上，槽钢骨架采用6＃槽钢焊接，再进行高密度聚胺脂发泡，并以1.5mm不锈钢板封底。 3.下层板采用1.5mm不锈钢砂纹板；下置18mm厚加强夹板，并固定在槽钢骨架上，槽钢骨架采用6＃槽钢焊接，再进行高密度聚胺脂发泡，并以1.5mm不锈钢板封底； 4.Ф50*2.0mm不锈钢可调脚 |
| A09 | 双通道工作柜 | 1800*800*800 | 1台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.台面板采用2.0mm厚不锈钢板；面板下置18mm厚加强夹板，并固定在槽钢骨架上，槽钢骨架采用6＃槽钢焊接，再进行高密度聚胺脂发泡，并以1.5mm不锈钢板封底； 3.柜身侧板、背板、底板采用1.5mm不锈钢砂纹板；中层板采用1.5mm不锈钢砂纹板；中层板及底板均以一条横向150×40mm U形不锈钢1.5mm加强槽承托，并以不锈钢电钉固定。 4.柜门：上挂轮式，采用双层结构，外层用1.5mm不锈钢砂纹板，内层用1.2mm不锈钢砂纹板。 5.Ф50*2.0mm不锈钢可调脚 |
| A10 | 餐车 |  | 2台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.双层不锈钢板采用2.0mm厚不锈钢板； 3.骨架用1.5mm不锈钢方管折弯成形及加固； 4.配5寸重型脚轮； |
| A11 | 四层存放架 | 1200*500*1500 | 3台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.管架采用2.0mm厚30X30mm不锈钢方管； 3.层网用2.0mm厚25X25mm不锈钢方管； 4.Ф38*2.0mm不锈钢可调脚 |
| A12 | 四门冷柜 | 1210*800*2000 | 1台 | 1.采用SUS304磨砂不锈钢板正材.厚度公差为±5%； 2.柜身外壳及门板厚1.5mm不锈钢板，加强槽采用1.5mm不锈钢； 3.内壳板厚1.2mm不锈钢板及聚氨脂发泡隔热保温； 4.柜内冷凝管采用风冷式制冷,门外有自动除霜装置 5.全自动电子温控系统,冷藏温度0~-18℃ 6.液晶显示温控器,柜门配有重力门铰,带门铰拉手及磁力胶边 ； 7.Φ50*2.0mm不锈钢重型可调脚 8.制冷机组采用优质知名品牌机组。 |
| A13 | 洗米池 | 1000*700*950 | 1台 | 1.采用SUS304不锈钢正材；厚度公差为±5%； 2.星盆尺寸:900X600X550 mm,提笼式落水器； 3.台面采用钢板厚2.0mm,星盆厚2.0mm；围身板采用1.5mm 4.配1套球阀水龙头； 5.Ф50*2.0不锈钢可调脚 |
| A14 | 炉与烟罩过渡板 |  | 8米 | 1.采用SUS304不锈钢板正材.厚度公差为±5%； 2.三层结构：面板采用1.5mm不锈钢砂纹板，底板采用1.2mm不锈钢砂纹板，中层以隔热石棉填充； |
| B | 主食仓库 |
| B01 | 四层存放架 | 1200*500*1500 | 6台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.管架采用2.0mm厚30X30mm不锈钢方管； 3.层网用2.0mm厚25X25mm不锈钢方管； 4.Ф38*2.0mm不锈钢可调脚 |
| C | 副食仓库 |
| C01 | 四层存放架 | 1200*500*1500 | 6台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.管架采用2.0mm厚30X30mm不锈钢方管； 3.层网用2.0mm厚25X25mm不锈钢方管； 4.Ф38*2.0mm不锈钢可调脚 |
| D | 菜类加工间 |
| D01 | 单星盆台 | 1000*700*950 | 3台 | 1.采用SUS304不锈钢正材；厚度公差为±5%； 2.星盆尺寸:900X600X550 mm,提笼式落水器； 3.台面采用钢板厚2.0mm,星盆厚2.0mm；围身板采用1.5mm 4.配1套球阀水龙头； 5.Ф50*2.0不锈钢可调脚 |
| D02 | 砧板工作台 | 1600*700*950 | 3台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.台面板采用2.0mm厚不锈钢板;下置18mm厚加强夹板，并固定在槽钢骨架上，槽钢骨架采用6＃槽钢焊接，再进行高密度聚胺脂发泡，并以1.5mm不锈钢板封底。 3.下层板采用1.5mm不锈钢砂纹板；下置18mm厚加强夹板，并固定在槽钢骨架上，槽钢骨架采用6＃槽钢焊接，再进行高密度聚胺脂发泡，并以1.5mm不锈钢板封底； 4.Ф50*2.0mm不锈钢可调脚 |
| D03 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 2台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.台面板采用2.0mm厚不锈钢板;下置18mm厚加强夹板，并固定在槽钢骨架上，槽钢骨架采用6＃槽钢焊接，再进行高密度聚胺脂发泡，并以1.5mm不锈钢板封底。 3.下层板采用1.5mm不锈钢砂纹板；下置18mm厚加强夹板，并固定在槽钢骨架上，槽钢骨架采用6＃槽钢焊接，再进行高密度聚胺脂发泡，并以1.5mm不锈钢板封底； 4.Ф50*2.0mm不锈钢可调脚 |
| E | 肉类加工间 |
| E01 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 1台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.台面板采用2.0mm厚不锈钢板;下置18mm厚加强夹板，并固定在槽钢骨架上，槽钢骨架采用6＃槽钢焊接，再进行高密度聚胺脂发泡，并以1.5mm不锈钢板封底。 3.下层板采用1.5mm不锈钢砂纹板；下置18mm厚加强夹板，并固定在槽钢骨架上，槽钢骨架采用6＃槽钢焊接，再进行高密度聚胺脂发泡，并以1.5mm不锈钢板封底； 4.Ф50*2.0mm不锈钢可调脚 |
| E02 | 砧板工作台 | 1600*700*950 | 3台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.台面板采用2.0mm厚不锈钢板;下置18mm厚加强夹板，并固定在槽钢骨架上，槽钢骨架采用6＃槽钢焊接，再进行高密度聚胺脂发泡，并以1.5mm不锈钢板封底。 3.下层板采用1.5mm不锈钢砂纹板；下置18mm厚加强夹板，并固定在槽钢骨架上，槽钢骨架采用6＃槽钢焊接，再进行高密度聚胺脂发泡，并以1.5mm不锈钢板封底； 4.Ф50*2.0mm不锈钢可调脚 |
| E03 | 单星盆台 | 1000*700*950 | 3台 | 1.采用SUS304不锈钢正材；厚度公差为±5%； 2.星盆尺寸:900X600X550 mm,提笼式落水器； 3.台面采用钢板厚2.0mm,星盆厚2.0mm；围身板采用1.5mm 4.配1套球阀水龙头； 5.Ф50*2.0不锈钢可调脚 |
| F | 留样间 |
| F01 | 四门冷柜 | 1210*800*2000 | 1台 | 1.采用SUS304磨砂不锈钢板正材.厚度公差为±5%； 2.柜身外壳及门板厚1.5mm不锈钢板，加强槽采用1.5mm不锈钢； 3.内壳板厚1.2mm不锈钢板及聚氨脂发泡隔热保温； 4.柜内冷凝管采用风冷式制冷,门外有自动除霜装置 5.全自动电子温控系统,冷藏温度0~-18℃ 6.液晶显示温控器,柜门配有重力门铰,带门铰拉手及磁力胶边 ； 7.Φ50*2.0mm不锈钢重型可调脚 8. 制冷机组采用优质知名品牌机组。 |
| G | 洗碗间、保洁、清毒区 |
| G01 | 消毒柜 | 1200*500*1800 | 2台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材.厚度公差为±5%； 2.柜外壳及门板采用2.0mm厚不锈钢板,加强槽采用1.5mm； 3.内壳板厚1.5mm及聚氨脂发泡隔热保温； 4.柜门配有重力门铰,带压力拉手及高温防漏胶边； 5.配12个不锈钢消毒筛,功率:9KW/380V |
| G02 | 储碗柜 | 1200*500*1800 | 3台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.顶板、侧板、背板、底板采用2.0mm不锈钢砂纹板；中层板采用SUS304HL1.5mm不锈钢砂纹板，下以一条横向150×40mm U形不锈钢1.5mm加强槽承托，并以不锈钢电钉固定。 3.趟门：上挂轮式，采用双层结构，外层用1.5mm不锈钢砂纹板，内层用1.2mm不锈钢砂纹板。 4.Ф50*2.0mm不锈钢可调脚； |
| G03 | 四层存放架 | 1200*500*1500 | 1台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.管架采用2.0mm厚30X30mm不锈钢方管； 3.层网用2.0mm厚25X25mm不锈钢方管； 4.Ф38*2.0mm不锈钢可调脚 |
| G04 | 备用号 |  |  |  |
| G05 | 双层工作台 | 1500*700*950 | 1台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.台面板采用2.0mm厚不锈钢板;下置18mm厚加强夹板，并固定在槽钢骨架上，槽钢骨架采用6＃槽钢焊接，再进行高密度聚胺脂发泡，并以1.5mm不锈钢板封底。 3.下层板采用1.5mm不锈钢砂纹板；下置18mm厚加强夹板，并固定在槽钢骨架上，槽钢骨架采用6＃槽钢焊接，再进行高密度聚胺脂发泡，并以1.5mm不锈钢板封底； 4.Ф50*2.0mm不锈钢可调脚 |
| G06 | 单星盆台 | 1000*700*950 | 3台 | 1.采用SUS304不锈钢正材；厚度公差为±5%； 2.星盆尺寸:900X600X550 mm,提笼式落水器； 3.台面采用钢板厚2.0mm,星盆厚2.0mm；围身板采用1.5mm 4.配1套球阀水龙头； 5.Ф50*2.0不锈钢可调脚 |
| H | 预进间、售卖间 |
| H01 | 恒温桶 |  | 5台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.车身钢板厚2.0mm,内外胆设计,配Ф500mm不锈钢冲压成形汤桶连盖； 3.发热管,功率:5KW/220V； 4.4寸优质制活动脚轮 |
| H02 | 双层售卖柜台 | 500*700*950 | 5台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.台面板采用2.0mm厚不锈钢板；面板下置18mm厚加强夹板，并固定在槽钢骨架上，槽钢骨架采用6＃槽钢焊接，再进行高密度聚胺脂发泡，并以1.5mm不锈钢板封底； 3.柜身侧板、背板、底板采用1.5mm不锈钢砂纹板；中层板采用1.5mm不锈钢砂纹板；中层板及底板均以一条横向150×40mm U形不锈钢1.5mm加强槽承托，并以不锈钢电钉固定。 4.柜门：上挂轮式，采用双层结构，外层用1.5mm不锈钢砂纹板，内层用1.2mm不锈钢砂纹板。 5.Ф50*2.0mm不锈钢可调脚 |
| H03 | 四盆保温柜台 | 1500*700*950 | 5台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.台面板采用2.0mm厚不锈钢板,水箱、侧板、前板、背板、面底板厚1.5mm 3.发热管,功率:3KW/220V； 4.Ф50*2.0mm不锈钢可调脚； 5.柜门：上挂轮式，采用双层结构，外层用1.5mm不锈钢砂纹板，内层用1.2mm不锈钢砂纹板。 6、配4套1.5mm厚、深150mm不锈钢304 1/1份数盆连盖； |
| H04 | 双层单面工作柜台 | 1800*760*950 | 2台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.台面板采用2.0mm厚不锈钢板；面板下置18mm厚加强夹板，并固定在槽钢骨架上，槽钢骨架采用6＃槽钢焊接，再进行高密度聚胺脂发泡，并以1.5mm不锈钢板封底； 3.柜身侧板、背板、底板采用1.5mm不锈钢砂纹板；中层板采用1.5mm不锈钢砂纹板；中层板及底板均以一条横向150×40mm U形不锈钢1.5mm加强槽承托，并以不锈钢电钉固定。 4.柜门：上挂轮式，采用双层结构，外层用1.5mm不锈钢砂纹板，内层用1.2mm不锈钢砂纹板。 5.Ф50*2.0mm不锈钢可调脚 |
| H05 | 双星洗手盆台 | 1000*500*950 | 2台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.面板采用2.0mm厚不锈钢板,星盆板厚2.0mm； 3.配2套感应水龙头； 4.Ф50*2.0mm不锈钢可调脚 |
| H06 | 餐车 |  | 3台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.双层不锈钢板采用2.0mm厚不锈钢板； 3.骨架用1.5mm不锈钢方管折弯成形及加固； 4.配5寸重型脚轮； |
| H07 | 双层售卖柜台 | 650*700*950 | 1台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.台面板采用2.0mm厚不锈钢板；面板下置18mm厚加强夹板，并固定在槽钢骨架上，槽钢骨架采用6＃槽钢焊接，再进行高密度聚胺脂发泡，并以1.5mm不锈钢板封底； 3.柜身侧板、背板、底板采用1.5mm不锈钢砂纹板；中层板采用1.5mm不锈钢砂纹板；中层板及底板均以一条横向150×40mm U形不锈钢1.5mm加强槽承托，并以不锈钢电钉固定。 4.柜门：上挂轮式，采用双层结构，外层用1.5mm不锈钢砂纹板，内层用1.2mm不锈钢砂纹板。 5.Ф50*2.0mm不锈钢可调脚 |
| I | 粉面档 |
| I01 | 单通道工作 柜台 | 1260*760*950 | 1台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.台面板采用2.0mm厚不锈钢板；面板下置18mm厚加强夹板，并固定在槽钢骨架上，槽钢骨架采用6＃槽钢焊接，再进行高密度聚胺脂发泡，并以1.5mm不锈钢板封底； 3.柜身侧板、背板、底板采用1.5mm不锈钢砂纹板；中层板采用1.5mm不锈钢砂纹板；中层板及底板均以一条横向150×40mm U形不锈钢1.5mm加强槽承托，并以不锈钢电钉固定。 4.柜门：上挂轮式，采用双层结构，外层用1.5mm不锈钢砂纹板，内层用1.2mm不锈钢砂纹板。 5.Ф50*2.0mm不锈钢可调脚 |
| I02 | 四门冷柜 | 1210*800*2000 | 1台 | 1.采用SUS304磨砂不锈钢板正材.厚度公差为±5%； 2.柜身外壳及门板厚1.5mm不锈钢板，加强槽采用1.5mm不锈钢； 3.内壳板厚1.2mm不锈钢板及聚氨脂发泡隔热保温； 4.柜内冷凝管采用风冷式制冷,门外有自动除霜装置 5.全自动电子温控系统,冷藏温度0~-18℃ 6.液晶显示温控器,柜门配有重力门铰,带门铰拉手及磁力胶边 ； 7.Φ50*2.0mm不锈钢重型可调脚 8. 制冷机组采用优质知名品牌机组。 |
| I03 | 抽油烟罩 | L*1150*500 | 4.1米 | 1.采用SUS304不锈钢板正材.厚度公差为±5%； 2.板材采用2.0mm不锈钢板；内层板采用1.5mm 不锈钢板；每80公分运水扇一个 |
| I04 | 双头电磁粉 面炉 | 2000*1000*950 | 1台 | 1.采用SUS304不锈钢正材；厚度公差为±5%； 2.炉面板采用2.0mm不锈钢板，炉侧板、前板、背板采用1.5mm不锈钢板 ； 3.Ф50*2.0mm不锈钢可调脚 4.炉体骨架结构50X50X5mm的不锈钢角钢，蒸气炉膛炉腰5mm厚A3的钢板；炉面下托厚5mm铁板一件.铁板与不锈钢板之间放硅酸铝保温板； 5.电路板采用铜铂加厚6盎司镀银铜铂； 6.IGBT模块采用半桥模块； 7.整流桥堆采用高耐压，低压降，整流桥；揩振电容采用工业电容； 8.滤波电路采用通过EMC传递干扰，滤波和对比电磁炉电源净化功能； 9.IGBT驱动电路采用具有桥臂互锁，桥臂短路，线圈负载短路，电压突变，状态突变保护功能； 10.散热铝板采用通过耐氧化，表面洁光和超强吸热处理； 11.发热线圈采用220℃/0.1m㎡绝缘高频线，具有比普通交频线盘效率高的特点； 12.散热风机采用超静音风； 13.电路设计方式采用压桥电路； 14.发热方式采用双线盘发热，具有低功率时，中心线盘作动，大功率时，中心线盘、外圈线盘同时作动； 15.功率：25KW*2； |
| I05 | 双层单面工作柜台 | 1800*1000*950 | 1台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.台面板采用2.0mm厚不锈钢板；面板下置18mm厚加强夹板，并固定在槽钢骨架上，槽钢骨架采用6＃槽钢焊接，再进行高密度聚胺脂发泡，并以1.5mm不锈钢板封底； 3.柜身侧板、背板、底板采用1.5mm不锈钢砂纹板；中层板采用1.5mm不锈钢砂纹板；中层板及底板均以一条横向150×40mm U形不锈钢1.5mm加强槽承托，并以不锈钢电钉固定。 4.柜门：上挂轮式，采用双层结构，外层用1.5mm不锈钢砂纹板，内层用1.2mm不锈钢砂纹板。 5.Ф50*2.0mm不锈钢可调脚 |
| I06 | 双层工作柜台 | 300*1000*950 | 1台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.台面板采用2.0mm厚不锈钢板；面板下置18mm厚加强夹板，并固定在槽钢骨架上，槽钢骨架采用6＃槽钢焊接，再进行高密度聚胺脂发泡，并以1.5mm不锈钢板封底； 3.柜身侧板、背板、底板采用1.5mm不锈钢砂纹板；中层板采用1.5mm不锈钢砂纹板；中层板及底板均以一条横向150×40mm U形不锈钢1.5mm加强槽承托，并以不锈钢电钉固定。 4.柜门：上挂轮式，采用双层结构，外层用1.5mm不锈钢砂纹板，内层用1.2mm不锈钢砂纹板。 5.Ф50*2.0mm不锈钢可调脚 |
| I07 | 双层单面工作 柜台 | 1800*700*800 | 1台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.台面板采用2.0mm厚不锈钢板；面板下置18mm厚加强夹板，并固定在槽钢骨架上，槽钢骨架采用6＃槽钢焊接，再进行高密度聚胺脂发泡，并以1.5mm不锈钢板封底； 3.柜身侧板、背板、底板采用1.5mm不锈钢砂纹板；中层板采用1.5mm不锈钢砂纹板；中层板及底板均以一条横向150×40mm U形不锈钢1.5mm加强槽承托，并以不锈钢电钉固定。 4.柜门：上挂轮式，采用双层结构，外层用1.5mm不锈钢砂纹板，内层用1.2mm不锈钢砂纹板。 5.Ф50*2.0mm不锈钢可调脚 |
| J | 就餐区 |
| J01 | 洗碗盆 | 6000*500*950 | 1台 | 1.采用SUS304不锈钢正材；厚度公差为±5%； 2.星盆尺寸:5900X400X550 mm,提笼式落水器； 3.台面采用钢板厚2.0mm,星盆厚2.0mm；围身板采用1.5mm 4.配6套球阀水龙头； 5.Ф50*2.0不锈钢可调脚 |
| K | 学生饭盒存放处 |
| K01 | 多层存放柜 | 1200*500*1800 | 10台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材；厚度公差为±5%； 2.顶板、侧板、背板、底板采用2.0mm不锈钢砂纹板；中层板采用SUS304HL1.5mm不锈钢砂纹板，下以一条横向150×40mm U形不锈钢1.5mm加强槽承托，并以不锈钢电钉固定。 3.趟门：上挂轮式，采用双层结构，外层用1.5mm不锈钢砂纹板，内层用1.2mm不锈钢砂纹板。 4.Ф50*2.0mm不锈钢可调脚； |
| 抽风系统 |
| 1 | 抽风管 |  | 135m2 | 1.采用SUS304不锈钢板正材.厚度公差为±5%； 2.板材采用1.2mm不锈钢板；法兰配SUS304 50*50不锈钢角钢； |
| 2 | 离心式抽风机 | 15KW/380V | 1台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材.厚度公差为±5%； 2.采用不锈钢T机芯、轴、轴承； 3.抽风机采用双层型；外壳采用2.0mm不锈钢；内采用1.5mm不锈钢；中间加隔音采材料， 4. 风轮采用采用2.0mm不锈钢； |
| 3 | 离心式抽风机 | 5KW/380V | 1台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材.厚度公差为±5%； 2.采用不锈钢T机芯、轴、轴承； 3.抽风机采用双层型；外壳采用2.0mm不锈钢；内采用1.5mm不锈钢；中间加隔音采材料， 4. 风轮采用采用2.0mm不锈钢； |
| 4 | 抽风机电控 |  | 2项 | 符合相关行业的质量标准，满足采购人的使用要求 |
| 5 | 抽风机软接 |  | 2项 | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 6 | 抽风机机架 |  | 2项 | 采用50*50*5不锈钢角钢 |
| 7 | 静电油烟过滤器 | 42000m3/h | 1台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材.厚度公差为±5%； 2.采用1.5mm不锈钢机芯及1.5mm不锈钢高压过滤网； 3.外壳采用2.0mm不锈钢； 符合相关行业的质量标准，满足采购人的使用要求 |
| 8 | 静电油烟过滤器 | 18000m3/h | 1台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材.厚度公差为±5%； 2.采用1.5mm不锈钢机芯及1.5mm不锈钢高压过滤网； 3.外壳采用2.0mm不锈钢； 4.符合相关行业的质量标准，满足采购人的使用要求 |
| 9 | 静电油烟过滤器电控 |  | 2项 | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 10 | 静电油烟过滤器机架 |  | 2项 | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 11 | 鲜风管 |  | 55m2 | 1.采用SUS304不锈钢板正材.厚度公差为±5%； 2.板材采用1.2mm不锈钢板；法兰配SUS304 50*50不锈钢角钢； |
| 12 | 鲜风机 | 3KW/380V | 1台 | 1.采用SUS304不锈钢板正材.厚度公差为±5%； 2.采用不锈钢T机芯、轴、轴承； 3.抽风机采用双层型；外壳采用2.0mm不锈钢；内采用1.5mm不锈钢；中间加隔音采材料， 4. 风轮采用采用2.0mm不锈钢； |
| 13 | 鲜风机电控 |  | 1项 | 符合相关行业的质量标准，满足采购人的使用要求 |
| 14 | 鲜风机软接 |  | 1项 | 符合相关行业的质量标准，满足采购人的使用要求 |
| 15 | 鲜风机机架 |  | 1项 | 采用50*50*5不锈钢角钢 |
| 16 | 鲜风咀 |  | 18个 | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 17 | 五金杂项 |  | 1项 | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 电安装部份 |
| 1 | 主配电箱 |  | 1个 | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 2 | 电箱 |  | 6个 | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 3 | 金属线槽100*50 |  | 254m | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 4 | 电气配镀锌管DN20 |  | 650m | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 5 | 电气配镀锌管DN25 |  | 1020m | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 6 | 电力电缆VV-3*150+1*70 |  | 254m | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 7 | 电力电缆VV-3*16+1*4 |  | 850m | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 8 | 电气配线BV-10 |  | 980m | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 9 | 电气配线BV-6 |  | 900m | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 10 | 电气配线BV-4 |  | 1250m | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 11 | 电气配线BV-2.5 |  | 3800m | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 12 | 开关\插座 |  | 40套 | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 13 | 筒灯 |  | 30盏 | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 14 | 墙身线管、及地面线管开挖 |  | 1项 | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 15 | 修复线管开挖位置 |  | 1项 | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 给水安装部分 |
| 1 | 螺纹铜阀门DN57 |  | 2个 | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 2 | 螺纹铜阀门DN32 |  | 5个 | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 3 | 螺纹铜阀门DN25 |  | 78个 | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 4 | 塑料管 （PP-R57管等） |  | 250m | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 5 | 塑料管 （PP-R32管等） |  | 138m | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 6 | 塑料管 （PP-R25管等） |  | 465m | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 7 | 墙身水管、及地面水管开挖 |  | 1项 | 符合国标的质量要求，满足采购需要 |
| 8 | 修复水管开挖位置 |  | 1项 | 符合国标的质量要求，满足采 购需要 |

## 三、采购项目商务要求

1、供货要求：投标人所投的设备须符合国家的相关规定，且负责将所采购的设备送至采购人指定地点，并负责设备的安装、调试等。

2、报价要求

2.1、投标人的投标报价须以人民币为单位，且为完成本项目费用的总和。

2.2、投标人的投标报价均包含设计、安装、货物零配件、拆卸费、运输费以及各项税费和合同实施过程中不可预见费用等，采购人不再支付任何的费用。

3. 售后服务和技术培训：

3.1如无特别说明，投标人所投设备质保期1年（易耗易损设备除外）。若生产制造商提供更优质的服务，则按生产制造商的标准执行。如生产制造商标准质保期限不足招标文件质保期要求的，投标人须承诺保修期限不少于招标文件质保期要求。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。

3.2质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

3.3所有货物质保服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

3.4中标供应商必须提供24小时电话服务热线，保证在接到故障电话后 4 小时到场，并在 12小时内修复。在质保期内，如 12小时内无法修复设备，中标供应商必须提供替代设备给采购人使用，直到故障设备修复为止。

3.5 质保期后提供终身免费保修服务。如需更换零配件的，只收需更换零配件费用。中标人须附主要配件的零售价和优惠率，质保期后，若采购人需更换配件的，中标人应按投标文件列明的优惠率进行交易；

4、验收要求

4.1、除招标文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

# 第三部分、投标人须知

## 一、说明

### 1．适用范围

1.1．本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

### 2．定义

2.1．“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标项目的采购人特指“英德市浛洸镇初级中学 ”。

2.2．“政府采购代理机构”是指依法取得政府采购代理资格、从事政府采购代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标项目的政府采购代理机构特指“广东元正招标采购有限公司”。

2.3．“监管部门”是指政府采购中依法享有监督管理政府采购项目的政府机构。

2.3.1．本招标项目的监督管理部门相关信息如下：

采购监管部门：英德市财政局政府采购管理办公室

联系电话：0763-2230005

联系地址：清远英城富强路3号

2.4．“招标采购单位”是指采购人，政府采购代理机构。

2.5．合格的投标人：

2.5.1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）款的规定：

2.5.1.1．具有独立承担民事责任的能力；

2.5.1.2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.5.1.3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.5.1.4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5.1.5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.5.1.6．法律、行政法规规定的其他条件。

2.5.2.提供社保部门出具的单位参加社会保险证明表（证明表内容须包含人员姓名、单位参保险种等内容）原件，或社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含有效期内的查验办法、核查网址和专用章等）。【参保时间须为2014年10月份或之后任意一个月】

2.5.3．提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效。】

2.5.4．政府代理机构只接受已办理报名及登记手续的投标人进行投标。

2.5.5．本项目不接受联合体进行投标。

2.6．“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

### 3．合格的货物和服务

3.1．“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2．“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其他服务。

3.3．如招标文件无特别说明，本项目不接受进口产品参与竞争。产品的范围及规定按财库[2007]119号文件及财办库﹝2008﹞248号文件执行，且产品的价格不得高于采购主管部门批准的采购价格。

3.4.若项目采购内容涉及电脑采购的，投标人所投电脑必须装载正版专业版操作系统和应用软件。

3.5、若所投产品类别属于政府强制采购节能产品目录范围的，须按该目录执行。否则,其投标文件将被评定为无效投标文件。

3.6．投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若有，由此引起的一切责任由投标人承担。

3.7．根据《中华人民共和国政府采购法》第四十八条的规定：经采购人同意，中标、成交投标人可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标、成交投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

3.8．中标企业为小型、微型企业的，不得将中标合同分包或转包给大型、中型企业；中型企业不得分包或转包给大型企业；鼓励采购人允许获得政府采购项目的大型企业依法向中小型企业分包。

### 4．投标费用

4.1．投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2．根据中华人民共和国国家计划委员会“计价格[2002]1980号”和国家发展和改革委员会办公室“发改办价格[2003]857号”文规定，本项目按货物招标向中标人收取中标服务费。中标人须于收到政府采购代理机构结果通知之日起三个工作日内向政府采购代理机构交纳项目的中标服务费（若通过银行汇款交纳中标服务费的，须由投标人的帐户汇入）。中标服务费按差额定率累进法计算收取。收费标准如下表所列：

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

4.3．中标人须向采购代理机构交纳中标服务费后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交中标服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

## 二、招标文件

### 5．招标文件的构成

5.1．招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1）投标邀请函

2）采购项目内容

3）投标人须知

4）合同书格式

5）投标文件格式

6）在招标过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2．投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的，其投标文件将被评定为无效投标文件。

### 6、招标文件的澄清

6.1．投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内向采购人或政府采购代理机构提出质疑；

6.2．在规定的时间内，任何对招标文件提出疑问的投标人，均应以书面形式在规定的时间内通知采购人或政府采购代理机构。采购人或政府采购代理机构对投标人提出疑问的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购人或政府采购代理机构将组织相关专家进行论证，并将论证结果以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。采购人或委托的政府采购代理机构认为质疑理由成立的，应当修改招标文件或重新组织采购活动。

6.3．投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问的，采购人或政府采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 7．招标文件的修改

7.l、在投标截止时间三个日历日前，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2、修改后的内容是招标文件的组成部分，政府采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向政府采购代理机构确认。

7.3、为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，政府采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。采购人或政府采购代理机构自发出修改招标文件之日起至投标截止时间止不得少于十五个日历日，在征得各投标人的同意的情况下，可适当缩短投标准备时间。

## 三、投标文件的编制和数量

### 8．投标的语言

8.1．投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

### 9、投标文件的构成

9.1．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

### 10、投标文件编制

10.1．投标文件的编制应按要求装订和封装。对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2．投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中规定的所有内容。

10.3．投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或政府采购代理机构及监管机关等对其中任何资料进行核实的要求。

10.4．如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

### 11、投标报价

11.1．投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2．投标人应按照“第二部分”采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标报价表》和《投标报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3．《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

11.3.1．对于报价免费的项目必须标明“免费”；

11.3.2．所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

11.3.3．应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.3.4．每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

### 12、备选方案

12.1．只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案参加投标的除外）

### 13、投标人资格证明文件

13.1．投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

13.2．资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章，且在有效期内。

### 14、产品合格性

14.1．投标人应递交能证明其所投产品合格性和符合招标文件规定的证明材料。

### 15、投标保证金

15.1．投标人应按招标文件规定的方式、金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

15.2．凡未按规定交纳投标保证金的投标，均视为无效投标。

15.3．如无质疑或投诉，政府采购代理机构在中标通知书发出之日起五个工作日内按投标人递交的《退还投标保证金声明函》载明的帐号信息无息原额一次性退还落标投标人；如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后退还。

15.4．中标人的投标保证金，在中标人将与采购人签订政府采购合同递交政府采购代理机构后，政府采购代理机构将在五个工作日内按投标人递交的《退还投标保证金声明函》载明的帐号无息原额一次性退还中标人。

15.5．若项目被评定为废标的,投标人的投标保证金将在结果公告发出之日起五个工作日内按投标人递交的《退还投标保证金声明函》载明的帐号信息无息原额一次性退还。

15.6．有下列情形之一的，投标保证金将依法处理：

1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

### 16、投标的截止期和有效期

16.1．政府采购代理机构拒绝接收投标人在投标截止时间后递交的任何文件（评标委员会在评审时要求澄清的文件除外）。

16.2．招标人可以根据实际情况需要，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3．投标文件应在开标之日起90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件要求而予以拒绝。

16.4．特殊情况下，政府采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 17、投标文件的数量和签署

17.1．投标人应编制投标文件一式五份（正本一份和副本四份）。

17.2．投标人应将《投标报价表》、《法定代表人（负责人）资格证明书》、《法定代表人（负责人）授权委托书》的原件和投标保证金缴付凭证复印件一起单独密封提交，并在信封上清晰标明“开标函”字样。

17.2．每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”， 投标文件的每一页均要求加盖投标人公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.3．投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人（负责人）授权书》应附在投标文件中。

17.4．投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

17.5．投标文件格式内注明要求签字或签署的位置必须为亲笔签字。否则，作无效投标处理。

17.6．投标文件格式内注明要求加盖公章的位置必须加盖公章。否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。

## 四、投标文件的递交

### 18．投标文件的密封和标记

18.1．投标人应将投标文件正副本分开包装：正本为一个独立密封包装、所有副本为另一个独立密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”、“开标函”字样。

18.2．信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

18.3．如果未按要求密封和标记，采购人或政府采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

### 19．投标文件的修改和撤回

19.1．投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2．投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购人或政府采购代理机构。

19.3．投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、开标、评标和定标

### 20．开标

20.1．政府采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表携有效的身份证明文件参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

20.2．开标时，由全部投标人或投标人代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由政府采购代理机构的工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣（如有）、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案（如有）。

20.3．政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人代表、采购人代表、政府采购代理机构和监督机构代表（如有）签字确认。

### 21．评标委员会的组成和评标方法

21.1．评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

21.2．评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

21.3．本次评标采用综合评分法，具体评审步骤详见招标文件。

### 22．投标文件的初审

22.1．评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定编制、密封和标记等。

22.2．评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

22.3．在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

22.4．投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

22.4.1．实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

22.4.2．在资格性、符合性检查时，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效投标，具体详见《资格性、符合性审查表》。

22.4.3．评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

### 23．投标文件的澄清

23.1．评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人（负责人）或授权代表签字的书面形式作出。

23.2．投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

### 24．投标的详细评价

评标委员会将对通过资格性、符合性审查的投标文件进行详细评价和比较。

### 25．授标

25.1．评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照综合得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人，综合得分最高单位为第一中标候选人,排名第二为第二中标候选人,其余依此类推。若出现投标人综合得分（保留二位小数）相同的情况，则以其投标报价从低到高排序确定投标人的排名。若出现综合得分（保留二位小数）和投标报价均相同的情况，则以其技术得分从高到低排序确定投标人的排名。若出现投标人综合得分（保留二位小数）、投标报价和技术得分均相同的情况，则由评标委员会现场表决确定中标候选人的排序。

25.2．采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

25.3．中标人确定后，采购人或政府采购代理机构将在政府采购监管机关指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

25.4．因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的、不按要求与采购人签订政府采购合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

## 六、质疑和投诉

### 26．质疑

26.1．如果投标人人对此次采购活动有疑问，可依法向政府采购代理机构提出提交书面质疑书。政府采购代理机构应当依法给予答复，并将结果告知有关当事人。

26.2．质疑书必须由报价人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，政府采购代理机构将不予受理。

26.3．质疑人提交质疑书为一式三份（正本一份，副本二份），

主要内容须包括：

1）质疑人全称、地址、邮政编码等；

2）被质疑采购项目的名称和编号；

3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；

4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；

5）有效联系人和联系电话；

6）提起质疑的日期。否则，政府采购代理机构将不予受理。以电报、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，政府采购代理机构将不作为受理的依据。

26.4．质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

26.5．政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。政府采购代理机构认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供政府采购代理机构所需要的相关材料。

26.6．质疑人拒绝配合政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

26.7．质疑人已经参与了本采购项目的招标活动，又对采购文件内容提出质疑的，政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

26.8．质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

### 27．投诉

27.1．质疑投标人对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

27.2．投诉书格式必须严格按照《广东省政府采购工作规范》之“第三部分 政府采购规范文本”之“第三章 质疑投诉文本”之“三、投诉书”的格式和有关投诉的规定进行。

## 七、合同的订立和履行

### 28．合同的订立

28.1．中标人自中标通知书发出之日起七个工作日内须提供合同初稿给采购人进行审核。

28.2．采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.3．签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管机关备案。

### 29．合同的履行

29.1．政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

29.2．政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照相关规定备案。

## 八、适用法律

### 30．适用法律

30.1．采购人或政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

30.2．本项目招标文件的最终解释权归采购人或政府采购代理机构所有。

## 九、评标方法、步骤及标准

### 31．评标方法

31.1．本次评标采用综合评分法进行评审。

### 32．评标步骤

32.1．初审

32.1.1．资格性检查；

32.1.2．符合性检查；

32.2、比较与评价

32.2.1．商务评价；

32.2.2．技术评价；

32.2.3．价格评估；

32.2.3.1．采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×价格分值

32.2.3.2．根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）规定，对于小型或微型企业产品参与政府采购的，其价格得分计算方法如下：

32.2.3.3．若投标人为小型或微型企业，且所投产品的制造商为小型或微型企业的，评审时将对该产品给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.3.4．中小企业划分标准认定原则：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

2）中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为准。

3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

33.3．综合比较与评价。

33.4．推荐中标候选人。

附表1：

资格性、符合性审查表

| 序号 | 检查项目 |
| --- | --- |
| 1 | 具备招标文件中规定资格要求的（满足招标文件第一部分、投标邀请函中的合格投标人资格要求） |
| 2 | 投标函已提交并符合招标文件要求的； |
| 3 | 按招标文件要求（金额、形式）提交投标保证金； |
| 4 | 投标报价未超过本项目采购预算； |
| 5 | 投标人的投标文件或资格证明文件已提供且符合招标文件要求； |
| 6 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章； |
| 7 | 投标文件具有法定代表人签字或签字人具有法定代表人有效授权； |
| 8 | 投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。 |

特别说明：如投标人的投标文件中没有按此表的内容提供相关证明文件（如无特别要求，均提供复印件）或不符合上述审查内容的任意一条，其投标文件将视为无效投标文件。

附表2：

评分细则附表

- 价格评审（30分）

| 评比因素 | 分值 | 最高分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标价格 | 30分 | 30分 | 投标报价得分=(评标基准价÷评标价格)×价格分值 注： “评标基准价”是指有效评标价格当中的最低价格。 |

- 技术评审表（40分）

| 评比因素 | 分值 | 最高分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 部分 | 40分 | 3分 | 根据投标人对招标文件的技术参数和性能要求进行评分。 | 完全响应招标文件的技术参数和性能要求的，得3分。每负偏离一项扣0.5分，最高扣至该项得0分。 |
|  |  | 8分 | 根据投标人针对本项目出具的实施方案的具体、详细、可行程度进行评分。（包括：质量、安全保证措施具体完善，项目安装调试及验收方案，施工的重点与难点的解决措施等） | 被评为优的，6分≤得分≤8分。 |
|  |  |  |  | 被评为中的，2分≤得分≤5分。 |
|  |  |  |  | 被评为差的，0分≤得分≤1分。 |
|  |  | 6分 | 根据投标人完工期进行评分 | 横向比较：优：6分；良：3分；差：0分。 |
|  |  | 2分 | 根据投标人所投燃气灶具、不锈钢厨房设备（包括：燃气灶具类：如燃气炒菜灶、燃气蒸箱、燃气大锅灶等。通过市级或以上政府检测部门的合格检测的情况进行评分。【该项评分以投标人提供市级或以上政府部门出具的检测报告为评审依据。同一产品的检测报告不累计得分】 | 每提供一份合格的检测报告的，得1分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人所投厨房设备技术的先进性进行评分。【该项评分以投标人提供相关技术证书为评审依据，若投标人没有提供相关技术证书的，则该项不得分】 |
|  |  | 1分 | 投标人所投燃气灶具、不锈钢厨具设备投保了产品责任险，且在有效期内的，得1分。【该项评分以投标人提供保险证明文件为评审依据，若投标人没有提供保险证明的，则该项不得分】 |
|  |  | 1分 | 根据投标人所投设备的环保性能情况进行评分。【该项评分以投标人提供相关证明文件为评审依据，若投标人没有提供相关证明文件的，则该项不得分】 |
|  |  | 18分 | 根据投标人针对本项目出具的深化设计方案图纸需符合食品药监局要求及需英德市食品药监督局确认并加盖公章为准（包括：设备平面图、厨房抽风图、土建间墙图、给水点位图、排水点位图、用电点位图、等）的合理程度进行评分。【该项评分以投标人提供相关图纸为评审依据，若投标人没有提供相关图纸的，则该项不得分】 |

- 商务评审表（30分）

| 评比因素 | 分值 | 最高分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 | 30分 | 6分 | 根据投标人对付款方式进行评分 | 横向对比：优：6分；良：3分；差：1分。 |
|  |  | 3分 | 根据投标人针对本项目拟投入的技术人员情况进行评分。【该项评分以投标人提供人员技术资格证书若投标人没有提供相关证明文件或资料不全的，则该项评分不得分】 | 被评为优的，得分3分。 |
|  |  |  |  | 被评为中的，1分≤得分≤2分。 |
|  |  |  |  | 被评为差的，0分≤得分≤1分。 |
|  |  | 6分 | 根据投标人售后服务的履约便利程度（包括：人员配备、服务方案及培训计划，含质保期，响应到场时间等）进行评分。【该项评分以投标人提供售后服务机构产权证书或租赁合同复印件为评审依据，若没有提供相关证明材料的，则该项评分不得分】 | 被评为优的，3分≤得分≤6分。 |
|  |  |  |  | 被评为中的，1分≤得分≤2分。 |
|  |  |  |  | 被评为差的，0分≤得分≤1分。 |
|  |  | 2分 | 根据投标人通过相关认证情况进行评分。【该项评分以投标人提供相关认证证书为评审依据，若没有提供相关认证证书的，则该项评分不得分】 | 通过ISO9000系列质量管理体系认证证书的，得0.5分。 |
|  |  |  |  | 通过ISO14000系列环境管理体系认证证书的，得0.5分。 |
|  |  |  |  | 通过GB/T28000系列职业健康安全体系认证证书的，得1分。 |
|  |  | 1分 | 投标人获得由工商管理部门颁发的守合同重信用企业证书的，得1分。【该项评分以投标人提供守合同重信用企业证书为评审依据，若没有提供证书的，则该项评分不得分】 |
|  |  | 1分 | 投标人获得市级或以上安全生产监督管理部门颁发的安全生产标准化企业证书的，得1分。【该项评分以投标人提供安全生产标准化企业证书为评审依据，若没有提供证书的，则该项评分不得分】 |
|  |  | 2分 | 投标人获得省级或以上政府科学技术部门颁发的民营科技企业认定证书的，得2分。【该项评分以投标人提供民营科技企业认定证书为评审依据，若没有提供证书的，则该项评分不得分】 |
|  |  | 3分 | 根据投标人完成过同类单位同类项目单个合同金额不少于人民币250万元的业绩情况进行评分，得3分。【该项评分以投标人提供自2014年1月1日起本项目采购公告发出之日止所签订的《合同》关键页(包括双方盖章、合同金额、签约时间、采购内容)、中标通知书】 |
|  |  | 6分 | 根据投标人所投设备质保期进行评分 | 横向对比：优：6分；良：3分；差：1分 |

注：1.投标人提供的证明文件须真实、有效，否则，按投标人虚假响应招标文件要求处理。

2. 对于招标文件的评分细则中载明需原件核查的有关文件资料，投标人在投标时须随身携带其原件。若投标人不能应评标委员会的要求提供该部分文件资料原件核查，则投标人该项评分分值为0分。

# 第四部分、合同书格式

政府采购

合 同 书

项目编号： 英德市浛洸镇初级中学厨房设备采购项目

项目名称： 0835-1501G98N0091

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

## 一、合    同

甲方：                          乙方：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

地址：                          地址：

项目名称：

项目编号：

根据    的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

## 一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额（元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

## 二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

## 三、设备要求

1．货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2．交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3．产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4．货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5．乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

## 四、交货期、交货方式及交货地点

1．交货期：

2．交货方式：具体由采购人自行安排

3．交货地点：具体由采购人自行安排

## 五、付款方式

## 六、售后服务和技术培训：

## 七、验收要求

除招标文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

## 八、违约责任与赔偿损失

1．乙方交付的货物、工程提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价    %的违约金。

2． 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价    ‰的数额向甲方支付违约金；逾期   以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3．甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的  %的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的   ‰向乙方偿付违约金。

4．其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

## 九、争议的解决

1．合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

## 十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 十一、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

## 十二、其它

1．本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2．在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3．如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4．除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

## 十三、合同生效：

1．本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2．合同一式    份，其中甲乙双方各执     份，政府采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门     份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                 代表：

签定地点：

签定日期：   年     月    日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

二、项目验收报告单

市（县、区）政府采购项目验收报告单：

根据政府采购合同（合同编号：          ）的约定，我单位对合同项下（采购项目名称）（项目编号：          ）中标投标人提供的货物/服务进行了验收。验收情况如下：

| 序号 | 技术规格、标准及要求 （服务内容、标准） | 数量（年限） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |
| 验 收 具 体 内 容 | 品牌产地是否正确：□ 规格型号是否正确：□ 配置是否正确：□ 数量是否正确： □ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□ 包装是否完好： □ 其他内容与合同条款是否一致：□ （超出上述选项的，应当另附验收内容。） |
| 是否有专业机构检测验收报告（选择有的，必须填写）：□有 □没有 | 与代理机构联合验收意见（选择有的，必须填写）：□有 □没有 |
| 采购验收结论及付款建议： 验收小组成员分别（签字）： 采购人（公章）： 验收小组组长（签字）： 年 月 日 |

# 第五部分、投标文件格式

注意事项

1．请投标人严格按照以下所列投标文件的格式（包括目录、内容及文件排列顺序）制作投标文件，否则将可能影响对投标文件的评价。

2、投标文件资料清单中资格性符合性部分所列文件必须全部按要求在投标文件中提供，否则投标文件存在缺漏或投标文件中提交的文件不符合要求均可能导致无效投标，敬请各投标人特别注意。

3．投标文件正副本分开包装：正本为一个独立密封包装、所有副本为另一个独立密封包装。

4．开标函须密封于一个信封内单独递交，须包含下列材料，否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。

1）《投标报价表》原件；

2）《法定代表人资格证明书原件（附法人身份证复印件）》；

3）《法定代表人授权委托书原件（附授权代表身份证复印件）》（法人亲自投标无须提供《授权委托书》）；

4）《投标保证金缴付凭证》复印件 。

投标文件包装封面参考

投 标 文 件 口 开标函 口 正本 口 副本 项目编号： 项目名称： 投标人名称： 投标人地址： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

政府采购

投标文件

（正本/副本）

项目编号： 英德市浛洸镇初级中学厨房设备采购项目

项目名称： 0835-1501G98N0091

投标人名称：

日      期：      年      月      日

## 一、自查表

### 1.1．资格性、符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 、 符 合 性 自 查 | 按招标文件要求（金额、形式）提交投标保证金； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标总金额不超过本项目采购预算； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 开标函按对应格式文件编制、填写、签署、盖章； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人的投标文件或资格证明文件已提供且符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人的营业执照或事业法人证书副本已提供且符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人的税务登记证副本已提供且符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人的组织机构代码证副本已提供且符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件具有法定代表人签字或签字人具有法定代表人有效授权； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 2013年经会计师事务所审计的财务审计报告或2014年10月份或之后的单位财务报表复印件。【财务报表须包含资产负债表、利润表】 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 2014年10月份或之后依法缴纳税收的证明文件。如投标人在规定的时间段内没有发生业务的，须提供相关的证明文件； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 提供社保部门出具的单位参加社会保险证明表（证明表内容须包含人员姓名、单位参保险种等内容）原件，或社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含有效期内的查验办法、核查网址和专用章等）。【参保时间须为2014年10月份或之后任意一个月】 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效。】 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：

1、以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对不实或不符合项将会直接导致其投标文件被评定为无效！

2、投标人须在对应的“□”打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年     月     日

### 1.2．评审项目投标资料表

项目名称:

项目编号：

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 |  | 投标文件第（） 页 |
| 技术部分 |  | 投标文件第（） 页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（） 页 |
|  |  | 投标文件第（） 页 |
|  |  | 投标文件第（） 页 |
|  |  | 投标文件第 （）页 |
|  |  | 投标文件第 （）页 |
| 商务部分 |  | 投标文件第（） 页 |
|  |  | 投标文件第（） 页 |
|  |  | 投标文件第 （）页 |
|  |  | 投标文件第 （）页 |
|  |  | 投标文件第 （）页 |
|  |  | 投标文件第 （）页 |
|  |  | 投标文件第（） 页 |

注：投标人须按“评分细则附表”的内容，或招标文件另有要求的内容，或投标人认为需附上的内容进行填写。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年     月     日

## 二、资格性文件

### 2.1．投标函

广东元正招标采购有限公司：

依据贵公司组织采购的项目名称: (项目编号：)的招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本_ _份，副本  份，开标函 一 份。

投标文件应包含以下五部分内容：

1．自查表；

2．资格性文件；

3．商务部分；

4．技术部分；

5．价格部分。

在此，我方声明如下：

1．同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。该项目的投标总报价为人民币： （大、小写） 元，完工期        。

2．投标有效期为递交投标文件之日起 90 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3．我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4．我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5．我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6．我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7．我方同意按招标文件规定向政府采购代理机构缴纳中标服务费。

投标人(加盖公章)：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人代表签字：

开户银行：

帐号：

日期：

### 2.2．法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书

法定代表人（负责人）资格证明书

广东元正招标采购有限公司：

项目名称:

项目编号：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：代表人性别：

年龄：

身份证号码：

联系电话：

说明：1.法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.投标人须提供法定代表人（负责人）的身份证（正反面）复印件，否则其投标文件将被评定为无效投标文件。

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人（负责人）：（签名或盖私章）

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人（负责人）授权委托书

广东元正招标采购有限公司：

项目名称:

项目编号：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵公司递交的任何补充承诺。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

附：代理人性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

联系电话：

邮箱：

说明：1。法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3．将此证明书提交对方作为合同附件。

4．投标人签字代表为投标人法定代表人（负责人），则无须递交《法定代表人（负责人）授权委托书》。

5.投标人须提供被授权人的身份证（正反面）复印件，否则其投标文件将被评定为无效投标文件。

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人（负责人）：（签名或盖私章）

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

### 2.3．标保证金交纳凭证

广东元正招标采购有限公司：

我公司参加贵公司组织的（(项目名称:) (项目编号：)的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐或银行汇款）形式交纳人民币（大写）   元的投标保证金。

附：附交纳本项目投标保证金凭证的复印件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年     月     日

### 2.4．退还投标保证金声明函

广东元正招标采购有限公司：

我公司参加贵公司组织的（项目名称:）（项目编号：）的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐或银行汇款）形式交纳人民币（大写）   元的投标保证金。

我公司帐户如下：

开户名：

开户行：

帐号：

请贵公司按以上帐户信息退还我公司就本项目交纳的投标保证金，如因上述帐户不实或不详原因导致不能办理投标保证金的退还手续的，我公司愿意承担一切责任。

本项目投标保证金退还手续联系人信息如下：

联系人：

电话（固定电话）：

电话（移动电话）：

地址：

注：

1．此声明函须一式两份，一份放在投标文件正本中，另一份须与《投标报价表》、《法定代表人（负责人）资格证明书》和《法定代表人（负责人）授权委托书》均须原件及投标保证金缴付凭证复印件一份，并一起单独密封提交，否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。

2．我公司完全理解并同意贵公司开出的保证金收据只作为收到投标保证金的凭证，不作为退还保证金的依据。

3．政府采购代理机构在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；中标人的投标保证金在中标人与采购人签订采购合同，并将采购合同交至政府采购代理机构后五个工作日内退还。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年     月     日

### 2.5．关于资格的声明函

广东元正招标采购有限公司：

关于贵公司采购（项目名称）（项目编号） 投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并在递交投标文件截止时间前按规定递交以下文件：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 有效期内的工商营业执照副本,或事业单位法人证书副本，或社会团体法人登记证书副本复印件。 |
|  | 经年审合格的组织机构代码证副本复印件。 |
|  | 税务登记证复印件。 |
|  | 2014年10月份或之后任意一个月的依法缴纳税收的证明文件复印件。【缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明；如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表】 |
|  | 2013年经会计师事务所审计的财务审计报告或2014年10月份或之后的单位财务报表复印件。【财务报表须包含资产负债表、利润表】 |
|  | 提供社保部门出具的单位参加社会保险证明表（证明表内容须包含人员姓名、单位参保险种等内容）原件，或社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含有效期内的查验办法、核查网址和专用章等）。【参保时间须为2014年10月份或之后任意一个月】 |
|  | 提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效。】 |
|  | 政府采购供应商反商业贿赂承诺书原件。 |

注：1、投标人按上述要求递交的资料须加盖投标人公章。

★2、投标人须按此表的内容提供相关证明文件，且证明文件须真实有效，否则，其投标文件将会被评定为无效投标文件。

投标人（加盖公章）：____________________________

投标人代表签字：_______________________________

日期：     年   月   日

### 2.6．中小企业声明函（可选）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为              （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加                       单位的                         （项目名称、项目编号）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他              （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1．该声明函为可选内容，不作强制要求，投标人可根据自身实际情况选择是否在投标文件中提供。

2．投标人如在投标文件中提供本函声明本公司为小型或微型企业，则请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准。

3. 投标人若不提供《中小企业声明函》或不按要求填写《中小企业声明函》的，则视投标人放弃享受政府采购促进中小企业发展的扶持政策。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年     月     日

### 2.7．政府采购投标人反商业贿赂承诺书

广东元正招标采购有限公司：

为确保政府采购活动的顺利实施，促进清远市政府采购工作健康发展，在（项目名称:）（项目编号：）招标活动中，我单位在此庄严承诺:

1．在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2．不向政府采购人、政府采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3．不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4．不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5．不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6．不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7．不与采购人、政府采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．如违反以上承诺，愿接受政府采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

11．若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人（负责人）：（签名或盖私章）

投标人代表签字：

日期：         年     月     日

### 2.8．无行贿犯罪档案记录证明原件

请在此提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件

【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效。】

### 2.9．营业执照副本

（请在此插入加盖投标人单位公章的营业执照副本复印件）

要求：年审有效或有主管部门出具的年审受理证明

### 2.10．税务登记证副本

（请在此插入加盖投标人单位公章的税务登记证副本复印件）

### 2.11．组织机构代码证副本

（请在此插入加盖投标人单位公章的组织机构代码证副本复印件）

要求：年审有效或有主管部门出具的年审受理证明

### 2.12．财务报表（资产负债表、利润表）

（请在此插入加盖投标人单位公章的财务报表复印件）

要求：2013年经会计师事务所审计的财务审计报告或2014年10月份或之后的单位财务报表（资产负债表和利润表）

### 2.13．纳税证明

（请在此插入2014年10月份或之后依法缴纳税收的证明文件的复印件并加盖投标人单位公章，缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明；如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表。）

### 2.14．单位参保证明

（请在此插入单位参保证明原件，要求：提供社保部门出具的单位参加社会保险证明表（证明表内容须包含人员姓名、单位参保险种等内容）原件，或社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含有效期内的查验办法、核查网址和专用章等）。【参保时间须为2014年10月份或之后任意一个月】

### 2.15．投标人认为须要提供的相关资质证明文件

### 2.16．所投设备制造商出具的授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

（采购单位名称）/广东元正招标采购有限公司：

我方（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在（制造商地址）（总代理地址）。兹授权（投标人名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1．代表我方办理贵方采购（项目名称:）（项目编号：）的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的（投标标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2．作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3．我方兹授权（投标人名称）全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4．授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5．我方于        年    月    日签署本文件，（投标人名称）于        年    月    日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

职务：

部门：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

职务：

部门：

年    月    日

### 2.16．其他招标文件要求提供的文件

## 三、商务部分

### 3.1．投标人综合概况与计划

项目名称:

项目编号：

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 （负责人） |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产负债率 |

1．文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2．图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3、如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 关键设备合法来源渠道 | 产品名称： 制造/投标人： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有/委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成的项目。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：拟派人员必须为投标人的任职人员。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 | 供货 |  |
| 3 | 月 日— 月 日 | 安装 |  |
| 4 | 月 日— 月 日 | 验收 |  |
| 5 | 月 日— 月 日 | 保修期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

（请扼要叙述）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年     月     日

### 3.2．商务条款响应表

项目名称:

项目编号：

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 完全理解并接受合同条款要求。 |  |  |
|  | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求。 |  |  |
|  | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务。 |  |  |
|  | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于90天，中标人投标有效期至项目验收合格之日止。 |  |  |
|  | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务。 |  |  |
|  | 同意接受合同范本所列述的各项条款。 |  |  |
|  | 同意按本项目要求缴付相关款项。 |  |  |
|  | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。 |  |  |
| 9 | 其它商务条款偏离说明 |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年     月     日

### 3.3．售后服务方案

项目名称:

项目编号：

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1、免费保修期；

2、应急维修时间安排；

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4、维修服务收费标准；

5、制造商的技术支持；

6、其它服务承诺；

7、培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年     月     日

## 四、技术部分

### 4.1．货物说明一览表

项目名称:

项目编号：

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1、设备技术性能条件说明和有关资料，应包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、操作简介等相关证明文件。

2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年     月     日

### 4.2．技术条款响应表

项目名称:

项目编号：

| 序号 | 招标规格或要求 | 投标实际参数(投标人须按投标货物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年     月     日

### 4.3．项目实施方案

项目名称:

项目编号：

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。投标文件中须包含但不限于以下内容。

1、设备配置说明。

2、设备技术特点说明及相关证明资料。

3、设备的安装调试实施方案。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年     月     日

### 4.4．政策适用性说明（可选）

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标的技术方案中，采用符合政策的环保标志产品、节能产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 使用价值量占总金额比重 （累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保标志产品 |  |  |  |  |
| 节能产品 |  |  |  |  |
| 说明 |  |

注：

1. “环保标志产品、节能产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

## 五、价格部分

### 5.1．投标报价表

项目名称:

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 完工期 |  |
| 投标报价 （含税价） | （大写）人民币 元 （￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年     月     日

### 5.2．投标报价明细表

项目名称:

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| 3 | 备品备件 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、检验 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |
| 7 | 售后服务及培训 |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：

1．此表的合计总价须与“投标报价表”的报价一致。

2. 分项报价需详细反映投标价格表中的价格构成，如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年     月     日

# Text boxes

率

费

型

类

务

服

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件