建设项目环境影响报告表

项目名称：榆林市恒祥汽贸有限公司新建一汽大众4S店项目

建设单位：榆林市恒祥汽贸有限公司（盖章）

编制日期：2017年11月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 一汽大众4S店项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 榆林市恒祥汽贸有限公司 |
| 法人代表 | 杨万利 | 联系人 | 杨光明 |
| 通讯地址 | 陕西省榆林市榆阳区榆麻路汽车产业园 |
| 联系电话 | 13335327253 | 传真 | / | 邮政编码 | 719000 |
| 建设地点 | 榆阳区麻黄梁汽车产业园 |
| 立项审批 部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 汽车零售F5261 |
| 占地面积 （平方米） | 15367 | 绿化面积 （平方米） | -- |
| 总投资 （万元） | 1500 | 其中：环保投资（万元） | 60 | 环保投资占 总投资比例 | 4% |
| 评价经费 （万元） | / | 建设期 | 10个月 |
| 一、项目由来 鉴于榆林市汽车市场的火爆及一汽大众汽车品牌的知名度，为促进产业优化升级，提高第三产业发展水平，不断推进和提高汽车产业的发展速度和质量，带动榆林乃至周边地区汽车产业的发展。 为此，榆林市恒祥汽贸有限公司拟投资1500万元于榆阳区麻黄梁汽车产业园建设一汽大众4S店项目，榆林汽车产业园筹建领导小组办公室为了加快园区建设进度，有序推进企业入园，按土地政策的有关规定为榆林市恒祥汽贸有限公司提供建设用地。榆林市榆阳区发展改革局于2016年11月17日出具《关于榆林市恒祥汽贸有限公司新建一汽大众4S店备案的通知》（榆区政发改发〔2016〕578号）文件，同意本项目备案，项目建设符合国家产业政策，根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告显示，本项目符合土地利用总体规划、产业园区总体规划、林地保护利用规划、生态红线、文物保护紫线、基础设施廊道控制线（电力类）及基础设施廊道控制线（交通类）。 经现场勘查项目主体工程已建成，2017年10月27日榆林市环境保护局榆阳分局下达榆林市环境保护局榆阳分局行政处罚决定书（榆区环罚字[2017]110号），针对公司建设项目未报批环保审批手续，擅自开工的违法行为，责令停止建设，并处建设项目投资金额百分之五的罚款9500元。榆林市恒祥汽贸有限公司于2017年11月21日按要求缴纳罚金9500元。 项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），不属于限制类、淘汰类项目，项目建设符合国家产业政策。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，该项目应进行环境影响评价，经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于：四十、社会事业与服务业；126、汽车、摩托车维修场所；需编制环境影响报告表，以便为项目的建设和环境管理提供依据，受榆林市恒祥汽贸有限公司委托，石家庄华诺安评环境工程技术有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。评价人员经过现场踏勘、收集资料和综合分析，编制了本项目环境影响报告表，报环境保护主管部门审批。 二、工程内容及规模 1、项目名称 一汽大众4S店项目 2、建设性质 新建 3、建设单位 榆林市恒祥汽贸有限公司 4、建设地点 项目位于榆林市榆阳区麻黄梁汽车产业园，中心地理坐标为N38°20′01.31″，E109°51′31.91″。项目西侧为榆林凯瑞汽车销售有限公司，南侧临榆佳高速，东、北两侧为空地。项目周边的敏感点为项目东侧2300m处的壕界，东南1383m处的色草后湾。项目地理位置见附图一，周边关系图详见附图二。 5、项目投资 项目总投资1500万元，其中环保投资60万元，占总投资的4%。 6、建设规模 项目总占地面积15367m2，总建筑面积10000m2。 7、建设内容 项目主要建设内容包括汽车展厅、维修车间、喷漆车间、钣金车间、备件库房、商品车库房、业务展厅、洗车房、综合办公区等相关配套设施。项目主要建设内容，见表1；项目主要经济技术指标，见表2。 表1 主要建设内容一览表 工程 项目 建设内容 主体 工程 汽车展厅 钢筋混凝土结构，用于展览大众汽车销售、售后服务咨询。 维修车间 钢筋混凝土框架结构，用于汽车维修。 喷漆车间 钢筋混凝土框架结构，用来喷涂和烘烤车漆。 钣金车间 钢筋混凝土框架结构，进行综合冷加工工艺。 备件库房 钢筋混凝土框架结构，用于汽车零件的存放。 商品车库房 钢筋混凝土框架结构，用于商品车的停放。 业务展厅 钢筋混凝土框架结构，用于事务的处理。 洗车房 钢筋混凝土框架结构，用于汽车清洗。 辅助工程 综合办公楼 钢筋混凝土框架结构。 公用工程 供水 项目用水由园区供水管网供给，总用水量16060m3/a。 供电 项目供电由园区供电电网引入，年用电量18万kWh。 供热 前期设置电锅炉取暖，能够满足生活、工作车间采暖需求。后期园区供暖管网建好以后采用供暖管网供暖，采暖面积共计10000m2。 环保工程 废 气 喷漆废气 在喷漆房设置2套废气吸收装置吸附喷漆废气。 焊接废气 钣金车间的焊接烟尘设置2个移动式焊烟除尘器进行收集。 废 水 生产废水 园区污水管网及污水处理厂建成之前，洗车废水和维修车间冲洗水经污水收集罐集中收集储存，污水收集罐容积30m3，定期送至榆林市污水厂进行处理，园区污水管网及污水处理厂建成之后，洗车废水和维修车间冲洗水经隔油池/沉淀池处理后，排入园区污水管网最终进入园区污水处理厂，不外排。 生活污水 园区污水管网及污水处理厂建成之前，生活污水经污水收集罐集中收集储存，污水收集罐容积10m3，定期送至榆林市污水厂进行处理，园区污水管网和污水处理厂建成之后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网最终进入园区污水处理厂。 固 废 生活垃圾 收集后交环卫部门统一处理。 汽车废旧零部件 由厂家回收。 废活性炭 暂存于危废储存间内，定期送至有资质单位回收处理。 废机油 暂存于危废储存间内，定期送至有资质单位回收处理。 噪声 维修车间维修设备 基础减振，设备均在车间内布置。 防渗 在维修区设置专门危废贮存间，危废间地面进行防渗处理，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 表2 主要经济技术指标 序号 项 目 计量单位 数值 备注 1 总占地面积 m2 15367 2 总建筑面积 m2 10000 3 项目建设期 月 10 4 总投资 万元 1500 8、平面布置 大门位于厂区的西侧，项目场地由西向东依次是客户停车区、业务展厅、一汽大众汽车展厅、综合办公区、汽车维修车间、备件车间、烤漆车间、钣金车间、商品车库房、洗车房。厂区平面布置结构紧凑、布局合理，平面布置图见附图3。 9、公用工程 （1）给排水 项目区园区供水管网已形成。项目用水由园区供水管网供给，包括生活用水和生产用水。参照《陕西省行业用水定额》（试行），项目职工生活用水按0.08m3/人·d计，劳动定员50人，用水量为4m3/d，顾客用水按0.02m3/人·d计，每日来店顾客约150人，用水量为3m3/d；通过类比招远市天城汽车维修有限公司做的《一汽大众4S店》建设项目竣工环境保护验收检测表中实测的年汽车年洗车废水和维修车间冲洗水量，预测本项目洗车废水用水量约为20m3/d，维修车间冲洗水用水量约为10m3/d。项目用水量为37m3/d。 项目用水量标准及用水量情况，见表3。 表3 项目给排水平衡一览表 序号 项目 用水量标准 数量 用水量（m3/d） 损耗量（m3/d） 污水量（m3/d） 1 工作人员 0.08m3/人·d 50 4.0 0.8 3.2 2 顾客用水 0.02m3/人·d 150 3.0 0.6 2.4 3 维修间汽车冲洗 10m3/d -- 10.0 1.0 9.0 4 洗车废水 20m3/d -- 20.0 2.0 18.0 5 合计 37.0 4.4 32.6 项目洗车废水和维修间冲洗水废水产生量按用水量的90%计算，则产生量为27m3/d，园区污水管网及污水处理厂建成之前，洗车废水和维修车间冲洗水经污水收集罐集中收集储存，污水收集罐容积30m3，定期送至榆林市污水厂进行处理，园区污水管网及污水处理厂建成之后，洗车废水和维修车间冲洗水经隔油池/沉淀池处理后，排入园区污水管网最终进入园区污水处理厂，不外排；生活污水主要为职工的盥洗水和顾客用水，产生量按生活用水量的80%计算，则产生量为5.6m3/d，园区污水管网及污水处理厂建成之前，生活污水经污水收集罐集中收集储存，污水收集罐容积10m3，定期送至榆林市污水厂进行处理，园区污水管网和污水处理厂建成之后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网最终进入园区污水处理厂。 项目给排水水量平衡，见图一。 （2）供电 项目供电由园区供电电网引入，年用电量18万kWh，满足项目用电需求。 （3）供热 前期设置电锅炉供暖，能够满足生活、工作车间采暖需求。后期园区供暖管网建好以后采用供暖管网供暖，采暖面积共计10000m2。 13、劳动定员及工作制度 项目劳动定员50人。项目年工作365天，实行白班8小时工作制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 该项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境概况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置及交通 榆林市位于陕西省最北部，西邻甘肃环县、宁夏盐池县，北连内蒙古准格尔、伊金霍洛、乌审、鄂托克等4旗，东隔黄河与山西相望，南与陕西省延安接壤。北纬36.57°~39.35°和东径107.28°~111.15°之间，东西最大长度309公里，南北最大宽度295公里，总面积43578平方公里。 项目位于榆林市榆阳区麻黄梁汽车产业园，中心地理坐标为N38°20′01.31″，E109°51′31.91″。项目西侧为榆林凯瑞汽车销售有限公司，南侧临榆佳高速，东、北两侧为空地。项目周边的敏感点为项目东侧2300m处的壕界，东南1383m处的色草后湾。 地质构造 评价区地处鄂尔多斯高原南部，在大地构造上属于鄂尔多斯台向斜陕北台凹一部分，场区属于陕北台凹的中北部偏东，鄂尔多斯地台向斜的构造运动以升降运动为主，振荡幅度小，构造简单，无大型急剧褶皱和断层，长期以来属于一个相对稳定的地块。所见构造形迹，除中生代地层构成向北微倾的平缓单斜外（倾角1°~3°之间，最多不超过5°），很少有地层褶皱现象，更无断裂等大的构造形迹出现。 气象、气候 评价区跨中温带与暖温带之间的亚干旱区，属大陆性季风气候，四季分明。春季干旱多风，平均风速最大，大风最多。失墒严重，温度明显回升，平均日增温为0.2℃。由于受极地大陆冷空气团控制的时间长，受热带海洋暖气团影响短，所以一年里冬季长，夏季短，温差大，日照富，降水少，风沙多，季风气候特别明显。常年日平均气温8.6℃，最高气温在七八月份，曾达38.4℃；最低气温在一二月份，曾降至零下36.5℃。年平均高于30度的高温日42天左右，低于负20℃的低温日为7天左右。无霜期146天。年平均降水量397.8毫米，降水日76天。降水年际变化大，一年中冬干、春旱、夏秋多雨。晴天多，阴天少，日照丰富，光能资源居于全省前列。 水文地质 （1）地表水 全市共有大小河流115条，其中主要河流有无定河、佳芦河、大理河、小理河和黑木头河，大的支流有黑河则、马湖峪沟、九房沟、杨小川、大坪沟、柿子沟等13条，小的支流有88条，全县平均总流量约25立方米/秒，年平均径流量7.5亿立方米。地表径流特点：一是地区分布不均，二是季节分布不均，三是沟河洪水期、枯水期变幅大、泥沙含量高。评价区属黄土高原半干旱水文地质区，由降水和地下水注入河川形成地表径流。 （2）地下水 沙区地势平缓，沙土渗透性强，地下水丰富而稳定；丘陵沟壑区土层深厚，黄土疏松，透水性好，地下水埋藏较深。地表水和浅层水属淡水类型，深层地下水含有一定盐分。地下水补给来源主要是大气降水、灌溉回归水、渠道渗漏等。境内地下水蕴藏量为4300万立方米，其中风沙草滩区1300万立方米，无定河川道区为1120万立方米，丘陵沟壑区为1880万立方米，可利用水资源总量为2.1亿立方米，人均636立方米。本评价区地下根据含水层的岩性特征及地下水的产状，可分为松散岩类潜水和层状碎屑岩类潜水等类型。 矿产资源 榆林市已探明有资源储量的矿产15种。其中能源矿产有煤、石油、天然气3种，金属矿产只有铝土矿1种，化工原料非金属矿产有钠盐、镁盐和芒硝3种，建材及其它非金属矿产有水泥用灰岩、玻璃用砂岩、高岭土、砖瓦用粘土、水泥配料用黄土、泥炭等6种，水气矿产有地下水、矿泉水2种。榆林市矿产资源的主要特点是：能源和盐类矿产具突出优势，已探明储量巨大，资源远景相当可观，且分布集中。全市所拥有的矿产资源总量（潜在价值）占全省约95%，占全国约30%，堪称全国矿产资源丰富的第一（州）市。 动植物资源 （1）植物 区域内野生乔木主要有侧柏、刺槐、枣树、山杏、旱柳、青杨、水桐树、木瓜、臭臭椿等；野生灌木主要有怪柳、沙柳、沙棘、酸枣、拧条、樱桃树、野枸杞、黑沙蒿、白沙蒿、山榆红柳等；野生草本植物有茵陈蒿、甘草、苍耳、蒲公英、柴胡、车前子、知母、夏枯草等。 评价区域以沙化地为主，在低山丘陵区有少量耕地，农作物有谷子、水稻、豆类、大麦、小麦、玉米、洋芋等，油料作物有小麻、芝麻、蓖麻等。 （2）动物 评价区内无国家及省级生态保护的野生动物，大型动物已很少见，存量稍多动物有草兔、无尾兔、水老鼠、跳鼠、岩松鼠、黄鼠、田鼠、家鼠等。鸟类多见的有喜鹊、乌鸦、斑鸠、雀鹰、啄木鸟、野鸡、野鸭、家燕、麻雀等。 文物古迹 明长城遗址位于项目附近，根据2013年8月21日榆林市人民政府出具的《榆林市人民政府关于印发榆林国家历史文化名城保护管理办法的通知》（榆政发〔2013〕73号）文件，以秦、明长城、镇北台及其沿线建安堡、双山堡、易马城、保宁堡等附属建筑为代表的古代军事防御体系被相继列入榆林国家历史文化名城保护的重点。项目不在明长城遗址保护范围区域内，不会对明长城遗址产生影响。 榆林汽车产业园总体规划 根据西安地质矿产研究所2012年5月编制的《榆林汽车产业园（现代服务区）总体规划环境影响报告书》可知： （1）园区规划范围：园区规划范围为西边界距离榆林市区约7.2km，东边界距汽车产业园区约7.1km，规划区南边界紧邻色草湾村，规划总用地面积为7.02km2，约10527.3亩。 （2）汽车产业园定位：中国西北地区集国内外品牌轿车、大客车、火车、农用车、专用车、工程机械车交易、配件供应、物流配送、维修保养、装饰美容、汽车会展等于一体的汽车贸易及服务中心。 （3）发展目标：园区建设完成后，汽车销售4S店及维修装饰美容企业规模达100多家，榆林市区及周边的所有汽车销售4S店及后续服务企业全部入园，产生直接就业岗位20000个，间接就业岗位30000个，园区总人口规模达50000人。 （4）规划期限：2011年~2020年。其中，一期2011年~2015年，二期2016年~2020年。 （5）规划区功能结构定位：依托汽车会展、综合服务以及服务区中心绿地所形成的中心商务区，形成“一心、两片、五大区”的空间格局。 （6）规划方案 ①道路交通规划 a对外交通设施规划 在规划区西南部新建一个中等规模的长途客运站，占地6.1hm2。 b内部道路系统规划 园区道路分为三个等级，即主干道、次干道和支路。其中，主干道红线宽度为60m和40m；次干道红线宽度为32m；支路红线宽度为20m。规划形成“两横四纵一曲线”的主干道网基本骨架。 ②给排水工程规划 a给水工程规划 规划总用水量为10295m3/d，用水由榆林市水厂供给，给水管道接至榆林市区市政给水管网，水源来自红石峡供水站。 b排水工程规划 规划区采用雨污分流的排水体制。雨水经感官就近排入周边的绿地或者水体。污水排水分东、西、北三个片区，北片区污水向南、西片区污水向东、东片区污水向西进入污水干管，最终汇入规划区南端的污水处理厂，规划污水处理厂日处理能力为6000m3/d，采用“沉砂井+格栅+AAO工艺+混凝沉淀过滤+二氧化氯消毒”工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，污水经集中处理达标后部分用于绿化、清洗街道等作为市政用水，部分外排至青云河。 c供热工程规划 规划区采用集中供热方式，集中供热管网统一规划，随园区其他基础设施同步建设。评价建议集中供热保证不了的情况下，采用分散供热方式，各单位、小区自行配建小型燃气锅炉房或采用燃气壁挂锅炉供暖。 d燃气工程规划 规划区总用气量414×104Nm3/a。规划区以天然气作为主要气源，天然气由榆川天然气公司东郊配气站供给。 e土地利用规划 规划用地功能包括居住用地、公共设施用地、道路广场用地、对外交通用地、市政公共设施用地、绿地、仓储用地，本项目属于居住用地。 本项目符合园区规划的发展目标，并且园区各项工程的规划方案完全满足本项目运营期附属工程的可依托性。

# 环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 项目环境空气现状质量和水环境现状质量引自《榆林汽车产业园污水处理厂工程环境质量现状监测报告》资料，以下简称“污水处理厂”。本项目位于引用监测项目东北2242m处。该项目环境质量现状监测由陕西阔成检测服务有限公司于2015年10月14日~20日对该区域环境空气、地下水、地表水进行了监测，监测数据显示地表水的监测点位青云河水质超标，据调查2015年间由于青云河附近的砖厂污水排放不当，以及周围居民畜禽养殖业不对青云河的水质造成了污染，在榆林市榆阳区人民政府、榆阳区环境保护局以及多部门的配合下，对青云河的污染情况进行治理与防护。于2016年1月25日~26日陕西中圣环境科技发展有限公司对该区域地表水再一次进行了监测。数据显示，地表水体已达标。项目环境监测布点见附图4。 本项目与引用监测项目具有相同特征污染物，自2016年对本区域的地表水治理防护之后，目前为止该区域内环境状况基本无变化，引用监测数据可以反映拟建项目周围环境现状，且引用数据符合3年时效性要求。因此，监测数据是可行且有效。 （1）环境空气质量现状 ①监测点位 本次引用其中2个监测点，分别为1#（“污水处理厂拟建地”）、2#（产业园内安置小区）。 ②监测项目 监测项目为：SO2、NO2和PM10共3项。 ③监测时间及频率 监测时段：SO2、NO2、PM10监测时间为2015年10月14日~20日。 监测频率：每天至少采样20小时。 ④采样及分析方法 按照《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》中的规定进行采样和分析。具体方法，见表4。 表4 监测项目及分析方法 监测项目 分析方法 检出限 SO2 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法《HJ482-2009） 0.007mg/m3 NO2 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ479-2009） 0.005mg/m3 PM10 重量法（HJ618-2011） 0.001mg/m3 ⑤数据统计分析 环境质量现状监测统计结果列于表5~表7。 表5 SO2环境质量现状监测统计结果 序 号 监 测 点 1小时平均浓度 24小时平均浓度 浓度范围 （mg/m3） 最大浓度 标率（%） 超标率（%） 超标 倍数 浓度范围（mg/m3） 最大浓度 标率（%） 超标率 （%） 超标倍数 1 1# 0.016-0.052 10.4 0.0 0.0 0.021-0.038 7.6 0.0 0.0 2 2# 0.017-0.051 10.2 0.0 0.0 0.024-0.033 6.6 0.0 0.0 标准 0.5 0.15 表6 NO2环境质量现状监测统计结果 序 号 监 测 点 1小时平均浓度 24小时平均浓度 浓度范围 （mg/m3） 最大浓度 标率（%） 超标率 （%） 超标 倍数 浓度范围 （mg/m3） 最大浓度 标率（%） 超标率 （%） 超标倍数 1 1# 0.019-0.070 9.5 0.0 0.0 0.029-0.048 66 0.0 0.0 2 2# 0.019-0.068 0.34 0.0 0.0 0.029-0.047 58 0.0 0.0 标准 标准 0.2 0.08 表7 PM10环境质量现状监测统计结果 监测结果 监测点位 24小时平均浓度 浓度范围（mg/m3） 最大浓度占 标率（%） 超标率（%） 超标倍数 1# 0.136-0.144 96 0.0 0.0 2# 0.132-0.146 97 0.0 0.0 标准 0.15 由表6~表8可知，评价区SO2、NO21小时平均浓度和24小时平均浓度，PM1024小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）地表水环境质量现状 ①监测断面 本次引用监测的地表水为青云河，监测断面取青云河排口上游2000m断面1个监测断面，监测断面与拟建项目位置关系，见表8。 表8 地表水质量现状监测断面布设一览表 断面编号 监测水体 位置关系 备注 W1 青云河 东北1225m ②监测分析方法 地表水监测分析方法，见表9。 表9 地表水分析方法 序号 项目 测定方法 方法来源 检测下限 1 pH 玻璃电极法 GB6920-1986 0.1 pH 2 COD（mg/L） 重铬酸钾法 GB11914-1989 5mg/L 3 BOD（mg/L） 稀释与接种法 HJ505-2009 0.5mg/L 4 NH3-N（mg/L） 钠式试剂分光光度法 HI535-2009 0.025mg/L 5 石油类（mg/L） 红外分光光度法 HJ637-2012 0.04mg/L 6 总磷（mg/L） 钼酸铵分光光度法 GB11893-1989 0.01mg/L 7 挥发酚（mg/L） 4-氨基安替比林萃取分光光度法 HJ503-2009 0.0003mg/L 8 硫化物（mg/L） 亚甲基蓝分光光度法 GB/T16489-1996 0.005mg/L 9 阴离子表面活性剂（mg/L） 亚甲基蓝分光光度法 《水和废水监测分析方法（第四版）增补版》 0.05mg/L 10 类大肠杆菌（MPN/L） 多管发酵法 《水和废水监测分析方法（第四版）增补版》 -- ③监测结果与标准指数 地表水监测结果统计，见表10。 表10 地表水水质监测统计结果 项目 W1 Ⅲ类标准限值 1月25日 1月26日 最大超标倍数 pH 7.18 7.11 / 6~9 COD（mg/L） 18 19 / ≤20 BOD（mg/L） 3.3 3.5 / ≤4 NH3-N（mg/L） 0.651 0.701 / ≤1.0 石油类（mg/L） ND0.04 ND0.04 / ≤0.05 总磷（mg/L） 0.029 0.030 / ≤0.2 挥发酚（mg/L） 0.0005 0.0006 / ≤0.005 硫化物（mg/L） 0144 0151 / ≤0.2 阴离子表面活性剂（mg/L） ND0.05 ND0.05 / ≤0.2 类大肠杆菌（MPN/L） 2800 3200 / ≤10000 由上表统计结果可知，评价河段地表水水质各监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，无超标现象，评价河段地表水水质监测因子现状良好。 （3）地下水环境质量现状 ①监测点位 在评价区域共布设2个监测点位，分别为1#色草前湾水井、2#壕界村水井。其中色草前湾水井为水质监测点位。 ②监测项目 地下水监测因子包括pH值、总硬度（CaCO3）、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氯化物、硝酸盐、NH3-N、总大肠杆菌、细菌总数共计9项。 ③监测时段 监测时间：2015年10月14日~15日，每天取一个水样。 ④分析方法 采样及分析方法按照《水和废水监测分析方法》、《地表水环境质量标准》和《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》中有关规定执行。 ⑤监测结果及分析评价 该区域地下水监测结果及分析，监测结果统计见表11、表12，地下水水位见表13。 表11 地下水水质监测统计结果 单位：mg/L（除pH） 井位 pH 总硬度 溶解性总固体 高锰酸盐指数 1# 10月14日 7.11 350 362 1.0 10月15日 7.20 359 371 1.1 最大超标倍数 / / / / 标准 6.5~8.5 ≤450 ≤1000 ≤3.0 表12 地下水水质监测统计结果 单位：mg/L 井位 氯化物 硝酸盐 氨氮 总大肠杆菌 （MPN/L） 细菌总数 （CFU/mL） 1# 10月14日 21.4 1.56 0.106 未检出 50 10月15日 22.6 1.62 0.108 未检出 45 最大超标倍数 / / / / / 标准 ≤250 ≤20 ≤0.2 ≤3.0 ≤100 表13 地下水水位监测结果表 单位：m 点位 2# 水位 159 由监测结果表明，评价区地下水水质各监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准值要求，无超标现象，评价区地下水水质监测因子现状良好。 （4）声环境质量现状 ①监测时间及监测频次 项目声环境质量现状由内蒙古碧蓝环境科技有限公司于2017年11月27日~28日进行监测，监测分昼间（6:00~22:00）和夜间（22:00~6:00）进行。 ②监测方法 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求的方法执行。 ③监测结果 监测结果见表14。 表14 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 监测时间 监测点 东场界 南场界 西场界 北场界 2017.11.27 昼间 47.0 48.9 47.9 49.3 夜间 42.8 43.4 42.3 44.2 2017.11.28 昼间 46.7 48.6 47.1 48.8 夜间 43.1 44.1 42.0 44.8 评价标准 昼间 60 60 60 60 夜间 50 50 50 50 昼间 达标 达标 达标 达标 夜间 达标 达标 达标 达标 由监测结果可知，评价区满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准要求，声环境质量现状良好。 （5）生态环境质量现状 区域土壤主要有风沙土、黄土性土、红土性土、淤土、沼泽土、粟钙土等。风沙土广泛分布于风沙、盖沙区和丘陵区的梁面低凹处和背风地上，该类土壤质地为沙土或沙壤，结构松散，透水性强，保水保肥能力差，土壤贫瘠，易遭风蚀、易流动。当地土壤的共同特点是：干旱贫脊，沙化严重，质地较粗，易受侵蚀，肥力较低。 区域气候属温带半干旱大陆性气候，地处干草原与森林草原的过渡地带，主要植被类型有干草原、落叶阔叶灌丛和沙生类型植被。区内植被稀少，林、草植被覆盖率低，植被中以人工栽培的为主，野生植被仅在一些陡坡、沟边生长，有稀疏的柠条、沙柳等灌木树种，区内人工林主要有：柳、杨、榆、槐、桐等树种和一些林下灌木，分布在川道岸边地带，属于防护林。当地植被林种单一，生长缓慢，立地条件差，成活率低，生物量很低，生态效益差。 由于当地气候干旱，自然灾害频繁，对农作物危害大，水利设施缺乏，农业生态条件差，农作物品种单一，产量低而不稳定。 评价区主要为沙漠黄土丘陵地貌，由于地表物质组成疏松，植被稀少，气候干旱，生态环境现状比较脆弱。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于榆林市榆阳区麻黄梁汽车产业园，中心地理坐标为N38°20′01.31″，E109°51′31.91″。项目西侧为榆林凯瑞汽车销售有限公司，南侧临榆佳高速，东、北两侧为空地。项目周边的敏感点为项目东侧2300m处的壕界，东南1383m处的色草后湾。 项目所在区域无重点保护文物、水源保护地及珍稀动植物资源，根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别，见表15。 表15 环境保护对象及保护目标一览表 序号 环境要素 保护对象 方位 最近距离（m） 功能要求 1 环境空气 色草后湾 SE 1383 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 壕界 E 2300 2 声环境 场界 -- 1 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类和4a类标准 3 地表水 青云河 SE 917m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 4 地下水 周围区域 -- -- 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准 5 生态 评价区域 生态环境不恶化

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据榆林市环境保护局榆阳分局对项目环境影响评价执行标准的批复，本次评价执行如下标准： 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准； 4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准； 5、生态环境执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值。 2、废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的相关规定和《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2001）中的相关规定。 3、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；临路侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准。 4、生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的相关规定；汽车废旧零部件执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；废机油、废活性炭执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关限值。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目运营期产生的生活污水在园区污水管网及污水处理厂建成之前，生活污水经污水收集罐集中收集储存，污水收集罐容积10m3，定期送至榆林市污水厂进行处理，园区污水管网和污水处理厂建成之后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网最终进入园区污水处理厂。根据项目特点，污染物排放总量按浓度达标排放的原则进行监控，确定总量控制指标。 项目总量控制建议指标为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0 t/a、NH3-N：0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 拟建项目为汽车销售服务中心，主要为各厂家汽车代理销售和提供售后服务。运营期工艺流程及排污节点，见图二。 图二 运营期工艺流程及排污节点图 其中售后服务中维修过程工艺流程及排污节点，见图三。 图三 运营期维修过程工艺流程及排污节点图 （1）外购汽车 一汽大众4S店内存放一定量汽车，供展厅展示及销售。 （2）展厅销售 各类型汽车停放在展厅，由销售人员负责介绍销售给顾客。 （3）售后服务 主要为各类型汽车保养维修提供服务。 汽车进厂维修工艺如下： ①机工 机工主要负责检查修理汽车机械部分故障，负责更换汽车零件，换机油等。 ②电工 电工主要负责检查修理汽车电路部分故障，负责维修汽车发电机，起动机，点火系统，发动机电控单元，电脑检测等。 ③钣金 钣金工序是对出现故障和损坏的车体进行完全的修复，包括车体修复、钣金件修复、钣金件严修、安装等工序。 ④喷漆 汽车喷漆工序分为刮腻子、打磨、喷漆、磨表面颗粒、打蜡抛光等步骤。 ⑤检验、签字 经技术人员、顾客分别检验合格后签字。 ⑥车辆出厂 完成维修，检验合格后，汽车出厂。

主要污染工序： 施工期： （1）废气：主要为施工扬尘和运输材料车辆设备产生的汽车尾气； （2）废水：主要为施工人员生活污水以及设备清洗、养护废水等施工废水； （3）噪声：施工过程中施工机械和运输车辆的交通噪声； （4）固废：施工期产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 运营期： （1）废气：项目产生的废气主要为钣金工序中产生少量焊接烟尘和喷漆房产生的喷漆废气以及停车场的汽车尾气； （2）废水：项目产生的废水主要为洗车废水和维修间汽车冲洗水废水、顾客和工作人员产生的生活污水； （3）噪声：项目噪声主要为交通噪声和设备运行时产生的噪声，声压级为60~90 dB (A)； （4）固废：项目固体废物主要为生活垃圾、汽车废零部件、废机油和废活性炭。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接废气 | 烟尘 | -- | 颗粒物无组织排放监控点浓度值≤1.0mg/m3 |
|  | 喷漆废气 | 甲苯 | 150mg/m3，270kg/a | 7.4mg/m3，13.5kg/a |
|  |  | 二甲苯 | 85mg/m3，160kg/a | 4.4mg/m3，8kg/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 224mg/m3，410kg/a | 12mg/m3，20.5kg/a |
|  | 汽车尾气 | 汽车尾气 | -- | -- |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 350mg/L，0.7154t/a | 0t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.5110t/a | 0t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.0613t/a | 0t/a |
|  | 洗车废水、维修车间冲洗废水 | SS | 400mg/L；3.942t/a | 0t/a |
|  |  | 石油类 | 30mg/L；0.296t/a | 0t/a |
| 固废 | 工作人员 | 生活垃圾 | 36.5t/a | 0t/a |
|  | 维修车间 | 汽车废零部件 | 3t/a |  |
|  |  | 废机油 | 2t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.6t/a |  |
| 噪声 | 交通噪声 设备噪声 | 噪声 | 60~90dB(A) | <80dB(A) |
| 其它 | 无 |
| 主要的生态影响： （1）对植被的影响 项目的建设对植被的影响主要是工程占地对植被的影响。项目的开发建设不可避免地将破坏、扰动原地形地貌和植被。项目建设占地对植被的破坏是永久性的，这部分植被将永远失去生产能力。 （2）对土地利用的影响 项目所在地原有地形为沙土地，项目建设后，使所在区域内的地形、地貌发生变化。这种形态上的变化，对区域性环境将产生一定的影响。 （3）对自然生态体系完整性的影响 评价区自然体系的核心是生物，尤其是植被。以植被为核心的生态系统，将由于项目建设、永久占地、而发生一定的变化，主要表现在：项目建设和运行之后，该区域的植被不会发生明显变化，仍可维持现状，加上项目建设后开展生态重建工程，将会使原来生态系统更加趋于多样，水土保持功能得以发挥。带动周边地区生态建设工作，使区域内的植被向良好的生态环境方向发展，保持了原有的生态系统的完整性。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： （1）地基挖掘中产生的黄土部分回填，其余用于垫高地基，无弃土外运，在地基施工中挖出的黄土临时堆存时，会有扬尘产生，采取篷布覆盖或密目网并洒水抑尘后。可大大降低二次扬尘对周围环境的影响。 （2）在沙石料装卸、堆存过程中将会产生扬尘。 （3）施工场地施工车辆的碾压和物料的撒落等都会产生二次扬尘，影响周围空气，以上扬尘将伴随整个施工过程，是施工扬尘的重点防治对象。 施工期的扬尘产生量及影响程度与施工期现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件诸多因素有关，难以量化。因此本次评价通过类比现场实测资料进行综合分析，施工扬尘情况类比某施工现场所做的扬尘实测资料，扬尘产生情况见表16，大气TSP浓度变化情况见表17。 表16 某施工现场工地扬尘污染情况 单位：mg/m3 监测 位置 工地上风向50m 工地内 工地下风向 备注 50m 100m 150m 范围值 0.303-0.328 0.409-0.759 0.434-0.538 0.356-0.465 0.309-0.336 平均风速2.5 均值 0.317 0.596 0.487 0.390 0.322 表17 不同距离TSP浓度变化表 单位：mg/m3 距工地距离(m) 10 20 30 40 50 100 备注 场地未洒水 1.75 1.30 0.78 0.365 0.345 0.330 春季 测量 场地洒水 0.437 0.350 0.310 0.265 0.250 0.238 由上表中可知： ①在未采取抑尘措施的施工现场，建筑施工扬尘较多，当风速为2.5m/s时，工地内的浓度为对照点的1.9倍； ②由于榆林市年平均风速为2.5m/s，对比上表可知，当不采取抑尘措施，施工扬尘影响范围一般为下风向150m范围内。当采取抑尘措施，项目施工场地产生的扬尘不会对周围环境空气产生明显影响。 为减轻项目施工对周围环境的影响，拟采取如下措施： ①要求施工单位文明施工，加强场地内的建材管理。加强对施工机械管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业，不允许任意扩大施工路线； ②在无雨日，对于工程施工范围内的简易泥结碎石路面道路要有专门的洒水装置定时洒水，一般每天可洒水2次，早、中各一次，在进出口处保持路面湿润，并铺设砂砾、弃石铺设路面，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘； ③施工期间，应采用尾气排放达到《汽车大气污染物排放标准》（GB14761.1-14761.7-93）的运输车辆，定期对燃油机械、尾气净化器、消烟除尘等设备进行检测与维护；运输车辆要统一调度，避免出现拥挤，尽可能正常装载和行驶，以免在交通不畅通的情况下，排出更多的尾气；运输土方和建筑材料在运输过程中要用挡板和蓬布封闭，车辆不应装载过满，以免在运输途中震动撒落； ④水泥、石灰等易产生粉尘物料采用封闭式运输，减少风起扬尘的产生；粉料存放与混凝土系统要有专人负责，在大风天气或空气干燥易产生扬尘的天气条件下，合理安排作业时间，减少扬尘的产生；水泥、石灰等容易产生粉尘的物料在临时存放时必须采取防风遮盖措施，可以采用帆布覆盖的方法减少粉尘的产生，临时堆放的土方要用挡板封闭，表面要经常洒水保持一定湿度。施工应在现场设置不低于2.5m的围挡。 综上所述，工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。在采取上述相应防治措施情况下，施工期废气对周围环境空气影响较小。 2、水环境影响分析 建筑施工期间的废水包括施工废水和生活污水。 施工人员产生的生活污水和施工过程中产生的施工废水经临时沉淀池，沉淀后用于施工场地洒水抑尘。 项目施工期废水产生量较小，施工废水和生活污水妥善处理后，对青云河以及周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要包括施工现场场地清理、挖掘，物料运输、搅拌，打桩等过程中的各类机械设备噪声和车辆噪声，其影响取决于施工方式、机械和车辆的种类、数量等。施工期主要噪声源及噪声源强，见表18。 受声点的噪声级计算公式为： LA（r）=LA（r0）-20Lgr/r0 式中：LA（r）--受声点（即被影响点）所接受的A声级，dB(A)； L A（r0）--参考位置噪声源的A声级，dB(A)； r--声源至受声点距离，m； r0--参考位置距离（r0=1m）； 计算可得到声源到距施工现场不同距离噪声级，计算结果见表18。 表18 施工期主要点源噪声衰减预测结果① 单位：dB（A） 噪声源 衰减不同距离（m）后噪声值 标准限值 名称 源强 10 50 100 200 300 昼间 夜间 推土机 75-95 55-75 41-61 35-55 30-49 25-45 75 55 搅拌机、压缩机 75-88 55-68 41-54 35-48 29-42 25-38 70 55 挖掘机 80-93 60-73 46-59 40-53 34-47 30-43 75 55 注：①表中数据均按露天作业计，未考虑遮挡物的隔声作用； ②标准限值取自《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 根据上表数据可知，施工机械的噪声在50m以外昼间噪声可以达标。经现场勘查该项目50m范围内无敏感目标。项目满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 4、固体废物环境影响分析 施工期开挖土方大部分用于地基回填，其余用于垫高低洼地，无弃土外运。固体废物主要来源于施工期的建筑垃圾以及施工人员进驻产生的生活垃圾，均属一般固体废物。 对施工过程中产生的建筑垃圾送当地环保部门指定地点存放，生活垃圾送到垃圾场统一处置。固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、生态环境影响分析 工程施工期生态影响主要表现为占地和损坏植被，项目占地全部为规划建筑预留地，植被量极少，无国家保护的珍稀动植物。 工程施工期间对周围环境的影响不大，而且均属于短期影响，在采取适当措施后，施工期对环境的影响是可以接受的，生态保护、恢复及补偿措施如下： （1）强化生态环境保护意识； （2）对工程所在区域的土壤与植被采取保护与恢复措施； （3）对工程建设中引起的水土侵蚀制定相关的防治对策； （4）科学施工，严格管理，采用先进技术，提高工效，缩短工期尽早结束施工过程，减少施工期对环境造成的影响。 运营期环境影响分析： 1、空气环境影响分析 项目运营期产生的废气主要为钣金工序中产生少量焊接烟尘和喷漆房产生的烤漆废气以及停车场的汽车尾气。 （1）焊接烟尘 在钣金工序中产生少量焊接烟尘，间歇产生，项目采用移动式焊烟除尘器对焊接烟尘进行收集，通过类比招远市天城汽车维修有限公司做的《一汽大众4S店》建设项目竣工环境保护验收检测表中上同样环保措施的实测数据，确定其收集效率为85%，除尘效率为98%，本项目烟尘无组织排放浓度远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控点浓度限值1.0mg/m3，项目废气对区域环境空气质量影响较小。 （2）喷漆废气 在喷漆工序中产生喷漆废气，喷漆房间歇性使用，平均每天工作1h，主要污染物为甲苯、二甲苯和非甲烷总烃，采取引风方式收集喷漆废气，项目喷漆废气甲苯、二甲苯和非甲烷总烃产生浓度分别为150mg/m3、85mg/m3、224mg/m3，产生量270kg/a、160kg/a、410kg/a；喷漆废气经喷漆房顶收集通过活性炭吸附处理后，经15m高排气筒排放。 通过类比招远市天城汽车维修有限公司做的《一汽大众4S店》建设项目竣工环境保护验收检测表中上同样环保措施的实测数据，确定活性炭净化效率为95%，其中引风机风量为5000m3/h，则甲苯排放速率、浓度和排放量分别为0.04kg/h、7.4mg/m3、13.5kg/a；二甲苯排放速率、浓度和排放量分别为0.02kg/h、4.4mg/m3、8kg/a，非甲烷总烃排放速率、浓度和排放量分别为0.06kg/h、12mg/m3、20.5kg/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。 （3）汽车尾气 项目设地上停车位200个。地面停车场周围开阔，汽车尾气自然逸散。 综上分析，项目废气不会对周围环境产生明显影响。 2、水环境影响分析 项目废水包括洗车废水、维修车间冲洗水和工作人员及顾客产生的生活废水。 （1）洗车废水和维修车间冲洗水 洗车废水和维修车间冲洗水主要污染物为SS和石油类，浓度分别为400mg/L、30mg/L。洗车废水和维修车间冲洗废水产生量按用水量的90%计算，为27m3/d，在园区污水管网及污水处理厂建成之前，洗车废水和维修车间冲洗水经污水收集罐集中收集储存，污水收集罐容积30m3，定期送至榆林市污水厂进行处理，园区污水管网及污水处理厂建成之后，洗车废水和维修车间冲洗水经隔油池/沉淀池处理后，排入园区污水管网最终进入园区污水处理厂，不外排。维修车间地面进行防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，不会对地下水环境产生明显影响。 （2）生活污水 生活污水产生量以用水量的80%计，则生活污水产生量为5.6m3/d，生活污水中主要污染物COD、SS、氨氮。园区污水管网及污水处理厂建成之前，生活污水经污水收集罐集中收集储存，污水收集罐容积10m3，定期送至榆林市污水厂进行处理，园区污水管网和污水处理厂建成之后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网最终进入园区污水处理厂。 综上所述，采取一定措施后，污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的相关规定，对青云河以及周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声对周围声环境的影响分析 项目主要噪声为项目维修车间维修设备噪声、交通噪声。噪声值一般为60~90dB（A），通过选用低噪声设备，采取室内安装、隔音等防治措施，有效降低噪声源强，设备噪声经距离衰减后，可有效减轻噪声对外界的影响，主要设备噪声治理后排放情况如表19所示。 表19 项目噪声经基础减震后排放情况一览表 噪声源 数量 （台/头） 强度 (dB(A)) 降噪措施 降噪后 强度 制动测试设备 8 60~70 选用低噪声设备 40~50 灯光测试设备 8 60~70 40~50 四轮定位仪 10 65~75 40~50 尾气分析仪 8 60~70 40~50 液压千斤顶 20 80~90 60~70 汽车 350 70~85 设置警示牌禁止鸣笛+限制车辆速度 -- （2）预测模式 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi ——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti ——i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （3）噪声预测结果及影响分析 根据噪声预测模式，场界四周噪声贡献值，见表20。 表20 项目场界噪声贡献值预测结果一览表 单位：dB(A) 序号 场界 预测点距本项目边界水平距离 贡献值 排放限值 昼间 夜间 1 东场界 1m 45.46 60 50 2 南场界 1m 44.87 60 50 3 西场界 1m 43.71 60 50 4 北场界 1m 46.23 60 50 综上分析，项目在采取一定的防治措施后，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a类标准，运营过程中对周围声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 项目运营期固体废物主要为生活垃圾、汽车废零部件废机油和废活性炭。 （1）生活垃圾 项目劳动定员共计50人，每天接待顾客人数约150人，通过实践调查鄂尔多斯市一汽大众4S店的人均日产生的垃圾量，确定生活垃圾产生量约0.5kg/d•人计，则生活垃圾产生量约为36.5t/a，项目内设置分类垃圾箱，定期由环卫部门统一处理。 （2）工业固废 ①汽车废旧零部件 通过类比招远市天城汽车维修有限公司做的《一汽大众4S店》建设项目竣工环境保护验收检测表中的实测数据显示，汽车废零部件的产生约量为3t/a，设废旧零部件暂存室，零部件收集后由厂家回收。 ②废活性炭、废机油 根据《国家危险废物名录》（2008年）及《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007）鉴别，项目维修车间产生的废机油属危险废物，通过类比招远市天城汽车维修有限公司做的《一汽大众4S店》建设项目竣工环境保护验收检测表中的实测数据显示，废机油产生量约为2t/a，暂存于危废贮存间内，定期送至有资质单位回收处理；喷漆房产生的废活性炭属危险废物，产生量为0.6t/a，暂存于危废贮存间内，定期送至有资质单位回收处理。 危险废物贮存在密封桶内、设立危险废物标志、危险废物情况的记录等，以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求；维修区设置专门危废贮存间，危废间地面进行防渗处理，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。并在危废贮存区设置警示标志，按照《危险废物污染控制标准》（GB18579-2001）和《危险化学品安全管理条例》的要求执行，建立危险废物台帐；另外，对危险废物的运输应该按照《危险废物转移联单管理办法》以及《危险化学品安全管理条例》的要求，办理危险废物转移联单。严格按国家对危险废物贮存、处置的法规标准进行，避免产生二次污染。 综上所述，固废处理符合固体废物减量化、资源化、无害化要求，防治措施可行。不会对周围环境产生影响。 项目选址可行性分析 项目位于榆林市榆阳区麻黄梁汽车产业园内。榆林市人民政府于2012年9月10日出具建设项目土地使用权文件（国用（2012）第39839号），项目用已申请土地使用权，榆阳区住房和城乡建设局于2017年4月25日出具建设工程规划许可证（建字第610802201700005号），项目符合榆林区城乡建设总体规划要求，2012年3月19日榆林市恒祥汽贸有限公司与榆林汽车产业园筹建领导小组办公室签订了项目入园协议，项目选址可行。 根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告显示，本项目符合土地利用总体规划、产业园区总体规划、林地保护利用规划、生态红线、文物保护紫线、基础设施廊道控制线（电力类）及基础设施廊道控制线（交通类）。 与“三线一单”符合性分析 “三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单，对建设项目选址、选线、工艺技术路线等起到约束作用。 榆林市生态保护红线遵循用地性质不改变、区域生态功能不降低、空间面积不减少的原则，实行二级管控措施。一级管控区包括自然保护区核心区和缓冲区、饮用水水源地一级保护区和二级保护区、重要水库。二级管控区指生态保护红线内未纳入一级管控区的其他区域。本项目位于榆林市榆阳区汽车产业园，项目周边无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护地等特别需要保护的区域，不在生态保护红线管控范围内。 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目区大气环境目标是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准、地下水执行《地下水质量标准》Ⅲ类标准。项目建成后，废气可做到达标排放，不会改变区域大气环境质量；项目废水在园区污水管网及污水处理厂建成之前，定期送至榆林市污水厂进行处理，园区污水管网和污水处理厂建成之后，生活污水排入园区污水管网最终进入园区污水处理厂，不会改变区域地表水、地下水的功能。因此，本项目的建设符合榆阳区的环境质量底线要求。 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目社会事业与服务业，类比同类项目，本项目的建设不违背榆林市水资源利用红线的要求。 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以保护清单的方式列出的禁止、限值等差别化环境准入条件和要求。本项目不属于榆林市环境负面清单中的建设项目。 因此，项目的建设不违背榆林市“三线一单”约束性要求。 6、建设项目污染物排放清单一览表及环保投资 建设项目污染物排放清单一览表，见表21。 表21 建设项目污染物排放清单 处理对象 环保措施 验收指标 验收标准 废气 焊接烟尘 移动式焊烟除尘器 颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 喷漆废气 设置一套活性炭吸附装置由15m高排气筒排出 甲苯3.1 kg/h；2.4 mg/m3 二甲苯1.0kg/h；1.2 mg/m3 非甲烷总烃10kg/h；4.0 mg/m3 噪声 设备噪声 厂房密闭、采用低噪设备、室内安置、隔音等 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 废水 生活污水 园区污水管网及污水处理厂建成之前，生活污水经污水收集罐集中收集储存，污水收集罐容积10m3，定期送至榆林市污水厂进行处理，园区污水管网和污水处理厂建成之后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网最终进入园区污水处理厂。 COD≤500mg/L SS≤400mg/L 石油类≤20mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的相关规定 洗车废水、维修车间冲洗废水 园区污水管网及污水处理厂建成之前，洗车废水和维修车间冲洗水经污水收集罐集中收集储存，污水收集罐容积30m3，定期送至榆林市污水厂进行处理，园区污水管网及污水处理厂建成之后，洗车废水和维修车间冲洗水经隔油池/沉淀池处理后，排入园区污水管网最终进入园区污水处理厂，不外排。 固废 生活垃圾 由环卫部门统一收集处理 ①固体废物妥善处理，不外排； ②危废间地面进行防渗处理，危废贮存区设置警示标志。 汽车废零部件 废件室暂存，厂家回收 废活性炭 暂存于危废贮存间内，定期送至有资质单位回收处理 废机油 废机油暂存于危废贮存间内，定期送至有资质单位回收处理 拟建项目环境保护投资一览表，见表22。 表22 项目环保投资一览表 治理项目 环保措施 投资额（万元） 焊接烟尘 2个移动式焊烟除尘器 10 喷漆废气 2套活性炭吸附装置+15m高排气筒 15 生活污水 化粪池 5 生产废水 隔油池+沉淀池 8 降噪设施 基础减振，室内安置等 5 生活垃圾 设置垃圾箱，定期由环卫部门统一处理 2 废活性炭 危废贮存间暂存，定期送至有资质单位回收处理 8 废机油 暂存于危废贮存间内，定期送至有资质单位回收处理 7 总计 -- 60 7、环境管理与环境监测 7.1 环境管理 根据建设项目的性质及污染特征，并结合环境保护的有关规定，在建设项目建设期就设立环境管理部门，设专职人员1人，并由主要领导负责管理，其主要职责： ⑴认真贯彻和执行党和国家及各级政府有关环境保护的方针、政策和法规。 ⑵接受上级环保部门的检查指导和监督，及时上报排污申报登记表。 ⑶建立健全的环境管理规章制度。 ⑷建立健全的环保技术档案。 ⑸定期组织环保宣传教育工作。 ⑹做好日常管理工作，完成上级交给的各项环保方面的任务。 7.2 环境监测计划 有了环境管理方面的规章规定，就有环境保护的前提，为保护好环境，就要进行定期环境监测。本次只对本项目污染物设置监测计划。 7.2.1 地下水监测 ⑴采样点的布设 本项目共布设1口采样井，在下游设置井1口：厂区围墙外东南侧10m范围内。 ⑵采样频率 每季度1次。 ⑶监测项目 pH、石油类、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氟化物、挥发性酚类、氰化物、镉、砷、汞、铅、六价铬、铁、锰、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物等。 7.2.2 地表水监测 ⑴采样点的布设 监测的地表水为青云河，监测断面取青云河排口上游2000m断面1个监测断面。 ⑵采样频率 每季度1次。 ⑶监测项目 pH、COD、BOD、NH3-N、石油类、总磷、挥发酚、硫化物、阴离子表面活性剂、类大肠杆菌等。 7.2.3 废气监测 ⑴监测点：对喷漆房排气筒及下风向厂界外10m范围内布3个点进行监测。 ⑵监测项目：喷漆房排气筒监测非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯，下风向厂界外10m范围内测非甲烷总烃、颗粒物。 ⑶监测频率：每季度1次。 ⑷监测机构：有相关监测资质的单位。 以上监测计划为各种治理设施正常运转情况下制定的，若发生事故排放，应进行应急监测，及时报请环保主管部门以便及时得到指导，使事故尽快得到圆满的解决。 7.2.4 噪声监测 ⑴监测内容：厂界噪声。 ⑵监测频率：每年2次，分昼、夜监测。 表23 本项目的监测计划一览表 类别 监测点 监测项目 监测频率 控制目标 废气 喷漆房排气筒有组织 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 每季1次 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准 下风向厂界外10m范围内无组织 非甲烷总烃、颗粒物 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 地下水环境 监测井1口（地下水流向下游1口） pH、石油类、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氟化物、挥发性酚类、氰化物、镉、砷、汞、铅、六价铬、铁、锰、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物等 每季1次 《地下水环境质量标准》GB/T14848-93Ⅲ类标准 地表水环境 青云河，监测断面取青云河排口上游2000m断面1个监测断面 pH、COD、BOD、NH3-N、石油类、总磷、挥发酚、硫化物、阴离子表面活性剂、类大肠杆菌等 每季1次 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 声环境 厂界四周1m处 等效连续A声级 每年2次，分昼、夜监测 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接工序 | 扬尘 | 设置2个移动式焊烟除尘器 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值 |
|  | 喷漆废气 | 甲苯 | 设置两套活性炭吸附装置+ 15m高排气筒 |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 汽车尾气 | 汽车尾气 | 自然逸散 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 园区污水管网及污水处理厂建成之前，生活污水经污水收集罐集中收集储存，污水收集罐容积10m3，定期送至榆林市污水厂进行处理，园区污水管网和污水处理厂建成之后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网最终进入园区污水处理厂。 | 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的相关规定和《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2001）中的相关规定 |
|  | 洗车废水 维修车间冲洗废水 | SS 石油类 | 园区污水管网及污水处理厂建成之前，洗车废水和维修车间冲洗水经污水收集罐集中收集储存，污水收集罐容积30m3，定期送至榆林市污水厂进行处理，园区污水管网及污水处理厂建成之后，洗车废水和维修车间冲洗水经隔油池/沉淀池处理后，排入园区污水管网最终进入园区污水处理厂，不外排。 |  |
| 固体废物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 设分类垃圾箱，定期由环卫部门统一处理 | 妥善处理，不外排 |
|  | 维修车间 | 汽车废零部件 | 由厂家回收 |  |
|  |  | 废活性炭 | 暂存于危废贮存间内，定期送至有资质单位回收处理 |  |
|  |  | 废机油 | 暂存于危废贮存间内，定期送至有资质单位回收处理 |  |
| 噪声 | 交通噪声 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减震设施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 项目所在地植被稀少，气候干燥，水土流失严重，自然生态环境十分脆弱。环境绿化有利于保持水土，防沙固尘，净化空气，降低噪声，改善局部生态环境，是一项重要的环境保护措施。为有效的保护项目区的生态环境，应采取如下保护措施： （1）强化生态环境保护意识； （2）对工程所在区域的土壤与植被采取保护与恢复措施； （3）对工程建设中引起的水土侵蚀制定相关的防治对策。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 （1）项目概述 榆林市恒祥汽贸有限公司建设的一汽大众4S店项目，总占地面积15367m2，总建筑面积10000m2，项目总投资1500万元，其中环保投资60万元，占总投资的4%。 （2）项目选址 项目位于榆林市榆阳区麻黄梁汽车产业园，中心地理坐标为N38°20′01.31″，E109°51′31.91″。项目西侧为榆林凯瑞汽车销售有限公司，南侧临榆佳高速，东、北两侧为空地。项目周边的敏感点为项目东侧2300m处的壕界，东南1383m处的色草后湾。 （3）产业政策 项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），不属于限制类、淘汰类，属于允许类。榆林市榆阳区发展改革局于2016年11月17日出具《关于榆林市恒祥汽贸有限公司新建一汽大众4S店备案的通知》（榆区政发改发〔2016〕578号）文件，同意本项目备案，项目建设符合国家产业政策。 （4）公用工程 ①给水：项目区园区供水管网已形成。项目用水由园区供水管网供给，项目用水量为37m3/d。 ②排水：项目洗车废水和维修间冲洗水废水，产生量按用水量的90%计算，则产生量为27m3/d，园区污水管网及污水处理厂建成之前，洗车废水和维修车间冲洗水经污水收集罐集中收集储存，污水收集罐容积30m3，定期送至榆林市污水厂进行处理，园区污水管网及污水处理厂建成之后，洗车废水和维修车间冲洗水经隔油池/沉淀池处理后，排入园区污水管网最终进入园区污水处理厂，不外排；生活污水主要为职工的盥洗水和顾客用水，产生量按生活用水量的80%计算，则产生量为5.6m3/d，园区污水管网及污水处理厂建成之前，生活污水经污水收集罐集中收集储存，污水收集罐容积10m3，定期送至榆林市污水厂进行处理，园区污水管网和污水处理厂建成之后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网最终进入园区污水处理厂。 ③供电：项目供电由园区供电电网引入，年用电量18万kWh，满足项目用电需求。 ④供热：前期设置电锅炉取暖，能够满足生活、工作车间采暖需求。后期园区供暖管网建好以后采用供暖管网供暖。 2、区域环境质量现状 （1）环境空气质量现状 SO2、NO21小时平均浓度和24小时平均浓度，PM1024小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。可见当地环境空气质量较好。 （2）地表水环境质量现状 评价河段地表水水质各监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，无超标现象，评价河段地表水水质监测因子现状良好。 （3）地下水环境质量现状 根据现状监测数据，评价区地下水水质各监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准值要求，无超标现象，地下水水质良好。 （3）声环境质量现状 项目评价区无工业企业，根据监测资料项目所在区域环境噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类和4a类标准。 （4）生态环境质量现状 评价区主要为沙漠黄土丘陵地貌，由于地表物质组成疏松，植被稀少，气候干旱，生态环境现状比较脆弱。 3、环境影响分析结论 （1）项目运营期产生的废气主要为钣金工序中产生少量焊接烟尘和喷漆房产生的喷漆废气以及停车场的汽车尾气。焊接烟尘采用移动式焊烟除尘器对焊接烟尘进行收集后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控点浓度限值要求；喷漆废气经喷漆房顶收集通过活性炭吸附处理和15m高排气筒排放后，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准要求，地面停车场周围开阔，汽车尾气自然逸散，废气不会对周围环境产生明显影响。 （2）项目废水包括洗车废水、维修车间冲洗水和工作人员及顾客产生的生活废水。洗车废水和维修车间冲洗水园区污水管网及污水处理厂建成之前，洗车废水和维修车间冲洗水经污水收集罐集中收集储存，污水收集罐容积30m3，定期送至榆林市污水厂进行处理，园区污水管网及污水处理厂建成之后，洗车废水和维修车间冲洗水经隔油池/沉淀池处理后，排入园区污水管网最终进入园区污水处理厂，不外排；生活污水在园区污水管网及污水处理厂建成之前，生活污水经污水收集罐集中收集储存，污水收集罐容积10m3，定期送至榆林市污水厂进行处理，园区污水管网和污水处理厂建成之后，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网最终进入园区污水处理厂。满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的相关规定和《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2001）中的相关规定，不会对当地水环境产生不良影响。 （3）项目噪声主要为交通噪声和设备运行时产生的噪声，声压级为60~90 dB (A)， 通过选用低噪声设备，采取室内安装、隔音等防治措施，有效降低噪声源强，设备噪声经距离衰减后，可有效减轻噪声对外界的影响。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）项目固体废物主要为生活垃圾、汽车废零部件、废机油和废活性炭。项目生活垃圾，设置分类垃圾桶，定期由环卫部门统一处理。汽车废零部件，设废旧零部件暂存室，零部件收集后由厂家回收。废机油，暂存于危废贮存间内，定期送至有资质单位回收处理；废活性炭，暂存于危废贮存间内，定期送至有资质单位回收处理。 4、总量控制 项目污染物排放总量控制建议指标为： 化学需氧量：0t/a，氨氮：0t/a；二氧化硫：0t/a，氮氧化物：0t/a。 5、项目选址可行性分析 项目位于榆林市榆阳区麻黄梁汽车产业园内。榆林市人民政府于2012年9月10日出具建设项目土地使用权文件（国用（2012）第39839号），项目用已申请土地使用权，榆阳区住房和城乡建设局于2017年4月25日出具建设工程规划许可证（建字第610802201700005号），项目符合榆林区城乡建设总体规划要求，2012年3月19日榆林市恒祥汽贸有限公司与榆林汽车产业园筹建领导小组办公室签订了项目入园协议，项目选址可行。 根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告显示，本项目符合土地利用总体规划、产业园区总体规划、林地保护利用规划、生态红线、文物保护紫线、基础设施廊道控制线（电力类）及基础设施廊道控制线（交通类）。 6、环评总结论 榆林市恒祥汽贸有限公司建设的一汽大众4S店项目符合国家有关产业政策，符合榆林市“多规合一”的要求。通过对本项目所在地环境现状调查、污染源分析、环境影响分析可知，在项目实施过程中充分落实本环评提出的各项污染防治措施和认真做好“三同时”及日常环保管理工作的条件下，项目对环境的影响可降至最小。因此，项目建设可行。 二、建议 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议： （1）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识； （2）认真落实“三同时”验收制度； （3）加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告应附以下附件、附图: 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1--2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

沉淀池/隔油池

生产用水(-6.4)

新鲜水37.0

7.0

5.6

生活用水(-1.4)

化粪池

5.6

市政污水管网

27.0

32.6

27.0

30.0

图一 项目给排水水量平衡图  单位m3/d

图例：G废气  W废水  N 嗓声  S 固废

GN

GN

GWNS

外购汽车

展厅销售

售后服务

NS

检验、签字

车辆出厂

机工

车辆进厂维修

电工

钣金

喷漆

NS

GNS

GNS

图例：G废气  N 嗓声  S 固废