建设项目环境影响报告表

项目名称:         喷漆涂装及前处理项目

建设单位(盖章):     山东宇傲工程机械有限公司

编制日期：2017年9月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制，本表一式四份，一律打印填写。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 工程机械配件喷漆涂装及前处理建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山东宇傲工程机械有限公司 |
| 法人代表 | 陈玉先 | 联系人 | 王宁 |
| 通讯地址 | 济宁高新区同济路28号 |
| 联系电话 | 15154755816 | 传真 |  | 邮政编码 | 272000 |
| 建设地点 | 济宁高新区同济路28号（山东宇傲工程机械有限公司院内） |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建□ 技改√ | 行业类别 及代码 | C 3311金属结构制造 |
| 占地面积 （m2） | 1000 | 绿化面积 （m2） | -- |
| 总投资 （万元） | 150 | 其中环保投资（万元） | 30 | 环保投资占总投资比例 | 20% |
| 评价经费 （万元） | -- | 预期投产日期 |  |
| 一、项目背景及由来 山东宇傲工程机械有限公司成立于2007年，该公司于2007年委托济宁市环境保护科学研究所编制了《2万件工程机械部件项目》环境影响报告表，于2008年8月取得济宁市环保局项目批复。现有项目自2008年6月份开工建设，2010年2月试运行，2013年12月30日通过了济宁市环保局高新区分局的验收批复。山东宇傲工程机械有限公司位于济宁高新区同济路东侧，诗仙路北侧，毗邻山东小松工程机械有限公司，厂区中心坐标为东经116°40'55"，北纬35°24'41"。 本项目主要对现有工程机械部件部分进行表面前处理及喷涂作业。本项目位于济宁高新区同济路东侧，诗仙路北侧山东宇傲工程机械有限公司厂区内。喷涂生产线位于现有联合生产车间内原有仓库内，抛丸工序位于联合生产车间西北角。本项目的实施将对现有项目环保问题及措施进行整改，进一步降低现有项目污染物进对周围环境的影响。 本项目油漆总用量为1.867t/a，其中油漆稀释剂用量为0.416t/a,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，山东宇傲工程机械有限公司委托我单位对该项目进行环境影响评价，我单位受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 二、编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订通过，2015年1月1日起施行）； 2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）； 3、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第[1998]253号令，1998年11月29日）； 4、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号，2017年09月01日起施行）； 5、《山东省环境保护厅关于印发<建设项目审批原则（试行）>的通知》（鲁环函[2012]263号）。 三、项目基本情况 3.1 项目概况 （1）项目名称：喷漆涂装及前处理项目； （2）建设地点：济宁高新区同济路28号（山东宇傲工程机械有限公司院内）； （3）建设性质：技改； （4）建设单位：山东宇傲工程机械有限公司 （5）工程总投资：150万元。 （6）项目周边环境：该项目位于济宁高新区同济路28号（山东宇傲工程机械有限公司院内），详见附图1项目地理位置图，附图2。 表1-1 项目基本情况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 喷漆涂装及前处理项目 2 建设地点 济宁高新区同济路28号（山东宇傲工程机械有限公司院内） 3 总投资 150万元 4 占地面积 1000m2 5 建筑面积 1000m2 6 劳动定员 8人（从现有项目中调岗） 7 工作制度 年工作300天，每天工作8小时 3.2项目组成 本项目总用地面积1000m2，建筑总面积约1000m2，根据生产规模及工艺要求，可分为抛丸单元、喷涂线单元、配套设施单元等和环保工程分类如表1-2所示，见附图3。 表1-2 项目组成一览表 工程类别 主要组成 建设内容 备注 主体工程 抛丸单元 1台抛丸设备，占地面积20m2 新建、位于联合生产车间东北角（一期内容） 喷涂工位 位于联合生产车间内，占地980m2，主要由喷漆室、流平室、烘干室构成。 新建、位于联合生产车间内部（一期内容） 辅助工程 办公楼 一栋2F，占地面积490m2 位于联合生产车间南侧 食堂 食堂196m2位于办公楼一层 依托现有 储运工程 成品仓库 位于喷涂线东侧 依托现有 原料仓库 位于联合生产车间西侧， 依托现有项目 危化品原料仓库 位于喷涂工位南侧，建筑面积20m2 新建 危险废物仓库 位于抛丸单元西侧，建筑面积20m2 新建 公用工程 供水 生产、生活用水由高新区市政供水管网供应 -- 供电 用电量约3万KWh，由济宁高新区供电局供应 -- 制热 冬季车间不取暖、办公室空调取暖 -- 制冷 夏季车间不制冷，办公室空调制冷 -- 环保工程 废气 抛丸粉尘经布袋除尘器处理后由P1排气筒高空排放； 喷漆过程产生的漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃废气经水帘除漆雾后，与流平室废气经光氧催化装置处理后由P2排气筒排放； 烘干工序产生的有机废气经等离子废气净化器处理后由P3排气筒排放； 强冷室废气经光氧催化装置处理后由P4排气筒排放； 天然气燃烧废气，经P5排气筒排放。 新建 废水 化粪池 生活污水排至济宁高新区污水处理厂进行深度处理。 依托现有 固废 一般固废 生活垃圾设垃圾桶，粉尘收集后定期清运 依托现有 危险废物 危险废物（喷漆废水、漆渣、废油漆桶、废切削液、废机油、废喷枪）委托具有危废处理资质的单位来处理。 新建 噪音 Leq 隔音降噪、厂区绿化 新建 风险 -- 事故水池80m3 新建 3.4主要生产设备情况 本项目主要生产设备情况见表1-3。 表1-3 生产设备一览表 设备名称 设备型号 制造厂商 使用部门 数量（台） 设备编号 工业烤箱 2m×2m×2m 武汉亚华电炉有限公司 喷涂车间 2 YA-SD-SB-51-00068 涂装线生产线 —— 常州市罗军机械有限公司 自动焊涂装 1 YA-SD-SB-51-00094 抛丸机 Q3710E 青岛海宁铸友机械有限公司 下料组 1 YA-SD-SB-51-00092 3.5生产规模 项目运营投产后，主要为消音器、角板进行喷涂处理。项目主要产品及喷涂情况见下表。 表1-4 项目主要产品一览表 单位 件/年 序号 产品名称 单位 喷涂面积m2/个 产能 1 消音器 件 0.7 4705 2 角板 件 0.1 4705 合计 7528m2 9410 3.6本项目主要原辅材料 3.6.1油漆用量计算 （1）本项目油漆和稀释剂及主要成分见表1-5。 表1-5 油漆和稀释剂主要成分一览表 面漆 底漆 稀释剂 主要成分 所占比例（%） 主要成分 所占比例（%） 主要成分 所占比例（%） 固形物 83 固形物 46 有机物 100 有机溶剂 17 有机溶剂 54 二甲苯 45 二甲苯 5 二甲苯 14 甲苯 20 （2）本项目采用空气喷枪手工喷涂，每个喷漆室配置有1名工人同时施工，喷漆总体速率为20m2/h，设计喷涂工程机械喷涂面积15056m2（底漆喷涂面积7528 m2，面漆喷涂面积7528 m2），年喷涂时间为750h，本项目涂装情况见表1-6。 表1-6 建设项目的油漆、稀释剂使用情况一览表 单位：m2 序号 产品名称 喷涂面积m2/个 产能 喷涂面积m2 1 消音器 0.7 4705 6587 2 角板 0.1 4705 941 合计 7528 （3）涂料用量采用以下公式计算： m=ρδsη×10-6/（ NV·ε） 其中：m—单种涂料用量（t）； ρ—该涂料密度，（g/cm3）； δ—涂层厚度（干膜厚度）（μm）； s—涂装面积（m2）； η—该涂料所占总涂料比例（%）； NV—该涂料的体积固体份（%）； ε—上漆率（%） （4）参数选定 ① 涂料密度根据涂料厂家提供的本项目使用的油漆技术参数，底漆密度为1.41g/cm3，面漆密度为1.21g/cm3。 ② 涂层厚度公式中的涂层厚度指的是涂层的干膜厚度，根据企业提供的产品技术参数，底漆干膜厚度为25μm，面漆干膜厚度为40μm。 ③ 涂装面积根据企业提供的技术参数，确定项目总喷涂面积为15056m2，其中底漆与面漆喷涂面积分别为7528m2。 ④ 该涂料所占总涂料比例分别计算油漆的使用量，该涂料所占总涂料比例均为100%。 ⑤ 体积固体份涂料的体积固体份是指涂料中非挥发性成分与液态涂料的体积比，涂料生产商采用的计算方法，是在实验室条件下，按照《油漆及颜料化学师（OCCA）》单行本第四册中所述，即《涂料固体成份的含量确定（按体积计算）》来进行的。这个方法是测量漆膜干燥前的湿膜厚度和干燥后的干膜厚度，按下以下公式来计算：体积固体份=干膜厚度/湿膜厚度根据涂料厂家提供的本项目使用的油漆技术参数，面漆的体积固体份为83%，底漆的固体份为46%。 ⑥ 上漆率喷漆的上漆率又叫附着率，指喷漆过程中，附着在工件上的漆占总用漆量的比例。喷漆的上漆率与喷枪空气压力与喷漆距离有很大的关系，根据本项目产品技术要求，为了保证喷漆膜的厚度及均匀性，本项目喷漆距离保持在20cm左右，本项目采用先进的HVLP喷枪（高流量低气压雾化方式喷枪），喷枪压力0.25Mpa。根据本项目喷涂工艺和喷枪经销商提供的技术参数，同时查阅相关文献资料（《谈喷涂涂着效率》王锡春，《现代涂料与涂装》2006.10），确定本项目上漆率≥70%。本项目涂料使用量计算参数见表1-8。 表1-8 涂料用量计算参数一览表 类型 密度ρ(g/cm3) 干膜厚度δ(μm) 该涂料所占总涂料比例(%) 体积固体份(%) 上漆率(%) 底漆 1.41 25 100 46 70 面漆 1.21 40 100 83 70 稀释剂用量：P=mW 其中：m——油漆使用量； P——油漆实际用量； W——稀释率。 本项目油漆及稀释剂计算参数见表1-9，喷漆所用油漆量具体见表1-10。 表1-9 本项目油漆及稀释剂计算参数 类型参数 理论涂覆量Q（g/m2/10μm） 标准膜厚（μm） 涂装面积S（m2） ε上漆率（%） 稀释率（%） 底漆 35 40 7528 70 -- 面漆 35 40 7528 70 -- 底漆稀释剂 -- -- -- -- 20 面漆稀释剂 -- -- -- -- 40 表1-10 本项目油漆及稀释剂用量一览表 （单位：t/a） 喷涂面积（m2） 底漆 底漆稀释剂 面漆 面漆稀释剂 7528 0.824 0.165 0.627 0.251 根据上表，本项目油漆总用量为1.867t/a，其中油漆稀释剂用量为0.416t/a。本项目油漆中主要原辅材料性质见下表。 表1-11 项目主要原辅材料性质一览表 序号 物料名称 外观性状 物化性质 毒理性质 1 甲苯 无色透明液体，有类似苯的芳香气味 分子式CH3C6H5，分子量92.14，密度0.87g/cm3。熔点-94.4℃，沸点110.6℃。不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂 属低毒类。急性毒性：LD505000mg/kg(大鼠经口)；LC5012124mg/kg(兔经皮)；人吸入71.4g/m3，短时致死；人吸入3g/m3×1～8小时，急性中毒；人吸入0.2～0.3g/m3×8小时，中毒症状出现。易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。 2 二甲苯 无色透明液体，有类似甲苯的气味 分子式C6H4(CH3)2，分子量106.17，密度0.86g/cm3。熔点13.3℃，沸点138.4℃。不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂 属低毒类；急性毒性：LD505000mg/kg(大鼠经口)；LC5019747mg/kg，4小时(大鼠吸入)刺激性：人经眼：200ppm，引起刺激。家兔经皮：500mg(24小时)，中度刺激。 3 羟基丙烯酸树脂 无色透明液体，有果子香味 沸点(℃)：197.5，分子式：C2H6O2，分子量：62.07 急性毒性：LD50：8000～15300 mg/kg(小鼠经口)；5900～13400 mg/kg(大鼠经口) 。遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 4 乙二醇乙醚醋酸酯 无色透明液体 分子式C6H12O3，分子量132.16，熔点-61.7℃沸点156.3℃，密度0.973 毒性：LD50-5,100(rat)，50%口服；危险特性：3.3类高闪点易燃液体。 四、项目建设可行性 4.1国家产业政策符合性 根据国家发改委21号令《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），本项目行业类别、生产工艺、产品及生产过程中使用的生产设备没有涉及限制及淘汰类。因此，项目为国家允许建设项目，符合产业政策的要求。 4.2鲁环函[2012]263号文符合性 为增加建设项目环评审批的规范性，提高行政服务效能，山东省环保厅制定了建设项目环评审批原则。本项目与鲁环函[2012]263号文件的符合性见表1-12。 表1-12 本项目与鲁环函[2012]263号文件相符性分析 原则 具体要求 本项目情况 符合性 一、基本原则 (一)项目建设与规划环评相协调的要求 1.实施建设项目环评与规划环评联动机制。 2.各类园区必须依法开展规划环评工作，并将规划环评结论及审查意见要求作为审批入园建设项目的重要依据。3.行业或园区规划变更应及时履行规划环评手续。4.重点行业建设项目必须进入工业园区。5.已建成的上述重点行业项目未进入园区的，应尽快迁入，否则对其改扩建项目不予审批。 本项目不属于重点行业 符合 (二)加强环境风险管理的要求 1.所有新、扩、改建设项目，均应在其环境影响评价文件中设置环境风险评价的专题章节。2.环境风险评价要按照有关规定，对新、扩、改建设项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等如实做出评价，提出科学的预警监测措施、应急处置措施和应急预案。3.凡未按规定进行环境风险评价或预警监测措施、应急处置措施和应急预案经审查部符合要求的，环保部门不得审批该建设项目。4.所有危险化学品生产、储存建设项目，选址必须在依法规划的专门区域内，方可进行相关环评工作。 本次评价有环境风险评价内容 符合 (三)建设项目审批的限制性要求 1.对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的建设项目一律不批；坚决杜绝已被淘汰的项目以所谓技术改造、拉动内需为名义上项目。2.对于污染物排放量大，高能耗、高物耗、高水耗项目，其环评文件必须在产业规划环评通过后方可进行环评审查工作，污染物不能达标排放的建设项目一律不予审批。3.对于环境质量不能满足环境功能区要求、没有完成减排任务的企业的建设项目、没有总量指标的项目一律不批。4.对于在自然保护区核心区、缓冲区内的建设项目一律不批；在饮用水水源一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目一律不批；在饮用水水源二级保护区内有污染物排放的建设项目一律不批；在饮用水水源准保护区内新建、扩建可能污染水体的建设项目一律不批，改建、迁建建设项目不得增加排污量。其他涉及到饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及重要生态功能区的建设项目要从严把握。 本项目属于产业结构调整指导目录中允许建设行业。 项目建设位置不在饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区内。 符合 (四)区域、流域和企业限批要求 1.区域限批或从严审批。2.流域限批或从严审批。3.企业从严审批。 本项目不属于上述限批范围内。 符合 (五)南水北调流域的有关要求 1.南水北调核心保护区外延15公里之内有污水排放的建设项目一律不批；15公里之外有污水排放的建设项目应通过“治、用、保”实现区域污水资源化并做到主要污染物排放量有所削减。2.南水北调工程沿线区域涉及重金属排放、危险化学品等对水源地造成严重安全隐患的建设项目一律不批。3.沿线区域内不得新建、改建、扩建污染严重的项目。4.南水北调流域其行政辖区内的重点河流水环境质量未达到省环保厅确定的年度改善指标的，对增加废水排放及其主要污染物排放量的新上项目一律不批。 本项目生产过程中喷漆废水委托有资质单位处理，生活污水排入济宁银河污水处理有限公司深度处理 符合 二、重点行业其它原则 (一)涉及重金属排放 1.涉及重金属污染物排放的项目必须按照国家和省重金属污染综合防治“十二五”规划的要求严格把关，必须有市一级区域产业布局规划，重点区域还必须有市一级污染防治规划，其规划必须通过规划环评审批。2.遵循按照“以大代小”、“以新带老”以及新增产能与淘汰产能“等量置换”或“减量置换”原则，明确具体的重金属污染物排放量的替代来源，并经省环保厅确认指标，实现非重点区域重金属污染物新增排放量零增长，重点区域重金属污染物排放量减排达到规划目标要求。3.要科学确定涉及重金属排放项目的环境安全防护距离。4.对涉及铅等重金属污染物排放的项目选址，市、县环保部门应出具预审意见。5.对废弃电器电子产品实行集中处理制度，废弃电器电子产品集中处理场应当符合全省废弃电器电子产品收集与处理发展规划和当地工业区设置规划。 本项目不涉及此类内容 符合 (二)造纸等高耗水行业 造纸行业必须符合省级造纸行业发展规划和规划环评。 (三)石油化工行业 1.原则上不再审批未列入已颁布行业专项规划且未通过专项规划环评的项目。2.项目涉及消耗臭氧层物质的生产、销售、使用和进出口等活动的，在建设单位取得生产或者使用配额许可证前，不得审批其环评文件。3.搬迁项目应对原址进行污染清除和生态恢复。4.不得审批1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳和甲基溴生产装置。 (四)印染及染料行业 必须实行集中供热和污染物的集中处理。 (五)农药行业 原则上不再审批未列入“十二五”规划的项目 (六)热电行业 1.新建涉煤项目逐步试行煤炭等量替代，火电行业的总量指标实行行业控制，全省统一调配使用。2.项目建设应符合市级以上政府有关部门负责编制的热电联产和煤矸石综合利用发电专项规划；在已有热电厂的供热范围内，不重复规划建设企业自备热电厂；除大型石化、化工、钢铁和造纸等企业外，限制为单一企业服务的热电联产项目建设。 4.3 建设项目与《限制用地项目目录》和《禁止用地项目目录》符合性分析 本项目位于济宁高新区同济路28号（山东宇傲工程机械有限公司院内），项目利用现有闲置厂房进行生产，不占用基本农田，本项目在山东省生态红线中的位置见附图4。不属于《限制用地目录》(2012年本)中规定项目，也不属于《禁止用地项目目录》(2012年本)中禁止用地项目，该项目选址符合相关的土地使用政策，选址恰当。 4.4 鲁环发[2009]80号文符合性 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本项目在营运过程中，环境风险源较小，不存在重大的环境风险。本项目建设满足山东省环境保护厅《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发[2009]80号）关于环境风险评价的要求。 五、公用工程 （1）给水 项目用水包括喷漆用水。项目新鲜水来自济宁高新区供水管网提供。 ① 喷涂用水 本项目喷涂工序采用水帘式漆雾净化设施净化漆雾，需定期补充新鲜水，根据建设单位提供喷漆工艺设计资料，本项目水帘式漆雾净化装置水池尺寸为8m×6m×0.6m，总用水量约35m3，每半年更换一次，用水量约70m3/a。 ② 项目职工定员8人（现有项目调用），生活用水依托当地供水管网。 （2）排水 本项目生活污水经市政污水管网排入济宁银河污水处理有限公司深度处理。项目全厂用水平衡图如图1-1： 图1-1 本项目用水平衡图（单位：m3/a） 图1-2 全厂项目用水平衡图 （3）供电 本项目主要为机械设备、空调、照明等用电，用电由高新区供电系统提供，可满足项目区所需用电要求。 （4）供热 本项目办公区采用空调取暖，生产车间冬季不供暖。 六、环保投资 本项目环保投资30万元，占总投资的20%，主要环保设施具体投资详见表1-13： 表1-13 环保设施投资分项表 序号 名称 用途 总投资（万元） 备注 1 管网 生活污水 0.2 2 固废存放点 一般固废存放 0.1 3 危险废物暂存处 废机油 1.2 与本项目相关的原有环境污染问题 山东宇傲工程机械有限公司院内成立于2007年委托济宁市环境保护科学研究所编制了《2万件工程机械部件项目》环境影响报告表，于2008年8月取得济宁市环保局项目批复。现有项目自2008年6月份开工建设，2010年2月试运行，2013年12月30日通过了济宁市环保局高新区分局的验收批复。山东宇傲工程机械有限公司位于济宁高新区同济路东侧，诗仙路北侧，毗邻山东小松工程机械有限公司。 1、现有项目概况 现有项目位于济宁高新区同济路东侧，诗仙路北侧，毗邻山东小松工程机械有限公司，项目位置见图3.2-1，现有项目生产工艺以机械加工工艺为主，涂装前处理工艺及喷漆工序外协处理。厂区占地面积28666.81m2，办公区位于厂区的南侧，生产区为一联合生产车间，车间类分为原料存放区、下料区、冲压区、机加工区、焊接区、成品存放区以及辅助设备，联合生产车间布局紧凑。现有项目职工定员140人，年生产288天，日工作8小时，年工作时长2304h。 现有项目总建筑面积约13000m2，主要建设生产车间、车棚等，具体工程组成情况见表1-14。 表1-14 现有项目工程组成情况 工程类别 序号 主要组成 建设内容 备注 主体工程 1 生产车间 机加工车间1座，建筑面积9047m2，高度10m 辅助工程 2 仓库 建筑面积1080m2 3 车棚 建筑面积42m2 4 办公室 建筑面积1680m2，厂区东侧 5 门卫 建筑面积30m2 6 厕所 建筑面积30m2 公用工程 1 供水 由济宁高新区市政供水管网供给，用水量735m3/a 2 供电 由济宁高新区供电公司供电，年用量约42万kwh 3 供热 项目无需供气、供热，办公生活区采用空调供暖。 环保工程 1 废水 项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理达标后由污水管网排入济宁银河污水处理有限公司深度处理后外排 2 废气 切割机除尘器排气筒，电焊机排气扇 3 噪声 项目噪声主要来自折弯机、切割机等机械设备，采用安装减震装置，采用减震垫，加强厂区周边绿化等措施 4 固废 项目固废主要为边角料、生活垃圾、化粪池污泥，边角料外售，生活垃圾、化粪池污泥由环卫部门清理 5 绿化 绿化面积2000m2 现有项目主要设备包括压力机、电焊机、切割机、机床等，具体见表1-15。 表1-15 现有项目生产设备清单 单位：台 序号 设备名称 设备型号 制造厂商 数量 设备编号 1 闭式液压机 HD-1800T液压 台湾春木机床厂 1 YA-SD-SB-51-00001 2 闭式液压机 HD-600T液压 台湾春木机床厂 1 YA-SD-SB-51-00002 3 闭式双点压力机 JD36-400 济南第二机床厂 1 YA-SD-SB-51-00003 4 闭式双点压力机 630T机械 英国 1 YA-SD-SB-51-00004 5 三维激光切割机 TLM-61C20F 日本NTC 1 YA-SD-SB-51-00005 6 二维激光切割机 SLCF-X15*30D 团结普瑞玛激光设备公司 1 YA-SD-SB-51-00006 7 火切机 SKG-D 哈尔滨四海数控机床厂 1 YA-SD-SB-51-00007 8 空气压缩机 GA-55 阿特拉斯空压机有限公司 1 YA-SD-SB-51-00008 9 空气压缩机 GA-22 阿特拉斯空压机有限公司 1 YA-SD-SB-51-00009 10 固定式点焊机 DN-125 扬州天力焊机有限公司 1 YA-SD-SB-51-00010 11 悬挂式点焊机 DN3 扬州天力焊机有限公司 1 YA-SD-SB-51-00011 12 汉川加工中心 XH714B 陕西汉中汉川机床集团 1 YA-SD-SB-51-00012 13 双梁起重机 20T/5T 河南卫华起重机 1 YA-SD-SB-51-00013 14 电功单梁起重机 16T 河南矿山起重机 1 YA-SD-SB-51-00014 15 电功单梁起重机 5T 河南矿山起重机 1 YA-SD-SB-51-00015 16 手动叉车 1T 泰安泰兴设备有限公司 1 YA-SD-SB-51-00016 17 冷水塔 DBHZ2-200T 河北枣强玻璃钢集团有限公司 1 YA-SD-SB-51-00017 18 剪板机 Q11-4*2500 如皋剪板机厂 1 YA-SD-SB-51-00018 19 台式砂轮机 250毫米 上海鑫增机电设备有限公司 1 YA-SD-SB-51-00019 20 开式可倾压力机 OPC-200T 台湾金丰 1 YA-SD-SB-51-00020 21 电焊机 BX1-315 银象电焊机厂 1 YA-SD-SB-51-00021 22 电焊机 400X 凯尔达焊机有限公司 1 YA-SD-SB-51-00022 23 干式变压器 SCB10-1000/10 青岛变压器集团有限公司 1 YA-SD-SB-51-00023 24 带锯床 GA-4226 济南北方金峰锯业有限公司 1 YA-SD-SB-51-00024 25 台式攻丝机 SWJ-16 杭州西湖台钻厂 1 YA-SD-SB-51-00025 26 台式钻床 Z512B 杭州西湖台钻厂 1 YA-SD-SB-51-00026 27 台式钻床 Z512B 杭州西湖台钻厂 1 YA-SD-SB-51-00027 28 台式钻床 Z516 杭州西湖台钻厂 1 YA-SD-SB-51-00028 29 台式钻床 Z516 杭州西湖台钻厂 1 YA-SD-SB-51-00029 30 台式钻床 Z516 杭州西湖台钻厂 1 YA-SD-SB-51-00030 31 等离子切割机 YP-60PS 唐山松下焊机设备有限公司 1 YA-SD-SB-51-00031 32 二氧气体保护焊机 KRⅡ-350 唐山松下焊机设备有限公司 14 YA-SD-SB-51-00032 33 二氧气体保护焊机 KRⅡ-200 唐山松下焊机设备有限公司 20 YA-SD-SB-51-00041 34 台式攻丝机 SWJ-16 杭州西湖台钻厂 1 YA-SD-SB-51-00065 35 台式钻床 Z516 杭州西湖台钻厂 2 YA-SD-SB-51-00066 36 开式可倾压力机 80T 江苏杨力集团 1 YA-SD-SB-51-00070 37 开式可倾压力机 125T 江苏杨力集团 1 YA-SD-SB-51-00071 38 四柱三梁液压机 315T 天津市天锻液压机科技有限公司 1 YA-SD-SB-51-00072 39 四柱三梁液压机 100T 滕州液压机厂 1 YA-SD-SB-51-00073 40 数控折弯机 PR6C60-2500 江苏金方圆数控设备有限公司 1 YA-SD-SB-51-00074 41 数控折弯机 PR6C60-3100 江苏金方圆数控设备有限公司 1 YA-SD-SB-51-00075 42 车床 C616 滕州车床厂 1 YA-SD-SB-51-00076 43 摇臂钻 ZQ3040 枣庄龙腾机床机床有限公司 1 YA-SD-SB-51-00077 44 剪板机 Q11-6*2500 滕州巨力重工设备有限公司 1 YA-SD-SB-51-00078 45 铣床 X6036A 滕州高登铣床厂 1 YA-SD-SB-51-00079 46 铆接机 GM16E 武汉长江铆接机有限公司 1 YA-SD-SB-51-00080 47 平面磨床 M7130H 杭州磨床集团 1 YA-SD-SB-51-00081 48 空气压缩机 JN55-8 开山压缩机集团 1 YA-SD-SB-51-00082 49 二氧气体保护焊机 KRⅡ-200 唐山松下焊机设备有限公司 1 YA-SD-SB-51-00083 50 等离子切割机 YP-60PS 唐山松下焊机设备有限公司 1 YA-SD-SB-51-00084 51 数控转塔冲床 VT-300 江苏金方圆数控设备有限公司 1 YA-SD-SB-51-00085 52 固定式点焊机 DN-125 扬州天力焊机有限公司 1 YA-SD-SB-51-00086 53 螺柱焊机 CD-132 泰勒螺柱焊机系统有限公司 1 YA-SD-SB-51-00087 54 悬挂式点焊机 DN-160 扬州天力焊机有限公司 1 YA-SD-SB-51-00088 55 悬挂式点焊机 DN-160 扬州天力焊机有限公司 1 YA-SD-SB-51-00089 56 数控钻床 PD-20*12 济南希泽机电设备有限公司 1 YA-SD-SB-51-00090 57 电功单梁起重机 5T 河南矿山起重机 1 YA-SD-SB-51-00091 58 校平机 W43-6X1600 天津市盟发机电设备有限公司 1 YA-SD-SB-51-00093 59 台式砂轮机 —— 上海鑫增机电设备有限公司 1 YA-SD-SB-51-00100 60 地磅 SC-100-d 平邑电子衡器厂 1 YA-SD-SB-51-00101 61 带锯床 G4235 马鞍山正泰高科机械制造厂 1 YA-SD-SB-51-00102 62 无齿锯 Z126 济南金峰机械设备有限公司 1 YA-SD-SB-51-00103 63 电动葫芦 CD1 河南矿山起重机 1 YA-SD-SB-51-00104 64 高低压柜 —— 青岛恒生电器有限公司 1 YA-SD-SB-51-00105 65 冷冻干燥机 CFKA-38 阿特拉斯空压机有限公司 1 YA-SD-SB-51-00106 66 气动攻牙机 SW-ML 东莞先威机械设备有限公司 1 YA-SD-SB-51-00107 67 气动攻牙机 SW-ML 东莞先威机械设备有限公司 1 YA-SD-SB-51-00108 68 排烟除尘设施 HL-020A*2 天津和林爱达环保科技有限公司 1 YA-SD-SB-51-00109 现有项目主要原辅材料为冷轧板、切削液、液压油、电焊丝等，具体耗用情况见表1-16。 表1-16 现有项目原辅材料耗用表 序号 原辅材料 消耗量 单位 备注 1 冷轧板 360 t/a -- 2 切削液 0.5 t/a -- 3 电焊丝 1 t/a 20kg/盘 4 液压油 1.2 t/a -- 2、现有项目生产工艺 现有项目产品为工程机械配件，具体加工工艺及产污环节见图1-3。 图1-3 现有项目工程机械配件加工工艺及产污环节图 现有项目生产工艺主要是将外购的原材料经下料、压力机压型后再经焊接、机加工后成为工程机械配件。现有项目产污环节为下料和机加工时产生的边角料、废切削液、机械噪声和冷轧板切割焊接工艺产生的烟尘、粉尘，本项目产生固废中边角料为一般工业废物经收集后外售，废切削液、废润滑油为危险废物，收集后委托有资质企业安全处理。现有项目主要产为工程机械配件，具体产品种类及数量见表1-17。 表1-17 现有项目产品种类及数量 名称 单位 数量 消音器 件 4705 盖板 件 4705 角板 件 4705 圆盘 件 4705 3、现有项目给排水 （1）给水 现有项目主要用新鲜水环节是职工生活用水，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）确定各用水定额，并根据人数或面积计算用水量如下： ① 生活用水：按50L/人·日，现有项目职工定员140人，则日用新鲜水量为7m3/d，合计2016m3/a（按288天计）。 ② 设备冷却水：项目生产设备采取间接冷却水对设备进行冷却，项目建设有冷却水塔40m3一处，项目冷却水补水量为1.2m3/d，年用水量为345.6m3/a。 ③ 绿化用水：现有项目绿化面积为2000m2，绿化用水量约480m3/a。 排水 现有项目采用雨水、污水分流体制，管道均采取埋设。 现有项目污水产生量按生活用水量的80%计，产生量约为1.96m3/d，合588m3/a，经化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）1B等级标准后由污水管网排入济宁高新区污水处理厂深度处理后外排。 给排水平衡图 图1-4 现有项目给排水平衡图 单位：m3/d 4、现有项目污染物排放情况 根据济宁富美环境检测检验有限公司于2016年12月28日对山东宇傲工程机械有限公司现有项目环境监测数据（见附件）。 （1）废气： 现有项目主要有组织排放源为焊接处理废气排放口，项目有组织排放情况见下表。 1-18 项目废气有组织排放一览表 采样点位 监测项目 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 标准浓度mg/m3 焊接排气筒1 颗粒物 24.2 0.571 10 焊接排气筒2 颗粒物 22.41 0.519 10 济宁高新区属于环境空气质量重点区域，根据《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2第四时段要求，固定源排放浓度为10mg/m3，现有项目焊接烟气排放浓度不符合排放要求。 （3）噪声 现有项目噪声主要来自压力机、焊接机等机械设备，采用安装减震装置，采用减震垫，加强厂区周边绿化等措施，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区工业企业厂界环境噪声排放限值要求，现有项目厂界噪声监测情况见下表。 1-19 现有项目厂界噪声监测一览表 检测点位 检测结果Leq〔dB（A）〕 2016-12-20昼间 2016-12-20夜间 东厂界外1m 61.8 53.7 西厂界外1m 62.4 52.2 南厂界外1m 64.2 54.6 北厂界外1m 57.7 48.3 对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，现有项目厂界噪声达标。 （4）固废 现有项目固废主要为边角料产生量为10t/a，进行外售，生活垃圾产生量为20.16t/a，由环卫部门定期清运，建设单位未签订危险废物处置协议，危险废物去向不明。 现有项目“三废”排放情况见表1-20。 表1-20 现有项目主要污染物产生及排放汇总一览表 类别 项目 污染物 排放量（t/a） （t/a） 排放浓度 (mg/m3) 排放标准 (mg/m3) 废水 生活污水 废水量m3/a 588 -- -- COD 0.206 350mg/L 450mg/L 氨氮 0.018 30mg/L 35mg/L 废气 焊接、切割烟尘 颗粒物 0.818 23.31 -- 固废 一般固废 边角料 30 -- -- 生活垃圾 7.35 -- -- 危险固废 废切削液 0.02 -- -- 废液压油 0.03 -- -- 5、现有环境问题及整改措施 （1）经现场勘查，现有项目存在的环境问题为： 根据空气质量现状监测，现有项目焊接烟尘排气孔排放浓度不符合现行排气筒排放浓度要求，企业应对焊接工艺废气进行除尘工艺，建设单位应结合本项目的实施降低粉尘的排放量； 项目危险废物废切削液、废液压油未按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置危废仓库暂存； （2）现有环境问题整改落实情况： 本项目为技改项目，现有项目出现的以上几个环境问题应结合本项目的事实进行整改，整改时间随本项目的实施同步推进，并与本项目的试生产和环保验收同时开展环保措施试生产和验收工作。建设单位应对焊接工艺废气进行除尘工艺，降低粉尘排放量，改善周围空气环境。建设单位应加强对危险废物管理，结合本项目的实施建设危险废物临时存储仓库，并建立完整的危废转运制度和联单。 |

## 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置： 本项目建在鲁西南平原济宁国家高新技术产业开发区，济宁高新区位于山东省西南部，地处黄淮海平原与鲁中南山地交接地带。地理坐标北纬34°26＇～35°57＇，东经115°52＇～117°36＇。 二、地形、地质、地貌： 济宁高新区为鲁中南泰沂、蒙山山前倾斜平原与华北平原交接洼地的中心地带。地势北高南低，地形坡度万分之二左右。地面标高+35~+38m，以平原地形为主。 境内地层自上而下有第四系、上侏罗统蒙阴组、上二迭统上石盒子组、下二迭统下石盒子组和山西组、上石炭统太原组、中石炭统本溪组、中下奥陶统和寒武系。本区地震裂度为6~7度。 本区为汶河冲积山前倾斜平原，又是泗河冲洪积扇与汶河冲积扇的迭交地带。第四系含水砂层较厚，颗粒较粗。岩性为亚粘土或粘土。 三、气候、气象 济宁高新区为温带半湿润季风大陆性气候，四季分明，春季干旱少雨，多风，夏季高温多雨，秋季气候温和，降雨稀少，冬季干旱寒冷，雨雪稀少。年平均温度13.5℃，日最高气温42.6℃，全年平均降水量为719.2mm，降雨多集中在6～9月份。年平均蒸发量为1728.27mm。年平均日照时数为2490小时，6月最大为261.2小时，年平均相对湿度为69%，最大月均相对湿度为82%，最小为61%。年平均气压为1011.7百帕，全年无霜期为204天，冻土期为48天，最大冻土深度为0.37m。春夏两季多东及东南风，冬季多北及西北风，年平均风速为3.3m/s。 四、水文 济宁高新区地下水的主要补给来源为大气降水，人工回灌，以及泗河、洸府河、大汶河、运河等地表水体渗漏补给。 该区40-60m以上，含水砂层累计厚度5-15m，单位涌水量为200-1000m3/d·m，水化学类型多为HCO3-Ca·Na型，矿化度一般在0.4-0.8g/l之间。pH6.8-7.8，水温16-18°C。 中深层孔隙水含水层组大致埋深在62-150m之间，累计厚度10-20m，地下水呈承压水性质，单位涌水量为300-1000m3/d·m，水化学类型一般为HCO3-Ca·Na型，矿化度一般在0.3-0.7g/l之间。 本区域主要河流有四条，分别为：洸府河、蓼沟河、杨家河、泥沟河。 五、矿产资源 本区域主要矿产资源为煤矿，主要有杨村井田、田庄井田、辛集井田。 六、植被、生物多样性 本地区为济宁高新区，植被以行道树和绿化草地为主，生物多样性较差。植物主要以粮食、经济作物为主。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 济宁高新区位于济宁市区东北部，处于济兖邹曲都市圈内，高新开发区所处位置，对外交通便捷，日荷铁路、327国道、济微公路自高新开发区通过，日东高速公路自本区北部穿越，形成对外联系通道。随着济曲快速路、京沪高速铁路、兖石铁路复线建成通车，高新区对外交通优势和区位优势更加明显。 济宁高新区是1992年经山东省政府批准成立的国家级高新技术产业开发区，下辖5个办事处（洸河办事处、柳行办事处、接庄街道办事处、王因街道办事处、黄屯街道办事处），人口23万。 2010年9月，济宁高新区晋升为国家级高新区，成为创新型国家建设的重要组成部分。目前，经济总量居全国国家高新区30强，综合实力跻身国家高新区第一方阵，主要经济指标位列山东省国家高新区前三位，以占济宁市2.3%的土地面积，创造了全市13.3%的地区生产总值，集聚了全市48%的高新技术企业、85%的科技企业孵化载体和45%的“511计划”人才。 2017年一季度，济宁高新区完成国内生产总值127.34亿元，同比增长6.2%；其中第一产业增长1.1%，第二产业增长6.9%，第三产业增长5.7%。完成公共财政预算收入9.44亿元，增长0.3%；完成固定资产投资83.03亿元，增长10.6%(高于全市7.1个百分点）；规模以上工业增加值增长6.42%，实际利用外资2.1亿美元，下降-50.3%；实际利用内资3.2亿元；实现进出口总值20.14亿元，增长22.6%；其中出口10.43亿元，增长10.1%，多数经济指标增幅高于全市平均水平。 根据《济宁市城市总体规划》（2014-2030年），济宁高新区工业组团：以工程机械、商用专用汽车及关键零部件、光电信息、生物医药、纺织轻工、化工新材料等为主导产业，建设国家级工程机械、重型汽车生产、纺织新材料、生物技术产业基地。本项目位于济宁高新区同济路28号（山东宇傲工程机械有限公司院内），土地利用类型为工业用地，济宁市高新技术产业开发区是以高新技术产业和外向型经济为主的综合工业园和集贸、科研、生活服务于一体的现代化城市新区。 南水北调东线工程（山东段）概况 根据《南水北调东线工程规划》（修订版），南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河，由鲁北输水线路出境。 南水北调工程是解决我国北方地区水资源短缺问题的重大基础设施项目，主要供水目标为黄淮海平原东部和山东半岛，解决苏北、山东东部河北东南部以及津浦铁路沿线的城市缺水问题，并可作为天津市的补充水源，输水主干线全长1150km，其中黄河以南660km，黄河以北490km，输水渠道的90%可利用现有渠道和湖泊。 南水北调东线工程能否顺利实施关键在于治污，山东段水污染防治作为东线治污工作的重要组成部分，是促进南水北调东线工程建设的一项至关重要的工作。 按照《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准（山东省地方标准DB37/599－2006）》及（2016）修改单一般保护区域中的标准要求。 表2-1 《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》及 (2016)修改单 指标 BOD5（mg/L） COD（mg/L） SS （mg/L） 石油类（mg/L） NH3-N（mg/L） 总氮（mg/L） 依据 标准值 20 60 30 5 10 20 一般保护区域标准 标准值 10 50 20 3 5 15 重点保护区域标准 本标准适用于山东省境内南水北调输水干线汇水区域内所有排污单位水污染物的排放管理、建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。根据标准（GB3838-2002）和南水北调东线工程调水水质要求，将山东省南水北调沿线汇水区域划分为下列三类控制区。 核心保护区域指：山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤（这两种大堤以下简称“沿线大堤”）内的全部区域。 重点保护区域指：核心保护区域向外延伸15km的汇水区域。 一般保护区域指：除以上核心保护区域和重点保护区域以外的其他调水沿线汇水区域。 本项目位于山东省济宁高新区内，属于重点保护区域，南水北调工程路线详见附图5。

## 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气 根据济宁市大气环境质量2016年11月份13县市区排名：济宁高新区二氧化硫月均浓度为36ug/m3、二氧化氮36ug/m3、可吸入颗粒物125ug/m3、细颗粒物62ug/m3，济宁高新区该区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、水环境 2015年度根据省下达的“十二五”环境监测计划，济宁市纳入考核的有梁济运河李集、梁济运河邓楼、洸府河东石佛、白马河马楼、西支河入湖口、东渔河西姚、洙赵新河喻屯、泗河尹沟、老万福河高河桥、泉河牛庄闸、洙水河105公路桥、老运河西石佛、老运河微山段等13个河流断面和南四湖内前白口、南阳、二级坝、大捐、岛东5个测点共计18个点位，每月监测1次。监测的所有考核断面水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 三、声环境 本项目所在地周围环境噪声质量基本符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，声环境质量较好。 四、生态环境 该区域为平原区，植被以绿化、农作物为主，由于近年来工业企业的迅速发展，工业生产交通对当地农业生态环境已经造成了不利影响，主要表现在地表植被系统的破坏、天然河道功能衰退、大气污染对周围农作物和生态群落的不利影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围主要环境保护敏感目标见表3-1，附图2。 表3-1 主要环境保护目标及级别一览表 环境要素 保护目标名称 与项目厂址方位 与项目厂址距离（m） 人口数量 （人） 功能目标 环境空气保护目标 绿色家园小区 EES 550 2862 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 后栗庄村 S 1310 580 前栗庄村 S 1540 600 十里营新村 S 2310 1420 三贾社区 WWS 2010 2520 紫荆花园 W 2100 950 小屯村 WWN 2200 800 潘庄村 WN 2300 1200 胡庄村 N 1300 870 都市美郡 NE 760 1530 技师学院 NE 1090 760 兴唐国翠华府 EEN 1120 960 济宁人民医院东院区 E 480 950 地表水 廖沟河 E 1330 -- IV类 地下水 项目区周边 -- -- -- Ⅲ类 声环境 厂界外200m -- -- -- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 项目评价范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象。

## 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准； 表 4-1 地表水环境质量IV类标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项 目 pH 溶解氧 COD 标准值 6～9 ≥3.0 ≤30 项 目 总磷 氨氮 BOD5 标准值 ≤0.3 ≤1.0 ≤6 2、地下水：《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准； 表4-2 地下水环境质量标准（单位：mg/L，pH除外） 项目 pH 总硬度 高锰酸盐指数 氨氮 六价铬 标准 6.5-8.5 ≤450 ≤3.0 ≤0.2 ≤0.05 项目 氯化物 挥发酚 硫酸盐 亚硝酸盐 细菌总数（个/mL） 标准 ≤250 ≤0.002 ≤250 ≤0.02 ≤100 3、环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 表4-3 环境空气质量二级标准 单位：mg/m3 项目 PM2.5 PM10 SO2 NO2 1小时平均值 / / 0.50 0.20 日平均值 0.075 0.15 0.15 0.08 年平均值 0.035 0.070 0.06 0.04 4、声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准； 表4-4 声环境质量标准（单位：dB(A)） 标准类别 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表4-5 污染物排放标准一览表 项目 分类 执行标准 标准分级或分类 废气 工艺废气 颗粒物执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376-2013） 重点区域要求 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016） 表1、表2 SO2、NOx执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376-2013） 重点区域要求 废水 综合废水 废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准，同时满足济宁高新区第二污水处理厂进水水质要求 -- 噪声 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 固废 一般固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其修改单 -- 危险固废 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 -- 表4-6污染物排放标准限值一览表 序号 项目 标准值 单位 一 废气排放标准 有组织 厂界无组织 1 颗粒物（粉尘或烟尘） 10 mg/m3，3.5kg/h 无组织厂界≤1.0 mg/m3 2 甲苯 3.0mg/m3，0.5kg/h 0.4mg/m3 3 二甲苯 12mg/m3，1.0kg/h 0.2mg/m3 4 VOCs 30mg/m3，3.0kg/h 2.0mg/m3 5 SO2 50mg/m3，2.6kg/h -- 6 NOx 100mg/m3，0.77kg/h -- 二 废水排放标准 1 pH 6.5~9.5 无量纲 2 COD 500 mg/L 3 BOD5 350 mg/L 4 SS 400 mg/L 5 氨氮 45 mg/L 三 厂界噪声排放标准 1 昼间 65 dB(A) 2 夜间 55 dB(A) 四 固体废物 1 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 2 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 标准 | 本项目生产过程中SO2产生量为0.065t/a，NOX产生量为0.303t/a； 生产过程中喷漆废水作为危险废物依托有危险废物处理资质企业妥善处理，现有项目职工定员8人，均依托现有项目调岗，本项目无生活污水产生。因此本项目申请总量管理指标为：SO2：0.065t/a；NOX：0.303t/a。 |

## 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期 本项目在山东宇傲工程机械有限公司厂区内部建设，将原有车间闲置车间内部改造，改造为喷涂项目区，不新增建筑面积，施工期仅对内部进行改造和设备安装，项目区厂房施工期已过，对周围环境的影响已经消失，本次评价不对施工期回顾性评价。 工艺流程图 生产工艺流程图： 图5-1 生产工艺流程及产污环节图 2、生产工艺流程描述 本项目主要针对工程机械配件进行喷漆，主要工序包括抛丸、喷漆、烘干工序、流平、强冷，生产工艺为密闭空间内进行，具体如下： （1）抛丸 项目部分工件有锈迹，不利于下道工序喷涂，因此需进行抛丸处理。抛丸的原理是用电动机带动叶轮体旋转，靠离心力的作用，由上、下各2组抛头，左右各4组抛头将直径约在0.2～3.0mm的弹丸抛向工件的表面，使工件的表面达到一定的粗糙度，使工件变得美观，或者改变工件的焊接拉应力为压应力（并能消除工件的焊接应力），提高工件的使用寿命。通过提高工件表面的粗糙度，也提高了工件后续喷漆的漆膜附着力。将工件吊起进入抛丸室内，关闭抛丸门，抛丸清理开始，抛丸高速抛射到工件表面上，工件可完全得到清理。钢丸通过履带上的溜孔流入螺旋输送机，再将钢丸输送到斗式提升机，经斗式提升机提升到分离器，被分离后存储待用。抛丸结束后，打开抛丸室门，将工件吊出即可。 产污环节：抛丸产生的粉尘（G1）经布袋除尘器进行处理，除尘效率可达到98%，净化后的废气经P1排气筒排至大气；抛丸机产生的噪声N和抛丸产生的废钢砂S1、布袋除尘器收集的粉尘S2。 （2）喷漆工序（G2、G4） 项目喷漆工序在喷漆室中进行，项目设置两个相同大小并连通的喷漆室，喷漆室尺寸均为：长8m×宽3m×高3m，喷漆漆雾处理采用水帘+喷淋结构。喷淋用水循环使用，每两个月定期外排一次，在水中加有“漆雾凝聚剂”。喷漆室废气经水帘+喷淋除漆雾后通过安置在风机入口处的过滤棉进一步滤除未捕捉的漆雾，喷漆废气中的有机废气则经风量为50000m3/h的风机抽送进入光氧催化净化装置进行处理，经处理后的废气汇同烘干室废气通过1根P2排气筒排放。 产污环节：喷漆过程中产生的漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，W2喷漆废水、产生的固废主要为漆渣、废油漆桶。 （3）流平（G3） 流平是涂料喷涂后，有一个流动及干燥成膜过程，然后逐步形成一个平整、光滑、均匀的涂膜。涂膜能否达到平整光滑的特性。 产污环节：喷漆过程中产生的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。 （4）烘干工序（G5） 烘干室采用天然气燃烧热气，对喷漆件进行烘干的方式，烘干室废气经风量为20000m3/h的风机抽送进入等离子废气净化装置进行处理后，经P3排气筒高空的排气筒排放。 产污环节：喷漆过程中产生的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。 （5）强冷（G6） 强冷是对喷涂件进行吸风冷却，保证涂膜的光滑特性。 产污环节：喷漆过程中产生的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。 （6）天然气燃烧废气 项目烘干室采用天然气燃烧产生的热气在烘干室中对喷涂件进行。 产污环节：天然气燃烧过程中产生的SO2、NOx、烟尘。 3、主要污染工序： 本项目主要污染因素为废气、废水、固体废物和噪声，污染物产生情况详见下表5-1。 表5-1 项目产污环节一览表 类别 污染源 编号 产生环节 污染物 排放形式 治理措施 废气 抛丸废气 G1 抛丸 粉尘 有组织 布袋除尘+P1排气筒 喷漆室废气 G2、G4 喷漆 漆雾、二甲苯、非甲烷总烃 有组织 经过水帘除漆雾+光催化氧化装置与流平废气一同经P2排气筒排放 流平废气 G3 干燥 二甲苯、非甲烷总烃 有组织 光催化氧化装置与喷漆废气一同经P2排气筒排放 烘干室废气 G5 烘干 二甲苯、非甲烷总烃 有组织 经等离子净化装置后经P3排气筒排放 强冷废气 G6 干燥 二甲苯、非甲烷总烃 有组织 光催化氧化装置经P4排气筒排放 天然气燃烧废气 G7 干燥 SO2、NOx、烟尘 有组织 清洁能源 废水 喷漆废水 W7 喷漆 pH、COD、SS、二甲苯 零排放 委托有危废处理资质企业妥善处理 固废 抛丸机 S1 抛丸 落下的粉尘 铁渣 收集外售 S2 废钢砂 铁渣 喷漆室 S3 喷淋收集 漆渣 零排放 委托有危废处理资质企业妥善处理 仓库 S4 废油漆桶 废弃油漆桶 噪声 抛丸机、喷漆室、流平、强冷室 N1 机枪、磨膏机、磨光机、电动摩头等 LAep -- 设消声器、减震基础，厂房隔音、吸声 N2 风机、气泵 LAep -- 4、项目污染物源强分析 本项目有组织废气主要是喷漆废气、流平、烘干室废气和抛丸粉尘等废气， 4.1废气 （1）抛丸粉尘 本项目配备1台抛丸机，参考同类建设项目，抛丸废气产生量为50000m3/h，粉尘的产生浓度为75mg/m3、产生量为3.75kg/h，铁质粉尘在密闭抛丸室内经滤筒式除尘器除尘后，通过P1排气筒排放排气筒高度15m以上、出口内径0.3m的排气筒排放（除尘效率为98%）。粉尘的排放浓度为1.5mg/m3，小时排放速率为0.075kg/h，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376-2013）重点区域颗粒物10mg/m3要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中粉尘的最高允许排放浓度限值、排放速率的要求。 （2）喷漆废气 喷漆室漆雾过程中固组分随配件带走70%（上漆率70%），30%进入喷漆室水帘除漆雾循环系统中处理，漆雾中的油漆固体分与喷漆室内的水充分接触，其漆雾被加入絮凝剂的水充分吸收形成漆渣，其净化效率为90%，有机组分少量溶解于水中，大部分再经光催化氧化装置处理后排放。有机溶剂中可挥发性物质有5%进入强冷室，其余60%在喷漆室经光氧催化装置处理后排放；底漆流平室废气产生量占相应排放量的20%、面漆烘干室废气占相应排放量的20%。油漆稀释剂各组份分配计算依据见图5-2。 图5-2 油漆和稀释剂的分配计算依据 本项目所用油漆和稀释剂中各组分含量 所用油漆和稀释剂中各组分含量见表5-2。 表5-2 所用油漆和稀释剂中各组分含量 项目 固体组分含量（t/a） 非甲烷总烃含量（t/a） 二甲苯含量（t/a） 甲苯含量（t/a） 含量 0.899 0.968 0.333 0.083 （3）物料平衡 本项目喷漆废气各单元有机废气平衡图见下表 表5-3 项目喷漆废气物料平衡一览表 序号 物料投入 数量（t/a） 物料产出 数量（t/a） 1 固体组分 0.899 工件附着 0.629 2 非甲烷总烃 0.968 漆渣 0.270 3 二甲苯 0.333 非甲烷总烃 喷漆室 0.552 4 甲苯 0.083 流平室 0.184 烘干室 0.184 强冷室 0.048 二甲苯 喷漆室 0.190 流平室 0.063 烘干室 0.063 强冷室 0.017 甲苯 喷漆室 0.047 流平室 0.016 烘干室 0.016 强冷室 0.004 （4）P2喷漆气筒 本项目喷漆室配套50000m3/h一个，流平室配套50000 m3/h一个，两个风道共用P2排气筒，高空排放。P2排气筒总风量100000m3/h。 本项目喷涂车间喷漆工序采用人工喷涂方式进行喷涂，喷漆过程中会产生含漆雾、二甲苯和非甲烷总烃等污染物的喷漆废气，喷涂底漆和面漆的废气均经由水帘+喷淋除漆雾后，再经P2排气筒高空排放。 根据工程分析，在喷漆过程中附着在配件表面的油漆固体份占总固体份的70%左右，形成喷漆雾占30%左右（0.366t/a），产生速率为0.488kg/h；经过水帘+喷淋处理后形成漆渣处理，其余10%（0.037t/a，按粉尘计）经P2排气筒排至大气，排放速率为0.049kg/h，排放浓度为4.88mg/m3。 项目喷漆室、流平室非甲烷总烃产生量为0.552t/a和0.184t/a，分别经光催化氧化装置后经P2排气筒排至大气，根据项目设计资料光催化氧化装置处理效率在90%以上，非甲烷总烃排放量为0.074t/a，排放速率为0.099kg/h，排放浓度为9.87mg/m3；喷漆室、流平室二甲苯产生量为0.190t/a和0.063t/a，经分别经光催化氧化装置后经P2排气筒排至大气，二甲苯排放量为0.025t/a，排放速率为0.034kg/h，排放浓度为3.4mg/m3；喷漆室、流平室甲苯产生量为0.047t/a和0.016t/a，经分别经光催化氧化装置后经P2排气筒排至大气，甲苯排放量为0.006t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为0.85mg/m3。 颗粒物浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376-2013）重点区域颗粒物10mg/m3要求。甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）要求。 （5）P3排气筒 本项目P3排气筒主要排放烘干室废气，配套15000m3/h风机一个。项目烘干室非甲烷总烃产生量为0.184t/a，经等离子废气处理装置处理后经P3排气筒排至大气，根据项目设计资料等离子废气处理装置处理效率在90%以上，非甲烷总烃排放量为0.018t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.16mg/m3；烘干室二甲苯产生量为0.063t/a，经等离子废气处理装置处理后经P3排气筒排至大气，二甲苯排放量为0.006t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为0.53mg/m3；烘干室甲苯产生量为0.016t/a，经等离子废气处理装置处理后经P3排气筒排至大气，甲苯排放量为0.002t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为0.133mg/m3。甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）要求。 （6）P4排气筒 本项目P4排气筒主要排放强冷室废气，配套5000m3/h风机一个。项目强冷室非甲烷总烃产生量为0.048t/a，经光催化氧化装置处理后经P4排气筒排至大气，根据项目设计资料光催化氧化装置处理效率在90%以上，非甲烷总烃排放量为0.005t/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为1.33mg/m3；强冷室二甲苯产生量为0.063t/a，经光催化氧化装置处理后经P4排气筒排至大气，二甲苯排放量为0.002t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.46mg/m3；强冷室甲苯产生量为0.004t/a，经光催化氧化装置处理后经P4排气筒排至大气，甲苯排放量为0.001t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.11mg/m3。甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）要求。 （7）P5排气筒 本项目P5排气筒主要排放天然气燃烧过程中产生的少量废气，项目烘干过程中天然气使用量为16.2×104m3/a。项目配套2000m3/h风机， 天然气燃烧过程产生的污染物主要有烟尘、SO2和NOX。根据《工业源产排污系数手册（2010修订）下册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉确定本项目天然气燃烧废气产生系数，烟尘产生系数参考《环评工程师上岗证培训教材-社会区域教材》资料，本项目天然气燃烧后废气产生见下表。 表5-4 天然气燃烧烟气产生情况汇总表 污染物 燃气量 烟气量 产生情况 Nm3/h 万m3/a m3/h 产生系数（kg/万m3） mg/m3 kg/h kg/a 二氧化硫 216 16.2 4944.08 4 17.39 0.086 64.5 氮氧化物 18.71 81.71 0.404 303 烟尘 1.4 6.27 0.031 23.25 对照《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2标准要求，本项目燃气锅炉排放的SO2、NOx和烟尘排放浓度分别为17.39mg/m3（0.064t/a）、81.71mg/m3（0.303 t/a），6.2710mg/m3（0.023t/a）均满足标准要求。 4.2废水 项目喷涂水在水帘漆雾处理装置中循环使用，定期委托有机质单位妥善处理； 表5-5 废水排放总体情况及废水水质情况一览表 序号 名称及来源 产生量 （m3/a） 组成及特性数据（mg/L） 排放去向 pH COD SS 二甲苯 收集后委托有危废处理资质单位妥善处理 1 喷漆室 28 6.5~7 2500 500 130 4.3噪声 本项目噪声污染源主要为抛丸机、喷枪机、空压机等，其噪声源一般在70~90dB（A）之间。主要噪声源及源强情况见表5-6。 表5-6 主要噪声源情况一览表 序号 设备名称 台数（台） 车间/工段 噪声级 （dB(A)） 降噪措施 降噪效果（dB(A)） 1 抛丸机 1 抛丸工段 95 基础减震，车间隔声 75 2 风机 2 90 基础减震，消声器，车间隔声 70 3 喷枪 2 喷涂工段 70 车间隔声 55 4 风机 6 95 基础减震，消声器，车间隔声 70 5 空气压缩机 3 95 基础减震，隔声罩，车间隔声 70 4.4固废 本项目全厂固体废物产生总量为0.38t/a，产生及处置情况详见表5-7。 表5-7 项目全厂固体废物产生与处置情况一览表 单位 t/a 序号 固废名称 来源 产生量 处理措施 废物类别 代码 S1 落下的粉尘 抛丸机 0.01 收集后清运 一般固废 —— S2 废钢砂 抛丸机 0.05 收集后清运 一般固废 S3 废油漆桶 危化品仓库 0.05 暂存危废间、委托处理 危险废物HW49 264-013-49 S4 漆渣 喷漆室 0.27 危险废物HW49 264-012-49 合计 0.38 -- -- -- 5、全厂三本帐清单 本项目实施后，全厂项目三本帐见下表。 表5-8 项目实施后全厂三本帐一览表 类别 污染物 现有工程排放量（t/a） 本项目产生量（t/a) 以新带老消减量（t/a) 本项目完成后总排放量（t/a) 增减量变化（t/a) 废气 TSP 0.818 0.097 0.736 0.178 -0.640 非甲烷总烃 0 0.097 0 0.097 +0.097 二甲苯 0 0.033 0 0.033 +0.033 甲苯 0 0.009 0 0.009 +0.009 SO2 0 0.065 0 0.065 +0.065 NOx 0 0.303 0 0.303 +0.303 废水 COD 0.206 0 0 0 0 氨氮 0.018 0 0 0 0 固废 边角料 30 0 0 0 0 生活垃圾 7.35 0 0 0 0 废切削液 0.02 0 0 0 0 废液压油 0.03 0 0 0 0 落下的粉尘 0 0.01 0 0.01 +0.01 废钢砂 0 0.05 0 0.05 +0.05 漆渣 0 0.27 0 0.27 +0.27 废油漆桶 0 0.05 0 0.05 +0.05

## 六、项目主要污染物产生及预期排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | P1 | 颗粒物 | 75mg/m3，2.81t/a | 1.5mg/m3，0.06t/a |
|  | P2 | 颗粒物 | 48.8mg/m3，0.366t/a | 4.88mg/m3，0.037t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 98.7mg/m3，0.736 t/a | 9.87mg/m3，0.074 t/a |
|  |  | 二甲苯 | 34mg/m3，0.25t/a | 3.4mg/m3，0.025t/a |
|  |  | 甲苯 | 8.5mg/m3，0.06t/a | 0.85mg/m3，0.006t/a |
|  | P3 | 非甲烷总烃 | 1.6mg/m3，0.18t/a | 0.16mg/m3，0.018t/a |
|  |  | 二甲苯 | 5.3mg/m3，0.063t/a | 0.53mg/m3，0.006t/a |
|  |  | 甲苯 | 1.33mg/m3，0.016t/a | 0.133mg/m3，0.002t/a |
|  | P4 | 非甲烷总烃 | 13.3mg/m3，0.05t/a | 1.33mg/m3，0.005t/a |
|  |  | 二甲苯 | 4.6mg/m3，0.02t/a | 0.46mg/m3，0.002t/a |
|  |  | 甲苯 | 1.1mg/m3，0.004t/a | 0.11mg/m3，0.001t/a |
|  | P5 | SO2 | 17.39mg/m3，0.065 t/a | 17.39mg/m3，0.065 t/a |
|  |  | NOx | 81.71mg/m3，0.303t/a | 81.71mg/m3，0.303t/a |
|  |  | 颗粒物 | 6.27mg/m3，0.023t/a | 6.27mg/m3，0.023t/a |
| 水 污 染 物 | 喷漆废水 | 废水量 COD SS | 28t/a 2500mg/L，0.07t/a 500 mg/L，0.014t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 落下的粉尘 | 落下的粉尘 | 0.01 t/a | 回收外售 |
|  | 废钢砂 | 废钢砂 | 0.05 t/a | 回收外售 |
|  | 危废仓库 | 漆渣 | 0.27 t/a | 委托有资质企业妥善处理 |
|  |  | 废油漆桶 | 0.05 t/a |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要为抛丸机、风机、空压机产生的机械噪声，噪声级在70～95dB(A)之间，经采取隔音降噪措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响： 项目的建设对周围生态环境影响体现在占地内生物量减少，影响生物流通、地表地下径流的改变等3个方面。但由于所占土地面积较小，项目所在地没有珍稀物种，所以对整个评价区域来说，项目建设产生生态环境影响小。 |

## 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目利用山东宇傲工程机械有限公司院内闲置厂房，项目区施工期已过，对周围环境的影响已经消失，本次评价不对施工期回顾性评价。 二、营运期环境影响分析 1、废气环境影响分析 （1）废气参数 本项目大气环境影响预测污染点源参数清单分别见表7-1。 表7-1 本项目点源污染源正常排放参数一览表 -- 点源名称 排气筒 高度 排气筒 内径 烟气出口温度 烟气量 年排放小时数 评价因子源强 粉尘 甲苯 二甲苯 非甲烷总烃 符号 Name H D T Qvol Hr Q粉尘 Q甲苯 Q二甲苯 Q非甲烷总烃 单位 -- m m ℃ Nm3/h h t/a -- -- -- 数据 P1排气筒 15 0.3 20 750 0.06 -- -- -- P2排气筒 15 0.9 20 750 0.037 0.006 0.025 0.074 P3排气筒 15 0.6 20 750 0.002 0.006 0.018 P4排气筒 15 0.6 20 750 0.001 0.002 0.005 表7-2 本项目点源污染源正常排放参数一览表 -- 点源名称 排气筒 高度 排气筒 内径 烟气出口温度 烟气量 年排放小时数 评价因子源强 粉尘 甲苯 二甲苯 非甲烷总烃 符号 Name H D T Qvol Hr Q粉尘 Q甲苯 Q二甲苯 Q非甲烷总烃 单位 -- m m ℃ Nm3/h h t/a -- -- -- 数据 P5排气筒 15 0.3 20 5000 750 0.06 -- -- -- （2）评价标准 本项目P5排气筒主要为天然气燃烧废气，天然气为清洁能源，污染物产生量很小，本项目只对P5排气筒排放浓度达标性进行分析，不对P5排气筒进行预测分析。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式进行预测，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，见表7-3。 表7-3评价标准一览表 序号 评价因子 浓度限值（mg/m3） 执行标准 小时值 日均值 1 PM10 -- 0.15 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 2 甲苯 0.6 -- 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）；前苏联居民区大气中有害物质的最高容许浓度 3 二甲苯 0.2 -- 4 非甲烷总烃 2.0 -- （3）评价结果 本项目P1排气筒点源排放的PM10、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃对评价区最大小时贡献浓度分别较低，P2-P4排气筒排放的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃对评价区最大小时贡献浓度分别较低，对周围环境影响较小。 （4）卫生防护距离 参考同类建设项目，本项目确定卫生防护距离为以厂界为起点100m的范围，项目区100m范围内无环境敏感目标，项目选址合理。 2、废水环境影响分析 本项目生产过程中喷漆废水作为危险废物依托有危废处理资质的企业妥善处理，项目职工定员8人，均由现有项目调岗，故本项目无生活污水产生，项目运营期对周围地表水环境造成的影响很小。 3、噪声环境影响分析 本项目噪声源主要为机械设备等，噪声级在70～95dB(A)。在设备选型时优先选用低噪声设备，设备全部设置在室内。在工艺布置上，将主噪声源设备集中布置在独立的房间内，并在建筑上作吸音、隔音处理，阻止噪声向车间外传播，各机械安装时采用加大减振基础，安装减振装置，在设备安装及设备与管路连接处可采用减振垫或柔性接头等措施减振、降噪。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种树木花草，进行厂区绿化，建设挡墙。 项目区设备噪声采用上述隔声、减振措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声白天≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、固废环境影响分析 项目生产过程中产生的固废主要有，抛丸机除尘器收集的粉尘、废钢砂漆渣、废油漆桶，其中抛丸机除尘器收集的粉尘、废钢砂漆渣经收集后外售物资回收部门；漆渣、废油漆桶属于危险废物，其余为一般废物。危险废物暂存于危废暂存室，委托有危险废物资质企业处理。 项目各项固体废物经上述措施妥善处置，处置率达到100%，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求，建设单位危废暂存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设计建设。因此不会对环境造成不利影响。 5、环境风险影响分析 本项目生产过程中不涉及有毒有害和易燃易爆等风险物质，无重大危险源，项目潜在风险概率较小，可能发生的风险是火灾事故，在做好风险防范措施和应急预案的情况下，本项目的环境风险影响不大。

## 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | P1 | 抛丸粉尘 | 布袋除尘器 | 达标排放 |
|  | P2 | 喷漆室废气、 流平室废气 | 水帘+光氧催化装置 | 达标排放 |
|  | P3 | 烘干室废气 | 等离子废气净化器 | 达标排放 |
|  | P4 | 强冷室废气 | 光氧催化装置 | 达标排放 |
|  | P5 | 天然气燃烧废气 | 清洁能源+引风机 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 喷漆废水 | COD SS | 作为危险废物收集后委托有危废处理资质单位妥善处理 | 零排放 |
| 固 体 废 物 | 抛丸机 | 落下的粉尘 | 收集后清运 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中标准 |
|  |  | 废钢砂 | 收集后清运 |  |
|  | 危废仓库 | 废油漆桶 | 回收外售 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  | 危废仓库 | 漆渣 | 委托有资质企业妥善处理 |  |
| 噪 声 | 抛丸机、风机、空气压缩机等设备 | 噪声 | 设备安装时采用加大减振基础，安装减振装置，并采用隔声门、窗，加强厂房门窗密闭性 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 确保项目污染物达标排放，以减少本项目对周围环境的影响，同时应加强绿化带的绿化，尽量减少水泥路面加大绿化面积，并注意绿化植物的多样性，实施平面绿化和立体绿化相结合，保持自然性，与周围景观相结合，经合理绿化并采用积极有效的生态保护措施，部分被损害的生态环境将会逐渐恢复平衡。 |

## 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 喷漆涂装及前处理项目由山东宇傲工程机械有限公司投资150万元进行建设。该项目位于济宁高新区同济路28号（山东宇傲工程机械有限公司院内），本项目总用地面积1000m2，建筑总面积约1000m2，主要包括抛丸单元、喷涂线单元、配套设施单元等。 本项目主要对现有项目生产的主要为消音器、角板进行喷涂处理，项目建成后可形成年喷涂9410件消音器、角板的生产规模。 本项目油漆总用量为1.867t/a，其中油漆稀释剂用量为0.416t/a，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号，2017年09月01日起施行），本项目应编制环境影响报告表。 产业政策符合性及选址合理性分析 根据国家发改委21号令《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），本项目行业类别、生产工艺、产品及生产过程中使用的生产设备没有涉及限制及淘汰类。因此，项目为国家允许建设项目，符合产业政策的要求。 选址合理性分析 本项目位于济宁高新区同济路28号（山东宇傲工程机械有限公司院内），项目利用现有闲置厂房进行生产，本项目不新占土地，项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的限制用地、禁止用地项目。 4、相关文件符合性 本项目符合环境保护法律法规及相关技术规范的规定；符合所在地生态保护规划和环境功能区划要求；污染物排放不影响当地治污减排任务的完成；项目选址、选线不在“禁批”和“限批”的范围之内；符合鲁环函[2012]263号文件的要求。 5、环境质量状况 （1）环境空气 根据济宁市大气环境质量2016年11月份13县市区排名：济宁高新区二氧化硫月均浓度为36ug/m3、二氧化氮36ug/m3、可吸入颗粒物125ug/m3、细颗粒物62ug/m3，济宁高新区该区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）水环境 该区域地表水主要为廖沟河，其水质较好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。 该区域地下水环境质量较好，满足《地下水环境质量标准》（GBT14848-93）Ⅲ类标准。 （3）声环境 本项目所在地厂界周围环境噪声基本符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，声环境质量较好。 6、营运期环境影响分析 （1）废气 本项目主要针对工程机械配件进行喷漆，主要工序包括抛丸、喷漆、烘干工序、流平、强冷，生产工艺为密闭空间内进行。抛丸机粉尘经滤筒式除尘器除尘后，通过P1排气筒排放排气筒高度15m以上满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376-2013）重点区域颗粒物10mg/m3要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中粉尘的最高允许排放浓度限值、排放速率的要求。 喷漆室废气经过水帘除漆雾+光催化氧化装置与流平废气（经光催化氧化装置处理后废气）一同经P2排气筒排放，颗粒物浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376-2013）重点区域颗粒物10mg/m3要求。甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）要求。 烘干室废气经等离子净化装置后经P3排气筒排放，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）要求。 强冷废气光催化氧化装置经P4排气筒排放，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）要求。 天然气燃烧产生废气经P5排气筒高空排放，对照《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2标准要求，本项目燃气锅炉排放的SO2、NOx和烟尘排放浓度分别为17.39mg/m3（0.064t/a）、81.71mg/m3（0.303 t/a），6.2710mg/m3（0.023t/a）均满足标准要求。 经预测本项目P1排气筒点源排放的PM10、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃对评价区最大小时贡献浓度分别较低，P2-P4排气筒排放的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃对评价区最大小时贡献浓度分别较低，对周围环境影响较小。 参考同类建设项目，本项目确定卫生防护距离为以厂界为起点100m的范围，项目区100m范围内无环境敏感目标，项目选址合理。 （2）废水 本项目生产过程中喷漆废水作为危险废物依托有危废处理资质的企业妥善处理，项目职工定员8人，均由现有项目调岗，故本项目无生活污水产生，项目运营期对周围地表水环境造成的影响很小。 （3）噪声环境影响分析 在设备选型时优先选用低噪声设备，设备全部设置在室内。在工艺布置上，将主噪声源设备集中布置在独立的房间内，并在建筑上作吸音、隔音处理，阻止噪声向车间外传播，各机械安装时采用加大减振基础，安装减振装置，在设备安装及设备与管路连接处可采用减振垫或柔性接头等措施减振、降噪。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。经过预测，设备噪声采用上述隔声、减振措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废环境影响分析 项目生产过程中产生的固废主要有，抛丸机除尘器收集的粉尘、废钢砂漆渣、废油漆桶，其中抛丸机除尘器收集的粉尘、废钢砂漆渣经收集后外售物资回收部门；漆渣、废油漆桶属于危险废物，其余为一般废物。危险废物暂存于危废暂存室，委托有危险废物资质企业处理。 项目各项固体废物经上述措施妥善处置，处置率达到100%，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求，建设单位危废暂存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设计建设。因此不会对环境造成不利影响。 5、总体结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，项目所在区域内环境质量现状良好，无重大环境制约要素，采取的污染物治理技术可行、有效。项目运营期产生的各种污染物在相应的环保措施及方案下，均可做到达标排放，对环境影响小，可以维持当地环境质量现状级别。只要落实本报告表提出的环保对策措施，本项目从环境保护角度而言是可行的。 6、建议 （1）企业内部加强环境安全管理，制定环境保护管理制度，监控环保设施运行情况。 （2）加强机械设备的检查维护和管理，减轻固废、噪声对外环境的影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。