沧州亿钢管道有限公司生产知识（张经理、13315775057）036防腐钢管,036-1耐油防腐钢管,036-2耐油防腐钢管,石油管道防腐的专业厂家

036防腐钢管的性能特点：

(1)化学稳定性好--漆膜干固后性能稳定，尤其耐油、耐水(海水、自来水、蒸馏水、原you污水)、耐油水混合液等性能更为优异;

(2)机械性能优异--漆膜固化后，附着力好、柔韧性、耐磨性、耐冲击性均优良;

(3)经多次试验,涂膜对油品质量无影响;

(4)使用方便--036-1(铁红色)做底漆，036-2(白色)做面漆，配套性能良好。由于采用了新型固化剂，不仅毒性小，而且对施工温度适应性宽，既可在高温下施工，也可在低温(0℃)固化;

(5)贮存稳定性好--该漆本身化学性能稳定，并加有防沉剂，长时间贮存不易结块变质，易搅拌调配。

036-1耐油防腐钢管、036-2耐油防腐钢管广泛用于各类成品油罐、输油管线、污水罐、污水管线等。

我公司是ISO9001：2000质量管理体系认证及API认证企业、压力管道元件制造许可单位、河北省科技企业、“AAA”级行用企业、中国石油天然气集团公司、国家电力公司电站配件供应网络成员。

我公司始终坚持“忠诚守信服务顾客，优质品牌奉献社会”的质量方针，建立了完善的网络营销体系，业务精英分布全国各地，先后为石化、电力、化工、造船、造纸等国家重点项目工程提供了优质的产品和一流的服务并获得良好赞誉。

“学习、超越、领先”是公司的企业精神，我们将更加谨诚地致力于管件实业，欢迎各位领导莅临指导，诚邀各位朋友来我公司洽谈业务，增进友谊，共创辉煌的明天。

沧州亿钢管道有限公司036—1、036—2耐油防腐蚀涂料  1、产品用途及性能特点  036-1、036-2涂料广泛用于各类成品油罐、输油管线、污水罐、污水管线的内防及各类室内钢结构。  本产品自问世以来，经军内外机场、油库的多年使用，证明性能稳定、可靠，防腐期效达十年以上，得到了广大用户的好评和信赖，并被英国BP(飞机加油公司)采用。  本产品的性能特点：  (1)化学稳定性好--漆膜干固后性能稳定，尤其耐油、耐水(海水、自来水、蒸馏水、原you污水)、耐油水混合液等性能更为优异;  (2)机械性能优异--漆膜固化后，附着力好、柔韧性、耐磨性、耐冲击性均优良;  (3)经多次试验,涂膜对油品质量无影响;  (4)使用方便--036-1(铁红色)做底漆，036-2(白色)做面漆，配套性能良好。由于采用了新型固化剂，不仅毒性小，而且对施工温度适应性宽，既可在高温下施工，也可在低温(0℃)固化;  (5)贮存稳定性好--该漆本身化学性能稳定，并加有防沉剂，长时间贮存不易结块变质，易搅拌调配。   2、涂料组成：(分为底层涂料和面层涂料，每种涂料由甲、乙两组份组成)  底漆涂料甲组份(铁红色液体) 乙组份(棕色液体)  面漆涂料甲组份(白色液体)   乙组份(棕色液体)     3、主要技术指标  组份  检验项目  技术指标  检验方法  036—1  036—2  甲组份  漆膜颜色和外观  铁红色，漆膜平整  白色，漆膜平整光滑  目测  粘度，s  40—60  35—70  GB/T 1723—93  细度(μm)  ≤60  ≤60  GB 1724—79  固体含量，%  70±2  70±2  GB 1725—79  涂层  遮盖力，g/㎡  100  180  GB 1726—79  干燥时间  (h)  表干  ≤4  ≤4  GB 1728—79  实干  ≤24  ≤24  光泽，%  可 调  GB 1743—79  硬度  0.56  GB/T1730--93  附着力(划圈法)(级)  1  1  GB1720—79  柔韧性(mm)  1  1  GB/T1731--93  冲击强度(㎏.cm)  50  50  GB/T1732--93  比重  1.53  1.53  GB 1756  贮存期(y)  1.5  1.5        4、用量比和包装  该涂料各组份间的配比是通过研究和大量试验对比选择的最jia用量比。为使用方便，产品出厂时按比例配套包装。  036—1底漆(铁红色)  036—2面漆(白色)  甲组份(铁桶)  22  22  乙组份(塑料桶)  1.1  1.1   5、施工方法  1)底面处理  为了提高涂料的防腐蚀效果，涂漆关应清除基材表面的残旧漆膜、铁锈、油污、氧化皮及杂物。  2)其具体要求：  (1)用喷丸或喷砂除锈，质量应达到Sa2.5级(GB8923—88)。  (2)若采用手工除锈，质量应达到St3级(GB8923—88)。  (3)涂漆前，应除去表面的油污、灰尘等杂质。处理干净后的钢板应及时涂上漆，以防重新生锈。  3)配漆  (1)涂料放置过久，可能出现沉降，使用前要充分搅拌。  (2)开桶搅拌均匀后，将乙组份(小桶)倒入甲组份(大桶)混合均匀，方可使用。  (3)用量较少时，可按甲、乙组份的比例进行调配。  4)涂漆  (1)可采用刷漆、辊涂、喷涂法施工。尽量做到涂层薄厚均匀，不漏涂、不流挂并达到规定的厚度。在常温条件下每隔4h可涂一道。  (2)涂装程序：  涂装程序  组 份  配比(㎏)  颜色  膜厚(μm)  用漆(g/㎡)  第yi道  底漆甲组份+乙组份  22：1.1  酱红  30～50  ～130  第二道  底漆甲组份+乙组份  22：1.1  酱红  30～50  ～130  第三道  面漆甲组份+乙组份  22：1.1  白色  30～50  ～150  第四道  面漆甲组份+乙组份  22：1.1  白色  30～50  ～150  (3)每次涂刷完毕，要及时用稀料清洗漆刷等施工工具，以备下次使用。若采用喷涂，更需要及时用稀料将喷qiang和软管洗净，防止涂料固化后堵塞。  6、注意事项  1)涂料中含有机溶剂，施工现场应注意排风，严禁明火，要使用防暴灯照明。  2)请于阴凉、通风、干燥处储存涂料。  3)作业时要戴防护口罩，作业时间不宜过长。

沧州亿钢管道有限公司（张经理、13315775057）036-1耐油防腐钢管、036-2耐油防腐钢管产品用途及性能特点

036-1耐油防腐钢管、036-2耐油防腐钢管广泛用于各类成品油罐、输油管线、污水罐、污水管线等。

本产品自问世以来，经军内外机场、油库的多年使用，证明性能稳定、可靠，防腐期效达十年以上，得到了广大用户的好评和信赖，并被英国BP(飞机加油公司)采用。

036-1耐油防腐钢管、036-2耐油防腐钢管的性能特点：

(1)化学稳定性好--漆膜干固后性能稳定，尤其耐油、耐水(海水、自来水、蒸馏水、原you污水)、耐油水混合液等性能更为优异;

(2)机械性能优异--漆膜固化后，附着力好、柔韧性、耐磨性、耐冲击性均优良;

(3)经多次试验,涂膜对油品质量无影响;

(4)使用方便--036-1(铁红色)做底漆，036-2(白色)做面漆，配套性能良好。由于采用了新型固化剂，不仅毒性小，而且对施工温度适应性宽，既可在高温下施工，也可在低温(0℃)固化;

(5)贮存稳定性好--该漆本身化学性能稳定，并加有防沉剂，长时间贮存不易结块变质，易搅拌调配。

我们说学的3PE防腐钢管是指3层结构聚烯烃涂层（MAPEC）外防腐钢管，是国内常用的一种防腐管道。一般指的是钢管外壁防腐。其它还有IPN8710、FBE环氧粉末、环氧煤沥青等防腐方式。 　　
    3PE防腐一般由3层结构组成： 　　第yi层环氧粉末（FBE>100um） 　　第二层胶粘剂（AD）170～250um 　　第三层聚乙烯（PE）1.8～3.7mm 　　实际操作中将三种材料混合融为一体，经过加工使之与钢管牢固结合形成优良的防腐层。其加工方式一般分缠绕式和圆模包覆式两种。 　　
    2PE/3PE防腐管其适用于煤矿井下供排水、井下喷浆、正负压通风、抽放瓦斯、消防洒水等管网。热电厂工艺用水废渣、回水输送管道。对于防喷淋、洒水系统的给水管路具有卓越的适用性。电力、通讯、高速公路等电缆保护套管。适用高层建筑给水、热网供热、自来水工程、燃气输送、埋地输水等管道。石油输送管道、化工、印染等行业输送腐蚀性介质的工艺管道。污水处理排放管、污水管以及生物池防腐工程。农业灌溉用管、深井管、排水管等网路等等用途，可以说3PE防腐钢管在当前的建设中是必不可少的，而相信通过科技的延伸，未来其还是有更加辉煌的成绩. 中油工程技术研究院在引进3PE涂敷技术初期，于1995年4月参照DIN30670-1991和NFA49-710（1988年3月版）编制了中国第yi个3PE涂敷施工验收规范，用于陕京管道、库鄯管道建设。同年升级为行业标准SY/T4013-1995，经过几年工程建设的总结和实践，2001年改版为SY/T0413-2002，并于2002年8月1号起实施。 标准制定之初，根据中国的实际情况，聚乙烯以高密度聚乙烯为主，维卡软化点定为不小于110℃；外防腐层的厚度按以低、中密度聚乙烯为主的德国标准DIN30670-1991来确定。极大地提高了3PE防腐层的抗冲击强度，保证了陕京管道和库鄯管道的施工质量，SY/T0413-2002又将3PE防腐层的剥离强度、抗冲击的指标大幅提高，并明确规定了据一些专用料炭黑含量，保证了3PE防腐层的机械强度和耐候性能，并加大了补口剥离强度（即热缩套、热缩带的对底漆钢的剥离强度）抽测频次，为保证管道外防腐涂层的质量做出了贡献。 3可靠研究 针对采用3PE涂层在国内发生的争论，中油工程技术研究院受北京华油天然气有限公司委托，完成了《陕京输气管道外防腐3层结构系统聚乙烯涂层安全评价研究》。该项研究包括从国外文献收集到北京华油天然气有限公司2001-2003年进行的管线外防腐层开挖检查和不开挖检查的结果分析，以及陕京管道未用完露天堆放在华北石油钢管厂2年和6年的3PE防腐性能检测，得出如下结论： （1） 目前国内外防腐层应用效果评价很好，对其使用中产生的缺陷报道的很少。报道的主要缺点有露点、剥离、阴极剥离、阴极保护屏蔽、剥离防腐层膜下腐蚀等，而且大部分有关缺陷的报道还停留在理论推测阶段，如资料中提到阴极保护屏蔽的问题，到目前还没有关于防腐层实际运作中出现阴极保护屏蔽的实例报道。经过多年的实践表明，随着使用年限的增加，出现缺陷最少的涂层系统是FBE/挤压聚乙烯3层结构防腐系统。 （2） 通过对欧洲聚乙烯防腐层30年应用史的回顾，虽然理论上剥离防腐层下会发生腐蚀或应力腐蚀开裂，但目前还没有发生剥离防腐层下出现膜下腐蚀或应力开裂的案例。在德国曼内斯曼研究所，曾经进行了长期的腐蚀实验室实验，以模拟防腐层应用效果。腐蚀实验环境有土壤、水、试验主要检查应力腐蚀开裂问题，其实验防腐是把有缺陷的聚乙烯防腐层钢管置于腐蚀条件和应力条件下，腐蚀环境为含有NaHCO3的沙土环境，温度70℃，管地电位-430~-460mV，钢管表面以不同方式预处理，所有钢管均带压循环。实验结束，防腐层缺陷周围或多或少都有剥离，但剥离区为发现腐蚀。表面无氧气化皮的钢管为出现应力开裂，有氧化皮的钢管出现了开裂，裂纹最da深度0.2mm，可能是由应力腐蚀造成。由此得出结论，彻底的表面处理是防止应力开裂的有效手段。 （3） 陕京管道2003年开挖763m长管段，3PE防腐层共有破损点四个。由破损点的缺陷形式可以看出，防腐层的破损均是由硬物划伤所致。对3PE直管和冷弯管3个探坑检查，共检测17出剥离强度，其中5处剥离强度值低于70N/ cm，最小剥离强度120N/cm,最da剥离强度200 N/cm。产生原因为陕京管道是国内首次采用3PE涂敷技术，涂敷商的涂敷水平有限，对工艺工程的控制能立相对较差，可能导致个别管道的涂敷工艺设置不当造成防腐层的粘接力差。防腐层剥离强度低只是个别部位，而且只要防腐层无破损，也不会造成管道腐蚀。 （4） 1999年和2003年对华北石油钢管厂露天存放的陕京管道剩余防腐管进行了抽测，其防腐的性能基本没有下降，尤其是华龙公司采用齐鲁聚乙烯生产的防腐管，存放6年后各项指标仍符合现行标准SY/T0413-2002规定，说明3PE防腐层确实具有优良的耐久和抗衰老性能。 综合调研情况和陕京管道的检测结果，3PE防腐层的主要缺陷是施工过程中的机械损伤。