| 合同包 | 品目号 | 货物 名称 | 数量 | 简要技术规格 | 采购单位及地址 | 联系 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 生物 显微镜 | 4 | UIS2无限远光学校正系统/载物台垂直运动由滚柱(齿条—小齿轮)机构导向,采用粗微同轴旋钮,粗调行程每一圈为36.8mm,总行程为25mm,微调行程为每圈0.2mm,具备粗调限位器和张力调整环/向内侧倾斜的固定5孔物镜转盘/双目观察筒,视场数:20,镜筒倾角为30°,瞳间距离48-75mm/明场聚光镜,数值孔径1.25,具有内装式孔径光阑/内置透射光柯勒照明,6V30W卤素灯/载物台尺寸为188mm×134mm,活动范围为X轴向76mm×Y轴向50mm,双片标本夹,标配橡胶帽/4倍平场消色差物镜PLCN4X,数值孔径0.1,工作距离18.5/10倍平场消色差物镜PLCN10X,数值孔径0.25,工作距离10.5/40倍平场消色差物镜PLCN40X,数值孔径0.65,工作距离0.6/100倍平场消色差油镜PLCN100XO,数值孔径1.25,工作距离0.13/10倍宽视野目镜WHB10X一对,视场数20 | 福建省森林病虫害防治检疫总站 | 联系人：陈景荣 联系电话：13860666317 |
|  | 2 | 体视 显微镜 | 3 | 格里诺光学系统/可变焦比:5:1/放大倍数:8至40倍(10倍目镜)/左/右单轴水平调焦旋钮/双目镜筒, 镜筒倾角:45°,瞳间距调节节范围:52～76mm ,备有目镜固定钮/220V 8W 环形荧光无影照明/平场消色差物镜,工作距离110mm/10倍目镜,“ComfortView”WHSZ系列,无铅,可调焦,视场数22 |  |  |
| 2 | 1 | 人工气候培养箱 | 6 | 250L/无光照控温2-60℃，有光照控温5-60℃，控温精度±0.8℃/控湿50-93%±5%/光照0-5000LX/微电脑控温附LED双数显/独立超温报警功能/超声波、微电脑控湿/新型高效反光光照支架/进口压缩机，轴流风机/紫外线灭菌功能/运动车轮、配门锁/内室尺寸≥570×570×770mm |  |  |
|  | 2 | 电热恒温培养箱 | 7 | 5～65℃±0.5℃/≤350W/微电脑智能控温仪，具有设定和测定功能，PID自整定功能/数显/双重门/镜面不锈钢内胆/四角圆弧形/超温声光报警功能/工作室尺寸≥400×400×500mm |  |  |
|  | 3 | 电热恒温干燥箱 | 7 | 定时器可长达9999min/RT±10-200℃/控温精度0.1℃,温度波动±1℃/ 消耗功率≤800W/微电脑智能控温仪/数显/双层玻璃门或带观察窗/德国原装进口风机/噪音低/工作室尺寸415×355×355mm |  |  |
|  | 4 | 摇床 | 3 | 0-280转/分(回旋)/万能弹簧架,可用于试管、烧瓶/0～120min可定时/无级调速/掁幅20mm/容量：250ml×13,500ml×11,1000ml×5 |  |  |
|  | 5 | 轮转式切片机 | 6 | 快速恒温冷冻石蜡两用/1-25μm/切片调节最小分度:1um/最大切片截面:32×32mm |  |  |
| 2 | 6 | 离心机 | 5 | 转速16000转/分/最大离心力17800g/配转子容量12×10mL/定时0-99分钟/微机控制,无碳刷直流电机/触摸面板,液晶数字显示,操作简单 |  |  |
|  | 7 | 便携式电子天平 | 7 | 进口/精度0.1g/最大称重6100g/液晶显示/采用赛多利斯双杠杆型(DLS)单体传感器,使天平具有极快的响应速度，高度的可靠性/过载保护/质量单位转换/计数,百分比称重/配内置电池可在野外作业 |  |  |
|  | 8 | 超净工作台 | 4 | 洁净等级：100级@≥0.5vm(美联邦209E)/平均风速0.3-0.6m/s(可调)/工作尺寸≥870×700×520mm/荧光灯 20W×1/紫外灯20W×1/采用轴离心式风机和高效、中效过滤器组成的空气净化系统/操作台面符合美联邦209E标准的100等级/智能化微电脑控制系统/轻触型开关可调节工作区风速大小/配备独立控制的照明灯和紫外线杀菌灯/八段风速控键控制，0.3-0.6m/s可调，高亮度八段数码管清晰指示风速大小/优质冷轧钢板外壳，静电喷塑/镜面不锈钢操作台面/配置:主机、备用荧光灯/紫外灯各2支、过滤网1副 |  |  |
|  | 9 | 灭菌器 | 5 | 容积30升/最高工作压力0.15Mpa/最高工作温度126℃/计时器最大计时999分钟/整机采用数显自动化控制，能自动控制消毒压力、消毒温度、消毒时间、内腔缺水时能自动切断热电源并发出声光报警提醒/采用安全联锁装置，在腔内压力蒸汽末放尽时盖门不得开启/采用原装德国进口断水部件，能第一时间反应出腔内缺水情况，安全可靠/整机内外均采用优质不锈钢材料制造，消毒容积大，升温快，比同类产品省电达25%/配置:主机，不锈钢提篮内胆 |  |  |
|  | 10 | 便携式数字PH计 | 8 | 测量范围：PH 0-14±0.03/分辨率0.01PH/3.5位液晶显示/手动温度补偿功能/直流供电/携带方便/配E-201-C-Q9型PH复合电极 |  |  |
|  | 11 | 抽湿机 | 7 | 除湿量20升/日(30℃，RH90%)/体积601×300×310mm/适用面积20-40m2/性能稳定，可靠，运行噪音低 |  |  |
|  | 12 | 望远镜 | 38 | 10-30×50倍可调/倍率：10-30倍(可变真实倍率)/视 角:9.8度/物镜:50mm/目镜:15mm/望远镜专用工程材料/有效距离:60M-1000M以上/目镜镀紫外光多层增透兰膜/物镜镀12层宽带红膜/镜片采用BAK4与K9光学玻璃制作/防抖/防滑/保罗棱镜/配精美黑色软包及挂绳背带,三角架转接器,干燥剂,彩盒包装 |  |  |
|  | 13 | 温湿 度仪 | 11 | 温度范围0-50℃/湿度0.1%-99.9%/数据记录点0-23小时/天/数据记录量4000条/液晶显示/低电压显示/配专用通讯电缆和专用软件 |  |  |
| 2 | 14 | 温湿 度仪 | 1 | 温度范围-20-60℃/湿度0.1%-99.9%/数据记录点0-23小时/天/数据记录量4000条/液晶显示/低电压显示/配专用通讯电缆和专用软件 |  |  |
|  | 15 | 虫情测报灯 | 9 | 灯光引诱/光控/雨控/远红外虫体处理/多位自动转换接虫器/自动开关/分天存放、诱集昆虫种类多 |  |  |
|  | 16 | 虫情统计器 | 8 | 一次可记录25种病虫数据/臂带式/方便与计算机联机/配专用软件、数据线 |  |  |
|  | 17 | 孢子捕捉仪 | 4 | 便携式/手持，移动方便/捕捉空气中病原孢子/采样口可自动对准风口/可检测疫病、锈病、霉病、白粉病等随气流流动的病孢及花粉尘粒 |  |  |
|  | 18 | 标本柜(盒) | 17 | 柜：铁柜，柜脚10cm，柜长100cm，宽45cm,高190cm，双门，柜内分22个横隔/昆虫标本盒：每柜配66个，盒长41.5cm，宽29cm，高5.5cm（其中盖2cm，底3.5cm）,盒内底衬泡沫板，盒内四周垫一层薄木片，木片高出盒底1.5cm,盒以蝴蝶片翻盖，合上后有扣锁可锁 |  |  |
|  | 19 | 防毒 面具 | 23 | 向下开口式/质轻舒适/3M冷流量呼气阀/低鼻梁、低轮廓设计，视野佳/中号面具可清洗/梯形过滤盒，活性炭含量多，寿命长，吸收效果好/双60926综合气体粉尘滤毒盒，可高效防护有机气体、氯气、二氧化氯、二氧化硫、氟化氢、硫化氢、氨气、甲胺、甲醛及各类颗粒物 |  |  |
|  | 20 | 喷烟机 | 27 | 发动机:增压平衡式/点火方式:无火花塞电子点火/额定喷雾量:35升/燃烧室性能指标(约)：11.6千瓦/药箱容积：额定容积5升/实际容积6.5升/油箱容积:1.2升/燃油:90＃以上汽油(含90＃)/启动电池:两节1号电池/净重(空机):10公斤/体积(工作状态):700×345×950 (㎜)/无方向性使用/整体化供油系统,全金属管路连接/全不锈钢材质/弯管 |  |  |
|  | 21 | 担架式喷雾机 | 5 | 本田汽油机/可移动式铅合金胶管架/高压管耐压，卷于管架上/四小轮，扣轮为万向轮/射程15米 |  |  |
|  | 22 | 打孔注药机 | 20 | 排量30.5cc/净重10KG/配套动力IE36FB/钻孔部分由小型汽油机通过软轴连接钻枪,钻头可根据需要在10毫米范围内调换/注药部分由金属注射器通过软管连接药箱,可连续注药，注药量可在10ml范围内调节/打孔注药一次性完成 |  |  |
|  | 23 | 诱虫灯 | 123 | 利用害虫较强的光、波、色、性信息的特性诱杀害虫/每灯控制面积30-60亩/灯外配以频振式高压电网/降低落卵量70％左右/农药械重点推广产品 |  |  |
| 2 | 24 | 望远镜 | 1 | SEMI－APO光学设计系统（准复消色差）/主镜口径：80mm/焦距：900mm/焦比：11.3/分辨率：1.45/色差控制明显优于标准设计/光学成像锐利明亮，分辨率接近“瑞利极限”/博冠专用全铝合金金属“特固”镜身，全金属调焦座/强附着力耐擦洗NIKON专用漆/内置通用接口M42×075，可直接与摄影接口匹配/上可观天，下可观景，还可拍摄，一镜多用 |  |  |
|  | 25 | 电钻 | 7 | 充电式/无负载低速档0-280转/min，高速档0-480转/min/低速扭距17.6N.m/高速扭距5.9N.m/电压9.6伏/标配全套钻头(含直径1cm钻头) |  |  |
|  | 26 | 测报工具箱 | 37 | 含放大镜、墨镜、解剖针、解剖刀、解剖板、镊子、剪刀、手钻、手套、口罩、集虫器、工具包 |  |  |
|  | 27 | 冷冻干燥机 | 1 | 冻干面积：0.07-0.12㎡ /冷凝温度：-80℃ 真空度：<20Pa/捕水能力：3kg/24h/盘装物料：0.7-1.2升/样品盘：φ200mm×4层，可放物料约1200或直径22的瓶子256只/电源：220V 50Hz 800W/采用进口原装制冷机组，降温速度快，捕水能力强，高效可靠，噪音低/冷凝室采用高度耐腐蚀的进口不锈钢材料，适合水及溶剂样品/冷阱开口大，便于水蒸气的快速运送，样品可置于其中预冻/冷阱温度及样品真空度均采用LED数显/特殊设计的放水阀和充气阀/透明钟置式干燥室/不锈钢样品架，普通型样品盘间距可调/标准配置：台式主机、2升真空泵、普通干燥装置（样品盘4个） |  |  |
|  | 28 | 背负式挖穴机 | 1 | 输出功率(HP/r/min)≥380/化油器型式:膜式/离合器型式:自动离心式/起动器型式:反冲式/减速比≥29：1/型式：伞齿减速器/额定转速（rpm）:190-240/钻头型式:分叉式、可拆式/刀片:合金刀片/钻头直径(mm):φ300/φ200/φ160/φ120/φ80自选/钻孔深度(mm):400-600 |  |  |
|  | 29 | 高低温湿热交变试验箱 | 1 | 有效容积≥80L/温度范围:-40～+150℃≤80分/温度波动度：±0.5-1.0 ℃/温度偏差：2.0℃/加热器：石英管保护镍铬合金电加热器/风机：离心风机/压缩机：全封闭机械压缩制冷压缩机/制冷剂：单级制冷HFC404a ，复叠制冷HFC404a/HFC23/冷凝方式：风冷+辅助水冷/保温材料：陶瓷纤维和聚氨酯现场发泡/活动式样品架：不锈钢样品架，1-3层高度可调/安全装置：压缩机超压，温度传感器异常保护和报警，高温保护和低温报警/标准配置：电热玻璃观察窗，顶置式射灯，Φ63.5电缆孔/RS232/485通讯接口，温度程序控制，温度记录仪/内胆尺寸(长宽高)：400×400×500mm/电源：AC220V±10%, 50Hz AC380V±10%, 50Hz |  |  |
| 2 | 30 | 智能人工气候箱 | 1 | 400L/无光照控温2-60℃，有光照控温5-60℃，控温精度±0.8℃/控湿50-93%±5%/光照0-10000LX/微电脑控温附LED双数显/独立超温报警功能/超声波、微电脑控湿/新型高效反光光照支架/进口压缩机，轴流风机/紫外线灭菌功能/运动车轮、配门锁/内室尺寸≥570×570×1220mm |  |  |
|  | 31 | 低温冰柜 | 1 | 箱内温度：-20至-40℃/有效容积：92升/内部尺寸(长宽高)：435×410×635mm/压缩机功率：260W/微电脑控制，LED数显，超湿报警，断电记忆/安全系统：高低温报警、传感器故障报警，报警方式：蜂鸣报警、红灯报警/采用原装进口名牌高效压缩机/环保无氟制冷剂/国际名牌风扇电机/产品具有医疗器械注册证/高密度保温层/蒸发冷凝器系统设计，超强制冷/门把手设计，脚轮设计 |  |  |
|  | 32 | 立式冷藏柜 | 2 | 容积≥210L/气候类型：ST/耗电量(kW.h/24h)<1.80/冷冻能力（kg/24h)≥20 |  |  |
| 3 | 1 | 天牛诱捕器 | 688 | 适用防治福建省松褐天牛/含引诱剂 |  |  |
|  | 2 | 喷雾喷粉机 | 28 | 进口/用途:粉状及细粒状的农药、肥料喷洒/28lit/喷放粉尘7kg/min/颗粒14kg/min/发动机排量62.0cc/泵膜式化油器/固态点火/净重12kg/燃油箱容积1.8lit |  |  |
|  | 3 | 油锯（园林用） | 28 | 进口/发动机排管:45.0cc/燃油机容积0.53L/机油箱容积0.25L/带有调节器的自动泵/正齿链轮/锯链形式(澳里根标准)21BP/标准导板尺寸18/节距 0.325in/动力装置自重4.8kg |  |  |
|  | 4 | 修枝剪 | 58 | 进口 |  |  |
|  | 5 | 高枝剪（锯） | 44 | 含锯头、剪刀/1.5-3米可伸缩铝合金手柄 |  |  |