建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产900吨环保竹炭建设项目

建设单位：益阳市睛皖再生能源生物有限公司（盖章）

深圳市环新环保技术有限公司
二〇一七年七月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产900吨环保竹炭建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 益阳市睛皖再生能源生物有限公司 |
| 法人代表 | 何矿生 | 联系人 | 何矿生 |
| 通讯地址 | 益阳市赫山区龙光桥镇道子坪村洋溪江组 |
| 联系电话 | 13973691817 | 传真 | / | 邮政编码 | 413046 |
| 建设地点 | 益阳市赫山区龙光桥镇道子坪村洋溪江组 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | (新建(改扩建(技改 | 行业类别 及代码 | 非金属废料和碎屑的加 工处理（C4320） |
| 占地面积 （平方米） | 2667 | 绿化面积 （平方米） | 200 |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） | 40 | 环保投资占总投资比例 | 8% |
| 评价经费 （万元） |  | 预计投产时间 | 2017年7月 |
| （一）工程内容及规模 1、项目由来 据专家估计，目前国内仅化工、冶金行业，竹炭年需求量达 600万吨，食品行业竹炭年需求量约500 万吨。我国是竹炭生产大国，每年竹炭生产量达千万吨以上。近年来，我国政府把生态环境保护与建设提到议事日程。“九五”期间开始实施天然林保护工程，严格限制利用天然林生产竹炭。许多原来的竹炭厂都纷纷停产或转产，我国的竹炭市场形成了供不应求的局面。国家经贸委，国家计委，财政部，国家税务局相继颁发关于进一步开展资源综合利用的意见，资源综合利用目录，关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税优惠政策的通知等系列政策。近几年来，我国为了保护生态平衡，大力实施天然林保护工程，禁止砍伐林木，限用天然竹炭，严禁土窑烧树炭，但工农业、环保、冶炼、民用生活等领域所需竹炭有增无减，这样一来使市场上的竹炭供应日趋紧张，价格看涨，这一切都将使机制竹炭取代天然竹炭成为必然，机制竹炭市场前景非常广阔，也为机制竹炭留下巨大的发展空间。益阳市睛皖再生能源生物有限公司投资500万元建设年产900吨环保竹炭建设项目。 为了加强环境管理，制定完善的环境保护措施，减轻项目建设和生产对当地环境的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015年本）》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》及国家有关建设项目环境管理规定，益阳市睛皖再生能源生物有限公司委托深圳市环新环保技术有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织相关技术人员进行了现场踏勘、类比调查、收集相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关环保政策、技术规范及导则的要求，编制了益阳市睛皖再生能源生物有限公司年产900吨环保竹炭建设项目环境影响报告表，呈报环境行政主管部门审批。 2、工程建设内容 本项目租用道子坪村原村级企业老铸造厂房屋和空地从事环保竹炭生产。工程建设内容及规模如表1所示。 表1 工程建设内容一览表 工程类别 建设内容 规模 备注 主体工程 生产车间 建筑面积1400 m2，新建年产900吨环保竹炭生产线1条。 已建 辅助 工程 办公室 位于厂区东面，建筑面积40 m2。 已建 食堂 位于厂区东面，建筑面积50 m2。 已建 储运工程 仓库 包括原料仓库、成品仓库，建筑面积2100 m2。 已建 公用 工程 供水 本项目用水采用地下水，厂区内修建有水塔。 排水 排水采用雨污分流制。水膜除尘废水经沉淀池沉淀处理后循环利用，不外排；生活污水处理后用于厂区绿化灌溉和周边农作物的施肥，不外排。 供电 由赫山区龙光桥镇电网提供。 供热 烘干机以干馏窑排出的高热量可燃气体竹煤气和少量的生物质燃料作为燃料燃烧产生热量烘干物料。 环保工程 废水治理 水膜除尘废水经沉淀池沉淀处理后循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化灌溉和周边农作物的施肥，不外排。 建设中 废气治理 采用全封闭储存、运输、装卸；保持厂区清洁等减少粉尘无组织排放；粉碎工序设置布袋除尘器收集除尘；烘干废气采用水膜除尘后经15m高排气筒排放；炭化废气采用冷凝发处理；食堂油烟废气采用油烟净化装置。 建设中 噪声治理 采用低噪声设备，采取吸声、隔声，加强绿化等措施。 固废处理 布袋除尘收集的粉尘和不合格的产品回用于生产；竹焦油（包括竹醋液）冷凝并用专用容器收集后外卖；生活垃圾由环卫部门及时清运生活垃圾定时清运。 绿化工程 花草树木等 绿化面积200 m2，绿化率为7.5% 3、生产规模 项目建成后形成年产900吨环保竹炭的生产能力。 4、主要原辅材料 本项目主要原辅材料见表2。 表2 主要原辅材料一览表 序号 原料名称 单位 数量 1 竹屑竹灰 t/a 2200 2 谷壳 t/a 1000 3 木屑木灰 t/a 1300 3 电 KW·h /a 18000 4 生物质燃料 t/a 54 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见表3。 表3 主要生产设备一览表 序号 名称 数量（台） 1 破碎机 1台 2 烘干机 1台 3 成型机 10台 4 干馏窑 2台 6、劳动定员 本项目职工定员5人，员工在厂区食堂就餐、住宿。项目劳动定员与工作制度见表4。 表4 劳动定员与工作制度 序号 项目 内容 1 劳动总定员 5人 2 班次 1班，8小时制 3 年工作日 150天 7、公用工程 (1)供电工程 由益阳市赫山区龙光桥镇电网提供，厂区设变配电设施，配有一套三相交流同步发电机。 (2)供热工程 烘干机以干馏窑排出的高热量可燃气体竹煤气和少量的生物质燃料作为燃料燃烧产生热量烘干物料，每年消耗竹屑54t/a。 (3)给水工程 本项目水源地下井水，项目劳动定员 5人，生活用水按日均最高用水量每人每日 160L计算，项目生活用水日用最高用水量为0.8t，年最高用水量为120t。 (4)排水工程 生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化灌溉和周边农作物的施肥，不外排。 8、投资规模及资金筹措 项目总投资500万元，全部由公司自筹。 （二）项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租用道子坪村原村级企业老铸造厂房屋和空地从事环保竹炭生产。现场踏勘，老铸造厂没有环境遗留问题，只有空余房屋用作本项目仓库。 |

# 二、环境现状调查与评价

| （一）自然环境简况 1、地理位置 赫山区，位于湖南省中部偏北，地居洞庭湖西缘和资水尾闾，地理坐标为：北纬28°16′至28°53′，东经112°11′至112°43′。东邻湘阴、望城两县，南界宁乡县，西接桃江县，北望资阳区。 本项目位于益阳市赫山区龙光桥镇道子坪村洋溪江组。 2、地形地貌 赫山区位于雪峰山隆起与洞庭湖凹陷交接处，西南山丘起伏，东北江湖交错。地势自西南向东北，呈三级阶梯状倾斜递降，地面高程大部分在海拔100米以下，区境以平原为主，山、丘、岗地貌齐全，局域“一分丘山两分岗，五分平原两水乡”的特点。最高点为沧水铺镇南部之碧云峰，海拔502米，赫山区地势比降为1.3%。雪峰山余脉在区境西南部402平方公里范围内呈钳形集结，突起为高埠，地势起伏较大，切割深度50-150 米，有18座海拔300米以上的山峰；中部地面起伏平缓，丘岗与平原相间并列，地表切割微弱，东北部为滨湖平原，平坦开阔，耕地连片，河湖广布。 3、气候 赫山区属于中亚热带向北亚热带过渡的季风湿润性气候。其特点是四季分明，光热丰富，雨量充沛，盛夏较热，冬季较冷，春暖迟，秋季短，夏季多偏南风，其它季节偏北为主导风向，气温年较差大，日较差小，地区差异明显。年平均气温16.9℃，最热月(7月)平均气温29℃，最冷月(1月)平均气温4.5℃，气温年较差24.5℃，高于同纬度地区；日较差年平均7.3℃，低于同纬度地区，尤以夏季昼夜温差小。年无霜期272天。年日照1553.7小时，太阳辐射总量103.73千卡/小时。年雨量1432.8毫米(mm)，降水时空分布于4-8月，这段时间雨水集中，年平均雨量844.5毫米，占全年雨量的58.9%。年平均相对湿度85%，干燥度0.71，2-5月为湿季，7-9月为干季，10-1月及6月为过渡季节。 4、水文特征 资江属洞庭湖水系，长江的一级支流，发源于广西资源县境内猫儿山东北麓，最后注入湖南省洞庭湖，流经广西资源县、湖南城步县、隆回县、邵阳市、冷水江市、新化县、安化县、桃江县和益阳市，共13个县市，干流全长713公里，流域面积282142平方公里，平均坡降0.65‰，流域内多山地和丘陵，地势大致西南高、东北部低，河道平均宽度280 m。最大流量：11800 m3/s；最小流量：90.5 m3/s；多年平均流量：688 m3/s；最高洪水水位：40.79 m；最低枯水水位：34.29 m。 本项目位于志溪河流域，主要功能是灌溉。志溪河由南向北穿过灰山港镇，志溪河是资江的一级支流，其发源南出宁乡白泉溪，北出桃江雪峰山，南北两源在桃江县金沙洲汇合，在益阳市城区李家洲入资水。由北源雪峰山至河口全长68.5km，全流域面积626.5km2。根据水文资料，志溪河多年平均流量为8.57m3/s。志溪河具有工业用水、灌溉、发电和航运等多种功能。 5、动植物资源 赫山区植物资源种类丰富，共有1530种，其中木本植物858种，竹类植物44种，藤本植物82种，草本植物546种（具有经济价值的水生植物29种），包括各种食用、药用、单宁、淀粉、油料、芳香油料、观赏类植物。赫山区植被类型主要有：常绿栎类林，落叶常绿阔叶混交林，次生混交林，以马尾松、杉木为主的针叶林，以毛竹、黄轩竹、桂竹、苦竹为主的竹林，以水杉、枫杨为主的防护林，以油茶、果园为主的经济林，灌丛，草甸、沼泽，水生植被等十个类型。当中属竹林资源最丰富，总面积19万亩，立竹蓄积2580万根，资源蓄积量位居全省第五。 赫山区可利用水面93880亩，赫山区水产品年产量达16000吨，主要的养殖品种有：青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊、鳜、工程鲫、鲶、乌鳢、鳝、鳅、蟹、蛙、鳖、珍珠等。 （二）主要环境保护目标（列出名单及保护级别） (1)环境空气：保护项目所在区及周边环境空气质量，使其满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； (2)声环境：保护厂址区符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准； (3)地表水环境：地表水保护目标为志溪河，其水环境质量控制在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 表5 主要环境保护目标一览表 环境 要求 环境保护目标 功能及规模 相对位置 保护级别 环境 空气 居民住宅 1户 东面50 m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 2户 东面200 m 1户 东南面50 m 5户 东南面500 m 2户 南面50 ~80 m 3户 南面200~400m 2户 北面50m 5户 东北面150~350m 声环境 居民住宅 1户 东面50 m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类区标准 2户 东面200 m 1户 东南面50 m 2户 南面50 ~80 m 2户 北面50m 5户 东北面150~350m | 地表 水环境 志溪河 渔业 用水 西面50 m GB3838-2002中 Ⅲ类标准 （三）环境质量状况 1、环境空气质量现状 本项目环境空气质量现状数据引用益阳市龙弘竹木炭业有《限公司年产量1500吨竹炭制品生产加工建设项目环境影响报告表》相关数据。 (1)监测因子及监测布点：新市渡镇高冲村，位于本项目西北面约2km，监测因子为SO2、NO2、TSP、PM10。 (2)监测单位、时间、频次：益阳市环境监测站于2016年6月20至22日连续3天，SO2、NO2测小时浓度，PM10测日均浓度。 (3)监测结果：评价区环境空气质量现状监测统计及评价结果见表6。 表6 项目区域环境空气监测结果 污染物名称 小时或日均值 监测点名称 浓度范围 （mg/m3） 标准值 （mg/m3） 最大超标倍数 超标率（%） SO2 小时值 新市渡镇高冲村 0.041~0.045 0.50 0 0 NO2 小时值 0.011~0.039 0.20 0 0 PM10 日均值 0.055~0.129 0.15 0 0 从表6可以看出监测点的监测因子均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值。因此项目所在区域空气环境质量较好。 2、地表水环境质量现状 了解本项目地表水系的水质现状，本报告收集了项目附近志溪河赫山区段的水质监测数据，监测时间2016年7月14日，监测单位益阳市环境监测站。 表7 地表水水质监测统计结果及评价结果表 （单位mg/L） 监测断面 项目 浓度 标准限值 最大超标倍数 超标率（%） 志溪河赫山区段 pH 7.26 6~9 0 0 COD 17.5 20 0 0 BOD5 2.3 4 0 0 nh3-n 0.406 1.0 0 0 石油类 0.04 0.05 0 0 总磷 0.211 0.2 0.055 100 阴离子表面活性剂 0.13 0.2 0 0 硫化物 0.016 0.2 0 0 粪大肠菌群（个/L） 9400 10000 0 0 由表7可知，志溪河赫山区段监测断面除总磷外其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。总磷超标的原因是沿线工业污染源、生活污染源等流入志溪河引起。 3、声环境质量现状 为了了解评价区域声环境质量现状，2017年3月在厂界东、南、西、北外1 m处各布置1个监测点，进行了环境噪声监测，昼夜各监测1次。项目昼间生产，夜间不生产。监测结果见表8。 表8 项目场界环境噪声现状监测结果 （单位：dB(A)） 监测点 LAeq 评价标准 评价 1#场界东 昼间 52.0 60 达标 夜间 41.5 50 达标 2#场界南 昼间 52.8 60 达标 夜间 43.1 50 达标 3#场界西 昼间 50.7 60 达标 夜间 40.2 50 达标 4#场界北 昼间 51.6 60 达标 夜间 41.3 50 达标 评价结果表明，厂界四周监测点昼、夜间噪声级均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，表明项目所在地的声环境质量现状良好。 4生态环境 评价范围内无珍稀动植物。项目开展作为人为活动，占地面积和运营规模相对较小，植被破坏有限，产生的环境影响是局部的，不会导致整体生态环境破坏。 |
| --- | --- |

# 三、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、地表水环境：志溪河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准； 3、声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物：工业废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；干馏窑和烘干机烟气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表 2 的二级标准；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）； 2、水污染物：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准； 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准； 4、固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中标准；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关标准。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家“十三五”总量控制指标，确定总量控制指标为二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮、挥发性有机物。结合项目实际情况，本项目总量控制指标如下： SO2：0.05t/a NOx：0.05t/a |

# 四、工程分析

（一）工艺流程简述 1 生产工艺流程 图1 项目生产工艺流程和产排污节点图 2 工艺说明 (1)竹木屑粉谷壳：项目原料主要采购于赫山及其周边桃江、安化、常德地区的竹木加工企业，由车辆运至厂区，车辆在运输卸载过程中会产生少量粉尘。 (2)破碎：原料由人工送料到破碎机，确保原料大小均匀。在此过程中，电机运转会产生噪声污染，破碎过程中会散落少量粉尘。 (3)烘干：项目原料含有水分约 30%左右，因此需要对原料进行干燥处理。烘干机以干馏窑排出的高热量可燃气体竹煤气和少量的生物质燃料作为燃料燃烧产生热量烘干物料。 (4)制棒：干燥后的产品采用制棒成型机进行成型。 (5)炭化：成型棒由人工运至干馏窑进行干馏炭化。炭化时用铁门封闭以隔绝空气。干馏是一个复杂的化学反应过程，包括脱水、热解、脱氢、热缩和、加氢、焦化等，一般将其分为 3各阶段。 脱水分解：此阶段温度在 100℃至 160℃，相对较低，成型棒中有机物首先脱水，随着温度升高，逐渐分解产生低分子挥发物。 热解：随着干馏温度的继续升高，达到温度 275℃时反应加剧，有机物中的大分子发生键的断裂，即发生热解，生产大量竹焦油、竹煤气分解产物。 缩合和炭化：当温度进一步提高到 450℃时，随着水和有机蒸汽的析出，剩余物质受热缩合成胶体。同时，析出的挥发物逐渐减少，胶体逐渐固化和炭化。随着温度升高，加热时间延长，所生成的固体产物中的碳含量逐渐增多，氢、氧、氮等其他元素含量逐渐减少。 成型棒干馏过程中会得到竹炭、竹焦油（竹醋液）、竹煤气三种产物。竹炭为本项目最终产品。竹焦油是一种含烃类、酸类、酚类的复杂混合物，竹煤气主要成分是一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯和氢气等。 (6)检验、包装入库：炭化完成的竹炭在窑内自然冷却后出窑、检验、包装入库。 （二）主要污染源分析 1、施工期污染源分析 根据现场勘察，本项目所用厂房为租赁厂房，主要建筑物已建成，但还需修筑污水处理设施构筑物。施工期环境影响主要为修建污水处理构筑物和设备安装时产生的污染物，主要污染因子为施工噪声、施工人员产生的少量生活废水和生活垃圾。 2、运营期污染源分析 2.1大气污染源 本项目建成投入生产的大气污染主要为：原料、产品在运输、装卸时产生粉尘、原料破碎产生的粉尘、烘干废气、炭化废气和食堂油烟废气。 (1)原料运输、装卸、破碎产生的粉尘 本项目原料、产品都为颗粒状，在物料的运输、装卸、破碎、传送等过程会产生粉尘。 粉尘的产生量与物料的粒径/湿度、物料转运的速度/落差及生产操作管理等有关，本项目使用的原料存放在项目中部的原材料堆放仓内。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），原料储存、运输、装卸过程产生的无组织粉尘量按“30g/t原料”计算，则该部分产生粉尘量为0.135t/a；成品储存、运输、装卸过程产生的无组织粉尘量按“10g/t成品”计算，则该部分产生粉尘量为0.009t/a，则项目无组织排放粉尘总产生量为0.144t/a。 类比同类工程（“自贡市石房机制木炭有限公司年生产500吨机制木炭建设项目”），物料破碎过程中粉尘浓度约1470mg/m3，产生量8.37t/a。 (2)烘干废气 为满足生产的要求，本项目拟购置烘干机一台，烘干机以干馏窑排出的高热量可燃气体竹煤气和少量的生物质燃料作为燃料燃烧产生热量烘干物料，竹煤气其燃烧产物为主要为水和CO2。燃烧生物质燃料会产生一定量的SO2、NOx和烟尘，年耗54t生物质。根据第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十分册）4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表可知燃烧1吨生物质产生烟气6240.28m3，计算可得烟气产生量为336975m3/a。本项目燃烧生物质时锅炉SO2的产污系数为17*S%（千克/吨-原料），氮氧化物的产污系数为1.02千克/吨-原料，烟尘的产污系数为37.6千克/吨-原料。要求采用水膜除尘设备，该设备对烟尘的去除率在98%以上。同时设15m高排气筒一个，采取以上环保措施后生物质锅炉外排烟气SO2、NOx和烟尘和的排放浓度分别为159.0 mg/m3、159.0 mg/m3和602.1mg/m3，排放量分别为0.05t/a、0.05t/a和0.2t/a。可以达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表 2 的二级标准，处理后的烘干烟气对周围环境影响不大。生物质燃烧各污染物排放量如下表所示。 表9 烘干烟气产生及排放情况一览表 污染源 污染物 产生量 (t/a) 产生浓度 (mg/m3) 排放量 (t/a) 排放浓度 (mg/m3) 排放标准 (mg/m3) 烘干 SO2 0.05 159.0 0.05 159.0 850 NOx 0.05 159.0 0.05 159.0 / 烟尘 2.0 6020.5 0.04 120.4 200 (3)炭化废气 本项目炭化工艺由干馏窑对主要原材料在缺氧条件下进行炭化处理。成型的竹炭棒在干馏窑中加热到280℃-400℃的热分解过程中，会分解产生焦油、醋酸等，并产生大量的 CO、碳氢化合物（CH）等易燃的碳水化合物，即竹煤气，并有少量的 NOx、SO2产生。其具体成分比例目前尚无研究成果，难以定量，但从其成分可以看出其较为清洁，收集后可用于项目烘干炉作为燃料使用。碳化产生的烟气先经回收后经分离后分别产生竹焦油（包括竹醋液）和竹煤气，竹煤气进入储气柜通过收集系统进入烘干炉。类比同类工程——“海南文昌头苑华林木炭加工厂年产300吨机制炭生产加工项目”，其产生量约为880t/a。竹煤气燃烧后主要产生的废气为 CO2、水蒸汽及少量的 NOx、SO2，环评不定量分析，对环境影响较小。 (4)异味 项目竹屑由于含水率在30%，在进场后堆存和烘干过程中会产生一定的无组织排放的烘干异味、木质素异味，为减少异味产生，原料进场后应及时进行烘干处理，竹屑烘干尾气经不低于 15m 的排气筒排放。 (5)食堂油烟废气 本项目职工为5人，厂区内配备有一个小型员工食堂。根据当地的饮食习惯，每人每餐食用油用量约为 30g，全年以150天计，油烟废气按照 3%的产生量计算，则项目实施后，企业油烟废气产生总量为 0.000675t/a。本环评要求企业安装油烟净化装置对油烟进行净化处理，处理效率不小于 60%，处理风量不小于 4000Nm3/h，处理后的油烟废气通过不低于 15m 烟囱高于屋顶排放，不侧排。经上述措施处理后，企业油烟废气排放总量约为 0.00027t/a，排放浓度约为 2.0mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）小型标准。 2.2水污染源 本项目废水为水膜除尘废水和生活废水。 水膜除尘废水经沉淀后循环利用不外排。 生活用水按每人160L/d来计算，该厂员工有5人，用水量为0.8t/d，按85%计算污水产生量，生活污水排放量为0.68t/d。则项目总污水总排放量为102t/a。生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS和动植物油，各污染物浓度分别为250mg/L，200mg/L，45mg/L，150mg/L，40mg/L。 2.3噪声 项目主要噪声源为破碎机、烘干机、成型机、风机等设备噪声，噪声源声级强度约70~88dB(A)。同时进出项目区内的机动车也会产生一定的交通噪声。具体声级值见表10。 表10 本项目生产设备边界噪声 单位：dB(A) 声源种类 噪声源 名称 声学特征 数量（台） 设备边界 LA（dB） 固定声源 粉碎机 点源、连续 1 80~85 烘干机 点源、连续 1 80~85 成型机 点源、连续 10 70~85 风机 点源、连续 1 80~88 2.4固体废物 项目产生的固废主要为收集粉尘、不合格的产品、炭化过程的副产品竹焦油和员工生活垃圾。 (1)收集粉尘 布袋除尘器收集的粉尘为秸秆及木屑，产生量约为8.0t/a。 (2)不合格产品 不合格的产品，约5.0t/a，回用于生产。 (3)炭化过程的副产品竹焦油（包括竹醋液） 炭化过程烟气分离产生的副产品竹焦油（包括竹醋液）约 240t/a，将竹焦油（包括竹醋液）冷凝并用专用容器收集后，按照危险废物管理要求进行收集、贮存和处置，存储单元应设置防漏裙角，储存间地面进行防腐防渗处理，设置导流沟和事故池等。收集后外卖。 (4)生活垃圾 本项目投入使用后，职工定员5人，生活垃圾的产生量按每人每天0.5kg计，年工作日以150d 计算，每年的生活垃圾量约为0.375t。要求做到避雨集中堆放、统一交由环卫部门定时清运。

# 五、主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 原材料、产品运输、装卸 | 粉尘 | / | 0.144t/a | / | 0.144t/a |
|  | 破碎 | 粉尘 | 1470mg/m3 | 8.37t/a | 14.7mg/m3 | 0.084t/a |
|  | 烘干废气 | SO2 | 159.0mg/m3 | 0.05t/a | 159.0mg/m3 | 0.05t/a |
|  |  | NOx | 159.0mg/m3 | 0.05t/a | 159.0mg/m3 | 0.05t/a |
|  |  | 烟尘 | 6020.5mg/m3 | 2.0t/a | 120.4mg/m3 | 0.04t/a |
|  | 炭化废气 | 竹煤气 竹焦油 | / | 880t/a | / | 880t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 5.0mg/m3 | 0.675kg/a | 2.0mg/m3 | 0.27kg/a |
| 水 污 染 物 | 除尘废水 | SS | / | / | 沉淀后回用 |
|  | 生活废水 | 污水量 | 102m3/a | 经化粪池处理后，用于厂区绿化及周边农作物的施肥 |
|  |  | COD | 250mg/L | 0.026t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.020t/a |  |
|  |  | NH3-N | 45mg/L | 0.005t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L | 0.015t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 40mg/L | 0.004t/a |  |
| 一般 固废 | 除尘装置 | 粉尘 | 8.0t/a | 返回生产线继续利用 |
|  | 生产 | 不合格产品 | 5.0t/a |  |
| 危险废物 | 炭化 | 竹焦油（包括竹醋液） | 240t/a | 定期交有资质单位转运外卖 |
| 生活垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.375t/a | 由环卫部门定期清运，不外排 |
| 噪声 | 项目主要噪声源为破碎机、烘干机、成型机、风机等设备噪声，噪声级在 70~88dB（A）。 |
| 主要生态影响： 本项目对生态的影响主要为植被的破坏，水土流失和影响动植物的生存环境。应采取以下措施改善生态环境和防止水土流失：避开暴雨季节施工和开采；在产区周围修建排水沟；将主要运输道路修整压实；搞好厂区及周边的绿化环境；及时加固边坡。由于本项目所在用地基本无大面积植被，且项目位于羞女湖湿地公园之外，对其影响很小。 |

# 六、环境影响分析及防治措施分析

（一）施工期环境影响及防治措施分析 1、施工期环境影响分析 本项目租赁厂房进行生产，主要建筑物基本建成，但还需修建污水处理构筑物。施工期涉及少量土建工程，另外，还需进行设备安装。 在施工期，土石方开挖过程中，将产生施工扬尘和粉尘，道路路面施工过程及车辆运输产生扬尘和粉尘，设备安装过程产生噪声污染。另外，施工人员也会产生少量生活污水和生活垃圾。 2、施工现场管理及施工期污染防治措施 (1)扬尘和粉尘的控制：文明施工，严格管理；对施工场地和运输道路定期洒水，以抑制粉尘飞扬；运输车辆最好能安装尾气净化装置，以削减其对空气环境的影响。 (2)噪声的控制：施工企业应当采用低噪音的施工方法。 (3)生活污水经化粪池处理后，用于厂区绿化等。 (4)生活垃圾送至附近垃圾箱，由环卫部门送至垃圾场统一处理。 综上所述，由于施工影响期较短，故通过加强作业管理，将使施工过程对环境影响降至最低。 （二）营运期环境影响分析及防治措施分析 1、大气环境影响分析 本项目建成投入生产的大气污染主要为：原料、产品在运输、装卸时产生粉尘，原料破碎产生的粉尘，烘干废气，炭化废气和食堂油烟废气。 (1)粉尘 本项目的粉尘废气包括两部分：物料运输、装卸、储存、传送等过程产生的粉尘为无组织排放。 为降低物料储存、运输、装卸、传送过程产生的无组织排放粉尘量，建议建设单位采取下列措施：堆场搭建原料棚，避免原料的露天堆放，减少扬尘的产生量，定期洒水，减少扬尘的排放量；竹屑等粒径较小的不需要粉碎原料，等均入仓堆放，装卸车直接进入仓内；破碎机设置在破碎机车间内，扬尘不外溢，对地面扬尘及时回收利用；原料运输车辆采用密封车斗，保证物料不遗撒外漏，车斗应用布遮盖严实，减少运输过程扬尘产生，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。综上所述，项目对粉尘采取的治理措施是可行的。 经上述措施治理后，物料储存、运输、装卸过程产生的无组织粉尘废气浓度可降至1.0 mg/m3以下，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，不会对周围环境产生明显影响。 评价将加工区、仓库等粉尘计算大气环境防护距离，预测参数见下表。 模式选择：《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）给出的模式。 输入参数与计算结果：面源有效高度（m）；面源宽度(m)；面源长度(m)；污染物排放速率（g/s）；小时评价标准（mg/m3）。 计算参数与结果见表11。 表11 项目大气环境防护距离 污染源 污染 因子 排放速率（kg/h） 面源 高度 （m） 面源 宽度 （m） 面源 长度 （m） 小时浓 度标准（mg/m3） 模式计算结果（m） 加工区、仓库 粉尘 0.12 4 50 70 0.9 无 计算粉尘大气环境防护距离结果为无超标点，本项目不设大气环境防护距离。 由前面工程分析可知，本项目物料在破碎过程中粉尘浓度约1470mg/m3，产生量8.37t/a。环评要求建造密闭式的生产车间，将产污部位安装布袋除尘器，除尘效率约为99%，排放浓度为14.7mg/m3，排放量约为0.084t/a，处理后的的粉尘经排气筒高于厂房屋顶排入大气中。粉尘排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放》（GB16297-1996）中表 2 标准要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/Nm3，最高允许排放速率3.5kg/h）。 (2)烘干废气 由前面工程分析可知，要求采用水膜除尘设备处理烘干烟气，该设备对烟尘的去除率在98%以上，同时设15m高排气筒一个。采取以上环保措施后生物质锅炉外排烟气SO2、NOx和烟尘和的排放浓度分别为159.0 mg/m3、159.0 mg/m3和602.1mg/m3，排放量分别为0.05t/a、0.05t/a和0.2t/a。可以达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表 2 的二级标准，处理后的烘干烟气对周围环境影响不大。另外，烘干为降低原料的含水率，会产生大量水蒸气，不会对周围环境产生较大影响。 (3)炭化废气 本项目炭化工艺由干馏窑对主要原材料在缺氧条件下进行炭化处理。成型的竹炭棒在干馏窑中加热到280℃-400℃的热分解过程中，会分解产生焦油、醋酸等，并产生大量的 CO、碳氢化合物（CH）等易燃的碳水化合物，即竹煤气，并有少量的 NOx、SO2产生。类比同类工程——“海南文昌头苑华林木炭加工厂年产300吨机制炭生产加工项目”，其产生量约为880t/a。 炭化过程中产生的竹焦油和竹煤气都含有部分有毒有害物质，若直接排放将会对周边环境造成污染，因此炭化尾气需经处理后才能排放。本项目拟采用冷凝法进行处理。冷凝法是利用水冷将蒸汽状态的污染物冷凝分离出来的过程，通过将炭窑烟气导入水池，部分沸点较高的木焦油初步冷凝成为液体，凝留在池底，经收集管流入收集桶，其他气体向上排出。 本项目拟设置面积3m2，高0.8-1.0m的冷凝池，将干馏窑内烟气通入冷凝池，其中竹焦油（包括竹醋液）冷凝成液体经收集管流入收集桶，竹煤气从冷凝池顶部排出。由于竹焦油（包括竹醋液）为化工原材料，项目拟将竹焦油（包括竹醋液）出售给相关企业回收利用。竹煤气其具体成分比例目前尚无研究成果，难以定量，但从其成分可以看出其较为清洁，收集后可用于项目烘干炉作为燃料使用。碳化产生的烟气先经回收后经分离后分别产生竹焦油和竹煤气，竹煤气进入储气柜通过收集系统进入烘干炉。竹煤气燃烧后主要产生的废气为 CO2、水蒸汽及少量的 NOx、SO2，环评不定量分析，对环境影响较小。 (4)异味 项目竹屑由于含水率在 30%，在进场后堆存和烘干过程中会产生一定的无组织排放的烘干异味、木质素异味，为减少异味产生，原料进场后应及时进行烘干处理，竹屑烘干尾气经不低于 15m 的排气筒排放，对环境影响较小。 (5)食堂油烟废气 本项目企业油烟废气产生总量为 0.000675t/a。本环评要求企业安装油烟净化装置对油烟进行净化处理，处理效率不小于 60%，处理风量不小于4000Nm3/h，处理后的油烟废气通过不低于15m烟囱高于屋顶排放，不侧排。经上述措施处理后，企业油烟废气排放总量约为0.00027t/a，排放浓度约为2.0mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）小型标准，对环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目营运期间，主要废水为水膜除尘废水和生活污水。 (1)生产废水 项目生产用水主要为水膜除尘池的补充用水，废水中主要为烟气中的烟尘，废水经过沉淀池沉淀，烟尘沉淀成污泥，脱水后可作为一般固废处理。经过沉淀的废水可以循环利用不外排。 (2)生活污水 本项目生活用水主要来源于办公室、宿舍、食堂、卫生间等，生活污水的排放量102t/a（0.68t/d）。主要污染物浓度分别为：COD250mg/L、BOD5200mg/L、氨氮45mg/L、SS150mg/L、动植物油40mg/L，则年产生COD0.026t/a、BOD5 0.020t/a、氨氮0.005t/a、SS0.015t/a、动植物油0.004t/a。生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化及周边农作物的施肥，对水体影响较小。 3、声环境影响及防治措施分析 本项目营运期间，项目主要噪声源为粉碎机、烘干机、成型机、风机等设备噪声，其声强度在70 dB(A)~88dB(A)左右，设备噪声对周围环境有一定影响。具体采取以下措施： 为减少项目生产噪声对周边环境的影响，建设单位应采取一定的噪声防治措施： (1)工作区合理布局，选用低噪声设备，生产设备选择合适安装位置并采取防震、隔声措施，要注意检修和润滑，并对老化和性能降低的旧设备及时进行更换。 (2)高噪声设备如破碎机等应安装在装有隔振垫的基础上。 (3)建立围墙，加强厂区四周的绿化工作，种植高大乔灌木结合的绿化带。 (4)夜间不能进行粉碎等高噪声作业。 (5)夜间生产时临厂界一侧的门窗关闭。 经上述措施处理后，本项目产生的机械噪声对周边声环境保护目标的影响可控制在人体接受范围内，项目四周边界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区排放限值的要求，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)，不会对周围环境产生不良影响。 4、固体废物环境影响分析 项目产生的固废主要为收集粉尘、不合格产品、炭化过程的副产品竹焦油（包括竹醋液）和员工生活垃圾。 (1)收集粉尘 布袋除尘器收集的粉尘为竹木屑，约8.0t/a，可返回生产线继续利用。 (2)不合格产品 在热分解生产竹炭的过程中，由于有些竹木屑棒可燃成分燃烧过分，达不到合格要求，成为次品，约5.0t/a，可回用于生产继续利用。 (3)炭化过程的副产品竹焦油（包括竹醋液） 炭化过程烟气分离产生的副产品竹焦油（包括竹醋液）约240t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），针对项目产生的危险废物竹焦油，应设立危险废物暂存间，将竹焦油冷凝并用专用容器收集后，按照危险废物管理要求进行收集、贮存和处置，存储单元应设置防漏裙角，储存间地面进行防腐防渗处理，设置导流沟和容积不小于100m3事故池等。同时危废应严格按照《危险废物收集、储存、运输技术规范》（HJ2025-2012）与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的要求。为落实“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）措施，危险废物暂存点布置于干燥的地方，严格防雨、防晒。并在存放的容器内，加上标签，定期交有资质单位转运外卖。通过采取上述措施处置后，对周围环境影响不大。 (4)生活垃圾 生活垃圾量约为0.375t/a。要求做到避雨集中堆放、统一交由环卫部门定时清运。以上固废经处理后，对周围环境影响不大。 5、运输道路环境影响分析 该项目原辅材料及产品均通过汽车运进运出，运输量较大，运输一般在白天进行，运输过程中对环境可能造成的影响主要有：一是运输引起交通噪声，二是沿途可能洒落的扬尘。 因此，建设单位应采取如下措施： (1)加强运输管理，做好车辆、车皮的密封工作，运输过程中应加帆布做遮盖， 以免原料散落在沿途，影响周围环境；运载量不应超过运载工具的最大运输量，并应在白天进行运输，以免噪声扰民。 (2)物料运输中，尽量选择路面条件好、距离短的运输路线； (3)避免在大风、下雨天气恶劣条件下装卸，同时尽量降低装卸落差，对装卸场所经常洒水及清扫。 （三）环境风险分析 本项目不使用危险原辅材料，生产设备及工艺安全可靠。但原料竹屑和成品竹炭、 竹焦油、竹煤气都为易燃物品，极易因管理不善而引发火灾。同时产生的副产品竹焦油泄漏会污染水体和土壤。企业应采取的风险防范措施如下： (1)生产车间及附属构筑物必须严格按《建筑设计防火规范》的要求进行设计和建设。原料、产品、竹煤气储气柜都应远离产生明火设施设备。厂区禁止吸烟。 (2)原料库、成品库和各车间配置专门的消防器材和设备，设置消防通道，厂内设置消防专用池，并设专人定期检查，保证设施完好。企业应设立容积不小于 100m3 的消防水池。 (3)企业必须建立火灾事故应急处理措施，并加强对生产工人的管理和培训，提高安全生产和消防意识。 (4)竹焦油（包括竹醋液）存储单元应设置防漏裙角，储存间地面进行防腐防渗处理，设置导流沟和容积不小于100m3事故池等。环评要求建设单位制定消防火灾事故应急预案。 （四）环境管理与监测 1、环境管理 环境管理是企业日常管理的重要内容。建立环境管理机构，落实监控计划，是推行清洁生产，实施可持续发展战略，贯彻和实行国家地方环境保护法规，正确处理发展生产和保护环境的关系，实施建设项目的经济效益、社会效益和环境效益三统一的组织保障和有力措施。本项目的具体管理计划如下： (1)在生产管理部门配置1名管理人员具体负责场区的环境管理。 (2)加强并坚持对员工的环境保护教育，不断提高公司全体员工的环保意识。 (3)制定有关的规章制度及操作规程，确保污染治理设施的稳定运行。 2、环境监测 环境监测是为环境管理提供科学依据的必不可少的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理设施运行效果的重要手段，在环保管理中起着举足轻重的作用。 要求企业建立环境管理制度，并按表12的内容定期进行环境监测。 表12 运行期环境监测计划 项目 内容 监测因子 监测频次 废气 厂界 粉尘 每季1次、每次两天， 每天采样3次 废水 公司废水总排口 COD、BOD5、NH3-N、SS、 动植物油脂 每季1次、每次两天， 每天采样3次 噪声 场界四周外1米处噪声 dB（A） 每年2次、每次两天， 分昼、夜监测 （五）污染防治措施汇总及环保投资估算 根据拟建项目污染源产生及排放情况，建设单位计划对生产过程中产生的废水、废气、噪声和固废等采取相应的污染防治措施。本工程环保投资40万元，占总投资的8%，环保投资估算详见表13。 表13 环保投资估算表 污染类型 污染物 防治措施 投资（万元） 废气 原材料、产品运输、装卸无组织粉尘 全封闭储存、运输、装卸；保持厂区清洁 2 破碎粉尘 布袋收尘装置 2 烘干废气 水膜除尘+15m排气筒 10 炭化废气 冷凝法处理、引风机+排气管道 15 食堂油烟废气 油烟净化装置 1 废水 除尘废水 原沉淀池处理 2 生活污水 化粪池处理 2 噪声 设备噪声 合理布局，隔声、消声，加强绿化等处理 1 固体废物 布袋除尘收集粉尘 回用于生产 1 残余废料 回用于生产 1 炭化竹焦油（包括竹醋液） 定期交有资质单位转运外卖 2 生活垃圾 统一收集后由环卫部门定期清运 1 合计 40 （六）“三同时”验收 根据建设项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出本项目环境保护设施“三同时”验收内容一览表14。 表14 建设项目“三同时”验收一览表 验收项目 防治措施 验收因子 验收标准 废气 原材料、产品运输、装卸无组织粉尘 全封闭储存、运输、装卸；保持厂区清洁 粉尘 GB9078-1996中表2 的二级标准 破碎粉尘 布袋除尘装置 粉尘 烘干废气 水膜除尘+15m排气筒 SO2、NOx、烟尘 炭化废气 冷凝法处理、引风机+排气管道 竹煤气 食堂 集气罩、油烟净化器 油烟 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准 废水 除尘废水 沉淀池 SS 循环利用不外排 生活污水 化粪池 生活污水经化粪池处理后，用于厂区绿化灌溉和周边农作物的施肥，不外排。 噪声 设备噪声 合理布局，采取隔声、消声、隔振，加强绿化等措施 等效连续A声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准 固体 废物 一般固物 收集的粉尘，不合格产品回用生产。 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关标准 危险废物 竹焦油（包括竹醋液）冷凝并用专用容器收集后定期交有资质单位转运外卖 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关标准 生活垃圾 统一收集后由环卫部门定期清运 无害化 环境管理 规范排污口建设 规范化设置

# 七、建设项目拟采取的防治措施及预防治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原材料、产品运输、装卸 | 无组织粉尘 | 全封闭储存、运输、装卸；保持厂区清洁 | 达标排放，对周围环境影响较小 |
|  | 破碎 | 粉尘 | 布袋除尘装置 |  |
|  | 烘干废气 | SO2、NOx、烟尘 | 水膜除尘+15m排气筒 |  |
|  | 炭化废气 | 竹焦油 竹煤气 | 冷凝法处理、引风机+排气管道 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 |  |
| 水污染物 | 除尘废水 | SS | 沉淀后循环利用不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动物油脂 | 生活污水经化粪池处理后，用于厂区绿化和周边农作物的施肥。 |
| 一般固废 | 布袋除尘 | 粉尘 | 返回生产线继续利用 | 减量化、资源化、无害化 |
|  | 生产工序 | 不合格产品 |  |  |
| 危险废物 | 炭化 | 竹焦油（包括竹醋液） | 定期交有资质单位转运外卖 |  |
| 生活垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 合理布局，采取隔声、消声、隔振，加强绿化等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 废气、废水、固废、噪声经治理达标后排放，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。本项目对生态的影响主要为植被的破坏，水土流失和影响动植物的生存环境。应采取以下措施改善生态环境和防止水土流失：避开暴雨季节施工和开采；在产区周围修建排水沟；将主要运输道路修整压实；搞好厂区及周边的绿化环境；及时加固边坡。 |

# 八、建设项目可行性分析

（一）产业政策相符性分析 项目采用竹屑废料生产环保竹炭，属于 C4220 非金属废料和碎屑加工处理。根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013修正）》，属于第“第一类鼓励类 一、农林业 43、竹藤基地建设、竹藤精深加工产品及竹副产品开发”和“第一类鼓励类三十八、环境保护与资源节约综合利用 15、三废综合利用及治理工程”，所以本项目符合国家和地方产业政策。 本项目采用干馏窑生产环保竹炭，不是传统的土窑。本项目使用的干馏窑不属于《产业结构调整指导目录（2011年本，2013修正）》中限制类和禁止类明确的相关类型窑炉。 综上所述，本项目符合相关产业政策。 （二）选址合理性分析 本项目租用道子坪村原村级企业老铸造厂房屋和空地从事环保竹炭生产。 (1)地理位置 项目选址于桃江县龙光桥镇道子坪村，主要的原料是赫山区竹木加工产生的竹木屑以及边角料，赫山周边附近竹木资源丰富，竹木加工企业较多，产生的竹木屑等废弃物资源丰富，可保证本项目原料供给。 (2)用地及规划符合性 本项目属于竹炭产业，项目用地不在赫山区龙光桥镇总体规划范围内。 (3)基础设施 项目所在地基础设施相对完善。生产用水为地下水，厂区内还建有水塔，用于贮存水，利用当地电网进行供电，能满足项目需要。 (4)环境容量 根据环境质量现状数据，本项目所在区域环境质量现状较好。评价区域有一定的大气环境容量。 (5)达标排放 本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物，按照环评要求，采取相应处理措施后，废气、废水及噪声都能达标排放，固体废物能得到安全处置，对周围环境产生的影响较小，不会降低该区域现有环境功能。 综上所述，项目选址比较合理。 （三）平面布局合理性分析 项目平面布置图见附图：厂区以围墙为界，从项目南面的村道进入厂区，在厂区南侧布置办公和原料库，在厂区中部烘干车间，北侧布置成型制棒车间和炭化车间等，方便直接进料。 本项目主要污染源来自成型、输送带、风机等机械设备生产过程中产生的设备噪声、烘干机和窑炉产生的烟气及原料库产生的无组织粉尘。本项目各污染源均远离厂区周围敏感保护目标。 整体来说，项目区总体布局合理、功能分区清晰。可有效减轻噪声、废气等周边环境的影响。厂房之间的道路不仅能满足消防要求，而且方便原、辅料和产品货运出入。厂区四周植被丰富，现状绿化条件好，不仅可以美化环境，给工人一个较好的工作、休息环境，还有助生态环境的保护和降低噪声、吸附尘粒、净化空气等。综上所述，本项目平面布局较合理。 综上所述，本项目平面布局合理。 （四）总量控制 针对项目各污染源情况，在采取了有效的污染防治措施后，本项目各污染物排放 均能达到相应环保标准要求。本项目生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化和周边农作物的施肥。烘干机使用生物质做燃料SO2和NOx的排放量分别为0.05t/a和0.05t/a。因此本项目总量控制指标SO2和NOx分别为0.05t/a和0.05t/a。 （五）清洁生产分析 目前，国内环评中的清洁生产评价指标分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求等。本项目利用竹加工产生的竹屑等废弃物生产环保木炭和生物质气体燃料、竹焦油，属于非金属废料和碎屑的加工处理行业，还没有相关的指标与标准，不同品种不同类型很难进行排污水平的比较，且无行业清洁生产标准比较。从清洁生产评价指标方面分析，该项目的生产工艺及设备均属国内较先进水平，且工艺流程合理，生产过程中污染物得到较好控制，能耗低、资源利用率高，废物产生量较少，符合清洁生产的要求。

# 九、结论与建议

（一）结论 1、项目建设情况 益阳市睛皖再生能源生物有限公司年产900吨环保竹炭建设项目位于益阳市赫山区龙光桥镇道子坪村洋溪江组，总投资500万元。建设项目总占地面积2667m2，年生产环保竹炭900吨。本项目的建设，在为企业带来可观的经济效益的同时，对带动当地人民致富和促进地方经济发展，都具有积极意义。 2、当地环境质量 监测点SO2、NO2的小时均值以及PM10日均浓度均值均低于标准限值，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值；志溪河赫山区段监测断面除总磷外其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。总磷超标的原因是沿线工业污染源、生活污染源等流入志溪河引起；厂界四周监测点昼、夜间噪声级均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 3、环境影响分析结论 (1)废气 采用全封闭储存、运输、装卸；保持厂区清洁等减少粉尘无组织排放；粉碎工序设置布袋除尘器收集除尘；烘干废气采用水膜除尘后经不低于15m高排气筒排放；炭化废气采用冷凝处理；食堂油烟废气采用油烟净化装置。因此，废气排放对周围环境影响较小。 (2)废水 水膜除尘废水经沉淀池沉淀处理后循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化灌溉和周边农作物的施肥，不外排。因此，项目产生的废水对周围水环境影响较小。 (3)噪声 本项目营运期间，项目主要噪声源为粉碎机、烘干机、成型机、风机等设备噪声，其声强度在70 dB(A)~88dB(A)左右，通过合理布局、选用低噪音设备以及采取隔声降噪措施后，昼夜间厂区四周噪声级均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准，噪声对外环境影响不大。 (4)固体废物 布袋除尘收集的粉尘和不合格的产品回用于生产；竹焦油（包括竹醋液）冷凝并用专用容器收集后定期交有资质单位转运外卖；生活垃圾由环卫部门及时清运生活垃圾定时清运。项目产生的固体废物对项目周边环境影响较小。 4、项目可行性分析 项目采用竹木屑谷壳等废料生产环保竹炭符合国家产业政策；项目租用道子坪村原村级企业老铸造厂房屋和空地从事环保竹炭生产，选址比较合理；项目区总体布局合理、功能分区清晰，平面布局比较合理。 （二）环评总结论 综上所述，益阳市睛皖再生能源生物有限公司年产900吨环保竹炭建设项目符合国家产业政策，项目选址比较合理，周边公众均对本项目建设持肯定态度。本项目在落实本环评提出的各项污染防治措施的前提下，废气、废水、噪声可实现达标排放，固体废物能得到有效、安全处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。 因此，本评价认为，该项目从环保角度出发是合理可行的。 （三）建议与要求 (1)加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保人员，并对环保人员进行专业的培训，完善环境管理制度，定期对“三废”处理设施进行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接排放。 (2)要求企业重视清洁生产并提高清洁生产水平。 (3)搞好厂内绿化与卫生环境，配合环保部门做好环保工作。 (4)加强生产设备的日常维护管理，定期维护保养，保证其正常运行。 (5)本项目如涉及与本次评价内容以外的主体生产工艺调整、生产设备更换、生产原辅料或产品方案发生重大变化时，建设单位应提前与环境管理部门征询管理意见，并开展相应的备案管理、环境管理工作。

# Text boxes

粉尘、噪声

装箱

炭化

制棒

烘干

破碎

原料

竹焦油，包括竹醋液（危险废物）

噪声

烟气