技术参数

第一条 设备清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢立式饮水机 | 68 | 套 |
| 2 | 2龙头一体饮水机 | 58 | 套 |
| 3 | 4龙头不锈钢饮水机 | 9 | 套 |
| 4 | 6龙头不锈钢直饮台 | 2 | 套 |
| 5 | 净水设备(装入饮水机内部) | 137 | 套 |

第二条 技术要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢立式饮水机 | 1、款式 ▲立式 2、技术参数要求 （1）电源：AC220V，50Hz ▲（2）加热功率：≤2KW ▲（3）出水温度：1龙头提供热水（≥95℃）和1龙头提供温开水（45±5℃,可调） ▲（4）产水量：开水≥20L/h，温开水≥80L/H （5）出水流量：每龙头0.6L/min （6）水嘴数量：≥2个 （7）外形尺寸（长宽高）：不大于480x500x1480mm （8）不锈钢材质，坚固耐用 ▲（9）具有3C认证或者QCQ质量认证证书。 3、控制方式 按键式 4、制热方式 ▲节能热交换加热 5、功能 ▲（1）根据作息时间设定定时开关机； ▲（2）一键热水管路杀菌消毒； ▲（3）定时排出水箱余水，避免产生隔夜水 （4）开水、常温水经多级过滤和高温杀菌处理，保障饮水安全； （5）智能化的故障代码识别功能，便于故障排查和检修； （6）具备防干烧、漏电保护功能，安全性能优越； 6、净水超滤机 ▲（1）采用不锈钢外壳，采用超滤技术，过滤精度≤0.01微米，可有效去除悬浮物、胶体、细菌微生物等杂质，产出净水水质达《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。具有滤芯冲洗排污功能。额定净水产量≥400L/h。具有省级以上政府部门颁发的涉水产品卫生许可批件。 （2）外形尺寸：不大于130x330mm，能内置于饮水机内，节省空间。 ▲（3）采用304不锈钢外壳，外壳质保期≥6年。 ▲（4）滤芯质保期≥3年。净水设备具备净化水和冲洗排污水两个独立出水口，排污口可及时排出滤芯截留物，延长使用寿命。 7、过滤保护设备 ▲1、过滤净水工艺：采用膜过滤设备，能对前端过滤起到二次保险作用，能防止意外污染情况，出水水质达《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。 ▲3、产品具有省级或省级以上的卫生部门颁发《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》 | 68 |  |
|  |  |  |  | 套 |
| 2 | 2龙头一体饮水机 | 1、外观要求 （1）采用箱体式结构，净水设备与饮水机一体式工程设计 ▲（2）含2个取水龙头，龙头下方设置水槽。 （3）设置进水管路、排水措施、线缆布设隐蔽、合理，整洁美观。 2、安全技术要求 （1）具有安全可靠的接地方式，配备独立的空气开关/漏电保护器，电气安装需能杜绝员工误操作等原因导致的漏电事故。 （2）具有漏电防护、防干烧、漏水和过热保护功能，保障用户人身财产安全。 3、智能技术要求 （1）具有滤芯使用情况实时显示与更换滤芯预警功能 （2）设备需带冷藏室功能 （3）触摸式钢化玻璃或者不锈钢控制面板； （4）具有加热和制冷功能； （5）304 食品级不锈钢出水龙头； 漏水、漏电保护系统。 具有3C认证或者QCQ质量认证证书。 4、技术参数要求 ▲（1）电源：AC220V，50Hz （2）功率≤700 （3）热水温度范围：55℃-95℃ （4）冷水温度范围 ：≤15℃ （5）产品尺寸 mm ：不大于420*450*1400 5、净水设备要求 ▲净水工艺：过滤级数≥4（活性炭过滤器+超滤技术），≤0.01微米，出水水质达《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。 （1）活性炭过滤器：采用优质椰壳活性炭，改善口感。 （2）超滤机： 采用超滤技术，过滤精度≤0.01微米 滤芯质保期≥3年。 设备具有省级以上政府部门颁发的涉水产品卫生许可批件等相关批件。 | 58 | 套 |
| 3 | 4龙头不锈钢饮水机 | 1、材料要求 （1）整机外壳：SUS 304不锈钢。 （2）热胆：食品级SUS 304不锈钢,管件：食品级SUS 304不锈钢；加热管：食品级SUS 304不锈钢，（需提供相关证明文件）。 2、外观要求 （1）采用箱体式结构，净水设备与饮水机一体式工程设计节省空间，设置柜门与门锁，便于安装检修和专人管理。 ▲（2）含4个取水龙头，龙头下方设置水槽和不锈钢防溅网。 ▲（3）外形尺寸应根据学生身高设计，四周包角防止意外磕碰，更安全于学校、工厂或人口高密度区使用。 （4）饮水机高度可调。 （5）进水管路、排水措施、线缆布设隐蔽、合理，整洁美观。 3、安全技术要求 （1）具有安全可靠的接地方式，配备独立的空气开关/漏电保护器，电气安装需需能杜绝员工误操作等原因导致的漏电事故的发生。 （2）具有漏电防护、防干烧、漏水和缺水、过热保护功能，保障用户人身财产安全。 (3)具有3C认证或者QCQ质量认证证书。 4、智能技术要求 （1）配备显示屏，指示温度、日期、工作状态、故障代码等信息。 ▲（2）人性化自动开关机预约功能，节能省电，便于管理； 5、技术参数要求 ▲（1）电源：AC220V，50Hz （2）功率：≤3KW （3）水胆容量：≥35L ▲（4）出水温度：一热三温（50-100℃可调） （5）外形尺寸（长*宽*高mm）： 不大于1600×500×1450 6、加热方式 ▲热交换加热方式，水箱采用常压防爆式设计。 7、净水设备要求 ▲净水工艺：过滤级数≥4（活性炭过滤器+超滤技术），≤0.01微米，出水水质达《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。 （1）活性炭过滤器：采用优质的颗粒椰壳活性炭，活性炭过滤器规格为10寸。 （2）超滤机： 采用不锈钢外壳，采用超滤，过滤精度0.01微米，可有效去除悬浮物、胶体、细菌微生物等杂质，产出净水水质达《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求；具有滤芯冲洗排污功能；额定净水产量≥230L/h以水批文等权威机构文件为准；具有省级以上政府部门颁发的涉水产品卫生许可批件。 设备采用物理过滤，无需用电，净水系统滤芯冲洗排污水可定时自动排放，并可自由设定排污时间和时长，无需专人管理，节约用水。 外形尺寸：不大于160x650mm，能内置于饮水机内，节省空间 采用304不锈钢外壳，外壳质保期≥6年。 滤芯质保期≥3年。 |  |  |
|  |  |  | 9 | 台 |
| 4 | 6龙头不锈钢直饮台 | 1、材料要求 （1）整机外壳：SUS 304不锈钢。 （2）热胆：食品级SUS 304不锈钢,管件：食品级SUS 304不锈钢；加热管：食品级SUS 304不锈钢。 2、外观要求 （1）采用箱体式结构，净水设备与饮水机一体式工程设计，设置柜门与门锁，便于安装检修和专人管理。 ▲（2）含4个取水龙头，龙头下方设置水槽。 ▲（3）外形尺寸应根据学生身高设计。360度无棱角， （4）设置进水管路、排水措施、线缆布设隐蔽、合理，整洁美观。 3、安全技术要求 （1）具有安全可靠的接地方式，配备独立的空气开关/漏电保护器，电气安装需能杜绝员工误操作等原因导致的漏电事故。 （2）具有漏电防护、防干烧、漏水和过热保护功能，保障用户人身财产安全。 4、智能技术要求 （1）配备显示屏，指示温度、工作状态、故障代码等信息。 ▲（2）人性化自动开关机预约功能，节能省电，便于管理； 5、技术参数要求 ▲（1）电源：AC220V，50Hz （2）功率：≤3KW ▲（3）出水温度：二热二温（50-100℃可调） （4）外形尺寸（长*宽*高）：不大于1680×450×1280（mm） （5）加热方式： ▲节能热交换加热技术，水箱采用常压防爆式设计。 6、▲净水设备要求 净水工艺：过滤级数≥4（活性炭过滤器+超滤技术），出水水质达《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。 （1）活性炭过滤器：采用优质的颗粒椰壳活性炭，活性炭过滤器规格为10寸。 （2）超滤机： 采用不锈钢外壳，采用超滤，过滤精度≤0.01微米，可有效去除悬浮物、胶体、细菌微生物等杂质；具有滤芯冲洗排污功能；额定净水产量≥350L/h以水批文等权威机构文件为准；具有省级以上政府部门颁发的涉水产品卫生许可批件。 设备采用物理过滤，无需用电，净水系统滤芯冲洗排污水可定时自动排放，并可自由设定排污时间和时长，无需专人管理，节约用水。 外形尺寸：不大于160x600mm，能内置于饮水机内，节省空间 采用304不锈钢外壳，外壳质保期≥6年。 滤芯质保期≥3年。净水设备具备净化水和冲洗排污水两个独立出水口，可及时排出滤芯截留物，延长使用寿命。 | 2 | 套 |
| 5 | 电缆线 | 材质：国标铜芯电缆yjv 规格3×35＋2×16 | 80 | 米 |
|  |  | 材质：国标铜芯电缆RVV 规格：3×4＋2×2.5 | 1050 |  |
| 6 | 镀锌管 | 1、材质：镀锌（白色） 2、规格：DN32 | 240 | 米 |
| 7 | 楼层总电箱 | 型号：德力西RDH125A-3 | 2 | 个 |
| 8 | 楼层总控箱 | 2P220V/32A空气开关 | 34 | 个 |
| 9 | 漏电开关 | 16A（漏电保护开关＋三孔插座） | 68 | 个 |
| 10 | 进水管 | 材质：PPR 规格：Φ20 | 1200 | 米 |
| 11 | 排水管 | 1、材质：PVC 2、规格：Φ32 | 520 | 米 |
| 12 | 保温棉 | 厚度：3cm | 620 | 米 |
| 13 | 安装要求 | 本项目为交钥匙工程，包安装和所有安装所需的一切材料和配件。包含从净水设备到饮水终端机的水管安装施工，从最近的接线盒连接电源布线套管施工。水管和电源线管的施工安装需按照国家规范执行。负责墙体钻孔、钻孔后墙体恢复与防水、施工后环境的清洁。 |