MLB50-X系列全自动水泥包装机，是我公司自行设计生产的新型包装设备，经公司技术人员的不断研制开发，已在全国多家建材厂使用，深受广大用户的好评。该系列包装机使用了三项专利技术，各项技术指标均达到同行业领先水平。整个工作过程有电脑监控，仪表随时显示；故障自诊断，自恢复，精度有了较大的提高。独创的磁力开关闸板单面锁料出灰总成，确保了闸板不卡、不漏。各嘴独立动力出灰，无气阻、产量高。机体密封，改善了工作环境，降低了劳动强度。主要用于水泥生产线上的水泥包装，也可用于滑石粉、石膏粉、石灰粉等流动性能好的粉体或颗粒状物料的定量包装。

设备代号及说明：

M---------控制方式

L---------出料方式

B---------设备代号

50--------称重范围

X---------出料嘴数

MLB50-X系列全自动包装机，主要型号有：

- 单嘴全自动包装机：MLB50-Ⅰ

- 双嘴全自动包专机：MLB50-Ⅱ

- 三嘴全自动包装机：MLB50-Ⅲ

- 四嘴全自动包装机：MLB50-Ⅳ

主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品型号 |  | MLB50-Ⅰ | MLB50-Ⅱ | MLB50-Ⅲ | MLB50-Ⅳ |
| 2 | 出料嘴数 | 个 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 生产能力 | t/h | 10~15 | 20~30 | 30~45 | 40~60 |
| 4 | 出料功率 | Kw | 4 | 4×2 | 4×3 | 4×4 |
| 5 | 称重范围 | ㎏ | 20~50（可调） |
| 6 | 计量精度 | ㎏ | ±0.5 |
| 7 | 袋重合格率 | ≥95％ |
| 8 | 进料法兰 | ㎜ | 280×260 | 620×260 | 1235×260 | 1753×260 |
| 9 | 设备重量 | ㎏ | 500 | 850 | 1080 | 1360 |
| 10 | 长×宽×高 | ㎜ | 680×1230×1640 | 1080×1230×1780 | 1570×1230×1780 | 2180×1230×1780 |