山西万泽锦达矿山机械设备有限公司将以最优质的产品质量最合理的价格给你最真诚的报价!期待你的来电

来电时请以图片上电话或以下电话：

联系人：李经理   联系电话：13934161230   QQ: 583408658

YM预应力锚具 预应力钢绞线 预应力电动高压油泵 QYD前卡式千斤顶。是专门用于张拉测力或放张φ12.7、φ12.9、φ15.24、 φ15.9mm钢绞线和(6-7)φ5mm高强钢丝束的单根张拉千斤顶，且前端可带顶压器进行锚具顶压锚固，也可进行自锚，可用于先张法、后张法的预应力混凝土结构，桥梁等施工中。 YDC穿心式千斤顶主要用于群锚整体张拉。该千斤顶操作简单，性能可靠，并最大节约钢绞线。千斤顶主要配合预应力锚具及张拉设备等产品运用于桥梁等工程建设中。
参数表
型号规格 公 称 张拉力 (KN) 公 称 油 压 (Mpa) 穿 心 孔 径 (mm) 装限位板孔径 (mm) 装工具锚孔径 (mm) 外径 尺寸(mm)
直径*高度
YDC650 650 48 72 99 95 200*385
YDC1000 1000 50 78 111 111 230*385
YDC1500 1500 52 94 150 150 270*390
YDC2000 2000 53 118 177 177 320*400
YDC2500 2500 52 128 210 185 345*400
YDC3000 3000 52 135 190 185 370*400
YDC3500 3500 51 160 232 232 420*400
公司还生产和销售以下产品；矿用湿式喷浆机、多功能矿用气动隔膜泵，铝合金风动隔膜泵，矿用防爆高压注浆泵，矿用便携式气动注浆泵，矿用祖化剂多用泵喷射泵，矿用焊接式卡箍，工字钢冷弯机弯拱机。欢迎来电咨询选购！

销售电话：13934161230     售后热线：0351-5263077

山西万泽锦达矿山机械设备有限公司将以最优质的产品质量最合理的价格给你最真诚的报价!期待你的来电

来电时请以图片上电话或以下电话：

联系人：李经理   联系电话：13934161230   QQ: 583408658

QYD型前卡式千斤顶是与群锚后张体系锚具配套使用的预应力张拉工艺设备，主要用于单孔或多孔群锚的逐根张拉施工，加配专用的撑脚，还可以用于处理在预应力张拉施工中出现不符合要求的预应力筋。

QYD型前卡式千斤顶技术参数：

| 公称张拉力 | 255kn |
| --- | --- |
| 公称油压 | 50mpa |
| 张拉活塞面积 | 5.11x10-3 |
| 回程活塞面积 | 1.94x10-3 |
| 回程油缸工作压力 | ＜10mpa |
| 张拉行程 | 200mm |
| 最小穿心孔直径 | 17mm |
| 外形尺寸 | 110x529mm |
| 最小工作空间 | 750x110 |
| 质量 | 20kg |
| 钢绞线预留长度 | ＞220mm |

YDC穿心式千斤顶参数表

| 型号规格 | 公 称 | 张拉力 (KN) | 公 称 油 压 (Mpa) | 穿 心 孔 径 (mm) | 装限位板孔径 (mm) | 装工具锚孔径 (mm) 外径 尺寸(mm) 直径*高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YDC650 | 650 | 48 | 72 | 99 | 95 | 200*385 |
| YDC1000 | 1000 | 50 | 78 | 111 | 111 | 230*385 |
| YDC1500 | 1500 | 52 | 94 | 150 | 150 | 270*390 |
| YDC2000 | 2000 | 53 | 118 | 177 | 177 | 320*400 |
| YDC2500 | 2500 | 52 | 128 | 210 | 185 | 345*400 |
| YDC3000 | 3000 | 52 | 135 | 190 | 185 | 370*400 |
| YDC3500 | 3500 | 51 | 160 | 232 | 232 | 420*400 |
| YDC4000 | 4000 | 52 | 165 | 252 | 252 | 450*410 |
| YDC5000 | 5000 | 52 | 196 | 260 | 265 | 500*410 |
| YDC6500 | 6500 | 53 | 220 | 295 | 235 | 580*420 |
| YDC10000 | 10000 | 50 | 270 | 440 | 415 | 740*570 |

主要用于群锚整体张拉.性能可靠并可节约钢绞线!

ZB型电动油泵

| 型号 | 额定油压 | 额定流量 | 外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| YBZ2×2/50型 | 50Mpa | 2×2 | 825×490×1000 |
| YBZ2×1.5/63型 63Mpa | 2×1.5 | 825×490×1000 |  |
| YB10×2/50型 | 50Mpa | 9.5公升/分钟 | 1000×6000×1006 |

BW-150型（注浆泵）泥浆泵为卧式三缸往复单作用活塞泵，可变换八种不同压力和流量。排量和孔深根据用途随意调节，用于地质岩心钻探工程中向钻孔输送冲洗液泥浆清水皂化夜.最深可和1500米钻机配套使用，也可用于水泥浆灌注，本泵耗能少，操作灵活，优质耐用，分解性好，易于搬迁。

主要参数：

| 最大流量 | 150L/min |
| --- | --- |
| 最大压力 | 70kg/cm2 |
| 驱动功率 | 7.5kw |
| 吸水管直径 | 50mm |
| 排水管直径 | 32mm |
| 外形尺寸 | 1840MM-795MM-995MM |

挤压机参数表

| 工作对象 | mm | 钢绞线12.7-15.2 |
| --- | --- | --- |
| 额定挤压力 | kn | 475 |
| 额定油压 | mpa | 50 |
| 挤压缸面积 | mm2 | 9503.3 |
| 回程油压 | mpa | 《10 |
| 外形尺寸 | mm | 180*580 |

锚具是预应力凝土中所用的永久性锚固装置，是在后张法结构或构件中，为保持预应力筋的拉力并将其传递到混凝土内部的锚固工具，也称之为预应力锚具。

锚具的常见体系分类：

（1）圆柱体常规锚具。规格型号表示为：M15-N或M13-N；此锚具具有良好的锚固性能和放张自锚性能。张拉一般采用穿心式千斤顶

（2）长方体扁锚。规格型号表示为：BM15-N或BM13-N（B，扁锚汉语拼音第一个字母，代表扁形锚具的意思）；扁型锚具主要用于桥面横向预应力、空心板、低高度箱梁，使应力分布更加均匀合理，进一步减薄结构厚度。

（3）握裹式锚具。（固定端锚具）规格型号表示为：M15P-N或M13P-N；适用于构件端布设计应力大或端部空间受到限制的情况，它使用挤压机将挤压套压结在钢绞线上的一种握裹式锚具，它预埋在混凝土内，按需要排布，混凝土凝固到设计强度后，在进行张拉。

预应力张拉设备

预应力张拉设备就是施加预应力值所用的设备，通过设备工作张拉产生预应力相关的数值。预应力张拉设备主要有张拉所用的千斤顶（张拉千斤顶）和张拉所用的电动油泵（张拉油泵）配合使用，通过工作把锚固件中的钢绞线或钢筋力量增加来赋予预应力数值。然而HB3压浆泵、JB180搅拌机、MV80真空泵等其它机具设备在预应力张拉工艺中也是组成部分，所以一般统称为预用力张拉设备。

主营产品：喷浆机、注浆泵、锚杆钻机、液压支柱、刮板机、绞车、高压胶管、钻头钻杆、耙斗装岩机、综采综掘配件等煤机设备，BW泥浆泵，水泥发泡机，封孔泵，灌浆泵，砂浆喷涂机，冷弯机，预用力设备，矿用轨道器材，煤矿运输设备。

销售电话：13934161230     售后热线：0351-5263077

山西万泽锦达矿山机械设备有限公司将以最优质的产品质量最合理的价格给你最真诚的报价!期待你的来电

来电时请以图片上电话或以下电话：

联系人：李经理   联系电话：13934161230   QQ: 583408658

YDC型穿心式千斤顶是我公司在原有穿心式千斤顶的基础上改进的产品。具有以下特点：
1、采用新型密封件，使缸体在承受高压时密封件的密封强度同步增强；
2、采用特种合金钢缸体材料配合热处理工艺，减小缸体在张拉过程中的膨胀比，使密封件的寿命与密封性能提高约20%；
3、针对张拉操作过程中，千斤顶回程超压易损坏千斤顶的问题，在千斤顶上增加了超压保护阀进行泄压保护；同时将原来常用的几款采用丝盘式和法兰盘式结构进行了改进，使千斤顶对回程油压的承受力加强，大大减轻了由于操作不当损坏千斤顶的可能性。
　　 综上所述，使用了新结构、新技术的YDC型系列千斤顶比原有穿心式千斤顶的性能得到提高，广泛应用于各种先张和后张法的预应力施工过程中。
　　 功能提醒：YDC型穿心式千斤顶可根据用户要求配置防转装置，此装置可以防止千斤顶在张拉过程中的打转问题。

千斤顶选型原则

选择千斤顶规格应考虑如下要素：
1． 千斤顶的拉力应满足工程需要，但在选型时考虑到填充密封圈后产生的阻抗损失和千斤顶与活塞之间的支撑阻抗损失后，
千斤顶的输出力约为额定值的95% 。当千斤顶需要严格且连续的运行时，推荐选用的千斤顶吨位要比负载吨位高一些，通常
按照额定值的80%计算。
2． 穿心孔尺寸比工作锚最大锥孔同心圆直径大17mm以上。
3． 为便于选型，我们按照1860Mpa级别Ф15.24钢绞线，0.85Fptk控制力进行计算并制作千斤顶选型规格表。

销售电话：13934161230     售后热线：0351-5263077

山西万泽锦达矿山机械设备有限公司将以最优质的产品质量最合理的价格给你最真诚的报价!期待你的来电

来电时请以图片上电话或以下电话：

联系人：李经理   联系电话：13934161230   QQ: 583408658

# QYD型千斤顶-预应力张拉千斤顶

QYD-27T型前卡式千斤顶它可以用于单孔张拉、群锚的逐根张拉，可用于排除故障，进行退锚和补张拉。

这种千斤顶重量轻，操作简单，效率高，钢绞线预留长度短，尤其适合高空或在空间位置小的地方作业。

主要技术参数

额定张拉力：270KN

张拉缸面积：4418mm

额定  油压： 62Mpa

穿心  孔径：18mm

张拉  行程：200mm

自      重： 24Kg

销售电话：13934161230     售后热线：0351-5263077

山西万泽锦达矿山机械设备有限公司将以最优质的产品质量最合理的价格给你最真诚的报价!期待你的来电

来电时请以图片上电话或以下电话：

联系人：李经理   联系电话：13934161230   QQ: 583408658

YDC穿心式千斤顶

主要用于群锚整体张拉。该千斤顶操作简单,性能可靠,并最大节约钢绞线。千斤顶主要配合预应力锚具及张拉设备等产品运用于桥梁等工程建设中。

参数表

| 型号规格 | 公 称 张拉力 (KN) | 公 称 油 压 (Mpa) | 穿 心 孔 径 (mm) | 装限位板孔径 (mm) | 装工具锚孔径 (mm) | 外径 尺寸(mm) 直径*高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YDC650 | 650 | 48 | 72 | 99 | 95 | 200*385 |
| YDC1000 | 1000 | 50 | 78 | 111 | 111 | 230*385 |
| YDC1500 | 1500 | 52 | 94 | 150 | 150 | 270*390 |
| YDC2000 | 2000 | 53 | 118 | 177 | 177 | 320*400 |
| YDC2500 | 2500 | 52 | 128 | 210 | 185 | 345*400 |
| YDC3000 | 3000 | 52 | 135 | 190 | 185 | 370*400 |
| YDC3500 | 3500 | 51 | 160 | 232 | 232 | 420*400 |
| YDC4000 | 4000 | 52 | 165 | 252 | 252 | 450*410 |
| YDC5000 | 5000 | 52 | 196 | 260 | 265 | 500*410 |
| YDC6500 | 6500 | 53 | 220 | 295 | 235 | 580*420 |
| YDC10000 | 10000 | 50 | 270 | 440 | 415 | 740*570 |

QYD型千斤顶是一种前卡式,多用途的预应力张拉设备。操作方便,主要用于单孔张拉,也可用于多空预紧。张拉和排障,并适用于多种规格的高强度钢丝束及钢绞线。

台座式千斤顶参数表

型号 预定推力 活塞面积 额定油压 行程 外形尺寸

KN CM2 MPA MM MM*MM

YDC1500 1500 314 50 600 245*910

YDC2000 2000 415 48 600 275*910

YDC2500 2500 491 51 600 310*910

YDC3000 3000 616 50 600 345*910

YDC4000 4000 804 50 600 485*910

销售电话：13934161230     售后热线：0351-5263077

山西万泽锦达矿山机械设备有限公司将以最优质的产品质量最合理的价格给你最真诚的报价!期待你的来电

来电时请以图片上电话或以下电话：

联系人：李经理   联系电话：13934161230   QQ: 583408658

YDC穿心式千斤顶

主要用于群锚整体张拉。该千斤顶操作简单，性能可靠，并最大节约钢绞线。千斤顶主要配合预应力锚具及张拉设备等产品运用于桥梁等工程建设中。

参数表

型号规格	公 称 张拉力 (KN)	公 称 油 压 (Mpa)	穿 心 孔 径 (mm)	装限位板孔径 (mm)	装工具锚孔径 (mm)	外径 尺寸(mm)

直径*高度

YDC650	650	48	72	99	95	200*385

YDC1000	1000	50	78	111	111	230*385

YDC1500	1500	52	94	150	150	270*390

YDC2000	2000	53	118	177	177	320*400

YDC2500	2500	52	128	210	185	345*400

YDC3000	3000	52	135	190	185	370*400

YDC3500	3500	51	160	232	232	420*400

YDC4000	4000	52	165	252	252	450*410

YDC5000	5000	52	196	260	265	500*410

YDC6500	6500	53	220	295	235	580*420

YDC10000	10000	50	270	440	415	740*570

销售电话：13934161230     售后热线：0351-5263077

山西万泽锦达矿山机械设备有限公司将以最优质的产品质量最合理的价格给你最真诚的报价!期待你的来电

来电时请以图片上电话或以下电话：

联系人：李经理   联系电话：13934161230   QQ: 583408658

QYD型前卡式千斤顶是与群锚后张体系锚具配套使用的预应力张拉工艺设备，主要用于单孔或多孔群锚的逐根张拉施工，加配专用的撑脚，还可以用于处理在预应力张拉施工中出现不符合要求的预应力筋。 
QYD型前卡式千斤顶技术参数： 
公称张拉力    255kn 
公称油压    50mpa 
张拉活塞面积    5.11x10-3 
回程活塞面积    1.94x10-3 
回程油缸工作压力    ＜10mpa 
张拉行程    200mm 
最小穿心孔直径    17mm 
外形尺寸    110x529mm 
最小工作空间    750x110 
质量    20kg 
钢绞线预留长度    ＞220mm 
YDC穿心式千斤顶 
主要用于群锚整体张拉。该千斤顶操作简单，性能可靠，并最大节约钢绞线。千斤顶主要配合预应力锚具及张拉设备等产品运用于桥梁等工程建设中。 
参数表 
型号规格    公 称 张拉力 (KN)    公 称 油 压 (Mpa)    穿 心 孔 径 (mm)    装限位板孔径 (mm)    装工具锚孔径 (mm)    外径 尺寸(mm) 
直径*高度 
YDC650    650    48    72    99    95    200*385 
YDC1000    1000    50    78    111    111    230*385 
YDC1500    1500    52    94    150    150    270*390 
YDC2000    2000    53    118    177    177    320*400 
YDC2500    2500    52    128    210    185    345*400 
YDC3000    3000    52    135    190    185    370*400 
YDC3500    3500    51    160    232    232    420*400 
YDC4000    4000    52    165    252    252    450*410 
YDC5000    5000    52    196    260    265    500*410 
YDC6500    6500    53    220    295    235    580*420 
YDC10000    10000    50    270    440    415    740*570 
ZKB（MBV80）型真空泵是后张预应力孔道真空辅助灌浆的负压形成设备。通过真空负压的作用能减少灌注用水泥浆的水灰比，消除孔道和水泥浆中的气泡，减少孔隙和泌水现象，使灌浆的饱满性、密实性及强度得到保证。 
技术指标: 
抽气速度    120M3/H 
补充水量    0.4M3 
极限真空    4000 
进排气口径    25 
电机功率    4KW 
重  量    130KG 
外  形    箱式结构 
    镦头器是一种预应力工程专用设备，可用于各预制厂的先张法制品工艺，还可用于各种后张法预应力施工中高强钢丝束的镦头工作。 
 LD10-4、5、6、7   LD20-8、9  
主要技术参数： 
额定油压    35MPa    45MPa 
镦头力    83KN     199KN 
镦头活塞行程    6mm    12mm 
夹紧活塞行程    12mm    20mm

锚具的专用工具

参数表 
工作对象    mm    12.7-15.2 
额定挤压力    kn    475 
额定油压    mpa    50 
挤压缸面积    mm2    9503.3 
回程油压    mpa    《10 
外形尺寸    mm    180*580 
锚具是预应力凝土中所用的永久性锚固装置，是在后张法结构或构件中，为保持预应力筋的拉力并将其传递到混凝土内部的锚固工具，也称之为预应力锚具。 
锚具的常见体系分类： 
（1）圆柱体常规锚具。规格型号表示为：M15-N或M13-N；此锚具具有良好的锚固性能和放张自锚性能。张拉一般采用穿心式千斤顶 
（2）长方体扁锚。规格型号表示为：BM15-N或BM13-N（B，扁锚汉语拼音第一个字母，代表扁形锚具的意思）；扁型锚具主要用于桥面横向预应力、空心板、低高度箱梁，使应力分布更加均匀合理，进一步减薄结构厚度。 
（3）握裹式锚具。（固定端锚具）规格型号表示为：M15P-N或M13P-N；适用于构件端布设计应力大或端部空间受到限制的情况，它使用挤压机将挤压套压结在钢绞线上的一种握裹式锚具，它预埋在混凝土内，按需要排布，混凝土凝固到设计强度后，在进行张拉。

销售电话：13934161230     售后热线：0351-5263077

山西万泽锦达矿山机械设备有限公司将以最优质的产品质量最合理的价格给你最真诚的报价!期待你的来电

来电时请以图片上电话或以下电话：

联系人：李经理   联系电话：13934161230   QQ: 583408658

YDC穿心式千斤顶
主要用于群锚整体张拉。该千斤顶操作简单，性能可靠，并最大节约钢绞线。千斤顶主要配合预应力锚

具及张拉设备等产品运用于桥梁等工程建设中。
参数表
型号规格 公 称 张拉力 (KN) 公 称 油 压 (Mpa) 穿 心 孔 径 (mm) 装

限位板孔径 (mm) 装工具锚孔径 (mm) 外径 尺寸(mm)
直径*高度
YDC650 650 48 72 99 95 200*385
YDC1000 1000 50 78 111 111 230*385
YDC1500 1500 52 94 150 150 270*390
YDC2000 2000 53 118 177 177 320*400
YDC2500 2500 52 128 210 185 345*400
YDC3000 3000 52 135 190 185 370*400
YDC3500 3500 51 160 232 232 420*400
YDC4000 4000 52 165 252 252 450*410
YDC5000 5000 52 196 260 265 500*410
YDC6500 6500 53 220 295 235 580*420
YDC10000 10000 50 270 440 415 740*570

销售电话：13934161230     售后热线：0351-5263077

山西万泽锦达矿山机械设备有限公司将以最优质的产品质量最合理的价格给你最真诚的报价!期待你的来电

来电时请以图片上电话或以下电话：

联系人：李经理   联系电话：13934161230   QQ: 583408658

锚具是预应力凝土中所用的永久性锚固装置，是在后张法结构或构件中，为保持预应力筋的拉力并将其传递到混凝土内部的锚固工具，也称之为预应力锚具。
锚具的常见体系分类：

（1）圆柱体常规锚具。规格型号表示为：M15N或M13N；此锚具具有良好的锚固性能和放张自锚性能。张拉一般采用穿心式千斤顶

（2）长方体扁锚。规格型号表示为：BM15N或BM13N（B，扁锚汉语拼音第一个字母，代表扁形锚具的意思）；扁型锚具主要用于桥面横向预应力、空心板、低高度箱梁，使应力分布更加均匀合理，进一步减薄结构厚度。

（3）握裹式锚具。（固定端锚具）规格型号表示为：M15PN或M13PN；适用于构件端布设计应力大或端部空间受到限制的情况，它使用挤压机将挤压套压结在钢绞线上的一种握裹式锚具，它预埋在混凝土内，按需要排布，混凝土凝固到设计强度后，在进行张拉。
我公司专业供应预应力锚具 预应力千斤顶 预应力镦头器 真空泵 波纹管 电动油泵 预应力挤压机 预应力钢绞线等等。

销售电话：13934161230     售后热线：0351-5263077

山西万泽锦达矿山机械设备有限公司将以最优质的产品质量最合理的价格给你最真诚的报价!期待你的来电

来电时请以图片上电话或以下电话：

联系人：李经理   联系电话：13934161230   QQ: 583408658

锚具是预应力凝土中所用的永久性锚固装置，是在后张法结构或构件中，为保持预应力筋的拉力并将其传递到混凝土内部的锚固工具，也称之为预应力锚具。
锚具的常见体系分类：
（1）圆柱体常规锚具。规格型号表示为：M15-N或M13-N；此锚具具有良好的锚固性能和放张自锚性能。张拉一般采用穿心式千斤顶
（2）长方体扁锚。规格型号表示为：BM15-N或BM13-N（B，扁锚汉语拼音第一个字母，代表扁形锚具的意思）；扁型锚具主要用于桥面横向预应力、空心板、低高度箱梁，使应力分布更加均匀合理，进一步减薄结构厚度。
（3）握裹式锚具。（固定端锚具）规格型号表示为：M15P-N或M13P-N；适用于构件端布设计应力大或端部空间受到限制的情况，它使用挤压机将挤压套压结在钢绞线上的一种握裹式锚具，它预埋在混凝土内，按需要排布，混凝土凝固到设计强度后，在进行张拉。
ZB系列电动高压油泵是一种柱塞式电动高压油泵，额定压力有50MPa和63MPa两种。主要用途是作为千斤顶，镦头器、挤压机、压花机等液压装置的动力源。

型号 额定压力（Mpa） 额定流量（L/min） 质量（Kg） 外形尺寸（mm）
ZB2X2-50 50 2X2 120 745X494X1025
ZB2X1.5-63 63 2X1.5 125 745X494X1025
YBZ2-2/50 50 2X2 123 825X494X1000
YBZ2-1.5/63 63 2X1.5 127 825X494X1000

ZKB（MBV80）型真空泵是后张预应力孔道真空辅助灌浆的负压形成设备。通过真空负压的作用能减少灌注用水泥浆的水灰比，消除孔道和水泥浆中的气泡，减少孔隙和泌水现象，使灌浆的饱满性、密实性及强度得到保证。

技术指标:
抽气速度 120M3/H 
补充水量 0.4M3
极限真空 4000
进排气口径 25
电机功率 4KW
重量 130KG
外形 箱式结构

YDC穿心式千斤顶
主要用于群锚整体张拉。该千斤顶操作简单，性能可靠，并最大节约钢绞线。千斤顶主要配合预应力锚具及张拉设备等产品运用于桥梁等工程建设中。
参数表
型号规格 公 称 张拉力 (KN) 公 称 油 压 (Mpa) 穿 心 孔 径 (mm) 装限位板孔径 (mm) 装工具锚孔径 (mm) 外径 尺寸(mm)
直径*高度
YDC650 650 48 72 99 95 200*385
YDC1000 1000 50 78 111 111 230*385
YDC1500 1500 52 94 150 150 270*390
YDC2000 2000 53 118 177 177 320*400
YDC2500 2500 52 128 210 185 345*400
YDC3000 3000 52 135 190 185 370*400
YDC3500 3500 51 160 232 232 420*400
YDC4000 4000 52 165 252 252 450*410
YDC5000 5000 52 196 260 265 500*410
YDC6500 6500 53 220 295 235 580*420
YDC10000 10000 50 270 440 415 740*570

公司长期经营：混凝土机械、喷浆机、喷浆机配件、注浆机、泥浆泵、工字钢弯拱机、锚杆钻机、钻杆钻头、矿用风动电泵、预应力机具锚具、千斤顶、油泵、凿岩机、潜孔钻、空压机、W钢带、锚网锚固剂托盘等矿用机械设备

销售电话：13934161230     售后热线：0351-5263077

山西万泽锦达矿山机械设备有限公司将以最优质的产品质量最合理的价格给你最真诚的报价!期待你的来电

来电时请以图片上电话或以下电话：

联系人：李经理   联系电话：13934161230   QQ: 583408658

YDC穿心式千斤顶主要用于群锚整体张拉。该千斤顶操作简单，性能可靠，并最大节约钢绞线。千斤顶主要配合预应力锚具及张拉设备等产品运用于桥梁等工程建设中。
参数表

| 型号规格 | 公 称 张拉力 (KN) | 公 称 油 压 (Mpa) | 穿 心 孔 径 (mm) | 装限位板孔径 (mm) | 装工具锚孔径 (mm) | 外径 尺寸(mm) 直径*高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YDC650 | 650 | 48 | 72 | 99 | 95 | 200*385 |
| YDC1000 | 1000 | 50 | 78 | 111 | 111 | 230*385 |
| YDC1500 | 1500 | 52 | 94 | 150 | 150 | 270*390 |
| YDC2000 | 2000 | 53 | 118 | 177 | 177 | 320*400 |
| YDC2500 | 2500 | 52 | 128 | 210 | 185 | 345*400 |
| YDC3000 | 3000 | 52 | 135 | 190 | 185 | 370*400 |
| YDC3500 | 3500 | 51 | 160 | 232 | 232 | 420*400 |
| YDC4000 | 4000 | 52 | 165 | 252 | 252 | 450*410 |
| YDC5000 | 5000 | 52 | 196 | 260 | 265 | 500*410 |
| YDC6500 | 6500 | 53 | 220 | 295 | 235 | 580*420 |
| YDC10000 | 10000 | 50 | 270 | 440 | 415 | 740*570 |

销售电话：13934161230     售后热线：0351-5263077

山西万泽锦达矿山机械设备有限公司将以最优质的产品质量最合理的价格给你最真诚的报价!期待你的来电

来电时请以图片上电话或以下电话：

联系人：李经理   联系电话：13934161230   QQ: 583408658

预应力锚具

适用于工程建设过程中，混凝土预应力张拉用的锚具。一般在桥梁施工中经常用到，预先安装好定位，然后浇筑混凝土，埋在混凝土的两端，也就是波纹管的两个端头，是为了张拉时千斤顶的稳定作用而设置的端面。

锚具可分为两类：

1：张拉端锚具：安装在预应力筋端部且可以张锚具也称之为预应力锚具，所谓锚具，是在后张法结构或构件中，为保持预应力筋的拉力并将其传递到混拉的锚具。

2：固定端锚具：安装在预应力筋端部，通常埋入混凝土中且不用以张拉的锚具。

应用领域:

广泛应用于公路桥梁、铁路桥梁、城市立交、城市轻轨、高层建筑、水利水电大坝、港口码头、岩体护坡锚固、基础加固、隧道矿顶锚顶、预应力网架、地铁、大型楼堂馆所、仓库厂房、塔式建筑、重物提升、滑膜间歇推进、桥隧顶推、大型容器及船舶、轨枕、更换桥梁支座、桥梁及建筑物加固、钢筋工程、防磁及防腐工程（纤维锚具）、碳纤维加固、先张梁场施工、体外预应力工程、斜拉索、悬索等项目工程中。

规格型号:

目前国内普遍采用的锚具规格有：

1：M15－N锚具。M代表锚具；15代表钢绞线的规格为15.24的钢绞线。N所要穿载的钢绞线根数。

2：M13－N锚具。M代表锚具:；13代表钢绞线的规格为12.78的钢绞线. N是指所要穿载的钢绞线根数。

主要分类:

锚具的常见体系分类：

1:圆柱体常规锚具。规格型号表示为：M15-N或M13-N；此锚具具有良好的锚固性能和放张自锚性能。张拉一般采用穿心式千斤顶.

2:长方体扁锚。规格型号表示为：BM15-N或BM13-N扁型锚具主要用于桥面横向预应力、空心板、低高度箱梁，使应力分布更加均匀合理，进一步减薄结构厚度。3：握裹式锚具。（固定端锚具）规格型号表示为：M15P-N或M13P-N；适用于构件端布设计应力大或端部空间受到限制的情况，它使用挤压机将挤压套压结在钢绞线上的一种握裹式锚具，它预埋在混凝土内，按需要排布，混凝土凝固到设计强度后，在进行张拉。

1～21孔锚板的最小直径和最小厚度:

| 锚具 孔数 | 锚板尺寸 (mm) | 锚具 孔数 | 锚板尺寸 (mm) | 锚具 孔数 | 锚板尺寸 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直径 | 厚度 |  | 直径 | 厚度 |  | 直径 | 厚度 |
| 1 | 48 | 48 | 8 | 136 | 55 | 15 | 186 | 68 |
| 2 | 86 | 50 | 9 | 146 | 55 | 16 | 196 | 70 |
| 3 | 91 | 50 | 10 | 156 | 58 | 17 | 196 | 73 |
| 4 | 102 | 50 | 11 | 166 | 58 | 18 | 206 | 75 |
| 5 | 112 | 50 | 12 | 166 | 60 | 19 | 206 | 75 |
| 6 | 126 | 52 | 13 | 170 | 63 | 20 | 226 | 80 |
| 7 | 126 | 53 | 14 | 176 | 65 | 21 | 226 | 80 |

8、用于锚固直径915.2mm钢绞线的锚具，锚板最外侧锥孔大口外边缘的 锚板边缘距离不小于下表的规定。

锚板最外侧锥孔大口外边缘的锚板边缘最小距离

| 孔数 | 最小距离 |
| --- | --- |
| 卜5孔 | 11.0mm |
| 6～12孔 | 13.0mm |
| 13～17孔 | 15.0mm |
| 18～21孔 | 17.0mm |

9、夹片式锚具的限位板槽深应和钢绞线的直径相匹配，限位板和工具锚应釆用同生产厂的配套产品，不得分别使用不同生产厂的产品。

10、锚具、夹具和连接器使用前应按批次和数量抽样检验外观和外形尺寸、硬度和静载锚固性能。工作锚和工具锚不得互相代替使用。

11、锚垫板应有足够的刚度和强度，长度应保证钢绞线在锚具底口处的最大折角不大于4°，端面的平面度不应大于0.5mm，端面应设有锚具对中凹口。

销售电话：13934161230     售后热线：0351-5263077