防  冻  剂

- 什么是防冻剂
    加乐士砂浆防冻剂是结合冬季施工气温条件，商品混凝土泵送性，抑制碱骨料反应而开发研制的，它用高浓型高效减水剂作为减水组分，含碱量低，减水率高，可以加速混凝土负温条件下的凝结和硬化，强度增长明显并且不影响后期强度的发展，无氯盐避免了钢筋锈蚀，增强混凝土的耐久性。
二、技术性能
    1、混凝土防冻剂为复合产品，在提高早期强度的基础上能明显改善混凝土和易性，掺量为总胶凝材料量的3 ～ 5%。使用时可通过调整掺量，即可适应-5 ～ -20的冬季施工要求。 
    2、混凝土防冻剂为无氯防冻剂，不会产生钢筋锈蚀。 
    3、采用了新型防冻组分，大幅度降低了碱含量，可避免混凝土碱集料的反应，使防冻剂本身在负温下存放不沉淀、不结晶。
三、关键词

1、防冻剂  2、沙浆防冻剂 3、砂浆防冻剂 4、混凝土防冻剂 5、复合型防冻剂   6、砂浆抗冻剂  7、砂浆防冻液

四、产品摻量

| 产品 | 型号 | 规格 | 工程价格 | 经销价格 | 摻量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防冻剂 | zt311 复合 | 50KG | 2000 | 1200 | 3-5% |
| 防冻剂 | zt311标准 | 50KG | 1200 | 800 | 4%-6% |

- 我们的优势

。。。。。。。。。。。
六、使用方法及注意事项
    1、本品掺量为水泥用量的3~5%，当温度处于约-5℃时，最佳掺量为4%；当温度为约-10℃时，最佳掺量为5%；当温度处于-15℃时，宜掺4~6%。可直接加入到搅拌机中使用。搅拌时间适当延长1～2分钟。
    2、本剂具有减水作用，实际加水量可根据所需砂浆稠度的要求，通过试拌后来确定。
    3、抹灰时环境温度应保持在-5℃以上。
四、执行标准
《混凝土防冻剂》（JC475－2004）。
五、包装、运输、贮存
   1.本剂用塑料编织袋包装，每袋净重50kg±1kg。
   2.运输时要防雨、防潮，谨防锋利物破损，以免破包受潮。若受潮，经干燥、粉碎后仍可使用，其效果不变。
    3.粉剂应贮存在通风 ，干燥的仓库内 ，有效期三年，超过保质期，必须经过试验检测，方可继续使用。