# WSM-1000使用说明书

## 1.接口说明：

1.1 控制板后视接线示意图：

1.2 接口列表：

| 编号 | 接口说明 |
| --- | --- |
| J1 | 主板电源，双17V |
| J2 | 给定插座，接驱动板 |
| J3 | 焊接霍尔的输入插座 |
| J4 | 故障输入 |
| J5 | 枪开关 |
| J6 | 气阀，AC36V电源 ，高频控制 |
| J7 | 此板可不用 |
| J8 | 电源—单19V |
| J9 | 专机接口： |

（详细连接关系请参照系统接线图）

备注：控制板上电位器功能

W1：实际输出电流整定

## 2.功能介绍：

2.1控制板主视图：

LGK-M系列控制板，采用全数字化设计，高集成度电路，面板即主板，安装简单，可靠性高；实现手工焊，恒流氩弧焊，脉冲氩弧焊功能，适合于硬开关和软开关主回路；用户可自己设置板子型号(机器型号)，霍尔型号；面板可任意调节前、后气时间，焊接电流、脉冲频率，占空比，基值电流，缓升，缓降时间，收弧电流。

2.2功能介绍：

1、通过编码器进行相应的参数调节；显示：三位数码管组成的数显表；

2、面板有电源、工作、过热、接触指示，

3、设置功能：可设置机器类型、霍尔类型、模式参数。所有设置值均可保存，掉电不丢失。

2.3 参数列表：

| 参数型号 | 最大值（max） | 最小值（min） | 递进 | 默认值 | 单位（备注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01霍尔类型 | 2000 | 100 | 1 | 1000 | A |
| P02机器类型 | 2000 | 100 | 1 | 1000 | A |
| P03最小电流 | 40 | 5 | 1 | 40 | A |
| P04电流显示模式 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1显示实际电流 0始终显示预制电流 |
| P05引弧时间 | 10.0 | 0.0 | 0.1 | 10 |  |
| P06断弧模式 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 断弧后自动引弧 0 断弧后等待按枪重新引弧 |
| P07地址 | 10 | 0 | 1 | 10 | CAN通讯地址 |
| P08冷却模式 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 气冷 1 水冷 |
| P09引弧电流切换点 | 40 | 10 | 1 | 0 | 0关掉切换功能，0以上就是切换电流值 |
| P10引弧方式 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 高频引弧 1 气流引弧 |
| 面板可调参数 |
| 前气时间 | 5．0 | 0.00 | 0.01 | 1．0 | SEC |
| 小弧电流 | P02机器类型 | 40 | 1 | 20 | A |
| 缓升时间 | 10.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | SEC |
| 焊接电流 | P02机器类型 | P03最小电流 | 1 |  | A |
| 脉冲频率 | 1000 | 0.1 | 1 |  | HZ |
| 占空比 | 90 | 10 | 1 |  |  |
| 基值电流 | 2000 | P03最小电流 | 1 | 20 | A |
| 缓降时间 | 10．00 | 0.00 | 0.01 | 1．0 | SEC |
| 收弧电流 | P02机器类型 | P03最小电流 | 1 | 20 | A |
| 后气时间 | 60.0 | 0.00 | 0.01 | 1．0 | SEC |

## 3.操作说明

3.1 名词解释

1、前气——提前送气时间。

2、引弧——手弧焊输出状态时的焊接起弧电流。

3、缓升——焊接电流的上升时间。

4、电流——氩弧焊和手弧焊正常输出状态时的焊接电流。

5、频率——脉冲输出时的工作频率。

6、占空——脉冲输出时峰值电流所占的时间比例。可以控制焊缝

7、缓降——焊接电流的下降时间。

8、收弧——焊接熄弧前的电流值。

9、后气——焊接结束后继续送气时间。

3.2 操作

| 类型 | 功能 | 操作及显示说明 |
| --- | --- | --- |
| 气检 按键 | 检气 | 按下后气阀通 |
| 工作模式 | 用于二步、四步选择 | 在二步、四步之间选择状态 |
| JOB按键 |  | 按JOB键选择工作号，工作号从0到9，可存储10组参数 常按JOB键，进入设置状态，在设置状态下，按JOB键退出设置状态。 |
| 调节按钮 K1 | 正常模式下： 旋转进行参数调节 设置模式下： 按下用于退出设置状态，同时存储设置的各参数 旋转用于调节参数 | 正常模式下： 旋转调节按钮，改变当前状态的参数，顺时针旋转增加，逆时针旋转减少，（10s之后数据将自动存储）。 设置模式下： 按下调节按钮，设置参数从P01到P10变换。 旋转调节按钮，用于调节当前状态参数，顺时针旋转增加，逆时针旋转减少。 |

故障指示

1.出现电源故障，缺相时，电源指示灯亮，数码管显示E04

2.工作时，工作指示灯亮

3.气压开关 气压开关未闭合，数码管显示E01

4.设置为水冷时，水压开关未闭合，水压指示灯亮，数码管显示E02

5.温度开关为常闭，断开时，过热指示灯亮，数码管显示E03