锅炉控制器说明书

面板操作说明图

注意：用于风暖锅炉时水温=炉温

功能说明：用户常用功能用F+数字表示，高级功能用H+数字表示，高级一经设定无需再该动

设定室温：按压设定室温键，室温设定值闪动，按加键或者减键调节到所需温度

5秒后设定值自动存储。

水温设定：按压设定水温键，水温设定值闪动，按加键或者减键调节到所需温度

5秒后设定值自动存储。

F1：设定室温回差：室温回差是室温在室温设定值上下浮动的范围，此值一般设定应该小0.7，设定

典型值是0.5度。

F2：设定水温回差：水温回差是水温设定值向下浮动的范围，水温超过设定值引风机停止，水温低于（水温设定值减水温回差）引风机启动。

F3：设定超温报警值：当室温超过室温设定值加上此值时报警器报警。

F4：设定低温报警值：当室温低于室温设定值减去此值时报警器报警。

F5：设置辅机运行模式：1为互动模式，2为双风机同时运行。

F6；设定排氨指数：如果排氨指数设定为0则排氨风机按温度运行。如果大于零则按照氨气指数运行，即当测量氨气指数大于排氨指数时并且测量温度大于设定值时排氨风机运行。

F7：设定氨气指数回差，典型设定值为2。

F8：氨气探头脱附，当控制器在清洁的空气中运行6分钟后，F8状态下按设定室温键进行脱附。新机器刚投入使用时需要脱附，切忌要在无氨的情况下脱附。脱附的目的是设置氨气测量零点。

控制状态下按减键可查看氨气污染指数和氨气设定指数

高级功能设定：在控制状态下（非设定状态）按加键5秒中后，功能窗口会出现H00字样，此时便进入高级功能设定状态，接着按功能键可更改高级功能值。

H00：表示进入高级功能设定程序

H01：标定室温，当室温与实际显示温度不符时调节此值，使显示温度与标准温度一致,标定炉温也可在控制器底板上调节。

H02：水温下限，水温低于此值，辅机不运行，以防吹凉风，典型设定值60度。

H03：水温上限，水温高于此值，辅机强制运行，以保护锅炉，典型设定值180度

H04：控制方式选择，1为模糊控制方式，此方式控温精准，省煤。夏季和鸡大的时候鸡棚不许要太多热量的时候使用为宜，2为快速升温模式，此方式升温迅速，冬季可快速提温。鸡小时或者冬季使用为宜。

恢复出厂值设置：断电的情况下同时按住加键和减键开电源，指示灯循环亮灭，然后断开电源，然后再按住功能键开电源，即可恢复出厂设定数值，恢复出厂值后可解决大部分软件问题。

超压故障排除:控制仪超压后，打开显示面板6个螺丝，显示面板后备有保险，和超压保护块。更换后可解除

故障。

注意：

切记使用本控制器，锅炉炉体要可靠接地，如不接地可能造成电击危险。

两相接线图