K-M6翼闸又称无障碍通道闸，是金艾意电子自行开发、研制、生产的智能通道管理高端品牌门禁设备。

详细介绍如下：

功能特点：

■ 采用1.5MM不锈钢板，美观大方，挡板采用软性材料，柔

软，内置骨架，安全性高。

■ LED方向指示，显示通行状态。

■ 十六种运行模式，可调常开状态。

■ 拥有可靠的安全保护措施。

■ 具有报警功能，方便使用与维护。

■ 具有记忆功能，可设定多次或单次读卡通行。

■ 刷卡平台（面板），良好的扩充性能，支持多种方式读卡，

如ID卡、IC卡、条码卡、手机RFID-SIM卡、 手机二维码、

生物识别技术等。

■ 标准的电气接口，可与多种读卡器相连接，并可通过管理

计算机实现远程控制与管理。（见接口参数）

- 运行平稳、噪音小、稳定性好。

技术参数：

闸机组成：	机芯、不锈钢箱体、闸机控制板和电源

材    料：	304不锈钢,国标1.5厚

驱动方式：	光电感应、电机驱动

进出方式：	1、锁闭  2、电脑远程控制  3、授权进出控制

整机速度：	≥30人/分钟（常闭状态）  ≥60人/分钟（常开状态）

噪音指标：	≤50DB

通道宽度：	≤600mm

工作模式：	单向/双向、16种通行模式

状态指示：	可通行/禁止

电    源：	输入AC220V；输出AC24V、DC12V、DC5V

功    耗：	静态：单通道30W ；动态：单通道80W

接口参数：	Rs232或485接口1个、打卡信号（无源）2个、消防信号1个

工作环境：	室内、室外（需配防雨架）

温    度：	-10度~60度

湿    度：	5%~90%

检 修 口：	2个

寿    命：	连续开合300万次以上

外形尺寸：	长x宽x高：1860 x 300 x 1000（mm）

闸机净重：	100kg（不含控制设备）

防护等级：	Ip42

主要用途：  ————————————

■  用于人行通道及自动售检票管理，如政府机关、企事业单

位、图书馆、写字楼、办公楼、工厂、车站、景区、休闲娱乐场所等。