中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司

第十六加油站项目

环境影响评价补充报告

建设单位：中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司

编制单位：河北圣洁环境生物科技工程有限公司

证书编号：国环评证 乙 字第 1256 号

编制日期：二〇一七年十二月

前  言

中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司第十六加油站位于唐山市滦县榛子镇葛庄村南侧，中心地理坐标为东经118°23’5.23”，北纬39°48’53.60”。其前身为唐山运亨石油有限公司，2003年被河北唐山中油销售分公司（现中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司）购买，改为中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司第十六加油站并进行整改建设。2002年11月25日，唐山市滦县环境保护局对唐山运亨石油有限公司葛庄加油站进行了环境影响评价登记（见附件）。目前该项目正在运营中。变更前该加油站年销售成品油1200t（其中：柴油800t/a，汽油400t/a），建有站房、罩棚、辅助用房。变更前项目设有8台加油机，25m3油罐5个；变更后本项目设有4台加油机（现停用2个）；埋地油罐5个，其中柴油罐3个（目前使用2个），容积均为30m3；气油罐2个（目前使用1个），容积均为30m3；该加油站储油总容积为90m3，按照柴油折半计算后的储油总容积为60m3，属于三级站。

工程总投资150万元，其中环保投资10万元，占总投资的6.67%。总占地面积2000m2。劳动定员3人，年工作365天，2班12小时工作制。

项目运营过程中，由于市场行情的变化、技术改进以及环保要求的不断提高等因素的影响，致使该项目的建设内容和平面布局、实际安装的部分生产设备、污染物排放及环保设施均有所变化。

根据冀环办发[2008]93号《河北省环境保护局建设项目环境影响后评价备案管理办法》，该项目需要进行补充评价并报唐山市滦县环境保护局备案。为此中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司第十六加油站委托河北圣洁环境生物科技工程有限公司承担该项目的环境影响补充评价工作。评价单位接受委托后，踏勘了项目现场，听取了企业对项目变更相关情况的介绍，并收集了项目变更的相关资料，在对变更情况认真分析、预测和论证的基础上，编制完成了该项目环境影响补充报告。

补充评价编制过程得到了各级环保部门及建设单位的大力支持与帮助，在此表示诚挚感谢！

目  录

1  总论	1

1.1　项目变更背景	1

1.2　主要编制依据	2

1.3　评价标准	3

1.4  环境保护对象	5

2  变更前工程分析	7

2.1  变更前工程概况	7

2.2  变更前生产工艺流程及排污环节分析	8

2.3  变更前水平衡	10

2.4  变更前主要污染源及防治措施	10

3　项目变更后工程分析	14

3.1  变更后工程概况	14

3.2  变更后产品方案	14

3.3  厂区平面布置	14

3.4  主要生产设备	14

3.5  变更后生产工艺流程及排污环节分析	15

3.6  公用工程	15

3.7  主要污染源及防治措施	15

4　项目变更后环境影响评价与分析	17

4.1  变更后环境空气影响分析	17

4.2  变更后水环境影响分析	19

4.3  声环境影响预测与评价	19

4.4  变更后固废影响分析	19

4.5  变更后地下水环境影响分析	19

5  变更后环保措施可行性分析	20

5.1  大气污染物防治措施可行性分析	20

5.2  废水防治措施可行性分析	20

5.3  噪声防治措施可行性分析	20

5.4  固废防治措施可行性分析	20

5.5  地下水防治措施可行性分析	21

6  环境风险评估	22

6.1  风险识别与源项分析	22

6.2  环境风险防范措施调查	22

6.3  环境风险影响预测与评估	23

6.4  环境风险事故应急预案	23

7　变更前后污染物排放总量的变化	25

7.1  总量控制因子的变化	25

7.2  污染物排放总量的变化	25

8  结论与建议	26

8.1  结论	26

8.2　建议	30

# 1  总论

## 1.1　项目变更背景

中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司第十六加油站位于唐山市滦县榛子镇葛庄村南侧，中心地理坐标为东经118°23’5.23”，北纬39°48’53.60”。其前身为唐山运亨石油有限公司，2003年被河北唐山中油销售分公司（现中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司）购买，改为中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司第十六加油站并进行整改建设。2002年11月25日，唐山市滦县环境保护局对唐山运亨石油有限公司葛庄加油站进行了环境影响评价登记（见附件）。目前该项目正在运营中。变更前批复该加油站年销售成品油1200t（其中：柴油800t/a，汽油400t/a），建有站房、罩棚、辅助用房。变更前项目设有8台加油机，25m3油罐5个；变更后本项目设有4台加油机（现停用2个）；埋地油罐5个，其中柴油罐3个（目前使用2个），容积均为30m3；气油罐2个（目前使用1个），容积均为30m3；该加油站储油总容积为90m3，按照柴油折半计算后的储油总容积为60m3，属于三级站。

工程总投资150万元，其中环保投资10万元，占总投资的6.67%。总占地面积2000m2。劳动定员3人，年工作365天，2班12小时工作制。

项目运营过程中，由于市场行情的变化、技术改进、环保以及安全要求的不断提高等因素的影响，致使该项目的建设内容和平面布局、实际安装的部分生产设备、污染物排放及环保设施均有所变化。

主要变化内容包括：（1）年销售成品油由原来的1200t/a减为60t/a。（2）变更前本项目埋地油罐5个，容积均为25m3。变更后本项目有柴油罐3个（在用2个），容积均为30m3；气油罐2个（目前使用1个），容积均为30m3。（3）变更前本项目有8台加油机；变更后本项目有4台加油机，2台停用，现用柴油加油机1台，汽油加油机1台。（4）变更前占地面积为3201.6 m2，实际占地面积为2000m2。（5）汽油卸油及加油工序安装了二级油气回收装置。项目劳动定员、工作制度等均未发生变化。项目变更内容及变更缘由见表1.1-1。

建设内容、生产工艺变更，不可避免的带来厂区污染源强的变化，从而对环境的影响与原报告分析结果有所不同。本次补充报告，针对性分析中国石油天然气股

份有限公司河北唐山销售分公司第十六加油站销售规模减小后带来的污染源强变动，对外环境进行影响的变化进行预测，进一步分析污染物治理措施变动情况，明确项目的环境可行性，为环境行政保护主管部门对建设项目的监督管理提供科学依据，以利于企业和社会经济的可持续发展。

表1.1-1  项目变更内容及变更缘由一览表

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 变更缘由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 唐山运亨石油有限公司葛庄加油站 | 中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司第十六加油站 | 转让 |
| 建设单位 | 唐山运亨石油有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司 | 转让 |
| 销售规模及产品方案 | 年销售成品油1200t （其中：柴油800t/a，汽油400t/a） | 年销售成品油60t （其中：柴油30t/a，汽油30t/a） | 市场变化 调整生产规模 |
| 建设内容 | 站房、罩棚、辅助用房及其他辅助工程，建设8台加油机，5个25m3油罐 | 站房、罩棚、辅助用房及其他辅助工程，建设4台加油机，2台停用，现用柴油加油机1台，汽油加油机1台；5个30m3油罐，柴油罐3个（在用2个），容积均为30m3；气油罐2个（目前使用1个），容积均为30m3 | 市场变化 调整生产规模 |
| 占地面积 | 变更前占地面积为3201.6m2 | 实际占地面积为2000m2 | 减少占地面积 |
| 废气 | 无组织 | 加油站卸油、储油及加油过程等排放的油气 | 汽油卸油及加油工序安装了二级油气回收装置 | 减少油气排放量 |

## 1.2　主要编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

（4）《中华人民共和国水法》，2016年修订；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年修正；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日；

（8）《建设项目环境影响评价技术导则　总纲》（HJ2.1-2016）；

（9）《环境影响评价技术导则　大气环境》（HJ2.2-2008）；

（10）《环境影响评价技术导则　声环境》（HJ2.4-2009）；

（11）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（12）《环境影响评价技术导则　地下水环境》（HJ610-2016）；

（13）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）

（14）《河北省环境保护局建设项目环境影响后评价备案管理办法》（冀环办发[2008]93号）；

（15）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）；

（16）唐山运亨石油有限公司葛庄加油站环境影响登记表；

（17）中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司第十六加油站安全现状评价报告；

（18）建设单位提供的关于变更的其他技术资料。

## 1.3　评价标准

### 1.3.1  环境质量标准

（1）环境空气：PMl0、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准。

（2）地下水：区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，石油类参考执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）声环境：加油站东邻古榛路一侧30m范围执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类标准，其余执行2类标准。

环境质量标准及限值见表1.3-1。

### 1.3.2  污染物排放标准

（1）废气

非甲烷总烃执行河北省地方标准 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他行业无组织监控浓度限值要求，周界外浓度最高点2.0mg/m3。

（2）加油站东邻古榛路一侧30m范围环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类声环境功能区标准；其余边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准。

（3）固体废物

项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的有关规定。

项目各污染物排放标准值见表1.3-2。

表1.3-1  环境质量标准及限值一览表

| 环境要素 | 污染物名称 | 标 准 值 | 单位 | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | SO2 | 24小时平均 | 150 | ug/m3 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级 |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |  |
|  | PM10 | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | NO2 | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | PM2.5 | 24小时平均 | 75 |  |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
|  |  | 小时平均 | 200 |  |  |
|  | CO | 24小时 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 | mg/m3 | 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准 |
| 地下水 环境 | pH | 6.5～8.5 | -- | 《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类 |
|  | 总硬度 | ≤450 | mg/L |  |
|  | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |  |  |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |  |
|  | 挥发酚 | ≤0.002 |  |  |
|  | 硝酸盐 | ≤20 |  |  |
|  | 亚硝酸盐 | ≤0.02 |  |  |
|  | 氯化物 | ≤250 |  |  |
|  | 氰化物 | ≤0.05 |  |  |
|  | 氟化物 | ≤1.0 |  |  |
|  | 硫酸盐 | ≤250 |  |  |
|  | 总大肠菌群 | ≤3个/L |  |  |
|  | 细菌总数 | ≤100个/mL |  |  |
|  | 六价铬 | ≤0.05 |  |  |
|  | 铁 | ≤0.3 |  |  |
|  | 锰 | ≤0.1 |  |  |
|  | 镉 | ≤0.01 |  |  |
|  | 铅 | ≤0.05 |  |  |
|  | 汞 | ≤0.001 |  |  |
|  | 砷 | ≤0.05 |  |  |
|  | 石油类 | ≤0.05 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | Leq | 2类区 | 昼间 | 60 | dB(A) | 《声环境质量标准》 (GB3096-2008) |
|  |  |  | 夜间 | 50 |  |  |
|  |  | 4a类区 | 昼间 | 70 |  |  |
|  |  |  | 夜间 | 55 |  |  |

表1.3-2  污染物排放标准一览表

| 类别 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 （无组织） | ≤2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016表2标准 |
| 噪声 | Leq | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准 |
|  |  | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类声环境功能区标准 |

## 1.4  环境保护对象

项目环境保护目标见表1.4-1，地下水环境保护目标见表1.4-2。

表1.4-1  项目变更前后距周围敏感点距离一览表

| 环境要素 | 保护 目标 | 方位 | 距厂界 距离(m) | 距储罐 距离(m) | 保护 对象 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 杜庄村 | SE | 789 | 834 | 居民 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准、《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准、《声环境质量标准》2类 |
|  | 王家岭村 | SE | 1746 | 1799 |  |  |
|  | 白云山村镇 | SE | 1853 | 1898 |  |  |
|  | 渠里村 | SW | 1540 | 1543 |  |  |
|  | 韩家哨村 | SW | 1845 | 1848 |  |  |
|  | 于家坨村 | W | 284 | 287 |  |  |
|  | 麻弯坨村 | NW | 374 | 377 |  |  |
|  | 前小寨村 | NW | 1525 | 1528 |  |  |
|  | 北小寨村 | NW | 1754 | 1757 |  |  |
|  | 葛庄村 | NE | 556 | 566 |  |  |
|  | 梅新庄子村 | NE | 1697 | 1707 |  |  |
|  | 梅庄村 | NE | 2191 | 2201 |  |  |

# 2  变更前工程分析

## 2.1  变更前工程概况

本项目位于唐山市唐山市滦县榛子镇葛庄村南侧，项目年销售成品油1200吨（其中：汽油400t/a、柴油800t/a），主要建设内容有：罩棚、站房及附属用房等。工程基本概况见表2.1-1、主要原材料及能源消耗见表2.1-2、主要设备设施见表2.1-3。

表2.1-1  本项目变更前基本情况

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司第十六加油站项目 |
| 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司 |
| 投资总额 | 总投资150万元 |
| 建设地点 | 唐山市唐山市滦县榛子镇葛庄村南侧 |
| 运行情况 | 2003年11月成立 |
| 项目组成 | 主体工程 | 项目占地面3201.6m2，站房建筑面积120m2，辅房建筑面积134m2，罩棚建筑面积836m2 |
|  | 公用工程 | 用电由当地市政电网供应，采用空调取暖制冷，职工饮用水由市政供水管网提供。 |
|  | 环保工程 | 废水 | 生活污水经化粪池处理后定期由环卫部门清运 |
|  |  | 噪声 | 车辆减速慢行 |
|  |  | 固废 | 生活垃圾设置垃圾桶，由市政环卫部门统一清运；废油渣的清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成；废手套、废棉纱等作为一般固废外售。 |
|  | 储运工程 | 设5座埋地储油罐，其中柴油储油罐3座，单罐容积均为25m3；汽油储油罐2座，单罐容积均为25m3。 |
| 生产规模 | 年销售成品油1200吨（其中：汽油400t/a、柴油800t/a），设8台加油机（汽油双枪4台、柴油双枪4台），油罐总罐容为125m3，其中汽油50m3，柴油75m3 |
| 工作制度 | 全年运行365天，劳动定员3人，每天两班，每班12小时。 |
| 平面布置 | 加油站呈东西方向布置，站房位于该加油站的西侧；加油机位于站房东侧；辅房位于站房的南侧，辅房内设有值班室、发电间等；油罐区位于加油站北侧，项目东侧边界设出、入口。 |
| 四邻关系 | 东侧为古榛路，南侧为商铺，西侧为农田，北侧为废弃民房 |

表2.1-2  主要原材料及能源消耗

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | t/a | 800 | 本地购入 |
| 2 | 汽油 | t/a | 400 |  |
| 3 | 电 | 万kWh/a | 0.5 | 本地电网 |
| 4 | 水 | m3/a | 109.5 | 自备井 |

表2.1-3  主要生产设备及设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油储油罐 | 座 | 2 | 油罐为单层罐， 地下储存，容积均为25m3 |
|  | 柴油储油罐 | 座 | 3 | 油罐为单层罐，地下储存，容积均为25m3 |
| 2 | 加油机 | 台 | 8 | 其中4台汽油机为双枪，4台柴油机为双枪 |
| 3 | 通气管 | 根 | 5 | — |
| 4 | 量油器 | 个 | 4 | — |

## 2.2  变更前生产工艺流程及排污环节分析

加油站工艺流程主要包括油品卸车流程和加油流程。

1、卸车工艺流程

装载油品的槽车进入油罐区前，汽车尾气管戴上防护罩，在收油员的指挥下稳定停靠在埋地油罐区密闭卸油口旁，与卸油口保持3-5米的距离，卸油作业前，卸油人员先用量油杆（铝材）检查待收油的油罐，确定其有效容积，是否可接受油品，确认无误后，并记下初始值，司机稳定油车后，油罐车熄火静置15min，卸油人员将防静电接地检测仪上的防静电夹夹在油车的裸露的车体上，开启防静电接地检测仪，观察防静电接地检测报警仪是否发出“笛、笛”的报警声，若没有听到或防静电接地监测仪面板上的红色指示灯未亮，说明该油车已进行良好的接地。再打开油车上的出口阀门，开始卸油。收油员与油车司机在卸油时观察卸油情况。经过一段后若已经卸完，卸油员或司机先关闭油车上出口阀，把软管太高，把软管中的油品赶入埋地油罐中，直到软管无液状油品时，拆下卸油管和油气回收管道。洒落在地上的油品用站内准备的吸收剂进行吸收处理。最后在加油站安全员的带领下驶出加油站。

2、加油工艺流程

加油采用正压加油工艺，通过高低压差把油品从储油罐压出，经过加油机的计量器，再经加油枪到汽车油箱中。当工人触及加油枪上的开关或待加油车油箱内油品液位与加油枪口相平时，通过装在加油枪口的传感器，停止加油。

图2.2-1  加油站工艺流程图

注：项目油罐的清罐作业由专业单位负责清罐，本项目只是在需要时进行清罐，一般为3-5年清罐一次。本项目各储油罐定期清理产生的废油渣（即：罐底油泥），产生量少，用耐腐蚀容器收集后，由清罐单位带走，进行统一处理。

## 2.3  变更前水平衡

本项目生产过程不用水。加油站设有宿舍等设施，职工生活用水定额参照《河北省用水定额标准》（DB13/T1161.3-2016），按100L/人·d。本项目职工人数为3人，年工作365d，则生活用水量为0.3m3/d（109.5m3/a），生活污水量按80%计，产生量为0.24m3/d（87.6m3/a），水量较小，水质简单，排入厂区设防渗化粪池，定期清掏作农肥，不外排。

## 2.4  变更前主要污染源及防治措施

### 2.4.1  废气污染源及防治措施

本项目大气污染主要加油站卸油、储油及加油过程等排放的油气（以非甲烷总烃计）。

加油站卸油、储油及加油过程等排放的油气（以非甲烷总烃计）

（1）卸油、储油过程的“大、小呼吸”损耗：

储油罐烃类的损失主要是储罐大呼吸、小呼吸。储罐大呼吸损失是指油罐进、发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油；油罐向外发油时，由于油面不断降低，气体空间逐渐增大，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，油罐开始吸入新鲜空气，由于油面上方空间油气没有达到饱和，促使油品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分油蒸气从呼吸阀呼出。小呼吸是指没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，排除石油蒸汽和吸入空气的过程造成的油气损失。

（2）加油过程油气损耗：

用加油枪给客户车辆加油的过程，特点是油气散发点分散，每支汽油加油枪都是一个油气排放点源，加油量变化频繁，排放油气浓度不稳定。

本加油站采用地埋式固定顶罐储油罐，项目建成后年销售柴油800t、汽油400t，根据柴油和汽油的密度（分别取0.84g/cm3、0.74g/cm3）可换算出柴油、汽油年通过量分别为 952.38m3、540.54m3。

①小呼吸是由于温度和大气压力的变化引起蒸汽的膨胀和收缩而产生的蒸汽排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。

②大呼吸是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸汽从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸汽饱和的气体而膨胀，因而超过蒸汽空间容纳的能力。

③加油作业损失主要指车辆加油时，由于液体进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被液体置换排入大气。

④成品油的跑、冒、滴、漏与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。

该加油站非甲烷总烃排放量，如表2.4-1所示。

表2.4-1   非甲烷总烃排放量一览表

| 项目 | 排放系数 | 通过量（m3/a） | 烃排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 储油罐 | 柴油 | 小呼吸损失 | 0.000 kg/m3通过量 | 952.38 | 0.000 |
|  |  | 大呼吸损失 | 0.023kg/m3通过量 | 952.38 | 0.022 |
|  | 汽油 | 小呼吸损失 | 0.042kg/m3通过量 | 540.54 | 0.023 |
|  |  | 大呼吸损失 | 0.46kg/m3通过量 | 540.54 | 0.249 |
| 加油站 | 柴油 | 加油机作业损失 | 0.040kg/m3通过量 | 952.38 | 0.038 |
|  | 汽油 |  | 0.10kg/m3通过量 | 540.54 | 0.054 |
|  | 柴油 | 加油机作业 跑冒滴漏损失 | 0.084kg/m3通过量 | 952.38 | 0.080 |
|  | 汽油 |  | 0.084kg/m3通过量 | 540.54 | 0.045 |
| 合计 | 柴油 | 0.147kg/m3通过量 | 952.38 | 0.140 |
|  | 汽油 | 0.686kg/m3通过量 | 540.54 | 0.371 |
|  | / | / | 1492.92 | 0.511 |

由上表2.4-1可见，本项目未采取任何油气回收措施时，排入大气的非甲烷总烃量为0.511t/a，为无组织排放。

### 2.4.2  废水污染物排放及治理措施

本项目生产过程不用水。加油站设有职工生活用水，职工生活用水定额参照《河北省用水定额标准》（DB13/T1161.3-2016），按100L/人·d。本项目职工人数为3人，年工作365d，则生活用水量为0.3m3/d（109.5m3/a），生活污水量按80%计，产生量为0.24m3/d（87.6m3/a），水量较小，水质简单，排入厂区设防渗化粪池，定期清掏作农肥，不外排。

### 2.4.3  噪声

本项目噪声污染源主要为加油泵、交通车辆等产生的噪声，源强为70～80dB(A)。

对出入站区内来往的机动车加强管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等管制措施，使站区内的交通噪声降到最低。

对加油泵选用低噪声设备，噪声源强70dB（A），且加油泵置于地下，并加装了减振垫，采取措施后，可综合降噪25dB（A）以上；项目产噪设备距最近的场界距离为38.5m，经过距离衰减可降噪31.7dB（A），则到达各场界外1m处噪声贡献值可降至45dB（A），项目东侧临路一侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)；其它区域满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

本项目产生的噪声经距离衰减后对附近声环境质量不会产生影响

### 2.4.4  固体废物

本项目在运行过程中产生的固体废物主要有处理跑冒滴漏油污产生的废棉纱、废手套、清罐油罐产生的废油渣以及生活垃圾。

处理跑冒滴漏油污产生的，废棉纱、手套和清罐油罐产生的废油渣产生量分别为5kg/a和10kg/a。

根据《国家危险废物名录》，废棉纱、废手套属于一般固废；清罐油罐产生的废油渣属于其中危险废物，油罐清罐由委托专门的单位清罐，产生的废油渣由该单位清理完成后一并带走处理。

工作人员产生的生活垃圾以0.5kg/d·人计，则可计算出生活垃圾的产生量为0.55t/a，生活垃圾暂存于垃圾桶，由环卫部门统一处置。

以上分析可知：本项目固体废物均得到合理处置，不会对周围环境造成明显的不利影响。

# 3　项目变更后工程分析

## 3.1  变更后工程概况

本项目变更后基本情况见表3.1-1。

表3.1-1  本项目变更后基本情况

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工程名称 | 改变，中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司第十六加油站项目 |
| 建设单位 | 改变，中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司 |
| 建设地点 | 不变，唐山市唐山市滦县榛子镇葛庄村南侧 |
| 中心坐标 | 不变，东经118°23’5.23”，北纬39°48’53.60” |
| 建设性质 | 不变，改扩建 |
| 总投资 | 150万元 |
| 环保投资 | 10万元 |
| 占地面积 | 变化，2000m2 |
| 建筑面积 | 不变，1090m2 |
| 建设内容及产品方案 | 改变，4台加油机，其中2台停用，现用柴油加油机1台，汽油加油机1台；年销售成品油由1200t减为60t（其中：柴油30t/a，汽油30t/a） |
| 劳动定员 | 不变，扩建项目职工人数3人 |
| 工作制度 | 不变，年工作365天，两班，每班12小时 |

## 3.2  变更后产品方案

年销售成品油由1200t减为60t（其中：柴油30t/a，汽油30t/a），详见3.2-1。

表3.2-1  产品规模变化情况

| 变更前的产品规模 | 变更后的产品规模 | 变化及原因 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 销量（t/a） | 名称 | 销量（t/a） |  |
| 柴油 | 800 | 柴油 | 30 | 根据市场行情，减少销量 |
| 汽油 | 400 | 汽油 | 30 | 根据市场行情，减少销量 |

## 3.3  厂区平面布置

变更后，平面布局不变；储罐区5个储油罐，目前使用3个（柴油罐2个、汽油灌1个），备用1个；储罐容积均为30m3。储罐的占地面积及其余平面布置不变。平面布局的前后变化见附图。

## 3.4  主要生产设备

由于市场变化，年销售成品油由原来的1200t/a减为60t/a，项目目前4台加油机，2台停用。同时汽油卸油、加油环节安装了更加环保的二级油气回收装置，减少了油气的排放。由于这一类的变化，致使环评中的生产设备一览表的设备型号和数量随之发生了变化，详见表3.4-1所示。

表3.4-1  主要生产设备变化一览表

| 序号 | 设备名称 | 变更前批复 | 变更后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量(个) | 规格型号 | 数量(个) |  |
| 1 | 0#柴油加油机 | 双枪 | 4 | 双枪 | 1 |  |
| 2 | 92#汽油加油机 | 双枪 | 4 |  | 1 |  |
| 3 | 量油器 |  | 4 |  | 2 |  |
| 4 | 柴油罐 | 单层罐30m3 | 3 | 单层罐30m3 | 2 |  |
| 5 | 汽油罐 | 单层罐30m3 | 2 | 单层罐30m3 | 1 |  |

## 3.5  变更后生产工艺流程及排污环节分析

1、工艺流程

汽油的工艺流程：成品油由罐车运输至加油站。卸油过程是用油泵将罐车内的油类注入地下储油罐内，此过程中罐内的烃类气体被液体置换，经过卸油口的油气回收装置从储油罐进入罐车（一次油气回收）。加油过程，通过站内的加油机把油类加入车辆油箱内，油箱内的烃类气体和加油过程中挥发的烃类气体经加油枪的回收装置回收进储油罐内（二次油气回收）。

柴油工艺流程：和变更前不发生变化。

图3.4-1  汽油卸油和加油工艺流程图

2、产污环节：项目在卸油和加油过程均会有油气以无组织形式排放；储油过程，随着外界气温压力在一天的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和压力也随之变化，通过呼吸阀以无组织形式排放少量油气。

## 3.6  公用工程

项目供排水及供暖工程不发生变化。

## 3.7  主要污染源及防治措施

### 3.7.1  废气污染源及防治措施

卸油、储油、加油等过程排放到大气环境中的油气（以非甲烷总烃计）。

项目变更后年销售成品油60t，其中柴油30t、汽油30t，根据柴油和汽油的密度（分别取0.84g/cm3、0.74g/cm3）可换算出柴油、汽油年通过量分别为35.7m3、40.54m3。

项目变更后该加油站非甲烷总烃排放量，见表3.7-1所示。

表3.7-1  非甲烷总烃排放量一览表

| 项目 | 排放系数 kg/m3通过量 | 通过量（m3/a） | 非甲烷总烃排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 储油罐 | 柴油 | 小呼吸损失 | 0.000 | 35.71 | 0.000 |
|  |  | 大呼吸损失 | 0.023 | 35.71 | 0.001 |
|  | 汽油 | 小呼吸损失 | 0.042 | 40.54 | 0.002 |
|  |  | 大呼吸损失 | 0.460 | 40.54 | 0.019 |
| 加油站 | 柴油 | 加油机作业损失 | 0.040 | 35.71 | 0.001 |
|  | 汽油 |  | 0.100 | 40.54 | 0.004 |
|  | 柴油 | 加油机作业跑冒滴漏损失 | 0.084 | 35.71 | 0.003 |
|  | 汽油 |  | 0.084 | 40.54 | 0.003 |
| 合计 | 柴油 | 0.147 | 35.7 | 0.005 |
|  | 汽油 | 0.686 | 40.54 | 0.028 |
|  | / | / | 76.25 | 0.033 |

本项目变更后汽油卸油过程采用配有卸油油气回收系统的油罐车，并安装回气管；汽油加油过程使用可回收油气式加油枪，采用真空辅助式油气回收方式（即集中式油气回收方式）。

由于柴油不需加装油气回收装置可直接达标排放，故仅对汽油卸油、加油过程加装油气回收装置，汽油油气（非甲烷总烃）的回收效率可达97%。经处理后的油气（非甲烷总烃）满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016表2厂界标准，标准值2.0mg/m3，不会对周围大气环境造成明显影响。变更后污染物浓度低于变更前浓度。

### 3.7.2  废水污染源及防治措施

变更后主要废水排放与变更前中相同，采取的废水处置措施不变。

### 3.7.3  噪声污染源及防治措施

变更后主要产噪设备类型与变更前中设备一致，数量减少，采取的降噪措施不变。

### 3.7.4  固体废物污染源及防治措施

变更后主要固体废物类型与变更前相同，主要为本项目在运营过程中产生的固体废物主要有处理跑冒滴漏油污产生的废棉纱、废手套、清罐油罐产生的废油渣以及生活垃圾。

处理跑冒滴漏油污产生的，废棉纱、手套和清罐油罐产生的废油渣产生量分别为5kg/a和10kg/a，数量减少，采取处置措施不变。

工作人员产生的生活垃圾的产生量为0.55t/a，不变，生活垃圾暂存于垃圾桶，由环卫部门统一处置，处置措施不变。

### 3.7.5  地下水污染源及防治措施

根据《环境影响技术评价导则·地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，按照“源头控制，分区防控，污染监控，应急响应”突出饮用水水质安全的原则，结合本次工作中地下水现状调查与预测评价结论，制定本项目的地下水污染防控措施。

#### 3.7.5.1源头控制

本项目主要的污染源为地下储油罐和输油管道。污染源头的控制要严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）的要求，对管道、设备及相关构筑物采取相应的措施，以防止和减少污染物的跑、冒、滴、漏的发生，将污染物泄漏的环境风险事故概率降至最低；管线敷设尽量采用“可视化”原则，做到污染物“早发现、早处理”。切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，严禁渗坑渗井排放，所有场地全部硬化和密封，严禁下渗污染。按“先地下、后地上，先基础、后主体”的原则，通过规划布局调整结构来控制污染。

#### 3.7.5.2分区防控措施

根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，可将建设场地划分为简单防渗区、一般污染防渗区和重点污染防渗区。根据本项目工程分析结合《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的石油化工储运工程区、石油化工装置区的典型污染防治分区表（表3.7-1），本项目建设场地地下水污染分区见表3.7-2。

表3.7-1  石油化工储运工程区的典型污染防治分区

| 装置、单元名称 | 污染防治区域及部位 | 污染防治区类别 |
| --- | --- | --- |
| 原料油、轻质油品、液体 化工品等储罐区 | 环墙式和护坡式罐基础 | 重点 |
|  | 储罐到防火堤之间的地面及防火堤 | 一般 |
| 油泵及油品计量站 | 油泵及油品计量站界区内的地面 | 一般 |
| 铁路、汽车装卸车 | 装卸车栈台界区内的地面 | 一般 |
| 汽油回收设施 | 油气回收设施界区内的地面 | 一般 |
| 地下罐 | 地下凝液罐、污油罐、废溶剂罐等基础的底版和壁板 | 重点 |
| 地下管道 | 生产污水、污油、废溶剂等地下管道 | 重点 |
| 系统管廊 | 系统管廊集中阀门区的地面 | 一般 |

表3.7-2  地下水污染防治分区

| 项目 | 防渗分区 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 油罐区 | 重点防渗区 | 抗渗混凝土的抗渗等级不应低于P6，表面涂刷厚度不小于1.0mm聚合物水泥等柔性防水涂料。 |
|  | 罩棚 | 一般防渗区 | 防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 |
| 辅助工程 | 检漏井 | 重点防渗区 | 采用抗渗钢筋混凝土，强度等级不宜低于C30，抗渗等级不宜低于P8；检漏井壁和底板厚度不宜小于100mm。 |
|  | 围堰 | 重点防渗区 | 采用抗渗钢筋混凝土，抗渗等级不应低于P6。 |
|  | 站房 | 简单防渗区 | 一般地面硬化。 |
| 设备、管道防腐防渗 | 输油及通气管线均采用无缝钢管焊接连接，敷设在行车道及加油岛下的输油管线须敷设在DN100的铸铁套管内。埋设在地面下的输油、通气管线及储油罐在除锈刷两遍防锈漆后，作三层玻璃丝布，四遍环氧树脂漆的防腐，明设管路在除锈刷两遍防锈漆后刷银粉两遍。 |

图3.7-1  厂区分区防渗图

#### 3.7.5.3地下水环境监测与管理

1、跟踪监测井的设置

本项目需在厂区范围内新设置3眼监测井作为项目的长期监测井（位置见图3.7-2），监测井的监测层位为潜层含水层。

表3.7-3  地下水跟踪监测井基本信息一览表

| 监测井编号 | 用途 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| TY-1 | 背景监测井 | 罩棚东北侧 |
| TY-2 | 跟踪监测井 | 储罐区西南侧 |
| TY-3 | 污染扩散监测井 | 项目厂界西南侧 |

图3.7-2  监测井的位置分布图

可将该3口井作为地下水永久监测井使用，建设单位在日常运营过程中应做好监测井的运行维护，以防因井口外漏、管壁破裂或者其他原因造成废水与废液或者是地面清洁废水倒灌或渗入井内而造成地下水污染。

2、监测因子和监测频率

依据场地的水文地质条件，结合厂区内地下水污染源的位置，确定地下水监测井使用功能，力求以最低的采样频次，取得最有时间代表性的样品，达到全面反映厂区内地下水质状况、污染原因和规律的目的。地下水监测因子及监测频率见表3.7-4，可根据当地环境保护部分的要求调整监测频率和监测因子。

表3.7-4  地下水跟踪监测因子和监测频率

| 监测井编号 | 用途 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| TY-1 | 背景 监测井 | 每年枯水期检测一次。 | 石油类 |
| TY-2 | 跟踪 监测井 | 每单月采样一次，一年六次。在监测井水质没有上升趋势，且变化不大，而现有污染源排污量未增的情况下，可每年在枯水期监测一次，一旦监测结果存在明显的上升趋势，或在监测井附近有新的污染源或现有污染源新增排污量时，即恢复正常监测频次。 | 石油类 |
| TY-3 | 污染扩散监测井 |  |  |

3、监测机构和人员

地下水跟踪监测应聘请专业的采样人员进行采样，地下水水质监测通常采集瞬时水样。采样前应先测地下水位。从井中采集水样，必须在充分洗井后进行，抽汲水量不得少于井内水体积的2倍，采样深度应在地下水水面上层，以保证水样能代表地下水水质。

采集的地下水样品应妥善保存运送至具有地下水监测因子CMA资质的专业实验室进行检测。

4、地下水跟踪监测与信息公开计划

厂方的安全环保部门应设立地下水动态监测小组，专人负责监测，并编写地下水跟踪监测报告。监测报告的内容一般包括：

（1）建设项目所在场地的地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。

（2）生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

监测报告应按项目有关规定及时建立档案，并定期向安全环保部门汇报，同时还应定期向主管环境保护部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，根据HJ610-2016的要求，厂方应根据环保部门要求定期公开建设项目特征因子的地下水监测值，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

# 4　项目变更后环境影响评价与分析

## 4.1  变更后环境空气影响分析

变更后废气污染源主要来自卸油、储油、加油等过程排放到大气环境中的油气（以非甲烷总烃计）。

1、产生源强

由源强分析可知，本加油站在未采取任何油气回收措施时，排入大气的非甲烷总烃量为0.033t/a，为无组织排放。根据国家政策，实现节能减排，本加油站已配套建设汽油油气回收装置。

2、治理措施及影响分析

根据原国家环保总局下发的《关于加强部分省市加油站、储油库等油气污染治理工作的通知》，北京、天津、河北廊坊、保定、唐山、石家庄、秦皇岛、张家口、承德等重点地区应加强油气治理，推动油气回收改造工作。因此须参照《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》（HJ/T431-2008），对加油站油气进行回收治理。

（1）油气回收措施：为了减少卸油过程产生的油气排放，油品供给单位配有卸油油气回收系统的油罐车，并安装回气管，回收的油气吸入储油罐车中，然后带到油库进行处理；

同时，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求，建设单位在加油过程拟设置可回收油气式加油枪，采用真空辅助式油气回收方式（即集中式油气回收方式），在汽油加油机与油罐之间安装油气回收管道，经1台真空泵将回收的油气送入低标号汽油储油罐内。

（2）管理措施：本项目加油站应在管理上采取以下治理措施，从源头上减少排污量。

a、卸油油气排放控制：应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm；卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖，控制卸油时可能发生的溢油。

b、储油油气排放控制：埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。

c、加油油气排放控制：加油产生的油气使用可回收式加油枪，并采用真空辅助式密闭油气回收方式，且油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%；加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。

d、项目采用地埋式固定顶罐储油罐，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定度影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。

e、加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。

由于柴油不需加装油气回收装置可直接达标排放，故仅对汽油卸油、加油过程加装油气回收装置，采用上述加油站油气回收技术及管理等措施，油气（非甲烷总烃）的回收效率可达97%。因此，经处理后的汽油油气排放浓度为20.6g/m3，汽油油气排放量为 0.001t/a，柴油汽油排放量为 0.005t/a，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016表2厂界标准，标准值2.0mg/m3，不会对周围大气环境造成明显影响。变更后污染物浓度低于变更前浓度。

根据《环境影响评价大气评价导则》（HJ2.2-2008）中的规定和推荐的模式（SCREEN3模型）对厂界无组织非甲烷总烃进行预测，污染源类型为面源污染，则预测结果见表4.1-1。

表4.1-1  无组织废气预测结果

| 污染源 | 污染物 | 源强 （kg/h） | 面源面积（m2） | 高度 （m） | 面源宽度 （m） | 面源长度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 非甲烷总烃 | 0.001 | 125.44 | 4 | 7.87 | 16 |
| 厂界污染物浓度计算结果：最大值0.0021mg/m3。 |

由估算结果分析可知，变更后无组织非甲烷总烃厂界贡献浓度最大值为0.0021mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016表2厂界标准，标准值2.0mg/m3，不会对周围大气环境造成明显影响。变更后污染物浓度低于变更前浓度。因此，变更后无组织排放废气对环境的影响变小。

## 4.2  变更后水环境影响分析

变更后主要废水排放与变更前中相同，废水处置措施不变。

## 4.3  声环境影响预测与评价

项目变更建成后采取的噪声防治措施不变，噪声设备减少。经采取基础减振、隔声、吸声，距离衰减后，厂界噪声贡献值东侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求，南侧、北侧及西侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。因此，项目变更后噪声源经采取有效降噪措施后，噪声对周围声环境影响较轻。

## 4.4  变更后固废影响分析

变更后主要固体废物类型与变更前相同，数量减少，采取措施不变。

## 4.5  变更后地下水环境影响分析

### 4.5.1建设项目地下水等级判定

#### 4.5.1.1建设项目行业分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别。地下水环境影响评价行业分类表见表4.5-1。

表4.5-1  地下水环境影响评价行业分类表

| 行业 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |
| --- | --- | --- |
| V社会事业与服务业 | -- | -- |
| 182、加油、加气站 | 全部 | 加油站Ⅱ类，加气站Ⅳ |

根据地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类。

#### 4.5.1.2建设项目敏感性划分

参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中表1地下水环境敏感程度分级表和项目基本情况确定地下水环境敏感程度。地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。地下水环境敏感程度分级见表4.5-2。

表4.5-2  地下水环境敏感程度分级表

| 地下水环境敏感程度分级 |
| --- |
| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

评价区内无集中供水水源地及其他与地下水环境相关的保护区，且不属于集中供水水源地的准保护区以外的补给、径流区，评价区内有村庄饮用水水井。敏感程度为较敏感。

#### 4.5.1.3建设项目评价工作等级确定

评价工作等级参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中表2评价工作等级划分表（见表4.5-3）确定。

表4.5-3  工作等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据上表，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类，区域地下水环境敏感程度为较敏感，故本次地下水环境影响评价工作级别为二级。

### 4.5.2调查评价范围

本次地下水环境评价范围是根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610－2016）中的查表法，并结合本项目所在地地下水流场及重要地下水环境保护目标的分布综合划定的。评价区面积10.9 km2，本项目地下水评价等级为二级，符合查表法对应的调查评价面积6~20km2的要求。地下水评价范围划分表见表4.5-4，地下水评价范围示意图见图4.5-1。

表 4.5-4  评价范围划分表

| 项目 | 东北延Km | 西南延Km | 西北延Km | 东南延Km | 评价面积（Km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3 | 2.6 | 2.1 | 0.7 | 10.9 |

图4.5-1  评价范围示意图

### 4.5.3地下水环境保护目标

据现状调查，评价区域内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等需要特殊保护的环境敏感点，评价区域内无国家、省、市重点保护文物等，根据项目性质及周围环境特征，确定本次评价的地下水主要环境保护目标为项目周边村庄村民饮用水水井。评价范围内共包含村庄饮用水水井8个。

主要环境保护目标一览表见表4.5-5。

表4.5-5  地下水环境主要环境保护目标一览表

| 类别 | 保护目标 | 方位 | 含水层 | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 葛庄村水井 | 上游 | 承压水 | （GB/T14848－93）III类 | 《地下水质量标准》（GB/T14848－93）III类标准 |
|  | 北小寨村水井 | 上游 |  |  |  |
|  | 前小寨村水井 | 侧向 |  |  |  |
|  | 麻湾坨村水井 | 侧向 |  |  |  |
|  | 杜庄村水井 | 侧向 |  |  |  |
|  | 于家坨村水井 | 下游 |  |  |  |
|  | 渠里村水井 | 下游 |  |  |  |
|  | 韩家哨村水井 | 下游 |  |  |  |
|  | 区域地下水 | 潜水 |  |  |

### 4.5.4区域地质环境概况

#### 4.5.4.1区域地质构造条件

滦县的大地构造位置位于华北地台东南部，遵化—山海关隆起的IV级构造单元中昌黎凸起与蓟滦凹褶束。构造运动在古生代以升降为主，燕山运动较强烈，以断裂活动为主要特征。滦县附近主要断裂带有四条：滦县—乐亭断裂带、滦县—卢龙断裂带、宁河—唐山断裂带（含唐山—古冶断裂、唐山—巍山—长山南坡断裂带、陡河断裂带、蓟运河断裂带）、宁河—昌黎断裂带。这几条断裂带第四纪以来具有一定活动性。研究区的断裂构造见图4.5-2。

图4.5-2  区域构造断裂分区图

#### 4.5.4.2区域地层岩性

滦县位于华北地区燕山褶皱带的山海关隆起和蓟县凹陷的相接部位。出露地层较全，本区及附近地层自老而新有：

1、蓟县系(Jx)：分布于榛子镇盆地四周。

（1）杨庄组(JxY)：该组与下伏地层为平行不整合接触，在东赵庄一带颇似连续沉积。分别为二段。

第一段(Z2Y1)：厚50.7—156.5m。灰色厚层燧石条带轱土质白云岩夹紫红灰白色薄层白云质泥灰岩底部为备吁状桂质白云岩。

第二段(Z2Y2)：厚126.8—495.4m。紫红、灰白色薄—中厚层白云质泥灰岩夹少许厚层燧石白云岩。

（2）雾迷山组(Jxw)：该组为本幅蓟县系出露面积最大的一个地层单元，它与下伏JxY为连续沉积。分为四个岩性段。

第一段(Jxw1)：厚80.3—482m。灰色燧石条带。结核厚层白云岩，并夹白云质泥灰岩，下部含璲石条带及浙青质白云岩。

第二段(Jxw2)：厚48.1—555.2m。灰色厚层鍵石条带(或结核）白云岩，下部为含粘土质白云岩，底部为一厚层石英岩状砂岩(标志层）。

第三段(Jxw3)：厚>558.2m。灰色厚层燧石条带白云岩，含迭层石，底部夹紫红色薄板状白云质泥灰岩(标志层）。

第四段(Jxw4)：厚>200m。灰白色中厚层含砂燧石条带白云岩为主，夹薄—叶片状泥质含钙白云岩，顶部为黄灰色巨厚层白云岩。

2、寒武系(Є)：分布于调查评价区北部杨柳庄附近。

（1）下统毛庄组(Є1mz)：分布于评价区西北部。岩性为砖红色页岩。出露面积很小，未见底。厚度15m。

（2）中统徐庄组(Є2x)：分布于桃山、蔡山的北、西、南部。出露不完整，大部分被第四系覆盖。岩性由紫色页岩、粉砂质页岩夹鲕状灰岩组成。厚60m。与下伏毛庄组整合接触。

（3）中统张夏组(Є2z)：由于受主体向斜和次级褶皱构造及断层的影响，地层呈带状(局部呈环状）围绕桃山、蔡山分布，出露较完整。岩性为厚层、中厚层鲕状灰岩，局部地段夹薄层泥质条带灰岩和泥质粉砂岩。厚24.0～50.3m，平均厚38.64m。与下伏徐庄组整合接触。

（4）上统崮山、长山组(Є3g+c)：分布于桃山、蔡山山腰地带。下部岩性为薄层条带状灰岩夹中厚层灰岩；中部为紫色页岩、薄层粉砂岩；上部为厚层灰紫色含铁灰岩夹竹叶状灰岩。厚53～81m，平均厚70m。与下伏张夏组整合接触。

（5）上统凤山组(Є3f)：与下伏崮山、长山组整合接触。分三个岩性段，一段(Є3f1)岩性为薄层泥质条带灰岩、紫色页岩夹少量泥灰岩。厚31～53m,平均厚43.71m。二段(Є3f2）岩性为薄层泥质条带灰岩、薄层条带状灰岩夹中厚层灰岩和竹叶状灰岩，底部为黄褐色竹叶状灰岩与中厚层灰岩互层。厚30～69m，平均厚53.83m。三段(Є3f3）岩性为薄层泥质条带灰岩夹竹叶状灰岩，底部为厚层灰岩夹竹叶状灰岩。厚14.46～28m，平均厚20.46m。

3、奥陶系(O)：分布于调查评价区北部杨柳庄附近，寒武系上部，面积很小。

（1）冶里组(O1y）：沿桃山、蔡山展布，与下伏凤山组整合接触。分三个岩性段，一段(O1y1)岩性为巨厚层豹皮状灰岩。顶部夹厚层条带状灰岩，底部为厚lm左右竹叶状灰岩，局部地段含少量沥青质和黄铁矿假晶，中部含少量燧石结核。厚36～50.2m，平均厚40.93m。二段(O1y2)岩性较复杂，主要由中厚层～薄层灰岩、薄层条带状灰岩、竹叶状灰岩组成，夹薄层泥质条带灰岩、泥灰岩。顶部为黄绿色、紫红色泥灰岩夹厚层豹皮状灰岩，底部为灰绿色泥灰岩、泥质条带灰岩。厚58.10～83.0m，平均厚71.02m。三段(O1y3)岩性为中厚层豹皮状灰岩夹竹叶状灰岩、薄层灰岩、薄层泥质条带灰岩。厚41.2～63.0m，平均厚52.0m。

（2）亮甲山组(O1l)：分布于桃山东段，与下伏冶里组整合接触。分三个岩性段，一段(O1l1）下部岩性为厚层、巨厚层豹皮状白云质灰岩，含燧石结核、团块，上部为中厚层白云质灰岩夹灰质白云岩。厚51.00～72.46m，平均厚59.89m。二段(O1l2）岩性为厚层、中厚层白云岩,底部为厚层蠕虫状灰质白云岩，顶部为薄层泥灰岩，厚95.6m。三段(O1l3）岩性为浅灰色厚层灰岩，厚8.3m。为向斜核部的最高层位，出露面积很小，仅在东部桃山南坡分布。

4、第四系(Q)：本幅第四系较为发育，约占全幅总面积的三分之一。

①坡洪积(Q3dl+pl)：分布于火石营及尚庄一带的山坡地带。其岩性为黄土状土夹碎石。厚2～8m。

②冲洪积(Q3al+pl)：分布于王官营，杨柳庄及其以南的山前地带。为黄土状亚砂土夹含砂粘土。厚度大于5m。

③现代河流冲积层(Q4al)：分布于贯头山和东莲花院一带。为砂砾、砂及含粘土砂。厚度大于20m。

### 4.5.5区域水文地质条件

滦县分山区和平原区两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间谷地、山间盆地、山间平原及山间河流平地；平原水文地质区包括开阔平原水文地质区及河岸平地水文地质区。

滦县北部为基岩裸露区，主要岩性为震旦纪硅质灰岩，石灰岩、砂页岩，分布在帮子镇、杨柳庄、赵百户营、宜安、泡石淀和城关、老站一带。油榨一带有片麻岩，个别地区有油页岩。进入平原地区是第四系松散岩层，主要岩性为砂砾卵石、砂、粘质砂土，淤泥质粘土等。

西北部为岩石裸露群山环绕的山间盆地，盆地内从边缘地带由外向里含水层为碎石层积砂层，厚度2~5m，地下水埋深10m左右，盆心部分井深80m左右，出水量30t/h，岩石区井深2~5m，地下水埋深10m左右，出水量10~30t/h。

西南部为洪冲积平原水文地质区，包括塔坨、雷庄镇及坨子头乡。京山铁路以北表层第二含水组，含水层岩性为卵砾砂，其埋深约50m，水量一般在40t/h以上，京山铁路以南，第二含水组含水层岩性为细砂，中细砂及中砂，水量一般在20~40t/h，第四含水组岩性为卵石，但埋深一般超过120m。

#### 4.5.5.1含水层组的赋存埋藏条件

根据区内地层岩性特征，区域地下水可分为第四系松散岩类孔隙水及变质岩、碎屑岩类基岩裂隙水。

基岩裂隙水主要分布于山区，含水层岩性主要为太古代变质岩，长城系、蓟县系石英砂岩、白云岩，寒武系灰岩、泥质灰岩等。风化裂隙发育，风化深度50~100m。含风化裂隙水，单井出水量一般小于10m3/h，局部含构造裂隙水，单井出水量可达30~50m3/h。局部地方分布有上升泉，泉水流量一般小于1 L/s，地下水补给来源主要为大气降水补给，季节性变化大。主要泉的方式排泄，其次人工开采和补给第四系孔隙水。

第四系由上至下分为四个含水岩组，其中受项目场地影响的为第Ⅰ含水组和第II含水组。

第Ⅰ含水组：相当于第四系全新统，属滦河全新世冲洪积扇顶部，含水层底板埋深25-35m，含水层岩性主要为砂、粉砂、粉砂质土，含水层厚度20-28m，单位涌水量46.34-360m³/h.m，水量极丰富。

第II含水组：相当于第四系上更新统上部，为潜水含水层，含水层岩性为细砂、粘性土及粘土含砾石，含水层厚度约为31.0m，底板埋深约99.0m。易于接受大气降水，单位涌水量4.43~9.09m3/h·m，富水性中等。地下水位埋深15~20m。

第III含水组：相当于第四系中更新统，为微承压含水层，含水层岩性以中粗砂、粗砂、粗砂砾石为主，厚35.0m，含水层底板埋深约156m，单位涌水量12.0m3/h·m，富水性强，渗透系数42.3m/d，顶板为粉质粘土，含水层及其顶板厚度分布均较稳定，地下水位埋深10~20m。

第IV含水组：相当于第四系下更新统，为承压含水层，含水层岩性为细砂、砂砾卵石，下部含粘土较多呈半胶结状，含水层厚20~30m。含水层底板埋深约205m，含水层顶板为亚粘土，厚度10~30m，分布稳定。含水层底部局部有含卵砾石的薄层亚粘土覆盖于基岩顶面之上。地下水位埋深21.2~32.93m，单位涌水量5.0~10.0m3/h·m，富水性中等，渗透系数20~30m/d，区域地下潜水总体流向是由东北流向南和西南方向。

图4.5-3  区域水文地质图

图4.5-4  纵剖面结构图

#### 4.5.5.2地下水补给、径流及排泄条件

（1）补给条件

浅层地下水埋藏浅，补给来源主要为大气降水入渗补给和侧向径流补给。

（2）径流条件

地下水总体径流方向由北向南运动。受地形、地貌、河流及地层岩性的影响，不同地段地下水流场有所不同。其次为受人类活动影响而形成局部地下水流场。

（3）排泄条件

地下水排泄主要以人工开采及侧向径流排泄为主。

#### 4.5.5.3水化学特征

第四系地下水阴离子以HCO3为主导，SO4及Cl含量很少，矿化度较低。

第Ⅰ含水组：地下水矿化度一般在0.2~0.35g/L之间，水化学类型为HCO3-Ca.Mg型弱碱性水，PH值在7.45~7.77之间，距离地表河流越近其矿化度越低。

第Ⅱ含水组及以下的深层地下淡水矿化度多在0.3~0.6g/L，水化学类型多为HCO3—Na▪Mg型水，不同含水组间地下水化学类型变化不大。

### 4.5.6场地水文地质调查

为了解评价区地下水环境现状，在尽可能收集附近水文地资料的基础上，开展必要的环境水文地质勘查与试验工作。本次环境水文地质勘查与试验包括渗水试验、水位调查等。

#### 4.5.6.1渗水实验

渗水试验是一种在野外现场测定包气带土层垂向渗透系数的简易方法，在研究大气降水、灌溉水、渠水等对地下水的补给时，常需要进行此种试验。本次渗水试验采用双环法渗水试验。评价范围内进行布设1处渗水试验点。

（1）、渗水试验现场工作

2017年8月，在评价区内设置渗水试验点，进行渗水试验。该渗水试验点包气带岩性为粉砂、粉砂质土，位于厂区内，可以代表该区域包气带的渗透系数。

渗水试验采用双环法，该方法是在试坑底嵌入两个铁环，直径分别为0.25m和0.5m。试验时往两个铁环内同时注水，保持内、外环水位在同一高度（10cm），试验一直进行到渗入水量Q固定不变为止。地表覆土为粉砂、粉砂质土。

图4.5-5  渗水试验现场照片

图4.5-6  渗水试验位置分布图

（2）、包气带垂直渗透系数计算

试验时采用双环法，如图4.5-7所示，当单位时间注入水量（即包气带岩层的渗透流量）保持稳定时，可根据达西渗透定律计算出包气带土层的渗透系数。内环水的渗透避免了侧向散流及毛细管吸收造成的影响，确保水在土层垂直方向的实际渗透。根据内环所得数据进行计算。

包气带土层的垂向渗透系数计算公式：

式中：

Q——稳定渗透流量（cm3/s）

V——渗透水流速度（cm/s）

F——渗水坑底面积（cm2）

计算渗透速度V，当水面保持不变时，可认为水头梯度近于1，此时渗透系数K=V。

图4.5-7  双环法渗水实验原理

随着时间的推移，渗透速度逐渐减小，及至减小到趋于常数，此时的渗透速度即为所求的渗透系数值。试验结果：包气带平均渗透系数K=1.13×10-3cm/s（0.98m/d）。

表4.5-6  渗水试验结果表

| 编号 | 结果 |
| --- | --- |
| SS-1 | 1.13×10-3cm/s | 0.98m/d |

3、包气带渗透系数分析

根据渗水试验，该区域包气带平均渗透系数K=1.13×10-3cm/s（0.98m/d）。该区域包气带岩性为粉砂、粉砂质土，渗水试验结果与粉砂质土渗透系数经验值相吻合。因此本项目试验获得的包气带渗透系数可信。

### 4.5.7场地水文地质条件

#### 4.5.7.1场地水文地质条件

本项目场地属于山间盆地水文地质区，具体位于榛子镇小盆地边缘。主要地下水类型为第四系松散岩类孔隙水。地层岩性主要有细砂、粉质粘土，含砂砾石，主要是砂和砂砾含水，水量1～10m3/h。

#### 4.5.7.2场地地下水补径排条件

场地及周围地下水埋藏浅，补给来源主要为大气降水入渗补给和侧向径流补给。地下水总体流向自东北向西南。据访问地下水年变幅一般2～4m。侧向径流主要接受山前侧向径流补给。

地下水排泄主要以人工开采及侧向径流排泄为主。

#### 4.5.7.3场地地下水流场特征

根据导则要求，本次调查工作中，在调查评价区内对14个水位点进行水位监测工作，根据监测结果绘制了项目评价区潜水含水层水位等值线图（见图4.5-8）。

图4.5-8  地下水流场特征图

表4.5-7  潜水水位监测点标高统计表

| 编号 | 调查点 | 地面标高（m） | 2017年7月 | 含水层性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 埋深（m） | 水位标高（m） |  |
| 1 | SW-1 | 40 | 1.9 | 38.1 | 潜水性质 |
| 2 | SW-2 | 41 | 2.6 | 38.4 | 潜水性质 |
| 3 | SW-3 | 40 | 1.2 | 38.8 | 潜水性质 |
| 4 | SW-4 | 41 | 1.9 | 39.1 | 潜水性质 |
| 5 | SW-5 | 44 | 4.9 | 39.1 | 潜水性质 |
| 6 | SW-6 | 49 | 11 | 38.0 | 潜水性质 |
| 7 | SW-7 | 71 | 33.5 | 37.5 | 潜水性质 |
| 8 | SW-8 | 55 | 17.6 | 37.4 | 潜水性质 |
| 9 | SW-9 | 43 | 5.6 | 37.4 | 潜水性质 |
| 10 | SW-10 | 39 | 2 | 37.0 | 潜水性质 |
| 11 | SW-11 | 63 | 26.2 | 36.8 | 潜水性质 |
| 12 | SW-12 | 65 | 28.6 | 36.4 | 潜水性质 |
| 13 | SW-13 | 73 | 33.8 | 39.2 | 潜水性质 |
| 14 | SW-14 | 54 | 18 | 36.0 | 潜水性质 |

### 4.5.8地下水环境质量现状监测与评价

为了解项目及其周围区域地下水质量状况，本次工作主要在评价区及周边布设7个水质监测点，并委托河北开卓环境检测服务有限公司于2017年8月对7个地下水监测点的样数据进行了分析，并根据《地下水环境质量标准》 (GB/T14848-93)和《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）做出了评价。

#### 4.5.8.1地下水现状监测方案

1、监测点布设

根据区内水文地质条件，满足区域影响预测要求，利用周边现有井，于2017年8月份进行了一次地下水水质监测。在评价范围内的潜水含水层布设5个水质监测点，在具有饮用水价值含水层布设2个水质监测点，监测点位一览表见表4.5-8，地下水监测点位置图见下图4.5-9。

表 4.5-8  监测点位一览表

| 监测点编号 | 相对厂区方位 | 备注 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 上游 | 潜水含水层 |  |
| Q2 | 侧向 |  |  |
| Q3 | 侧向 |  |  |
| Q4 | 下游 |  |  |
| Q5 | 下游 |  |  |
| C1 | 上游 | 具有饮用水价值含水层 |  |
| C2 | 下游 |  |  |

图4.5-9  2017年8月水质监测调查点

2、监测因子

根据本项目特点和可能产生的污染物及标准要求，确定分析监测因子共30项为：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。

3、监测时间及频次

监测1天，每天采样一次。

4、监测分析方法

各水质监测项目检测方法及检出限见表4.5-9、4.5-10。

表4.5-9  地下水环境质量监测项目、分析方法及仪器

| 检测项目 | 分析方法 | 标准号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006（5.1） | — |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2006（9.1） | 0.02mg/L |
| 硝酸盐(以N计) | 紫外分光光度法 | GB/T 5750.5-2006（5.2） | 0.2mg/L |
| 亚硝酸盐(以N计) | 重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006（10.1） | 0.001mg/L |
| 挥发性酚类 | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | GB/T 5750.4-2006（9.1） | 0.002mg/L |
| 氰化物 | 异烟酸—吡唑酮分光光度法 | GB/T5750.5-2006（4.1） | 0.002mg/L |
| 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006（7.1） | 1.0mg/L |
| 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006（1.1） | 0.05mg/L |
| 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T 5750.4-2006（8.1） | 1.0mg/L |
| 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 5750.5-2006 （3.1） | 0.2mg/L |
| 氯化物 | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006 （2.2） | 0.15mg/L |
| 硫酸盐 | 硫酸钡比浊法 | GB/T 5750.5-2006 （1.1） | 5.0mg/L |
| 铁 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 （2.1） | 0.03mg/L |
| 锰 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 （3.1） | 0.01mg/L |
| 汞 | 冷原子吸收法 | GB/T 5750.6-2006 （8.2） | 2×10-4mg/L |
| 砷 | 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 （6.1） | 5.7×10-6mg/L |
| 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 （9.1） | 5.0×10-5mg/L |
| 铬(六价) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006（10.1） | 0.004mg/L |
| 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006（11.1） | 2.1×10-3mg/L |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.04mg/L |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006（2.1） | 2MPN/100mL |
| 细菌总数 | 平皿计数法 | GB/T 5750.12-2006（1.1） | 1CFU/mL |

表4.5-10  地下水类型环境质量监测项目分析方法及仪器

| 检测项目 | 检测仪器型号及编号 | 分析方法及来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| K+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11904-1989 | 0.03mg/L |
| Na+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11904-1989 | 0.01mg/L |
| Ca2+ | 原子吸收分光光度法 | GB/T 11905-1989 | 0.02mg/L |
| Mg2+ | 原子吸收分光光度法 | GB/T 11905-1989 | 0.002mg/L |
| CO2- 3 | 酸碱指示剂滴定法 | 水和废水监测分析方法（第四版 增补版） | — |
| HCO3- | 酸碱指示剂滴定法 | 水和废水监测分析方法（第四版 增补版） | — |
| Cl- | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006（2.2） | 0.15mg/L |
| SO2- 4 | 硫酸钡比浊法 | GB/T 5750.5-2006（1.1） | 5.0mg/L |

#### 4.5.8.2地下水评价标准

（1）GB/T14848-93《地下水质量标准》。

表4.5-11  地下水质量标准

|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | V类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | 5.5~6.5， 8.5~9 | <5.5，>9 |
| 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | >550 |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 氯化物(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
| 亚硝酸盐(以N计) (mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | >0.1 |
| 铁(mg/L) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤l.5 | >1.5 |
| 锰(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | >1.0 |
| 铅(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 挥发性酚类（mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.0l | >0.01 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
| 镉(mg/L) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | >0.01 |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 汞(mg/L) | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | >0.001 |
| 砷(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | >0.05 |
| 氨氮(mg/L) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | >0.5 |
| 溶解性总固体(mg/L) | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
| 总大肠菌群（个/L） | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |
| 细菌总数（个/mL） | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |
| 铬(六价) (mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |

（2）GB 3838-2002《地表水环境质量标准》。

表4.5-12 地表水环境质量标准

| 指 标 | 限 值 |
| --- | --- |
| 石油类(mg/L) | ≤0.05 |

#### 4.5.8.3地下水评价方法

采用标准指数法进行地下水环境质量现状研究。

1、采用单因子标准指数法，其计算公式为：

式中：Pi—i评价因子标准指数；

Ci—i评价因子监测浓度，mg/L；

Csi—i评价因子标准浓度，mg/L。

2、对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

式中：

PpH —pH的标准指数，无量纲；

pH —pH监测值；

pH su —标准中pH的上限值；

pH sd —标准中 pH的下限值。

标准指数P>1时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。

#### 4.5.8.4地下水检测结果

1、本次地下水化学类型监测结果见表4.5-13。

表4.5-13  地下水化学类型现状监测结果

| 检测项目 | 单位 | 浅水含水层 | 饮用水含水层 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | C1 | C2 |
| K+ | mg/L | 1.24 | 1.21 | 1.31 | 1.27 | 1.28 | 1.11 | 1.05 |
| Na+ | mg/L | 20.4 | 21.5 | 22.6 | 21.7 | 22.8 | 21.4 | 21.8 |
| Ca2+ | mg/L | 78.5 | 76.8 | 75.4 | 76.8 | 75.4 | 71.6 | 72.9 |
| Mg2+ | mg/L | 23.6 | 24.2 | 23.9 | 24.7 | 23.8 | 21.7 | 22.5 |
| CO2- 3 | mg/L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L |
| HCO3- | mg/L | 284 | 276 | 282 | 286 | 275 | 268 | 259 |
| SO2- 4 | mg/L | 61 | 57 | 54 | 59 | 61 | 54 | 46 |
| Cl- | mg/L | 52.4 | 51.6 | 50.7 | 51.8 | 50.7 | 48.9 | 47.2 |

L：表示“未检出”

由表5.1-13可见，在参与检测的样品中潜水含水层和饮用水含水层中的碳酸根离子未被检出，根据舒卡列夫分类法确定评价范围内含水层地下水的类型为HCO3—Ca▪Mg型。

2、本次地下水质量现状监测及评价结果见表4.5-14。

表4.5-14  地下水质量现状监测及评价结果

| 监测项目（单位） | 监测点名称 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | C1 | C2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH(--) | 6.5~8.5 | 监测值 | 7.45 | 7.65 | 7.48 | 7.59 | 7.77 | 7.95 | 7.96 |
|  |  | 标准指数 | 0.30 | 0.44 | 0.32 | 0.40 | 0.52 | 0.64 | 0.64 |
| 氨氮(mg/L) | ≤0.2 | 监测值 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
|  |  | 标准指数 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.25 |
| 硝酸盐(mg/L) | ≤20 | 监测值 | 7.10 | 7.50 | 8.10 | 7.80 | 7.50 | 1.80 | 1.50 |
|  |  | 标准指数 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.09 | 0.08 |
| 亚硝酸盐(mg/L) | ≤0.02 | 监测值 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  |  | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 挥发性酚类(mg/L) | ≤0.002 | 监测值 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
|  |  | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | 监测值 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
|  |  | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 砷(mg/L) | ≤0.05 | 监测值 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 标准指数 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | -- |
| 汞(μg/L) | ≤1 | 监测值 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.2L | 0.2L |
|  |  | 标准指数 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | -- | -- |
| 六价铬(mg/L) | ≤0.05 | 监测值 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总硬度(mg/L) | ≤450 | 监测值 | 285.00 | 294.00 | 315.00 | 278.00 | 269.00 | 248.00 | 259.00 |
|  |  | 标准指数 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.58 |
| 铅(μg/L) | ≤0.05 | 监测值 | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
|  |  | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 氟(mg/L) | ≤1.0 | 监测值 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.20 |
|  |  | 标准指数 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.20 |
| 镉(μg/L) | ≤0.01 | 监测值 | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
|  |  | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | 监测值 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
|  |  | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | 监测值 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 监测值 | 359.00 | 384.00 | 399.00 | 388.00 | 397.00 | 359.00 | 375.00 |
|  |  | 标准指数 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.38 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | ≤3.0 | 监测值 | 1.08 | 1.21 | 1.27 | 1.31 | 1.12 | 0.74 | 0.62 |
|  |  | 标准指数 | 0.36 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.38 | 0.25 | 0.21 |
| 总大肠菌群(个/L) | ≤3 | 监测值 | 末检出 | 未检出 | 未检出 | 末检出 | 未检出 | 未检出 | 末检出 |
|  |  | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细菌总数(CFU/mL) | ≤100 | 监测值 | 74.00 | 72.00 | 69.00 | 78.00 | 77.00 | 64.00 | 59.00 |
|  |  | 标准指数 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.78 | 0.77 | 0.64 | 0.59 |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 监测值 | 61.00 | 57.00 | 54.00 | 59.00 | 61.00 | 54.00 | 46.00 |
|  |  | 标准指数 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.19 |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 监测值 | 52.40 | 51.60 | 50.70 | 51.80 | 50.70 | 48.90 | 47.20 |
|  |  | 标准指数 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| 石油类 (mg/L) | ≤0.05 | 监测值 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
|  |  | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

L：表示“未检出”

由表4.5-13可知，项目所在区域地下水中其他各因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93)III类标准。其中石油类符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002)。

### 4.5.9地下水环境影响预测和评价

本项目的主要污染源为储油罐的存放区域。对地下水污染途径为阀门、管道系统的跑、冒、滴、漏，油罐区及加油区地面的防渗措施不到位可能导致污染物下渗，从而污染地下水。本项目的主要污染物为石油类，水中油类污染物污染范围最广，污染浓度也有规律，本次预测选取特征污染物石油类作为预测特征污染组分。石油类浓度在区域地下水中情况，则可以直接反应本项目对区域地下水的影响。

由于《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中无石油类，因此本次模拟石油类采用《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002），石油类≤0.05mg/L。参照《环境影响评价技术导则》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响预测应包括环境质量现状值。根据现状监测，本项目地下水现状监测石油类未检出，考虑到叠加此背景值，因此本次模型预测运移边界设为石油类0.05mg/L。参照《环境影响评价技术导则》（HJ610-2016）要求本次地下水评价对地下水环境的影响从项目区正常状况、非正常状况两种情形进行模拟预测。

#### 4.5.9.1地下水水质影响预测情景设定

预测情景主要分为正常状况、非正常状况两种情景。

（1）正常状况

正常状况下，污染源得到有效防护，污染物不会外排，微量的滴漏可能出现，回收系统可及时进行回收。因此，从源头上得到控制。由于在可能产生滴漏的管网区等地面进行防渗处理，具有稳定的防护性能，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。

在正常状况下，本项目已依据《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)要求设计地下水污染防渗措施，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，污染物渗入污染地下水不会发生。因此正常状况下，产生的污水对区内不会对地下水水质产生影响，可不予考虑。

（2）非正常状况

所谓非正常状况是阀门、管道系统的跑、冒、滴、漏，油罐区及加油区地面的防渗措施不到位可能导致污染物下渗，从而污染地下水。非正常状况下，少量的油进入包气带中，有可能长期渗透，逐渐积累，使浅层含水层产生污染。由于在各含水层顶板均有稳定隔水层分布，故深层含水层不会直接受到污染。由于工作人员发现泄漏、处理需要一定时间（本次模拟计算假定为7d）。

综合分析根据本项目特征，非正常状况下选取石油类作为特征污染物进行预测。非正常状况情景设定为油罐区管道接口密封老化发生滴漏，污染物直接穿透包气带进入地下水运移的情景，运用解析法进行模拟预测。

源强计算：设定防渗过程中采取的渗漏自动检测发现及修复时间为7天；破裂泄漏孔径按1mm计，则物料(以水为基准)的泄漏量为：

3.14×0.0012×0.05m/s×3600S×24h=1.36m3/d

假设渗漏量的1.0％通过包气带进入地下水，则其量为：

1.36m3/d×1.0%=0.0136m3/d

源强核算结果见表4.5-15。

表4.5-15  非正常工况下石油类源强计算一览表

| 预测情景 | 浓度(mg/L) | 渗漏量(m3/d) | 时间(d) | 源强(kg) | 源区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常工况 | 8.3(105 | 0.0136 | 7 | 78.73 | 油罐区 |

本次解析法预测的时间段为100、1000天，在这两个时间段内石油类在地下水中的污染物的运移情况。

#### 4.5.9.2预测模型的概化

非正常状况下，主要考虑事故的泄漏污水直接进入浅层地下水，污染物在项目场地含水层中的运移情况。模型可概化为一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型，其主要假设条件为：

（1）评价区含水层基本参数(如渗透系数、有效孔隙度等)不变或变化很小；

（2）污染物的排放对地下水流场没有明显的影响。

#### 4.5.9.3数学模型的建立与参数的确定

污染物在含水层中的运移模型为《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型：

式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x,y,t)—t时刻点x，y处的污染物浓度，mg/L；

M—含水层厚度，m；本项目浅层地下水含水层平均厚度约23m；

m—长度为M的线源瞬时注入示踪剂的质量；

n—有效孔隙度，量纲为一，含水层岩性主要为粉砂、粉土质砂，n=0.31；

u—地下水流速度，m/d；根据项目场地地层岩性，参照地下水导则附录B，潜水含水层平均渗透系数K取值为0.98m/d，水力坡度I为1.1‰，因此地下水的渗透流速u=K×I/n=0.00348m/d；

DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d，根据资料，纵向弥散度αL=10m，纵向弥散系数DL=αL×u=0.0348m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d，横向弥散度αT=αL×0.2，横向弥散系数DT=αT×u=0.00695m2/d；

π—圆周率。

本次模拟预测根据非正常状况下情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围和影响范围进行模拟预测。评价因子及评价标准一览表见表4.5-16。

表4.5-16  评价因子及评价标准一览表

| 评价因子 | 初始浓度(mg/L) | 地表水环境质量标准(mg/L) | 预测标准(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 石油类 | 8.3(105 | ≤0.05 | 0.05 |

#### 4.5.9.4预测结果与分析

非正常状况下污染物在含水层中运移，在水动力弥散作用下，瞬时注入的污染物示踪剂将产生呈椭圆形的污染晕，污染晕中污染物的浓度由中心向四周逐渐降低。随着水动力弥散作用的进行，污染晕将不断沿水流方向运移，污染晕的范围也会发生变化。参考《地下水质量标准》(GB/T14848-93)和《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002），地下水水质各项指标不得低于III类水的标准，因此本次预测在研究污染晕运移时，选取标准中石油类等值线作为污染晕的前锋，来判断污染晕的运移距离及影响范围。

在本次预测中，预测了石油类在不同时间段的运移情况，主要分析了预测因子的运移距离、污染晕的最大影响范围界等方面的情况。预测结果见表4.5-17、图4.5-10和图4.5-11。在图中，横轴代表预测因子在地下水流方向运移距离，纵轴代表预测因子横向运移距离，原点代表示踪剂释放点。

表4.5-17    石油类预测结果统计表

| 预测时间(天) | 影响范围(m2) | 污染晕最低浓度(mg/L) | 最远迁移距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 98.19 | 0.05 | 11.85 |
| 1000 | 787.07 | 0.05 | 34.90 |

图4.5-10 石油类污染晕运移(100天)

图4.5-11  石油类污染晕运移(1000天)

#### 4.5.9.5预测结果分析

1.在正常状况下，本项目设施的维护和管理有专人负责，防止卸油、加油过程的跑冒滴漏和非正常状况发生。场区按照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)中的要求对地面及构筑物进行防渗处理，不会对地下水环境造成影响。

2.在非正常状况下，石油类入渗到潜水含水层100天 时，污染物最大超标距离为11.85米，其影响范围为98.19m2；1000天时，石油类污染物最大超标距离为34.90米，其影响范围为787.07m2；可见本项目的石油类在地下水中的迁移距离有限，在及时发现污染后，采取相应应急措施，能有效遏制污染物对地下水的影响。

综上所述，正常状况下项目产生污染物不会对地下水环境造成影响；非正常状况下，项目进行防渗处理措施，污染物进入地下水后会不会对场界外地下水环境造成污染。因此，需要建设单位加强设施的维护和管理，防止管道、阀门的跑、冒、滴、漏和非正常状况情况发生，严格按照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)中的防渗措施要求对场区进行分区防渗处理。

# 5  变更后环保措施可行性分析

## 5.1  大气污染物防治措施可行性分析

加油站废气污染物主要为：汽油、柴油卸油、储油、加油过程中产生的油气、非甲烷总烃。本项目汽油卸油过程采用配有卸油油气回收系统的油罐车，并安装回气管；汽油加油过程使用可回收油气式加油枪，采用真空辅助式油气回收方式（即集中式油气回收方式）。

经处理后的汽油油气排放浓度为20.6g/m3；油气排放量为 0.006t/a，排放口距地面4m，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中：处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地面平均高度不低于4m限值要求。

经类比中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司第十四加油站项目检测报告可知：项目站区上风向非甲烷总烃浓度为1.19~1.28mg/m3，下风向非甲烷总烃浓度为1.32~1.51mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中“其他行业”大气污染物排放限值：非甲烷总烃无组织排放周界外浓度最高点2.0 mg/Nm3的标准要求。本加油站大气污染防治措施可行。

## 5.2  废水防治措施可行性分析

加油站运营过程中不用水，加油站内有设生活设施，生活用水主要为职工饮用水、冲厕用水。生活污水经化粪池处理后定期清掏，无生活污水外排。故项目不会对周边区域水环境造成影响。废水处置措施可行。

## 5.3  噪声防治措施可行性分析

加油站变更后采取的噪声防治措施不变，噪声设备减少。经采取基础减震、隔声、吸声，距离衰减后，厂界噪声贡献值东侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求，南侧、北侧及西侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。因此，变更后加油站噪声源经采取有效降噪措施后，噪声对周围声环境影响较轻。措施可行。

## 5.4  固废防治措施可行性分析

加油站在运行过程中产生的固体废物主要有处理跑冒滴漏油污产生的废棉纱、废手套、清罐油罐产生的废油渣以及生活垃圾。

处理跑冒滴漏油污产生的废棉纱、手套和清罐油罐产生的废油渣产生量分别为5kg/a和10kg/a。

根据《国家危险废物名录》，清罐油罐产生的废油渣属于其中危险废物，油罐清罐由委托专门的单位清罐，产生的废油渣由该单位清理完成后一并带走处理。

工作人员产生的生活垃圾以0.5kg/d·人计，则可计算出生活垃圾的产生量为0.55t/a，废棉纱、废手套与生活垃圾暂存于垃圾桶，由环卫部门统一处置。

以上分析可知：本项目固体废物均得到合理处置，不会对周围环境造成明显的不利影响。措施可行。

## 5.5  地下水防治措施可行性分析

由上述分析可知，加油站在非正常状况下，不会对下游地下水环境造成影响，在采取严格的防渗措施和管理机制后，更不会对项目区域内地下水环境造成影响，故本项目的地下水防治措施可行。

# 6  环境风险评估

## 6.1  风险识别与源项分析

本项目为油品储存及销售项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)确定本次风险评价因子为汽油、柴油，汽油闪点很低(－50℃)，柴油闪点45～55℃，均为易燃物质。其环境风险本身具有不确定性，主要是加油站发生泄漏、爆炸、火灾等风险事故后，产生的污染物对环境的影响，包括：

①油品泄漏对环境的影响；

②油品爆炸或火灾后产生的废气、消防废砂、消防水等对环境影响。

项目在油罐区内共设5座储油罐，其中柴油储油罐3座，单罐容积为30m3；汽油储油罐2座，单罐容积为30m3。目前使用3个（柴油罐2个、汽油灌1个）。项目柴油最大储量（按罐容90%）约为46t，小于柴油贮存区临界量（5000t）；汽油最大储量（按罐容90%）约为19.4t，小于汽油贮存区临界量（200t），q汽/Q汽+ q柴/Q柴=0.1062＜1，故项目涉及的危险物质汽油、柴油罐区为非重大危险源。

## 6.2  环境风险防范措施调查

①油罐：设置液位计，具有高液位报警功能，确保不会因为加油过多而造成优品外溢对地下水和土壤造成污染。

②地下油罐区：地下做钢混结构的水泥池，外侧按建筑要求做防水层；内层做环氧树脂隔油层，高度为罐体高度的三分之二；池底部坡度为3%，池内、池外预留观测孔。

③管线：加油枪至油罐间管线要做隔油防渗层。

④加油站地面：加油站地面采用水泥硬化措施，地表做防渗。

⑤站房及辅助用房地面：地面采用水泥硬化措施。

⑥设置防渗池和管道系统的渗漏检测系统。

⑦通过加强环境管理和职工的安全教育，并制定相应的规章制度，达到杜绝一切不安全因素造成环境风险的目的。

## 6.3  环境风险影响预测与评估

一、油品泄漏对环境的影响

（1）对人群健康危害影响

本项目使用汽油、柴油一旦泄露扩散到空气中，会对当地人群健康造成影响。汽油、柴油的密度比空气的小，稀释扩散很快，随着距泄漏点距离的增加，油气测试浓度下降非常快，一个泄漏点泄漏的油气对环境、人和动物的影响是局部影响。此外，根据汽油、柴油危害特性，本项目一旦发生油品泄漏，及时对泄漏部位堵漏，采用隔离、降温等措施尽可能减小对周围环境的影响，切断火源。小量泄漏时，用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏时泄漏至罐池内，用泵转移至专用收集器内，回收或运至有处理资质的单位处置。

（2）油品泄露对地下水环境影响分析

油品泄露对地下水环境影响分析见地下水环境影响分析章节。

（3）生态环境影响分析

事故状态下对生态环境的影响主要是管道泄漏后燃烧、爆炸对生态环境的影响。油品泄漏产生的燃烧热，将对加油站点周围植被产生灼烧影响，但其影响范围相对主要集中在场站内，事故后可进行恢复，因此，热辐射对生态环境影响是暂时的，可逆的。

二、油品爆炸或火灾后产生的废气、消防废砂、消防水等对环境影响

事故状态下，发生泄漏、火灾、爆炸事故等将对环境敏感点产生一定的影响，主要是对加油站周边的居民产生一定程度上的影响，项目通过采取相应的风险防范措施和建立突发事故应急预案后，发生事故的概率较低，事故的影响也能降至可接受水平。

## 6.4  环境风险事故应急预案

根据上级公安消防部门的要求，贯彻“以人为本”，最大限度保障人员生命安全的原则。遵循“预防为主，长备不懈”的原则，贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，为确保加油站各系统在发生意外事故时，能够高效、有序地采取相应的应急行动，即：采取预防措施使事故控制在局部，消除蔓延条件，防止突发性重大或连锁事故发生；在事故发生以后迅速有效控制和处理事故，尽力减轻事故对人和财产的影响，保障员工和附近居民的健康与安全。

对于重大或不可接受的风险（主要是物料严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。

作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急措施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。

事故现场抢险抢救及降低事故危险程度的措施：当发生火情、泄漏时，应迅速查清发生的部位，着火物质、火源、泄漏油品，及时做好防护措施，关闭阀门、切断物料，有效控制事故扩大，利用周围消防设施进行处理。

根据火势大小、泄漏量多少及设备损坏程度，按事故预案果断正确处理，这样可减少损失。

发生火灾及严重事故时，除应立即组织人员积极处理外，同时应立即拨打火警119及120联系医院及时赶到现场，进行补救和抢救，当班人员应正常引导消防车和救护车准确的进入现场。

发生火灾、爆炸、人员中毒事故后，当班班长组织好人员，一面汇报有关领导和有关单位，一面协助消防队和医院人员进行灭火和人员救护，同时组织好人员进行工艺处理，若火势很大，为防止火势蔓延，控制火势用装置内的消防设施及灭火器材扑救，同时对周围其他设备、设施进行保护。

综上所述，采取上述措施后，本项目风险处于可接受水平，对周围环境影响较小。

# 7　变更前后污染物排放总量的变化

## 7.1  总量控制因子的变化

依据国家“十三五”期间总量控制污染物，水污染物总量控制因子为：COD、氨氮；大气污染物总量控制因子为：SO2和NOx；固体废物为：工业固体废物。

结合本项目污染物排放特点，确定变更后本项目污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx。

## 7.2  污染物排放总量的变化

该加油站变更前后污染物排放总量见表7.2-1。

表7.2-1  变更前后污染物排放总量变化一览表（单位：t/a）

| 污染物 | 变更前 | 变更后 | 变化量 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 0 | 0 | 0 | 排水量不变 |
| NH3-N | 0 | 0 | 0 |  |
| SO2 | 0 | 0 | 0 | 不变 |
| NOx | 0 | 0 | 0 |  |

由上表可知，变更后项目各污染物的总量指标均不变，对环境的影响不变。

# 8  结论与建议

## 8.1  结论

### 8.1.1  变更背景

中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司第十六加油站位于唐山市滦县榛子镇葛庄村南侧，中心地理坐标为东经118°23’5.23”，北纬39°48’53.60”。其前身为唐山运亨石油有限公司，2003年被河北唐山中油销售分公司（现中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司）购买，改为中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司第十六加油站并进行整改建设。2002年11月25日，唐山市滦县环境保护局对唐山运亨石油有限公司葛庄加油站进行了环境影响评价登记（见附件）。目前该项目正在运营中。变更前批复该加油站年销售成品油1200t（其中：柴油800t/a，汽油400t/a），建有站房、罩棚、辅助用房。变更前项目设有8台加油机，25m3油罐5个；变更后本项目设有4台加油机（现停用2个）；埋地油罐5个，其中柴油罐3个（目前使用2个），容积均为30m3；气油罐2个（目前使用1个），容积均为30m3；该加油站储油总容积为90m3，按照柴油折半计算后的储油总容积为60m3，属于三级站。

工程总投资150万元，其中环保投资10万元，占总投资的6.67%。总占地面积2000m2。劳动定员3人，年工作365天，2班12小时工作制。

项目运营过程中，由于市场行情的变化、技术改进、环保以及安全要求的不断提高等因素的影响，致使该项目的建设内容和平面布局、实际安装的部分生产设备、污染物排放及环保设施均有所变化。

鉴于上述原因，需对项目进行环境影响补充评价。

8.1.2  变更内容

1、年销售成品油由原来的1200t/a减为60t/a。

2、变更前本项目埋地油罐5个，容积均为25m3。变更后本项目有柴油罐3个（在用2个），容积均为30m3；气油罐2个（目前使用1个），容积均为30m3。

3、变更前占地面积为3201.6 m2，实际占地面积为2000m2。

4、变更前本项目有8台加油机；变更后本项目有4台加油机，2台停用，现用柴油加油机1台，汽油加油机1台。

5、汽油卸油及加油工序安装了二级油气回收装置。

项目劳动定员、工作制度等均未发生变化。

### 8.1.2  变更后环境影响评价

（1）大气环境影响结论

变更后汽油油气排放量为 0.006t/a，经预测无组织非甲烷总烃厂界贡献浓度最大值为0.0021mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016表2厂界标准，标准值2.0mg/m3，不会对周围大气环境造成明显影响。变更后污染物浓度低于变更前浓度。因此，变更后无组织排放废气对环境的影响变小。

（2）水环境影响结论

变更后加油站运营过程中不用水，加油站内有宿舍、浴室等生活设施，生活用水主要为职工饮用水、洗浴用水及冲厕用水。生活污水经化粪池处理后定期清掏，无生活污水外排。故项目不会对周边区域水环境造成影响。

（3）声环境影响结论

项目变更建成后采取的噪声防治措施不变，噪声设备减少。经采取基础减震、隔声、吸声，距离衰减后，厂界噪声贡献值东侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求，南侧、北侧及西侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。因此，项目变更后噪声源经采取有效降噪措施后，噪声对周围声环境影响较轻。

（4）固体废物影响结论

变更后主要固体废物类型与变更前相同，数量减少，采取措施不变。

目前本项目在运营过程中产生的固体废物主要有处理跑冒滴漏油污产生的废棉纱、废手套、清罐油罐产生的废油渣以及生活垃圾。

废棉纱、废手套属于一般固废；清罐油罐产生的废油渣属于其中危险废物，油罐清罐由委托专门的单位清罐，产生的废油渣由该单位清理完成后一并带走处理。

工作人员产生的生活垃圾以0.5kg/d·人计，则可计算出生活垃圾的产生量为0.55t/a，废棉纱、废手套、生活垃圾暂存于垃圾桶，由环卫部门统一处置。

该项目经过采取以上处置措施，危险固废经处理和处置后不会对环境造成二次污染，不会对环境产生明显影响。

8.1.4  变更后环保措施可行性分析

1、废气染防治措施可行性论证

变更后汽油油气排放浓度为20.6g/m3，油气排放量为 0.006t/a，排放口距地面4m，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中：处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地面平均高度不低于4m限值要求。经预测无组织非甲烷总烃厂界贡献浓度最大值为0.0021mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016表2厂界标准，标准值2.0mg/m3，不会对周围大气环境造成明显影响。变更后污染物浓度低于变更前浓度。因此，变更后无组织排放废气对环境的影响变小。

本加油站大气污染防治措施有效。

2、废水处理措施可行性分析

项目生产运营过程中不用水，加油站内有设宿舍，生活用水主要为职工生活废水。生活污水经化粪池处理后定期清掏，无生活污水外排。故项目不会对周边区域水环境造成影响。废水处置措施可行。

3、噪声防治措施可行性分析

加油站变更后采取的噪声防治措施不变，噪声设备减少。经采取基础减震、隔声、吸声，距离衰减后，厂界噪声贡献值东侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求，南侧、北侧及西侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。因此，变更后加油站噪声源经采取有效降噪措施后，噪声对周围声环境影响较轻。措施可行。

4、固废防治措施可行性分析

本项目在运行过程中产生的固体废物主要为本项目处理跑冒滴漏油污产生的废棉纱、废手套、清罐油罐产生的废油渣以及生活垃圾。

根据《国家危险废物名录》清罐油罐产生的废油渣属于其中危险废物，油罐清罐由委托专门的单位清罐，产生的废油渣由该单位清理完成后一并带走处理。废棉纱、废手套、生活垃圾暂存于垃圾桶，由环卫部门统一处置。

以上分析可知：本项目固体废物均得到合理处置，不会对周围环境造成明显的不利影响。措施可行。

5、地下水防治措施可行性分析

加油站在非正常状况下，不会对下游地下水环境造成影响，在采取严格的防渗措施和管理机制后，更不会对项目区域内地下水环境造成影响，故本项目的地下水防治措施可行。

### 8.1.3 变更后污染物总量变化情况

本工程变更前污染物总量控制指标为：COD0t/a，NH3-N 0t/a，二氧化硫0t/a，氮氧化物 0t/a。变更后污染物总量控制指标为：COD 0t/a、NH3-N 0t/a、二氧化硫0t/a、氮氧化物 0t/a。

该项目变更后企业污染物排放总量指标：COD、NH3-N不变；SO2、NOX不变，因此项目变更后总量控制指标不变。

### 8.1.4变更后“三同时”验收一览表

见表8.1-1。

表8.1-1  “三同时“验收一览表

| 类别 | 产生 位置 | 污染物种类 | 治理措施 | 验收指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 汽油 | 卸油 过程 | 油气 | 卸油过程采用配有卸油油气回收系统的油罐车，并安装回气管 | 处理装置的油气排放浓度≤25g/m3； 厂界非甲烷总烃浓度＜2.0mg/m3 | 符合《加油站大气污染物综合排放标准》(GB20952-2007) 、 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准 |
|  |  | 加油 过程 |  | 加油过程使用可回收油气式加油枪，采用真空辅助式油气回收方式（即集中式油气回收方式） |  |  |
| 废水 | 生活污水 | 排入化粪池，定期清掏 | / |
| 固废 | 储油 过程 | 油泥 | 定期委托有资质的单位进行清理 | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  | 加油、卸油过程 | 废棉纱、废手套 | 定期由环卫部门清运 | / | / |
|  | 员工 生活 | 生活垃圾 |  |  |  |
| 噪声 | 交通车辆产生的噪声 | Leq | 车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施 | 昼间60dB(A)，夜间50dB(A)； | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2、4类标准要求 |
| 防渗 | 项目油罐储存区采取特殊防渗处理，防渗系数在10-10cm/s以上。 |

### 8.1.5　工程变更可行性结论

中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司第十六加油站项目符合国家及地方产业政策，不属于过剩产能、不属于淘汰落后工艺，选址合理，满足规划选址要求。项目采取的环保措施在技术和经济上切实可行，能够保证污染物的稳定达标排放，确保区域环境质量水平不降低。从环保角度评价项目变更是可行的。

## 8.2　建议

1、加强本企业各项环保措施的落实，保障环保设施长期稳定运行，保障废气、废水达标排放及总量控制要求。

2、积极进行技术改造，将项目单层罐升级为双层罐，增加储油过程的油气回收装置。

# Text boxes

非甲烷总烃、噪声

噪声

噪声

非甲烷总烃

加油

卸油

车辆

加油机

地下储罐

油 罐 车

标准值

项

目

别

类