证书编号：国环评证乙字第3239号

审批编号:

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

项 目 名 称 ：       纺织机械、木工机械喷漆项目

建设单位(盖章)：       青岛万春机械有限公司

编制日期：2017年11月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别——按国标填写。

5、总投资——指项目投资总额。

6、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议——给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

8、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 纺织机械、木工机械喷漆项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛万春机械有限公司 |
| 法人代表 | 魏希双 | 联系人 | 王山 |
| 通讯地址 | 胶州市洋河镇艾山工业园 |
| 联系电话 | 13573294365 | 传真 | — | 邮政 编码 | 266000 |
| 建设地点 | 胶州市洋河镇艾山工业园 |
| 立项审批 部门 | 胶州市发展和改革局 | 批准文号 | 2017-370281-35-03-000058 |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ | 行业类别 及代码 | C3484 机械零部件加工 |
| 占地面积 (平方米) | 6400 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保 投资（万元） | 20 | 环保投资占总投资比例 | 4% |
| 评价经费 (万元) | 1.5 | 预计投产日期 | 2017年12月 |
| 工程内容及规模： 项目由来 青岛万春机械有限公司2015年于胶州市洋河镇艾山工业园投资800万元人民币建设了纺织机械、木工机械制造项目，已于2015年3月3日取得“胶州市环境保护局关于青岛万春机械有限公司纺织机械、木工机械制造项目环境影响报告表的批复”（胶环审[2015]28号），并于2015年3月16日通过验收，取得“胶州市环境保护局关于青岛万春机械有限公司纺织机械、木工机械制造项目竣工环境保护验收的函”（胶环验[2015]65号）。 项目原生产工艺为外购纺织、木材加工机械的零部件进行组装，组装前零部件的打磨、喷漆全部外协加工，原项目生产规模为年组装纺织机械900台、木工机械100台。企业现拟投资500万元人民币建设纺织机械、木工机械喷漆项目，将原厂区1#、2#两座1F仓库改建为生产车间，用于项目零件打磨和喷漆固化，新增建一条喷漆生产线，投入运营后项目年喷漆量约为1.2t，可以满足共600台纺织、木工机械的喷漆生产。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年）及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令1998年第253号）的有关规定，该项目需编制环境影响报告表。我公司受青岛万春机械有限公司的委托，承担该项目的环境影响评价工作。在实地踏勘、收集有关资料的基础上，编制了《青岛万春机械有限公司纺织机械、木工机械喷漆项目环境影响报告表》。 2.地理位置 项目位于胶州市洋河镇艾山工业园，项目具体地理位置详见附图1。 项目依存现有厂房进行建设，项目周围东侧为空地，南侧为信德纺织机械有限公司，西侧为在建厂房，北侧为青岛山石机械有限公司。距离项目最近的环境敏感保护目标为西侧约200m的山相家村。项目周边环境概况详见附图2，项目周边敏感点目标示意图详见附图3。 3.建设内容与规模 项目总体分为南北两个车间，南车间主要包括打磨区、喷漆生产线以及零件暂存区；北车间主要包括组装区、零件仓库以及成品暂存区；办公区域位于北车间南侧，南车间西侧。新增项目建筑面积约为2000m2，主要建设内容为将原厂区1#、2#两座1F仓库改建为一座1F生产车间（南车间），生产车间包括打磨区、喷漆区以及原料暂存区。项目厂区平面布置情况详见附图4。 4.项目组成 项目组成情况见表1。 表1 项目组成一览表 工程分类 项目名称 建设内容及规模 主体工程 南车间 位于项目东南侧，主要包括打磨区、喷漆区域以及原料暂存区，建筑面积约2000m2。 辅助工程 仓储 原料暂存区 位于南车间北侧，建筑面积约300m2，用于暂存组装工序需要喷漆的零部件、喷漆后零件以及漆料。 危废暂存 于北车间内西南侧增设一间危废暂存间，建筑面积30m2，用于危废暂存。 公用工程 供水 由胶州市市政给水管网供水，新增年用水量150.4t。 排水 项目废水主要为生活污水，进入厂区化粪池，定期清运肥田。 环保工程 废气 喷漆废气先经过水帘+过滤棉去除漆雾后再与烘干废气一起进入一套“活性炭吸附+光氧催化装置”处理，最后通过一根高约15m排气筒排放； 打磨粉尘通过移动式滤芯除尘器处理后于车间内无组织排放。 废水 生活污水进入厂区化粪池，外运用作农肥。 噪声 选用低噪声设备、采取相应的减振降噪措施。 固废 废金属屑 由相关单位回收利用。 废机油、废机油桶 暂存于危废暂存间，委托有危险废物处理资质的单位进行处理。 废油漆桶、漆渣、过滤棉 废活性炭 废uv灯管 含油废抹布 由当地环卫部门定期清运。 生活垃圾 5. 主要生产设备 项目主要生产设备和位置见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 备注（位置和用途） 1 喷枪 2 南车间，喷漆 2 喷漆生产线 1 3 活性炭吸附装置 1 喷漆及固化废气处理 4 UV光氧 1 5 砂轮打磨机 3台 零部件打磨 6. 原辅材料 项目主要原材料种类及用量见表3。 表3 主要原辅材料用量表 序号 名称 状态 用量（t/a） 存放位置 备注 1 醇酸树脂涂料 液态/桶装 1.2 南车间原料暂存区 应用于零件喷漆 2 对漆稀料 液态/桶装 1.2 3 天然气 液态/罐装 1000m3 随用随购 液化气罐存储，每罐50kg 注：醇酸树脂涂料：广泛用于零件仪器的涂饰，涂膜光亮丰满、坚固且不易老化，成分比例：醇酸树脂：35%，辛烷30%，季戊四醇5%，非危化品添加剂30%；其中挥发分35%，固体分65%。 对漆稀料：与涂料配比为1:1，固体分占比约为57%，挥发分占比约为43%，主要成分为二甲苯和乙酸丁酯，二甲苯约占35%，乙酸丁酯占比约为8%。 7. 主要产品 该新增品喷漆生产线主要对外购的纺织、木工机械零部件进行喷漆处理，年喷漆量为1.2t。项目产品方案详见表4。 表4 项目产品及产能一览表 序号 产品类型 产量a 工艺 存放位置 1 纺织、木工机械零件 600台 外购零件→打磨→喷漆→固化→喷漆零件 北车间成品区 8.职工人数及工作制度 项目原有职工20人，新增员工10人，年工作时间300天，单班8h工作制。项目不设置食宿。 9.公用工程 1）给水 项目用水由胶州市市政供水管网统一供给。用水主要是职工生活用水和除漆雾喷淋塔定期补充用水，补充水量约为0.4t/a，新增生活用水量约为150t/a，总计150.4t/a。 2）排水 项目排放的污水主要为职工生活污水，新增排放量约127.5t/a，生活污水进入厂区化粪池，定期清运肥田。 3）供电 项目用电由胶州市供电部门统一供给，年用电量约为5万kWh。 4）供热与制冷 项目各生产车间不设置采暖和制冷，办公室采用单体空调进行采暖、制冷。 |
| 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题 原有工程工艺流程图及产污情况 公司原有工程已于2015年3月3日取得“胶州市环境保护局关于青岛万春机械有限公司纺织机械、木工机械制造项目环境影响报告表的批复”（胶环审[2015]28号），并于2015年3月16日通过验收，取得“胶州市环境保护局关于青岛万春机械有限公司纺织机械、木工机械制造项目竣工环境保护验收的函”（胶环验[2015]65号）。原有项目工艺主要为外购纺织、木工机械的零部件进行机械组装，位于北车间，生产规模为年组装纺织机械900台、木工机械100台。 原有项目生产工艺及产污环节如下图： 工艺流程简介： 原有项目通过外购纺织、木工机械的零部件使用手电钻等小型设备进行机械组装，零件的表面处理工序全部外协。 二、项目原有污染情况及防治措施 1、废气 原有项目无生产废气产生。 2、废水 原有项目生产过程无废水产生，主要废水为生活污水，原厂区内职工共计20人，均不在厂内食宿，用水定额为50L/人.d，年工作时长300d，则生活用水为300t/a，排放系数取85%，项目产生的废水量约为255t/a。污水中主要污染物质为CODCr、BOD5、SS、氨氮等，各污染物浓度分别为： CODCr≤450mg/L、BOD5≤250mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤30mg/L，经计算，废水中各污染物产生量分别为：CODCr≤0.115t/a、BOD5≤0.064t/a、SS≤0.051t/a、氨氮≤0.008t/a。 项目生活污水进入厂区化粪池，定期清运肥田。 噪声 现有项目噪声源为手电钻等小型设备，噪声源强为65~80dB(A)，本项目夜间不生产，根据“胶州市环境保护局关于青岛万春机械有限公司纺织机械、木工机械制造项目竣工环境保护验收的函”（胶环验[2015]65号），项目各厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。 4、固废 原有项目固废主要为生活垃圾：现有员工共计20人，年工作300d，按每人0.5kg/d计算，产量为3t/a。集中收集，由当地环卫部门定期清运。 本项目原有内容，无明显污染源，基本无原有环境污染状况。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地质、地貌 胶州市位于山东半岛西南隅，胶州湾西北岸，地处东经119°37’～126°12’、北纬36°～36°30’，总面积1210km2。海岸线全长25.49km。胶州市坐落在胶潍河盆地的南缘，地貌形态为冲积平原，其整个地势是由西南向东北逐渐倾斜，海拔高度由229.2m降至3m，西南、东北之相对高度差为226.2m，依次分布着丘陵、平原、洼地及沿海滩涂四大地貌类型。低山丘陵占全市总面积的37.1%、平原地占29.2%、洼地占30.8%、沿海滩涂占11.4%。 2、气候、气象 胶州市所在地区属暖温带半湿润大陆性气候，受海洋气候影响，具有海洋性气候特征，湿润度适宜，雨热同季，四季分明；春季干旱多风，夏季高温多雨，秋季清爽偏旱，冬季严寒干燥，少雨雪。冬夏持续时间长，春秋季节短。年平均气温12.6℃，全年主导风向为南、东南风，次主导风向为北、西北风，风向随季节变化，年平均风速2.5m/s，年平均降雨量725mm。年平均气压1005hPa。平均相对湿度71%。平均无霜期为200天，年平均日照时数2573h，最大冻土深度0.5m，地震烈度为6度。 3、水文条件 胶州市境内有大沽河等六条河流横贯东西。全市地表水总量为1.8亿立方米，地下水资源1.5亿立方米。全市一般年份水资源可利用量为1.4亿立方米。河流水系中最大的水系为大沽河，流域面积为433.6平方公里；另有洋河水系，流域面积为303平方公里。胶州市海岸长25.49公里。胶州市大部分地下水水质很好，东部近海一带的盐碱地则含盐较高。 4、植被及生物多样性 全市土壤分为棕壤、潮土、沙姜黑土、盐土和水稻土五个土类，八个亚类，十三个土属。农作物以小麦、地瓜、玉米、大豆为主要粮食作物，兼种高粱、谷子等多种粮食作物和瓜类、甜菜、大椒等经济作物。除粮食作物外，还有棉槐、果树等人工植被。无珍稀野生动植物种类。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 根据青岛市城市空气环境质量状况发布胶州市2#环境监测子站2017.06.19-2017.06.25监测数据，主要大气污染物24小时平均浓度值SO2在4μg/m3~17μg/ m3之间，NO2在13μg/m3~28μg/m3之间，PM10在94μg/m3~142g/m3之间，PM2.5在10μg/m3~51μg/m3之间，SO2、NO2、PM10、PM2.5 24小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，大气环境质量现状良好。 2、声环境质量现状 项目周边无强噪声源，该项目地区噪声现状可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，所在地声环境质量良好。 3、地表水质量现状： 项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。 4、地下水质量现状： 项目所在地的地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于胶州市洋河镇艾山工业园，其周围主要为企业。目前厂区周围环境质量状况良好。因此，本评价的环境控制目标是不因本项目的建设而使周边环境质量有所下降。项目废水主要为职工生活污水，废水进入厂区化粪池，定期清运用作农肥。 项目周围敏感保护目标详见表5和附图3。 表5 项目主要环境保护目标、规模 保护目标 相对项目方位 距离 规模（人） 功能 保护项目及级别 山相家村 W 200m 5000 人居 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求 郭家小庄村 E 750m 3000 人居 钟家辛庄村 SW 850m 2100 人居 南挪庄 S 1100m 1100 人居 地下水 评价区域 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准；3、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准；4、地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T 14848－1993）中Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 营运期： 1、废气 喷漆、固化过程产生的有机废气（非甲烷总烃、二甲苯）有组织排放浓度和排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级相关标准要求。固化过程天然气燃烧废气中SO2、NOx、烟尘排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013)重点控制区大气污染物排放浓度限值要求。 颗粒物、非甲烷总烃（二甲苯）无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 2、噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 3、固体废物 生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 项目废水为生活污水，收集于厂区化粪池，定期清运，用作农肥。 项目废气排放总量：NOx：0.0014t/a、 SO2：0.0002 t/a，VOCs0.1386t/a，二甲苯0.0609t/a。 |

# 建设项目工程分析

| 主要原材料用量 | 名 称 | 年用量 （吨/年） | 有 毒 原 料 用 量 | 名 称 | 年用量 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 醇酸树脂涂料 | 1.2 |  |  |  |
|  | 对漆稀料 | 1.2 |  |  |  |
| 生产工艺流程简要说明或简图： 1.生产工艺 项目新增喷漆生产线后，可以满足600台纺织机械的零件喷漆需求，生产工艺流程详见图6。 图6 喷漆工艺流程及产污环节示意图 流程简述： （1）打磨 外购零件暂存于南车间原料暂存区，通过拖车将零件运送至打磨区进行砂轮打磨，打磨过程会产生少量金属屑及打磨粉尘，打磨粉尘通过移动式滤芯除尘器自带收尘设备收集处理后于打磨车间无组织排放。 （2）喷漆 打磨后的零部件经拖车转运至喷漆线，通过人工挂件以此进入密闭喷漆房，项目设有一间喷漆房，两个喷漆工位，人工喷漆，着漆率75%，喷漆过程会产生喷漆废气，通过喷漆工位上方集气罩收集后进入一套“水喷淋塔+过滤棉”装置去除漆雾后与烘干废气进入同一套“活性炭+UV光氧装置”处理，经一根15m高排气筒P1排放。 （3）烘干 喷漆件经密闭通道输送至烘干廊道，通过低氮燃烧机燃烧天然气进行间接加热，烘干温度控制在50-60℃，烘干过程油漆中挥发分会挥发产生有机废气，烘干废气经烘干廊道内设置的集气系统收集与经除漆雾后的喷漆废气进入同一套“活性炭+UV光氧装置”处理后，与天然气燃烧废气一同一根15m高排气筒P1排放。 （4）喷漆零件暂存 烘干处理后的零件，经拖车暂存于南车间零件暂存区，根据组装需要经拖车运送至北车间组装区域用于机械设备组装。 2.产污环节 ①废气 项目运营过程产生的废气主要为打磨粉尘、喷漆废气、烘干废气以及天然气燃烧废气。 ②废水 该项目无生产废水产生，废水主要是职工生活污水。 ③噪声 本项目主要噪声源来自生产过程中的打磨机、风机、燃烧机等生产设备。 ④固废 本项目营运期固废主要为生产过程中产生的废油漆桶、漆渣、除漆雾废水、废过滤棉、含漆废手套、废活性炭、UV灯管、废滤芯以及职工生活垃圾。项目危险废物汇总详见表6。 表6 项目危险废物汇总 序号 危 废物名称 危 废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 产废周期 污染物防治措施 1 废活性炭 HW06 900-406-06 4.1 废气处理 固态 有机物 两个月 暂存于危废暂存区，委托有危废处理资质的单位进行处置 2 废UV灯管 HW29 900-023-29 0.05 废气处理 固态 灯管 半年 3 废油漆桶、 漆渣、除漆雾废水、废过滤棉 HW12 900-252-12 0.91 喷漆 固态 油漆 三个月 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 扩建项目依存现有厂房进行建设，现处于设备的安装与调试阶段，施工期间噪声主要来源于车间内部生产设备的安装过程。建议项目在生产设备安装过程中应采取如下噪声防护措施： ①选择低噪声设备及噪声低的施工工艺和技术，设备注意适时维护，避免部件松动等情况使噪声增强； ②对车间外围进行适当围挡，尽可能降低设备安装对周围环境的影响； ③设备安装期间要严格执行青岛市有关防噪规定，合理安排时间，文明施工； ④运输车辆进入设备安装车间低速行驶，减少鸣笛。 施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，设备安装结束后，其影响基本可消除。

营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 项目废气主要为打磨粉尘、天然气燃烧废气、喷漆废气以及烘干废气。 （1）打磨粉尘 项目打磨区域仅对少量表面不平整零件进行打磨，打磨过程会产生少量的打磨粉尘，项目拟设置一台移动式滤芯除尘器，打磨粉尘经除尘器处理后于车间内无组织排放项目。项目打磨车间配备1套移动式滤芯除尘器，打磨时人工将移动式滤芯除尘器的集气罩放置于打磨处，打磨频次及产生量较小，打磨粉尘经集气罩收集并通过移动式滤芯除尘器处理后于车间无组织排放。 （2）天然气燃烧废气 烘干廊道通过燃烧天然气间接加热，天然气燃烧废气，与喷漆废气、烘干废气经一根15m高排气筒（P1）排放。 项目为1台低氮天然气燃烧机，该燃烧器采用了浓淡燃烧方法和分级燃烧方法，同时在二级风和外圈三级风的配比上可以通过燃烧器入口的阀门进行任意调整，从而有效均匀炉膛温度场，减少局部高温的出现，减少热力型NOx的产生。同时浓燃烧未燃尽的CO/H2等可燃性气体在高温缺氧的状态下，能析出带有强烈还原性能力的烃根，将已经产生的部分NOx还原成N2，从而还能还原部分燃料型NOx。最终达到减排NOx的目的。根据建设单位提供资料，本项目低氮燃烧器可以降低至少20%的NOx的产生。 根据《社会区域类环境影响评价》（环评工程师培训教材）及青岛市燃气排污系数确定本项目燃气锅炉的排污系数为：每燃烧106m3天然气产生烟气1.49×107m3，SO2：200kg，烟尘：140kg，NOx：1760kg 根据建设单位提供的资料，项目锅炉燃气消耗量约为1000m3/a，则烟气产生量为1.49×104m3/a，燃烧废气中污染物排放量为： SO20.2kg/a、烟尘0.14kg/a、氮氧化物1.76kg/a。低氮燃烧器可以降低至少20%的NOx的产生，则污染物的排放浓度为烟尘9.40mg/m3、SO213.4mg/m3、NOx94.5mg/m3。由计算结果可知，烟气中SO2、NOx、烟尘的排放浓度均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013)重点控制区大气污染物排放浓度限值要求。 （3）喷漆废气、烘干废气 项目喷漆过程会产生喷漆废气，喷漆废气经喷漆房内设置的集气系统收集后首先进入一套“水喷淋塔+过滤棉”去除漆雾后与经烘干廊道内设置的集气系统收集与烘干固化废气进入同一套“活性炭吸附+UV光氧”装置处理后通过一根高15m排放筒P1排放。 项目喷漆漆料以醇酸树脂涂料与对漆稀料以1：1比例配置，用量分别为1.2t/a，其中醇酸树脂涂料内固体分占比65%，挥发分占比35%（以非甲烷总烃计），固体分0.78t，挥发分0.42t；对漆稀料固体分占比57%，挥发分占比43%（其中二甲苯占35%），固体分0.684t，挥发分0.516t（二甲苯0.42t）。项目喷漆过程着漆率70%，漆雾基本完全被“喷淋塔+过滤棉”吸收，收集效率约95%，处理效率90%，项目漆料产排污平衡详见表7。 表7 底漆物料平衡表单位：kg/a 投入 产出 漆料 用量 成分 使用量 产出 产生量 底漆+稀释剂 2400 固体份 1444 进入产品 1010.8 进入漆雾处理系统 433.2 挥发份(二甲苯) 956(420) 废气 无组织非甲烷总烃(二甲苯) 47.8（21） 有组织非甲烷总烃 (二甲苯) 90.82（39.9） 被处理装置吸收 817.38（359.1） 综上，项目喷漆和固化废气经处理后通过同一根P1排气筒排放，喷漆房年工作2400h，风机风量16000m3，则非甲烷总烃排放速率约为0.038kg/h，其中二甲苯排放速率约为0.017kg/h，非甲烷总烃排放浓度约为2.38mg/m3，其中二甲苯排放浓度约为1.06mg/m3。非甲烷总烃和二甲苯排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级相关标准要求。 （4）无组织排放废气 生产过程中产生的无组织排放废气主要为喷漆房及烘干房产生的无组织废气，用HJ/T2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》中推荐的估算模式预测项目厂界浓度达标情况。将项目南车间均作为面源进行预测，源强参数见表8。 表8 项目主要废气无组织排放源强参数表 名称 排放量(kg/a) 排放速率（kg/h） 排放高度 (m) 面源长度(m) 面源宽度(m) 喷漆、烘干 非甲烷总烃 47.8 0.02 10 40 30 二甲苯 21 0.0088 10 40 30 预测结果见表9。 表9 项目厂界废气预测结果表 名称 预测参数 东 西 南 北 距源的距离（m） 10 50 10 50 东车间 （mg/m3） 非甲烷总烃 0.0003 0.0049 0.0003 0.0049 二甲苯 0.00014 0.002 0.00014 0.002 经预测，非甲烷总烃浓度最大值为0.0049mg/m3，出现在西、北厂界；二甲苯浓度最大值为0.0014mg/m3，出现在西、北厂界。厂界处颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 1）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，需要对本项目无组织排放的非甲烷总烃、二甲苯做大气环境防护距离分析。大气环境防护距离参数取值及结果详见表10。 表10 大气环境防护距离参数以及计算结果 产污单元 污染物 污染物排放速率，kg/h 评价标准，mg/m3 面源有效高度，m 面源宽度，m 面源长度，m 环境防护距离，m 喷漆、烘干 非甲烷总烃 0.02 2.0 10 30 40 无超标点 喷漆、烘干 二甲苯 0.0088 0.2 10 30 40 无超标点 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式计算，本项目无组织排放废气无超标点，故无需设置大气环境防护距离。 2）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，计算卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r——有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径（m）； L——工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，采用 Screen3 估算软件对项目污染物的排放进行估算，结合项目实际情况选取估算参数。 根据拟建项目无组织排放的各种污染物情况，由公式计算确定项目无组织排放污染物需要设置的卫生防护距离见表11。 表11 卫生防护距离计算参数以及计算结果 排放源 排放因子 无组织排放量kg/h 占地面积m2 近五年平均风速m/s 环境质量标准mg/m3 卫生防护距离（m） 计算值 定值 喷漆、烘干 非甲烷总烃 0.02 1200 3.4 2.0 1.51 50 喷漆、烘干 二甲苯 0.0078 1200 3.4 0.2 1.4 50 通过以上计算，本次评价确定拟建工程的卫生防护距离为100m，以项厂区为面源，距项目最近的村庄山相家村距离约为200m，满足卫生防护距离的要求。 综上所述，本项目产生的废气对周围环境影响不大。 水环境影响分析 项目产生的污水主要为职工生活污水和喷淋塔除漆雾废水，除漆雾废水作为危废处理。 项目职工共10人，生活用水量按50L/（人•d）计，总用水量约为150t/a。污水产生量以用水量的85%计，职工生活污水排放量约为127.5t/a，生活污水进入厂区化粪池，定期清运用作农肥，污染物浓度为CODCr≤450mg/L、BOD5≤250mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤30mg/L，各污染物外排环境量分别为CODCr≤0.057t/a、BOD5≤0.032t/a、SS≤0.026t/a、氨氮≤0.004t/a。 采取以上措施后，项目废水不会对周围水环境造成不利影响，不会对周边地表水环境造成影响。 3.噪声环境影响分析 本项目主要噪声源主要来自生产过程中的打磨机、燃烧机、风机等生产设备。噪声功率级在70~85dB（A）左右。为了最大限度减小营运期产生的噪声，生产车间内设备应合理布置，尽量选用低噪声设备，设备安装时加装防振垫；对噪声较大的设备设置隔声装置，减低噪声源强；做好设备的维护，保证其正常运行，避免突发性强噪声的产生。 经采取降噪措施，项目各厂界昼间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准(昼间60dB(A))要求，夜间不运营。该项目产生的噪声对周围环境影响较小。 综上所述，该项目产生的噪声对周围环境影响较小。 4.固体废物影响分析 本项目营运期固废主要为废油漆桶、漆渣、除漆雾废水、废过滤棉、含漆废手套、废活性炭、废UV灯管、废滤芯以及职工生活垃圾。 （1）废滤芯 项目打磨粉尘采用滤芯除尘器进行处理，滤芯每半年更换一次，年产生量约为0.05t/a，为一般固废，由相关生产单位定期回收利用。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，新增职工人数为10人，则生活垃圾产生量为1.5t/a，收集后由当地环卫部门定期清运。 （3）除漆雾废水、废油漆桶、漆渣、废过滤棉、含漆废手套 喷漆及烘干过程产生的废油漆及其包装物、除漆雾废水、漆渣、废过滤棉、含漆废手套，根据《国家危险废物名录》(2016版)属于危险废物，危险废物类别HW12,代码为900-252-12。 除漆雾废水为除漆雾水喷淋塔定期更换废水，喷淋塔容积约为0.2m3，每半年更换一次，产生量约为0.4t/a；废过滤棉产生量约为0.01t/a；废油漆及其包装物、漆渣、含漆废手套产生量约为0.5t/a。 （4）废活性炭、废UV灯管 项目有机废气经“活性炭吸附+UV光氧处理装置”处理后通过排气筒排放，已全部为活性炭吸附吸收进行计算，根据工程经验，每100kg活性炭吸附20kg有机物即达到饱和状态，项目设置一台活性炭吸附装置，每台活性炭装填量200kg。 喷漆烘干工序中进入到活性炭装置的非甲烷总烃处理总量约817.38kg/a，喷漆房年工作时间2400h，即活性炭装置工作约一个月达到饱和，活性炭更换总量约4.1t/a，属于危险废物，类别为HW06，代码为900-406-06，收集后暂存于危废暂存间，统一委托有危险废物处理资质的单位进行处置。 UV光氧处理装置的UV灯管定期更换，废UV灯管年产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》，废UV灯管属于危险废物，类别为HW29，代码为900-023-29，暂存于危废暂存间后委托有危险废物处理资质的单位进行处置. 项目危险废物暂存于北车间西侧危废暂存间，委托有危废处理资质的单位进行处置。项目危险废物贮存场所基本情况详见表12。 表12 项目危险废物贮存场所基本情况 序号 危险废物名称 位置 占地面积 m2 贮存方式 贮存容积 m3 贮存周期 1 废活性炭 南车间西侧 10 危废暂存间 10 2个月 2 废UV灯管 5 2 半年 3 废油漆桶 漆渣、除漆雾废水、废过滤棉 10 10 半年 企业需要根据危险废物暂存间的建设要求《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）进行建设，做好各项防范措施。 做好以上处理措施后，项目产生的固体废物可以得到妥善处理，不会对周边环境造成不利影响。 5.环境风险分析 环境风险是项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响及损害。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）等相关资料，项目运行过程中产生的废活性炭、废油漆桶、漆渣、过滤棉等属于危险废物，具体风险识别及管理措施如下： （1）风险识别 依照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）等相关资料，本项目原材料中所用漆料及稀释剂的闪点：23℃≤闪点＜61℃，属于易燃液体，贮存场所临界量为5000t，本项目漆料及对漆稀料用量远低于5000t/a；另外本项目生产过程中产生的废活性炭、油漆桶、漆渣等废物属于危险废物，贮存量较少，不构成重大危险源，统一收集后存放于危险废物暂存间，委托有危废处理资质单位处理。项目所在区域非环境敏感区，本项目只进行环境风险分析评价。 （2）环境风险类型 在本项目中主要是漆料、稀释剂等泄漏引发火灾形成危险源，由于油漆、稀释剂的储存量较小，发生泄漏时单桶泄漏量很小，不会对附近河流造成污染；但其中挥发出的有机废气，有机废气中甲苯及二甲苯均属于有毒有害物质，在未及时采取对策措施的情况下对周围环境有一定的影响。 （3）风险管理 ① 建筑防范措施 化学品库、危废暂存间等全部进行防渗、防漏处理，修筑防火堤墙，确保事故状态下，也不会有污染物向外泄漏，对外界环境造成污染。 仓库内严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。 ② 废气处理装置故障事故应急措施 喷漆车间在生产过程中，废气处理装置发生故障时导致有机废气排放浓度变化明显，将会对大气环境造成一定影响。对于此类事故，采取以下应急措施： 1、启动车间紧急停车程序； 2、立即通知相关部门请求支援，协助救灾疏散； 3、紧急通知并疏散受污染范围内人员； 4、车间内开门、开窗或采取强制性通风； 5、向主管部门上报事故原因、损害情况、人员健康与环境风险、解救对策和方法。 6、查明事故工段，并派专业维修人员进行维修。 ③ 泄漏风险防范措施 化学品库设置事故围堰，防止外溢；加絮凝剂形成漆渣后作危废处理。切断火源。建议应急处理人员戴口罩或自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。 防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ④ 火灾风险防范措施 油漆、稀释剂完全燃烧的产物是CO2和H2O，不完全燃烧的产物有CO等气体，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能及神经系统功能。所以，应加强防护措施和应急处理设施。 预防措施：经常检查，及时处理、加强原料存储区管理，油漆以及木材、成品存放区配备适当数量的灭火器材，防止火灾事故发生。 应急处理：当发生火灾时，应组织人员灭火；火势较大时，迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，油漆小泄漏时隔离50米，大泄漏时隔离150米，严格限制出入，同时拨打119，并积极配合消防人员灭火。对于应急处理人员应配戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。 防护措施：空气中浓度超标时，建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入高浓度区作业，须有人监护。 急救措施 急救方法：当人体吸入有毒气体引起中毒，须迅速脱离现场至空气新鲜处；情节严重的要立即就医。 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。 （4）应急预案 企业应建立周密的紧急应变体系，具体如下： （1）指挥机构 企业成立危险源事故应急救援指挥领导小组，由企业法人及生产、安全环保、设备、保卫、卫生等部门负责人成立事故应急救援指挥部，负责一旦发生事故时全厂应急救援的组织和指挥，企业法人任总指挥，若企业法人不在时，应明确有关副职领导全权负责应急救援工作。 （2）组织机构 组织机构包括应急救援指挥部、应急救援工作组、检修组、现场保卫组、后勤保障组等。 （3）处置方案 根据重大危险源目标模拟事故状态，制定出各种事故状态下的应急处置方案，如火灾、爆炸、职业中毒等。 （4）处置程序 企业应制定事故处置程序图，要明确规定各部门、人员的职责任务，并加强宣传和培训，一旦发生重大危险源事故，做到指挥不乱。 建设单位只要完善本次评价提出的环境风险防范措施，并严格按所提措施及要求进行管理，在采取有效的环境风险防范措施后，事故发生率、损失和环境影响方面达到可接受水平。 6.产业政策符合性 根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正），本项目不属于“限制类”“鼓励类”和“淘汰类”，属于允许建设项目。 7.监测计划 该项目环境监测计划详见表13。 表13 项目污染源监测计划 类型 产污环节 监测点位 监测项目 监测频次 废气 喷漆废气 排气筒P1 非甲烷总烃（二甲苯）、 SO2、NOx、颗粒物 每半年一次 烘干废气 每半年一次 天然气燃烧废气 每半年一次 无组织废气 厂界 非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物 每半年一次 噪声 厂界噪声 厂界外1m处 Ld、Ln 每半年一次 8.环境保护“三同时”验收一览表 环境保护“三同时”验收一览表见表14。 表14 环境保护“三同时”验收一览表 项目 污染源 治理措施 治理标准 废气 天然气燃烧废气 通过一根高约15m排气筒（P1）排入大气 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013)重点控制区大气污染物排放浓度限值要求 喷漆废气、烘干废气 喷漆废气经喷漆房集气罩收集后经“喷淋塔+过滤棉”除漆雾后与烘干废气进入同一套“uv光氧+活性炭吸附”处理装置处理后再与天然气燃烧废气通过一根高约15m排气筒（P1）排入大气 喷漆、固化过程产生的有机废气（非甲烷总烃、二甲苯）有组织排放浓度和排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级相关标准要求 废水 职工生活污水 废水进入厂区化粪池定期清运，用作农肥 定期清运，用作农肥 噪声 噪声设备 低噪声设备、减振、隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 固体废物 生活垃圾 由当地环卫部门定期清运 不外排 一般固废 由相关生产单位回收利用 危险废物 收集于危废暂存间暂存，统一委托有危险废物处理资质的单位进行处置 9.选址可行性分析 项目位于青岛市胶州市洋河镇艾山工业园，依存现有厂房进行建设，项目用地性质为工业用地，符合青岛市用地规划。本项目选址可行。

污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 150.4t/a | 排放去向 | 直接 | 厂区化粪池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水排放量 | 127.5t/a |  | 最终 | 用作农肥 |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名 称 | 产生量 (吨/年) | 排放量 (吨/年) |
|  | 职工生活 | CODcr BOD5 SS 氨氮 | 0.057 0.032 0.026 0.004 | 0 0 0 0 |
| 废 气 | 工 艺 过 程 废气排放量 (标·立方米/年) | 3.84×107 | 排气筒高度 | 15m |
|  | 产生污染的工艺装置或设备名称 | 主要的污染物 |
|  |  | 名称 | 产生量 (吨/年) | 排放量 (吨/年) |
|  | 燃烧机 | 烟尘 SO2 NOx | 0.07 0.1 0.88 | 0.07 0.1 0.704 |
|  | 喷漆（烘干） | 非甲烷总烃 （二甲苯） | 0.956 （0.42） | 0.1386 （0.0609） |
| 固 废 | 主要的污染物 | 排放去向 |
|  | 名称 | 产生量 (吨/年) | 排放量 (吨/年) |  |
|  | 生活垃圾 | 1.5 | 0 | 由当地环卫部门定期清运 |
|  | 废滤芯 | 0.05 | 0 | 收集后交由相关生产单位回收利用 |
|  | 含漆雾废水 | 0.4 | 0 | 统一委托有危险废物处理资质的单位进行处置 |
|  | 废油漆桶、漆渣、废过滤棉、含漆废手套 | 0.5 | 0 |  |
|  | 废活性炭、废UV灯管 | 4.15 | 0 |  |
| 噪 声 | 主要噪声源 | 等效声级dB(A) |
|  | 生产过程中的打磨机、燃烧机、风机等生产设备。 | 70~85dB(A) |
| 其 它 | —— |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 蒸汽锅炉 | 烟尘 SO2 NOx | 通过一根高约15m排气筒排入大气 | 达标 |
|  | 压榨机 | 臭气 | 经集气罩收集进入活性炭吸附装置处理后，通过一根高约15m排气筒排入大气 |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 | CODcr BOD5 SS 氨氮 | 进入厂区化粪池，定期清运用作农肥 | 达标 |
|  | 软化水制备废水、锅炉排污水 | CODcr SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 喷漆 | 废油漆桶、漆渣、废过滤棉 | 统一委托有危险废物处理资质的单位进行处置 | 达标 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  |  |
|  | 打磨除尘 | 废滤芯 | 收集后由相关单位回收利用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 主要来自生产过程中的燃烧机、风机等生产设备。噪声源强在70~85dB(A)之间。机械选用低噪声设备，安装时加防振垫，尽量远离厂界，并加强设备维护。经厂区围墙隔音、距离衰减后，厂界外1m处的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中的2类标准对周围环境影响较小。 |
| 其 它 | 无 |

污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有 排放量 (1) | 新建部分 产生量 (2) | 新建部分 削减量 (3) | 以新带老 削减量 (4) | 排放 增减量 (5) | 排放 总量 (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 0.0255 | 0.0150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CODCr | 0.115 | 0.057 | 0.172 | 0 | 0 | 0 |
| BOD5 | 0.064 | 0.032 | 0.096 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 0.051 | 0.026 | 0.077 | 0 | 0 | 0 |
| NH3-N | 0.008 | 0.004 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |
| 废气 | 0 | 3.84×107 | 0 | 0 | +3.84×107 | 3.84×107 |
| 烟尘 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | +0.00014 | 0.00014 |
| SO2 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | +0.0002 | 0.0002 |
| NOx | 0 | 0.00176 | 0.00035 | 0 | +0.0014 | 0.0014 |
| 非甲烷总烃 | 0 | 0.956 | 0.8174 | 0 | +0.1386 | 0.1386 |
| 二甲苯 | 0 | 0.420 | 0.3591 | 0 | +0.0609 | 0.0609 |
| 工业固废 | 0 | 0.0006555 | 0.0006555 | 0 | 0 | 0 |

注：

- 单位：废气量  标米3/年；废水、固体废物  万吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：(5)=(2)-(3)-(4)；(6)=(2)-(3)+(1)-(4)。

- (5)≥0时，取正值；(5)≤0时，取负值。

生态影响分析

一、主要生态影响（不够可另附页） 项目位于青岛市胶州市洋河镇艾山工业园，所在地经开发建设，自然植被已基本被破坏，自然生态环境已发生变化。项目依存现有厂房进行装修建设，项目建设对周边生态环境造成影响较小。

二、生态保护措施及预期效果 建设项目厂区及周边应加强绿化，广植树木花草，提高绿化率。并且加强管理，常浇水、喷水、撒水，能起到降尘、减噪、美化环境的作用，能大大改善周围环境。

# 结论与建议

一、环境影响评价结论 1、选址可行性结论 该项目位于胶州市洋河镇艾山工业园，项目用地为工业用地。项目建设符合相关用地政策，项目选址可行。职工生活污水进入厂区化粪池，定期清运用作农肥。 2、环境现状结论 根据青岛市环境保护局网站发布的胶州1#站点环境空气质量实时数据，项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，大气环境质量现状良好。 项目周边无强噪声源，项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 3、营运期环境影响分析 （1）废气 本项目废气主要为打磨粉尘、天然气燃烧废气，喷漆废气以及烘干废气。 打磨粉尘除尘器处理后于车间内无组织排放；天然气燃烧废气通过一根高约15m排气筒（P1）排放，烟气中SO2、NOx、烟尘的排放浓度均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013)重点控制区大气污染物排放浓度限值要求；喷漆废气经喷漆房集气罩收集后经“喷淋塔+过滤棉”除漆雾后与烘干废气进入同一套“uv光氧+活性炭吸附”处理装置处理后再与天然气燃烧废气通过一根高约15m排气筒（P1）排入大气。喷漆、固化过程产生的有机废气（非甲烷总烃、二甲苯）有组织排放浓度和排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级相关标准要求。 因此，本项目废气对周边大气环境影响较小。 （2）废水 项目废水主要为职工生活污水，新增排放量约为127.5t/a。职工生活污水进入厂区化粪池，定期清运用作农肥。 采取以上措施后，项目废水不会对周围水环境造成不利影响，不会对周边地表水环境造成影响。 （3）噪声 本项目主要噪声源主要来自生产过程中的风机、燃烧机等生产设备。噪声功率级在70~85dB（A）左右。尽量选用低噪声设备，设备安装时加装防振垫；对噪声较大的设备设置隔声装置，减低噪声源强；做好设备的维护，保证其正常运行，避免突发性强噪声的产生。 经采取降噪措施，项目各厂界昼间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准(昼间60dB(A))要求，夜间不运营。该项目产生的噪声对周围环境影响较小。 项目产生的噪声不会对周围声环境造成污染影响。 （4）固废 本项目营运期固废主要为废油漆桶、漆渣、除漆雾废水、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管、废滤芯以及职工生活垃圾。 项目生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；废滤芯收集后由相关生产单位回收利用；废活性炭、废UV灯管、废油漆桶、漆渣、除漆雾废水、废过滤棉属于危险废物，暂存于危废暂存间，统一委托有危险废物处理资质的单位进行处置。 项目各固体废物均得到有效处置，项目产生的固体废物不会对周围环境产生影响。 二、建议 1）项目的环保防污措施要与项目同时建设、同时运行，确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展； 2）项目投产营运后，加强管理，使各污染因素降低到最低程度； 3）加强职工的环保教育，增强职工环保意识。 综上所述，在确保上述各项污染防治措施及建议落实到位的情况下，从环境效益、经济效益和社会效益三统一的角度出发，该项目的选址与建设是可行的。

# Text boxes

组装待售

喷漆（外协）

打磨（外协）

外购零件

图5   原有项目工艺流程

外购零件

打磨粉尘

打磨

喷漆

喷漆废气

燃烧机加热

固化废气

烘干固化

喷漆件暂存