粉尘加湿机主要用于火力发电厂、炼钢厂、炼铁厂、化工厂等部门的灰库放灰作喷水湿式搅拌及输送粉状物之用。该机用对粉状物料进行均匀搅拌和输送，达到无尘输送要求。粉尘加湿机也适用于化工、矿山等含固体颗粒物料的加湿、搅拌和输送。

http://www.btcchb.com  电话：18232723151 QQ：2608502192  1722301046

粉尘加湿机我厂专业生产产品。粉尘加湿机报价/参数。粉尘加湿机设计合理,外形美观大方,处理范围广,运行稳定可靠的新一代产品。CSZ型系列粉尘加湿器广泛用于各类烟尘除尘器,袋式除尘器,高压静电除尘器等卸料口辅助的配套收尘回收装置,适用范围及企业领域很广,如大中小型发电厂,热电厂,水泥厂,煤矿,化工制品厂,酒厂,造纸厂等各企业的烟气除尘设备粉尘回收处理配套用.

更多详情：http://www.btcchb.com  QQ：2608502192  1722301046  电话：18232723151

粉尘加湿搅拌机　　粉尘加湿搅拌机的 搅拌筒通过其两侧的支撑架固定在机座上，给料电机固定在给料斗的旁边，进料筒位于给料斗的下部，进料筒与搅拌筒同轴心且相互连通，主轴位于搅拌筒及进料筒内，主电机带动主轴转动，它是在进料筒内的主轴上且围绕主轴固定有螺旋推料片，在搅拌筒内的主轴上均匀固定设置有搅拌棒，搅拌筒上均匀设置一排进水口，进水口与进水管相连，搅拌筒的上端还固定了一个震动电机，避免了加湿搅拌不均匀、不易发生粉煤灰粘结、运行安全可靠等

更多详情：http://www.btcchb.com   电话：18232723151  QQ：2608502192  1722301046

粉尘加湿机用途：粉尘加湿机主要用于各类灰库干灰进行喷水加湿搅拌及输送粉状，以达到环保外运的要求。广泛应用于化工、矿山、电厂、钢厂等含固体颗粒物料的加湿、搅拌和输送。

粉尘加湿机工作原理：具有处理量大、结构紧凑、技术先进、稳定可靠、维修简单等特点。加湿机由均匀供料、叶片输料、混合击打加湿，振动系统等四部分组成，并配以专用电控和供水系统。该设备整体固定在底座上，筒体由四组弹性元件支撑，通过激振装置，施以震动，使整机在运转过程中，筒体作高频振动，使筒壁与搅拌轴之间始终保持一定的间隙，使整机运转阻力大幅度减小，彻底杜绝了闷机，堵转现象，减小停机清理时间，提高了工作效率。供水由阀门组进行控制。为稳定本系统供水及清洁水质，管路中设置了过滤器，并由主控柜对加湿机各部分进行联锁控制，以达到控制供水恒湿运行的目的。

粉尘加湿机优点：

1. 搅拌棒采用铁基耐磨合金或复合陶瓷制造，使用寿命长。

2.特制的雾化喷嘴及水量可调的给水系统，可保证物料加湿均匀。

3. 增加振动系统，使之克服了其处理粘性粉尘易形成筒壁粘结的问题，提高了加湿机的适应性，扩大了加湿机的应用范围。且壳体与底座采用弹性联接，使振打对整机无影响。本机布置灵活，有链传动和直联两种形式，传动机构采用摆线式减速机。

4.壳体内衬采用铁基耐磨合金制造，使用寿命高，避免磨损后间隙过大而引起的物料自流。

5.出力大（每小时可搅拌加湿200t）,加湿均匀，工作可靠。

6．轴封采用多槽迷宫与填料组合密封，密封可靠，且对轴的磨损轻。

泊头市盛康环保机械有限公司专业生产：粉尘加湿机，埋刮板输送机，螺旋输送机，星型卸料器，斗式提升机。如有需要请联系郭先生，联系方式：手机：18232723151  QQ：1722301046

详情请登录网站：http://www.btcchb.com

【单轴、双轴、立式】粉尘加湿搅拌机-盛康环保最新报价，粉尘加湿机，供应【单轴、双轴、立式】粉尘加湿搅拌机泊头盛康环保专业生产，质优价廉信誉可靠欢迎选购

粉尘加湿搅拌机主要用于各类灰库干灰进行喷水加湿搅拌及输送粉状，以达到环保外运的要求。广泛应用于化工、矿山、电厂、钢厂等含固体颗粒物料的加湿、搅拌和输送。

单轴加湿搅拌机

我厂粉尘加湿搅拌机专业生产供应商，产品销往全国各地，质优价廉。粉尘加湿搅拌机是一种很有效的设备粉尘加湿机一般都安装在灰库，灰斗下部，星型卸料器（电动锁气器）把干粉灰均匀地输入机内，在定向运转的棘轮把干粉灰打散与限量的水（水量可调节）进行强制混合，并将达到预定湿度后的物料，通过螺旋输送带将混合料推向出料口，达到完全解决二次扬尘的目的。

粉尘加湿机的特点： 
1.轴封采用多槽迷宫与填料组合密封，密封可靠，且对轴的磨损轻。 
2.出力大（每小时可搅拌加湿200t）,加湿均匀，工作可靠。 
3.特制的雾化喷嘴及水量可调的给水系统，可保证物料加湿均匀。 
4.搅拌棒采用铁基耐磨合金或复合陶瓷制造，使用寿命长。 
5.壳体内衬采用铁基耐磨合金制造，使用寿命高，避免磨损后间隙过大而引起的物料自流。 
6.本机布置灵活，有链传动和直联两种形式，传动机构采用摆线式减速机。 
7．增加振动系统，使之克服了其处理粘性粉尘易形成筒壁粘结的问题，提高了加湿机的适应性，扩大了加湿机的应用范围。且壳体与底座采用弹性联接，使振打对整机无影响

更多详情：http://www.btcchb.com  QQ：1722301046  2608502192 电话：0317-8225059 18232723151

泊头粉尘加湿机专业生产基地，我厂产品销往全国各地，我厂粉尘加湿机您的首选。粉尘加湿机报价/参数。粉尘加湿机设计合理,外形美观大方,处理范围广,运行稳定可靠的新一代产品。CSZ型系列粉尘加湿器广泛用于各类烟尘除尘器,袋式除尘器,高压静电除尘器等卸料口辅助的配套收尘回收装置,适用范围及企业领域很广,如大中小型发电厂,热电厂,水泥厂,煤矿,化工制品厂,酒厂,造纸厂等各企业的烟气除尘设备粉尘回收处理配套用。

       工作原理及结构特点： 除尘器处理回收的粉尘经过下料卸灰阀进入CSZ系列加湿器的入料斗内,由卸灰旋转叶轮将灰尘送入机体内的螺旋输送桨叶上,经叶轮推入加湿主筒,在搅拦机均匀的拌料下,水喷淋均匀注入料内,在匀速搅拌的作用下,使粉尘加湿,加湿后的粉尘在多柱螺旋线性的推力作用下,从出料口缓缓送出,卸入机体外的粉尘运送装 置.在螺旋叶轮体的匀速运转时,调幅振动装置间歇性的工作,使拌料筒周壁等幅振荡,将加湿后的粘性粉尘体与金属筒壁脱离,完全送如卸料口排出

该机由主体,电控柜,主传动,螺旋输料机,多柱线性搅拌器,调幅振动器及多管喷淋装置等八部分系统所组成.（上卸料机属于单机设备,订购时单独提出）整机体 固定在由槽钢焊接制作的机座上,输送拌料主简体由四组弹性元件支撑,与机座传动装置软性密封连接,主筒体顶部固定座上安装调幅振动马达,通过调幅振动装 置,使主筒体产生同步幅度振荡.主机减速装置采用皮带缓冲减速传动机构,彻底杜绝闷机,堵转现象,减少停机清理时间,提高工作效率,该机配有PLC电器自 动控制系统,使整机具有自动保护性能完善,运行稳定,维修方便,使用寿命长等众多优点。

更多详情：http://www.btcchb.com  QQ：1722301046  2608502192  电话：0317-8225059  18232723151

粉尘加湿搅拌机是我厂专业生产产品。粉尘加湿搅拌机是一种很有效的设备粉尘加湿机一般都安装在灰库，灰斗下部，星型卸料器（电动锁气器）把干粉灰均匀地输入机内，在定向运转的棘轮把干粉灰打散与限量的水（水量可调节）进行强制混合，并将达到预定湿度后的物料，通过螺旋输送带将混合料推向出料口，达到完全解决二次扬尘的目的。

粉尘加湿机的特点： 
1.轴封采用多槽迷宫与填料组合密封，密封可靠，且对轴的磨损轻。 
2.出力大（每小时可搅拌加湿200t）,加湿均匀，工作可靠。 
3.特制的雾化喷嘴及水量可调的给水系统，可保证物料加湿均匀。 
4.搅拌棒采用铁基耐磨合金或复合陶瓷制造，使用寿命长。 
5.壳体内衬采用铁基耐磨合金制造，使用寿命高，避免磨损后间隙过大而引起的物料自流。 
6.本机布置灵活，有链传动和直联两种形式，传动机构采用摆线式减速机。 
7．增加振动系统，使之克服了其处理粘性粉尘易形成筒壁粘结的问题，提高了加湿机的适应性，扩大了加湿机的应用范围。且壳体与底座采用弹性联接，使振打对整机无影响.

更多详情：http://www.btcchb.com  QQ:1722301046  2608502192  电话：0317-8225059  18232723151

粉尘加湿搅拌机是将粉状物料进行喷水搅拌、混合的高效设备。主要是用在火力发电厂的除尘器下，也可供化工、冶金、矿山、建材等行业使用。通过控制加水量，已达到合适的湿度要求。

产品分为三大系列：卧式粉尘加湿机、双轴粉尘加湿机、立式粉尘加湿机。对于不同的物料、不同的工况环境，可选用不同的加湿机。我公司可根椐客户要求订做各种规格粉尘加湿设备。

更多详情：http://www.btcchb.com  QQ：1722301046  2608502192  电话：0317-8225059  18232723151