# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 水性釉喷涂酒瓶生产流水线技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏天源玻璃制品有限公司 |
| 法人代表 | 陈林根 | 联系人 | 王秀文 |
| 通讯地址 | 江苏省淮安市涟水县江苏涟水经济开发区兴盛路6 号 |
| 联系电话 | 13770363711 | 传真 | / | 邮政编码 | 223400 |
| 建设地点 | 江苏省淮安市涟水县江苏涟水经济开发区兴盛路6 号 |
| 立项审批部门 | 涟水县经济和信息化委员会 | 批准文号 | 涟经信备【2019】20号 |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别 及代码 | C3055 玻璃包装容器制造 |
| 建筑面积 | 32000平方米 | 绿化面积 | 15000平方米 |
| 总投资 （万元） | 180 | 其中：环保投资（万元） | 30 | 环保投资占总投资比例 | 16.67% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投 产日期 | 2019 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见表1-2“主要设备”、表1-3“原辅材料”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 10001 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 90万 | 燃气（Nm3/a） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 生物质颗粒（t/a） | / |
| 废水（生活污水）排水量及排放去向： 项目厂区实行“雨污分流”制。项目不新增员工，则不新增生活废水，营运期产生的废水主要为漆雾处理废水和清洗废水，项目漆雾处理废水为12m3/a经厂区污水处理站处理后和清洗废水24m3/a经沉淀池处理后达标接管至涟水经济开发区西区污水处理厂。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 江苏天源玻璃制品有限公司是一家玻璃仪器制造企业，于2010年建设了年产4万吨白酒瓶及1.2万吨药用玻璃管（不含粉针剂包装用安瓶、直颈安瓶等）项目，该项目环境影响报告表于2010年8月6日经涟水县环境保护局批复，批复文号为涟环表复【2010】65号，项目建设工程至今未建设，因此无验收。随着经济的发展，人们生活水平的提高，对产品的包装和装饰也提出来更高要求，江苏天源玻璃制品有限公司根据市场需求及自身条件对原产品方案进行调整，将年产4万吨白酒瓶调整为年产3万吨白酒瓶和一万吨玻璃器皿，药用玻璃管方案不变，对原工艺进行技改，增加日用玻璃制品喷涂、烤花、蒙砂工艺。该技改项目环境影响报告表于2012年2月16日经涟水县环境保护局批复，批复文号为涟环表复【2012】7号。（验收情况）因原生产设备已老旧，生产能力已不能满足订单需求，能源消耗较大，现公司为扩大产能，节约能源消耗，为响应国家节能减排要求，将对水性釉喷涂酒瓶生产流水线进行改造，技改部分如下：1、原有喷釉工艺不变，新建水性釉喷涂设备流水线一条；2、取消蒙砂工艺，去除蒙砂产品；3、取消药用玻璃管生产；4、烤花车间烤花酒瓶的生产力从10000t/a增加为12000t/a。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，项目需编制环境影响报告表。湖南大自然环保科技有限公司受江苏天源玻璃制品有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。 本项目位于江苏涟水经济开发区兴盛路6号。项目北侧为淮安中顺环保科技有限公司、南侧为瑞展纺织实业有限公司、东侧为淮安金之城包装有限公司，西侧为在建厂房。项目地理位置见附图一，项目周边300米环境现状见附图二。 1、产业政策 本项目属于玻璃包装容器制造项目，对照国家发改委第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目，不属于鼓励类、淘汰类、限制类，为允许类。项目亦不属于《外商投资产业指导目录》（2018年修订）中限制类和禁止类项目。因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、区域规划 本项目位于涟水经济开发区，项目用地为工业用地，符合涟水经济开发区总体规划，涟水经济开发区总体规划图见附图三。 3、建设规模与产品方案 项目总建筑面积32000平方米，项目产品方案见表1-1。 表1-1 主产品方案表 序号 工程名称 产品名称 设计能力（t/a） 年运行时数 技改前 技改后全厂 增减量 1 喷涂生产线 喷釉酒瓶 7000 7000 0 2400h 2 药用玻璃管生产车间 药用玻璃管 12000 0 -12000 3 蒙砂车间 蒙砂酒瓶 2000 0 -2000 4 蒙砂器皿 1000 0 -1000 5 烤花车间 烤花酒瓶 10000 12000 +2000 4、主要运营设备 主要运营设备见表1-2。 表1-2 项目运营设备一览表 序号 名称 数量（台/套） 技改前 本次技改 变化量 全厂 1 卧式喷淋塔 0 2 ＋2 2 2 UV光解 0 1 ＋1 1 3 脉冲过滤箱 0 1 ＋1 1 4 风机 0 1 ＋1 1 5 控制柜 0 1 ＋1 1 6 排放烟道消声器 0 1 ＋1 1 7 烟道螺旋管 0 12 ＋12 12 8 不锈钢水帘式自动喷房 0 4 ＋4 4 9 自动表干炉（带循环风机） 0 4 ＋4 4 10 自动恒温、高温烤炉系统 0 1 ＋1 1 11 热风循环系统 0 1 ＋1 1 12 流水输送线 0 390 ＋390 390 13 自转系统 0 5 ＋5 5 14 输油及供漆系统 0 4 ＋4 4 15 自动喷枪 0 24 ＋24 24 16 点喷控制系统 0 4 ＋4 4 17 干燥机，储气罐 0 1 ＋1 1 18 电控集中系统 0 1 ＋1 1 19 喷室 2 2 +2 4 20 强制旋转 3 0 0 3 21 主控柜 1 0 0 1 22 蒙砂设备 1 0 -1 0 23 烤花窑炉 3 0 0 3 24 不锈钢加热管 51 0 0 51 5、主要原辅材料 项目主要原辅材料见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及消耗情况 序号 物料名称 年消耗量t/a 来源及运输 技改前t/a 技改后 变化量 1 酒瓶 1.8万 1.8万 0 外购汽运 2 水性低温环保釉 36 30（新设备喷涂效率提高 ） -6 外购汽运 2 玻璃器皿 0.1 0 -0.1 外购汽运 3 花纸 0.12 0.15 +0.03 外购汽运 4 蒙砂粉 36 0 -36 外购汽运 5 盐酸 3.36 0 -3.36 外购汽运 6 硫酸 9.36 0 -9.36 外购汽运 7 氢氟酸 3.12 0 -3.12 外购汽运 6、公用工程及辅助工程 本次技改项目公用及辅助工程详见表1-4。 表1-4 本次技改项目公用及辅助工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 依托情况 贮存工程 原料仓库 4660m2 存放原料 依托原有 1#成品仓库 1279m2 存放成品 依托原有 2#成品仓库 5109 m2 存放成品 依托原有 3#成品仓库 5109 m2 存放成品 依托原有 公用工程 给水 / 自来水管网 依托原有 排水 / 采用“雨污分流”排水方式 依托原有 供电 90万KWh/a 来自市政电网 依托原有 废水 玻璃制品清洗废水 12m3/a 漆雾处理废水经厂区污水处理站处理后和清洗废水经沉淀池处理后达标接管至涟水经济开发区西区污水处理厂 依托原有 水帘柜净化废水 24m3/a 依托原有 废气 VOCs 水帘+UV光氧催化装置+活性炭吸附+15m高空排放 满足环境管理要求 新建 颗粒物 满足环境管理要求 噪声处理 设备合理化布置、安装隔声门窗等 满足环境管理要求 新建 固废处理 一般固废暂存堆场、危废暂存堆场 满足环境管理要求 一般固废暂存点、危废暂存点依托原有 7、职工人数及工作制度 本次技改不新增加员工，年运行300天，一班制生产，每班8小时，年运行时间2400小时。 8、环保投资 技改项目环保投资总额预计30万元，占总投资的16.67%，具体环保投资概算见表1-5。 表1-5 技改项目环保措施投资清单 污染种类 设施名称 环保投资（万元） 处理效果 建设计划 废气 颗粒物 1套“水帘+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒DA001” 25 达标排放 与工程同步 VOCs 噪声 设备合理化布置、安装隔声门窗 5 达标排放 合计 30 -- -- 9、平面布置及合理性分析 项目大门位于厂区北侧，项目包括喷涂烤花车间、成品仓库、原料仓库以及办公区；办公区位于厂区东北侧，项目平面布置见附图四。 10、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 根据《江苏省生态红线保护区域保护规划（2013 年本）》，一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发建设活动；二级管控区以生态保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。 本项目位于江苏涟水经济开发区兴盛路6号，项目地理位置见附图一。离本项目最近的“淮安市生态红线区域”为江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区。具体情况见表1-6。 表1-6 项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性分析 地区 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 备注 地理位置 淮安市涟水县 江苏涟水涟漪湖黄嘴白鹭省级自然保护区 自然保护区 包括自然保护区核心区、缓冲区和实验区。 自然保护区五岛公园以及相连水域为核心区和缓冲区。实验区范围包括涟水县涟城镇的五岛公园以及相连水域，城郊废黄河沿线的林区和水域、湿地生态系统。坐标为：E118°59′至E119°35′，N33°45′至N34°65′之间 本项目不在管控区范围内，最近距离5.78km 由表1-6可知，本项目不在《涟水县生态红线区域保护规划》中规定的一、二级管控区范围内，因此本项目符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的有关要求，本项目与涟水县生态红线保护区位置关系图见附图六。 （2）环境质量底线 根据涟水县环境监测站2018年涟水县城区环境空气质量自动监测的数据，涟水县为空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5和O3项目所在区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；公兴河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 （3）资源利用上线 本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 具体见表 1-7 表1-7 区域环境准入负面清单 序号 文件 相符性分析 判定 结果 1 涟水经济开发区西区主要发展食品（仅限于食品加工、饮料制造，不得引进排放含大量油脂污水项目）、医药（仅限于复配、包装，不得引进医药中间体、原药生产等项目）、机械制造（不含电镀）、新型建材（不含水泥）、高新电子（不含电镀）、特种化纤（不含化纤原料生产，仅发展工程用特种纺织品）、纺织印染（仅限清洁生产符合一级标准要求的大中型项目，且该行业废水排放量不得突破6000吨/日），鼓励发展低消耗、低污染、节水和资源综合利用的项目。 本项目不属于不得引进排放含大量油脂污水项目、医药中间体、原药生产类项目、不属于电镀项目、不属于化纤原料生产项目，属于一般轻工项目，符合规划 符合 2 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正） 不属于限制类、淘汰类项目 符合 3 《江苏省工业和信息化产业结构调整指导目录（2012年本）》、《关于修改〈江苏省工业和信息化产业结构调整指导目录（2012年本）〉部分条目的通知》 不属于限制类、淘汰类项目 符合 4 《淮安市产业结构调整指导目录》（2018-2020年） 不属于限制类项目 符合 5 《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》 不属于限制、禁止用地项目 符合 6 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 不属于限制、禁止用地项目 符合 由表1-7可知，本项目符合国家及地方产业政策和《区域环境准入负面清单》要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为技改项目，江苏天源玻璃制品有限公司是一家玻璃制造企业，位于江苏涟水经济开发区兴盛路6号，原有项目为2010年建设年产4万吨白酒瓶及1.2万吨药用玻璃管项目。于2010年8月6日经涟水县环境保护局批复，批复文号为涟环表复【2010】65号，后白酒瓶和药用玻璃管决定外购，因此原有项目未开工建设，因此项目无验收。项目2012对原工艺进行技改，增加日用玻璃制品喷涂、烤花、蒙砂工艺项目。于2012年2月16日经涟水县环境保护局批复，批复文号为涟环表复【2012】7号。并于2014年4月21日通过环保局验收，验收批号为：涟环验【2014】04002号。 一、生产工艺 图1-1 原项目喷涂工艺图及产污环节 图1-2 原项目烤花工艺图及产污环节 图1-3 原项目蒙砂工艺图及产污环节 二、原有项目污染防治措施 （1）废气 ①喷釉烤花废气 烤花过程产生的废气主要来自烤花窑炉烤花环节。废气污染物VOCs（以非甲烷总烃计），因本项目使用水性低温环保釉（水性玻璃漆）是由改性丙烯酸树脂作为主要膜材料配制而成，以水作为稀释剂，对人体无害，并通过美国食品和药物管理局进行修补产品的FDA鉴定检测合格，符合国家标准。此喷釉、烤花工艺产生的釉料废气VOCs（非甲烷总烃计）通过在喷涂、烤花车间各安装的一套抽风系统抽至车间顶部排放，符合国家标准，不会对环境产生有害影响。 ②蒙砂废气 蒙砂液配制及蒙砂过程废气为轻微的氯化氢挥发，挥发量较小，此项目在蒙砂车间安装一套抽风系统，废气抽至车间顶部排放。 废水 原项目外排废水为生活污水、废蒙砂液、初洗池和清洗池废水，其中生活污水排放量为7884t/a；废蒙砂液5t/a、初洗池废水112.5t/a和清洗池废水346.5t/a。原项目生活污水经化粪池处理达到开发区污水处理厂接管标准后，通过开发区污水管网接入江苏涟水经济开发区西区污水处理厂集中处理。废蒙砂液、初洗池和清洗池废水经中和池（池中添加生石灰搅拌）中和后排入沉淀池进行沉淀，沉淀后的废水达到涟水经济开发区西区污水处理厂接管标准后接入污水处理厂，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入公兴河。 噪声污染 原项目噪声源为生产车间里的空压机、喷涂生产设备、烤花窑炉、蒙砂设备和抽风系统等。噪声源强为75~95dB(A）左右。在生产设备安装减震垫，局部暗装隔声罩和部分吸声结构，经厂房歌声，距离衰减等措施减少对环境的影响；在风机排风处安装消声器；在空气机的进、出气口均安装有一定的消声量的消声器，大幅度降低噪声源，在站房内安装吸声结构，加强门窗隔声设计（安装双层玻璃隔声窗）并增加站房内机械排风系统。 固体废弃物 原项目生产过程中产生的固体废弃物为蒙砂粉包装袋、釉料桶、盛酸容器和沉淀物沉淀池。蒙砂粉包装袋、釉料桶、盛酸容器由供应商回收利用；沉淀池沉淀物收集后可出售给石灰厂作为原理在利用。原有项目项目污染物产生及排放情况见下表1-8。 表1-8 原有项目污染物产生及排放情况汇总表 种类 污染物名称 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量（t/a） 进入环境量（t/a） 废水 废水 8348 0 8348 8348 COD 2.495 0.102 2.393 0.501 SS 1.577 0 1.577 0.158 氨氮 0.197 0 0.197 0.118 氟化物 0.023 0.0184 0.0046 0.0046 废气 有组织 VOCs 0.18 0 0.18 0.18 氟化氢 0.00134 0 0.00134 0.00134 氯化氢 0.00268 0 0.00268 0.00268 固体废弃物 生活垃圾 50 50 0 0 蒙砂粉包装袋 0.072 0.072 0 0 釉桶料 2.7 2.7 0 0 盛酸容器 1.14 1.14 0 0 沉淀池沉淀物 32 32 0 0 三、原有项目技改项目竣工环保验收情况 原有项目日用玻璃制品喷涂、烤花、蒙砂项目通过了涟水县环保局验收，验收报告编号：涟环验［2014］04002号，验收情况见下表； 表1-10 技改项目验收情况一览表 序号 内容 环评及其批复情况 执行情况 1 建设内容（地点、规模、性质等） 江苏涟水经济开发区西区祈六路西侧，本喷涂项目总投资1000万元，建筑面积为7000平方米，年生产喷涂酒瓶7000吨。 本喷涂项目总投资1000万元，建筑面积为7000平方米，年产喷涂酒瓶6000吨。 2 生态保护设施及措施 公司占地总面积100000平方米，绿化面积10800平方米，绿化覆盖率为10.8%。 公司占地总面积100000平方米，绿地面积15000平方米，绿化覆盖率15%。 3 污染防治设施及措施 废水经中和池沉淀处理后达到开发区西区污水处理厂接管标准后排放至污水处理厂处理达到（GB18918-2002）-一级A标准后排入公兴河。 废气采用安装抽风系统对车间抽气换气，通过15米高空排放，废气标准执行（GB16297-1996）GE 4中二级标准限值要求。 选用低噪声设备确保厂界噪声符合GB12348-2008中3类标准。 沉淀池沉淀物收集后外售给石灰厂在利用，生活垃圾委托环保部门统一处理，确保所有固废零排放。 废水经中和池沉淀处理后循环使用，未排放。 废气采用安装抽风系统对车间抽气换气，通过15米高空排放，废气排放执行（GB16297-1996）GE4中二级标准限值要求。 选用低噪声设备确保厂界噪声符合GB12348-2008中3类标准。 沉淀池沉淀物收集后处理给洪泽蓝天化工科技有限公司，生活垃圾委托环卫部门统一处理，确保所有固废零排放。 4 其他相关环保要求 1、水污染物（接管量）：废水量≤464吨，COD≤0.13吨，氟化物≤0.0069吨。 2、大气污染物：非甲烷炽情烃≤0.18吨，氟化氢≤0.00134吨，氯化氢≤0.00268吨。 3、固体废弃物：全部综合利用或安全处置，固废零排放。 1、水污染物（接管量）：废水量≤464吨，COD≤0.13吨，氟化物≤0.0069吨。 2、大气污染物：非甲烷炽情烃≤0.18吨，氟化氢≤0.00134吨，氯化氢≤0.00268吨。 3、固体废弃物：安全处置，固废零排放。 四、项目实际存在问题及整改措施 原有项目有机废气为无处理措施，直接排放，本次技改后项目将对有机废气使用UV光氧催化装置+活性炭处理装置处理，在通过15m高排气筒排放。 原有项目喷釉废水和玻璃瓶清洗废水循环使用，不外排，喷釉废水和清洗废水不能无限循环使用，现项目单位采用一套小型的污水处理设施，其主要通过调节池+中和池+混凝反应池+斜管沉淀池+活性炭过滤器，确保废水达标处理后排入涟水经济开发区西区污水处理厂。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、 地理位置： 涟水县位于江苏北部，连宿淮盐四市之间，处于800里苏北平原中心。在北纬33°45′~34°05′，东径119°~119°35′范围。东与阜宁、滨海、响水三县为邻，西与淮阴区、沭阳县接壤，南与楚州区隔河相望，北与灌南县毗连。全县东西长60公里，南北宽51.5公里，总面积1676.34平方公里，其中陆域面积1592.52平方公里，占95%。涟水县地理区位优越，距淮安市区20余公里，到南京190公里，离连云港90公里；交通非常便捷，苏307、苏308、淮高路等6条省道从境内经过，宁连高速公路纵贯全县47公里，同三、京沪高速公路经过县境；新长铁路（江苏新沂一浙江长兴）北接陇海路，南接津浦线，货场距涟水县城20公里；境内有6条区域性可通航河流，苏北干线航道盐河贯穿全境49公里，500吨的船舶可四季通航；位于陈师镇的淮安飞机场已经通航，连淮铁路已经开工，形成航空、铁路、公路、水路立体式交通网络。 2、地形、地貌、地质： 涟水县处于我国东部新华厦系第二沉降带与秦岭昆仑纬向构造带和淮阴山字型外带相复交合的部位、扬子准地台的苏北二凹陷区。基底为前震旦系泰山群变质岩类，上复有第三系、第四系松散堆积层。第三系下部为峰山组，岩性以粉细砂和含砾中砂为主，局部间夹薄层粘土，上部为下草弯组，主要岩性为粘土、亚粘土，夹中细砂薄层。第四系至下而上分为三层，第一层为洪水期，第二层属冲洪积层，第三层属海陆交替相沉积层，地震烈度为7度。 项目所在地属徐淮黄泛平原，以废黄河决口扇堆积地形为主，海拔高程由西南部逐渐下降至3米，大部分地区海拔在5-9米之间。地貌类型分为沿河高地（滩）、平原坡地和湖荡洼地三类。沿河高地包括废黄河高地、六塘河高地和张河高地，面积30.5万亩，海拔9米以上，坡度较大。平原坡地包括全县大部分地区，面积143.8万亩，海拔6-8米。湖荡洼地以佃湖荡洼地和六塘河下游洼地及古硕项湖洼地为主，面积66.7万亩，海拔都在6米以下，有的不足3米。 3、气候、气象： 涟水县属温带季风气候，东干冷夏湿热，春秋温和，四季分明。冬季主导风向为东北风，夏季主导风向为东南风。年无霜期207天，年平均日照时数2293.4小时。年平均气温14℃，年平均降水量966.1毫米，年平均降水天数101天，年平均蒸发量1414.4毫米，年平均相对湿度77%，年平均风速2.9米/秒。建设项目所在地主要气象特征见表2-1。 表2-1 项目所在地主要气象特征 序号 项目 数值 单位 1 气温 年平均气温 14 ℃ 极端最高温度 37 ℃ 极端最低温度 -9.1 ℃ 2 风速 年平均风速 2.9 米/秒 3 气压 年平均大气压 1021.0 百帕 4 空气湿度 年平均相对湿度 77 % 最热月平均相对湿度 90 % 最低月平均相对湿度 69 % 5 降雨量 年平均降水量 966.1 毫米 日最大降水量 115.2 毫米 小时最大降水量 31 毫米 6 积雪深度 最大积雪深度 10 毫米 7 风向和频率 年主导风向和频率 NE 10 冬季主导风向和频率 NE 10 夏季主导风向和频率 SE 14 4、河流水文： 建设项目所在地周围主要水系为废黄河和盐河。因过境水量大，且涵闸众多，水文因子除受降水影响外，还受过境水和水利工程调度的制约。 废黄河自西向东经淮安市城区、涟水、 楚州、阜宁、响水，最后流入黄海，全长181公里，其中在淮安市97.4公里，流域面积295平方公里，平均水深0.5～1.0米，年平均流量85.6米3/秒，年迳流量27亿立方米。目前为淮安市区、楚州区、涟水县和响水县等的饮用水源，是目前地面水的保护重点。 盐河与废黄河一样，也起源于大运河淮阴船闸上游，主要功能是航运、农灌和排涝。河流流向为自西向东，全长140公里，在淮安市境内长80公里，流域面积359.3平方公里，年平均流量42.2立方米/秒，年径流量13.2亿立方米，平均水深2.0～2.5米。盐河涟水段全长64公里，水域面积30平方公里，河宽30-130米，底高程5-7米，深4-11米。 5、植被、生物多样性： 涟水县共有土壤面积167.65万亩，全部为潮土类，分为黄潮土、盐碱类潮土2各亚类。全县一级土壤301亩，仅占土壤面积的0.15%，二级土壤17.8万亩，占土壤面积的10.6%，三级土壤为55.3万亩，占土壤面积的33%，四级土壤74.8万亩，占土壤面积的44.6%，五级土壤19.6万亩，占土壤面积的11.7%。全县一、二级质量较好的土壤面积少，质量较差的四五级土壤面积占半以上。 县境内垦殖历史悠久，原生自然植物已基本不存在，代之以人工植被和次生植被。主要树种以与温暖带气候相适应的落叶阔叶林为主，近年来，林木发展主要以杨树为主。全县宜林荒地全部绿化，四旁植树3200万株，成片造林18万亩，林木覆盖率达18.3%。 由于涟水县独特的气候及水土条件，发展农业得天独厚，使其一直是江苏省的生态农业县，是全国粮食生产、平原绿化百强县，全国商品粮生产基地县，全国商品猪生产基地县。主要农作物有水稻、三麦、玉米、山芋、棉花、大豆等。区内主要经济作物有洋葱、浅水藕、马铃薯、大蒜、朝天椒、大豆、花生、油菜等。 主要哺乳类野生动物有草狐、野兔、松鼠、黄鼬、蝙蝠、刺猬等；主要鸟类有布谷鸟、雁、云雀、喜鹊、麻雀、鹌鹑等近百种；淡水鱼有16科93种，常见的有草鱼、鳊鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲶鱼、黄鳝、泥鳅等；另外还有爬行类、两栖类、软体类、节枝类等类别野生动物。 次生自然植被主要为灌木和草本植物，在农田隙地和抛荒地有花碱土植被群落零星分布，组成种类简单，主要有海乳草和白茅常等。野生植物主要有菌、藻、地衣类、蕨类和被子植物类。菌、藻、地衣类包括念珠藻、白蘑、木耳等十余种；蕨类主要包括笔管草、海金沙、肾蕨、满江红等十余种；被子植物类品种繁多，大约有四、五百种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、历史沿革、行政区划 涟水县占地面积1676km2，现今人口106.3万人，辖19个乡镇，11个办事处，1个工业开发区。全县有各级各类学校437所，各类卫生机构67个。 涟水已形成食品酿造、化工医药、纺织服装、建筑建材、机械电子、农副产品、食品加工等10多个支柱性工业产业。主要工业产品有酒类、医药、服装、农用化肥、机械电子、建材、纱、布、塑料制品、人造板等。酿酒业系涟水工业经济的支柱，年产白酒6万t，啤酒1万t。 全县拥有各类学校489所，在校学生20多万人，幼儿、义务、中等、职业、高等五大教育体系完备，多种办学形式并举，教育大县的地位更加凸现。 2、经济概况 2017年，全市实现GDP3387.43亿元，按可比价格计算，比上年增长7.4%，高于全国0.5%。其中，第一产业增加值339.44亿元，增长3.1%；第二产业增加值1412.39亿元，增长6.4%；第三产业增加值1635.60亿元，增长9.2%。三次产业结构比例调整为10:41.7:48.3，第三产业增加值占GDP比重比上年提升0.6%，高出二产6.6%。年末常住人口491.4万人，增加2.4万人，城镇化率达到61.3%。人均GDP69103元人民币，增长6.9%，按当年平均汇率折算为10235美元，突破1万美元。 3、农业 2017年，全市粮食种植面积990.57万亩，比上年增加0.59万亩；粮食总产467.56万t，增产9.01万t；粮食单产为每亩472.01kg，增产8.82kg。其中，夏粮总产为173.96万t，增产3.39万t；秋粮总产为293.60万t，增产5.62万t。 4、工业 2017年，全市规模以上工业增加值增长7.8%，增速高于全省平均水平0.3%；其中，轻工业增加值增长7.9%，重工业增加值增长7.7%，轻工业比重较上年提升0.9%。规模以上工业企业实现主营业务收入6337.5亿元，增长10.2%；实现利润总额377.6亿元，增长11.3%；企业亏损面进一步收窄，亏损企业数同比减少23个。去产能取得实效，生铁、粗钢产量分别下降2.2%、3.6%。减煤、单位GDP能耗下降等任务顺利完成。 “4+2”优势特色产业产值增长11.2%，占全市规模以上工业比重达54.6%，其中电子信息、食品、特钢与装备制造、盐化新材料、生物技术与新医药产业产值均保持两位数增长。时代芯存、比亚迪智能制造等重大项目相继落户淮安，德淮半导体、澳洋顺昌、敏安电动汽车等一批高新技术项目加快建设，工业特色产业加速集聚，发展后劲持续增强。 5、名胜古迹和历史文物 涟水县现有省级名胜古迹一处——月塔，建于宋代，原名法济塔，十级八面，坐落在唐集镇境内。另有历史纪念物一处——涟水保卫战革命烈士纪念塔，建在烈士陵园内。评价区内没有需特别保护的名胜古迹和历史文物。

三、环境质量状况

项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 项目位于江苏涟水经济开发区兴盛路6号，项目所在地的环境质量现状如下： 1、大气环境质量现状 项目所在地区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据涟水县环境监测站提供的监测报告，本项目大气环境监测数据为引用2018年涟水县城区环境空气质量自动监测的数据，监测结果见表3-1。 表3-1 2018年涟水县空气环境质量表 单位：mg/m3 点位名称 监测点坐标 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值 （μg/m3） 达标情况 县监测站 119.251942，34.782442 SO2 年平均值 17 60 达标 NO2 年平均值 13 40 达标 PM10 年平均值 72 70 不达标 PM2.5 年平均值 37 35 不达标 O3 年平均值 101 33.3 不达标 CO 年平均值 97 1700 达标 由表3-1可知，涟水县为空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5和O3，其中超标的主要原因是城镇改造和楼房建筑施工的二次扬尘，降雨量下降。根据目前淮安市空气质量存在问题，淮安市人民政府根据《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发﹝2018﹞122号），并结合实际，于2018年10月30日制定《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，方案提出淮安市大气污染防治行动计划，待措施实施后，淮安市空气质量将会逐渐改善。方案提出淮安市大气污染防治行动计划包括： ①调整优化产业结构，推进产业绿色发展；②加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；③积极调整运输结构，发展绿色交通体系；④优化调整用地结构，推进面源污染治理；⑤实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；⑥强化区域联防联控，有效应对重污染天气；⑦健全法律法规体系，完善环境经济政策；⑧加强基础能力建设，严格环境执法督察。 待《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》措施实施后，淮安市空气质量将会改善。 2、地表水环境质量现状 本项目废水接管至涟水经济开发区西区污水处理厂处理，尾水经祈六沟排入公兴河。根据江苏蓝天环境检测技术有限公司提供的监测报告（报告编号：LT19153），监测日期为2019年5月28，监测时效满足要求，监测结果统计数据见表3-2。 表3-2地表水监测结果 检测点位 采样日期 检测项目 单位 检测结果 公兴河（涟水经济开发区西区污水处理厂排口下游500m） 2019.05.28 pH值 无量纲 7.33 悬浮物 mg/L 20 化学需氧量 mg/L 25 氨氮 mg/L 1.24 由上表可知，公兴河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，SS达到《地表水资源质量标准》 SL63-94 中四级标准。 3、噪声环境质量现状 项目委托江苏蓝天环境检测技术有限公司对项目四周厂界进行了环境噪声监测，根据江苏蓝天环境检测技术有限公司提供的监测报告，报告编号：：LT19153，项目所在地声环境质量较好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量监测结果统计表 单位：LeqdB(A) 检测时间 检测结果dB(A) N1 N2 N3 N4 2019.05.28 昼间 57.1 56.3 56.7 56.1 夜间 51.2 52.8 50.9 50.5 项目所在地声环境质量较好，监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)。 4、其他环境状况 无不良辐射环境和生态环境影响。 5、区域主要环境问题 区域未出现重大环境污染事故。

四、评价适用标准及总量控制标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价区域内常规大气污染物PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，VOCs 参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中TVOC相应标准值，具体数值见表4-1。 表4-1大气污染物的浓度限值 污染物项目 取值时间 浓度限值 单位 物综合 排 标准来源 放标准 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 O3 日最大8小时 160 1小时平均 200 TVOC 8小时平均 600 《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D 2、地表水环境质量标准 本项目废水经涟水经济开发区西区污水处理厂处理后排放公兴河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》公兴河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位： mg/L 项目 河流 pH COD SS 氨氮 总磷 公兴河 6-9 ≤30 ≤30 ≤1.5 ≤0.3 标准来源 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 注：SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94） 3、声环境质量标准 项目位于江苏涟水经济开发区兴盛路6号，为3类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别 标准值 单位 昼间 夜间 3类 65 55 dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值，项目VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs排放标准和表5的其他行业无组织VOCs排放限值要求。具体数值详见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 单位 mg/m3 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） VOCs 80 15 2.0 周界外浓度最高点 2.0 颗粒物 120 15 3.5 1.0 2、水污染排放标准 本项目营运期间废水排入涟水经济开发区西区污水处理厂进行处理。废水排放执行涟水经济开发区西区污水处理厂接管标准；污水处理厂尾水排入公兴河，尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。详见表4-5。 表4-5 水污染物排放标准 (单位：mg/L) 指标名称 pH COD SS NH3-N TP 动植物油 接管标准 6～9 ≤500 ≤400 ≤35 ≤8 100 污水厂排放标准 6～9 ≤50 ≤10 ≤5（8）* ≤0.5 3 注：*水温低于12℃时采用括号内的值。 3、噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值，具体标准值见表4-6。 表4-6 项目厂界噪声标准值 （dB（A）） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4、固废排放标准 项目一般工业固废废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中相关规定，危废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相应标准。 |
| 总量控制指标 | 本次技改项目污染物排放总量控制指标建议见表4-7。 表4-7 项目污染物排放总量控制指标 单位：t/a 种类 污染物 名称 原有项目核定污染物（已建） 本次技改项目排放量 本期项目实施后排放量 技改前后增减量 申请排放总量 大气污染物 有机废气 0.18 0.143 0.143 -0.037 0.143 颗粒物 / 0.084 0.084 +0.084 0.084 氟化氢 0.00134 0 0 -0.00134 0 氯化氢 0.00268 0 0 -0.00268 0 水污染物 污水总量 8348 96 7980 -368 7980 COD 0.501 0.0048 0.478 -0.023 0.478 SS 0.158 0.00096 0.159 +0.001 0.159 氨氮 0.118 0 0.118 0 0.118 氟化物 0.0046 0 0 -0.0046 0 固废 蒙砂粉包装袋 0.072 0 0 -0.072 0 釉料桶 2.7 2.25 2.25 -0.45 0 盛酸容器 1.14 0 0 -1.14 0 沉淀池沉淀物 32 0 20 -12 0 生活垃圾 50 0 50 0 0 釉渣 0 7.56 7.56 +7.56 0 废活性炭 0 3.2 3.2 +3.2 0 废包装材料 0 1 1 +1 0 污水站污泥 0 1 1 +1 0 |

# 五、建设项目工程分析

1、水性釉喷涂工艺流程及产污环节简述 图5-1 水性釉喷涂工艺流程及产污环节图 2、工艺说明 （1）上件：操作人员在工作台面上料区手工将半成品玻璃酒瓶套在架子上，由输送传送单依次通过生产线的各个功能部件。 （2）清洗烘干：用自来水对原料玻璃酒瓶进行洗刷，清洗过后进入烘干室烘干。 （3）喷低釉：根据客户需求，按照不同的类别，配制不同颜色类型的玻璃釉。本项目所用的玻璃釉为水性玻璃釉。清洗烘干后的玻璃瓶通过传送链进入喷房，喷房内的喷枪向其喷射涂料。 （4）流平、烘干：均匀喷釉完成后进入流平室进行流平处理，然后再进入烘干室进行烘干，加快釉面干固，该工艺采用电能。 （5）喷低釉：清洗烘干后的玻璃瓶通过传送链进入喷房对其喷面釉，喷面釉的方式和喷底釉的方式相同。 （6）流平、烘干：将喷完面釉的玻璃瓶通过传送链进入流平室进行流平处理，然后再进入烘干室进行烘干，加快釉面干固。 （7）冷却：将烘干机后的喷釉玻璃瓶进行冷却。 （8）下件：冷却后的喷釉玻璃瓶可以进入下一步工序。 3、烤花流程及产污环节简述 图5-2 项目烤花工艺图及产污环节 工艺说明 用水将仅需做烤花处理的白酒瓶清洗干净并干燥； 用水将高温花纸泡湿后贴于白酒瓶表面，自然晾干2小时后，将花纸表面的膜材料撕掉，将撕掉膜材料的酒瓶放入周转箱中； 将贴花后的酒瓶送入烤花窑炉，烤花窑炉采用电加热，在5800C下进行烘烤，烘烤窑炉采用电加热，烘烤约90分钟后出窑检验，将合格的成品包装入库。 5、技改工艺说明 本次技改后，与原生产工艺相比，在喷釉工艺环节更换新的喷釉生产设备，喷釉工艺没用产生变化；烤花工艺没有变化，烤花产量增加2000t/a；蒙砂工序取消，蒙砂产品不在生产；取消药用玻璃管生产车间。

主要污染工序 一、施工期阶段 本项目位于江苏涟水经济开发区兴盛路6号，本次技改在现有厂区内进行，不存在土建工程，施工期主要是机器设备的安装，施工期产生的污染较小，不会对环境造成较大的影响，本环评仅对运营期的污染因素进行分析并规定相应的防治措施。 二、运营阶段 1、大气污染物 （1）有组织废气 ①喷釉废气 本项目使用的水性漆漆料成分如下表： 表5-1 项目漆料成分 序号 名称 组分 比例 是否VOCs物质 年用量 1 水性漆 （使用前加水20%稀释） 丙烯酸树脂 65% 否 30t 聚氨酯 10% 否 二乙二醇丁醚 2% 是 乙二醇丁醚 3% 是 水 20% 否 项目喷釉过程产生的废气主要为调釉、喷釉、烘干过程产生的有机废气。 根据釉料的组成成分，挥发性有机物的比例约为5%，本次评价按釉料中所有挥发性有机物全部挥发考虑，釉料的总用量为30t/a。按此计算则VOCs产生量为1.5t/a。 按产污分析，有机废气产生于调釉、喷釉、烘干过程，同时在调釉过程中有部分有机废气以无组织形式逸散。参照同行的环境管理水平，本次评价考虑有机废气的无组织排放量为5%，则无组织排放量为0.075t/a。喷釉、烘干均在密闭房间内完成，因此剩余95%的有机废气1.425 t/a经过收集处理后有组织排放。本项目上釉率为60%，未附着的40%水性漆中的固体部分变为漆雾颗粒， 本项目水性漆中固份含量为70%，因此颗粒物产生量为8.4t/a。 本项目喷釉废气经水帘柜去除漆雾颗粒后与烘干废气一同接入UV光氧催化装置+活性炭处理装置处理。水帘对漆雾颗粒去除率为90%，活性炭及UV光氧催化装置对VOCs去除率为90%，活性炭对漆雾颗粒去除率为90%，则本项目喷釉过程颗粒物有组织排放量为：0.084t/a；VOCs有组织排放量为：0.143t/a。根据企业提供的风机规格，风机总风量为5000m3/h，漆雾排放浓度为7mg/m3，VOCs排放浓度为11.92mg/m3。 （3）无组织废气 ①喷釉废气 同时调釉过程中有部分有机废气以无组织形式逸散。参照同行的环境管理水平，本次评价考虑有机废气的无组织排放量为5%，则无组织排放量为0.075t/a，排放速率为0.0313kg/h。 ②烤花废气 花纸的主要成分为聚氨酯树脂，在加热过程中会产生少量的VOCs(以非甲烷总烃计)，类比《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31527-2015），烤花过程中VOCs产生量为0.3kg/t产品，本项目花纸年用量为0.15t/a，则VOCs产生量为0.000045t/a，产生量极少，项目在烤花车间安装一套抽风系统，烤花废气收集后通过DA001排气筒排放。 2、水污染物 本项目用水主要分为生活污水和生产废水。 （1）生活污水： 本次技改项目无新增劳动人员，无额外生活用水产生。 （2）生产废水 ①漆雾处理废水 漆雾处理废水产生于水帘柜对漆雾的处理过程。项目设置水帘漆雾处理系统对喷釉漆雾进行处理，漆雾中包括漆粒、有机废气、水雾等，漆雾与水帘接触后，其中大部分漆粒、水雾等都被水截流下来，形成废水。漆雾处理废水主要含有釉渣、有机物等。 项目拟设置一口容积为20m3的漆雾处理废水处理循环水池，漆雾处理废水经水帘柜水槽收集后，进入循环水池中。循环水池按水流方向依次分为3个小格，废水经3级沉淀处理后，循环使用。为保证漆雾处理废水的沉淀池处理效果，本次评价要求企业在前2格水池内投加除漆剂是废水中的有机物絮凝悬浮，釉渣定期由人工打捞去除。漆雾处理废水循环水池内的水循环使用、定期补充、定期更换。当循环水池内的漆雾处理废水达到一定的浓度后定期更换，项目漆雾处理废水每个月更换一次，更换水量为3t，则年更换量为36t。 项目更换的漆雾处理废水采用一套小型的污水处理设施，其主要通过调节池+中和池+混凝反应池+斜管沉淀池+活性炭过滤器，确保废水达标处理后排入涟水经济开发区西区污水处理厂。项目漆雾处理废水的处理工艺详见图5-3。 图5-3 水帘净化废水处理流程图 ②玻璃制品清洗废水：项目所用的玻璃酒瓶为外购的新的清洁酒瓶，只会有很少量的灰尘，清洗玻璃瓶用水经过沉淀池，通过沉淀分离出固废和清水，清水再继续循环使用，项目每一个月更换一次清洗水，每次约更换5t，则年更换量为60t/a。 图5-4 全厂水平衡图（m3/a） 表5-2 项目废水产生情况一览表 污染源 水量 m3/a 污染物 名称 产生情况 处理 措施 排放情况 排放方式及去向 浓度 mg/L 产生量 t/a 浓度 mg/L 排放量t/a 漆雾处理废水 36 COD 1500 0.054 厂内污水处理站 400 0.0144 进入涟水经济开发区西区污水处理 SS 400 0.0144 200 0.0072 清洗废水 60 COD 100 0.006 沉淀池 100 0.006 SS 250 0.015 100 0.006 3、噪声 本项目的主要噪声声源为车间的喷涂设备、烤花窑炉、空压机、风机、电机等机械设备噪声，噪声源强约为75-95dB(A)，各噪声源强度见表5-3。 表5-3 主要噪声源强 序号 设备名称 数量 等效声级 （dB(A)） 所在车间 (工段)名称 距最近厂界 位置(m) 治理措施 治理措施降噪 效果（dB(A)） 1 喷涂设备 1 75 喷釉 25 优先选择用低 噪声设备，设备 设置于室内，车 间厂房隔声，距 离衰减 ≥25 2 烤花窑炉 2 75 烤花 28 ≥25 3 空压机 1 95 生产 20 ≥25 4 风机 1 85 废气处理 23 ≥25 5 电机 10 80 生产 20 ≥25 4、固废 生活垃圾：本次技改项目无新增劳动定员，无新增生活垃圾。 废活性炭：项目拟采UV光氧催化装置+活性炭附装置处理喷釉、烘干过程产生的废气，根据相关企业生产经验，活性炭对有机废气的吸附容量为0.3-0.36kg/kg（活性炭），本项目按0.36kg/kg（活性炭）计，项目活性炭吸附装置处理的VOCs量约1.28t/a，则本项目废活性炭产生量约为3.6t/a。 釉渣：项目拟采取水帘+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理喷涂废气，除漆雾废水絮凝沉淀的过程中会产生漆渣，本项目上釉率为60%，未附着的40%水性漆中的固体部分变为漆雾颗粒， 本项目水性漆中固份含量为70%，因此颗粒物产生量为8.4t/a。经过水帘处理油渣产生量约7.56t/a。由于本项目使用釉料为水性漆，不存在油性漆的使用，根据《国家危险废物名录》（2016版）规定“使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程产生的废物”属于危险废物HW12涂料废物，本项目使用水性漆，根据以上规定，项目釉雾处理过程收集的釉渣不属于危险废物，为一般固废。 釉料桶：由于项目新设备带来的上釉率的提高，本项目水性釉使用量由原来的36t/a减少为30t/a，包装规格为20kg/桶，产生水性釉通1500只，每只桶1.5kg，合计2.25t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版）水性漆桶不属于危险废物，本项目水性漆桶外售回收利用处置。 废包装材料：主要为废弃破碎的花纸、揭花工序产生的塑料薄膜和纸箱，产生量约为1t/a，收集后外售。 沉淀池沉淀物：项目沉淀池用来沉淀玻璃制品清洗废水，由于外购的玻璃瓶位清洁度较高先酒瓶，清洗工序仅清洗掉少量灰尘，根据项目单位提供的资料，此部分产生的沉淀池沉淀物量为20t/a。 污水站污泥：项目漆雾处理废水在污水处理站处理产生污泥，产生量约为1t/a。 建设项目副产物产生情况见表5-4。 表5-4 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断* 固体废物 副产品 判定依据 1 釉渣 喷釉 固态 漆料 7.56 √ / 《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-20 2 废活性炭 废气处理 固态 废活性炭 3.6 √ / 3 釉料桶 喷釉 固态 原料桶等 2.25 √ / 4 废包装材料 包装 固态 纸、塑料等 1 √ / 5 沉淀池沉淀物 废水沉淀 半固态 泥沙 20 √ / 6 污水站污泥 污水处理 半固态 有机物 1 √ / 对项目废物的利用处置方案进行汇总，详见表5-5，危险废物汇总情况详见表5-6。

表5-5 营运期固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 产生 工序 | 形态 | 成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物 类别 | 废物代码 | 产生量（吨/年） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 釉渣 |  | 喷釉 | 固态 | 漆料 | 《国家危险废物名录》（2016年）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2007） | -- | -- | -- | 7.56 | 外售 |
| 2 | 沉淀池沉淀物 |  | 废水沉淀 | 半固态 | 泥沙 |  | -- | -- | -- | 20 | 环卫处理 |
| 3 | 釉料桶 |  | 喷釉 | 固态 | 原料桶等 |  | -- | -- | -- | 2.25 | 外售 |
| 4 | 废包装材料 |  | 包装 | 固态 | 纸、塑料等 |  | -- | -- | -- | 1 | 外售 |
| 5 | 废活性炭 | 危险废物 | 废气处理 | 固态 | 二乙二醇丁醚 、乙二醇丁醚 |  | T | HW49 | 900-041-49 | 3.6 | 委托有资质单位处理 |
| 6 | 污水站污泥 |  | 污水处理 | 半固态 | 有机物 |  | T | HW12 | 264-012-12 | 1 |  |

表5-6 项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 3.6 | 废气处理 | 固态 | 活性炭、二乙二醇丁醚 、乙二醇丁醚 | 二乙二醇丁醚 、乙二醇丁醚 | 三个月 | T | 危废库暂存，定期委托有资质单位处理 |
| 2 | 污水站污泥 | HW12 | 264-012-12 | 1 | 污水处理 | 半固态 | 有机物 | 有机物 | 六个月 | T |  |

六  拟建项目主要污染物产生及预计排放情况

表6-1 建设项目污染物排放量汇总

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 喷釉 | VOCs | 118.75 | 1.425 | 11.92 | 0.06 | 0.143 | 15米高排气筒排放 |
|  |  |  | 颗粒物 | 700 | 8.4 | 7 | 0.035 | 0.084 |  |
|  | 无组织 | 喷釉 | VOCs | / | 0.075 | / | 0.0312 | 0.075 | 大气环境 |
| 水 污染物 | 污染物名称 | 废水量m3/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 漆雾处理废水 | COD | 36 | 1500 | 0.054 | 400 | 0.0144 | 进入涟水经济开发区西区污水处理 |
|  |  | SS |  | 400 | 0.0144 | 200 | 0.0072 |  |
|  | 清洗废水 | COD | 60 | 100 | 0.006 | 100 | 0.006 |  |
|  |  | SS |  | 250 | 0.015 | 100 | 0.006 |  |
| 固体 废物 |  | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 釉渣 | 7.56 | 7.56 | 0 | 0 | 外售 |
|  | 废活性炭 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 委外处理 |
|  | 污水站污泥 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 釉料桶 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 外售 |
|  | 废包装材料 | 1 | 1 | 0 | 0 | 外售 |
|  | 沉淀池沉淀物 | 20 | 20 | 0 | 0 | 环卫收集 |
| 噪声 | 设备名称 | 等效声级 （dB(A)） | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界 位置m | 备注dB(A) |
|  | 喷涂设备 | 75 | 喷釉 | 25 | 优先选择用低噪声设备，设备设置于室内等 |
|  | 烤花窑炉 | 75 | 烤花 | 28 |  |
|  | 空压机 | 95 | 生产 | 20 |  |
|  | 风机 | 85 | 废气处理 | 23 |  |
|  | 电机 | 80 | 生产 | 20 |  |
| 主要生态影响：无 |

七、环境影响分析

营运期影响 一、大气环境影响分析 （一）有组织废气 喷釉废气 项目喷漆和烘干过程有漆雾及有机废气产生量1.425t/a、产生浓度118.75mg/m3，喷釉工序颗粒物产生量8.4t/a、产生浓度700mg/m3，本项目喷漆废气经水帘柜去除漆雾颗粒后与烘干废气一同接入UV光氧催化装置+活性炭处理装置处理，经15米高排气筒DA001排放。 活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。 本项目喷釉废气经水帘柜去除漆雾颗粒后与烘干废气一同接入光氧化+活性炭处理装置处理。水帘对漆雾颗粒去除率为90%，活性炭及光氧化装置对VOCs去除率为90%，活性炭对漆雾颗粒去除率为90%，则本项目喷釉过程颗粒物有组织排放量为：0.084t/a；VOCs有组织排放量为：0.143t/a。根据企业提供的风机规格，风机总风量为5000m3/h，漆雾产生浓度为7mg/m3，VOCs产生浓度为11.92mg/m3，排放浓度及排放速率均满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs排放标准要求值达标排放。 （二）无组织废气 按产污分析，有机废气产生于调釉、喷釉、烘干过程，同时在调釉过程中还有部分有机废气以无组织形式逸散。参照同行的环境管理水平，本次评价考虑有机废气的无组织排放量为5%，则无组织排放量为0.075t/a，排放速率为0.0313kg/h。满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中其他行业无组织VOCs排放限值要求。 二、评价标准判断 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）评价评价因子和评价标准 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% 表7-2污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值 (ug/m3) 标准来源 颗粒物 二类限区 一小时平均 450 《环境空气质量标准》GB3095-2012中3倍值折算 VOCs 二类限区 一小时平均 1200 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录DTVOC8h浓度限值按2倍换算 （2）预测工况 考虑各生产工序同时运行时的工况。根据环保设施运行情况，又分为正常工况和非正常排放。 （3）估算模型参数 估算模型参数表见表7-3。 表7-3废气预测所用参数一览表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 25.8 最高环境温度 38.8 °C 最低环境温度 -8.7°C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / （4）预测源强及相关参数 预测因子的排放源强及相关参数分别见表7-4，7-5。 表7-4预测工况下项目有组织废气污染物的排放源强及相关参数 排放源 预测因子 排放速率（kg/h） 点源参数 正常工况 排气量（m3/h） 高度（m） 内径（m） 温度（℃） DAOO1排气筒 颗粒物 0.035 5000 15 0.6 20 VOCs 0.06 5000 15 0.6 20 表7-5预测工况下无组织废气污染物的排放源强及相关参数 排放源 预测因子 排放速率（kg/h） 面源参数（m） 长度 宽度 高度 喷釉车间 VOCs 0.0313 30 15 3.7 计算点确定： 根据项目特点和环境敏感点分别情况，确定大气评价计算点见下表。 表7-6项目废气计算点情况一览表 序号 关心点 方位 距排气筒最近距离（m） 距项目无组织排放源最近距离（m） 1 老汤庄 西 660 640 （5）主要污染源估算模型计算结果 表7-7有组织废气估算模型计算结果表 排放源 污染因子 最大落地浓度距离（m） 最大落地浓度（ug/m3） 最大落地浓度占标率（%） 评价标准（ug/m3） 标准来源 15米高排气筒DA001 颗粒物 45 11.437 2.5416% 450 《环境空气质量标准》GB3095-2012日平均质量浓度限值的3倍折算 VOCs 45 9.8031 1.4901 1200 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录DTVOC8h浓度限值按2倍换算 表7-8项目有组织废气对敏感点贡献值预测结果 排放源 污染物 关心点 老汤庄 DA001排气筒 颗粒物 贡献值（ug/m3） 2.0742 占标率（%） 0.2387 VOCs 贡献值（ug/m3） 1.9207 占标率（%） 0.1460 表7-9项目无组织废气估算模型计算结果表 排放源 污染因子 最大落地浓度距离（m） 最大落地浓度（ug/m3） 最大落地浓度占标率（%） 评价标准（ug/m3） 标准来源 喷釉车间 VOCs 37 19.201 0.96 1200 《环境空气质量标准》GB3095-2012日平均质量浓度限值的2倍折算 表7-10项目无组织废气对敏感点贡献值预测结果 排放源 污染物 关心点 老汤庄 喷釉车间 VOCs 贡献值（ug/m3） 2.1655 占标率（%） 0.1083 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境评价等级判定依据，本项目大气环评评价等级为二级。二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 3、污染物排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量核算情况见下表。 表7-11大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 主要排放口 1 DA001排气筒 颗粒物 7 0.035 0.084 VOCs 11.92 0.06 0.143 主要排放口合计 颗粒物 0.084 VOCs 0.143 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.084 VOCs 0.143 本项目大气污染物无组织排放量核算情况见下表。 表7-12大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 喷釉车间 喷釉 VOCs 加强车间通风、加强废气收集率等 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 2 0.075 废气无组织排放 VOCs 0.075 t/a ①大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价无需计算大气环境防护距离。 ②卫生防护距离计算 项目排放无组织废气为VOCs，按照规定，需设置卫生防护距离，本环评采用《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推荐的方法进行卫生防护距离的计算，计算公式为： 式中：Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h） Cm—环境一次浓度标准限值mg/m3 r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） L—工业企业所需的卫生防护距离（m） A、B、C、D为计算参数。由所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 经计算，本项目无组织排放源的卫生防护距离见表7-13。 表7-13 卫生防护距离计算结果表 位置 喷釉烤花车间 污染物 VOCs 计算距离（米） 1.52 卫生防护距离取值（米） 50 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GBT3840-1991）7.1规定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米以上，级差为200米。故本项目以厂界为边界设置100m的卫生防护距离，根据卫生防护距离的要求，在本项目卫生防护距离范围内，今后也不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院、居民区等环境保护目标。 本项目大气环境影响评价自查表见下表7-14。 表7-14大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级√ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km√ 评价因子 基本污染物（SO2+NOX+颗粒物） 其他污染物（VOCs） 评价标准 评价标准 国家标准□ 地方标准 附录D√ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区√ 一类区和二 类区□ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充检测 现状评价 达标区 不达标区√ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源 □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、VOCs） 有组织废气监测√ 无监测□ 无组织废气监测√ 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测√ 评价结论 环境影响 可以接受√不可以接受□ 大气环境防护距离 无 污染源年排放量 VOCs：0.218t/a（有组织0.143t/a，无组织0.075t/a），颗粒物：0.084t/a（有组织0.084t/a） 二、水环境影响分析 项目无新增生活污水，营运期产生的废水主要为漆雾处理废水和清洗废水，项目漆雾处理废水为12m3/a经厂区污水处理站处理后和清洗废水24m3/a经沉淀池处理后达标接管至涟水经济开发区西区污水处理厂进行深度处理，尾水达标后最终排入公兴河。 1、污水处理厂情况说明 涟水经济开发区西区污水处理厂一期建设规模2万m3/d，远期规模6万m3/d，于2008年1月由涟水县发展和改革委员会以涟发改投[2008]037号文批准立项，2008年5月由淮安市环境科学研究所完成环境影响环境评价，2008年5月27日由涟水县环境保护局以涟环表复[2008]11号文予以批复。2009年11月01日进入试运行，2010年6月通过了涟水环境保护局组织的环境保护“三同时”竣工验收。目前提标改造工作基本完成，改造后尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，已于2013年3月4日获得涟水县环境保护局的批复（涟环表复[2013]6号文）。 本次环评将简单论述污水处理厂对本项目废水的接纳可行性，分析本项目废水对公 兴河水环境的影响。本项目废水量为漆雾处理废水36m3/a和清洗废水60m3/a，涟水经济开发区西区污水处理厂尾水出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入公兴河。接管标准及本项目排入管网水质标准对比情况，详见表7-15。 表7-15 本项目水质与涟水经济开发区西区污水处理厂接管标准相符性 污染物 pH COD SS NH3-N TP 污水处理厂接管标准 6～9 500 400 35 8 本项目排放值 6～9 212.5 125 / / 相符性 符合 符合 符合 / / 由表7-6可知，本项目所排废水中各污染因子的排放浓度满足涟水经济开发区西区污水处理厂的接管要求。 本项目接管西区污水处理厂废水量为8m3/d，占污水处理厂余量的0.08%（污水处理厂余量为1.0万m3/d），因此，本项目所排废水对周围地表水环境影响较小。 表7-16 地表水评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 — 根据对项目的调查与分析，建设项目属于水污染影响型且废水排放方式属间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）,水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，间接排放建设项目评价等级为三级B。 三级B评价，可不考虑评价时期，本环评不考虑评价时期。 2、建设项目废水污染物排放信息相关表格 表7-17废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否满足要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 漆雾处理废水、清洗废水 COD SS 进入涟水经济开发区西区污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / 污水处理站、沉淀池 / DW001 (是 ( 否 (企业总排 ( 雨水排放 ( 清净下水排放 ( 温排水排放 ( 车间或车间处理设置排放口 a是指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至场内综合污水处理站；直接排入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放、流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击性排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关编号进行填写。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 表7-18废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/l） 1 DW001 119°22'39.23" 33°81'11.51" 36 进入涟水经济开发区西区污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 工作时段 涟水经济开发区西区污水处理厂 COD SS ≤50 ≤10 表7-19环境监测计划及记录信息表 序号 排放口编号 污染物名称 检测设施 自动检测设施安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 手工采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 DW001 漆雾处理废水、清洗废水 (自动 (手工 / / / 混合采样4个 1次/ 年 COD：重铬酸钾法；SS：重量法；氨氮：纳氏试剂分光光度法；总磷：钼酸铵分光光度法 3、建设项目地表水环境影响评价自查 表7-20建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型√；水文要素影响型☐ 水环境保护目标 饮用水水源保护区☐；饮用水取水口☐；涉水的自然保护区☐；重要湿地☐； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地☐；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区☐；其他√ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放☐；间接排放√；其他☐ 水温☐；径流☐；水域面积☐ 影响因子 持久性污染物☐；有毒有害污染物☐；非持久性污染物☐； pH值☐；热污染☐；富营养化☐；其他☐ 水温☐；水位（水深）☐；流速☐；流量☐；其他☐ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级☐；二级☐；三级A ☐；三级B √； 一级☐；二级☐；三级☐； 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建☐；在建☐；拟建☐；其他☐； 拟替代的污染源☐； 排污许可证☐；环评☐；环保验收☐；既有实测☐；现场监测☐；入河排放数据☐；其他☐ 受影响水体水环境质量 调查项目 数据来源 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐； 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐； 生态环境保护主管部门☐；补充监测☐；其他☐； 区域水资源开发利用状况 未开发☐；开发量40%以下☐；开发量40%以上☐； 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐； 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐； 水行政主管部门☐；补充监测☐；其他☐； 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐； 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐； （） 监测断面或点位个数 （） 现状评价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （） 评价标准 河流、湖库、河口：I类☐； II类☐；Ⅲ类☐；Ⅳ类☐；Ⅴ类☐； 近岸海域：第一类☐；第二类☐；第三类☐；第四类☐； 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐； 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐； 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况☐；达标☐；不达标☐； 水环境控制单元或断面水质达标状况☐；达标☐；不达标☐； 水环境保护目标质量状况☐；达标☐；不达标☐； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况☐；达标☐；不达标☐； 底泥污染评价☐； 水资源与开发利用程度及其水文情势评价☐； 水环境质量回顾评价☐； 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况☐； 达标区☐； 不达标区☐； 影响预测 预测范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （） 预测时期 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐； 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐； 设计水文条件☐； 预测情景 建设期☐；生产运行期☐；服务期满后☐； 正常工况☐；非正常工况☐； 污染控制和减缓措施方案☐； 区（流）域环境质量改善目标要求情景☐； 预测方法 数值解☐；解析解☐；其他☐；导则推荐模式☐；其他☐； 影响评价 水污染控制和水源井影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标☐；替代削减源☐； 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求☐； 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标☐； 满足水环境保护目标水域水环境质量要求☐； 水环境控制单元或断面水质达标☐； 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求☐； 满足区（流）域水环境质量改善目标要求☐； 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价☐； 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价☐； 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☐； 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 化学需氧量（COD） 0.0216 212.5 悬浮物（SS） 0.012 125 （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s； 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m； 防治措施 环境措施 污水处理设施☐；水文减缓设施☐；生态流量保障设施☐；区域消减☐；依托其他工程措施☐；其他☐； 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动☐；自动☐；无监测☐； 手动☐；自动☐；无监测☐； 监测点位 （） （） 监测因子 （） （） 污染物排放清单 ☐ 评价结论 可以接受√；不可以接受☐； 注：“□”为勾选项”，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 三、噪声环境影响分析 项目高噪声设备主要为喷涂设备、烤花窑炉、空压机、风机、电机等，单台设备噪声值约为75-90dB(A)，则受噪声影响最大的厂界四周外1m作为预测点进行预测，其中，建设项目夜间不进行生产，因此夜间无生产噪声产生。其主要计算情况如下： 1、声环境影响预测模式 LX=LN—LW—LS 式中：LX——预测点新增噪声值，dB(A)； LN——噪声源噪声值，dB(A)； LW——围护结构的隔声量，dB(A)； LS——距离衰减值，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 2、在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 3、多台相同设备在预测点产生的声级合成 ＝+ 式中：LTp——多台相同设备在预测点的合成声级，dB(A)； Lpi ——单台设备在预测点的噪声值，dB(A)； n ——相同设备数量。 4、噪声影响预测结果 表7-21项目噪声源源强及控制措施效果 序号 设备名称 数量 单台等效声级（dB（A）） 所在车间（工段）名称 距最近厂界位置（m） 治理措施 隔声、降噪效果（dB（A）） 排放情况 1 喷涂设备 1 75 喷釉 25 合理布局厂房隔声加装减振垫 20 达标排放 2 烤花窑炉 2 75 烤花 28 3 空压机 1 95 生产 20 4 风机 1 85 废气处理 23 5 电机 10 80 生产 20 表7-22厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 测点序号 昼 间 贡献值 背景值 预测值 标准值 评价结果 东 54.2 57.1 58.29 ≤65 达标 南 45.3 56.3 57.35 达标 西 51.2 56.7 57.06 达标 北 44.3 56.1 57.6 达标 注：（*）建设项目夜间不进行生产，因此夜间无生产噪声产生。 建设项目高噪声设备经合理布局厂房隔声加装减振垫和距离衰减后，对影响最大的东厂界叠加影响值为58.29dB（A），建设项目厂界周边厂界昼间噪声环境值相对较低，夜间企业不进行生产活动。因此，可使项目四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间噪声值≤65dB(A)标准，夜间不生产。因此，建设项目噪声源对周围环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 项目固废主要是釉渣、包装废料、废活性炭、釉料桶、沉淀池沉淀物。沉淀池沉淀物环卫处理，釉渣、包装废料、水性漆桶外售相关单位，废活性炭委托有资质单位安全处置。建设项目固体废物利用处置方式评价见表7-23。 表7-23 项目废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生 工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物代码 产生量（吨/年） 利用处置 方式 利用置单位 1 釉渣 喷釉 一般固废 -- 7.56 外售 有关单位 2 釉料桶 喷釉 一般固废 -- 2.25 外售 有关单位 3 废包装材料 包装 一般固废 -- 1 外售 有关单位 4 废活性炭 废气处理 危险废物 900-041-49 3.6 委托处理 有资质的单位 5 沉淀池沉淀物 废水沉淀 一般固废 -- 20 环卫部门 环卫部门 6 污水站污泥 漆雾废水处理 危险废物 264-012-12 1 委托处理 有资质的单位 （1）建设项目一般工业固废暂存场所分析 项目根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单设有生活垃圾收集装置及一般固废仓库，可回收固废及时收集、暂存后外售，生活垃圾由环卫部门统一运送至指定站点，固废仓库大小能够满足存储要求，生活垃圾能够做到日产日清。 （2）建设项目危险固废影响分析 本项目设置一个危险废物暂存间用于暂存运营期产生废活性炭和污水站污泥。 ①存场所环境影响分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，本项目危险废物贮存场所选址相符性见表7-24。 表7-24 选址相符性分析 标准 标准内容 相符性分析 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 ①地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；②设施底部必须高于地下水最高水位；③应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据；④应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害入洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；⑤应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；⑥应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 本项目选址能够达到《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单中相关要求。 本项目建成后全厂危废产生量约为4.6t/a，贮存期限为一年。项目危险废物采用封闭胶桶进行收集，贮存场所采取相应的防渗措施。根据项目周围环境概况，本项目100米范围内无居民、学校等敏感目标，因此，项目危险废物在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤及环境敏感目标造成影响。 ②运输过程环境影响分析 项目厂内危废产生点距危废暂存间距离较近，危废转运时由专人负责，并配置专用运输工具，轻拿轻放，及时检查容器的破损密封等性能，杜绝危废在厂房内转运产生的散落、泄漏情况，且厂区内地面均采取硬化处理。因此，项目危险废物从厂区内产生环节运输至危险废物暂存间不会对环境产生影响。本项目危险固体废物在包装运输过程中若发生散落、泄漏，有可能对周围的大气、土壤、地下水等造成污染，影响周边环境质量。因此在收集前根据危废的性质选用密封胶桶进行包装，所有的包装容器经过周密检查，按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》（苏环控[1997]134 号文）的要求对危废进行包装，并在明显位置处附上危险废物标签，确保其安全性。在装载、运输过程中，配合专业人员做好相关工作，一旦发生散落、遗漏，做好应急工作。 综上所述，项目危险废物在运输过程中不会对环境产生影响。 ③委托利用或者处置的环境影响分析 本项目运营期产生的废活性炭（HW49）和污水站污泥（HW12）为危险废物，项目危险废物拟委托淮安华昌固废处置有限公司处置。 淮安华昌固废处置有限公司位于淮安市涟水县薛行化工园区，处理工业废弃物种类包括：焚烧处置医疗废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、焚烧处置残渣（HW18，仅限于废水处理污泥772-003-18）、含金属羰基化合物废物（HW19）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限于900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、 900-046-49、900-047-49、900-999-49)、废催化剂（HW50，仅限于261-151-50、261-152-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）合计：16500吨/年。 淮安华昌固废处置有限公司能够处置本项目所产生的危废类别，处理能力充足，委托处置可行。 （3）危险废物污染防治措施及经济可行性分析 本项目无相关可研报告、设计等技术文件，本项目固体废物污染防治措施按照本次环评要求实施。 暂存场所污染防治措施： 本项目危废暂存间设置“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），危废采用具有防腐、防渗功能的塑料袋和密闭桶收集堆放于暂存库，库区地面做防渗，渗透系数小于10-10cm/s，库区设置相应的警示标识。本项目危险废物贮存场所相关情况见表7-25。 表7-25 本项目危险废物暂存场所情况一览表 序号 贮存场所（设施）名称 危险 废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存 周期 相符性 1 危险废物暂存场所 废活性炭 HW49 900-041-49 成品仓库东南侧 10m2 单独包装、分开堆存 大于4吨 每年清理一次 符合 2 危险废物暂存场所 污水站污泥 HW12 264-012-12 ②运输过程的污染防治措施 本项目危废由有资质单位按照其经营范围的专业运输公司进行运输，运输方式为道路运输。危险废物在运输过程中严格执行《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005年]第9号）中相关规定，运输车辆按照GB13392设置车辆标志。该单位在事先必须作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。因此，本项目运输方式是可行的。 ③利用或者处置方式的污染防治措施本项目危险废物委托有资质单位进行安全处置，不在厂区内自行处置。因此本项目危废委托有资质公司处理是可行的。 （4）环境风险评价 针对本项目危险废物在产生、收集、贮存、运输等不同阶段可能发生的泄漏风险事故，应采取以下应急措施：危险废物需采用密闭的暂存方式防止暂存过程中发生泄漏；危废暂存间应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造；危废暂存间应设置防风、防晒、防雨设施；危险废物应及时清运，定期清理；委托有资质的危废处置单位进行处置，并按照废物转移联单制度进行管理，防止危险废物与一般固体废物混合收集和处理。 （5）环境管理要求 ①将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。 ②规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志。加强对危险废物包装、贮存的管理，对盛装危险废物的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷。危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》有关要求张贴标识，详细标明危险废物的名称、数量、成分与特性。 ③严格执行危险废物申报及转移联单制度，危险废物运输应符合危险废物运输污染防治技术规定，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 （6）危险废物环境影响评价结论与建议 本项目运营过程中产生的危险废物为废活性炭和污水站污泥，针对产生的危险废物企业设置危险废物暂存间，且该暂存间按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597）及其修改单、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定，要求各类固废分类收集贮存，包装容器符合规定、固体废物贮存场所建设达到国家相关标准规定要求。危废经收集后委托有资质单位进行处置，可确保危险废物安全处置。因此，在落实本环评提出的危险废物防治措施及管理要求后，项目运营期产生的危险废物对环境影响较小。 采取以上措施后，本项目产生的各种废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，废物防治措施可行。 五、风险分析 本项目环境风险较小，本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中危险物质，企业应加强事故安全教育，不断提高职工的安全操作技能和自我保护意识，未经安全生产教育和培训合格的人员不得上岗作业；要使全厂人员都认识到安全生产的意义和重要性。了解事故风险处理程序和要求，明确自己在处理事故中的职责，掌握处理事故的措施和相关器材的使用方法。 六、污染源监测计划 根据相关环保规定要求，排气筒应该设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。应该在废气处理设施的进口和出口分别设采样口；排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处；另需根据本项目废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 本项目污染源监测计划见表7-26 表7-26 本项目污染源监测计划表 类别 监测点位 监测内容 执行排放标准 监测频次 有组织废气 排气筒DA001 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值要求 1次/年 VOCs 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs排放标准要求 1次/年 无组织废气 厂界（上风向1个点、下风向3个点） VOCs 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5的其他行业无组织VOCs排放限值要求 1次/年

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织废气 | 喷釉 | 颗粒物 | 水帘+UV光氧催化装置+活性炭吸附+15m高空排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放浓度限值 |
|  |  |  | VOCs |  | 满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中TVOC相应标准值的要求 |
|  | 无组织废气 | 调釉 | VOCs | 提高操作工艺、加强车间通风 | 满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中TVOC相应标准值的要求 |
| 水污染物 | 漆雾处理废水 | COD、SS | 厂区污水处理站 | 达到涟水开发区西区污水处理厂接管标准 |
|  | 清洗废水 | COD、SS | 沉淀池 |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 釉渣 | 漆料 | 外售 | 固废零排放 |
|  | 釉料桶 | 原料桶 | 外售 |  |
|  | 废包装材料 | 纸、塑料等 | 外售 |  |
|  | 沉淀池沉淀物 | 泥沙 | 环卫处理 |  |
|  | 废活性炭 | 活性炭等 | 委外处理 |  |
|  | 污水站污泥 | 有机物等 | 委外处理 |  |
| 噪声 | 喷涂设备、烤花窑炉、空压机、风机、电机等，噪声源强约为75-95dB(A) | 设备合理化布置，安装隔声窗户，厂房隔声，距离衰减等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响：无 |

九、结论与建议

一、结论 江苏天源玻璃制品有限公司投资180万元在江苏涟水经济开发区兴盛路6号建设水性釉喷涂酒瓶生产流水线技改项目，项目建筑面积为32000平方米。经对项目生产工艺、污染治理措施、周围环境状况、项目的环境影响等综合分析得出以下评价结论： 1、与产业政策相符 本项目属于玻璃包装容器制造项目，对照国家发改委第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其部分修改条目，不属于鼓励类、淘汰类、限制类，为允许类。因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、与规划相容 本项目位于江苏涟水经济开发区兴盛路6号，项目用地为工业用地，项目的建设可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，还具有良好的社会效益，符合涟水经济开发区总体规划；周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，并且产生的污染物也不影响周围环境。本项目选址符合规划布局和环保要求，选址合理可行。 3、环境质量现状 大气环境质量状况：本项目周边环境空气监测因子除PM2.5外均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求， PM2.5超标的主要原因是城镇改造和楼房建筑施工的二次扬尘，降雨量下降。 根据目前淮安市空气质量存在问题，淮安市人民政府根据《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》(苏政发﹝2018﹞122号)，并结合实际，于2018年10月30日制定《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，方案提出淮安市大气污染防治行动计划包括： ①调整优化产业结构，推进产业绿色发展；②加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；③积极调整运输结构，发展绿色交通体系；④优化调整用地结构，推进面源污染治理；⑤实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；⑥强化区域联防联控，有效应对重污染天气；⑦健全法律法规体系，完善环境经济政策；⑧加强基础能力建设，严格环境执法督察。 待《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》措施实施后，淮安市空气质量将会改善。 水环境质量状况：区域最终纳污水体为公兴河，公兴河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，SS达到《地表水资源质量标准》 SL63-94 中四级标准。 声环境质量现状：项目周边声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 4、环保措施和环境影响分析结论 ①废气：本项目喷漆废气经水帘柜去除漆雾颗粒后与烘干废气一同接入UV光氧催化装置+活性炭处理装置处理。水帘对漆雾颗粒去除率=90%，活性炭及UV光氧催化装置对VOCs去除率=90%，活性炭对漆雾颗粒去除率=90%，则本项目喷釉、烘干过程颗粒物有组织排放量为：0.084t/a；VOCs有组织排放量为：0.143t/a。根据企业提供的风机规格，风机总风量为5000m3/h，漆雾产生浓度为7mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准。 本次环评UV光氧催化装置+活性炭吸附装置对VOCs的处理效率以90%计，则项目喷漆和烘干废气经处理后VOCs的排放量约为0.143t/a，排放速率为0.06kg/h，排放浓度为5.94mg/m3，排放浓度及排放速率均满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs排放标准要求值达标排放。 无组织废气通过提高有组织废气收集率，加强通风等措施后，VOCs厂界达标《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中其他行业无组织VOCs排放限值要求达标排放，对外环境影响较小。 ②废水：本次技改项目后无新增生活污水，营运期产生的废水主要为漆雾处理废水和清洗废水，项目漆雾处理废水经厂区污水处理站处理后和清洗废水经沉淀池处理后达标接管至涟水经济开发区西区污水处理厂，对区域地表水环境影响较小。 ③噪声：项目产生的噪声经采取相应措施后，项目周界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 ④固废：本次技改项目固废主要是釉渣7.56t/a、废活性炭3.6t/a、废包装材料1t/a、釉料桶2.25/a、沉淀池沉淀物20t/a、污水站污泥1t/a。沉淀池沉淀物环卫处理，釉渣、废包装材料、釉料桶外售相关单位，废活性炭和污水站污泥委托有资质单位安全处置。项目固体废物可以做到零排放，不影响外环境。 本项目产生的污染物都能做到达标排放，因此，本项目的建设对周围环境产生的影响较小。 5、总量控制要求 A.已批复项目总量控制要求如下： 废气：VOCs 0.18t/a、氟化氢0.00134t/a、氯化氢0.00268 t/a； 废水：废水接管考核量：废水总量8348m3/a、COD2.495t/a、SS1.577t/a、氨氮0.197t/a、氟化物0.0069t/a；进入环境量：废水量8348m3/a、COD0.501t/a、SS0.158t/a、氨氮0.118t/a、氟化物0.0046t/a； B.本次技改总量控制要求如下： 废气：颗粒物0.084t/a、VOCs 0.143t/a； 废水：废水接管考核量：增加了（漆雾处理废水和清洗废水）废水总量96m3/a、COD0.0204t/a、SS0.0132t/a；进入环境量：废水量96m3/a、COD0.0048t/a、SS0.00096t/a；取消了（配置蒙砂液用水、初洗池废水、清洗池用水）464 m3/a、COD0.13t/a、氟化物0.0069 t/a；进入环境量：废水量464m3/a、COD0.028t/a、氟化氢0.0046t/a； C.本次技改后全厂总量控制要求如下： 废气：颗粒物0.084t/a、VOCs 0.143t/a； 废水：废水接管考核量：废水总量废水总量7980m3/a、COD2.385t/a、SS1.577t/a、氨氮0.197t/a；进入环境量：废水量7920m3/a、COD0.478t/a、SS0.159t/a、氨氮0.118t/a； 项目水污染物总量指标在涟水经济开发区西区污水处理厂总量内进行平衡，不另行申请。 6、建设项目“三同时”验收一览表 表9-1 建设项目环保“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 设备套数 处理效果 完成 时间 本项目 废气 有组织 喷釉 颗粒物 1套水帘+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒DA001 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度限值 与工程同步 VOCs VOCs 参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中TVOC相应标准值 无组织 调釉 VOCs 提高操作工艺、加强车间通风 VOCs 参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中TVOC相应标准值 废水 漆雾处理废水 COD、SS 厂区污水处理站 达到涟水开发区西区污水处理厂接管标准 清洗废水 COD、SS 沉淀池 噪声 设备运行噪声等 设备合理化布置，安装隔声窗户，厂房隔声，距离衰减等 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值 固废 生产、生活 沉淀池沉淀物环卫处理，釉渣、废包装材料、釉料桶外售相关单位，废活性炭委托有资质单位安全处置 固废零排放 绿化 -- -- -- 雨污分流、排污口规范化设置 依托原有 “以新带老” / 卫生防护距离 以厂界为边界设置50m卫生防护距离 区域整治计划 暂无与本项目有关的区域整治计划 总量控制 A.已批复项目总量控制要求如下： 废气：VOCs 0.18t/a、氟化氢0.00134t/a、氯化氢0.00268 t/a； 废水：废水接管考核量：废水总量8348m3/a、COD2.495t/a、SS1.577t/a、氨氮0.197t/a、氟化物0.0069t/a；进入环境量：废水量8348m3/a、COD0.501t/a、SS0.158t/a、氨氮0.118t/a、氟化物0.0046t/a； 固废：0； B.本次技改总量控制要求如下： 废气：颗粒物0.084t/a、VOCs 0.143t/a； 废水：废水接管考核量：废水总量96m3/a、COD0.0204t/a、SS0.0132t/a；进入环境量：废水量96m3/a、COD0.0048t/a、SS0.00096t/a； 固废：0； C.本次技改后全厂总量控制要求如下： 废气：颗粒物0.084t/a、VOCs 0.143t/a； 废水：废水接管考核量：废水总量废水总量7980m3/a、COD2.385t/a、SS1.577t/a、氨氮0.197t/a；进入环境量：废水量7920m3/a、COD0.478t/a、SS0.159t/a、氨氮0.118t/a； 固废：0； 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理。项目正常生产期间产生的废气、废水、噪声经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置不排放。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。 二．建议 1、建议项目废水排口及固废暂存点应按照相应的环保规定及规范化整治要求完善；加强对原料的妥善保管，并采用严格的管理制度进行监督； 2、加强生产管理，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识； 3、项目建设方在按环评要求进行生产之后自行组织验收。 4、厂方在以后生产过程中，如需扩大生产规模或更改生产工艺，需向涟水县环境保护局重新申报。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日