河南省太锅锅炉制造有限公司

WNS2-1.25-YQ型锅炉

技 术 参 数

| 额定蒸发量 | 2.0t/h |
| --- | --- |
| 额定蒸汽压力 | 1.25MPa |
| 额定蒸汽温度 | 193.5℃ |
| 给水温度 | 20℃ |
| 受热面积 | 61.5m2 |
| 设计效率 | 92％ |
| 设计燃料 | 轻油 天然气 |
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 4550×1900×2345 |

辅机规范：

| 燃 烧 机 | 型 号 | BT180DSPG |
| --- | --- | --- |
|  | 电机功率 | 3KW |
|  | 耗油(气)量 | 270Kg/h （气 ）234m3/h |
|  | 输出功率 | 712-2135kw |
| 给 水 泵 | 型号 | JGGC4-8×22 |
|  | 电机功率 | 4KW |
|  | 扬程 | 176m |
|  | 流量 | 4m3 |