江苏中丹化工技术有限公司

6000吨/年对氨基苯乙醚扩建、塑料回收造粒及2-氯丙酸甲酯技术改造副产二氧化硫、盐酸、亚硫酸钠项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：江苏中丹化工技术有限公司

编制单位：南京大学环境规划设计研究院股份公司

目  录

1 项目概况	1

2 验收编制依据	3

2.1 环境保护相关法律、法规、规章和规范	3

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3 审批文件	4

3 工程建设概况	5

3.1地理位置及平面布置	10

3.1.1地理位置	10

3.1.2平面布置	10

3.2 建设内容	11

3.2.1 本项目主要构筑物	11

3.2.2 主要原辅材料	12

3.3 工艺流程	13

3.3.1 2-氯丙酸甲酯工艺流程	13

3.3.2对氨基苯乙醚工艺流程	13

3.4项目变更情况说明	16

4 主要污染源及治理措施	18

4.1污染物治理设施	18

4.1.1 废水	18

4.1.2 废气	19

4.1.3 噪声	19

4.1.4 固体废物	19

4.1.5 环境风险	19

4.1.6排污口规范化设置	19

4.2 环境保护“三同时”落实情况	19

5 环评主要结论、建议及环评批复要求	19

5.1 建设项目环评报告书的主要结论与建议	19

5.1.1 主要结论	19

5.1.2 建议	19

5.2 审批部门审批意见	19

6验收评价标准	19

6.1废气污染物排放标准	19

6.2废水污染物排放标准	19

6.3噪声排放标准	19

6.4固废贮存标准	19

7 验收监测内容	19

7.1 环境保护设施调试效果	19

7.2 废水	19

7.3 废气	19

7.4 噪声	19

8 质量保障措施和检测分析方法	19

8.1 验收工况	19

8.2 质量保障体系	19

8.3 检测分析方法	19

9检测结果分析	19

9.1废水检测结果	19

9.2废气检测结果	19

9.3噪声检测结果	19

9.4污染物排放总量核算	19

9.5环保设施去除效率监测结果	19

9.5.1废水治理设施	19

9.5.2废气治理设施	19

10结论和建议	19

10.1 验收主要结论	19

10.2 建议	19

11 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	19

附图

附图1 项目地理位置图

附图2项目平面布置

附图3周边环境概况图

附件

附件1 项目备案通知书

附件2环评批复

附件3危废处置协议、资质及转移联单

附件4 验收监测报告

附件5排污许可证

附件6污水接管协议

附件7 应急预案备案

附件8验收监测期间产能情况

# 1 项目概况

江苏中丹化工技术有限公司位于江苏省泰兴经济开发区通江西路8号，现有6000吨/年对氨基苯乙醚扩建、塑料回收造粒及2-氯丙酸甲酯技术改造副产二氧化硫、盐酸、亚硫酸钠项目设3条生产线，总投资6670万元RMB，其中环保投资128万元，项目不新增职工，目前已建成。

该项目于2016年11月21日取得泰兴市环境保护局的批复（批文号：泰环字[2016]19号）。

在建设过程中公司根据项目生产、发展及污染物处置、形式要求，对照原环评、变更报告和相应批复内容，该项目建设内容主要发生如下变化：

（1）生产设备发生变化：原环评中设备统计误差，根据实际设备安装进行统计；

（2）尾气处理设施变动：1）2-氯丙酸甲酯项目：实际生产中为更高效处理低温精馏工序尾气，处理工艺由“经两级水+一级碱水吸收后通过18m排气筒（10#）排空”变更为“二级碱吸收后通过18m排气筒（10#）排空”；2）对氨基苯乙醚项目：公司在实际建设过程中考虑甲苯废气能够充分回收后套用，将加氢、过滤工序尾气处理工艺由“二级冷凝+二级水吸收后通过20米排气筒（6#）排空”变更为“二级冷凝+一级水喷淋后通过20米排气筒（6#）排空”，甲苯脱溶不凝尾气处理工艺由“二级冷凝+一级水吸收后进入废气焚烧炉”变更为“二级冷凝+二级水喷淋后进入废气焚烧炉”；

（3）固废产生量及处理发生统计误差：1）对氨基苯乙醚釜残：原环评报告中物料平衡表中釜残为187吨，后统计为57.59吨，前后出现统计误差，实际产生量187吨，收集后进入固废焚烧炉处理；2）对氨基苯乙醚废镍催化剂：原环评报告中物料平衡表中废镍催化剂为12.5吨，后统计为14.63吨，前后出现统计误差，实际产生量为12.5吨，收集外送宿迁久巨环保科技有限公司处置；

（4）废气焚烧炉非甲烷总烃废气量变动：原环评中非甲烷总烃统计只为焚烧炉烟气中造粒废气总量，全厂项目部分废气进入焚烧炉进行焚烧处理，尾气中甲苯、非甲烷总烃、甲醇、乙醇、MIBK、DMAPA等均构成非甲烷总烃总量因子，因此造成与原环评报告中数据不一致，为此非甲烷总量变更为“甲苯、非甲烷总烃、甲醇、乙醇、MIBK、DMAPA”总和 4.804吨/年；

（5）废水总量变动：原环评中因统计误差，项目废水接管量为59003.319t/a，其中COD接管量为434.81t/a，后经重新报批后重新计算项目废水产生及排放情况，项目废水接管量为58913.609t/a，COD接管量为47.854t/a。

根据上述情况和环境保护部办公厅《关于建设项目重大变动环境评价文件审批权限的复函》（环办函[2015]1242号）及省环保厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号），建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的生产工艺、污染物处置设施发生重大变动的，建设单位应当按现行分级审批规定，向有审批权的环境保护部门报批项目重大变动环境影响评价文件。目前项目已重新报批，并于2018年3月6日获得泰兴市环保局批复（泰行审批（泰兴）[2018]20037号）。本次依据重新报批环评报告进行验收。

经现场核查，该项目造粒生产线已关停，本次验收内容不包括造粒生产线。

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018年 第9号）的规定，受江苏中丹化工技术有限公司委托，我单位组织了对项目中废水、废气、噪声、固体废弃物等污染物现状排放和各类环保治理设施进行了现场勘查，在收集查阅相关资料的基础上，编制了本项目竣工环境保护验收监测方案。于2018年10月31日~11月1日，委托泰兴市康达环境检测技术有限公司对该项目废水、废气、噪声进行了现场监测。根据监测结果和现场环境管理检查情况，编制了本次验收监测报告。

# 2 验收编制依据

## 2.1 环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年修订，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29修订通过，2016年1月1日实施；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

（6）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年6月21日；

（7）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日；

（8）《危险废物污染防治技术政策》，2001年12月17日；

（9）《危险废物转移联单管理办法》，1999年10月1日；

（10）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，苏环控〔1997〕122号；

（11）《江苏省危险废物管理暂行办法（修正）》（根据1997年12月27日江苏省人民政府第107次常务会议通过的江苏省人民政府令第123号进行修正）；

（12）《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018年4月修订）；

（13）《江苏省大气污染防治条例》（2018年4月修订）；

（14）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018年4月修订）；

（15）《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号）；

（16）《江苏省大气污染防治行动计划实施方案》（苏政发〔2014〕1号）；

（17）《江苏省水污染防治工作方案》（苏政发〔2015〕175号）；

（18）《江苏省土壤污染防治工作方案》（2017年1月3日）；

（19）《关于进一步做好大气污染防治工作的通知》，通环（2013）22号，2013年4月26日；

（20）关于加强建设项目重大变动环评管理的通知(苏环办〔2015〕256号)。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）；

（2）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类）（生态环境部公告 2018年 第9号）；

（4）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办[2018]34号）。

## 2.3 审批文件

（1）关于江苏中丹化工技术有限公司6000吨/年对氨基苯乙醚扩建、塑料回收造粒及2-氯丙酸甲酯技术改造副产二氧化硫、盐酸、亚硫酸钠项目（重新报批）环境影响报告书的批复（泰行审批（泰兴）[2018]20037号）。

（2）关于江苏中丹化工技术有限公司6000吨/年对氨基苯乙醚扩建、塑料回收造粒及2-氯丙酸甲酯技术改造副产二氧化硫、盐酸、亚硫酸钠项目境影响报告书的批复（泰环字[2016]19号）

# 3 工程建设概况

## 3.1企业现有项目概况

江苏中丹化工技术有限公司（以下简称“江苏中丹”）位于江苏省泰兴经济开发区通江西路8号，东至中港路，南至通江西路，西紧邻泰兴恒信耐火材料公司、泰兴瑞泰化工有限公司，北至棋东路。公司成立于2000年，占地面积173276.33平方米，拥有固定资产36079.75万元，现有员工367名，主要从事化工技术的开发、转让、成果孵化以及相关产品的生产销售。

江苏中丹厂区现有各期项目的建设情况详见表3-1。

表3-1   厂区现有各期项目的建设情况一览表

| 期次 | 项目名称 | 所在生产车间/生产线 | 产品名称 | 生产能力 | 17年实际产能 | 环评批复 | 验收批复 | 运行 情况 | 产品去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 100吨/年环戊恶草酮、500吨/年2-氯丙酸甲酯、200吨/年三氟乙酰乙酸乙酯、60吨/年2、6二甲氧基苯甲酸项目 | 环戊恶草酮车间 | 96.5%环戊恶草酮（PEN） | 100t/a | 36t/a,124批/a | 2007.7取得批复（泰环计[2007]35号） | 2010.1通过泰州市环保局验收 | 已建在生产 | 外售 |
|  |  | 多功能 一车间 | 99%2-氯丙酸甲酯（LCPM） | 500t/a | 500t/a,218批/a |  |  |  | 外售 |
|  |  |  | 三氟乙酰乙酸乙酯（TFAAE） | 200t/a | 200t/a |  |  |  | 外售 |
|  |  |  | 99%2、6二甲氧基苯甲酸（2，6-DMBA） | 60t/a | 60t/a,385批/a |  |  |  | 外售 |
| 二 | 100吨/年二氟乙酸、100吨/年二氟乙酸乙酯、100吨/年5-溴愈创木酚、50吨/年2-氯-2，2-二氟乙酸甲酯、100吨/年2-（4-羟基苯氧基）D（+）丙酸产品、100吨/年二氟乙酰乙酸乙酯项目 | 多功能 二车间 | 二氟乙酸乙酯（DFAE） | 100t/a | 100t/a | 2009.6取得批复（泰环计复[2009]17号） | 2011.8通过泰州市环保局验收 | 已建在生产 | 外售 |
|  |  |  | 5-溴愈创木酚（5-BG） | 100t/a | 100t/a |  |  |  | 外售 |
|  |  |  | 2-氯-2，2-二氟乙酸甲酯（CDFAME） | 50t/a | 50t/a |  |  |  | 外售 |
|  |  |  | 98%2-（4-羟基苯氧基）D（+）丙酸产品（DHPPA） | 100t/a | 100t/a,209批/a |  |  |  | 外售 |
|  |  |  | 二氟乙酸 | 100t/a | / |  |  | 已取消建设 | / |
|  |  |  | 二氟乙酰乙酸乙酯 | 100t/a | / |  |  |  | / |
| 三 | 9000吨/年氨基苯醚加氢还原技术改造项目 | 四醚加氢 车间 | 对氨基苯乙醚 | 4000t/a | 4000t/a,1143批/a | 2010.5取得批复（泰环计[2010]28号） | 2011.8通过泰州市环保局验收 | 已建在生产 | 外售 |
|  |  |  | 对氨基苯甲醚 | 1500t/a | 1500t/a |  |  |  | 外售 |
|  |  |  | 邻氨基苯乙醚 | 1500t/a | 1500t/a,820批/a |  |  |  | 外售 |
|  |  |  | 邻氨基苯甲醚 | 2000t/a | 2000t/a |  |  |  | 外售 |
| 四 | 利用多功能车间实施200吨/年三氟乙酸乙酯等五个产品技改及副产约470吨/年二甲胺水溶液、50吨/年稀硫酸项目 | 多功能 二车间 | 98%2-（4-羟基苯氧基）D（+）丙酸甲酯（DHPPME） | 200 t/a | 200t/a,154批/a | 2013.3取得批复（泰环字[2013]16号） | 2015.12通过泰州市环保局验收 | 已建在生产 | 外售 |
|  |  |  | 三氟乙酸乙酯（TFAE） | 200 t/a | / |  |  |  | 外售 |
|  |  |  | 75%二甲基氨基丙胺（DMAPA） | 1500 t/a | 501.8t/a,144批/a |  |  | 已取消生产 | / |
|  |  | 多功能 一车间 | 2,4,6-三(((3-(二甲氨基)丙基)氨基)甲基)苯酚 | 600 t/a | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-乙氧亚甲基-二氟乙酰乙酸乙酯 | 100 t/a | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 副产乙酸乙酯 | 32.783 t/a | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 副产乙醇 | 17.14 t/a | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 副产乙酸 | 24.188 t/a | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 副产二甲胺水溶液 | 470 t/a | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 副产稀硫酸 | 50 t/a | / |  |  |  |  |
| 五 | 江苏中丹化工技术有限公司环境影响后评价 | / | / | / | / | 泰环字[2015]103号 | / | / | / |
| 六 | 6000吨/年对氨基苯乙醚扩建、塑料回收造粒及2-氯丙酸甲酯技术改造副产二氧化硫、盐酸、亚硫酸钠项目* | 四醚加氢 车间 | 对氨基苯乙醚 | 6000 t/a | / | 2016.3取得批复（泰环字[2016]19号）* 2018年3月重新报批取得批复（泰行审批（泰兴）环字[2018]20037号） | 本次验收项目 | 已建重新报批 | 外售 |
|  |  | 塑料造粒 车间 | 再生PP颗粒 | 100 t/a | 已关停 |  |  |  | 外售 |
|  |  |  | 再生PE颗粒 | 50 t/a |  |  |  |  | 外售 |
|  |  | 多功能 一车间 | 99.9%副产二氧化硫 | 266 t/a | 266t/a,205批/a |  |  |  | 外售 |
|  |  |  | 31%副产盐酸 | 368 t/a | 368t/a,205批/a |  |  |  | 外售 |
|  |  |  | 副产亚硫酸钠 | 117 t/a | / |  |  |  | 外售 |
| 七 | 25000吨/年对硝基苯乙醚等建设项目 | 对硝基苯乙醚车间 | 98.5%2-乙氧基苯胺 | 2500 t/a | / | 2016.6取得批复（泰环字[2016]28号） | / | 已建在试生产 | 外售 |
|  |  |  | 99.0%2-甲氧基苯胺 | 2500 t/a | / |  |  |  | 外售 |
|  |  |  | 99.0%4-甲氧基苯胺 | 2500 t/a | / |  |  |  | 外售 |
|  |  |  | 99.4%对硝基苯乙醚 | 25000 t/a | 6567.78t/a,438批/a |  |  |  | 外售 |
|  |  |  | 副产工业氯化钠 | 12000 t/a | / |  |  |  | 外售 |
|  |  | 环戊恶草酮车间 | 离子交换树脂DT | 600m3/a | / |  |  |  | 外售 |
|  |  |  | 离子交换树脂45 | 200 m3/a | / |  |  |  | 外售 |
| 八 | 年产1500吨异硫代氰酸烯丙酯产品等项目 | 环戊恶草酮车间 | 97%2-氟3（N-苯甲酰胺基）苯甲酸 | 100t/a | / | 泰行审批(泰兴)〔2018〕20207号 | / | 已建在试生产 | 外售 |
|  |  | 多功能二车间 | 94%异硫氰酸丙烯酯 | 1500t/a | / |  |  |  | 外售 |
|  |  |  | 副产品92%工业盐 | 962.3t/a | / |  |  |  | 外售 |

## 3.2地理位置及平面布置

### 3.2.1地理位置

本项目位于江苏省泰兴市经济开发区通江西路8号（东经119.93、北纬32.14），东至中港路，南至通江西路，西紧邻泰兴金江化学工业有限公司、泰兴瑞泰化工有限公司，北至棋东路。根据重新报批环评报告，全厂项目不需设置大气环境防护距离，需设置以生产装置、罐区设置为300米的卫生防护距离，根据现场踏勘，该区域范围内无居民集中居住区，因此符合卫生防护距离要求。

企业地理位置图见附图1。

### 3.2.2平面布置

本项目压缩车间、塑料造粒车间位于污水装置北侧，在现有氢化车间内建设对氨基苯乙醚扩建项目，依托现有厂区供电、供水等设施。

企业全厂占地面积约90000平方米，西半部分主要分布有四醚加氢车间、多功能一车间、环戊恶草酮车间、多功能二车间、储罐区、油炉房、冷却水池、动力车间、原料库、污水站、应急池、RTO焚烧装置、办公楼等。东半部分主要分布有醚化车间一、醚化车间二、醚化车间三、储罐区、事故池、循环消防水池、初期雨水收集池、预留用地、炭化炉、污水站、公用工程房、维修车间、配电房、综合楼等。厂区各功能区内部再根据不同用途细分，各构筑物之间以道路、绿化带相隔，总体布置结构紧凑、功能清晰，布局较为科学合理。

厂区已经确定功能区，生产装置区、公用工程区、储罐区相对集中布置，相互联系方便快捷，物料运输和管线短捷。办公区布置在其厂区东南侧，具有相对独立性，同时位于主导风向上风向，装置区对办公区影响相对较小。

全厂总平面布置见附图2。

## 3.3 建设内容

### 3.3.1 本项目主要构筑物

本项目工程组成及主要建设内容详见表3.3-1。

表3.3-1  验收项目建设内容一览表

| 类别 | 建设单元名称 | 设计能力（t/a） | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原环评 | 重新报批 |  |  |
| 主体工程 | 2-氯丙酸甲酯 | 500 | 500 | 压缩车间 | 已建成，部分设备进行完善 |
|  | 副产二氧化硫 | 266 | 266 |  |  |
|  | 副产盐酸 | 368 | 368 |  |  |
|  | 副产亚硫酸钠 | 117 | 117 |  |  |
|  | 对氨基苯乙醚 | 6000 | 6000 | 3条生产线，四醚加氢车间 | 已建成，部分设备进行完善 |
| 贮运工程 | 储存设施 | 仓库 | 1500 m2 | 1500 m2 | 现有原辅材库580 m2、原料库200 m2、危化品库720 m2。 | 不变 |
|  |  | 危险固废仓库 | 166 m2 | 166 m2 | 精馏残渣30 m2、废有机溶剂30 m2、废活性炭、污泥40 m2、废催化剂18 m2、废镍2*18 m2、废包装袋12 m2 | 不变 |
|  |  | 甲苯储罐 | 30m3 | 30m3 | 利用现有1只30m3 | 不变 |
|  |  | 对硝基苯乙醚储罐 | 300m3 | 300m3 | 利用现有1只300m3 | 不变 |
| 公用工程 | 给水 | 5484.79t/a | 5484.79t/a | 由泰兴开发区沿江水厂供给 | 不变 |
|  | 蒸汽（0.98Mpa） | 6800t/a | 6800t/a | 由泰兴市恒瑞供热管理有限公司供应 | 不变 |
|  | 供电（380V） | 3.06x106Kwh/a | 3.06x106Kwh/a | 现有变压器供应 | 不变 |
|  | 导热油炉 | 185万大卡 | 185万大卡 | 现有1台60万大卡，1台125万大卡，燃料采用天然气 | 不变 |
| 环保工程 | 废气处理 | 2-氯丙酸甲酯项目 | 水解、精馏尾气 | 两级水+一级碱水吸收后通过18米排气筒（1#）排空 | 两级水+一级碱水吸收后通过18米排气筒（1#）排空 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值及《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001表3相应要求 | 不变 |
|  |  |  | 低温精馏工段尾气 | 两级水+一级碱水吸收后通过18米排气筒（10#）排空 | 两级碱吸收后通过18米排气筒（10#）排空 |  | 处理措施发生变更 |
|  |  | 氨基苯醚项目 | 加氢、过滤工序尾气 | 二级冷凝+二级水吸收后通过20米排气筒（6#）排空 | 二级冷凝+一级水喷淋后通过20米排气筒（6#）排空 |  | 处理措施发生变更 |
|  |  |  | 甲苯脱溶不凝尾气 | 通过二级冷凝+一级水吸收后进入废气焚烧炉 | 二级冷凝+二级水喷淋后进入废气焚烧炉 |  | 处理措施发生变更 |
|  |  | 造粒 项目 | 造粒熔融废气 | 收集进入焚烧炉处理 | 收集进入焚烧炉处理 |  | 不变 |
|  |  |  | 粉尘废气 | 经水环真空泵吸附处理后进入废气焚烧炉 | 经水环真空泵吸附处理后进入废气焚烧炉 |  | 不变 |
|  |  | 燃烧废气 | 采用清洁能源天然气 | 采用清洁能源天然气 |  | 不变 |
|  | 废水处理 | 工艺废水、废气处理废水、初期雨水、冲洗废水、水冲泵废水、实验室废水、生活污水 | 收集后进入厂内污水处理装置处理后外送泰兴滨江污水处理厂处理，现有一套污水处理装置，处理量约300吨/天 | 收集后进入厂内污水处理装置处理后外送泰兴滨江污水处理厂处理，现有一套污水处理装置，处理量约300吨/天 | “隔离池+气浮池+调节池+一级混凝+厌氧+HCF+A/O接触氧化池+二级混凝沉淀池”处理工艺 | 不变 |
|  | 噪声处理 | 减振、建筑隔声 | 减振、建筑隔声 | / | 不变 |
|  | 固废处理 | 98.58t/a | 225.86t/a | 无害化处理 | 产生量及处理方式发生变化 |

### 3.3.2 主要原辅材料

根据重新报批环评报告，本项目原辅材料使用情况见表3.3-2，项目验收监测期间各原辅料用量情况见表3.3-3。

表3.3-2  原辅材料一览表

表3.3-3  调试期间项目原辅料消耗情况一览表

## 3.4 工艺流程

### 3.4.1 2-氯丙酸甲酯工艺流程

略。

### 3.4.2对氨基苯乙醚工艺流程

略。

## 3.5水平衡

本项目水平衡图见图3.5-1，本项目建成后全厂水平衡图见图3.5-2。

## 3.6项目变更情况说明

在建设过程中公司根据项目生产、发展及污染物处置、形式要求，对照原环评、变更报告和相应批复内容，该项目建设内容主要发生如下变化：

（1）生产设备发生变化：原环评中设备统计误差，根据实际设备安装进行统计；

（2）尾气处理设施变动：1）2-氯丙酸甲酯项目：实际生产中为更高效处理低温精馏工序尾气，处理工艺由“经两级水+一级碱水吸收后通过18m排气筒（10#）排空”变更为“二级碱吸收后通过18m排气筒（10#）排空”；2）对氨基苯乙醚项目：公司在实际建设过程中考虑甲苯废气能够充分回收后套用，将加氢、过滤工序尾气处理工艺由“二级冷凝+二级水吸收后通过20米排气筒（6#）排空”变更为“二级冷凝+一级水喷淋后通过20米排气筒（6#）排空”，甲苯脱溶不凝尾气处理工艺由“二级冷凝+一级水吸收后进入废气焚烧炉”变更为“二级冷凝+二级水喷淋后进入废气焚烧炉”；

（3）固废产生量及处理发生统计误差：1）对氨基苯乙醚釜残：原环评报告中物料平衡表中釜残为187吨，后统计为57.59吨，前后出现统计误差，实际产生量187吨，收集后进入固废焚烧炉处理；2）对氨基苯乙醚废镍催化剂：原环评报告中物料平衡表中废镍催化剂为12.5吨，后统计为14.63吨，前后出现统计误差，实际产生量为12.5吨，收集外送宿迁久巨环保科技有限公司处置；

（4）废气焚烧炉非甲烷总烃废气量变动：原环评中非甲烷总烃统计只为焚烧炉烟气中造粒废气总量，全厂项目部分废气进入焚烧炉进行焚烧处理，尾气中甲苯、非甲烷总烃、甲醇、乙醇、MIBK、DMAPA等均构成非甲烷总烃总量因子，因此造成与原环评报告中数据不一致，为此非甲烷总量变更为“甲苯、非甲烷总烃、甲醇、乙醇、MIBK、DMAPA”总和 4.804吨/年；

（5）废水总量变动：原环评中因统计误差，项目废水接管量为59003.319t/a，其中COD接管量为434.81t/a，后经重新报批后重新计算项目废水产生及排放情况，项目废水接管量为58913.609t/a，COD接管量为47.854t/a。

根据上述情况和环境保护部办公厅《关于建设项目重大变动环境评价文件审批权限的复函》（环办函[2015]1242号）及省环保厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号），建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的生产工艺、污染物处置设施发生重大变动的，建设单位应当按现行分级审批规定，向有审批权的环境保护部门报批项目重大变动环境影响评价文件。目前项目已重新报批，并于2018年3月6日获得泰兴市环保局批复（泰行审批（泰兴）[2018]20037号）。本次依据重新报批环评报告进行验收。

经现场核查，该项目造粒生产线已关停，本次验收内容不包括造粒生产线。

# 4 主要污染源及治理措施

## 4.1污染物治理设施

### 4.1.1 废水

中丹公司现有排水系统实行雨污分流、清污分流，管网设置较为规范。初期雨水经雨水池收集和闸控送污水处理装置；未污染雨水经雨水收集池、雨水管线就近排出；清下水接入园区清下水管网排放；生产废水、生活污水经收集预处理达接管标准后送泰兴市滨江污水处理厂集中处理；消防废水一旦产生，通过事故应急池纳入污水处理系统，处理达标后接管。

本项目生产废水主要是工艺废水、废气处理废水、设备检修、冲洗废水、初期雨水和生活污水等，收集进入公司污水处理站经过预处理达接管标准后排入开发区污水管网，送泰兴市滨江污水处理厂集中处理，最终排入长江。

江苏中丹化工技术有限公司厂内现有一套污水处理装置，项目废水污染物种类主要以有机、含盐为主的污染物，根据项目废水特点，厂方选用比较成熟“隔离池+气浮池+调节池+一级混凝+厌氧+HCF+A/O接触氧化池+二级混凝沉淀池”处理工艺，设计处理量约300吨/天。

公司污水处理站处理流程见图4.1-1。

污水处理设施相关参数：

1、设计规模：污水处理能力300m3/d。

2.设计原污水水质: 好氧池进水CODcr≤40000mg/L、SS＜1500mg

设计出水水质：处理后的出水主要污染物指标达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准。主要污染物指标限值为：pH 6-9、COD＜500mg/L、氨氮＜60mg/L、SS＜400mg/L。

3.废水预处理工艺：该公司污水处理针对COD中等的污水特点设计，厂方聘请专业设计单位，采用成熟的根据本项目废水特点，废水处理采用“隔油池+气浮池+调节池+一级混凝沉淀池+厌氧+HCF+A/O接触氧化池+二级混凝沉淀池”的工艺，工艺废水、地面冲洗废水及生活污水等一起进入处理设施，各单元工艺说明如下：

a、生产车间高浓度、低浓度、酸性、碱性废水排入原水池后，充分曝气混合，均质后泵入调节池。

b、在调节池内根据废水的PH加入酸或碱充分曝气混合调节至中性，再泵入一级混凝沉淀池。

c、在一级混凝沉淀池内加入聚合氯化铝和聚丙烯酰氨，对废水进行一次絮凝反应，以脱色降COD，产生的絮状物通过沉淀池进行沉淀收集。上清液泵入厌氧池。

d、废水在厌氧池内通过厌氧微生物的作用，使废水内的难生化降解的有机高分子污染进行降解，并通过三相分离器进行固、液、气三相分离。上清液自溢进入HCF池。

e、HCF池内有大量的活性污泥，好氧微生物附着在污泥中生存繁殖，通过风机和射流喷射系统进行充分供氧以维持微生物生长必须的溶解氧。废水在该系统中通过微生物的作用能得到大量的降解。废水自溢进入沉淀池。

f、从HCF池随废水带出的污泥在沉淀池中沉淀后通过污泥泵回流至HCF池，以保证HCF池内的污泥量。上清液自溢进入接触氧化池。

g、接触氧化池装有组合生物填料，好氧微生物附着在生物挂膜上，并通过风机充分供氧。废水在接触氧化池中能得到进一步的降解。废水自溢进入二沉池。

h、二沉池将接触氧化池随废水带过来的污泥进行沉淀收集，上清液自溢进入二级混凝沉淀池。

i、在二级混凝沉淀池内加入聚合氯化铝和聚丙烯酰氨，对废水进行二次絮凝反应，以进一步脱色降COD，产生的絮状物通过沉淀池进行沉淀收集。上清液自溢进入清水池。

j、清水池内的处理水收集满了以后排入开发区污水处理总厂。

k、系统所有沉淀污泥和剩余污泥排入污泥弄缩池中调理后进脱水机进行脱水处理。脱出的废水泵入调节池循环处理，污泥外运。

图4.1.1-1  厂区现有污水站照片

目前，本项目已按照环评批复要求，工艺废水、废气处理废水、设备检修、冲洗废水、初期雨水和生活污水等经厂区污水站预处理后接管至滨江污水处理厂处理。

本项目主要废水来源、污染因子及排放去向见表4.1-1。

表4.4.1-1  本项目废水产生、排放情况一览表

| 编号 | 废水量 m3/a | 污染物 名称 | 污染物产生量 | 治理措施 | 污染物排放量 | 标准浓度 限值mg/L | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/L | 产生量t/a |  | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |  |
| 工艺废水 | W1-1、W1-2 | 178.25 | COD | 800 | 0.14 | 项目废水经厂区现有污水站处理，处理后的尾水接管至园区污水处理厂 | / | / | / | 间歇排放，经厂内预处理后接入园区污水厂 |
|  |  |  | SS | 400 | 0.07 |  | / | / | / |  |
|  | W2-1、W2-2 | 1899.5 | COD | 4000 | 7.6 |  | / | / | / |  |
|  |  |  | SS | 500 | 1.0 |  | / | / | / |  |
|  |  |  | 氨氮 | 500 | 1.0 |  | / | / | / |  |
|  |  |  | 甲苯 | 5 | 0.01 |  | / | / | / |  |
| 废气处理废水 | 1500 | COD | 4000 | 6 |  | / | / | / |  |
|  |  | SS | 500 | 0.75 |  | / | / | / |  |
|  |  | 氨氮 | 500 | 0.75 |  | / | / | / |  |
|  |  | 甲苯 | 40 | 0.06 |  | / | / | / |  |
| 冲洗废水 | 1000 | COD | 500 | 0.5 |  | / | / | / |  |
|  |  | SS | 500 | 0.5 |  | / | / | / |  |
|  |  | 氨氮 | 200 | 0.2 |  | / | / | / |  |
|  |  | 甲苯 | 10 | 0.01 |  | / | / | / |  |
|  |  | 总磷 | 20 | 0.02 |  | / | / | / |  |
| 水冲泵废水 | 3000 | COD | 2000 | 6 |  | / | / | / |  |
|  |  | SS | 400 | 1.2 |  | / | / | / |  |
|  |  | 氨氮 | 500 | 1.5 |  | / | / | / |  |
|  |  | 甲苯 | 10 | 0.03 |  | / | / | / |  |
| 实验室废水 | 200 | COD | 500 | 0.1 |  | / | / | / |  |
|  |  | SS | 400 | 0.08 |  | / | / | / |  |
|  |  | 氨氮 | 200 | 0.04 |  | / | / | / |  |
|  |  | 甲苯 | 10 | 0.002 |  | / | / | / |  |
|  |  | 总磷 | 20 | 0.004 |  | / | / | / |  |
| 初期雨水 | 75 | COD | 1000 | 0.075 |  | / | / | / |  |
|  |  | SS | 200 | 0.015 |  | / | / | / |  |
|  |  | 氨氮 | 200 | 0.015 |  | / | / | / |  |
| 生活污水 | 100 | COD | 500 | 0.05 |  | / | / | / |  |
|  |  | SS | 200 | 0.02 |  | / | / | / |  |
|  |  | 氨氮 | 200 | 0.02 |  | / | / | / |  |
|  |  | 总磷 | 150 | 0.015 |  | / | / | / |  |
| 混合废水 | 7952.75 | COD | 2600 | 20.53 | 项目废水经厂区现有污水站处理，处理后的尾水接管至园区污水处理厂 | 500 | 4.0 | 500 | 间歇排放，经厂内预处理后接入园区污水厂 |
|  |  | SS | 460 | 3.645 |  | 400 | 3.2 | 400 |  |
|  |  | 氨氮 | 200 | 1.58 |  | 60 | 0.48 | 60 |  |
|  |  | 甲苯 | 15 | 0.11 |  | 0.5 | 0.004 | 0.5 |  |
|  |  | 总磷 | 5 | 0.04 |  | 3.0 | 0.024 | 3.0 |  |

### 4.1.2 废气

（1）有组织废气

G1-1：LCPM项目反应尾气压缩、低温精馏后产生的尾气，主要为二氧化硫、氯化氢，产生量分别为1.77吨/年、13吨/年，尾气经两级碱吸收后通过18m排气筒（10#）排空。

G1-2、G1-3：LCPM项目水解、精馏工序产生少量废气，主要含有二氧化硫、氯化氢，产生量4.72吨/年、30.18吨/年，尾气经两级水+一级碱水吸收后通过18m排气筒（1#）排空。

G2-1、G2-2：对氨基苯乙醚项目加氢、过滤工序尾气，主要为过量氢气6t/a、甲苯10t/a，通过二级冷凝+一级水喷淋后通过20米排气筒（6#）排空。

G2-3：对氨基苯乙醚项目甲苯脱溶不凝尾气产生量52t/a，废气通过二级冷凝+二级水喷淋后进入废气焚烧炉，焚烧后通过冷却塔和碱洗塔外排。

导热油炉燃烧废气：本项目使用导热油炉为对氨基苯乙醚产品生产过程中精馏系统脱溶剂、脱轻组份等供热，导热油炉采用清洁能源天然气作为燃料，年消耗量64万标方，燃烧废气主要为SO2、烟尘、氮氧化物，年排放分别为0.06t/a、0.14t/a、0.36t/a。废气通过18米排气筒（7#）排空。

焚烧炉采用清洁能源天然气作为燃料，燃烧废气通过25米排气筒（8#）排空。

针对上述各类废气，项目方主要采取不同的针对性措施进行处理。

图4.1-2  本项目废气收集流程图

本项目有组织废气来源、污染因子及排放去向见表4.1-2。

表4.1-2  本项目废气污染源产生源强汇总表

| 污染源 | 污染物产生量 | 治理 | 处理效率（%） | 排气筒参数 | 最终排放量 | 排放时间及方式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物 | 产生量（t/a） |  |  | 编号 | 高度（m） | 口径（m） | 污染物 | 废气量（万标m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |  |  |
| 有组织废气 | LCPM | G1-1 | 二氧化硫 | 1.77 | 两级碱吸收 | 98 | 10# | 18 | 0.3 | 二氧化硫 | 0.8 | 0.61 | 0.005 | 0.035 | 7200h、间歇排放 | 处理措施变化 |
|  |  |  | 氯化氢 | 13 |  | 98 |  |  |  | 氯化氢 |  | 4.51 | 0.04 | 0.26 |  |  |
|  |  | G1-2、G1-3 | 二氧化硫 | 4.72 | 两级水+一级碱水吸收 | 98 | 1# | 18 | 0.15 | 二氧化硫 | 1.2 | 1.09 | 0.01 | 0.095 |  | 不变 |
|  |  |  | 氯化氢 | 30.18 |  | 98 |  |  |  | 氯化氢 |  | 6.99 | 0.08 | 0.6 |  |  |
|  | 对氨基苯乙醚G2-1、G2-2 | 甲苯 | 10 | 二级冷凝+一级水喷淋 | 98 | 6# | 20 | 0.15 | 甲苯 | 0.3 | 9.26 | 0.03 | 0.2 | 7200h、间歇排放 | 处理措施变化 |
|  |  | 氢气 | 6 |  | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  |  |
|  | 导热油炉烟气 | SO2 | 0.06 | 采用清洁燃料 | / | 7# | 18 | 0.4 | SO2 | 0.2 | 4.1 | 0.008 | 0.06 | 7200h、间歇排放 | 不变 |
|  |  | 烟尘 | 0.14 |  | / |  |  |  | 烟尘 |  | 10 | 0.02 | 0.14 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0.36 |  | / |  |  |  | 氮氧化物 |  | 26 | 0.052 | 0.36 |  |  |
|  | 废气焚烧炉 | 燃烧废气 | SO2 | 0.0001 | 采用清洁燃料 | / | 8# | 25 | 0.6 | SO2 | 2.0 | 0.00069 | 1.4*10-5 | 0.0001 | 7200h、间歇排放 | 不变 |
|  |  |  | 烟尘 | 0.0003 |  | / |  |  |  | 烟（粉）尘 |  | 0.002 | 4.2*10-5 | 0.0003 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0.001 |  | / |  |  |  | 氮氧化物 |  | 0.007 | 0.0001 | 0.001 |  |  |
|  |  | 对氨基苯乙醚G2-3 | 甲苯 | 52 | 二级冷凝+二级水喷淋+焚烧炉 | 99.5 |  |  |  | 甲苯 |  | 0.18 | 0.036 | 0.26 |  | 处理措施变化，处理效率提高 |
|  |  | 造粒项目G3-1、G3-2 | 非甲烷总烃 | 3.2 | 水环真空泵+焚烧炉 | 99 |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 5.5 | 0.11 | 0.032 | 7200h、间歇排放 | 不变 |

图4.1.2-1  项目废气处理装置现场照片

（2）无组织废气

无组织排放主要是物料在装料、卸料、贮存、回收时，挥发性物料向大气环境的泄漏或挥发，亦包括各个装置的阀门、管线、泵等在运行中因跑、冒、滴、漏等逸散到大气中的废气。无组织排放其泄漏量与操作、管理水平、设备状况有很大关系。

本项目主要生产装置的关键设备及相关的机泵﹑阀门等都是选用密闭性能良好的设备。根据物料衡算和类比同类装置污染物排放，本项目挥发性物质的无组织排放量，根据同类产品生产装置类比分析，该项目产生的无组织废气主要产生量氯化氢0.038吨/年、二氧化硫0.25吨/年、甲苯0.027吨/年。造粒挤出时无法收集的少量熔融废气非甲烷总烃，根据同类生产厂家经验分析，该项目粉碎工序产生的无组织熔融废气非甲烷总烃0.03吨/年。

表4.1-3  本项目生产车间废气无组织排放源强表

| 序号 | 污染物名称 | 污染源位置 | 无组织排放量t/a | 面源面积 m2 | 面源平均高度m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢 | 压缩车间 | 0.038 | 20*25 | 4 | 与原环评一致 |
| 2 | 二氧化硫 | 压缩车间 | 0.25 | 20*25 | 4 |  |
| 3 | 非甲烷总烃 | 造粒车间 | 0.027 | 20*15 | 4 |  |
| 4 | 甲苯 | 氢化车间 | 0.03 | 30*15 | 4 |  |

### 4.1.3 噪声

本项目正常运行时，主要噪声源来自压缩装置、粉碎机、冷却塔、风机、各类泵等机械设备，噪声源的噪声值均在85dB（A）以下。厂方将该类噪声源均安置在相对封闭的室内，通过建筑隔声、距离衰减，来达到消声降噪的效果。重新报批后，主要设备与原环评一致。

表4.1-4  本次建设主要噪声源及分布情况

| 序 号 | 设备 名称 | 等效声 级dB（A） | 台套 数（台） | 所在车间（工段）名称 | 距最近厂 界位置（m） | 主要治理 措 施 | 降噪处理 后噪声源dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩装置 | 65-70 | 1 | 压缩车间 | N，100米 | 选用低噪音设备；基础减振；提高机械装配精度，减少共振；高噪音设备等加装消音器；合理布局，尽可能室内操作等 | ≦60 |
| 2 | 粉碎机 | 70-75 | 1 | 造粒车间 | N，100米 |  | ≦60 |
| 3 | 罗茨真空泵 | 85-90 | 1 | 公用工程，室内 | W，80米 |  | ≦70 |
| 4 | 冷却塔 | 85-90 | 2 | 室外 | W，50米 |  | ≦75 |
| 5 | 风机 | 75-85 | 2 | 室外 | E，40米 |  | ≦72 |
| 6 | 各类输送泵 循环泵 | 75-80 | 1 | 车间、罐区、泵房污水处理装置等 | S，25米 |  | ≦72 |

### 4.1.4 固体废物

重新报批后项目生产过程中的固废主要有以下几种：

S1-1：2-氯丙酸甲酯产品精馏釜残，产生的乳酸及高沸油，年产生量为4.16吨，属于危险废物，编号为HW04农药废物（263-008-04），收集后进入固废焚烧炉处理。

S2-1：对氨基苯乙醚生产过程中产生的废镍催化剂，产生量12.5吨/年，属于危险废物，编号为HW50废催化剂（261-161-50），收集后外送宿迁久巨环保科技有限公司处理。

S2-2：对氨基苯乙醚产生的精馏残渣，产生量187吨/年，属于危险废物，编号为HW40含醚废物（261-072-40），收集后进入固废焚烧炉处理。

污水处理污泥：产生量20吨/年，属于危险废物，编号为HW04农药废物（263-011-04），收集后外进入固废焚烧炉处理。

生活垃圾：产生量2吨/年，收集后由环卫部门统一处理。

表4.1-5   营运期固废分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 产生 工序 | 形态 | 主要 成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险 特性 | 原环评 | 重新报批后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2008版 | 估算 产生量 （吨/年） | 2016版 | 估算 产生量 （吨/年） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 废物 类别 | 废物 代码 |  | 废物 类别 | 废物 代码 |  |  |
| 1 | 蒸馏残留物 | S1-1：2-氯丙酸甲酯产品精馏釜残 | 危险废物 | 精（蒸）馏过程 | 固相 | 釜残 | 国家危险废物名录 | T | HW11精（蒸）馏残渣 | 900-013-11 | 4.16 | HW04农药废物 | 263-008-04 | 4.16 | 使用新代码 |
|  |  | S2-2：对氨基苯乙醚项目精馏残渣 | 危险废物 | 精（蒸）馏过程 | 固相 | 釜残 | 国家危险废物名录 | T | HW11精（蒸）馏残渣 | 900-013-11 | 57.59 | HW40含醚废物 | 261-072-40 | 187 | 原环评统计误差 |
| 2 | 报废的镍催化剂 | 危险废物 | 生产 过程 | 半固相 | 废镍催化剂 | 国家危险废物名录 | T | HW46含镍废物 | 900-037-46 | 14.63 | HW50废催化剂 | 261-161-50 | 12.5 | 原环评统计误差 |
| 3 | 污水处理污泥 | 危险废物 | 污水处理 | 半固相 | 污泥 | 国家危险废物名录 | T | HW42废有机 溶剂 | 900-499-42 | 20 | HW04农药废物 | 263-011-04 | 20 | 使用新代码 |
| 4 | 生活垃圾 | 一般固体 | 生活 过程 | 固相 |  | -- |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 不变 |

注：腐蚀性（Corrosivity, C）、毒性（Toxicity, T）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity, In）。

表4.1-6  重新报批后项目建成后全厂固废汇总表   单位：吨/年

| 统计项目 | 建设项目污染物产生量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 原有项目产生量 | 原有项目排放量 | 本次项目 | 建成后全厂 |  |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 | “以新带老” | 产生量 | 削减量 | 最终排放量 | 处理方式 |  |
| 废催化剂 | 0.33 | 0 |  |  |  | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 江苏中铭新型材料有限公司处置 | 不变 |
| 蒸馏残留物 | 764.022 | 0 | 191.16 | 191.16 | 0 | 4 | 951.182 | 951.182 | 0 | 固废焚烧炉处理 | 原环评统计误差 |
| 废酸液 | 1431.075 | 0 |  |  |  | 0 | 1431.075 | 1431.075 | 0 | 海门市禾丰化学肥料有限公司处置 | 不变 |
| 吸附过滤物 | 40.05 | 0 |  |  |  | 0 | 40.05 | 40.05 | 0 | 固废焚烧炉处理 | 处置单位变化 |
| 废有机溶剂 | 634.182 | 0 |  |  |  | 0 | 634.182 | 634.182 | 0 | 固废焚烧炉处理 | 处置单位变化 |
| 废水处理污泥 | 85 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 固废焚烧炉处理 | 处置单位变化 |
| 报废的镍催化剂 | 21.65 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 34.15 | 34.15 | 0 | 外送宿迁久巨环保科技有限公司处置 | 原环评统计误差 |
| 废旧包装 | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 企业收集造粒 | 不变 |
| 生活垃圾 | 600 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 602 | 602 | 0 | 由环卫部门统一处理 | 不变 |

注：现有项目、拟建项目固废均无害化处理，不排放于外环境。

厂区内已经建成9座规范化的危险固废暂存间（危险废物堆场），分别是废活性炭、污泥库共用1间：40m2，废有机溶剂库1间：30 m2，釜残库1间：30m2，废催化剂库1间：18m2，废镍库2间：18m2*2，废包装袋库1间：12 m2，焚烧炉残渣库1间：45m2，废酸罐2只：50m3*2，均采用水泥硬质地面、防渗处理，顶上设雨棚，可防风、防晒、防雨，固废分类装袋或装桶，以防暂存期间被吹散、蒸发或随雨水淋失，符合固废暂存技术规范要求。同时按《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995, GB15562.2-1995)有关规定设置了环保标志牌，可满足全厂危险废物堆放需求；本项目建成后，全厂危险废物每月委托有资质的单位处理一次。

图4.1.4-1  企业现有危废库照片

### 4.1.5 环境风险

4.1.5.1  企业现有风险识别

生产过程中设备的管道、弯曲连接、阀门、泵、储槽、运输容器等均有可能导致物质的释放与泄漏，发生毒害或爆炸事故。因此，可以认为生产过程的危险、有害因素较多，且在不同的工艺单元多处存在。

表4.1-8    生产过程主要危险、有害性分析

| 序号 | 工艺过程 | 主要危险物质 | 危险因素 | 主要危险、有害性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加氢反应 | 氢气 | 管道超压，管道破裂、安全阀失灵等 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 |
| 2 | 烘干 | 粉尘 | 温度控制不当，压力失控，可能发生喷料、爆炸 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 |
| 3 | 压缩 | 二氧化硫、氯化氢 | 管道超压，温度控制不当，管道破裂、安全阀失灵等 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 |
| 4 | 尾气吸收 过程 | 氯化氢、二氧化硫 | 装置管道堵塞、设备锈蚀、无防护设施、二氧化硫充装 | 泄漏、中毒、灼伤 |

表4.1-9  主要工艺装置危险、有害性分析

| 序号 | 工艺装置 | 危险因素 | 主要危险、有害性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原材料、中间成品罐区 | 选材不当，管线、阀门锈蚀、缺陷，底部法兰连接面腐蚀破损、垫片质量差，外力碰撞破损，安全阀失灵，检修作业时违规操作；人为失误，危险品与禁忌物接触 | 火灾、泄漏、中毒，引发重大事故 |
| 2 | 计量槽、液下泵 | 计量槽及输送管线质量问题，泄漏、暴露于空气 | 泄漏，火灾 |
| 3 | 反应釜及冷凝器 | 为夹套真空反应釜，如冷却过程盘管破裂，反应物遇水；冷凝器缺水 | 火灾爆炸，泄漏、中毒，引发重大事故 |
| 4 | 输送泵 和管道 | 因加工、材质、焊接等质量问题或安装不当或外力碰撞，操作失误、未维护等 | 火灾、爆炸、泄漏、中毒 |
| 5 | 二氧化硫充装 | 操作不当 | 爆炸 |
| 6 | 包装袋粉碎 | 塑料 | 预处理中要采用粉碎机进行粉碎 |
| 7 | 电气设施 | 短路、漏电、过载、接触不良、电弧、违章操作；电机选型、使用不当 | 触电、电气火灾，以及由突然停电事故引发的生产系统事故 |
| 8 | 自动控制 系统 | DCS系统等装置出现故障，装置温度、压力、流量、液位失常时未发出报警，工作人员未察觉状态异常，未及时采取措施，导致事故 | 喷料、泄漏、火灾、爆炸、中毒 |
| 9 | 污水收集 处理装置 | 污水、电器设备 | 中毒、灼伤、腐蚀 |
| 10 | 尾气处理 | 系统故障，污染物以产生浓度直接外排 | 污染物超标排放 |
| 11 | 运输 | 撞车、侧翻、槽罐破损、管道破损 | 危险物料大量溢出、泄漏 |

根据对环境风险物质的筛选和工艺流程确定风险单元主要为：加氢工序、烘干工序、压缩工序、罐区。

4.1.5.2  企业现有风险防范措施

企业目前风险防范措施落实较好，目前厂区未发生风险事故。厂区主要防范措施如下：

（1）运输、储存方面，根据物料的燃爆特性及挥发特性等进行储存。严格遵守有关贮存的安全规定。总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定进行危险源布置。设置火灾自动报警系统。仪表负荷、消防报警、关键设备等按一类负荷设置，采用不间断电源装置供电，事故照明采用带镉镍电池应急灯照明。车间、贮罐区、中间罐区、仓储区布置需通风良好，保证易燃、易爆和有毒物质迅速稀释和扩散。按规定划分危险区，保证防火防爆距离，车间周围设置地坎，罐区设置防火堤。

（2）生产方面，工程设计中充分考虑安全因素，关键岗位应通过设备安全控制连锁措施降低风险性。建立健全DCS监控系统。在易泄漏的操作岗位，设置防火监测报警器。为防止电气误操作，高压开关和隔离开关以及接地刀闸之间应装设闭锁装置。根据车间的不同环境特性，选用防腐、防水、防尘的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。在生产过程中采取预防中毒、火灾和爆炸的措施。

（3）固废方面，企业为每种危险固废鉴定其性质，并挂牌明示，同时仓库存放地点采用凹陷形成围堰以防止发生危险固废泄漏而流出仓库，污染外界环境。

（4）厂内事故池总容积5030m3，若污水处理设施出现故障不能正常运行，应收集所有废水进入事故池。

（5）企业在生产区及仓储区储备急救药品，以供发生意外事故情况下急用，并定期培训人员告知其位置及使用方法。

（6）本项目厂址西南侧50m、本项目厂址所在地及本项目厂址东南侧50m各设1个地下水监测点，每年监测一次监测地下水的水质变化情况，可以委托环境监测机构进行定期监测。定期向社会公开本项目特征因子的地下水环境监测值。

企业突发环境事件应急预案已于2017年5月8日通过环保主管部门备案，备案编号：321283-2017-029-11。

### 4.1.6排污口规范化设置

按照苏环控[97]122号文《江苏省排污口设置规范化整治管理办法》要求整治现有排污口、设置新增的废气排放口。

（1）本次项目建设期间厂方应严格按照清污分流原则完善厂区排水系统，便于监督管理，避免混排。各排水口已设置相应环保图形标志牌，以便管理、维修以及更新，污水处理装置出口已设置小段排水明渠、已安装COD在线检测仪（型号为TGH-SC型），监测数据与泰兴市环保局联网，便于日常采样分析、监督监测，确保外排废水水质稳定达标。

雨水清下水排口，厂方设有标志牌，便于识别和监督性监测，厂方应对排水定期取样检测，确保稳定达标，若及时发现问题、整改。

（2）本项目涉及排气筒共5个，废气排气筒按照“排污口整治”要求设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。

（3）主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。

（4）固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所，存放场地需采取防渗漏、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。

## 4.2 环境保护“三同时”落实情况

本项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表4.2-1。

表4.2-1  本项目环境保护“三同时”落实情况

| 污染源 | 治理项目 | 环保治理内容 | 预期治理效果 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 清污分流排水 管网延伸 | 实现清污、雨污分流 | 将废水全部收集处理,确保雨水、清下水稳定达标排放 | 厂区雨污分流，项目废水经现有污水站处理后接管园区污水厂处理 |
|  | 生产废水收集 预处理 | 充分利用现有污水处理装置 | 满足本项目建设过程及项目建成后全厂废水处理及达标要求 |  |
| 废气 | LCPM 尾气回收装置 | 压缩机、副产装置 | 氯化氢、二氧化硫排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求；非甲烷总烃、甲苯排放执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB323151-2016）中二级标准要求；废气焚烧炉排放的SO2、NOx排放浓度参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001表3 | LCPM压缩、低温蒸馏产生的二氧化硫、氯化氢经两级碱吸收后经现有10#排气筒排放；水解、精馏产生的二氧化硫、氯化氢经两级水洗+一级碱吸收后经现有1#排气筒排放；对氨基苯乙醚加氢、过滤工序尾气产生的氢气、甲苯经二级冷凝+一级水喷淋后通过20米排气筒（6#）排空；对氨基苯乙醚甲苯脱溶不凝尾气经二级冷凝+二级水喷淋后进入废气焚烧炉，焚烧后经8#排气筒排放，导热油炉废气经1#排气筒排放 |
|  | 对氨基苯乙醚 | 利用现有废气处理设备 |  |  |
|  | 导热油炉废气 | 风机 |  |  |
|  | 废气焚烧炉 | 冷却塔和碱洗塔，VOCs在线监测 |  |  |
|  | 其它无组织废气减排和控制 | 管道输送物料，生产系统采用DCS系统控制，优选封闭设备，加强运行管理和设备检修维护、减少跑冒滴漏，加强员工培训提高技能等 |  |  |
| 噪声 | 车间噪声源 | 选用低噪音设备、合理布局、建筑隔声、基础减振等 | 厂界噪声达标 | 已落实 |
| 废渣 | 固废（液）收集 储存 | 设专用桶或罐分类收集、存放，采取防渗漏、防流失措施，建立跟踪管理台帐等 | 已落实 |
| 地下水 | 3个地下水跟踪监测点位 | 已落实 |
| 以新带老整改措施 | 1、对生产装置、设备进行全面改造和更新维护保养，对因腐蚀严重带有跑、冒、滴、漏的管道、阀门、设备、设施进行全面更换，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生。 2、对现有项目存在产品粉尘收集处理，减少无组织排放。 | 已落实 |
| 排污口规范化设置 | 按照规范化要求整改现有排污口、设置新增排污口，设标志牌、搭建采样平台等，到苏环控（1997）122号要求 | 已落实 |
| 绿 化 | 厂区绿化及维护 | 已落实 |
| 环境风险 事故应急设施 | 在利用现有消防设施的基础上，增加本次项目建设的消防设施配置等纳入安全设施投资 | 已落实，企业应急预案已备案 |

# 5 环评主要结论、建议及环评批复要求

## 5.1 建设项目环评报告书的主要结论与建议

### 5.1.1 主要结论

江苏中丹化工技术有限公司建设6000吨/年对氨基苯乙醚扩建、塑料回收造粒及2-氯丙酸甲酯技术改造副产二氧化硫、盐酸、亚硫酸钠项目符合项目产业政策，项目的建设符合《省政府办公厅关于印发全省开展第三轮化工生产企业专项整治方案》（苏政发[2012]121号）、《江苏省生态红线区域保护规划》等文件精神和相关准入条件，项目建成后工艺达到国内先进水平，建设项目生产工艺技术完善，产品质量提高，清洁生产水平达到国内同行业先进水平；项目拟采取的工艺减排和控制措施、污染防治措施在实施到位和正常运行状况下，可实现各污染物稳定达标排放及固废无害化处置，总量在现有项目中平衡，公众无反对意见，在建设单位严格执行国家环保法律法规，认真落实各项安全防范和污染减排控制措施，加强各设施运行管理，实现稳定达标排放，确保环境安全，项目建设具有环境可行性。

### 5.1.2 建议

⑴建设单位应认真落实项目设计中提出的污染防治措施，落实环保治理资金，强化环保投入，使本项目的污染物排放量减少到最低程度，作到“低投入、高产出”，确保达标排放和总量控制目标的实现。

⑵应进一步完善各类规章制度，加强科学管理和操作人员责任心，杜绝因操作不当而产生的各类污染事故发生。建立完善的环境应急计划，并配备相应的设备、人员和制度。

⑶全厂废水应严格实行清污分流，加强厂内各类污染治理设施的管理和维护，提高操作人员的责任心和环保意识，确保治理设施运行的可靠性、稳定性，确保出水水质符合开发区污水处理厂的进水水质要求。

⑷加强职工环境风险及安全生产教育，配备必需的劳动防护及消防措施，并定期组织演练，对可能出现事故的单元进行必要的检测，以避免事故的发生，同时完善事故应急措施。

## 5.2 审批部门审批意见

该项目于2016年11月21日取得泰兴市环境保护局的批复（批文号：泰环字[2016]19号，详见附件3），在实际建设过程中，企业对废气无二胺防治措施等进行调整，目前项目已重新报批，并于2018年3月6日获得泰兴市环保局批复（泰行审批（泰兴）[2018]20037号），批复内容如下：

项目重新报批的背景：

6000吨/年对氨基苯乙醚扩建、塑料回收造粒及2-氯丙酸甲酯技术盖章副产二氧化硫、验收、亚硫酸钠项目原环境影响报告书已于2016年3月取得了泰兴市环境保护局批复（泰环字[2016]19号），在实际建设过程中，拟对废气污染防治措施等进行调整，对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号），委托南京国环科技股份有限公司重新编制环境影响报告。

根据《报告书》结论及泰兴市华兴环境咨询有限公司技术评估意见，在预留足够的卫生防护距离，污染防治措施、事故风险防范减缓错及环境风险应急预案落实的前提下，从环境保护的角度考虑，同意该项目在江苏省泰兴经济开发区公司现有厂区内建设。本项目建设的主要内容及产品方案详见《报告书》P55-59页，主要设备详见《报告书》P63-68页，公用工程详见《报告书》P73-75页。你公司不得擅自扩大生产规模、增加生产品种或改变生产工艺等。

你公司在工程设计、建设和运行管理过程中必须落实《报告书》提出的各项环保要求，严格执行“三同时”，并着重做好以下工作：

1、加强施工期管理，注重生态环境保护，对施工期废水、扬尘、噪声、建筑垃圾等进行收集、治理和控制。施工期废水预处理后排入泰兴市滨江污水处理有限公司深度处理；采取设置施工维护结构、定期洒水等有效措施，控制和减少扬尘；选用低噪声施工设施、严格控制施工时间，施工期噪声应符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求；建筑垃圾及时清运处理。

2、采用先进的生产设备和工艺，将清洁生产、节能降耗和循环经济理念贯穿于生产全过程，杜绝“跑、冒、滴、漏”，避免发生污染事故，同时加强生产管理，将污染物排放至最低程度。

3、本项目所需蒸汽由泰兴市恒瑞供热管理有限公司提供，导热油炉和废气焚烧炉使用天然气为燃料，公司办公、生活、生产等均必须使用清洁能源。

4、严格执行“请勿分离、雨污分流、污污分流”。工艺废水、处理废气产生 的废水、实验室废水、设备及地面冲洗废水、废包装袋清洗废水、实验室废水、生活污水等一并进公司现有污水预处理装置，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和泰兴市滨江污水处理有限公司深度处理，进一步提高水的重复利用率，减少新鲜水用量。清洁雨水排入泰兴经济开发区清下水管网，清下水中COD浓度应小于40mg/l，否组应送本公司污水处理设施。

5、采取切实有效的废气污染防治措施，从源头进行控制，对工艺废气收集治理。2-氯丙酸甲酯产品低温精馏工段废气收集至“二级碱吸收”装置处理，尾气通过18米高排气筒（10#）排放；水解、精馏工段废气收集至“二级冷凝+一级水喷淋”装置处理，尾气通过原有的18米高排气筒（1#）排放。对氨基苯乙醚产品加氢工段废气收集至“二级冷凝+一级水喷淋”装置处理，尾气通过20米高排气筒（6#）排放；脱溶工段废气收集至“二级冷凝+二级水喷淋”装置处理，再进入废气焚烧炉焚烧处置。塑料回收造粒项目废气经水环真空泵吸附处理后进入废气焚烧炉焚烧处置。通过采用密封的设备、泵和管道输送液体物料等措施减少无组织排放废气。本项目有组织、无组织排放废气分别执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《危险废气焚烧控制标准》（GB18484-2001）、江苏省《化学工业挥发性有机物污染物排放标准》（DB32/3151-2016）要求。

6、合理规划生产布局，选优低噪声设备、采取有效的噪声防治措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准。

7、按照“减量化、资源化、无害化”原则，对生产过程中产生的各类固废妥善处理或综合利用。塑料回收造粒项目只用于处理本公司内废塑料包装物，且生产的塑料颗粒不得用于食品、医药等行业。精馏残渣、废催化剂、清洗池沉淀物等危险废物须委托有资质单位处置或综合利用，所有危险废物须按规定办理危险废物转移手续；生活垃圾委托当地环卫部门处理。一般废物历时堆场和危险废物临时堆场应分别符合《一般工业废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，并按照《环境保护图形-固体废弃贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）要求设置环保标志牌。

8、做好厂区绿化工作，按照生态优先、适地适树、生物多样、因害设防、按需分配的原则，确定绿化方案，并对厂界、罐区等无组织排放源设置绿化隔离带，减缓废弃和噪声等对外环境的影响；对原料罐区、生产车间做好防渗处理，防止对土壤、地下水造成影响。

9、全公司以生产装置、罐区边界向外300米设置卫生防护距离，卫生防护距离内不得存在和新建环境敏感目标。

10、按照《报告书》要求，进一步落实各项环境风险防范和事故减缓措施，制定环境风险应急预案。配备现场应急物资，落实本项目与现有事故应急池的对接措施，建立健全各项环保管理制度，落实环保工作责任制，加强环境安全管理，定期组织开展环境风险应急预案演练，杜绝污染事故发生。

11、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求面对排污口进行规范化设置，设置相应标识牌，按照废水流量计及COD、烟气在线监控装置，并与环保部门联网。本项目增设1根排气筒，不增设废水排放口。

项目建成后，全公司污染物年排放量初步核定为：

（一）水污染物（接管量/排放量）≤58913.609吨/58913.609吨，COD≤47.854吨/2.94吨，SS≤25.127吨/0.588吨，氨氮≤4.889吨/0.314吨，甲苯≤0.137吨/0.0058吨，邻二氯苯≤0.055吨/0.022吨，氯苯≤0.02吨/0.011吨，总磷≤0.479吨/0.031吨，总氮≤2.96吨/0.942吨。

（二）废气污染物（有组织排放）：SO2≤3.81吨、HCl≤1.06吨、NOx≤10.746吨、CO≤0.039吨、乙醇≤2吨、三氟乙酰乙酸乙酯≤0.392吨、二氟乙酸乙酯≤0.0067吨、三氟乙酸乙酯≤0.231吨、乙酸乙酯≤0.204吨、邻二氯苯≤0.022吨、甲苯≤2.488吨、非甲烷总烃≤4.804吨、甲醇≤0.586吨、MIBK≤0.042吨、DMAPA≤0.3吨、二氯乙烷≤0.683吨、CDFAMe≤0.004吨、烟（粉）尘≤2.513吨。

项目的环保设施必须与主体工程同时建成并投入使用，并按规定申办项目竣工环保验收手续。

本批复自下达之日起5年内有效。本工程5年后方开工建设或项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防治生态破坏的措施等发生重大变动的，须重新报批该项目的环境影响评价文件。

泰州市泰兴环境执法局负责该项目的环境监管工作。

# 6验收评价标准

## 6.1废气污染物排放标准

氯化氢、二氧化硫排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求；非甲烷总烃、甲苯排放执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB323151-2016）中二级标准要求；废气焚烧炉排放的SO2、NOx排放浓度参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001表3。具体标准值见表6.1-1、6.1-2。

表6.1-1  大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级标准 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| 氯化氢 | 100 | 15 | 0.26 | 周界外浓度最高点 | 0.20 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96） |
| SO2 | 550 | 15 | 2.6 |  | 0.40 |  |
| 非甲烷总烃 | 80 | 15 | 7.2 |  | 4.0 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB323151-2016） |
| 甲苯 | 25 | 15 | 2.2 |  | 0.6 |  |

表6.1-2   危险废物焚烧污染控制标准

| 项目 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二噁英类 | 排气筒最低允许高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/m³） | 80 | 300 | 0.5TEQng/m³ | 25 |
| 依据 | 《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001表3 | 表1（焚烧量≦300kg/h） |

## 6.2废水污染物排放标准

本项目废水经过厂内污水处理站预处理达接管标准后送泰兴市滨江污水处理厂集中处理，泰兴市滨江污水处理厂以《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准作为接管控制标准；根据污水处理厂环评批复意见，滨江污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体标准限值见表6.2-1。

表6.2-1  项目废水排放标准

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本项目废水排放接管标准 | 泰兴市滨江污水处理厂排放标准 |
| 1 | pH | 无量纲 | 6～9 | 6～9 |
| 2 | COD | mg/L | ≤500 | ≤50 |
| 4 | SS | mg/L | ≤400 | ≤10 |
| 5 | NH3-N | mg/L | ≤60 | ≤5 |
| 6 | TP | mg/L | ≤3.0 | ≤0.5 |
| 7 | 甲苯 | mg/L | ≤0.5 | ≤0.1 |
| 执行标准 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A类标准 |

## 6.3噪声排放标准

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标》（GB12348-2008）中3类区标准，具体标准值见表6.3-1。

表6.3-1    工业企业厂界环境噪声排放限值

| 类别 | 标准值dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界噪声 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |

## 6.4固废贮存标准

本项目生产过程中危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）；一般废物暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订），同时还应满足《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）》等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告，2013年第36号）的要求。

# 7 验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试效果

本项目主体工程建设完成后，根据实际调试情况，废水、废气处理设施运行正常，接管和外排废水各污染物排放浓度均符合环评及其批复要求。根据本项目竣工验收监测方案，验收监测具体内容见7.2~7.4小节。

## 7.2 废水

废水监测点位、项目和频次见表7.1-1。

表7.1-1  废水监测点位、项目及频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水厂废水总进口 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、甲苯 | 4次/天，连续2天 |
| 污水厂废水总排口 |  |  |

## 7.3 废气

废气监测点位、项目和频次见表7.1-2。废气监测点位示意图见图7.1-1。

表7.1-2废气监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 排气筒高度（米） | 监测因子 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒出口 | 18 | 二氧化硫、氯化氢 | 烟气流速、含湿量、标态烟气流量 | 监测2天、每天3次 |
| 6#排气筒出口及“二级冷凝+一级水喷淋”处理装置进口 | 18 | 甲苯 | 烟气流速、含湿量、标态烟气流量 |  |
| 7#排气筒出口 （导热油炉废气） | 25 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 烟气流速、含湿量、标态烟气流量 |  |
| 8#排气筒出口 | 25 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、甲苯、非甲烷总烃 | 烟气流速、含湿量、标态烟气流量 |  |
| RTO焚烧炉进口 | 25 | 甲苯、非甲烷总烃 | 烟气流速、含湿量、标态烟气流量 |  |
| 10#排气筒进出口 | 18 | 二氧化硫、氯化氢 | 烟气流速、含湿量、标态烟气流量 |  |
| 厂界无组织排放—上风向1个对照点，下风向设3个监控点 | / | 二氧化硫、氯化氢、甲苯、非甲烷总烃 | 天气、相对湿度、风向、风速 |  |

## 7.4 噪声

厂界噪声监测点位、项目和频次见表7.1-3。噪声监测点位示意图见图7.1-1。

表7.1-3废气监测点位、项目和频次

| 类别 | 测点编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目厂界噪声 | N1 | 厂东边界外1米 | 等效连续A声级 | 监测2天，昼、夜间各监测一次 |
|  | N2 | 厂北边界外1米 |  |  |
|  | N3 | 厂西边界外1米 |  |  |
|  | N4 | 厂南边界外1米 |  |  |

图7.1-1 噪声及无组织废气监测点位示意图

# 8 质量保障措施和检测分析方法

## 8.1 验收工况

泰兴市康达环境检测技术有限公司于2018年10月31日~11月1日进行了竣工验收检测并出具检测报告。监测期间，项目产品生产负荷均大于75%，满足环保验收检测技术要求，如表8.1-1所示。

表8.1-1  检测工况调查结果

| 产品类型 | 统计时间 | 设计产量吨/天 | 实际生产量吨/天 | 生产负荷% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对氨基苯乙醚 | 2018.10.31 | 20 | 17.5 | 87.5 |
|  | 2018.11.01 | 20 | 19.4 | 97 |
| 2-氯丙酸甲酯 | 2018.10.31 | 1.67 | 1.47 | 88.02 |
|  | 2018.11.01 | 1.67 | 1.52 | 91.02 |
| 二氧化硫 | 2018.10.31 | 1.22 | 1.15 | 94.26 |
|  | 2018.11.01 | 1.22 | 1.17 | 95.90 |
| 盐酸 | 2018.10.31 | 1.23 | 1.20 | 97.56 |
|  | 2018.11.01 | 1.23 | 1.05 | 85.36 |

## 8.2 质量保障体系

本次验收监测质量保障体系主要体现在以下五个方面:

（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照GB16297-1996和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

（4）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（5）检测数据严格执行三级审核制度。

## 8.3 检测分析方法

本项目废水、废气和噪声监测分析方法及分析仪器见表8.3-1。

表8.3-1 监测分析方法及主要仪器一览表

| 分类 | 项目 | 分析方法 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ57-2017） | 瑞士万通883离子色谱仪（F-002-01） |
|  | 氯化氢 | 《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ549-2016） | 瑞士万通883离子色谱仪（F-002-01） |
|  | 甲苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局2007第六篇第二章一（一） | GC-2010气相色谱仪（F-001-02） |
|  | 非甲烷 总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ38-2017） | GC-2010气相色谱仪（F-001-02） |
|  | 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996） 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ836-2017） | AUW120D电子天平（F-022-01） |
|  | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定点位电解法》（HJ693-2014） | GC-2014气相色谱仪（F-001-01） |
| 噪声 | 等效(A)声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | Kestrel5500便携式风速气象测定仪（X-016-01）、AWA6228+多功能声级计（X-008-01）、AWA6221声校准器（X-009-01） |
| 废水 | pH值 | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》第四版增补版）国家环保总局2002年第三篇第一章 六（二） | pHBJ-260便携式pH计（X-015-01） |
|  | COD | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ828-2017） | 50ml滴定管（B-50-04） |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ535-2009） | 722S可见分光光度计（F-038-01） |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T11901-1989） | AUW120D电子天平（F-022-01） |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T11893-1989） | 722S可见分光光度计（F-038-01） |
|  | 甲苯 | 《水质 苯系物的测定 气相色谱法》（GB/T11890-1989） | GC-2010气相色谱仪（F-001-02） |

# 9检测结果分析

## 9.1废水检测结果

本项目废水验收监测结果见表9.1-1。

表9.1-1 废水验收检测结果

| 监测点位 | 监测项目 | 监测 日期 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 均值 | 标准 | 达标情况 |
| 废水总进口 | pH值 | 2018年10月31日 | 9.37 | 9.34 | 9.41 | 9.36 | 9.34-9.41 | / | / |
|  | COD |  | 4370 | 2110 | 1340 | 1990 | 2452.50 | / | / |
|  | SS |  | 25 | 30 | 25 | 25 | 26.25 | / | / |
|  | 氨氮 |  | 28.1 | 25.5 | 27.7 | 24.9 | 26.55 | / | / |
|  | 总磷 |  | 12.7 | 13.0 | 12.5 | 12.9 | 12.78 | / | / |
|  | 甲苯 |  | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
|  | pH值 | 2018年11月1日 | 9.23 | 9.28 | 9.31 | 9.35 | 9.23-9.35 | / | / |
|  | COD |  | 2690 | 2240 | 2070 | 2130 | 2282.50 | / | / |
|  | SS |  | 20 | 23 | 20 | 20 | 20.75 | / | / |
|  | 氨氮 |  | 28.1 | 27.8 | 28.4 | 28.1 | 28.10 | / | / |
|  | 总磷 |  | 11.9 | 11.4 | 11.6 | 12.2 | 11.78 | / | / |
|  | 甲苯 |  | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
| 废水总出口 | pH值 | 2018年10月31日 | 8.22 | 8.30 | 8.25 | 8.20 | 8.20-8.25 | 6-9 | 达标 |
|  | COD |  | 196 | 257 | 181 | 151 | 196.25 | 500 | 达标 |
|  | SS |  | 5 | 5 | ND | 5 | 5.00 | 400 | 达标 |
|  | 氨氮 |  | 18.7 | 19.2 | 18.9 | 19.7 | 19.13 | 60 | 达标 |
|  | 总磷 |  | 2.66 | 2.56 | 2.6 | 2.73 | 2.64 | 3.0 | 达标 |
|  | 甲苯 |  | ND | ND | ND | ND | / | 0.5 | 达标 |
|  | pH值 | 2018年11月1日 | 8.21 | 8.19 | 8.24 | 8.23 | 8.19-8.24 | 6-9 | 达标 |
|  | COD |  | 212 | 224 | 199 | 215 | 212.50 | 500 | 达标 |
|  | SS |  | ND | ND | 10 | 7 | 8.50 | 400 | 达标 |
|  | 氨氮 |  | 26.9 | 26.6 | 27.8 | 26.6 | 26.98 | 60 | 达标 |
|  | 总磷 |  | 2.54 | 2.58 | 2.62 | 2.51 | 2.56 | 3.0 | 达标 |
|  | 甲苯 |  | ND | ND | ND | ND | / | 0.5 | 达标 |

注：ND表示未检出，甲苯检出限为0.01mg/L。

由监测结果可见，监测期间项目污水站排放废水满足滨江污水处理厂接管标准。

## 9.2废气检测结果

本项目2018年10月31日~11月1日无组织废气监测结果见表9.2-1，有组织废气监测结果见表9.2-2.

表9.2-1 无组织废气检测结果

| 检测项目 | 监测点位 | 日期 | 监测结果（mg/m3） | 最大值 | 标准限值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 二氧化硫 | 1#厂东北侧 | 2018年10月31日 | ND | ND | ND | - | 0.4 |
|  | 2#厂西侧 |  | ND | ND | ND | 0.009 |  |
|  | 3#厂西南侧 |  | ND | 0.008 | 0.008 |  |  |
|  | 4#厂南侧 |  | 0.009 | 0.008 | 0.009 |  |  |
| 氯化氢 | 1#厂东北侧 |  | ND | ND | ND | - | 0.2 |
|  | 2#厂西侧 |  | ND | ND | ND | - |  |
|  | 3#厂西南侧 |  | ND | ND | ND |  |  |
|  | 4#厂南侧 |  | ND | ND | ND |  |  |
| 甲苯 | 1#厂东北侧 |  | ND | ND | ND | - | 0.6 |
|  | 2#厂西侧 |  | ND | ND | ND | - |  |
|  | 3#厂西南侧 |  | ND | ND | ND |  |  |
|  | 4#厂南侧 |  | ND | ND | ND |  |  |
| 非甲烷总烃 | 1#厂东北侧 |  | 1.77 | 1.61 | 2.31 | - | 4.0 |
|  | 2#厂西侧 |  | 1.08 | 1.70 | 1.27 | 2.31 |  |
|  | 3#厂西南侧 |  | 1.60 | 1.24 | 1.36 |  |  |
|  | 4#厂南侧 |  | 1.19 | 1.45 | 1.73 |  |  |
| 气象参数 | 温度（℃） |  | 16 | 17 | 19 | - | - |
|  | 大气压（kPa） |  | 102.7 | 102.6 | 102.4 | - | - |
|  | 湿度（%） |  | 59 | 57 | 53 | - | - |
|  | 风速（m/s） |  | 1.1 | 1.4 | 1.3 | - | - |
|  | 风向 |  | 东北 | 东北 | 东北 | - | - |
| 二氧化硫 | 1#厂东北侧 | 2018年11月1日 | ND | ND | ND | - | 0.4 |
|  | 2#厂西侧 |  | ND | ND | ND | 0.008 |  |
|  | 3#厂西南侧 |  | ND | ND | ND |  |  |
|  | 4#厂南侧 |  | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |  |
| 氯化氢 | 1#厂东北侧 |  | ND | ND | ND | - | 0.2 |
|  | 2#厂西侧 |  | ND | ND | ND | - |  |
|  | 3#厂西南侧 |  | ND | ND | ND |  |  |
|  | 4#厂南侧 |  | ND | ND | ND |  |  |
| 甲苯 | 1#厂东北侧 |  | ND | ND | ND | - | 0.6 |
|  | 2#厂西侧 |  | ND | ND | ND | - |  |
|  | 3#厂西南侧 |  | ND | ND | ND |  |  |
|  | 4#厂南侧 |  | ND | ND | ND |  |  |
| 非甲烷总烃 | 1#厂东北侧 |  | 1.48 | 1.64 | 1.46 | - | 4.0 |
|  | 2#厂西侧 |  | 1.63 | 2.09 | 1.96 | 1.19 |  |
|  | 3#厂西南侧 |  | 2.12 | 2.17 | 2.09 |  |  |
|  | 4#厂南侧 |  | 2.08 | 2.12 | 2.09 |  |  |
| 气象参数 | 温度（℃） |  | 17 | 18 | 19 | - | - |
|  | 大气压（kPa） |  | 102.6 | 102.5 | 102.4 | - | - |
|  | 湿度（%） |  | 65 | 60 | 57 | - | - |
|  | 风速（m/s） |  | 1.4 | 1.3 | 1.6 | - | - |
|  | 风向 |  | 东北 | 东北 | 东北 | - | - |

注：ND表示未检出，二氧化硫检出限为0.007mg/m3，氯化氢检出限为0.02 mg/m3，甲苯检出限为10 ug/m3。

由监测结果可见，本项目厂界无组织废气二氧化硫、氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中无组织排放标准；甲苯、非甲烷总烃均符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB323151-2016）中厂界监控浓度限值。

表 9.2-2  有组织废气监测结果

| 监测点位 | 日期 | 监测项目 | 1 | 2 | 3 | 均值 | 标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒出口 | 2018年10月31日 | 二氧化硫排放浓度（mg/m3） | 4 | 4 | 5 | 4 | 550 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫排放速率（kg/h） | 3.53×10-3 | 3.53×10-3 | 4.42×10-3 | 3.83×10-3 | 2.6 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | 100 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率（kg/h） | / | / | / | / | 0.26 | 达标 |
|  | 2018年11月1日 | 二氧化硫排放浓度（mg/m3） | 4 | ND | 4 | 3 | 550 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫排放速率（kg/h） | 3.02×10-3 | / | 3.02×10-3 | 2.26×10-3 | 2.6 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | 100 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率（kg/h） | / | / | / | / | 0.26 | 达标 |
| 6#排气筒进口 | 2018年10月31日 | 甲苯排放浓度（mg/m3） | 0.728 | 0.950 | 0.700 | 0.793 | / | / |
|  |  | 甲苯排放速率（kg/h） | 2.81×10-4 | 3.67×10-4 | 2.70×10-4 | 3.06×10-4 | / | / |
|  | 2018年11月1日 | 甲苯排放浓度（mg/m3） | 0.956 | 0.806 | 0.961 | 0.908 | / | / |
|  |  | 甲苯排放速率（kg/h） | 2.68×10-4 | 2.26×10-4 | 2.70×10-4 | 2.55×10-4 | / | / |
| 6#排气筒出口 | 2018年10月31日 | 甲苯排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | 25 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放速率（kg/h） | / | / | / | / | 2.2 | / |
|  | 2018年11月1日 | 甲苯排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | 25 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放速率（kg/h） | / | / | / | / | 2.2 | / |
| 7#排气筒出口 | 2018年10月31日 | 颗粒物排放浓度（mg/m3） | 19.21 | 18.32 | 17.50 | 18.34 | 20 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率（kg/h） | 5.30×10-2 | 5.06×10-2 | 4.83×10-2 | 5.06×10-2 | / | / |
|  |  | 二氧化硫排放浓度（mg/m3） | 6 | 5 | ND | 4 | 50 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫排放速率（kg/h） | 1.66×10-2 | 1.38×10-2 | / | 1.01×10-2 | / | / |
|  |  | 氮氧化物排放浓度（mg/m3） | 143 | 144 | 143 | 143 | 150 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物排放速率（kg/h） | 0.297 | 0.299 | 0.297 | 0.297 | / | / |
|  | 2018年11月1日 | 颗粒物排放浓度（mg/m3） | 18.33 | 17.21 | 16.50 | 17.35 | 20 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率（kg/h） | 4.89×10-2 | 4.59×10-2 | 4.40×10-2 | 4.63×10-2 | / | / |
|  |  | 二氧化硫排放浓度（mg/m3） | 5 | 5 | 6 | 5 | 50 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫排放速率（kg/h） | 1.33×10-2 | 1.33×10-2 | 1.60×10-2 | 1.33×10-2 | / | / |
|  |  | 氮氧化物排放浓度（mg/m3） | 145 | 128 | 145 | 139 | 150 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物排放速率（kg/h） | 0.387 | 0.342 | 0.387 | 0.371 | / | / |
| 焚烧炉进口 | 2018年10月31日 | 二氧化硫排放浓度（mg/m3） | 51 | 57 | 55 | 54 | / | / |
|  |  | 二氧化硫排放速率（kg/h） | 0.779 | 0.871 | 0.840 | 0.825 | / | / |
|  |  | 氮氧化物排放浓度（mg/m3） | 52 | 55 | 52 | 53 | / | / |
|  |  | 氮氧化物排放速率（kg/h） | 0.795 | 0.840 | 0.795 | 0.810 | / | / |
|  |  | 颗粒物排放浓度（mg/m3） | 42.34 | 49.55 | 50.08 | 47.32 | / | / |
|  |  | 颗粒物排放速率（kg/h） | 0.647 | 0.757 | 0.765 | 0.723 | / | / |
|  |  | 甲苯排放浓度（mg/m3） | 1.06 | 1.03 | 1.06 | 1.05 | / | / |
|  |  | 甲苯排放速率（kg/h） | 1.62×10-2 | 1.57×10-2 | 1.62×10-2 | 1.60×10-2 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 48.6 | 17.5 | 44.2 | 36.8 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率（kg/h） | 0.743 | 0.267 | 0.675 | 0.562 | / | / |
|  | 2018年11月1日 | 二氧化硫排放浓度（mg/m3） | 57 | 55 | 53 | 55 | / | / |
|  |  | 二氧化硫排放速率（kg/h） | 0.904 | 0.872 | 0.841 | 0.872 | / | / |
|  |  | 氮氧化物排放浓度（mg/m3） | 62 | 59 | 53 | 58 | / | / |
|  |  | 氮氧化物排放速率（kg/h） | 0.983 | 0.936 | 0.841 | 0.920 | / | / |
|  |  | 颗粒物排放浓度（mg/m3） | 43.73 | 48.87 | 45.03 | 45.88 | / | / |
|  |  | 颗粒物排放速率（kg/h） | 0.694 | 0.775 | 0.714 | 0.728 | / | / |
|  |  | 甲苯排放浓度（mg/m3） | 0.959 | 1.01 | 1.01 | 0.993 | / | / |
|  |  | 甲苯排放速率（kg/h） | 1.52×10-2 | 1.60×10-2 | 1.60×10-2 | 1.57×10-2 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 16.9 | 15.1 | 15.2 | 15.7 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率（kg/h） | 0.268 | 0.24 | 0.241 | 0.249 | / | / |
| 8#排气筒出口（焚烧炉出口） | 2018年10月31日 | 颗粒物排放浓度（mg/m3） | 12.68 | 11.69 | 12.05 | 12.14 | 80 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率（kg/h） | 0.215 | 0.198 | 0.204 | 0.206 | / | / |
|  |  | 二氧化硫排放浓度（mg/m3） | 4 | 5 | 4 | 4 | 300 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫排放速率（kg/h） | 6.79×10-2 | 8.48×10-2 | 6.79×10-2 | 6.79×10-2 | / | / |
|  |  | 氮氧化物排放浓度（mg/m3） | ND | 24 | 9 | 11.5 | / | / |
|  |  | 氮氧化物排放速率（kg/h） | / | 0.407 | 0.153 | 0.195 | / | / |
|  |  | 甲苯排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | 25 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放速率（kg/h） | / | / | / | / | 2.2 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 0.925 | 1.06 | 1.02 | 1.00 | 80 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率（kg/h） | 1.57×10-2 | 1.80×10-2 | 1.73×10-2 | 1.70×10-2 | 7.2 | 达标 |
|  | 2018年11月1日 | 颗粒物排放浓度（mg/m3） | 12.45 | 11.97 | 12.69 | 12.37 | 80 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率（kg/h） | 0.204 | 0.196 | 0.208 | 0.203 | / | / |
|  |  | 二氧化硫排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | 300 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物排放浓度（mg/m3） | 6 | 25 | 15 | 15 | / | / |
|  |  | 氮氧化物排放速率（kg/h） | 9.85×10-2 | 0.410 | 0.246 | 0.246 | / | / |
|  |  | 甲苯排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | 25 | 达标 |
|  |  | 甲苯排放速率（kg/h） | / | / | / | / | 2.2 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 1.18 | 0.707 | 0.300 | 0.729 | 80 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率（kg/h） | 1.94×10-2 | 1.16×10-2 | 4.92×10-2 | 1.20×10-2 | 7.2 | 达标 |
| 10#排气筒进口 | 2018年10月31日 | 二氧化硫排放浓度（mg/m3） | 5 | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 二氧化硫排放速率（kg/h） | 2.68×10-2 | / | / | / |  |  |
|  |  | 氯化氢排放浓度（mg/m3） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |
|  |  | 氯化氢排放速率（kg/h） | 2.15×10-3 | 2.15×10-3 | 2.15×10-3 | 2.15×10-3 |  |  |
|  | 2018年11月1日 | 二氧化硫排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |  |  |
|  |  | 二氧化硫排放速率（kg/h） | / | / | / | / |  |  |
|  |  | 氯化氢排放浓度（mg/m3） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |  |  |
|  |  | 氯化氢排放速率（kg/h） | 3.64×10-3 | 3.64×10-3 | 4.25×10-3 | 3.64×10-3 |  |  |
| 10#排气筒出口 | 2018年10月31日 | 二氧化硫排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | 550 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫排放速率（kg/h） | / | / | / | / | 2.6 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | 100 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率（kg/h） | / | / | / | / | 0.26 | 达标 |
|  | 2018年11月1日 | 二氧化硫排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | 550 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫排放速率（kg/h） | / | / | / | / | 2.6 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | 100 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率（kg/h） | / | / | / | / | 0.26 | 达标 |

注：ND表示未检出，二氧化硫检出限为3mg/m3，氯化氢检出限为0.2 mg/m3。

## 9.3噪声检测结果

本项目噪声监测结果见表9.3-1。

表 9.3-1 厂界噪声检测结果

| 监测日期 | 测点号 | 测点位置 | 测量值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间Leq | 夜间Leq |
| 2018年10月31日 | N1 | 厂东侧外1米 | 55.8 | 45.8 |
|  | N2 | 厂北侧外1米 | 57.9 | 42.9 |
|  | N3 | 厂西侧外1米 | 56.7 | 43.9 |
|  | N4 | 厂南侧外1米 | 57.6 | 42.2 |
|  | 执行标准 | 65 | 55 |
|  | 结果评价 | 达标 | 达标 |
| 2018年11月1日 | N1 | 厂东侧外1米 | 51.4 | 46.1 |
|  | N2 | 厂北侧外1米 | 51.8 | 45.1 |
|  | N3 | 厂西侧外1米 | 53.5 | 42.8 |
|  | N4 | 厂南侧外1米 | 52.8 | 41.5 |
|  | 执行标准 | 65 | 55 |
|  | 结果评价 | 达标 | 达标 |

由监测结果可见，本项目厂界噪声监测点昼、夜间连续等效声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

## 9.4污染物排放总量核算

企业于2017年12月27日获得泰州市环境保护局排污许可证（证书编号913212837186141249001P）。根据排污许可证，企业大气排放总许可量为颗粒物6.465t/a、SO2 9.27t/a NOx68.006t/a、VOCs3.1437t/a，企业废水污染物排放总许可量为COD86.61t/a、氨氮10.393t/a。

根据表9.1-1的实测结果可知，本项目废水排放量、COD、SS、氨氮、总磷、甲苯均满足总量控制指标要求。本项目污染物排放总量核算见表9.4-1。

表9.4-1本项目污染物排放总量核算

| 类别 | 污染物名称 | 排放浓度（均值）（mg/L） | 年运行 时间 | 实际接管总量（t/a） | 环评批复总量（接管量）（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | / | 7200h | 58866.609 | 58913.609 |
|  | COD | 204.4 |  | 12.03 | 47.854 |
|  | SS | 6.75 |  | 0.40 | 25.127 |
|  | 氨氮 | 23.1 |  | 1.36 | 4.889 |
|  | 总磷 | 2.6 |  | 0.15 | 0.479 |
|  | 甲苯 | / |  | / | 0.137 |

表9-2 废气污染物排放总量核算

| 控制点位 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 年排放时间（h） | 年排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 二氧化硫 | 3.83×10-3 | 7200 | 0.03 |
|  | 氯化氢 | ND |  | / |
| 6#排气筒 | 甲苯 | ND | 7200 | / |
| 7#排气筒 | 颗粒物 | 5.06×10-2 | 7200 | 0.36 |
|  | 二氧化硫 | 1.33×10-2 |  | 0.10 |
|  | 氮氧化物 | 0.371 |  | 2.67 |
| 8#排气筒 | 颗粒物 | 0.206 | 7200 | 1.48 |
|  | 二氧化硫 | 6.79×10-2 |  | 0.49 |
|  | 氮氧化物 | 0.195 |  | 1.40 |
|  | 甲苯 | ND |  | / |
|  | 非甲烷总烃 | 1.70×10-2 |  | 0.12 |
| 10#排气筒 | 二氧化硫 | ND | 7200 |  |
|  | 氯化氢 | ND |  |  |

ND表示未检出。

表9-3  项目污染物排放总量与控制指标相符性分析

| 类型 | 项目 | 排放总量（t/a） | 环评批复总量（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.85 | 2.513 | 达标 |
|  | 二氧化硫 | 0.61 | 3.81 | 达标 |
|  | 氮氧化物 | 4.08 | 10.746 | 达标 |
|  | 甲苯 | / | 2.488 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.12 | 4.804 | 达标 |
|  | 氯化氢 | / | 1.06 | 达标 |
| 废水 | 废水量 | 58866.609 | 58913.609 | 达标 |
|  | COD | 12.03 | 47.854 | 达标 |
|  | SS | 0.40 | 25.127 | 达标 |
|  | 氨氮 | 1.36 | 4.889 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.15 | 0.479 | 达标 |
|  | 甲苯 | / | 0.137 | 达标 |

## 9.5环保设施去除效率监测结果

### 9.5.1废水治理设施

2018年10月31日~11月1日，泰兴市康达环境检测技术有限公司对企业现有污水站进出口进行了监测，以考核其对污染物的处理效率，具体效率见下表。

表9.5-1  项目污水处理效率一览表

| 日期 | 监测点位 | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年10月31日 | 污水站进口 | 2452.50 | 26.25 | 26.55 | 12.78 | ND |
|  | 污水站出口 | 196.25 | 5.00 | 19.13 | 2.64 | ND |
|  | 处理效率% | 92.0% | 81.0% | 27.9% | 79.3% | / |
| 2018年11月1日 | 污水站进口 | 2282.50 | 20.75 | 28.10 | 11.78 | ND |
|  | 污水站出口 | 212.50 | 8.50 | 26.98 | 2.56 | ND |
|  | 处理效率% | 90.7% | 59.0% | 4.0% | 78.3% | / |

### 9.5.2废气治理设施

2018年10月31日~11月1日，泰兴市康达环境检测技术有限公司对现有“两级冷凝+一级水喷淋”装置进出口及RTO焚烧炉进出口进行了监测，根据监测结果，“两级冷凝+一级水喷淋”装置及RTO焚烧炉处理后甲苯及非甲烷总烃排放浓度较小，均未检出。

# 10结论和建议

## 10.1 验收主要结论

江苏中丹化工技术有限公司位于江苏省泰兴经济开发区通江西路8号，现有6000吨/年对氨基苯乙醚扩建、塑料回收造粒及2-氯丙酸甲酯技术改造副产二氧化硫、盐酸、亚硫酸钠项目设3条生产线，总投资6670万元RMB，其中环保投资128万元，项目不新增职工，目前已建成。该项目于2016年11月21日取得泰兴市环境保护局的批复（批文号：泰环字[2016]19号，详见附件3）。由于项目在建设过程中发生重大变动，于2018年3月重新报批，并获得泰兴市环保局批复（泰行审批（泰兴）[2018]20037号）。本次依据重新报批环评报告进行验收。项目在验收监测期间，企业该企业生产正常，设施运行稳定，满足验收检测技术规范要求。

经现场核查，该项目造粒生产线已关停，本次验收内容不包括造粒生产线。

（1）废气

企业废气排口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）文件的要求进行规范化设置。

项目生产工艺过程中LCPM反应尾气压缩、低温精馏后产生的二氧化硫、氯化氢经两级碱吸收后通过18m排气筒（10#）排放。LCPM项目水解、精馏工序产生的二氧化硫、氯化氢经两级水+一级碱水吸收后通过18m排气筒（1#）排放。对氨基苯乙醚项目加氢、过滤工序尾气，主要为过量氢气、甲苯，经二级冷凝+一级水喷淋后通过20m排气筒（6#）排放。对氨基苯乙醚项目甲苯脱溶不凝气经二级冷凝+二级水喷淋后进入废气焚烧炉，焚烧后通过冷却塔和碱洗塔后经25m高排气筒（8#）排放。导热油炉采用清洁能源天然气作为燃料，燃烧废气通过18米排气筒（7#）排空。焚烧炉采用清洁能源天然气作为燃料，年消耗量0.1万标方。焚烧后通过冷却塔和碱洗塔处理后排放至大气，通过25米排气筒（8#）排空。

经检测，项目有组织排放的氯化氢、二氧化硫满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求；非甲烷总烃、甲苯满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB323151-2016）中二级标准要求；废气焚烧炉排放的SO2、NOx排放浓度满足《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001表3中标准要求。本项目厂界无组织废气二氧化硫、氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中无组织排放标准；甲苯、非甲烷总烃均符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB323151-2016）中厂界监控浓度限值。

（2）废水

企业废水排口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）文件的要求进行规范化设置。

本项目生产废水主要是工艺废水、废气处理废水、设备检修、冲洗废水、初期雨水和生活污水等，收集进入公司污水处理站经过预处理达接管标准后排入开发区污水管网，送泰兴市滨江污水处理厂集中处理，最终排入长江。

经检测，污水站废水总排口的pH值、COD、氨氮、总磷、甲苯、悬浮物的浓度值均符合泰兴市滨江污水处理厂接管要求。

（3）噪声

企业厂界昼间噪声监测点昼、夜间连续等效声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（4）固体废弃物

本项目固废（液）主要有精馏釜残、废镍催化剂、废塑料包装袋清洗时的沉淀物、新增污水处理污泥和生活垃圾等。根据国家危险废物分类管理名录，其中精馏釜残、废镍催化剂、废塑料包装袋清洗时的沉淀物、污水处理污泥属于危险废物，生活垃圾属于一般废物；其中含镍废物外送宿迁久巨环保科技有限公司处置；其他危险固废进入企业固废焚烧炉焚烧处置，生活垃圾委托环卫部门清运。

（5）总量控制要求

本项目废水污染物总量控制指标：

废水量58913.609吨/年、COD47.854吨/年、SS25.127吨/年、氨氮3.769吨/年、甲苯0.031吨/年、邻二氯苯0.055吨/年、总磷0.463吨/年、氯苯0.02吨/年、总氮2.96吨/年。

经污水处理厂处理达标排放量：废水量58913.609吨/年、COD2.94吨/年、SS0.588吨/年、氨氮0.0.314吨/年、甲苯0.0058吨/年、邻二氯苯0.022吨/年、总磷0.031吨/年、氯苯0.011吨/年、总氮0.942吨/年。

有组织废气： SO23.81吨/年、HCL1.06吨/年、乙醇2吨/年、烟（粉）尘2.513吨/年、NOX10.746吨/年、三氟乙酰乙酸乙酯0.392吨/年、二氟乙酸乙酯0.0067吨/年、三氟乙酸乙酯0.231吨/年、乙酸乙酯0.204吨/年、邻二氯苯0.022吨/年、二氯乙烷0.683吨/年、甲苯2.182吨/年、甲醇0.586吨/年、CDFAMe0.004吨/年、CO20.039吨/年、MIBK0.042吨/年、DMAPA0.3吨/年、非甲烷总烃4.804吨/年。

（6）环境风险

本项目已按照环评的要求落实各项风险防范措施，总体上本项目环境风险可控制在最低水平。

（7）结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

## 10.2 建议

（1）加强废气环保设施运行维护，确保设施稳定运行、废气达标排放。

（2）加强污水处理站的运行管理，确保废水达标接管。

（3）落实危险废物台帐制度和转移联单制度，固体废物尤其是危险废物在厂内暂存期间的环境管理，防止对地下水和土壤的污染。

（4）加强职工的安全环保意识，加强废水、废气等环保设施运行管理，做好日常维护，认真按操作规程操作，做好各类环保设施运行台帐和记录，确保各环保设施及措施正常有效运行，保证各类污染物达标排放。

# 11 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：江苏中丹化工技术有限公司                                            填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 6000吨/年对氨基苯乙醚扩建、塑料回收造粒及2-氯丙酸甲酯技术改造副产二氧化硫、盐酸、亚硫酸钠项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 江苏省泰兴市经济开发区通江西路8号现有厂区内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | [C2631] 化学农药制造 | 建设性质 | 扩建 |
|  | 设计生产能力 | 2-氯丙酸甲酯500t/a、对氨基苯乙醚6000t/a，副产二氧化硫266t/a、盐酸368t/a、亚硫酸钠117t/a | 实际生产能力 | 2-氯丙酸甲酯500t/a、对氨基苯乙醚6000t/a，副产二氧化硫266t/a、盐酸368t/a、亚硫酸钠117t/a | 环评单位 | 南京国环科技股份有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 泰州市行政审批局 | 审批文号 | 泰行审批（泰兴）[2018]2003号 | 环评文件类型 | 报告书 |
|  | 开工日期 | 2016年4月 | 竣工日期 | 2016年12月 | 排污许可证申领时间 | 2017年12月27日 |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | 913212837186141249001P |
|  | 验收单位 | 南京大学环境规划设计研究院股份公司 | 环保设施监测单位 | 泰兴市康达环境检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | 90% |
|  | 投资总概算（万元） | 6670 | 环保投资总概算（万元） | 128 | 所占比例（%） | 1.92 |
|  | 实际总投资 | 6670万元 | 实际环保投资 | 128 | 所占比例（%） | 1.92 |
|  | 废水治理（万元） | 25 | 废气治理（万元） | 65 | 噪声治理（万元） | 10 | 固体废物治理（万元） | 1 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 7200h |
| 运营单位 | / | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | / | 验收时间 | 2018年11月 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量（1） | 本工程实际排放浓度（2） | 本工程允许排放浓度（3） | 本工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  | 废水 | 54817.859 | / | / | / | / | / | 7952.75 | 3904 | 58866.609 | 58913.609 | / | +7999.75 |
|  | 化学需氧量 | 43.854 | / | / | / | / | / | 4.0 | 0.201 | 12.03 | 47.854 | / | +4.0 |
|  | 氨氮 | 3.289 | / | / | / | / | / | 0.48 |  | 1.36 | 4.889 | / | +0.48 |
|  | 废气 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 颗粒物 | 2.373 | / | / | / | / | / | 0.14 | / | 1.85 | 2.513 | / | +0.14 |
|  | 二氧化硫 | 3.63 | / | / | / | / | / | 0.19 | 0.01 | 0.61 | 3.81 | / | +0.19 |
|  | 氮氧化物 | 10.386 | / | / | / | / | / | 0.361 | / | 4.08 | 10.746 | / | +0.361 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | / | / | / | 0.032 | / | 0.12 | 4.804 | / | +0.032 |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS | 21.927 | / | / | / | / | / | 3.2 | 0.04 | 0.40 | 25.127 | / | +3.2 |
|  |  | 总磷 | 0.439 | / | / | / | / | / | 0.024 | / | 0.15 | 0.479 | / | +0.024 |
|  |  | 甲苯（废水） | 0.027 | / | / | / | / | / | 0.004 | / | / | 0.137 | / | +0.004 |
|  |  | 甲苯（废气） | 2.028 | / | / | / | / | / | 0.46 | / | / | 2.488 | / | +0.46 |
|  |  | 氯化氢 | 0.25 | / | / | / | / | / | 0.86 | 0.05 | / | 1.06 | / | +0.86 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

3、（9）=（7）-（8）， （15）=（9）-（11）-（12）， （13）=（3）-（11）+（9）

4、计量单位：废水排放量—吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；—大气污染物排放量—吨/年。

# Text boxes

本项目总用水量5434.79

产品含水352.31

374.79

原料带入155.77

2-氯丙酸甲酯项目

产品

178.25

工艺废水

反应生成1653.5

原料带入6

多效蒸发

工艺废水

1899.5

240

对氨基苯乙醚项目

3000

3500

损耗500

废水生化处理达接管标准后进入泰兴市滨江污水处理厂7952.75

冲洗废水

水环真空泵用水

200

200

实验室用水

损耗20

实验室废水

冲洗废水

100

120

生活用水

绿化用水500

损耗500

2500

1000

循环冷却装置用水

75

清下水管网2000

初期雨水

损耗300

3000

1500

废气处理废水

1800

废气处理用水

损耗800

损耗200

1000

蒸汽冷凝水

6000

加热环节

3000

蒸汽接入6800

冲洗废水

1200

设备清洗、地面冲洗水

图3.5-1  本项目水平衡图（单位：吨/年）

工艺废水1899.5

原料带入6

反应生成1653.5

对氨基苯乙醚项目

240

损耗680

2620

15100

3300

废气处理用水

13576.25

损耗8418.75

绿化用水2100

加热环节

损耗258499

清下水管网110971

设备清洗水

蒸汽冷凝水

25976.25

蒸汽接入40395

循环冷却装置

初期雨水2362.18

损耗4820

生活用水

实验室

610

610

损耗2920

水冲泵

15600

12680

24120

19300

358993.75

损耗4742.585

工艺废水

产品

产品含水352.31

178.25

374.79

原料带入155.77

2-氯丙酸甲酯项目

53823.209

5043.4

多效蒸发

工艺废水1500

反应生成1500

二甲基氨基丙胺项目

2649.41

蒸馏回收、水洗、萃取

水解、洗涤废水338

高盐高COD废水1763.97

反应生成190

原料带入109.453

反应生成21

反应生成373.8

反应生成376.48

反应生产2750.4

原料带入24.5

原料带入91.52

原料带入435.02

工艺废水3143.9

分层废水255.52

工艺废水1452.94

脱溶废水291.92

936.04

原料带入94.12

工艺废水852.12

原料带入254.84

原料带入89.9

分层、离心废水1084.704

收集运入中丹集团废水焚烧炉

酯化废水23

2-（4-羟基苯氧基）D（+）丙酸甲酯项目

166

2-（4-羟基苯氧基）D（+）丙酸项目

工艺废水438.7

环戊恶草酮项目

1571.35

369

氨基苯醚项目

5-溴愈创木酚项目

1096

分层废水363.9

三氟乙酰乙酸乙酯项目

2、6-二甲氧基苯甲酸项目

274

785.25

废水生化处理达接管标准后进入泰兴市滨江污水处理厂58866.609

本项目建成后全厂总用水量405186.18

10357.415

图3.5-2   全厂水平衡图（单位：吨/年）

沉淀污泥

剩余污泥

剩余污泥

剩余污泥

一级混凝池

ACS池

HCF池

污泥浓缩池

车间废水、各种废水

PAC

PAM

PAM

PAC

脱水系统

原水池

调节池

沉淀池

接触氧化池

二沉池

二级混凝池

清水池

排入污水处理厂

图4.1-1   厂内污水处理装置废水处理流程图

G1-1 LCPM项目反应尾气压缩、低温精馏尾气

10#排气筒（新增）排空

两级水+一级碱水吸收

1#排气筒排空

G1-2、G1-3 LCPM项目水解、精馏工序废气

两级碱吸收

6#排气筒排空

G2-1、G2-2氢气、甲苯废气

二级冷凝+一级水喷淋吸收

废气焚烧炉

8#排气筒排空

二级冷凝+二级水喷淋吸收

G2-3甲苯废气

7#排气筒排空

导热油炉废气