建设项目环境影响报告表

项目名称：烟台国际机场锅炉烟气超低排放改造项目

建设单位（盖章）：烟台国际机场集团有限公司

编制日期：2017年10月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具体从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点----指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别----按国标填写。

4、总投资----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议----给出拟建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 烟台国际机场锅炉烟气超低排放改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 烟台国际机场集团有限公司 |
| 法人代表 | 修维东 | 联系人 | 王继贤 |
| 通讯地址 | 烟台国际机场 |
| 联系电话 | 13964503533 | 传真 |  | 邮政编码 | 265600 |
| 建设地点 | 烟台国际机场内 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改√ | 行业类别及代码 | D4430热力生产和供应 |
| 占地面积 （平方米） | 800 | 绿化面积 (平方米) | 0 |
| 总投资 （万元） | 890 | 其中：环保投资(万元) | 890 | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 | 2017年11月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 烟台国际机场位于山东烟台市潮水镇，2017年潮水镇的管辖权调整给烟台市经济开发区，为国家一类航空口岸。机场建设有一条长3400米、宽45米、两侧各设7.5米宽的道肩跑道和等长的平行滑行道，同时新建航站楼8万平方米，拥有39个机位的停机坪以及总库容3000立方米的机场油库。2015年5月28日0时实现通航。 烟台国际机场集团有限公司于2014年建设了2台14MW链条热水锅炉用于保障烟台国际机场冬季供暖，锅炉烟气目前经多管除尘器、水膜脱硫除尘器脱硫除尘处理后经45m烟囱排放。锅炉烟气污染物排放已不能满足现行标准要求，亦不能满足超低排放标准要求。因此烟台国际机场必须进行锅炉烟气超低排放改造，超低排放改造后，主要大气污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、50、200mg/m3。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规的要求，本项目为“三十四、环境治理业——99脱硫、脱硝、除尘工程”，需编制环境影响报告表。受烟台国际机场集团有限公司的委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，按照环境影响评价技术导则的要求编制了《烟台国际机场锅炉烟气超低排放改造项目环境影响报告表》。 二、项目合理性分析 1、符合国家产业政策 拟建项目为锅炉烟气超低排放改造项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》第一类鼓励类中第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中的““三废”综合利用及治理工程 ”项目，为国家鼓励类项目，符合国家产业政策。 根据《烟台市工业行业发展导向目录》可知，拟建项目锅炉烟气超低排放改造项目属于优先发展产业第七项 “节能环保新能源”中的“14、“三废”综合利用及治理工程”项目，符合烟台工业行业发展政策的要求。 3、与263号文件符合性分析 对照省环保局关于《建设项目环评审批原则（试行）》的通知（鲁环函[2012]263号）提出的审批原则的规定，本项目的建设符合审批原则，不属于限批和禁批范围。 表1 本项目与鲁环函[2012]263号文符合性分析一览表 原则 具体要求 拟建工程情况 符合性 （一）建设项目审批的限制性要求 1.是否属于国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的建设项目 是否属于已被淘汰以所谓技术改造、拉动内需为名义上的项目 是__否√ 是__否√ 符合 2.是否属于环境质量不能满足环境功能区要求的建设项目 是否属于没有完成减排任务的企业的建设项目 是否属于没有总量指标的建设项目 是__否√ 是__否√ 是__否√ 符合 3.是否属于建在自然保护区核心区、缓冲区内的建设项目 是__否√ 符合 4.是否属于建在饮用水水源二级保护区内有污染物排放的建设项目 是_ 否_√ 符合 5.是否属于建在饮用水水源准保护区内可能污染水体的新建、扩建、迁建建设项目 是_否_√ 符合 （二）是否在省环保局规定的区域、流域限批或从严审批范围之内 1.是否处于城市规划区内、经济技术开发区和高新技术产业开发区等工业园区之外，有污染的新上建设项目 是__否√ 符合 2.是否处在因执行环评和“三同时”制度存在问题而被限批的园区 是__否√ 3.是否建在空气环境质量连续3个月排在最差的前3个点位且没有改善的县(市、区) 是__否√ 4.是否建在污染严重、防治不利的设区市或县(市、区) 是__否√ 5.是否属于处在全省重点河流水环境质量未达到省环保局确定的年度改善目标的河流两侧5公里之内，有污水排放的项目 是__否√ 6.是否处在流域水环境质量连续3个月超标倍数排在前3名的断面、超过达标边缘的河流断面，对其负有责任的县(市、区)的有污水排放的建设项目 是__否√ （三）南水北调流域的有关要求 （1）南水北调核心保护区外延15公里以内有污水排放的建设项目一律不批；15公里以外有污水排放的建设项目应通过“治、用、保”实现区域污水资源化并做到主要污染物排放量有所削减。 （2）南水北调工程沿线区域涉及重金属排放、危险化学品等对水源地可造成严重安全隐患的建设项目一律不批。 （3）沿线区域内不得新建、改建、扩建污染严重的项目。 （4）南水北调流域其行政辖区内的重点河流水环境质量未达到省环保厅确定的年度改善目标的，对增加废水排放及其主要污染物排放量的新上项目一律不批。 拟建项目不在南水北调流域及核心保护区外延15公里以内 符合 4、与环发[2012]77号文及环发[2012]98号文符合性分析 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）中要求：新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施；从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险，科学开展环境风险预测，并提出合理有效的环境风险防范和应急措施；对存在较大环境风险的相关建设项目，应严格按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发〔2006〕28号）做好环境影响评价公众参与工作。《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号文）中要求：环境影响评价文件里设置环境风险评价相关内容，环境风险防范设施和应急措施完善。 本项目为锅炉烟气超低排放改造项目，项目环境风险在可接受范围。本次环评对项目环境风险进行相关内容分析，项目方按照规定设计完善的防范措施和应急措施，本项目建设符合上述环保政策要求。 选址合理性分析 烟台国际机场锅炉烟气超低排放改造项目位于烟台国际机场内，不新增土地。项目周边无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强；项目所在地地质情况较好，无不良工程地质现象，建设条件良好。项目所在地交通便利、市政设施完善。 三、现有工程概况 烟台国际机场集团有限公司于2014年建设了2台14MW链条热水锅炉用于保障烟台国际机场冬季供暖，目前锅炉烟气经多管除尘器、水膜脱硫除尘器脱硫除尘后经45m烟囱排放。 目前每台锅炉配备一台多管除尘器，水膜脱硫除尘器，锅炉烟气污染物烟尘、SO2、NOx排放已不能满足现行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376—2013）表1（烟尘≤20mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOx≤300mg/m3）的要求，亦不能满足2019年1月1日实施的《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374－2013）超低排放第2号修改单（烟尘≤10mg/m3、SO2≤50mg/m3、NOx≤200mg/m3）的要求。 四、拟建工程概况 1、项目名称：烟台国际机场锅炉烟气超低排放改造项目。 2、建设性质：技改项目。 3、项目地理位置 烟台国际机场内，位于机场的东北侧。拟建项目所在地理位置详见附图1和2。 4、劳动定员与工作制度 拟建项目为技改项目，劳动定员由现有操作人员调配，无需增加人员。 五、改造方案 拆除原有的多管除尘器、水膜脱硫除尘器，新增除尘、脱硫、脱硝设施。 （1）采用“布袋除尘器+管束除尘器”对锅炉烟气进行除尘，每台锅炉配套一台布袋除尘器，管束除尘器安装在脱硫塔上，设计烟尘综合去除效率≥99.5%，设计烟尘排放浓度≤10mg/m3。 （2）脱硫系统采用钠碱湿法脱硫工艺，每台锅炉配置一套脱硫塔，吸收塔采用逆流喷淋空塔。设计脱硫效率≥94%，出口SO2浓度≤50mg/Nm3。 （3）脱硝系统采用SNCR炉内脱硝工艺+炉外氧化法，设计综合脱硝效率≥50%，设计氮氧化物排放浓度≤200mg/m3。 1、除尘改造 本项目采用“布袋除尘器+管束除尘器”对锅炉烟气进行除尘，改造后烟尘排放浓度满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374－2013）超低排放第2号修改单的要求（10mg/Nm3）。 （1）布袋除尘技术方案 本项目锅炉烟气首先进入低压脉冲袋式除尘器除尘，布袋除尘器的技术数据见下表。 表2 布袋除尘器技术数据表 序号 项目 单位 参数 1 每台锅炉配置的除尘器数目 套 1 2 最大处理风量 m3/h 60000 3 除尘器允许入口烟气温度 ℃ 160 4 除尘器正常入口粉尘浓度 g/Nm3 1 5 除尘设计效率 % 99.8 6 出口烟尘浓度 mg/m3 30 7 本体漏风率 % ≤2 8 仓室数 4室2仓 9 滤袋数量 条 332 10 过滤面积 m2 900 11 滤袋规格 mm φ160×6000 12 滤袋材质 PPS覆膜滤料 13 滤袋滤料单位重量 g/ m2 ≥550 14 滤袋滤料厚度 mm ≥1.8 15 滤袋产地 16 滤袋允许连续正常使用温度 ℃ 140 17 滤袋瞬时最高工作温度 ℃ 160 18 脉冲阀规格 3吋 19 脉冲阀数量 只 6 20 喷吹气源压力 MPa 0.65～0.8 21 气源品质 洁净空气 22 耗气量 m3/min 2.5 23 每台除尘器灰斗数 个 2 24 除尘器每个灰斗容积 m3 2 25 灰斗接口尺寸 mm 150 26 保温层和保护层材料 100mm厚保温岩棉 （2）管束除尘器技术方案 本次除雾器采用高效除雾器：两级平板式除雾器+管束式除雾器，含冲洗水系统。 本脱硫塔安装一套管束除尘器装置。 管束式除雾器下侧、一级平板式除雾器上下两侧、二级平板式除雾器上下两侧设置自动水冲洗系统。 除雾器冲洗排水直接进入脱硫塔。 表3 管束式除尘器技术参数 序号 技术条件/参数/性能保证值 管束除尘器 1 制造商 2 除雾器型式 管束 3 脱硫塔直径(m) 2.5 4 吸收塔截面积（㎡） 4.91 5 除雾器型号 6 除雾器级数 一级 7 正常工作温度℃ 50-80 8 除雾器叶片高度及管束筒体高度(㎜) 90、2300 9 叶片型式 旋流形式 10 除雾器通道数(个)管束内旋流器层数 3 11 除雾器叶片个数 16、22、22 12 位置（吸收塔内） 喷淋层上方 13 除雾器材质 增强聚丙烯（FRPP） 14 定位杆、管卡等材质 增强聚丙烯（FRPP） 15 塔内紧固件材质 FRPP 16 除雾器耐压性能Kg/m2 300 17 操作压降(Pa) ＜300 18 除雾效率(≥％) 99 19 除雾后烟气中液滴含量 ≤20 mg/m3(干基) 20 冲洗程序要求 每个冲洗分区冲洗2分钟，一个冲洗周期结束后，间隔2个小时进行下一轮冲洗 21 泵的最低满足水量m³/h 25 22 每层冲洗分区数量 2 23 每层电磁阀数量 2 24 冲洗水主管管径(mm) D65 25 冲洗水管材质 增强聚丙烯(FRPP) 26 水管进口压力 2.5-3.5bar 27 冲洗覆盖率 130-150% 28 喷嘴数量 456个 29 喷嘴材质 增强聚丙烯(FRPP) 30 每只喷嘴流量(m3/h) 0.11 31 喷嘴角度(度) 120 32 塔上钢套管法兰规格（塔上钢法兰接口） DN125 33 与冲洗水管法兰连接的钢法兰规格 DN1125 34 安装人孔直径（mm） DN800 35 使用寿命（年） 15 2、脱硫改造 脱硫系统采用钠碱湿法脱硫工艺，每台锅炉配置一套脱硫塔，吸收塔采用逆流喷淋空塔。设计脱硫效率按不小于94%，出口SO2浓度不高于50mg/Nm3。 钠碱湿法脱硫工艺系统主要由烟气系统、SO2吸收系统、工艺水系统等组成。 2.1 SO2吸收系统 SO2吸收系统包括：吸收塔、吸收塔浆液循环及搅拌、烟气除雾等几个部分，还包括辅助的放空、排空设施。 氢氧化钠溶液通过循环泵从吸收塔浆池送至塔内喷嘴系统，与烟气接触发生化学反应吸收烟气中的SO2。 脱硫后的烟气夹带的液滴在吸收塔出口的除雾器中收集。 2.1.1吸收塔及塔内件 ① 吸收塔 吸收塔是烟气与脱硫剂浆液反应的设备。本工程配置一台脱硫吸收塔。 吸收塔采用喷淋塔。 吸收塔包括吸收塔壳体、浆液喷淋管道、喷头及所有内部支撑件、吸收塔搅拌器、除雾器、塔体防腐等。 吸收塔设盘梯平台，塔体不做保温，外防腐采用环氧富锌漆。 ②内衬与特殊材料 吸收塔壳体由碳钢制做，内表面需进行衬鳞片防腐处理，鳞片树脂的平均厚度不小于2mm。 ③吸收塔浆液搅拌系统 吸收塔浆液搅拌系统能防止浆液沉淀结块。 ④ 浆液循环系统 塔内浆液管道系统采用FRP材质，喷淋管及喷头的布置设计合理，避免快速磨损、结垢和堵塞。 2.1.2循环泵 吸收塔喷淋系统设4层喷淋装置，每层对应一台浆液循环泵。在实际运行时，浆液循环泵投用的数量应根据系统处理烟气量的大小进行优化组合，在保证SO2达标排放和总量控制的前提下，实现节能节水的目的。 2.2工艺水及废水处理系统 2.2.1工艺水系统 脱硫岛设1个工艺水箱，可用容积10m3，按脱硫装置正常运行1小时的最大工艺水耗量设计。 工艺水系统设2台工艺水泵，水泵的容量按100%额定工况的用水量设计。 2.2.2废水系统 脱硫装置浆液内的水在不断循环的过程中，会富集重金属元素和Cl-等，加速脱硫设备的腐蚀，因此，脱硫装置要排放一定量的废水。 表4 脱硫改造技术参数汇总表 序号 项目 单位 参数 1 吸收塔直径 m 2.5 2 吸收塔高度 m 16 3 塔体结构 喷淋塔 4 液气比 L/m3 5 5 碱硫比 Na/S 1 6 入口烟气温度 ℃ 135 7 出口烟气温度 ℃ 49 8 出口烟气含水量 mg/Nm3 ≤75 9 出口烟气SO2含量 mg/Nm3 ≤50 10 出口烟气含尘量 mg/Nm3 ≤10 11 烟气流速(空塔速度) m/s 3.5 12 脱硫系统压降 Pa ≤1200 13 系统补充水量 t/h 8 14 系统可用率 % ≥95 15 漏风率 % ≤1 16 吸收剂利用率 % ≥95 17 脱硫效率 % ≥95 3、脱硝改造方案 本工程脱硝采用SNCR炉内脱硝工艺+炉外氧化法，为确保脱硝效率，增设氧化增效系统，保证脱硝效率；本方案采用氨水作为还原剂，采用亚氯酸钠作为氧化剂；改造后氮氧化物排放浓度满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374－2013）超低排放第2号修改单的要求（200mg/Nm3）。 3.1还原剂的选择 本方案采用氨水作为还原剂，采用亚氯酸钠作为氧化剂。 3.2技术原理 SNCR技术是一种较为成熟的商业性NOx控制处理技术。SNCR方法主要使用含氮的药剂（氨水、氨水或液氨等）在温度区域850～1250℃喷入含NOx的气体中，发生还原反应，脱除NOx，生成氮气和水，如下图所示。 3.3工艺流程 3.3.1工艺描述 本项目采用氨水作为还原剂。氨水溶解后经氨水输送泵送至储罐内备用，储罐容积按1台锅炉运行3天用量设计。储罐内设有液位检测系统来控制储罐内氨水溶液总量。 在进行SNCR脱硝时，氨水溶液输送泵将氨水溶液从储罐中抽出，输送到炉前的静态混合器中，和工艺水混合稀释成5%的氨水溶液（浓度可调节），然后进入SNCR喷枪处。通过喷枪时，通过机械雾化后，以雾状喷入炉膛内，与烟气中的氮氧化物发生氧化还原反应，生成氮气，去除氮氧化物，从而达到脱硝目的。 喷枪外层通雾化风，一方面将机械雾化后的氨水溶液进一步雾化，另一方面起到保护喷枪不受磨损和冷却喷枪的效果。喷枪插入位置旋风分离器入口温度在850~910℃之间，属于SNCR反映最佳温度的下限位置，将会选取最佳的温度窗口喷入还原剂，保证足够的穿透深度和覆盖面。 3.3.2 SNCR系统组成 SNCR主要由氨水溶液制备、存储系统，氨水溶液输送系统、稀释水系统、还原剂炉前喷射和雾化风系统组成。 （1）氨水溶液卸载、存储系统 主要设备说明： 1）卸载泵 卸载泵1台。 2）储罐 1个，30m3，能够满足BMCR工况下至少3天需求量，采用不锈钢钢材料制造。 （2）氨水溶液输送供给及稀释系统 氨水溶液输送泵采用单元制，每台炉对应一台泵并设备用泵，总共1用1备，输送泵流量Q=800L/h，扬程H=1.5MPa，电机功率0.75KW。输送泵采用不锈钢材料制造。 （3）稀释水系统 工艺水从主厂房接入稀释水箱，通过稀释水泵打入静态混合器中，将20%的氨水溶液稀释为5%的氨水溶液。 主要设备说明： 稀释水箱 1个，用来储存工艺水，体积为6m3，以满足1台炉B-MCR工况下不少于6小时需求量，采用不锈钢材料制造。 稀释水泵 稀释水泵采用单元制，稀释水泵流量为Q=1000L/h，扬程H=1.5MPa，电机功率1.5KW。每台炉对应一台泵，并设备用泵，总共2用2备，采用不锈钢材料制造。 （4） 炉前喷射系统 喷枪上的氨水溶液进口和雾化风进口为快速接头连接，通过金属软管与氨水溶液管路、雾化风管路连接。雾化风来自甲方空压机站。 主要设备说明： 喷枪：流量Qmax=100Kg/h 每台炉4支。 （5）氧化系统 包括脱硝氧化塔、氧化剂储罐、氧化剂卸载泵、氧化剂循环泵、氧化剂输送泵、喷枪和氧化剂输送管道等。 各系统主要设备详见表5。 表5-1 除尘系统主要设备一览表 序号 名称 规格型号 单位 数量 备注 1 布袋除尘器及配套设施 滤袋φ160×6000PPS 套 2 表5-2 脱硫改造主要改造新增设备表 序号 设备名称 规格 数量 设备品牌 一 工艺系统 1 烟气系统 入口烟道及挡板门 1套 2 SO2吸收系统 2.1 脱硫塔 塔径：2500mm；塔高：13000m； 1套 自制 2.2 喷淋层 直径2.5 3层 自制 2.3 脱硫塔循环泵 流量：75m3/h；扬程20m，功率7.5kw 3台 宙斯泵业 2.4 直排烟囱 排放高度不低于40米 自制 3 配碱系统 3.1 碱罐 不锈钢容积：10m3 1套 自制 3.2 供碱泵 流量5m3 材质: 衬塑耐磨防腐； 1台 宙斯泵业 3.3 卸碱泵 流量15m3 材质:衬塑耐磨防腐； 1台 宙斯泵业 4 工艺水系统 4.1 工艺水箱 碳钢容积：10m3 1套 自制 4.2 工艺水泵 流量10m3 ；材质:碳钢； 2台 宙斯泵业 5 外循环系统 5.1 循环浆液池 容积：30m3 ； 1个 利旧 5.2 排浆泵 流量5m3 材质:碳钢； 2台 宙斯泵业 二 电气系统 1 电器柜 电源及控制系统 1面 自制 2 配电箱 4面 通力或同等 3 动力电缆 1批 通力或同等 4 信号电缆 1批 通力或同等 三 热工控制系统 1 脱硫分析仪表 1.1 pH计 玻璃电极，带现场变送器，IP65。 1个 康德或同等 2 仪表 2.1 热电阻 耐磨热电阻，Pt100，精度: A级,耐酸碱； 1个 华测或同等 2.2 就地压力表 1.6Mpa 4个 华测或同等 四 其他 1 管道及附件 1批 自制 2 阀门 1批 天一或同等 3 安装附件 1批 自制 五 土建 1 设备间 电气、仪表、控制、操作间 1套 自制 2 设备基础 脱硫塔、泵类、风机、箱罐等基础 1套 自制 3 泵房 循环泵等 1套 自制 4 氨区 氨区基础及防护间 1套 自制 5 循环池等 1套 自制 6 引风机 基础 1套 自制 六 超低除尘 1 管束式除尘器 ｐｐ 1套 英博特或同等 2 冲洗水管道 ｐｐ 1套 英博特或同等 3 喷嘴 ｐｐ 1批 英博特或同等 4 管卡 ｐｐ 1批 英博特或同等 5 螺栓螺母 ｐｐ 1批 英博特或同等 6 管束式除尘器上、下封板格栅 ｐｐ 1批 英博特或同等 七 超低在线监测 1套 岛津或同等 八 引风机 2套 中瑞达或同等 表5-3 SNCR脱硝系统主要设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 品牌 一、氨水存储系统 1 氨水存储设备 10立方，玻璃钢材质 台 1 自制 2 氨水注入泵 Q=15m3/h，H=15m，304 台 1 南方或同等 3 手动球阀 DN65，304 个 2 天一或同等 4 液位计 量程0-4m 个 1 华测或同等 5 止回阀 DN65，304 个 1 天一或同等 6 呼吸阀 DN50，304 个 1 天一或同等 7 Y型过滤器 DN65，304 个 1 天一或同等 8 就地压力表 0-1.6MPa 个 1 华测或同等 二、氨水输送系统 1 氨水溶液输送泵 Q=500L/h，H=120m，304 台 2 南方或同等 2 手动球阀 DN25 个 6 天一或同等 3 止回阀 DN25 个 2 天一或同等 三、稀释水系统 1 稀释水泵 Q=1.2m3/h，H=120m，304 台 2 南方或同等 2 稀世水罐 5立方 个 2 自制 3 止回阀 DN25 个 2 天一或同等 4 手动截止阀 DN25， 个 4 天一或同等 四、喷射系统 1 手动截止阀 DN20 个 10 天一或同等 2 手动球阀 DN15 个 5 天一或同等 3 手动球阀 DN20 个 3 天一或同等 4 喷枪 Q=100L/h 支 8 5 压力变送器 0-2.5MPa 个 1 华测或同等 五、电气系统 1 配电柜 电源及控制系统 面 1 自制 2 动力电缆 宗 1 通力或同等 3 控制电缆 宗 1 通力或同等 4 电缆桥架 宗 1 通力或同等 六、附属系统 1 不锈钢管 批 1 自制 2 无缝钢管 批 1 自制 3 管道附件 批 1 自制 4 平台扶梯栏杆 批 1 自制 5 管道保温伴热 宗 1 自制 五、原辅材料消耗 拟建项目需要新增使用的原辅材料消耗量见表6。 表6 拟建工程原辅材料新增消耗一览表 序号 名称 单位 数量 1 20%氨水 t/a 1280 2 氢氧化钠 t/a 70 3 工艺用水 t/a 32640 注：（1）一天利用小时按24小时计算，一年利用小时按3264小时计算； 六、公用配套工程 （1）供、排水工程 拟建项目主要用水为工艺用水，脱硫系统新增工艺用水量8t/h，脱硝系统新增工艺用水量2t/h，共计新增用水量为10t/h，从厂区工业水管网通过管道接入。 拟建工程管束除尘器装置冲洗水直接排放到脱硫塔浆液中回收利用。 项目区域雨水采用自然排水，经现有道路设置的雨水口收集后排到雨水管网。 （2）供电工程 脱硫系统电源由380V交流电源提供，提供1路的电源（380v）到脱硫系统低压控制柜；脱硝系统共设1台电源柜＆1台电机控制柜。 七、工程总投资及环保投资 本项目总投资890万元，全部为环保投资，环保投资占总投资的100%。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、现有锅炉概况 根据2013年《烟台潮水机场供热锅炉房工程环境影响报告表》，烟台国际机场集团有限公司建设2台14MW（20t/h）热水锅炉用于保障烟台国际机场冬季供暖，锅炉烟气经多管除尘器、水膜脱硫除尘器脱硫除尘处理后经45m烟囱排放。烟台国际机场锅炉环评及验收手续执行情况见表7。 表7 烟台国际机场锅炉环保手续执行情况 项目名称 环评审批日期及文号 验收日期及文号 烟台潮水机场供热锅炉房工程 2013年12月，蓬莱市环境保护局，蓬环报告表[2013]85号 未开展验收 2台14MW热水锅炉工程组成情况详见表8。 表8 现有2台14MW热水锅炉工程组成情况一览表 项目 说明 主体 工程 锅炉 2×20t/h热水锅炉，供暖期2台锅炉一用一备 公用工程 供水系统 潮水镇自来水管网供给 排水系统 生产废水作为抑尘用水及脱硫除尘补充水，不外排 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，排入潮水镇污水处理厂 除灰渣系统 采用湿法除灰，加湿后的粉煤灰与炉渣一起暂存干煤棚，外售建材公司；脱硫废渣经压滤后外售建材公司。 贮运 工程 输煤系统 封闭式输煤系统 煤场 干煤棚1座 环保 工程 废气 脱硫 水膜（氢氧化钠）脱硫除尘器 烟尘 多管除尘器 烟囱 1根烟囱，烟囱高度45m，安装了在线监测系统，但2016~2017采暖季在线监测仪未验收，没有与环保局联网上传数据 废水 生活污水 化粪池处理后排入市政污水管网，进潮水镇污水处理厂处理 工业废水 软水制备产生的浓水、锅炉排污水作为抑尘用水及脱硫除尘补充水，不外排 固废 生活垃圾 由环卫部门统一处理 锅炉灰渣 粉煤灰及锅炉炉渣全部外售建材公司 脱硫渣 脱硫泥浆压滤后与灰渣一起外售建材公司 噪声 采用低噪声设备，安装消声器、隔声罩等 二、现有工程污染源及污染防治措施 1、耗煤量及煤质 锅炉燃煤为烟煤，由神华国能燃料有限公司提供。目前锅炉房的供热面积约为17万平方米，但随着供热面积的增加，锅炉的运行负荷将逐渐增加。本次环评按照1台14MW热水锅炉额定负荷下运行计算，同时根据机场供热特点，1台14MW热水锅炉采暖季燃煤消耗量约为0.7万吨。锅炉房燃煤煤质情况见表9。 表9 锅炉房燃煤煤质一览表 项目 单位 数值 收到基固定碳Car % 47.89 收到基氢Har % 3.49 收到基硫Sar % 0.45 收到基水份Mar % 14.2 收到基灰份Aar % 8.54 空气干燥基水份Mad % 9.4 收到基挥发份Vdaf % 29.37 收到基低位发热量Qnet.ar MJ/kg 23.79 2、锅炉烟气 由于“烟台潮水机场供热锅炉房工程”还未开展竣工环境保护验收工作，且目前锅炉 房不在运行期，本次环评主要以《烟台潮水机场供热锅炉房工程环境影响报告表》和现场调查情况来说明污染物产生、治理及达标排放情况。 （1）达标排放情况 项目废气污染源主要有锅炉产生的烟气。 表10 现有锅炉废气污染源一览表 污染源 主要污染因子 治理措施及处理效率 锅炉 锅炉烟气 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 多管除尘器、水膜脱硫除尘器，除尘效率85%，脱硫效率60% 按照以上耗煤量及煤质，计算得到以下锅炉烟气污染物产生排放情况。 表11 锅炉烟气污染物产生、排放及达标情况 排放源 烟气量 污染物名称 处理前情况 处理措施 处理后排放情况 现行标准 达标情况 2×14mw链条炉 23590m3/h 烟尘 1655mg/m3、127.3t/a* 多管除尘器、水膜脱硫除尘器，除尘效率85%，脱硫效率60% 248mg/m3、19.1t/a 20mg/m3 不达标 SO2 602mg/m3、46.35t/a* 240mg/m3、18.55t/a 200mg/m3 不达标 NOx 350mg/m3、27.0t/a —— 350mg/m3、27.0t/a 300 mg/m3 不达标 从上表，根据锅炉配套的环保设施、煤质情况等，理论计算的锅炉烟气污染物烟尘、SO2、NOx排放浓度已不能满足现行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376—2013）表1（烟尘≤20mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOx≤300mg/m3）的要求，亦不能满足2019年1月1日实施的《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374－2013）超低排放第2号修改单（烟尘≤10mg/m3、SO2≤50mg/m3、NOx≤200mg/m3）的要求。 烟气污染物全年排放情况如下。 表12 2016年燃煤锅炉烟气污染物量 污染源 烟气量（万m3/a） 污染物 排放量(t/a) 2×14mw链条炉 7700 烟尘 19.1 SO2 18.55 NOx 27.0 粉尘控制情况 （1）除灰渣系统 实行灰、渣分除，锅炉排渣采用刮板出渣机排渣，然后送至煤库暂存外售建材公司；多管除尘器收集的干灰经加湿搅拌后送至煤库暂存外售建材公司。脱硫渣经晾晒后送至煤库暂存外售建材公司。 （2）燃煤周转及输煤系统 锅炉房目前设置了一座煤库，燃料由汽车封闭运送至项目煤库，生产工艺燃煤要求喷水，有利于锅炉燃烧调整，确保存煤含水量，同时避免出现扬尘。 锅炉用煤用铲车由煤库运至落煤斗，落煤斗存煤利用阀门控制上煤量，利用上煤间的大倾角皮带机、水平皮带机、斗提机将煤运至锅炉煤仓，在水平皮带机处加装喷水装置，避免出现扬尘。上煤间采用封闭式厂房，避免扬尘出现。 煤库 输煤长廊 4、废水 （1）废水产排情况 锅炉房产生的废水主要有生活污水、软水制备产生的浓水及锅炉排污水。 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入潮水镇污水处理厂；软水制备产生的浓水、锅炉排污水、脱硫废水作为除渣用水，不外排。 表13 主要废水污染源一览表 污染源 主要污染因子 治理措施 去向 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 化粪池 潮水镇污水处理厂 软水制备浓水、锅炉排污水、脱硫废水 pH、盐分 用于除灰渣 不外排 5、固体废弃物及污染防治措施 现有锅炉房产生的固体废物主要有锅炉炉渣、除尘器收集的粉煤灰和脱硫泥浆等，均外售其他单位综合利用。 项目固体废物产排情况具体见下表。 表14 项目固体废物产排情况一览表 序号 名称 分类 产生量(t/a) 排放量(t/a) 存放场所 去向 1 粉煤灰（含湿法脱硫收集的灰） 一般固废 150 0 煤库 外售 2 炉渣 750 0 外售 3 废树脂 危险废物 0.1 0 水处理间 厂家回收 6、噪声 现有锅炉房主要噪声源有鼓风机、排风机、循环泵、水泵等，采取了消声、减震等降噪措施，项目周边200米范围内无环境敏感目标，对周围声环境影响较小。 三、现有锅炉房主要环境问题及整改措施 1、主要环境问题 对照现有项目环评及批复、最新环保要求，烟台国际机场锅炉房主要存在如下环境问题： 现有渣场为露天形式，场地未硬化，无围挡、防风抑尘网等设施。不满足《山东省扬尘污染防治管理办法》的要求。 现有工程烟囱出口安装了烟气在线监测装置，但未与环保局联网并上传数据。 现有工程未进行竣工环境保护验收。 锅炉烟气污染物排放浓度不满足现行标准的要求。 软水制备产生的废离子交换树脂未委托资质单位处理。 2、整改措施 针对现有锅炉房存在的主要环境问题，本次环评提出如下整改措施，具体见表15。 表15 现有锅炉房主要环境问题及整改措施一览表 序号 存在的问题 整改措施 拟完成时间 投资（万元） 1 现有渣场为露天形式，场地未硬化，无围挡、防风抑尘网等设施。 在本项目建设中，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场及修改单、《山东省扬尘污染防治管理办法》的要求建设一座灰渣场 2017.12 15 2 现有工程烟囱出口安装了烟气在线监测装置，但未与环保局联网并上传数据。 在2017~2018采暖季，尽快完成在线监测仪的验收工作，并与烟台市环保局联网 2017.12 —— 3 现有工程未进行竣工环境保护验收 锅炉房需在2017~2018年采暖季进行竣工环境保护验收 2017.11~2018.3 —— 4 锅炉烟气污染物排放浓度不满足现行标准的要求 本次环评即为锅炉烟气超低改造项目，改造后将满足现行标准和超低排放标准 2017.12 890 5 软水制备产生的废离子交换树脂未委托资质单位处理 本次环评提出软水制备产生废树脂需按危废进行管理和处置 2017.12 2 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 烟台国际机场位于潮水镇刘家庄西侧，潮水镇地处人间仙境蓬莱东30公里，平畅河中下游，东临烟台开发区，北靠黄海。镇区域面积77平方公里，53个自然村，3.1万人口，耕地面积5.4万亩。2017年潮水镇、刘家沟镇24个村（原谢宋营镇）的管辖权调整给烟台市经济开发区。 烟台经济技术开发区地处中国山东半岛黄海之滨，位于北纬37°32'、东经121°14'，北与北京、大连隔海相望，南与上海、青岛陆路相通，东与韩国、日本一衣带水，毗连烟台市中心区，距烟台港6km，距烟台火车站6km。开发区原规划面积为36km2，2002年10月划入古现、大季家两个镇（现划分为古现、八角和大季家三个办事处）后管辖面积为228km2。 2、地形地貌 烟台经济技术开发区地形以滨海平原为主，低山丘陵为辅。开发区西南部有福来山和凤台山，海拔高度分别为74.7m和57.3m，东靠夹河，北临黄海，形成由西南向东北倾斜的平原区，地面高程一般为4~8 m，平原面积约占80％，分布在山前滨海地区，属冲积平原；低山丘陵主要分布在古现，境内丘陵区为弱切割构造剥蚀丘陵，经过长期分化剥蚀，丘陵山顶浑圆，连绵逶迤。 开发区内地质构造简单，处在新华夏系巨型构造的第二隆起带中，即胶东隆起福山复向斜东部。断裂不发育。属渤海湾震区波及区，按7度设防。开发区地质结构稳定，自然地耐力在12吨以上。 开发区北部边界高潮线以上自东至西构成沿海岸线的一条沙岗，沙岗上植有防护林，形成防风、防沙屏障，沙岗与海水之间为细砂层，成为优良的天然海水浴场。 3、气候气象特征 烟台经济技术开发区属暖温带半湿润大陆性季风型气候，雨水适中，空气湿润，气候温和，四季分明。春季干旱多风，夏季温和多雨，秋季天高气爽，冬季多风少雪。 该区年平均气温在12.5℃，年平均无霜期200天。年平均地温14.5℃（10cm），多年最大冻土厚度46cm。多年平均主导风向为西南风，年平均风速为3.7m/s。年平均降水量为737mm，多集中在7-9月份，年平均最大蒸发量为1758.8mm，最小蒸发量为1235.0mm，年平均日照为2182h，年平均相对湿度为64%。 烟台开发区近三年与近五年常年主导风为南风，年平均风速达3.1m/s。 4、水文水系 区内地下水资源丰富，其主要赋于第四系松散岩类中，分为上部潜水和下部承压水含水层。潜水水位埋深1—2m，厚度4—12m不等，水质类型以NaCl型为主。区内水系较发育，东部有夹河，西部有柳林河，皆由南向北流入黄海，南部柳子河由西向东流入夹河。夹河是开发区内主要河流，为常年流水河。夹河发源于栖霞店家沟，全长84.4公里，流域面积2293平方公里。 柳林河属于季节性间歇河流，位于开发区城区的西郊，自西南向东北流入黄海。 另一条河流是柳子河，位于开发区南部，汛期水量较大，其它季节水量甚微，甚至干枯断流，其在开发区境内长约8公里。 5、潮汐 开发区东面有黄海套子湾海域，海岸线长约9km，湾内面积约175km2，平均水深约10m，水体总容积约1.8×109m3。历年最高潮位1.98m，平均最低潮位-0.72m，平均潮差1.64m，属正规半日潮。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 烟台经济技术开发区是1984年10月经中华人民共和国国务院批准设立，是中国首批14个国家级开发区之一。规划面积228km2，定位为区域对外开放和经济发展的龙头、高新技术产业的基地和高标准的现代化城市新区，建设成为一流国家级开发区。在烟台经济开发区投资的各类项目，由管委负责将道路、供排水、供电、供热、通信配套至项目用地红线。 公路：由烟台至北京的206国道，由中国最北端黑龙江省同江市至中国最南端海南省三亚市的同三高速公路，均从开发区经过。 铁路：通过中国铁路动脉胶济－蓝烟铁路、沿渤海湾德州至烟台铁路、烟台至大连轮渡铁路，烟台火车站贯通全国铁路网。 港口：烟台港为中国10大枢纽港口之一，具有万吨级以上的泊位15个，与世界100多个港口通航。 供水：拥有独立的供水系统，供水能力为20万万m3/d。 供电：由与华东电网相连的山东电网双回路、双电源供电，电力充足。 供热：建成区实行集中供热。现已建成总供热能力360t/h的东、西部两座热电厂。 通信：总装机容量10万门，程控交换机容量达5万门，实装市话4万门。可办理国际、国内直拨电话、电传、传真、移动通信、数据通信、无线寻呼、计算机互联网、多媒体通信等多种电信业务，为投资者提供分组交换、DDN、帧中继、ADSL和IP宽带上网等服务。 天然气：管道天然气规划供气量为14.5万m3/d，现供气能力为2万m3/d。煤气：现有供气能力为2万万m3/d，二期规划供气能力为5万万m3/d。 生活设施：建有五星级酒店、三星级酒店及各种档次的宾馆、酒店、购物商场，国际学校和幼儿园、中小学、职业中专。设施先进的医院、电视接收系统、高尔夫球练习场、海滨浴场、保龄球等健身旅游设施也已建成，可以提供舒适、良好的商务和生活服务。在烟台经济开发区投资的各类项目，由管委负责将道路、供排水、供电、供热、通信配套至项目用地红线。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 2015年烟台开发区水、气、声环境质量与去年相比总体保持稳定，无明显变化趋势。其中地下水和地表水质量基本稳定；近岸海域海水水质持续保持优良，所有测点均满足近岸海域功能区划要求；海水浴场水质总体保持良好，适宜游泳；辖区声环境基本保持稳定；环境空气质量总体保持良好，但优良天数有所下降，全区未出现酸雨污染情况。 1、大气环境质量状况 2015年对三个环境空气自动点位（香山花园、开发区出口加工B区、大季家）的监测数据进行统计分析，结果表明：区内环境空气质量全年优良天数272天，优良天数比例达到74.5%，比去年有所下降。在所有监测项目中首要污染物为细颗粒物（PM2.5），其年均值浓度为0.044mg/m3，日均值浓度范围为0.006~0.287mg/m3，日均值超标率12.6%。与去年相比，细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮年均值均略有下降，分别下降了8.3%、7.0%、25.9%、7.9%。 针对大气降水设有1个监测点位，对2015 年所有监测数据进行统计分析，监测结果显示：开发区全年降水量为180.2mm，比去年下降了29.1%，降水pH值范围在6.44～7.51之间，pH值年均值是6.77；所有降水样品pH 均大于5.60，未出现酸雨污染情况。 2、水环境质量状况 （1）地下水和地表水质量状况 2015年按枯、丰两个水期，分别在五、九月份对地下水水质进行例行监测，监测项目为氯化物、总硬度等16项。全年的监测结果表明，开发区地下水主要超标污染物为氯化物，氯化物最大超标倍数为3.04，除此以外的其他监测项目均达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中Ⅲ类标准。 按照烟台市环境监测中心站根据监测计划对黄金河两个断面水质进行的例行监测，监测项目有化学需氧量、氨氮等8个项目，对全年的监测结果进行统计分析，石岚断面、福康断面水质均达到Ⅲ类水质标准，断面达标率为100%，福康断面水质保持基本稳定，石岚断面水质有所改善，表明开发区内黄金河的水质状况良好。 （2）近岸海域和海水浴场质量状况 2015年对近岸海域水质进行取样监测分析，监测点位9个，5月、8月、10月各监测一次，全年的监测结果表明，烟台开发区近岸海域水质持续优良，主要以一、二类海水为主，一类海水比例占92%，二类海水比例占8%，无三类、四类和劣四类海水，所测项目年均值均符合《海水水质标准》（GB 3097-1997）二类海水标准限值，100％的测点满足近岸海域功能区划要求。 每年在7月、8月、9月，每周1次对辖区内海水浴场开展两个点位的水质监测工作，定期在网上和《烟台晚报》发布海水浴场水质周报。海水浴场2个监测点位全年评价结果中，海水浴场水质为“优”（最适宜游泳）的频次比去年大幅上升，达到了85.7%，“良”（适宜游泳）占14.3%，无“一般”和“差’的水质发生。 3、声环境质量状况 2015年开发区环境监测站对开发区声环境按计划进行例行监测。通过全年监测结果统计分析，开发区的区域噪声，功能区噪声及道路交通噪声均不超标，且基本稳定，无明显变化趋势，表明开发区的声环境质量持续保持良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于烟台国际机场内，锅炉房周边主要的环境敏感点为刘家庄。项目周围无重要保护文物、风景名胜区、水资源保护地、生态敏感点等，主要敏感保护目标为周边居民区，敏感目标分布详见表16。 表16 周边主要敏感目标分布情况一览表 环境要素 序号 保护目标 相对方位 距离(m) 功能区类别 环境空气、环境风险 1 刘家庄 NE 500 二类区 居住 2 峰山冷家 E 1300 二类区 居住 3 峰山李家 E 2000 二类区 居住 4 峰山朱家 SE 1650 二类区 居住 5 峰山葛家 SE 2100 二类区 居住 6 小雪 S 1320 二类区 居住 7 崔家 W 2400 二类区 居住 8 庄官 NW 1950 二类区 居住 9 郭家 N 1800 二类区 居住 环境风险 10 大邹家 NE 2600 二类区 居住 11 道头 S 2900 二类区 居住 地表水 平畅河 W 2520 Ⅲ类 具体项目所在区域及周边环境敏感保护目标见附图2。

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 3、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 4、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染物排放标准 | 1、锅炉烟气：2017年1月1日后执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376—2013）表1及第2号修改单（烟尘≤20mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOx≤300mg/m3），2019年1月1日起执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374－2013）超低排放第2号修改单（烟尘≤10mg/m3、SO2≤50mg/m3、NOx≤200mg/m3）。 2、营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 3、工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）的要求。 |
| 总量控制指标 | “十三五”期间化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物实行排放总量控制管理。本项目不新增生活污水，生产废水全部回用，不外排，因此不新增化学需氧量、氨氮排放总量。 技改后锅炉烟气污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量及达标情况见表17。 表17 总量及达标情况 污染物 技改前排放量（t/a） 技改工程削减量（t/a） 技改后排放总量（t/a） 总量指标（t/a） 烟尘 19.1 18.45 0.65 —— SO2 18.55 15.75 2.8 5.78* NOX 27.0 13.5 13.5 29.4* 注：*为《烟台潮水机场供热锅炉房工程污染物总量确认表》中的数据。 本项目烟气经超低排放治理后，烟尘≤10mg/m3、SO2≤50mg/m3、NOx≤200mg/m3，经计算，2台锅炉二氧化硫、氮氧化物排放总量满足《烟台潮水机场供热锅炉房工程污染物总量确认表》中的总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目属于原有锅炉烟气环保设施提标改造工程，施工期间主要进行设备安装等工序将产生噪声、固体废弃物、少量污水和废气等污染物，但施工期工艺简单，施工期短暂，因此本项目施工期对周边环境影响有限，随着施工期的结束影响随即消失。 本次评价将主要以营运期为重点进行影响分析，营运期间产生的污染物包括生产废水、噪声、生活垃圾、固体废物等。 营运期工艺流程 图1 营运期主要工艺流程及产污环节图 1、SNCR脱硝系统工艺流程简述 本项目采用氨水作为还原剂。 在进行SNCR脱硝时，氨水输送泵将氨水溶液从储罐中抽出，输送到炉前的静态混合器中，和工艺水混合稀释成5%的氨水溶液（浓度可调节），然后进入SNCR喷枪处。通过喷枪时，通过机械雾化后，以雾状喷入炉膛内，与烟气中的氮氧化物发生氧化还原反应，生成氮气，去除氮氧化物，从而达到脱硝目的。 喷枪外层通雾化风，一方面将机械雾化后的氨水溶液进一步雾化，另一方面起到保护喷枪不受磨损和冷却喷枪的效果。喷枪插入位置旋风分离器入口温度在850~910℃之间，属于SNCR反映最佳温度的下限位置，将会选取最佳的温度窗口喷入还原剂，保证足够的穿透深度和覆盖面。 2、氧化法脱硝 氧化脱硝其基本脱硝原理为：通过添加强氧化剂（亚氯酸钠）将烟气中NOx主要成分NO氧化为N2O5或N2O3，然后通过脱硫系统吸收剂吸收。 2.1反应原理 选择性氧化脱硝技术的基本原理为利用亚氯酸钠的强氧化性，将不可溶的低价态氮氧化物氧化为可溶的高价态氮氧化物，然后在脱硫塔内将氮氧化物吸收，达到脱除的目的。低温条件下，NaClO2与 NO之间的关键氧化反应如下： 2NO+ NaClO2→2NO2+NaCl 2NO2+ NaClO2→2NO3+ NaCl NO3+NO2→N2O5 NO+O+M→NO2+M NO2+O→NO3 脱硝吸收主要反应原理如下： NO+NO2+H2O→2H++2NO2- 2NO2+H2O→2H++NO2-+NO3- N2O5+H2O→2H++2NO3- NO3-+NO→NO2-+NO2 2H++CO32-→H2O+CO2 H++OH-→H2O 与气相中的其他化学物质如 CO，SOx等相比，NOx可以很快地被NaClO2氧化，这就使得NOx的氧化具有很高的选择性。因为气相中的 NOx被转化成溶于水溶液的离子化合物，这就使得氧化反应更加完全，从而不可逆地脱除NOx，而不产生二次污染。经过氧化反应，加入的NaClO2被反应所消耗，过量的NaClO2可以在循环喷淋中逐渐被利用。除了 NOx之外，一些重金属，如汞及其他重金属污染物也同时被NaClO2所氧化。烟气中高浓度的粉尘或固体颗粒物不会影响到NOx的脱除效率。 2.2工艺流程说明 在进行脱硝时，通过循环泵将亚氯酸钠溶液输送至脱硝塔喷淋层，通过喷嘴喷淋，形成颗粒细小、反应活性很高的雾化液滴。喷嘴采用高效螺旋喷嘴，喷雾效果好，覆盖面积大，保证烟气与浆液的接触面积，使烟气中的NOx被充分氧化。烟气经脱硝塔氧化后进入脱硫塔，脱硝的同时吸收烟气中的SO2，达到同时脱硫脱硝的效果。 3、单碱法（氢氧化钠）脱硫工艺简述 锅炉烟气经多管除尘器、布袋除尘器除尘后，通过增压风机、GGH降温后进入吸收塔。在吸收塔内烟气向上流动且被向下流动的循环吸收液以逆流方式洗涤。循环吸收液则通过喷浆层内设置的喷嘴喷射到吸收塔中，以便脱除SO2、SO3、HCl和HF，与此同时在“强制氧化工艺”的处理下反应的副产物被导入的空气氧化为硫酸钠，并消耗作为吸收剂的氢氧化钠。 经过净化处理的烟气流经两级除雾器除雾，在吸收塔出口，烟气一般被冷却到46—55℃左右，且为水蒸气所饱和。 主要污染工序： 一、施工期 ⑴废气： a．各类燃油动力机械在建筑施工、物料运输等作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2、烟尘。 b．物料运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP。 ⑵废水： a．施工人员产生的生活污水，主要污染物为BOD5、CODCr、SS、NH3-N。 b．运输车辆冲洗、混凝土工程的灰浆、建(构)筑物的冲洗、打磨等作业产生的污水，主要污染物为SS。 ⑶噪声： 施工机械作业时产生的噪声。 ⑷固废： 主要是施工时产生的建筑垃圾。 二、营运期 ⑴废气 本项目为锅炉烟气治理设施提标改造，提标改造后烟气污染物的排放量减少。 ⑵废水： 生产废水主要有脱硫废水、氧化塔脱硝废水。本项目不增加劳动定员，不新增生活废水排放。 ⑶固废： 本项目不增加劳动定员，不新增生活垃圾。 本项目为锅炉烟气超低改造项目，主要固废为多管除尘器和布袋除尘器收集的除尘灰，单碱法脱硫产生的泥浆（主要成分为粉煤灰）。 ⑷噪声： 噪声主要来源于循环泵、水泵及电机类运行产生的噪声。

项目主要污染物产生及预计排放情况（营运期）

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉废气 | 烟尘 | 1655mg/m3、127.3t/a | 8.3mg/m3、0.65t/a |
|  |  | 二氧化硫 | 602mg/m3、46.35t/a | 36.1mg/m3、2.8t/a |
|  |  | NOx | 350mg/m3、27.0t/a | 175mg/m3、13.5t/a |
| 水 污 染 物 | 脱硫系统 | 脱硫废水 | 50m3/a | 0 |
|  | 氧化塔脱硝 | 脱硝废水 | 20m3/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 除尘器、脱硫系统 | 粉煤灰 | 150t/a | 0 |
| 噪 声 | 拟建项目噪声主要为增压风机、循环泵、水泵及电机类运行产生的噪声。采取适当措施后，噪声排放达标，不改变环境质量现状。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响 拟建项目位于烟台国际机场现有厂区内，不新增占地，项目的建设与周边环境能够相容，不会对区域生态环境产生明显影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 施工期对周围环境的影响主要是施工噪声、建筑扬尘、固废、废水以及施工废水对环境的影响。 一、施工废气影响分析 项目施工期主要是设备的安装和风机的拆除，基本不涉及土建，因此，扬尘产生极少。建设单位应采取以下措施减轻扬尘污染：施工场地每天定期洒水、对场地内运输通道及时清扫、冲洗，运输车辆进入施工场地应低速慢行，原材料避免露天堆放等措施减轻扬尘污染。 通过采取上述措施后，对周边环境影响就会大大减小。且随施工期结束后结束。 二、施工废水环境影响分析 施工期废水包括混凝土搅拌等活动会产生泥浆废水和施工人员生活污水。 混凝土搅拌等活动会产生泥浆废水产生量极少，经沉淀后循环使用，不排放。 施工人员生活污水利用热电公司已有的化粪池处理，不会对当地地表水环境造成污染影响。 三、施工噪声影响分析 项目施工期主要是设备的安装和风机的拆除，噪声级较低。施工期间应严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011 ）的规定标准，通过优化施工组织，合理安排设备运作时间，严禁夜间工作，采取低噪设备，合理布置施工平面，将强噪声源尽量远离居住区，强化隔声效果，对设备进行减振处理，同时加强对运输车辆管理，严禁鸣笛等措施后，可减少强噪声源的影响范围，同事做好与周围住户的协调工作，将施工噪声影响降至最低。 四、施工固废影响分析 施工期建筑垃圾主要为无机类废物即施工中的下脚料，如废弃砖瓦、混凝土碎块等，也包括一些装饰材料中的有机成分，如废油漆、涂料等；施工期生活垃圾以有机类废物为主；这些垃圾必须严格管理，不能排入附近水体，应集中处理，及时清运。这一阶段影响时间短，但垃圾数量较为集中，如处理不好，可能对周围环境造成污染。 施工期固体废物由于其成分较简单，数量较大，因此收集和运输的原则是集中处理，及时清运。对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎瓦砾，可将其与施工挖出的土石一起堆放或回填，或者作为空心砖的原材料，做到废物资源化。对于如废油漆、涂料等不稳定且污染环境严重的成分，可采用容器进行收集，并及时交由专门的回收处理公司处置。对于由施工人员产生的较集中生活垃圾，应采用定点收集方式，设立专门的容器（如垃圾箱）加以收集，并由环卫部门按时每天清运统一处理，避免造成“脏、乱、差”现象。 五、环境管理简要分析 项目在施工期应由建设单位与建筑施工单位签定环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，接受当地环保部门监督、管理。 环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。 总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，项目施工期对周围环境影响均可控制在国家相关标准、要求的范围内。施工结束后，其影响基本可消除。 营运期环境影响分析 一、大气影响分析 本次超低排放改造工程技术路线为：（1）采用“多管除尘器+布袋除尘器+管束除尘器”对锅炉烟气进行除尘，每台锅炉配套一台布袋除尘器，管束除尘器安装在脱硫塔上，设计烟尘综合去除效率≥99.5%，设计烟尘排放浓度≤10mg/m3。 （2）脱硫系统采用钠碱湿法脱硫工艺，每台锅炉配置一套脱硫塔，吸收塔采用逆流喷淋空塔。设计脱硫效率按≥94%，出口SO2浓度≤50mg/Nm3。 （3）脱硝系统采用SNCR炉内脱硝工艺+炉外氧化法，设计综合脱硝效率≥50%，设计氮氧化物排放浓度≤200mg/m3； 污染物排放满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374－2013）超低排放第2号修改单要求。 按照以上设计处理效率及设计煤质，计算得到以下改造后锅炉烟气污染物产生排放情况。 表18 超低改造后锅炉烟气污染物产生、排放及达标情况 排放源 烟气量 污染物名称 处理前情况 处理措施 处理后排放情况 现行标准 达标情况 2×14mw链条炉 23590m3/h 烟尘 1655mg/m3、127.3t/a* 多管除尘器、布袋除尘器，单碱法脱硫塔+管束除尘器，除尘效率99.5%，脱硫效率94% 8.3mg/m3、0.65t/a 10mg/m3 达标 SO2 602mg/m3、46.35t/a* 36.1mg/m3、2.8t/a 50mg/m3 达标 NOx 350mg/m3、27.0t/a SNCR炉内脱硝工艺+炉外氧化法，脱硝效率50% 175mg/m3、13.5t/a 200mg/m3 达标 从上表可知，超低排放改造后，锅炉烟气污染物烟尘、SO2、NOx排放浓度满足现行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376—2013）表1（烟尘≤20mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOx≤300mg/m3）的要求，亦满足2019年1月1日实施的《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374－2013）超低排放第2号修改单（烟尘≤10mg/m3、SO2≤50mg/m3、NOx≤200mg/m3）的要求。 改造后，烟气污染物全年排放情况如下。 表19 超低改造后锅炉烟气污染物排放量 污染源 烟气量（万m3/a） 污染物 排放量(t/a) 2×14mw链条炉 7700 烟尘 0.65 SO2 2.8 NOx 13.5 废气污染物“三本帐”核算情况见表20。 表20 技改前后废气污染物“三本账” 污染源 污染物 单位 技改前排放量 技改工程削减量 技改后排放量 技改前后增减量 锅炉烟气 废气量 万m3/a 7700 0 7700 0 烟尘 t/a 19.1 18.45 0.65 -18.45 SO2 t/a 18.55 15.75 2.8 -15.75 NOx t/a 27.0 13.5 13.5 -13.5 拟建项目投产后，锅炉烟气中的烟尘排放量0.65t/a，较技改前减排约18.45t/a；SO2排放量约2.8t/a，较技改前减排约15.75t/a；氮氧化物排放量约13.5t/a，较技改前减排约13.5t/a；烟尘、SO2、氮氧化物排放浓度均满足超低排放的要求。 综上，拟建项目实施后减少了锅炉烟气中烟尘、SO2和氮氧化物的排放量，有效的降低了锅炉烟气对环境空气质量的影响，对控制烟尘、SO2 和氮氧化物排放起到了积极的作用。 逃逸氨经湿法脱硫装置水吸收后，从烟囱排出的极少，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准中表2的要求，对大气环境影响很小。 综上，拟建项目实施后减少了锅炉烟气中SO2、NOx、烟尘的排放浓度及排放量，有效的降低了锅炉烟气对环境空气质量的影响，对控制SO2、NOx、烟尘排放起到了积极的作用，有利于区域大气环境的改善。 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 拟建项目脱硫系统和脱硝系统在运行过程中均会产生一定量的废水，较改造前废水量几乎无增加，脱硫废水和脱硝废水用于灰渣拌湿，废水不外排。 管束除尘器产生的冲洗废水，采取封闭循环方式重复利用，无废水外排。 综上，本次技改过程中无工业废水排放，对周围水环境无影响。 拟建项目不增加劳动定员，无生活废水排放。 2、地下水环境影响分析 拟建项目按照相关规范要求，对项目地面进行分区防渗施工，对地下水环境无影响。 综上，拟建项目产生的废水均得到有效合理处置，对区域水环境影响较小。 三、声环境影响分析 拟建项目设备运转、风机、泵类等设备工作时的噪声，噪声强度约在80～90dB左右。为降低噪声影响，本次工程采取如下噪声控制措施：①选用低噪音设备；②对主要声源设备采用减振、隔音措施，安装减振衬垫，设置隔音罩，厂界设置声屏障等；③加强绿化；④加强生产作业管理；⑤车辆运输时间尽量安排在9:00-16:30之间，减少交通运输噪声。 虽然该项目的高噪声设备较多，但噪声不会在环境中积累，污染范围较小。本次评价认为，在认真落实评价提出的各种降噪措施后，该项目对外环境的噪声影响可以接受，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 四、固体废物影响分析 拟建项目不增加劳动定员，无新增生活垃圾产生。 工业固废主要为多管除尘器和布袋除尘器收集的除尘灰，除尘灰经拌湿后外售建材公司；湿法脱硫产生的泥浆经压滤脱水后外售建材公司，因此，拟建项目固体废物均得到妥善处置，不外排环境，对周围环境基本无影响。 五、环境风险分析 5.1风险识别 1.物质风险识别 本项目所用的原辅材料主要氢氧化钠、20%氨水、亚氯酸钠，根据《危险化学品名录》（2002版），本项目生产过程中涉及的危险化学品主要有： 第8.2类碱性腐蚀品：氨水（20%）、氢氧化钠。 第5.1类氧化剂和有机过氧化物：亚氯酸钠 主要原材料物质特性见下表。 表21 主要原辅材料特性一览表 名称 物化性质 可燃性 毒性 健康危害 氨水（20%） 无色透明液体，有刺激性臭味；相对密度(水=1)：0.91，饱和蒸气压(kPa)：1.59(20℃)，溶于水、醇。 不燃，不爆。易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛 —— 吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎 30%氢氧化钠 透明液体，分子式NaOH，分子量40.01，相对密度（水=1）2.12， 本品不燃 —— 具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 亚氯酸钠 分子式NaClO2，分子量90.44，白色结晶或结晶粉末，稍有吸湿性。有强氧化性，易溶于水和醇。 不燃 大鼠经口LD50：166mg/kg 本品粉尘对呼吸器管、粘膜、眼睛和皮肤有刺激作用 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004附录A.1表1）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GB50844-85），主要化学品危险性见下表。 表 22 主要化学品危险性识别结果 序号 物质名称 识别结果 1 氨水（20%） 腐蚀性液体 2 30%氢氧化钠 腐蚀性液体 3 亚氯酸钠（液态） 腐蚀性液体 物质的危险识别结果表明：氨水、液碱、亚氯酸钠属于腐蚀性液体，如果氨水泄露则会挥发产生氨，氨属于有毒气体。 2、评价因子的确定 根据项目生产过程中所涉及危险物质特性及其对环境和人群健康的危害程度，确定风险评价因子为氨（氨水挥发产生），氨具有不同的毒性，一旦泄露进入空气，将对人群健康造成危害。 表23 主要物料使用情况一览表 名称 状态 危险性 最大储存量 储存方式 储存位置 主要分布场所 20%氨水 液体 碱性腐蚀品 20t 1*30m3储罐 脱硝区氨水储罐 储罐、管道 3、生产过程风险识别 项目主要危险区域及特征分析见下表。 表24 生产设施主要危险区域及特征 单元 主要危险部位 有害危险物质 主要危险、危害 脱硝设施 氨水管线 氨 中毒 氨水储罐区 氨水储罐 氨 腐蚀、中毒 （1）储罐 氨水罐具体参数见下表。 表25 氨水罐参数一览表 物料名称 容积及个数m3×个 单个罐最大储量（t） 出料口管径（mm） 出料口离地面高度（cm） 储罐型式 温度 （℃） 压力 （kPa） 20%氨水罐 30m3×1 20 25 60 固定顶罐 常温 常压 （2）管线 本项目所使用氨水由原有氨水储罐经管线输送至本项目静态混合器。 表26 管线风险识别一览表 名称 路由 管道长度（m） 管道直径（mm） 管线离地面高度（cm） 输送参数 压力（MPa） 温度（℃） 20%氨水 氨水储罐到静态混合器 10 25 60 常压 常温 风险识别结果表明：氨水储罐、氨水输料管线的主要危险特征是泄漏。 5.2重大风险源判定 重大危险源辨识 本项目所涉及的的危险化学品氨水非重大危险源辨识的危险化学品，无相关临界量的规定。而项目不储存天然气，因此，本项目不构成重大危险源。 （2）评价工作等级及评价范围的确定 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中评价工作级别划分见下表。 表27 评价工作级别 评价等级判断依据 评价等级 功能单元危险源 非重大危险源 二级 物质危险性 一般毒性 区域敏感性 不敏感 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中对环境敏感区的划分，本项目位于栖霞经济开发区，所在区域属于非环境敏感区。 因此，根据环境风险评价工作等级划分的规定，确定本次环境风险评价的工作等级为二级，环境空气的评价范围为距离源点不低于3km范围。 5.3环境风险保护目标 根据《建设项目环境风险评价技术导则》要求，“环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点”，因此，在此主要列出距离建设项目较近的人群聚居地，详见表16。 5.4源项分析 1、最大可信事故判定 中石化总公司编制的《石油化工典型事故汇编》中显示，在1983～1993年间的774例典型中，国内石化企业四大行业炼油、化工、化肥、化纤的生产装置事故发生率占全行业比例分别为37.85%、16.02%、8.65%、9.04%。事故成因统计见表9.3-9，分析结果表明，阀门、管线泄漏是主要事故原因，占35.1%，其次为设备故障和操作失误，分别占18.2%和15.6%。 表29 事故原因频率表 序号 事故原因 事故比率（%） 1 阀门管线泄漏 35.1 2 泵、设备故障 18.2 3 操作失误 15.6 4 仪表、电器失灵 12.4 5 突沸、反应失控 10.4 6 雷击、自然灾害 8.2 在上述风险识别、分析和事故分析的基础上，考虑最不利情况，本项目风险评价的最大可信事故设定列于下表。 表30 最大可信风险事故 序号 事故源点 危险因子 事故内容 影响方式 1 氨水储罐 氨 出料管道破裂，在罐区围堰内形成液池，氨挥发进入环境。 直接，环境空气影响 2 氨水管线 氨 氨水管线破裂，氨水泄露，氨挥发进入环境。 2、最大可信事故的概率 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（征求意见稿）附录A中的统计资料，确定本项目最大可信事故概率，见下表。 表31 最大可信事故概率 序号 装置 危险因子 参数 概率 1 氨水储罐 氨 出料口管径25mm 8.80×10-7（m/年） 2 氨水管线 氨 管径25mm 8.80×10-7（m/年） 3、事故源强估算 （1）泄露源强 本项目氨水储罐区的1×30m3储罐，经内径25mm管线送至本项目静态混合器。储罐管路接头系统是最容易发生泄漏的地方，故选取常压固定顶氨水储罐出料管道全管径破裂、氨水管线全管径破裂作为事故情况，模拟分析计算泄漏量及导致的事故后果。 ①泄漏速率 氨水泄漏速率采用《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2004）附录A中推荐的液体泄漏速率计算公式（伯努利方程）进行计算，公式如下： 式中，-液体泄漏速度，kg/s； -液体泄漏系数，取0.62； A-泄漏口面积，，为π×0.01252=0.00049m2； -泄漏液体密度，取920kg/m3； -容器内介质压力，取常压101325Pa； -环境压力，取101325Pa； -重力加速度，9.8 m /s2； h-泄漏口之上液位高度，3m。 经计算，在设定事故条件下的泄漏速率见下表。 表32 设定事故条件下氨水的泄漏速率计算结果 事故源 泄露物质 泄漏口之上液位高度 泄漏速率 泄漏时间 泄漏量 氨水储罐 20%氨水 3m 2.14kg/s 10min 1284kg 氨水输送管线 20%氨水 0.025m 0.20kg/s 10min 117kg ②蒸发量 氨水在常温条件下均为液体，发生泄漏后在其周围形成液池，而挥发主要 原因是液池表面气流运动使液体蒸发，造成大气污染。根据风险导则，其蒸发速度Q3按下式计算： 式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s； α，n——大气稳定度系数； p——液体表面蒸气压，Pa； R——气体常数，J/mol·k，取值8.3144J/mol·k； T0——环境温度，k，取常温293.15k； u——风速，m/s； r——液池半径，m。 表33 液池蒸发模式参数 稳定度条件 n α 不稳定(A,B) 0.2 3.846×10-3 中性(D) 0.25 4.685×10-3 稳定(E,F) 0.3 5.285×10-3 ③计算参数 按照以上公式计算泄漏速率时，需要泄漏物质的基本参数见下表。 表34 泄漏液体基本物性参数表 物质 分子量 饱和蒸汽压Pa 20%氨水 17g/mol 32000 注：32000Pa为20%氨水在20oC时氨的分压 氨水储罐区围堰长5m、宽5m，扣除储罐基底占地面积后液池面积约18m2，液池半径2.4m。 对于输送管线的泄漏，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。本次评价按照水泥地面液体最小厚度5mm计算液池等效半径，液池半径为4m。 ④源强 氨水储罐的事故源强见下表。 表35 不同条件下氨水储罐的事故源强 风速（m/s） 稳定度条件 质量蒸发速度（Q3） kg/s 0.2 0.5 1.0 1.5 2.5 3.1 3.5 6 不稳定(B) 0.00122 0.00255 0.00455 —— 0.00966 —— —— —— 中性(D) 0.00156 —— 0.00546 —— —— 0.0122 0.0145 0.0223 稳定(E，F) 0.00179 —— 0.00594 0.00795 0.0112 0.0123 —— —— 表中数据表明，氨水储罐出料口全管径破裂时，在6m/s的风速、D类稳定度条件下，泄漏液体的挥发速率最大为0.0223kg/s。 依次类推，氨水输送管线的事故源强见下表。 表36 不同条件下氨水输送管线的事故源强 风速（m/s） 稳定度条件 质量蒸发速度（Q3） kg/s 0.2 0.5 1.0 1.5 2.5 3.1 3.5 6 不稳定(B) 0.00324853 0.006698 0.0120564 —— 0.0257873 —— —— —— 中性(D) 0.0039984 —— 0.0143276 —— —— 0.0323204 0.036652 0.059976 稳定(E，F) 0.004641 —— 0.0155805 0.020553 0.029172 0.0321555 —— —— 表中数据表明，氨水输送管线在全管径破裂时，在6m/s的风速、D类稳定度条件下，泄漏液体的挥发速率最大为0.06kg/s。 以上计算结果表明，当氨水输送管线全管径破裂时，氨的挥发速率最大。 5.5事故风险预测与评价 1、后果预测 （1）预测模式 风险事故预测计算采用《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的多烟团模式。 （2）气象条件 事故设定的气象条件为B类：0.2m/s、 0.5m/s、 1.0m/s、2.5m/s；D类，静风（0.2m/s）、小风（1.0m/s）、年均风速（3.1 m/s）、3.5 m/s、6 m/s条件下；E类，静风（0.2m/s）、小风（1.0m/s）、有风（1.5m/s）、2.5 m/s、年均风速（3.1m/s）条件下；以及F类，静风（0.2m/s）、小风（1.0m/s）、有风（1.5m/s）、2.5 m/s、年均风速（3.1m/s）条件下。 （3）评价标准 本评价设定最大可信事故涉及的毒物的评价标准见下表。 表37 评价标准一览表 mg/m3 名称 LC50① IDLH② PC-STEL③ 氨 LC50:1390 mg/m3，4小时（大鼠吸入） 360 30 注①：摘自理化性质； 注②：IDLH 值来源：呼吸防护用品的选择、使用与维护（GB/T18664-2002）； 注③：MAC值来源：工业场所有害因素职业接触限值（GBZ2.1-2007）。 （4）预测结果 依据最大可信事故源强的分析，利用上述的风险预测模式，经过模拟计算结果见附件。 2、泄漏事故后果分析 （1）氨水罐泄漏事故后果 氨水储罐在设定的泄漏事故条件下，在F稳定度、1.5m/s风速条件下，影响范围最大。氨浓度超LC50的最远距离为24m，超IDLH的最远距离为54m，超PC-STEL的最远距离为237m，此范围内无居住区。 表38 氨水储罐泄漏事故影响范围 天气条件 项目 稳定度 B D E F 0.2m/s LC50 —— —— —— —— IDLH —— —— —— —— PC-STEL —— 7 10 11 0.5m/s LC50 —— —— —— —— IDLH —— —— —— —— PC-STEL —— —— —— —— 1.0 m/s LC50 —— —— —— —— IDLH —— 9 10 11 PC-STEL —— 27 35 41 1.5m/s LC50 —— —— 22 24 IDLH —— —— 52 54 PC-STEL —— 175 237 2.5m/s LC50 —— —— 25 27 IDLH —— —— 50 52 PC-STEL 42 —— 180 215 3.1m/s LC50 —— —— 28 31 IDLH —— 23 45 47 PC-STEL —— 95 175 210 3.5 m/s LC50 —— —— —— —— IDLH —— 27 —— —— PC-STEL —— 95 —— —— 6 m/s LC50 —— —— —— —— IDLH —— 39 —— —— PC-STEL —— 88 —— —— （2）氨水输送管线泄漏事故后果 同样推出，氨水输送管线在设定的泄漏事故条件下，在F稳定度、1.5m/s风速条件下，影响范围最大。氨浓度超LC50的最远距离为42m，超IDLH的最远距离为95m，此范围内无居住区；超PC-STEL的最远距离为410m，此范围内无居住区。 3、风险可接受水平评价 （1）风险值表征 风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为： 其中：R——风险值； P——最大可信事故概率； C——最大可信事故造成的危害。 本评价按照风险导则要求对有毒有害物泄漏所致环境风险进行计算和评价。鉴于目前毒理资学研究料的局限性，风险值计算对急性死亡、非急性死亡的致伤、致残、致畸、致癌等慢性损害后果目前尚不计入。 火灾爆炸的影响是项目安全评价的重点内容，根据项目安全评价的预测计算，其影响限于厂界范围内。 （2）风险计算方法 评价采用导则推荐的简化分析法，用LC50浓度来求急性毒性影响。事故发生后下风向某处，化学污染物i的浓度最大值Dimax大于或等于化学污染物i的半致死浓度LCi50，则事故导致评价区内因发生污染物致死确定性效应而致死的人数Ci由下式给出： 式中 N（Xiln，Yjln）表示浓度超过污染物半致死浓度区域中的人数。 最大可信事故所有有毒有害物泄漏所致环境危害 C，为各种危害 Ci总和： 最大可信灾害事故对环境所造成的风险 R=P×C，风险评价需要从各功能单元的最大可信事故风险 Rj 中，选出危害最大的作为本项目的最大可信灾害事故，并以此作为风险可接受水平的分析基础。 （3）风险评价 风险可接受分析采用最大可信灾害事故风险值 Rmax 与同行业可接受风险水平 RL比较： Rmax < RL 则认为本项目的建设，风险水平是可以接受的。 Rmax > RL 则对该项目需要采取降低安全的措施，以达到可接受水平，否则项目的建设是不可接受的。 根据风险预测计算结果，本项目发生最大可信事故时，有毒有害物泄漏导致的 LC50 浓度范围内均无居民分布，由此确定项目泄漏事故直接造成厂外人员的死亡几率为零，项目风险值（死亡）也为零。因此，本项目设定的最大可信事故不会造成界外环境中人群的生命危害风险，也不会造成对外部环境的重大环境影响，环境风险值是可以接受的。 5.6风险管理 1、风险防范措施 （1）总图布置和建筑安全防范措施 1）在总图布置中，考虑了各建筑物的防火距离，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的相关规定。装置区设环形道路，和界区外道路相连，以利于事故状态下人员疏散和抢救。 2）厂区道路的设计，符合有关规范要求。危险区域内管制车辆的进入，车辆要装好阻火器方准进入。 3）总图布置的消防通道、安全疏散通道及建筑防火间距严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）设计。 4）土建设计根据项目生产工艺特点，全面考虑防火、防爆、防毒、防尘、防噪声等规范，满足安全生产要求。 5）车间保证人流、物流分开，设置两个门且外开。 6）将同类有火灾爆炸危险物料的设备、物料桶集中布置，便于统筹安排防火防爆设施。 （2）危险化学品储运安全防范措施 1）厂区化学品仓库应严格遵守《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）、《易燃易爆性商品储藏养护条件》（GB17914-1999）、《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-1999）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）等标准、规范的要求。 2）公司应加强化学品仓库的安全检查及安全管理，尤其是要制订严谨的装卸作业安全操作规程，督促员工认真执行。 3）燃料储存区域严格控制火源，严禁吸烟和动用明火。 4）加强仓库管理，对不用物质进行及时清运，消除安全隐患。 5）建立危险废弃物安全管理制度。危险废弃物应妥善收集并转移至持有危险废物处置许可证的单位进行处置。 （3）工艺技术设计及自动控制安全防范措施 1）加强对各生产车间的生产操作人员的培训教育，熟悉生产操作规程、工艺控制参数、反应的热效应，防止操作失误。 2）严格按照工艺操作规程进行操作，生产过程中不允许擅自改变生产工艺，不得违章作业。对于生产原料、产品应有严格的质量检验制度，保证其纯度和含量。 3）生产工艺过程中应严格监测和控制玻璃窑炉内的温度、压力、物料组成等。 4）工艺控制应设置必要的报警自动控制及自动连锁停车的控制设施。 5）反应过程中要严格控制温度、压力和流量，反应釜应配备安全阀、爆破片。 6）对于生产原料、中间料以及成品应有严格的质量检验制度，确保生产的安全及产品质量的安全。 7）生产车间的电气设备应防爆，应保持通风良好，设备宜密闭。 8）管道、阀门、泵等容易发生泄漏的部位, 必须保证密封性能良好, 并定期进行检查，避免物料跑、冒、滴、漏。 （4）消防及火灾报警系统 1）按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制订动火制度，消防设施配置安全报警系统、灭火器、消防栓、泡沫灭火站等消防设施。 2）消防给水压力低压给水时，水压应不低于0.2MPa，高压给水时，水压宜在0.7～1.2Mpa；水量应能保证连续供应最大需水量2h。 3）本项目消火栓用水量、消防给水管道、消火栓配置、消防水池的配置应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《消防给水及消火栓系统技术规范》的相关要求。灭火器的配置应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）进行。 4）建筑消防设施应进行检测，并按有关规定，组织项目竣工验收，尤其应请当地公安消防部门进行消防验收。 （5）电气、电讯设施 1）车间内设置的电气设备，如开关，照明灯具，线路敷设方式等，均拟按国家有关电气安全的规定设计。 2）对可能产生静电的管路、管架和装有可燃液体的容器均设置地措施。 3）对生产厂房等钢筋混凝土结构的多层建筑、烟囱等采用避雷网防止直接雷击和其他的避雷措施，主控室单独设计接地系统。 4）配备完善的继电保护系统，一旦生产装置和辅助生产设施的电气设备个电气配线发生故障时，不会损害设备，并能避免对操作人员造成伤害。 5）因夜间生产需要，在各主要操作面、操作点、操作平台和过道等处设有照明系统，保证达到规定的照度要求。 6）选择技术先进，防护等级合理的高低压开关设备，合理选择电缆规格和型式，部分采用耐火或阻燃电缆，主要生产装置设应急照明。 （6）火灾、爆炸危害因素防范 1）应设置相应的排风装置，强化通风，使天然气浓度低于其爆炸极限； 2）燃用天然气的设备管设天然气低压报警及安全连锁或自动切断装置； 3）供料道和退火炉所在区域属乙类生产火灾危险性场所，电气设计按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》中的11区爆炸危险场所有关规定进行。 4）所有电气设备的正常不带电金属外壳均设计可靠接地，各易燃易爆能源介质流经的管道和容器均采取防静电接地措施。 （7）氨水、液碱泄露防范措施 1）氨水罐区、液碱罐区设置围堰，防止氨水、液碱泄漏外流影响周围环境。 2）本项目氨水储罐及输送管线的工艺设计满足主要作业的要求，工艺流程简单，管线短，阀门少，操作方便，安全可靠，避免了由于管线过长而增加发生跑、渗、漏，由于阀门过多而出现操作上的混乱，发生泄漏等事故。 3）将氨水储罐及输送管线区域设置为专门区域进行安全保护，可设立警示标志，禁止人为火源、禁止使用可能产生火花的工具；可设立围挡，防止汽车或其他碰撞。 （8）事故废水三级应急防控 根据国家环境保护部环发[2012]77号文件，为防止风险事故状态下泄露物料、稀释水对周围环境及受纳水体产生影响，本项目环境风险拟设立三级应急防控系统：一级防控措施是将污染物控制在罐区；二级防控措施是将污染物控制在事故池；三级防控措施是将事故池内的事故水泵到或排入污水站进行处理。确保事故废水全部进入事故池，保证事故状态下不发生污染事故。具体设计要求如下： ①一级防控措施：项目烟气处理系统设置了液碱罐和氨水罐，罐区拟设置0.2m高的围堰作为一级防控措施，围堰内部进行防渗处理，并建设导排系统，主要防控轻微事故物料泄漏和稀释水。 ②二级防控措施：储罐附近建设地下事故池，事故池需做防渗处理，将泄漏的物料及稀释水导排到事故池暂存。 ③三级防控措施：将事故池内的事故水泵到或排入污水站进行处理，处理达标后排入市政污水管网。 2、应急预案 应根据拟建项目的特点，编制本项目的环境突发事故应急预案，应急预案应重点关注氨水泄漏事故、废水事故排放、应急监测等方面。具体可参照下表制定突发事故应急预案。 表39 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险源，环境保护目标：附近居民住宅区、河流 2 应急组织机构、人员 实施三级应急组职机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度 3 预案分级响应条件 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场上后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 制定有关的环境恢复措施 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 （1）氨储罐、管线及阀门泄漏 1）若出现泄漏事故，立即启动备用罐，同时切断泄露贮罐的截止阀，开启酸液阀门，喷洒酸液中和，将泄漏控制在厂内。厂内安装了氨泄漏检测及自动报警连锁装置，一旦检测到氨泄漏，可自动切断气源，停止氨水供应。 2）氨罐泄漏，应立即关闭连通阀，避免安全阀起跳。 3）氨罐泄漏，应关闭罐区防火池的雨水阀，防止氨水扩散。 4）如果是管线发生泄漏，立即关闭与泄漏管线有关的全部系统阀门，设法降低管线内的压力，如果是容器发生泄漏，要马上通知有关岗位，停止送料关闭进料阀门。 5）泄漏如果发生在容器底部，管线第一道阀门之前，立即组织力量，拆除消防栓注水泵出口盲板，启动高压注水泵，将水对准泄漏点，确保漏出来的是水而不是氨，在拆除注水泵出口盲板时抢修人员必须穿戴防氨服和防氨面具。 6）利用水、蒸汽驱散泄漏出来的氨气体，当发生泄漏时为降低氨气浓度，应尽快利用消防栓，使其产生水、汽雾吸收已经泄漏出来的氨气。 7）氨泄漏时，应立即关闭氨罐区下水阀门，防止氨水流入下水系统。 8）开启排水阀和排水管道，确保消防废水能畅通进入事故池，而不进入附近地表水体。 （2）应急监测 1）应急监测因子 根据毒害、易燃物质的种类，确定本项目应急环境空气应急监测因子为氨。 2）环境空气应急监测方案 监测方法、时间及监测仪器见下表。 表40 环境空气毒害物质的应急监测方案 监测因子 监测仪器 监测时间 监测点位 氨 便携式多种气体快速检测仪、快速气体检测管和气体采样泵 1、事故发生后； 2、每间隔60min采样分析一次，随事故控制减弱，适当减少监测频次 1、下风向50m、100m、500m、 1000m设置监测点； 下风向偏上45o和偏下45o 以扇面100m、500m、1000m设置监测点。 5.7风险评价小结 （1）本项目生产过程中涉及的危险化学品主要有氨水（20%）、液碱（30%）和亚氯酸钠。本项目不构成重大危险源。通过识别，拟建项目的最大可信事故为氨水储罐出料管道或氨水输送管线破裂，氨水泄露。 （2）最大可信事故预测结果与评价 1）氨水罐泄漏事故后果 氨水储罐在设定的泄漏事故条件下，在F稳定度、1.5m/s风速条件下，影响范围最大。氨浓度超LC50的最远距离为24m，超IDLH的最远距离为54m，超PC-STEL的最远距离为237m，此范围内无居住区。 2）氨水输送管线泄漏事故后果 同样推出，氨水输送管线在设定的泄漏事故条件下，在F稳定度、1.5m/s风速条件下，影响范围最大。氨浓度超LC50的最远距离为42m，超IDLH的最远距离为95m，此范围内无居住区；超PC-STEL的最远距离为410m，此范围内无居住区。 3）风险评价结果 本项目最大可信事故时，氨水泄漏导致的 LC50 浓度范围内均无居民分布，由此确定项目泄漏事故直接造成厂外人员的死亡几率为零，项目风险值（死亡）也为零，环境风险值是可以接受的。 风险管理 1）建设单位落实本次环评提出的风险防范措施。 2）应根据拟建项目的特点，编制本项目的环境突发事故应急预案，应急预案应重点关注氨水泄漏事故、废水事故排放、应急监测等方面。具体可参照下表制定突发事故应急预案。 六、技改项目“三本账” 技改项目三本账情况见下表。 表41 技改项目污染物三本账 污染源 污染物 单位 技改前排放量 技改工程削减量 技改后排放量 技改前后增减量 锅炉烟气 废气量 万m3/a 7700 0 7700 0 烟尘 t/a 19.1 18.45 0.65 -18.45 SO2 t/a 18.55 15.75 2.8 -15.75 NOx t/a 27.0 13.5 13.5 -13.5 拟建项目投产后，锅炉烟气中的烟尘排放量0.65t/a，较技改前减排约18.45t/a；SO2排放量约2.8t/a，较技改前减排约15.75t/a；氮氧化物排放量约13.5t/a，较技改前减排约13.5t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 2台14MW锅炉烟气 | 烟尘 | 多管除尘器+布袋除尘器+管束除尘器 | 达到超低排放的要求 |
|  |  | 二氧化硫 | 单碱法湿法脱硫 | 达到超低排放的要求 |
|  |  | 氮氧化物 | SNCR脱硝（氨水）+炉外氧化塔脱硝 | 达到超低排放的要求 |
| 水 污 染 物 | 脱硫系统、脱硝系统 | 脱硫废水、脱硝废水 | 中和后用于灰渣拌湿 | 不外排，对周围环境 无影响 |
| 固 体 废 物 | 除尘器、湿法脱硫 | 粉煤灰 | 外售 | 对周围环境 无影响 |
| 噪声 | 加强管理，选用低噪声设备、加设减振、消声、隔声罩、声屏障等措施后，噪声排放达标，不改变环境质量现状。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 拟建项目位于烟台国际机场现有厂区内，不新增占地，项目的建设与周边环境能够相容，不会对区域生态环境产生明显影响。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概述 烟台国际机场位于山东烟台市潮水镇，2017年潮水镇的管辖权调整给烟台市经济开发区，为国家一类航空口岸。机场建设有一条长3400米、宽45米、两侧各设7.5米宽的道肩跑道和等长的平行滑行道，同时新建航站楼8万平方米，拥有39个机位的停机坪以及总库容3000立方米的机场油库。2015年5月28日0时实现通航。 烟台国际机场集团有限公司于2014年建设了2台14MW链条热水锅炉用于保障烟台国际机场冬季供暖，锅炉烟气目前经多管除尘器、水膜脱硫除尘器脱硫除尘处理后经45m烟囱排放。锅炉烟气污染物排放已不能满足现行标准要求，亦不能满足超低排放标准要求。因此烟台国际机场必须进行锅炉烟气超低排放改造，超低排放改造后，主要大气污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、50、200mg/m3。 本次超低排放改造技术路线为： （1）采用“多管除尘器+布袋除尘器+管束除尘器”对锅炉烟气进行除尘，每台锅炉配套一台布袋除尘器，管束除尘器安装在脱硫塔上，设计烟尘综合去除效率≥99.5%，设计烟尘排放浓度≤10mg/m3。 （2）脱硫系统采用钠碱湿法脱硫工艺，每台锅炉配置一套脱硫塔，吸收塔采用逆流喷淋空塔。设计脱硫效率按≥94%，出口SO2浓度≤50mg/Nm3。 （3）脱硝系统采用SNCR炉内脱硝工艺+炉外氧化法，设计综合脱硝效率≥50%，设计氮氧化物排放浓度≤200mg/m3； 污染物排放满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/ 2374－2013）超低排放第2号修改单要求。 2、政策符合性分析 拟建项目为锅炉烟气超低排放改造项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》第一类鼓励类中第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中的““三废”综合利用及治理工程 ”项目，为国家鼓励类项目，符合国家产业政策。 根据《烟台市工业行业发展导向目录》可知，拟建项目锅炉烟气超低排放改造项目属于优先发展产业第七项 “节能环保新能源”中的“14、“三废”综合利用及治理工程”项目，符合烟台工业行业发展政策的要求。 3、区域环境质量现状评价 2015年烟台开发区水、气、声环境质量与去年相比总体保持稳定，无明显变化趋势。其中地下水和地表水质量基本稳定；近岸海域海水水质持续保持优良，所有测点均满足近岸海域功能区划要求；海水浴场水质总体保持良好，适宜游泳；辖区声环境基本保持稳定；环境空气质量总体保持良好，但优良天数有所下降，全区未出现酸雨污染情况。 4、环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本次超低排放改造项目投产后，锅炉烟气中的烟尘排放量0.65t/a，较技改前减排约18.45t/a；SO2排放量约2.8t/a，较技改前减排约15.75t/a；氮氧化物排放量约13.5t/a，较技改前减排约13.5t/a；烟尘、SO2、氮氧化物排放浓度均满足超低排放的要求。 拟建项目实施后减少了锅炉烟气中烟尘、SO2和氮氧化物的排放量，有效的降低了锅炉烟气对环境空气质量的影响，对控制烟尘、SO2 和氮氧化物排放起到了积极的作用。 逃逸氨经湿法脱硫装置水吸收后，从烟囱排出的极少，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准中表2的要求，对大气环境影响很小。 综上，拟建项目实施后减少了锅炉烟气中SO2、NOx、烟尘的排放浓度及排放量，有效的降低了锅炉烟气对环境空气质量的影响，对控制SO2、NOx、烟尘排放起到了积极的作用，有利于区域大气环境的改善。 （2）水环境影响分析 1）地表水环境影响分析 拟建项目脱硫系统和脱硝系统在运行过程中均会产生一定量的废水，较改造前废水量几乎无增加，脱硫废水和脱硝废水用于灰渣拌湿，废水不外排。 管束除尘器产生的冲洗废水，采取封闭循环方式重复利用，无废水外排。 综上，本次技改过程中无工业废水排放，对周围水环境无影响。 拟建项目不增加劳动定员，无生活废水排放。 2）地下水环境影响分析 拟建项目按照相关规范要求，对项目地面进行分区防渗施工，对地下水环境无影响。 综上，拟建项目产生的废水均得到有效合理处置，对区域水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 拟建项目设备运转、风机、泵类等设备工作时的噪声，噪声强度约在80～90dB左右。为降低噪声影响，本次工程采取如下噪声控制措施：①选用低噪音设备；②对主要声源设备采用减振、隔音措施，安装减振衬垫，设置隔音罩，厂界设置声屏障等；③加强绿化；④加强生产作业管理；⑤车辆运输时间尽量安排在9:00-16:30之间，减少交通运输噪声。 虽然该项目的高噪声设备较多，但噪声不会在环境中积累，污染范围较小。本次评价认为，在认真落实评价提出的各种降噪措施后，该项目对外环境的噪声影响可以接受，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 （4）固体废物影响分析 拟建项目不增加劳动定员，无新增生活垃圾产生。 工业固废主要为多管除尘器和布袋除尘器收集的除尘灰，除尘灰经拌湿后外售建材公司；湿法脱硫产生的泥浆经压滤脱水后外售建材公司，因此，拟建项目固体废物均得到妥善处置，不外排环境，对周围环境基本无影响。 （5）环境风险分析 1）本项目生产过程中涉及的危险化学品主要有氨水（20%）、液碱（30%）和亚氯酸钠。本项目不构成重大危险源。通过识别，拟建项目的最大可信事故为氨水储罐出料管道或氨水输送管线破裂，氨水泄露。 2）最大可信事故预测结果与评价 ①氨水罐泄漏事故后果 氨水储罐在设定的泄漏事故条件下，在F稳定度、1.5m/s风速条件下，影响范围最大。氨浓度超LC50的最远距离为24m，超IDLH的最远距离为54m，超PC-STEL的最远距离为237m，此范围内无居住区。 ②氨水输送管线泄漏事故后果 同样推出，氨水输送管线在设定的泄漏事故条件下，在F稳定度、1.5m/s风速条件下，影响范围最大。氨浓度超LC50的最远距离为42m，超IDLH的最远距离为95m，此范围内无居住区；超PC-STEL的最远距离为410m，此范围内无居住区。 ③风险评价结果 本项目最大可信事故时，氨水泄漏导致的 LC50 浓度范围内均无居民分布，由此确定项目泄漏事故直接造成厂外人员的死亡几率为零，项目风险值（死亡）也为零，环境风险值是可以接受的。 3）风险管理 ①建设单位落实本次环评提出的风险防范措施。 ②应根据拟建项目的特点，编制本项目的环境突发事故应急预案，应急预案应重点关注氨水泄漏事故、废水事故排放、应急监测等方面。具体可参照下表制定突发事故应急预案。 5、总量指标 “十三五”期间化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物实行排放总量控制管理。本项目不新增生活污水，生产废水全部回用，不外排，因此不新增化学需氧量、氨氮排放总量。 本项目烟气经超低排放治理后，烟尘≤10mg/m3、SO2≤50mg/m3、NOx≤200mg/m3，经计算，2台锅炉二氧化硫、氮氧化物排放总量满足《烟台潮水机场供热锅炉房工程污染物总量确认表》中的总量控制指标。 6、技改前后污染物“三本帐” 锅炉烟气超低排放改造项目投入运行后，锅炉烟气中烟尘、二氧化硫和氮氧化物均能达到超低排放的要求（烟尘≤10mg/m3、SO2 ≤50mg/m3 、氮氧化物≤200mg/m3）。经计算污染物“三本帐”核算情况见下表。 表42 技改项目污染物三本账 污染源 污染物 单位 技改前排放量 技改工程削减量 技改后排放量 技改前后增减量 锅炉烟气 废气量 万m3/a 7700 0 7700 0 烟尘 t/a 19.1 18.45 0.65 -18.45 SO2 t/a 18.55 15.75 2.8 -15.75 NOx t/a 27.0 13.5 13.5 -13.5 废水 废水量 t/a 74 -50 124 +50 固废 生产固废 t/a 0 0 0 0 拟建项目投产后，锅炉烟气中的烟尘排放量0.65t/a，较技改前减排约18.45t/a；SO2排放量约2.8t/a，较技改前减排约15.75t/a；氮氧化物排放量约13.5t/a，较技改前减排约13.5t/a。 综上所述，为保证锅炉烟气排放满足超低排放标准要求，烟台国际机场集团有限公司对烟台国际机场2台热水锅炉实施超低排放改造工程，项目属于环保工程。项目的实施将明显降低锅炉烟气中SO2、NOx、烟尘的排放浓度和排放总量，对改善周边大气环境的质量具有较好的正效益。在项目切实落实拟采取的各项环保措施的情况下，从环境保护角度考虑，项目的建设是可行的。 二、建议 1．工程必须通过“三同时”验收后方可正式运营。 2．增强环境保护意识，加强管理，降低能耗、物耗，实行清洁生产。 3．加强环境管理，落实环保措施，并保证其正常运行。 4. 建设单位必须做好风险事故应急预案的编制、组织和实施工作，完善公司风险防范体系。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1委托书 附件2 烟台潮水机场供热锅炉房工程总量文件 附件3 烟台潮水机场供热锅炉房工程环评批复 附件4 营业执照 附件5 氨水泄漏风险预测结果 附件6 承诺函 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目所在地卫星摄像图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影 响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特 征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印

# Text boxes

锅炉

SNCR脱硝系统

多管除尘器+布袋除尘器

炉外氧化塔（亚氯酸钠）

单碱法湿法脱硫+管束除尘器

原有烟囱

高空排放

烟气

烟气

烟气

烟气

无组织氨、噪声

粉煤灰、噪声

脱硝废水、噪声

脱硫废水、泥浆、噪声

氨水