天然气报警器也可以称为便捷式天然气报警仪，当工业环境、日常生活环境中可燃性气体发生泄露， 气体报警器检测到可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时，天然气浓度报警器就会发出声、光报警信号，以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。

天然气报警器可以分为固定式和便捷式，固定式的天然气报警器是固定安装在被检测的工作环境中，便捷式煤气检测仪是手持式检测仪，加带金属软管。

对于固定式天然气报警器的安装该安在天然气表的上方，因为天然气的密度比空气小，当天然气漏气时，天然气会向上升，就如氢气球，由于密度小，从而向上升，所以报警器安在上方才能感应到。安在液化气罐与煤气炉的上方,因为天然气比空气密度小，天然气的密度小于空气，所以要装在上边。液化石油气密度大于空气，所以要装在下边

固定式天然气报警器一旦安装之后位置是不易随便更改的，因为在生产装置改动的过程中，随意改动气体报警器的位置，造成气体报警器灵敏度降低或装置内出现检测死角，但要注意的是天然气报警器不能安装的地方是 通道等风流速大的地方；有水雾或滴水的地方； 炉具附近易被油烟、蒸气等污染的地方或高温环境（如炉具正上方）；被其它物体遮挡的地方（如橱柜内）