甲醇

甲醇系结构最为简单的饱和一元醇，CAS号有67-56-1、170082-17-4，分子量32.04，沸点64.7℃。又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。有毒，误饮5～10毫升能双目失明，大量饮用会导致死亡。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。通常由一氧化碳与氢气反应制得。

中文名称：甲醇

中文同义词：甲醇(无水；木醇；木粗；木精；无水甲醇；甲醇/光谱纯；工业甲醇

甲醇流量计

工作原理：

甲醇流量计是在传统力传感器的基础上，随着新型传感器、电子技术的发展是厦门厦仪研制开发成的第三代电容力感应式流量计，具有很高的灵敏度、准确度，量程范围宽。

当介质在测量管中流动时，因其自身的动能通过阻流件（靶）时而产生的压差，并对阻流件有一作用力，其作用力的大小与介质流速的平方成正比，其数学方式表达如下：

F=CdAρ.V2/2

式中：F ——阻流件所受的作用力（kg）

Cd——物体阻力系数

A ——阻流件对测量管轴向投影面积(mm2)

ρ ——工况下介质密度（kg/m3）

v ——介质在测量管中的平均流速(m/s)

阻流件(靶)接受的作用力F，经刚性连接的传递件（测杆）传至电容力传感器，电容力传感器产生电压信号输出：

V=KF，由此，此电压信号经前置放大、AD转换及计算机处理后，即可得到相应的瞬时流量和累积总量。

甲醇流量计的产品图：

【甲醇流量计参数】

产品名称  甲醇流量计 （厦仪靶式流量计、质量流量计）

适用介质  气体、液体、蒸汽、浆体、稠油、高粘度介质的流量计量

管径(DN)  DN15～DN3000mm至更大

公称压力  0.001～42MPa （指连接法兰公称压力，非介质的工作压力）

工况温度  -20～+700℃（需更高温度请与工厂联系）

测量精度  ±0.2～±1.5%FS

量程范围  1:3(±0.2%) ,1：10(±0.5%), 1:15(±1.5%)

壳体材质  碳钢；不锈钢；

供电方式  内置3.6VDC锂电池（可用两年）；外供24VDC；

输出信号  4～20mA二线制；脉冲0～1000HZ；RS485

防护等级  IP65；IP67

防爆标志  本安型ExiallCT4；隔爆型ExdllCT4

表头显示  累积流量；瞬时流量；满量程百分比；工况压力；工况温度；故障自检

连接方式  管道法兰式(DN15-300mm)；插入式（DN100- N6000mm至更大）。

安装要求  可水平、垂直安装；前后直管道应满足前10D后5D（D公称通径）

特殊连接  螺纹式；对夹式；在线拆装式；（需特殊连接定货时请说明）

【甲醇流量计产品特点】

● 无可动部件，耐脏污，安装简便免维护

● 可选用多种防腐及耐高低温材质（如哈氏合金，钛等）

● 整机全密封无死角，无任何泄漏点，可耐42MPa高压

● 压力损失小，仅为标准孔板的1/2△P左右

● 传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠

● 适用介质范围广：能准确测量各种温度下的气体、液体、蒸汽流量，可测二相流

● 具有多种安装方式供选择，如选择在线插入式，安装费用低

● 具有一体化温度、压力补偿，直接输出质量或标方

● 具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择

● 计量准确，精度可达到0.2~1.5%

● 重复性好，一般为0.05～0.08%，测量快速

● 仪表内设自检程序，故障现象一目了然

● 抗干扰，抗杂质能力特强

● 多种输出形式，能远传各种参数

【甲醇流量计安装注意事项】

不允许直接在流量计测量管前后端安装阀门、弯头等极大改变流体流态的部件，如果需要在流量计前后管道上安装阀门、弯头等部件也应尽量保证前后直管段长度，直管段要求前10D,后5D，对于新完工的工艺管道，应先进行初步吹扫后再安装流量计。