招   标   文   件

项目编号：  JG2011-009

项目名称：  小型喷雾干燥器等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一零年十二月

第一部分   招标邀请函

受天津理工大学委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就小型喷雾干燥器等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2011-009

2．项目名称：小型喷雾干燥器等设备项目

3．采购货物名称、数量： （见采购货物一览表）

4．交货期：用户指定（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：用户指定

6．发售招标文件时间：2010年12月21日至2011年1月11日12：00止，每日8：30至16：30（节假日除外），一经售出的文件恕不退还。

7．发售招标文件地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心财务科（购买招标文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的法人营业执照复印件及其它有效的资质证明文件）。

8.开标时间：2011年1月12日9：30时， 各投标单位须于2011年1月12日9：30时前递交投标文件。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

9．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈） 24710300（邓国彬）

购买招标文件：24710335（尹琦）  24717379（传真）

采购人：60215286（柳喜）

单位名称：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开户银行：工行万新村支行

账户：0302011429300093709

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2010年12月21日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为小型喷雾干燥器等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的，且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）及7*24小时技术响应服务。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

12、供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以记录：

（一）以虚假行为谋取中标、成交的：

1.以他人名义参加政府采购活动的；

2.伪造有关资质证明文件的；

3.提供虚假财务报告的；

4.隐瞒在经营活动中重大违法记录的；

5.虚报产品质量的；

6.提供货物、工程和服务与招标投标文件要求不符的。

（二）与采购人、其他供应商串通围标的；

（三）在采购活动开展前和进行中，采取不正当手段，散发信函等材料，诋毁、排斥其他供应商参与竞争的；

（四）不按照招标文件和投标文件确定的事项签订政府采购合同，或与采购人签订有悖于合同内容协议的；

（五）中标、成交后不与采购人签订政府采购合同的；

（六）在合同执行中，未按合同约定履行合同义务的；

（七）查无实据的质疑、投诉或者捏造事实和提供虚假质疑、投诉材料，以及不配合有关部门办理质疑、投诉的；

（八）向采购人、采购代理机构、采购管理部门、评审专家和监督员等工作人员行贿或提供不正当利益的；

（九）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十）政府采购监督管理部门认定的其他行为。

13、诚信等级管理制度

供应商诚信等级根据其不诚信记录情况划分为五级，存在上述其中一项或一次不诚信记录的，为一级不诚信供应商；存在两项或两次不诚信记录的，为二级不诚信供应商；存在三项或三次不诚信记录的，为三级不诚信供应商；存在四项或四次不诚信记录的，为四级不诚信供应商；存在五项或五次及以上不诚信记录的，为五级不诚信供应商。

14、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

15、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

16、投标资质文件实质性要求：

（1）投标人为经销代理商的须提供主要设备生产厂商的授权委托文件或正式有效的代理文件，医疗设备须提供生产及代理经销专用许可证。

（2）投标人须提供营业执照和税务登记证副本。

（3）五级不诚信供应商不准参加政府采购活动。

17、投标人需提供经会计师事务所审计的上年度财务报告或银行等有关部门出具的资信证明；投标人需提供依法缴纳税收的记录和依法缴纳社会保障资金的记录；投标人需提供与本项目最具相关性和代表性的成功案例，并附合同首页和验收报告复印件。

18、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”、《政府采购自主创新产品目录》（以下简称自主创新目录）中品目的，应提供相应的证明文件。

投标人提供的产品属于自主创新目录中品目的，对投标人规模、业绩、资格和资信等方面可适当降低要求。联合体参与投标时，联合体中一方为提供自主创新产品的投标供货商的，联合体视同自主创新产品供货商。

19、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还须提供电子版投标文件，未提供电子版投标文件的投标将被视为无效投标。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

20、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

21、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

22、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

23、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标采购项目开始后， 符合条件的供应商不足３家的，在采购文件、公告时间和采购程序符合法律规定的前提下，经采购人申请，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购；符合条件的供应商只有１家的，采购人既可以中止竞争性谈判，重新组织采购，也可以根据需求的紧急情况，提出申请并经采购代理机构依法报财政部门批准，采用单一来源采购或其他采购方式。

24、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

25、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。投标报价超过采购预算的投标为无效投标。

26、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，比照最低评标价法进行评审，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供货商作为成交供货商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩等方面进行综合评议并排名。2、投标人完成最终报价后，计算各投标人的评标价。计算方法为：评标价=[（排名-1）*10%+1]*最终报价

对自主创新目录中的投标产品，在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，自主创新产品报价不高于一般产品当次最低报价的5%的，应当确定自主创新产品投标人为中标供货商。

27、评分因素

（1）业绩和实力（8分）

a.供货商业绩：0-2分；

三个及以上成功案例：2分；1-2个成功案例：1分；没有成功案例：0分。

b.供货商实力（供货能力、诚信度等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.本次招标前两年内供货商履行合同有无不良记录：0-3分；

无：3分；有：0分。

（2）产品（48分）

a.产品信誉（市场占有率、品牌美誉度、生产厂家实力等）：1-5分；

好：4-5分；较好：2-3分；一般：1分。

b.针对本项目的设计及施工方案：1-12分；

好：9-12分；较好：5-8分；一般：1-4分。

c.产品质量和稳定性：1-9分；

好：7-9分；较好：4-6分；一般：1-3分。

d.产品的兼容性和耐用性：1-8分；

好：6-8分；较好：3-5分；一般：1-2分。

e.技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-6分；基础分：3分；一项负偏离减1分，一项正偏离加1分，最低0分，最高6分。

f.设备综合评价（包括外观、内部结构和理性、材质、工艺等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

g.属于“环保产品”：2分。

h.属于“节能产品”：2分。

i.属于“自主创新产品目录”中品目的：1分。

（3）售后服务（14分）

a.产品免费服务年限：1-2分；

符合招标文件要求：1分；优于招标文件要求：2分。

b.设备原厂售后服务水平（服务机构设置、备品备件库等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.供货商服务实力（技术服务人员及相关设备情况、服务协调能力等）：1-6分；

好：5-6分；较好：3-4分；一般：1-2分。

d.技术培训：0-2份；

e.其它服务措施：0-1分。

（4）价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算（投标人的价格超出预算价格的以零分计算）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30

对自主创新目录中的投标产品，在满足基本技术条件的前提下，其评标得分调整为：总分=(1+4%)*原总分

根据供应商的诚信等级状况扣减总分值分别为：一级不诚信扣减总分值5%、二级不诚信扣减总分值10%、三级不诚信扣减总分值20%、四级不诚信扣减总分值25%。

28、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌、同一型号时，报价最低的进入评分阶段。

29、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。保留采购人在确定中标供货商之前进行考察的权利。

30、供应商应在开标前交纳1%的投标保证金，未递交保证金的投标将被拒绝。发布中标结果后投标保证金随即退还，中标供应商将按照中标货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函），设备验收合格正常使用并将验收单送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

本次招标收取招标代理服务费，经协商由投标人缴纳，招标代理服务费须在签订合同时缴纳。

招标代理服务费收费标准：

| 中标金额（万元） | 招标代理服务费 |
| --- | --- |
| 100（含）以下 | 1% |
| 100-500（含） | 0.6% |
| 500-1000（含） | 0.4% |

招标代理服务费按差额定率累进法计算。例如某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元*1%=10000元

（500-100）万元*0.6%=24000元

（600-500）万元*0.4%=4000元

合计收费=10000+24000+4000=38000元

31、本次招标第一包可以分项进行投标，第二包必须整包进行投标。

32、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同，并缴纳招标代理服务费。

33、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

34、本投标有效期为60天。

35、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

36. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在开标截止日15日前以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。

37、本招标文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：小型喷雾干燥器等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型喷雾干燥器 | *1）全自动控制与手动控制双重控制模式，整个实验过程彩色LCD触摸屏动画显示；全自动控制：一键式开机，设定喷雾工艺参数后，温度到达预定温度，蠕动泵自行启动； 手动控制：可方便从自动状态切换至手动状态来修改参数； *2）喷雾头水冷系统以应用于热敏物料 3）关机保护功能：关机时只需按停止键，机器除风机外立即停止运行，保证设备不会因为误操作（强行关风机）而导致加热部分烧坏。 4）内置进口全无油空压机，喷粉的颗径呈正态分布，流动性好，噪音极小，符合国家实验室噪音标准； 5）设有喷咀清洁器（通针），在喷咀被堵塞时，会自动清除，通针的频率可自动调整； *6）物料处理量：1500mL/H ～ 2000ml/h 7）最大进料量：蠕动泵可调最大为2000ml/h 最小样品量：30-50mL（视物料固形物含量差异） 8）整机全不锈钢制作,二流体喷雾的雾化结构，喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造 9）实时调控PID恒温控制技术，加热控温精度：±1℃ 10）彩色LCD触摸屏参数显示：进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速 /风量/通针频率 11）喷嘴口径：0.5mm/0.7mm/0.75mm/1.0mm/1.5mm/2.0mm，并可根据要求定制 *12）进风温度：30 ℃ ～300℃ ； 13）出风温度：30 ℃ ～140℃ 14）干燥时间：1.0～1.5S； *15）塔壁吹扫功能以提高得率 | 台 | 1 |
| 2 | 颗粒包装机 | 所有功能均采用按键操作，数码显示；跟踪精度在50-100袋/分钟的速度范围内，误差在0.5mm以内；电脑设定袋长；特有设定产量自动报警功能，设定自动显示包装运转速度功能。制袋尺寸（宽*长）：长(L)55-110毫米(mm)，宽(W)30-80毫米(mm)；包装速度：50-100袋/分；计量范围：5-40毫升；电源：220V,50Hz,1.5KW；封口形式：四边封、三边封、背边封。 | 台 | 1 |
| 3 | 胶囊填充机 | 产品组成:帽排列机、体排列机各一台、锁合机一台、相应的套合板5套；外形尺寸：排列机1000×400×1200；锁合机：560×520×780；适用范围：00#-4#手工胶囊；模板精度：R0.05mm；装量精度：W±5%；合 格 率：＞99.8%；锁合限压：800kg；电源：220V/380V 50HZ；功率：370W；产量：胶囊填充：4-6万粒/小时；胶囊套合：6-10万粒/小时。 | 台 | 1 |
| 4 | 小型台式冷冻离心机（进口） | 24 x1.5/2ml角转头： 转速 18000rpm ，离心力31,514g；8 x 10ml水平转头 ：转速 5000rpm，离心力2,879g，5ml适配器，10ml适配器；6 x50ml角转头：转速6000rpm，离心力4025g；10ml适配器 ；50ml适配器。本机需适合于小容量0.2ml到2.0ml管，不锈钢离心室；金属顶盖及机身；离心盖上可视孔；电动锁盖；快速参数设定；快速更换转子；10套可编程序。高离心力：角转子：31,514g；水平转子：18,516g；大容量：60×1.5/2.0ml，6×50ml 冷冻性能：温度设定范围：-20℃ to +40℃；快速冷冻功能；安全性能：落盖保护；运转时顶盖锁定；紧急情况下手动开锁；马达过热保护；离心室过热保护；不平衡停止离心；转子自动识别。电压：220-240V；电源频率：50-60HZ；最大容量：48×1.5/2.0ml，6×50ml；最大转速（PRM）：18,000 最大离心力（RCF）31,514；时间设定：1秒-99分59秒，连续运转或短暂离心（impulse）；重量：约42kg；温度控制：-20℃至+40℃ | 台 | 1 |
| 5 | 旋涡混合器 | 适用于多种细胞或化学悬浮粒的混匀工作；体积小巧；底部橡胶吸盘防止滑动；连续式、触动式模式；工作环境温度：4～45℃；转速 (rpm): 250-3000；轨道直径 （mm）：2；离心管半径 （mm）：20；输入电压 （Vdc）:12；输入电流 （A）：0.5；工作温度 （℃）：4-40 | 台 | 1 |
| 6 | 中压泵（含泵管理器）（进口） | 中压泵：三活塞无脉冲泵，流量稳定；陶瓷活塞杆，全惰性流路设计，适用于各种有机溶剂；适用于酸碱和盐缓冲液；内置压力传感器和限压系统，可随时显示和监测系统压力；带泵头清洗管，全套配套工具及管线。 1) **泵流量范围：2.5～250ml/min；2) 流速精度：+/-2%，可根据溶剂和温度校正；3) *重复性：+/-0.5%；；4) **压力范围：0-5Mpa；5) 梯度范围：0~100%；6) *线性：+/-2%；7) 延迟体积：<600 µl/module。管接头套件1套；系统标准管5m FEP-Tubing OD:1/8´ ID:1/16´。泵管理器可进行精确的二元梯度控制，实时计算时间和溶剂消耗，大屏LCD（128×64像素）显示，参数设置简单直观，可选配液位传感器或溶剂阀等附件，电源24DV。 | 套 | 1 |
| 7 | 凝胶制备柱（进口） | 孔径200埃；排阻限小于4000道尔顿；理论塔板数大于7000；250mmX20mm；适于中药等大量小分子成分分离要求。 | 根 | 1 |
| 8 | 低压泵（含泵管理器和玻璃柱）（进口） | 低压泵：三活塞无脉冲泵，流量稳定；陶瓷活塞杆，全惰性流路设计，适用于各种有机溶剂；适用于酸碱和盐缓冲液；内置压力传感器和限压系统，可随时显示和监测系统压力；带泵头清洗管，全套配套工具及管线。 1) **泵流量范围：2.5～250ml/min；2) 流速精度：+/-2%，可根据溶剂和温度校正；3) *重复性：+/-0.5%；；4) **压力范围：0-1Mpa；5) 梯度范围：0~100%；6) *线性：+/-2%；7) 延迟体积：<600 µl/module。系统标准管15m FEP-Tubing OD:1/8´ ID:1/16´。玻璃柱36/460 cpl.、玻璃柱70/460 cpl.和玻璃柱49/460 cpl.各1根。泵管理器可进行精确的流量控制，LCD屏（128×64像素）显示，参数设置简单直观。 | 套 | 1 |
| 9 | 旋转式多冲压片机 | 技术参数：冲模数：9付；最大压片压力：40kn；最大压片直径：12mm；最大充填深度：15 mm；片剂厚度范围：6 mm；转台工作直径：200mm；转台转速：0-30转/分；中模直径：26mm；中模高度：22mm；上下冲杆直径：22mm；上下冲杆长度：115mm；最大片剂产量：1.62万片/h；电动机功率：1.5kw；电压： 220/380v | 台 | 1 |
| 10 | 口服液灌装机 | 适用于小剂量的酊水、药液灌装和轧盖工序，全机可完成理瓶、输瓶、定量灌装、理盖、送盖、轧盖工序，凡与药物接触的零部件均采用316L不锈钢或PTFE制造，具有无瓶不灌装，变频调速等功能。1、灌装容量：5-30ML 2、生产能力：2800-4000瓶/时 ；3、电机规格：220v或380v 50Hz 0.37kw 1400转/分；4、外形相近尺寸：1300×700×1400mm | 台 | 1 |
| 11 | 数显式光热测痛仪 | 技术指标：振荡频率为100ms ,稳定度为±2% ；四位LED显示，显示时间为S(秒) ，显示最大容量999.9S，步进0.1秒；光源采用12V/75w高强度灯泡；控制方式：手控、线控；输出光强度分为强、中、弱、三档；强光输出时间不能连续超过5分钟；电源：交流220V±10%，50HZ±2HZ；体积：220×180×120mm3 (长×宽×高) ；使用环境：温度0℃~40℃ 温度小于85%(±30℃) | 台 | 1 |
| 12 | 药理生理实验多用仪 | 刺激方式：连续脉冲1-50Hz，电惊厥脉冲，单脉冲，由手控产生；输出形式； 恒压0-50V；输出波型：矩形波；波宽：0.1-1.1ms(连续可调）时标：0.25s,0.5s,1s,2s,5s五档；电磁标电压/电流：12V/50mA；惊厥频率：0.5、1、2、4、6、8；惊厥电压：200V交流，连续可调；体积：300*170*80立方米；最大输出：50V ；输出波形：矩形/微分 电惊厥：0.5-8s；频率：0.5-250Hz；波宽：0.1-11ms；记时：0.25 | 台 | 1 |
| 13 | 荧光酶标仪（进口） | 一、荧光酶标仪:1、顶部读取可用于 6 孔至 384 孔板及 PCR 反应板的读板。2、可选外部分液器模块可用于运行诸如离子通道分析和瞬时发光分析（如荧光素酶、ATP）等应用。3、具有机载数据精简软件。4、可通过数据分析软件来进行全面的计算机控制。5、定制光纤可提供最佳的信号传送。6、可选择的自动顶部和底部探针测量，可提供最佳的敏感性。7、典型荧光敏感度可至 5 pM 的荧光素钠。8、通过顶部检测进行的连续发光读板，可获得最佳敏感度。 9、可读取 6 至 384 孔板以及 PCR 反应板。10、可通过前端面板快速而简单地更换滤光片、灯和探针位置。11、强大的机载数据分析软件。12、可通过 Gen5 软件进行计算机控制。13、具有荧光功能。14、具有化学发光功能。15、具有顶部探针。16、可选配范围更广的 PMT - 激发范围 340-800 nm。17、检测手段：荧光、化学发光。18、读板方法：计算机控制下的终点、动力学和区域扫描。19、温度控制：4°C 至 50°C 环境温度。20、震荡：是。21、软件：可选Gen5。21、机载软件：55 个用户可编制规程。22、荧光灵敏度：5 pM 荧光素（96 孔板，1 fmol/孔）。23、荧光光源：卤钨灯。24、荧光波长选择：深度阻挡滤光片。25、荧光波长范围：300 - 700 nm（900 nm 备选）。26、荧光动态范围：5 个数量级。27、化学发光灵敏度：100 amol ATP，典型值（闪光）。28、化学发光波长范围：300 - 700 nm。29、化学发光动态范围：5 个数量级。30、试剂分液器数量：1 个注射泵。31、试剂分液器容量：5-1000 L，1 L 增幅。32、试剂分液器死体积：1.1 mL, 100 L (可回洗)。33、适用于体外诊断。带有 CE 和 NRTL 安全认证机构的认证标志。34、软件所提供逻辑界面的设计目标是简化从读板参数到微孔板布局、再到强大的数据分析、最后到灵活的数据输出选项的整个流程。 二、酶标仪分析软件:数据分析功能，包括 5 参数、4 参数对数曲线和许多其他曲线拟合选项 ；带相对功效和 EC50 计算的平行线分析； QuickExport 功能，可立即将数据直接导出至微软 Excel 电子表格；可与 BioTek 的 Synergy 4 Hybrid 多功能酶标仪搭配使用，并提供酶标仪控制、规程定义和数据分析功能；可对规程和数据精简参数进行有条不紊、循序分步的编制；可用多种文件输出格式选项来将数据传至 LIM；增强的数据视图，包括针对数据显示、报告和导出选项的颜色变化 注：报价内含设备正常运转所需的配件 | 套 | 1 |
| 14 | 不锈钢中药破碎机 | 材质：优质不锈钢；刀具合金；含旋风除尘系统1套。功率2.2KW；体积：600×800×1100mm（不含除尘尺寸）；净重：165kg；电压： 380V；出料颗粒： 4～20mm（可调）；投料口径：180*200mm；产量：50～100kg/h。由进料口，破碎室，集料箱等组成；对于高硬度、高韧性、高纤维性的物料具有良好的破碎能力；噪音低，无振动，不需固定，底座安装四个脚轮，可任意移动；整机电控系统均做负载保护，对电机起到安全保护运行；对操作者加以安全保护装置，破碎室外漏整机断电。 | 台 | 1 |
| 15 | 超纯水机 | 技术参数：1.进水水源：一般城市自来水；2.制水速度：10L/h；3.产水指标：RO出水水质：≤源水电导率×2℅（在线监测）；*UP出水水质：一级纯水，电阻率≥18MΩ.cm（在线监测），符合中国实验室用水规格GB6682-92一级水标准4. 功能：*4.1定量取水设定（1~99L）、定质取水设定（1~18.2M.cm）;和UP超纯水系统内循环功能（1-180秒，可使产出的UP超纯水保持在最佳水质）；4.2开机自检，当缺水水压低于1.0BAR可自动或手动停机保护；水箱满水系统自动停机保护；*4.3 纯水主机可通过主机面板储存和查询水质数据，如历次取水时间/容积（年/月/日/时/分/升）、水质（RO电导率/UP电阻率），无需外配电脑辅助；4.4 RO反渗透柱自动冲洗功能，增加RO膜使用时间； *4.5预处理滤芯全部机箱内置采用整体注塑工艺；4.6标配0.22μm微孔滤膜过滤器和15升压力水箱； | 台 | 1 |
| 16 | 台式循环水真空泵 | 技术参数：功率：180W ；工作电源：220V/50HZ；流量：60L/min；扬程：8M；机体材质：1CR18；最大真空度：0.098Mpa；单头抽气量：10L/min；抽气头数：2个；储水箱容积：15L | 台 | 3 |
| 17 | 集热式磁力搅拌器 | 特征：智能数显；搅拌容量：最大2000ML；搅拌速度：无级调速 0-2600；加热温度：室温-400度（不可干烧）；加热功率：800W；工作电压：220V/50Hz | 台 | 5 |
| 18 | 冰箱 | 双开门；总容积215L；冷藏室容积137L；冷冻室78L；额定耗电量0.39；额定电压/频率220V/50Hz；LED显示屏；外形尺寸624×590×1685 mm；速冻功能,超温报警 | 台 | 1 |
| 19 | 热重分析仪（进口） | 温度范围：RT ... 1000℃ 升降温速率：0 … 100 K/min 升温速率可在 0 K/min ～ 50 K/min 范围内任意设定 冷却时间：20 分钟（1000℃ ... 100℃） 宽广的称重范围：最大 2000mg 称重解析度：0.1 µg 测量气氛：惰性，氧化，静态，真空 | 台 | 1 |
| 20 | 氧弹式量热计 | 加热量中心值 15000J/K 温度分辨率 0.01℃ 温差分辨率 0.001℃ 热容量不确定度 ≤0.1% 装置 分体式 最大测量范围 -50～+180℃ 燃烧丝热值 -1400J/g 计时预计时预计读数、蓝色液晶显示屏 | 台 | 4 |
| 21 | 氡测定仪 | 供电：220VAC/50Hz到12VDC/200mA转换器 测量范围：0.1-999pCi/L(3.7-37000 Bq/ m3) 灵敏度：2.5cph/pCi/L 环境温度：7℃-35℃ 精度：±25%或1pCi/l (对于任何超过24小时的测量) 探测器：扩散结半导体探测器 显示器：3位LED显示 测量间隔：1小时 接口：可连接打印机及通过RS232接口连接计算机 备用电池：一个9V碱性电池可工作大约20小时，低电量LED指示 | 台 | 2 |
| 22 | 人机工程实验 | 感觉类 序号 产 品 名 称 标准配置 1 彩色分辨视野计* 1 2 听觉实验仪 1 3 闪光融合频率计（亮点闪烁仪）* 1 4 暗适应仪* 1 5 动觉方位辨别仪 1 6 光亮度辨别仪 1 知觉类 序号 产 品 名 称 标准配置 1 大小常性测量器 1 2 深度知觉仪* 1 3 空间知觉测试仪* 1 4 错觉实验仪 1 5 时间知觉实验仪 * 1 6 速度知觉仪* 2 注意类 序号 产 品 名 称 标准配置 1 注意力集中能力测定仪* 2 2 注意分配实验仪* 2 3 注意广度测试仪 2 4 复合器/警戒仪 2 动作技能类 序号 产 品 名 称 标准配置 1 双手调节器（带定时记时计数器）* 1 2 动作稳定器* 1 3 追踪仪 1 4 镜画仪* 1 5 动作判断仪* 1 6 手指灵活性测试仪 1 学习记忆类 序号 产 品 名 称 标准配置 1 迷宫 1 2 学习迁移测试仪 1 3 速示仪 1 4 记忆广度测试仪* 1 5 瞬时记忆实验仪 1 6 空间记忆广度测试仪* 1 反应类 序号 产 品 名 称 标准配置 1 多项反应时测定仪* 1 1' 反应时测定仪 1 感知觉演示类仪器 序号 产 品 名 称 标准配置 1 实测变速色轮 1 2 似动仪 1 3 动景盘 1 4 实体镜 1 人体生理测量类 序号 产 品 名 称 标准配置 1 数字皮阻计 1 2 人体形体测量尺 2 | 套 | 1 |
| 23 | 气溶胶燃烧检测仪 | 技术要求：实验装置应可以保证正常开启样品，并使喷出的气溶胶达到喷火嘴的位置；可以正常观测火焰的长度，并能准确读数；标示出样品具有易燃性判断标准所在的位置。 | 台 | 1 |
| 24 | 固体燃烧速度测定仪 | 技术要求：根据样品是否出现燃烧带着火焰或冒烟传播来判断其易燃性；计算出样品在规定长度内的燃烧时间来确定其燃烧速率和强度，结合相关的判断标准进行判断。 | 台 | 1 |
| 25 | 易燃液体燃烧性实验仪 | 技术要求：测量样品和纤维素在不同混合（1：1、4：1、3：7等）比例下，燃烧时间、速度等具体燃烧性能，根据相关标准进行判断应采用哪一类样品。 | 台 | 1 |
| 26 | 物质自燃特性测试系统 | 技术要求：该系统运行时可在仪表面板上控制操作，也可在微机上实时远程控制。 系统通过软件可对炉温、样品温度进行全自动实时监测，也可做到无人试验结果自动存到微机，随时可调用输出。增加两个温度测试点 要求同时显示烘箱温度、测试点1温度、测试点2温度 温度要有485方式远传功能（智能仪表）计算机控制 烘箱温度要求室温至280度以上 烘箱内有放置100mm立方以及45mm立方两个放置位置 | 套 | 2 |
| 27 | 火灾智能疏散系统 | 一个中心接入器可控制30或60个区域汇集器； 中心接入器与区域汇集器之间采用总线制连接方式； 一个控制柜中可安装100个消防干节点接收器； 主机应急电源在充电17小时后，自动转入俯充电状态，应急放电状态不小于2小时； 主机控制柜供电功率35W，输入电源AC220V/50Hz，控制柜具有充电状态显示、声光报警、模拟断电试验开关和消声开关； 一个区域汇集器可接30或60个应急指示灯（母灯），供电功率5W； 可调控应急疏散指示灯由主机控制，可带语音、频闪、可调整指示方向； 指示灯供电功率3W，输入电源AC220V/50Hz，应急放电不小于2小时。 | 套 | 1 |
| 28 | 火灾探测与报警系统 | （1）液晶屏规格：240×160点，可同屏显示150个汉字信息 （2）控制器容量： a.最大容量为242个地址编码点 b.可外接64台火灾显示盘；联网时最多可接32台其它类型控制器 c. 30个直接手动操作总线制控制点 d.配置6个多线制控制点 （3）线制： a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接 b.多线制控制点与现场设备采用四线直接连接，其中两线用于控制启停设备，另两线用于接收现场设备的反馈信号，输出控制和反馈输入均具有检线功能 c.控制器与各类编码模块采用四总线连接（无极性信号二总线、无极性DC24V电源线） d.控制器与火灾显示盘采用四总线连接（有极性通讯二总线、无极性DC24V电源线） e.与彩色CRT系统通过RS-232标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15m （4）使用环境： 温度：0℃～+40℃ 相对湿度≤95%，不结露 （5）电源：主电为交流220V 电压变化范围 ＋10%～－15%，内装DC12V 10Ah密封铅电池作备电 （6）功耗≤25W | 套 | 1 |
| 29 | 动态信号测试分析系统 | 一、 用途： 用于锻压机床和轧机等动态信号在线监测和故障诊断 二、 数量： 在线监测和故障诊断测试系统一套 含：转速信号2通道，数采16通道；应变调理模块4个，ICP传感器两支，光电转速传感器两支，非接触式电涡流计两支，温度传感器一支；分析软件。 三、 测试系统技术要求： 1、 主机要求16通道数采，内置主频400MHz的ARM处理器的嵌入式工控机， 32G固态电子硬盘。 2、 每通道独立的16位A/D转换器，实现多通道并行同步采样。16通道同步并行采样，连续采样速率256KHz。 3、 滤波器要求：双滤波系统，模拟滤波+DSP实时数字滤波。 4、 漂移：时间漂移，小于3μV/小时；温度漂移: 小于1μV/℃。 5、 系统准确度: 小于0.5％(F.S)；系统稳定度: 0.05％/h； 线性度: 满度的0.05％；失真度: 不大于0.5％；噪声: 不大于5μVRMS 6、 转速测量：测量范围：30～300000转/分，测量精度：小于0.05%±1转，每转脉冲数：1～4096个，转轴比：0.01～100，脉冲宽度：≥10μS，输入信号范围： TTL、COMS脉冲序列。 7、 电压测量：测量范围：±20V，十档增益切换，过载全保护。输入方式：GND、DC、AC、ICP适调、4~20mA适调。最大分析带宽：DC~100KHz。 8、 应变测量：适用电阻应变片阻值: 50Ω～10000Ω，供桥电压按2V、5V、10V和24V分档切换，供桥电压精度: 0.1％，供桥电压稳定度: 小于0.05％，供桥电压最大输出电流: 30mA。 9、 电荷测量：最大输入电荷量：105pC，输入电阻：大于1011Ω，输出电压：7VRMS，输出电流：5mA，输出电阻：小于1Ω，稳定性裕度：小于10nF。内置双积分模块，一次积分误差不大于3%，二次积分误差不大于5%。 10、 温度测量：测温范围：-200℃～850℃，测温精度：0.5%±0.5℃，输入阻抗：10MΩ+10MΩ，恒流源(Iout)：1mA±2µA。 11、 供电方式：电源220VAC,12VDC（9～18V），并内置锂电池组，续航时间不小于4小时。 12、 传输方式：网络化传输；无线传输，无线传输距离不小于200m。 四、 分析软件要求： 1、 FFT分析、功率谱（功率谱密度PSD）分析、频响函数FRF分析、相关分析、概率密度与分布、倒频谱、长数据连续记录及回放分析 2、 阶次谱、波德图、坎贝尔图、极坐标图、轴心轨迹、级联图等 五 售后要求 1、质量保证期不低于18个月。 2、提供仪器设备使用说明书。 3、售后技术培训两次。 4、提供现场试验技术支持。 | 套 | 1 |
| 30 | 差速挤压实验站 | 包括：油缸100T 200/110-200；油泵VPR1-48；电机22KW；电磁比例阀4WRA10E/24NZ4-VT3013S30；集成块专配；溢流阀DBW30B；压力表Y100-40MPa；压力表开关20E；油箱750+50*550*600；三滤专配；回油总成AFR4000；接头 油管 泵架专配 | 套 | 1 |
| 31 | 数字化焊接TPS500工作台 | 1.工作台（XYZ工作台）技术指标（1）用于数字化自动焊接的台；（2）可实现在左右行程的自动移动；（3）可实现高低行程的自动调整；（4）可实现前后行程的自动调整。其中高度调节范围1000mm；最低高度200mm；最高高度1200mm；台面面积800×1200mm；台面设计：台面有安装孔；左右移动范围1200mm；前后移动范围1200mm。2.夹具技术指标：可用于最薄夹板的厚度0.2mm | 套 | 1 |
| 32 | 板带冷轧机供电系统 | 系统输入电源：三相380伏，50HZ； 电机功率：45KW; 引入方式：从楼宇主变电室引入至轧机配电箱，主变电室至轧机的长度约为85m. 电线规格：满足允许电流400A, 配套闸箱：30KW,4个， 轧机减速箱的运转保护罩， 压下电机及控制操作箱的电力引入， 压下传感器及配套显示系统的电力输入 | 套 | 1 |
| 33 | 系列实训模具 | 模具名称：（1）前模行位模；（2）潜水口模；（3）斜顶模；（4）热流道模；（5）推板模；（6）顶杆先复位模；（9）推管模；（10）旋转牙纹模； 模具要求：模具采用进口加硬铝合金制造，硬度HB90以上，屈服强度245以上，表面经氧化处理，可反复拆装。 附件：（1）拆装工具：内六角扳手（10把不同型号）、特制固定扳手、配套拆装模具、型芯所需用的内六角螺丝、顶针及橡皮锤等，按模具套数配备；（2）模具结构教学动画1套（模具动画里所有的零件可在动画中体现，且有文字及相应注解。能灵活控制播放快慢，前后、到退等功能。）；（3）模具结构图纸1套（包含3D爆炸图、平面图、零件图（A1号图纸）并提供CAD图拷贝） | 套 | 1 |
| 34 | 材料工程基础虚拟实验室系统 | 1.实验内容：实验一、零件结构的铸造工艺性分析；实验二、铝合金的熔炼与铸造；实验三、摩擦系数测定；实验四、金属的塑性变形与再结晶；实验五、镦粗和拔长时的金属流动；实验六、模锻时折纹的研究；实验七、焊接接头的组织和性能；实验八、电弧焊接；实验九、塑料注射模具成型工艺及测绘实验；实验十、冲压模具的结构分析与拆装；实验十一、冲裁模CAD/CAM综合实验。2.系统平台以java语言开发，界面用flash结合3D动画制作。3.学生能够在网络平台上自主进行相关实验内容，提交实验报告。 | 套 | 1 |
| 35 | 半自动冲击试验机 | ① 冲击能量：300J（大锤） 150（小锤） ② 冲击速度：5.2m/s ③ 摆锤预扬角：150° ④ 试样支座跨距：40mm ⑤ 支座钳口圆角：R1.0~1.5mm ⑥ 冲击刀刃圆角：R2.0~2.5mm ⑦ 角度准确度：±0.1° ⑧ 摆锤中心至冲击点距离：750mm ⑨ 标准试样尺寸：10×10×55mm ⑩ 电源和功率：三相四线 50Hz 380V 180W 售后一年免费维护，余量安装控温系统位置。 | 台 | 1 |
| 36 | 电子分析天平 | 标准偏偏差 ：≤0.1mg 称量能力(称重范围)：140g 称盘尺寸：Φ80 mm 电源要求：约7VA 最小显示值：0.1mg 灵敏度温度系数：±2ppm/℃（PSC位于OFF时） 线性：±0.2mg 响应时间：3 s 校准砝码：机内藏校正砝码 重复性：0.1mg 可读性：0.1 mg 标准偏偏差 ：≤0.1mg 称量能力(称重范围)：140g 称盘尺寸：Φ80 mm 电源要求：约7VA 最小显示值：0.1mg 灵敏度温度系数：±2ppm/℃（PSC位于OFF时） 线性：±0.2mg 响应时间：3 s 校准砝码：机内藏校正砝码 重复性：0.1mg 可读性：0.1 mg | 台 | 1 |
| 37 | pH计 | 测量范围PH:0.00~14.00；测量精度PH：0.01 ；自动校正，自动温度补偿：0～100oC；储存25组数据，配备软件 | 个 | 2 |
| 38 | 恒温电磁搅拌器 | 转速：0～1700 rpm；最大搅拌容积：5～10L；温度范围：室温～300℃ ；控温精度：±0.5℃；加热盘最高温度：350℃；控温方式：数字式；外界PT-100传感：有；加热盘直径：150mm | 台 | 4 |
| 39 | 电动搅拌器 | 功率：160W；0～3000r/min，无极调速；定时范围：0-120分钟 | 台 | 4 |
| 40 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸：500×600×750mm；温度范围：室温+10～300℃；温度波动度≤±1℃；额定电压：220V，功率5kW；不锈钢数显 | 台 | 2 |
| 41 | 电热真空干燥箱（配真空泵和真空管） | 不锈钢内胆,内胆尺寸：400*400*350mm；数显智能仪表控温；室温+10～250℃，温度波动度≤±1℃；工作室压力≤267Pa；配真空泵一台，极限压力： 6x10-2Pa；抽气速率：1L/s；配真空管2米 | 台 | 1 |
| 42 | 水泵（循环水式真空泵） | 功率：180W ；机体材质: 防腐 ；最大真空度:0.098Mpa；双表双头；单头抽气量 10L/min | 台 | 2 |
| 43 | 超声波清洗器 | 槽内尺寸：300×240×150；容量：10L；250W；0-80OC；有降音盖 | 台 | 1 |
| 44 | 旋转蒸发仪 | 0.25-2升；快速自动升降；转速:电子无级调速20-200转/分；加热锅:特氟隆复合锅,全封闭加热器,功率1.4KW；温度范围:温度自动控制,数字显示水温,室温-90度；冷却器:立式,耐高温优质玻璃精致双回流一体化标准口冷凝管套接标准口收集瓶；加料器:阀门式加料管套接四氟乙烯管；密封圈:氟橡胶真空密封垫圈 | 台 | 1 |
| 45 | 电热恒温水浴锅 | 双列六孔；1500W；智能数显；温度波动度：≦±0.3OC | 台 | 1 |
| 46 | 恒温水浴 | 内胆尺寸：400*300*180mm；功率：1500W；温度范围：RT-100℃（内/外泵循环），温度波动：±0.1oC，智能恒温 | 台 | 2 |
| 47 | 恒温油槽 | 室温～300 ºC；数显智能控温；内胆尺寸：400×300×180mm，不锈钢内胆；温度波动：≦±0.1 ºC；触摸键温控表；泵循环 | 台 | 1 |
| 48 | 电导率仪 | 电导率范围:0～1×105μS/cm；电导率测量误差：±0.5%(FS)±1个字；具有自动温度补偿功能，温度补偿范围：0～35℃；额外配电极常数为0.1的电极1个 | 台 | 3 |
| 49 | 离心机 | 最高转速:18500r/min；最大相对离心力：23797×g；最大容量：300ml；转速精度：±30r/min；配12×10ml角转子（最高转速：12300r/min;最大相对离心力：15500×g） | 台 | 1 |
| 50 | 水热反应釜 | 材质：带聚四氟乙烯内衬的不锈钢；容积：50ml；工作温度：≤230℃；工作压力：≤2MPa（表压） | 个 | 16 |
| 51 | 不锈钢电热蒸馏水器 | 出水量：5升/小时；220V/4.5KW；缺水自动断电，断水器件采用进口元器件 | 台 | 1 |
| 52 | 匀胶机 | 匀胶样片尺寸：ø5-ø125；转速设置范围：300—8000转/分；转速不稳定度；≤±1%；胶的不均匀性；≤±3%；电机功率：40W；机泵一个（0.5升/秒） | 台 | 1 |
| 53 | 箱式电阻炉（含配套温控器） | 额定电压：220；炉膛尺寸：300*200*120；采用智能温度调节仪 | 台 | 2 |
| 54 | 电子精密天平 | 最大称量：300g；精度：1mg；秤盘尺寸：Φ90mm | 台 | 2 |
| 55 | 高温电阻炉温控制装置 | 1. 智能电炉温度控制器。温度数字显示。 2. 控温精度：±1℃。 3. 可控温度范围：室温～1600℃。 4. 控制功率：6Kw。 5. 电源：220V/50Hz。 6. 配300毫米长Pt-PtRh10高温热电偶1只。 | 台 | 1 |
| 56 | 金相显微镜 | 1、显微镜主体：双目倒置式金相显微镜 1台 2、平场目镜：10X、12.5X 各2只 3、消色差物镜： 10X 1只 半平场消色差物镜： 40X 1只 4、双目镜筒 1只 5、10X测微目镜 1只 6、测微尺（0.01） 1片 7、机械工作台:75*50毫米 1件 8、载物片φ10、φ20、φ42 各1片 9、滤色片（黄、绿、灰及磨砂玻璃） 各1片 11、照明灯泡:6v 12w溴钨灯 1只 灯泡（溴钨灯） （备用） 5只 12、保险丝 2只 | 台 | 8 |
| 57 | 金相式样切割机 | 主要参数： 1. 台式，装有水冷却系统 2. 最大切割截面：50×50mm。 3. 砂轮片规格：300×2×32mm。 4. 转速：2800r/min。 5. 电动机： 2.5～3Kw ，380V/50Hz。 6. 备用砂轮片：20片。 | 台 | 1 |
| 58 | 金相式样抛光机 | 1、立式，双电机，双磨盘。 2、磨盘直径：230mm。 3、磨盘转速： 900～1400r/min。 4、电动机功率 ：0.2Kw。 5、电源: 380V/50HZ。 | 台 | 3 |
| 59 | 金相试样镶嵌机 | 1、试样压制规格：Φ22×15mm 2、加热器规格：600～650W，220V 3、温度调节范围： 0～300℃ 4、控制电源：220V，50Hz 5. 智能型数字显示温控器。 | 台 | 1 |
| 60 | 标准信号发生器 | （1）采用大屏幕菜单,中英文可切换，具有设置存储调用功能，可选配脉冲调制功能、USB接口、GP-IB接口和RS232接口，高可靠性High reliability: MTBF≥10000h （2）频率范围：100 KHz～3 GHz；分辨率：4 Hz；稳定度：1×10^-8/日 （3）射频输出电平：-127dBm~+13 dBm(选用脉冲调制功能时降低3 dBm)；射频输出电平分辨力：0.1dBm；反向功率保护：1W(50Ω负载)最大抗烧毁15W （4）频谱纯度：谐波(输出电平≤+4dBm):<-30dBm；非谐波(输出电平≤+4dBm典型值)<-50dBm；分谐波(输出电平≤+4dBm典型值)<-50dBm （5）单边带相位噪声(偏离载频>20KHz,典型值)：载频500MHz时<-114dBc/Hz 载频1000MHz时<-110dBc/Hz （6）调制：调频FM 内部400KHz或1KHz外部DC、50Hz～50KHz；调幅AM深度0～70%；调相ФM0～10rad； （7）射频输出阻抗50Ω标称值 | 台 | 1 |
| 61 | 检定用恒温水槽 | 主要参数： 高精度全浸式 工作温度范围： 室温+10℃~+95℃ 温度波动度： ±0.01℃/30min 温度均匀度： ≤0.01℃ 过度时间： ≤10min 工作区尺寸： ￠130×480 槽体容积： 18L 工作介质： 软水 使用环境温度： 低于35℃ 总功率： 1.5kw 内胆外壳材料： 不锈钢发纹板 | 台 | 1 |
| 62 | 低电势扫描开关 | 扫描开关寄生电势：小于0.4微伏； 扫描开关承受电压：小于50伏； 扫描开关承受电流：小于50毫安； 电 源：AC220V±10％，50Hz； 功 耗：DC24V小于0.4安，DC5V小于0.5安； 开关型式：16路，4线； 工作环境：25℃± 2℃，相对湿度小于70％； 储存环境：10℃～40℃，相对湿度小于85％； | 台 | 1 |
| 63 | 惰性气体操作箱 | 过渡室尺寸（单位：mm）：280×350；箱体尺寸（单位：mm）：800×650×700；手套口直径：Φ145mm以上；材质可用有机玻璃，可用置换法排出空气和水蒸气，使用气体可自选。 |  | 1 |
| 64 | 三电极测试装置 | 电化学实验用夹具，可以做非水溶液中电极行为的研究。可用于测试电极，两边与电池的正负极相连，中间可以监测各种电极的电压。3ESTC15 | 台 | 1 |
| 65 | 手动压片机 | （1）压力范围 0-24T(0-40MPa)； （2）活塞直径 87mm，最大活塞行程 20mm； （3）工作空间 94×94×180mm； （4）带压力模具一套 | 台 | 1 |
| 66 | 模拟信号采集系统 | 数据采集卡，PCI接口，电缆线齐全。16位AD,400KHz采样速度；输入范围：±10伏/±5伏/±2.5伏/±1.25伏；AD输入：32路单端/16路差分；2路12位DA；输出范围：5/10/±5伏；通道0可作为任意波形发生器，波形长度1-1024，最高波形点频1000KHz （参考AC6624） | 套 | 1 |
| 67 | 超声波焊线机 | 适用范围：主要应用于数码管、点阵、语音集成电路、薄膜集成电路和晶体管等半导体器件内部引线的焊接。 使用电源：220VAC±10%，50Hz，要求可靠接地。 消耗功率：60W。 适用铝丝线径：25~75μm(1~3 mil)。 超声功率：0~5W连续可调。 焊接时间： 0~100ms。 焊接压力：第一、第二焊接点可分别设定，20~50g。 最小焊接时间：0.28秒/线（跨度设为1mm时）。 一焊至二焊最大自动跨度：不小于6mm。 工作台移动范围：Φ15mm。 视觉系统：体视显微镜(15倍、30倍两档)和图像监视器可选 产品特点：自动焊接第二点，且二轴（焊头，位移）同步运行，焊线速度较高。位移方式为焊头位移方式。合理的加、减速，弧形系统的性能优良，弧度任意可调，一致性好。调整方便，各种参数（超声功率、时间、焊接压力、瞄准高度、弧度、跨度）均置于面板上用旋钮调节。第一焊点、第二焊点压力分别设定系统，较强的一焊、二焊可焊性和稳定性。 | 台 | 1 |
| 68 | 液压手动封口机 | 主要用于测试样品封装,标准配置可用于封装CR20系列纽扣电池。也可更换模具以后封装CR24系列等纽扣电池。液压结构，内嵌式压力表，压力设定值为100kg/cm2，标配一组用于拆卸如CR2032,CR2025,CR2016等CR20系列纽扣电池的模具，机架材质为合金铝及高强度的铬钢,表面经过环保电镀和喷涂处理永不生锈。 | 台 | 1 |
| 69 | 电热鼓风干燥箱 | 不锈钢板工作室，尺寸（深×宽×高）350×450×450 mm。功率1.1kw。工作温度为室温+10℃～220℃，配智能程序温度调节仪，升温时间≤90min，温度波动度≤±1℃，温度均匀度≤±2.5%。 | 台 | 1 |
| 70 | 智能管式高温炉 | 炉管采用99刚玉管，炉温度均匀，升温速度快。数字式仪表温度智能控制，不少于30段自编程序，能按实验要求自行设定升温过程，有超温、漏电、过载、短偶保护报警功能。功率3kw，最高温度1500℃，管内径50mm， 硅碳棒加热，电源220V，控温精度±1℃ | 台 | 1 |
| 71 | 气氛箱式高温炉 | 数字式仪表温度智能控制，有超温、漏电、过载、短偶保护报警功能；功率4kw，最高温度1500℃。有不少于30段程序控温，可按不同实验要求自行设定升温过程，控温精度±1℃。炉膛尺寸200×130×300mm，电源220V。可通气氛，在炉体上有通气嘴，可通过流量计控制通入所需要气体。 | 台 | 1 |
| 72 | 恒温水浴 | 恒温水浴的内胆、台面以及浸入液体的所有零部件均为高质量不锈钢制成。温度范围：室温＋10～100℃，控温精度是0.01℃，温度波动度± 0.05℃（纯水或≤100mPa.s低粘度硅油）。有断偶保护功能，能防止仪器失控；有上限超温报警功能，温度超出设定范围报警。 | 台 | 1 |
| 73 | 电子天平1 | 称量范围0 ～ 200g，0.1mg精度；具有自动零位跟踪、动态温度补偿、全量程自动校正、全量程去皮重、自动故障诊断、超载报警、超载保护、RS232数据输出功能 | 台 | 1 |
| 74 | 电子天平2 | 称量范围0 ～ 200g，0.1mg精度；具有自动零位跟踪、动态温度补偿、全量程自动校正、全量程去皮重、自动故障诊断、超载报警、超载保护、RS232数据输出功能 | 台 | 1 |
| 75 | 超声清洗仪 | 可清洗玻璃、塑料、金属制品等，槽内尺寸300×240×150mm，有降音盖。可加热清洗，当温度达到预设值时，清洗自动开始；具有自动开始sweep功能，使超声波在声场中分布均匀，运行12小时后自动关机。有排水口和LED显示。 | 台 | 1 |

第二包：蒸发光散射检测器等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发光散射检测器（配空气压缩机）（进口） | *1.1、喷嘴：Teflon喷嘴，抗堵塞，抗磨损，抗腐蚀，不需清洗维护； *1.2、液雾分流模式：热分流专利技术，通过控制雾化区温度实现无级分流控制，因而无论是高沸点、低沸点或梯度分离的应用，都可得到最佳分流设置； *1.3、雾化区温度：10ºC– 70ºC； 1.4、漂移管温度：室温 – 120ºC； *1.5、光源：近红外激光(650nm)，小于5mW，符合FCC眼安全标准； *1.6、检测元件：内置高倍放大器全密封大面积硅光二极管； 1.7、灵敏度：100pg, Glucopyranoside, Micro-HPLC； 1.8、峰宽：3秒（10%峰高，2ul直接进样）； *1.9、给定增益下的动态范围：正常增益：3个数量级；低增益：3个数量级；动态范围扩展：4个数量级； 1.10、液相流量：UP to 5mL/min； 1.11、气相要求：60 – 80 psi，氮气或其它惰性气体； 1.12、气体消耗：约2.5L/min； 1.13、气量控制：内置稳压阀，使用者无须调节进气压力或流速；内置过压保护；内置进气阀，进气阀可自动延时关闭，防止由于使用后忘记关闭气罐而放光整罐气体； *1.14、液路材料：Teflon，不锈钢，氧化铝，玻璃（镜头）； 1.15、仪表显示与控制：检测信号，温度，压力，滤波常数，实时自检信息； 1.16、蜂鸣器控制：智能仪表状态提示，出错报警； 1.17、信号输出：10mV，5V； 空气压缩机 2.1、输出流量：0~5mL/min（可调）；2.2、输出压力：0~0.4Mpa 2.3、系统压力：0.6~0.8 Mpa； 2.4、压力稳定精度：0.003 Mpa | 套 | 1 |
| 2 | 高效液相色谱仪（进口） | 系统组成：并联双柱塞泵，2台；手动进样阀（含20μl,500μL定量环各1个），1个。紫外检测器，1台；色谱柱，1支。分析软件，1套；柱温箱，1台。计算机、HP打印机,1套。 参数指标：1.工作条件：（1）运行环境温度：4℃-55℃ （2）运行环境湿度：5%-95%RH；（3）工作电压：220+5%V。 2.技术要求：2.1色谱泵：*(1)并联双柱塞泵；*(2)流速范围：0.001~12.0mL/min； (3)流速精密度：<0.1%RSD； (4)压力脉动：<0.5%；*(5)操作压力：0-8000PSI； 2.2可编程紫外检测器：*(1)波长范围：190～800nm；(2)波长精度：1nm； *(3)基线噪音：±0.35×10-5AU；*(4)基线漂移：1×10-4AU/小时； (5)波长校正方式：三点波长校正；(6)线性范围：>2AU；*(7)波长改变：波长可编程； 2.3 色谱柱：Comtex C18 250mmX4.6mm；2.4柱温箱：(1)控温范围：室温+5℃~80℃；(2)控温精度：±1℃； *(3)柱容量：最小容量3支，35cm/支。 2.5分析软件：硬件要求：DELL电脑主频2G以上，1G内存，250G硬盘，DVD-RW，WIN XP操作系统，19〞液晶显示器，激光打印机HP P1008，网络接口卡。 | 台 | 1 |

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，其投标保证金将被采购代理机构没收。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产厂商 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、“自主创新产品”、“无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行天津市   项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2010-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2010年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2010-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

- 合同签订时，供方应向教委供应中心按照中标货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函）（旧设备除外），设备验收合格正常使用并将验收单送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

- 需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日           附件---------设备清单