| 产品名称： | 中央软水机 |
| --- | --- |

| 产品型号： | BQ-RS1200B |
| --- | --- |

【 产品型号 】 BQ-RS1200B 【 产品简介 】 出水流量：1200L/H ；工作压力：0.1-0.3Mpa；外形尺寸：202*500（㎜）；进水水质：市政自来水；冲洗模式：自动正反冲洗；出水水质：优于国家生活饮用水标准 ； 【 产品描述 】 微电脑全智能化控制 产品具有 产水量大,水质软化效果好,设备性能稳定,全自动智能化 运行,实现自动再生,动态 溶盐功能 等特点具有排污功能,及时把杂质、病毒、细菌等有害物质排出，有效避免了滤 料堵塞产 生污染，延长软化树脂的使用寿命。 高效离子交换技术 先进的多 级过滤结合：进口KDF+高 效离子交换树脂滤料，有效去除水中99%的钙、镁 离子，使 水的硬度控制在5pp以 下；也可去除水中的藻类、固体悬浮物等异物使处理后 的水软 化、更清澈。 安全耐用 全新进口 食品级别SUS304不 锈钢外壳设计，强度高、环保、安全、经久耐用。 产水量大 正常产水 量每小时达1200L以上，不但能满足厨房用水除垢问题，还可以满足日常生 活用水。 节能环保 用电量极少,水 的利用率高,所有材质均为食品级,无副作 用、安全、健康。 名 称：多功能控制阀（全自动软化阀） 型 号：F65B3 TMF65B3/F70B（接旁通阀） 中国专利：ZL02220153.X ZL200420078956.5 国际专利：WO 2006/OO7772 资质：CE ROHS 技术参数: ●控制器模式----------------------------------------------流量型/顺流再生 ●适用水压力----------------------------------------------0.15—0.6MPa ●电源适配器----------------------------------------------100-240V/50-60Hz ●适用水温------------------------------------------------5--45℃ ●最大产水量----------------------------------------------2 m3/h ●适配软化罐体直径(in)------------------------------------6—12″ ●进出水口------------------------------------------------3/4″F（内牙） ●排水口--------------------------------------------------1/2″M（外牙） ●吸盐口--------------------------------------------------3/8″M（外牙） ●中心管--------------------------------------------------1.05 ″OD (26.7mm) ●基座(与罐连接口)----------------------------------------2-1/2″8NPSM 阀体材质：增强ABS或PP0两种供客户选择 产品特点: ■端面密封片启闭不泄漏，机械性能可靠。 ■具有健盘锁定功能：超过一分钟键盘自动锁定，再次操作需重新解锁，以防误操作发生。 ■LED动态彩条显示：彩条闪烁表示处于运行状态，否则表示处于再生状态。 ■长期停电提示：停电超过三天，时钟长期闪烁提示需重新设置当前时间，已设再生时间不变。 ■单罐型控制阀再生时出水口不出水。 ■带有信号输出端口：由电子控制主板里的常开、常闭、公共三个端口引线外接电磁阀或增压泵。 ■一阀具有流量延滞型（A-01）或流量即时型（A-02）两种流量模式，可通过程序内参数的设定而更改。 ■可设定最大间隔再生天数：表示无论设定或运行了多少流量，超过最大再生天数（0—40天）后流量还未到达设定值时均启动再生。 产品配件： 名 称 数量 名 称 数量 2-1/2″基座密封圈（￠73×￠5.3） 1个 1/2″排水软管接头 1个 排水限流垫圈 1个 3/8″吸盐软管接头 1个 注水限流垫圈（红色） 1个 衬管 1个 3/4″平垫（￠24×￠18×￠3） 2个 3/4″或3/4″转1/2″双外螺 2个 电源适配器（欧标、美标或英标） 1个 应用范围： 家用净水、软水系统 锅炉给水软化系统 反渗透预处理系统 泳池过滤设备 离子交换设备等