一\热风炉图片:

关键词: 节能环保热风炉设计 煤矿热风炉 燃煤热风炉

技术说明:

煤粉炉是将煤在磨煤机中制成煤粉，然后用空气将煤粉喷入炉膛内，呈悬浮状态燃烧的燃烧设备。
    由于煤被磨制成很细的煤粉，与空气的接触面积大大增加，加快了燃料的着火和燃尽。因此，煤粉炉能适应多种煤质，并且燃烧也较完全，锅炉热效率90%以上，我国电站锅炉几乎都采用这种燃烧方式。但这种锅炉需要配备一套复杂的制粉系统，运行耗电较大。并且炉内温度随燃煤最变化而波动，影响煤粉的稳定燃烧，使得煤粉炉的负荷只能在20%一100%之间调节，而不能像层燃炉那样给以压火。再者，煤粉炉排烟的粉尘浓度大，粉尘污染严重，使煤粉炉在工业锅炉中应用受到一定的限制。

热风炉

    煤粉炉除炉膛外，主要包括磨煤机和喷燃器两大部分。
一、煤粉炉的炉膛
    一般工业锅炉采用固态排渣的煤粉炉，其炉膛结构很简单，只是炉墙内壁四周布满了水冷壁，下部是由前、后墙水冷壁管倾斜形成一个锥形的渣斗，使煤粉燃烧后分离下来的高温炉渣冷却后从这渣斗排出。炉膛后墙的上方为炉膛出口，燃烧后的高温烟气通过防渣管由此流出炉膛。
二、磨煤机
    磨煤机是用来将煤块粉碎而获得煤粉的设备。目前在小型工业锅炉中常用的是风扇式和锤击式高速磨煤机。
    (一)锤式锤煤机
    锤式磨煤机的排粉口以上是一竖井，因而又称为竖井式磨煤机。
    锤击式磨煤机是由外壳和转子组成，在转子上装有一排排的小锤。预先被破碎的原煤，由给煤机送进磨煤机后，靠高速旋转的小锤打击和与外壳的撞击、碾压下变成煤粉，热风沿磨煤机两侧轴向进入磨煤机，并把千燥后的煤粉吹入高度在4m以上的竖井中，在竖井中的重力分离作用下，较大煤粒因重力而落回磨煤机重磨，细煤粉被热风带到喷口送入炉膛燃烧。由于竖井设置在锅炉旁边，直接与锅炉的燃烧室相连，通过热风直接将煤粉通过喷口而不是燃烧器，使得制粉系统十分简单，单位耗电量小。但该磨煤机磨制的煤粉一般较粗，若火不易稳定，且不宜磨制较硬的煤。所以锤击式磨煤机适用于油页岩、揭煤和挥发分较高的烟煤。热风温度根据煤的水分大小而定，为防止煤粉在竖井中爆炸，对于烟煤，竖井出口处热风温度不大于1300C，而用揭煤时出口处温度不大于100度。

二\热风炉图片:

热风炉关键词:石油焦粉燃烧炉 兰炭粉(半焦粉)燃烧器 热风炉燃烧炉砌筑,设计燃气,燃煤热风炉,燃烧炉

高效节能型烘干机扩散式喷煤燃烧炉，我公司自主研发的LHRG-系列型双旋流煤粉燃烧器，新型高效节能型烘干机扬料板共同组成高效节能型烘干机煤粉燃烧新工艺生产线。

该技术可广泛应用于建材、化工和冶金,金属镁,镍铁冶炼.煤化工等行业。

新型喷煤燃烧工业炉为自动化控制生产线，投资省，占地面积小，土建基础少，比沸腾燃烧工业炉总投资减少1/3。且施工周期短。本炉适用于一般发热量4000大卡/KG，水分少于10%以下的普通烟煤、褐煤与劣质烟煤。炉内温度600&ordm;C-1500&ordm;C任意调节，入烘干机筒体温度600&ordm;C-1500&ordm;C任意调节，废气温度90&ordm;C-150&ordm;C任意调节。由于高温烟气含尘量大，可通过炉内的二级热风分离器进行除尘，除尘效率可达到96%以上，高温烟气中的硫含量与氮化物等有害物可在废气除尘中加之考虑。本炉采用富氧燃烧技术，一氧化碳和多余碳粒子，并在炉内的物理和化学反应之中彻底清除，故煤粉燃尽率可达到99%，炉渣含碳量少于1.5%以下，废气中的CO含量为零，含碳量小于4%以下，炉内出渣量是其他炉型的十分之一，炉渣为粉状白色，由于采用此先进的燃烧机理，此燃烧炉可达到永不结焦.

热风炉技术参数: 型号 输出热量 输出风量 输出温度 耗煤量 烟气引风机型号 LHRG-100 4.187*106 41000-4800 100-800 240-250 11KW LHRG-150 6.280*106 615000-7200 100-800 360-380 18.5KW LHRG-200 8.374*106 82000-9600 100-800 450-480 18.5KW LHRG-250 10.468*106 102500-12000 100-800 570-610 22KW LHRG-300 12.561*106 123000-14400 100-800 680-720 30KW LHRG-400 16.748*106 164000-19200 100-800 910-970 30KW LHRG-500 20.935*106 205000-24000 100-800 1140-1210 45KW LHRG-600 25.122*106 246000-28800 100-800 1360-1450 55KW

西安公司地址：西安市碑林区建西街6号工程楼102室

邮    编：710000          手  机：18133930636

电    话：029  87854611   传  真：029   87854611

E-mail: 13679226250@163.com