吉市环建字〔2019〕号

关于吉林市绿宇化工有限公司

年产500吨清塔剂项目环境影响报告书的批复

吉林市绿宇化工有限公司：

你公司《关于对吉林市绿宇化工有限公司年产500吨清塔剂项目环境影响报告书进行审批的申请》和委托吉林省正源环保科技有限公司编制的《吉林市绿宇化工有限公司年产500吨清塔剂项目环境影响报告书》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目拟建于吉林经济技术开发区（以下简称园区）九江大路30号，利用原吉林市经开科技有限公司现有闲置厂区进行项目建设。主要建设内容包括：新建清塔剂生产线2条，配套新建辅助工程、储运工程和环保工程；办公楼依托厂内现有设施；给排水、供电、供热等公用工程依托园区现有基础设施。浓硫酸储罐和尾气吸收装置依托本公司同期建设的脱硫催化剂项目的拟建设施。本项目采用磺化、复配工艺，建成后年产ZL清塔剂500吨。项目须全面落实本报告提出的各项生态环境保护措施和环境风险防控措施，污染物排放控制在环评文件核定的排污水平，排污总量符合地方环境保护部门的总量控制要求。在项目符合产业政策，选址符合园区规划和土地利用规划的前提下，根据环境影响报告书评价结论和吉林省环境工程评估中心《关于吉林市绿宇化工有限公司年产500吨清塔剂项目环境影响报告书的评估意见》（吉环评估书〔2018〕151号），从环保角度分析，我局原则同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和防止污染、防止生态破坏、防范环境风险的措施及下述要求进行项目建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、加强施工期的环境管理，落实各项生态保护和污染防治措施，确保各项污染物达标排放，不得污染周围环境，防止发生扰民事件。严禁采用国家限制和淘汰的技术、工艺、原料和设备。“吉林市绿宇化工有限公司年产1000吨脱硫催化剂项目”投产运行前，本项目禁止进行试生产或运行。

2、落实大气污染防治措施。项目生产采用电加热，冬季采暖由吉林经济技术开发区集中供热管网统一提供，严禁新建燃煤等高污染燃料的锅炉。落实磺化釜投料粉尘、包装工序产生的粉尘分别经集中收集，再经各自的布袋除尘器（除尘效率不低于99%）处理后高空排放；复配、烘干、粉碎工序产生的粉尘经各自的布袋除尘器（除尘效率不低于99%）处理后高空排放；磺化反应工艺废气送至“吉林市绿宇化工有限公司年产1000吨脱硫催化剂项目”尾气吸收装置喷淋处理后高空排放，硫酸雾去除效率不低于99%；确保主要大气污染物颗粒物、硫酸雾排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，NH3排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，各排气筒高度不得低于15米。

3、有效控制废气的无组织排放。落实国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），在设计和建设中选用先进的清洁生产和密闭化工艺。加强设备维护，定期对设备密封性进行检查，避免设备及管线、阀门、接头等易泄漏点的“跑、冒、滴、漏”，提高对各废气源的集气效率，最大限度的减少废气的无组织排放，同时加强厂区绿化，确保主要大气污染物颗粒物、无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值的要求，防止发生扰民事件。加强重污染天气的应急管控，落实重污染天气的减排措施。

4、根据环评核算结果和评估意见，本项目不设置大气环境防护距离。其他各类防护距离要求请你单位会同经开区管委会和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

5、落实水污染防治措施。项目应按照“清污分流、雨污分流、污污分流、分类收集、分质处理”的原则，设计完善的废水收集、处理系统，提高水的循环利用率。项目无工艺废水产生。项目地面冲洗水和初期污染雨水须排入本项目新建污水池，污水池应保证足够的容积且做好防渗漏措施，水质满足《污水综合排放标准》（GB8987-1996）表4三级标准，其中NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求，且水质同时满足园区污水处理厂进水指标要求后，与生活污水一并经管网排入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求后，排入松花江。本项目工程设计阶段，应进一步论证拟依托的园区污水处理厂的合理性和可行性，确保其有能力接纳本项目产生的全部废水，防止污水无序外排，污染环境。项目依托厂区原有排污口，禁止新建排污口，禁止使用明沟、暗渠和渗井排放废水，禁止雨污混排，防止污染地下水和地表水体。

6、切实落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。严格按照《环境影响技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）要求，根据不同防渗要求对重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区等采取分区防渗、防腐措施。对仓库、危废暂存库、生产装置区等地（侧）面进行防腐、防渗处理，对污水管线进行防渗、防腐、防漏处理；加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全；加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施；及时收集地面上的污染物并定期集中处理，防止污染地下水和土壤。

建立完善的地下水监测制度，合理设置地下水监测井，定期进行监测，一旦出现水质超标，立即启动应急预案和应急措施，减少对水体和土壤的不利环境影响。

7、合理布置生产设备，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，临交通干线厂界执行4a类标准要求，防止发生噪声扰民事件。

8、严格按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”，防止产生二次污染。装危险化学品的废包装物、除尘器废布袋、复配工序回收尘、烘干工序回收尘、粉碎工序回收尘等属于危险废物，须采取临时安全储存措施，定期送有危险废物经营许可证资质的单位处理处置，其收集、储存和转移措施必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）和《危险废物转移联单管理办法》等国家有关规定。磺化釜投料工序回收尘须回用于磺化工序，包装工序回收尘作为产品出售。生活垃圾经收集后及时送环卫部门指定地点存放，由环卫部门定期清运至吉林市生活垃圾填埋场处理处置。

9、建设单位应强化全厂环境风险防范能力和应急防控措施，提高事故风险防范和污染控制能力。制定全厂环境风险应急预案，配备环境风险防控应急设施，并到环保部门备案。建设单位应当按照有关要求和技术规范，建设有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等风险防控设施，须确保新建事故池和本项目配套的切换设施可满足企业事故废水的应急储存需要，全部事故水可靠重力进入事故池，确保紧急情况下所有应急设备可有效使用。对各反应釜安装自动报警连锁控制系统；生产采用DCS自动化控制系统；各管线选用耐腐蚀的材质，对管线进行防腐和防锈处理，定期进行检查；加强有毒有害危险化学品的运输、储存和使用管理。落实非正常工况下和停工检修期间废水、废气的污染防治措施，防止发生由于生产过程和管理问题造成的污染物超标排放所引发的次生环境污染，避免发生污染事故。

企业的环境风险防控和突发环境事件应急预案应与周边企业、园区和地方政府应急体系有效衔接，形成区域联动机制。企业在试生产前须开展风险防范演练，在项目运行后，应开展经常性风险防范演练。

10、严格按照《排污单位自行监测技术指南 总则》的规定，制定并落实环境管理和监测计划。对新建排气筒设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。污水排放口、雨水排放口和危险废物临时储存场所等须按照相关要求进行规范化设置，并设立标识。

11、在施工和运行过程中，应定期发布生态环境信息，畅通公众参与渠道，加强与周边公众沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的生态环境问题，满足公众合理的生态环境诉求。

三、严格落实污染物总量控制制度。经核定该项目主要污染物总量指标以厂区总排口达标排放申请，为COD：0.09吨/年、氨氮：0.01吨/年；区域污水处理厂总排口达标申请，为COD：0.02吨/年、氨氮：0.01吨/年。废水总量指标来源于吉林市污水处理厂提标改造削减量。

四、你公司应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责。认真落实施工期环境监理工作，并将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应按照环境保护部《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）文件及相关法律法规的要求开展建设项目竣工环境保护验收，验收过程不得弄虚作假，除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告，经验收合格后，项目方可正式投入运行。《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修改完成前，依法由环境保护部门对建设项目噪声或者固体废物污染防治设施进行验收。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、有机衔接环境影响评价与排污许可证申领。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，申请并领取排污许可证，要将经批准的环境影响评价文件中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，并按证排污。项目应依照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》的规定开展环境影响后评价，其中排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。

七、由吉林市环境监察支队负责按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）和《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）等环境保护法律法规的规定，进行建设项目事中事后的环境监督管理工作。

吉林市环境保护局

2019年1月30日

抄送：吉林市环境监察支队