河北省重点工业企业清洁生产水平提升实施方案

为贯彻落实《河北省大气污染防治行动计划实施方案》和工业和信息化部《京津冀及周边地区重点工业企业清洁生产水平提升计划》，加快推进我省大气污染综合防治工作，促进区域大气环境质量持续改善，制定本实施方案。实施期限为2013年至2017年。
　　一、基本思路和主要目标
　　（一）基本思路
　　坚持源头减量、全过程控制和减少排放与经济效益相结合的原则，以削减二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘和挥发性有机物产生量和控制排放量为目标，充分发挥企业主体作用，加强政策引导和支持，推广采用先进、成熟、适用的清洁生产技术和装备，加快推进重点行业和关键领域工业企业实施清洁生产技术改造，全面提升我省工业企业清洁生产水平，确保完成工业和信息化部下达我省的主要污染物削减目标任务，促进区域环境大气质量持续改善。
　　（二）主要目标
　　到2017年底，通过实施重点工业企业清洁生产技术改造，实现年削减二氧化硫排放10万吨、氮氧化物7.5万吨、烟（粉）尘2.5万吨、挥发性有机物6100吨。具体分解指标如表：

| 各市 （企业） | 主要污染物削减量（t/a） |
| --- | --- |
|  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟（粉）尘 | 挥发性有机物 |
| 石家庄市 | 22000 | 8000 | 2400 | 1350 |
| 承德市 | 29000 | 4000 | 1300 |  |
| 张家口市 | 350 | 2000 | 150 |  |
| 秦皇岛市 | 500 | 2500 | 150 |  |
| 唐山市 | 30000 | 20000 | 6000 | 1250 |
| 廊坊市 | 500 | 2500 | 150 |  |
| 保定市 | 800 | 3500 | 150 |  |
| 沧州市 | 500 | 10000 | 100 | 2000 |
| 衡水市 | 150 | 1000 | 100 | 500 |
| 邢台市 | 1000 | 6500 | 1500 |  |
| 邯郸市 | 15000 | 15000 | 13000 | 1000 |
| 定州市 | 100 |  |  |  |
| 辛集市 | 100 |  |  |  |
| 总计 | 100000 | 75000 | 25000 | 6100 |

二、主要任务
　　工业占全省二氧化硫排放的92%、氮氧化物的68%、烟（粉）尘的85%，是大气污染的重要来源，其中钢铁、水泥、玻璃、化工、石化及炼焦等重点行业排放的二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘分别占工业的48%、28%、29%。在重点行业推广采用先进、成熟、适用的清洁生产技术和装备，实施工业企业清洁生产技术改造，有效减少大气污染物的产生量和排放量，对我省大气污染防治具有重要意义。
　　（一）钢铁行业
　　采用石灰（石）-石膏法、氧化镁法、循环流化床等技术，主要实施烧结烟气脱硫技术改造，综合脱硫效率达到70%以上。推广烧结烟气循环工艺、烧结烟气污染物协同控制技术，提高烧结综合脱硫脱硝除尘率。
　　采用湿式静电除尘器、袋式除尘器（覆膜滤料）、电袋复合除尘器、移动极板除尘器、转炉干法除尘等技术装备，实施高效除尘技术改造。

（二）水泥行业
　　采用水泥炉窑低氮燃烧、分级燃烧和选择性非催化还原（SNCR）等技术，实施脱硝技术改造。
　　采用高效低阻袋式除尘技术，实施除尘系统改造。
　　（三）玻璃行业

采用零号喷枪全氧助燃技术、窑炉烟气脱硫脱硝除尘发电一体化技术，实施脱硝、脱硫、除尘技术改造。
　　（四）焦化行业（含钢铁联合企业焦化厂）
　　采用HPF工艺、栲胶工艺（TV）、真空碳酸钾工艺、FRC工艺等焦炉煤气高效脱硫净化技术，实施焦炉煤气脱硫改造。推广焦炉分段(多段)加热技术,减少焦炉氮氧化物产生量30%。
　　采用袋式除尘器（覆膜滤料）等高效除尘技术装备，实施除尘地面站改造。
　　（五）石化和化工行业
　　采用泄漏检测与修复（LDAR）技术、油罐区、加油站密闭油气回收利用技术、吸附吸收技术、高温焚烧技术等，实施有机工艺尾气治理技术改造。
　　采用高效密封存储技术、冷凝回收技术、吸附吸收技术、高温焚烧高效脱硫除尘技术等，实施化工含VOC废气净化技术改造。
　　（六）装备制造业
　　调整燃料结构，采用高温低氧燃烧等先进燃烧技术，减少锻造烟气中氮氧化物含量；使用高效混砂机配合袋式除尘器，从源头控制铸造粉尘排放；采用整体通风空调式、集中式、固定式、移动式等烟尘净化措施，对焊接、切割烟尘进行综合治理。
　　（七）工业锅炉
　　实施高效节能锅炉系统改造，推广高效煤粉技术，鼓励建立集中式锅炉专用煤加工中心，改善工业燃煤品质，对燃煤工业锅炉实施湿式静电除尘器、袋式除尘器等高效除尘技术改造。在中小工业锅炉应用示范解耦燃烧技术、烟气净化与热回收一体化技术等。
　　三、保障措施
　　（一）抓好项目组织实施。各设区市工信局，辛集市、定州市工信局，一要突出抓好48项重点工业企业清洁生产水平提升技术改造项目，帮助企业落实建设条件，确保项目实施效果。二要结合本地产业实际，进一步谋划一批大气污染防治重点清洁生产项目，确保2017年目标任务完成。每年初，我厅将补充下达新的重点工业企业清洁生产水平提升技术改造项目计划。三要加强对重点企业的指导和考核，督促企业制定清洁生产三年实施方案。四要每年年底前报告本实施方案落实情况。
　　（二）做好技术支持和信息咨询服务。有关行业协会、科研院所和咨询机构要充分发挥自身优势，做好技术引导、技术支持、技术服务和信息咨询、交流研讨等工作，推动我省工业行业清洁生产水平提升，促进全省工业可持续发展。

- 加强政策引导支持。各设区市工信局，辛集市、定州市工信局，要充分利用中央、省和地方财政资金，加大对清洁生产技术改造项目的支持力度，促进项目顺利实施。对纳入省重点工业企业清洁生产水平提升技术改造项目计划的项目，省技术改造资金将予以优先安排，各地技术改造、工业转型升级等专项资金对符合条件的项目也要给予重点支持。