结构特点：

- 采用双层风冷优质碳钢壳体或不锈钢壳体，炉门采用侧开门设计；

- 炉壳采用双层风冷一体式结构；

- 内炉膛选用进口陶瓷纤维，合理的保护炉膛拼装结构更牢固，使用寿命长，耐腐蚀；

- 采用高品质电阻丝、硅碳棒、硅钼棒加热；全系均采用两侧对辐射加热方式，有效保证了较好的温场均匀度；

- 炉膛底部均匀的铺设有隔热耐火板，有效的保护炉膛收到机械操作而损坏；

- 固态继电器、SCR控制解热元件，无磨损、无噪音；

- 隔热效果好，热损失少，能耗低；；

- PID温度控制精准，50段控温程序，温度精度±1℃；

- 炉体上可开排气孔（可根据用户要求增设保护气体进气口、排气口、观察窗、加速冷却装置）

- 选装装置：观察窗、进气口、排烟口、带烧失称重测定系统、防腐蚀陶瓷板、可移动式炉底（小台车炉）、可移动炉架

技术参数(可定制非标产品)：

| 型号 | 最高温度 | 炉膛尺寸 | 炉温均匀度 | 控温精度 | 最大功率 | 电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RXF1200-4.5-12 | 1200 | 300*200*200 | ±5 | ±1 | 4.5 | 220 |
| RXF1600-7-12 | 1600 | 300*200*200 | ±5 | ±1 | 7 | 220 |
| RXF1700-7-12 | 1700 | 300*200*200 | ±5 | ±1 | 7 | 220 |
| RXF1800-9-12 | 1800 | 300*200*200 | ±5 | ±1 | 9 | 220 |

备注：我司可定制非标炉型，欢迎来电咨询：138 1632 3356