# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产21500吨纳米隔热防腐彩铝板技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 安徽华宝建材有限公司 |
| 法人代表 | 张福礼 | 联系人 | 傅松年 |
| 通讯地址 | 安徽省池州经济开发区金安工业园 |
| 联系电话 | 13705662180 | 邮政编码 | 247100 |
| 建设地点 | 安徽省池州经济开发区金安工业园 |
| 立项部门 | 池州经开区经发局 | 批复文号 | 池开管经[2017]180号 |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ | 行业类别及代码 | C3360：金属表面处理及热处理加工 |
| 占地面积 (平方米) | 2000 | 建筑面积 （平方米） | 2000 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 1920 | 其中：环保投资(万元) | 29 | 环保投资占 总投资比例 | 1.51% |
| 投产日期 | 2018年7月 |
| 1、项目由来 安徽华宝建材有限公司成立于2006年6月28日，位于安徽省池州经济开发区金安工业园，该企业现有项目为年产30万m2EPS泡沫板及80万m2彩钢夹心板（瓦）生产项目。该项目于2007年1月23日通过池州市环境保护局的审批，批复见附件3；于2013年4月22日通过池州市环境保护局验收，批复见附件4。 为相应国家节能环保号召，促进企业转型升级，进一步提升技术和产品质量，抓住国家政策导向和产业结构调整和升级的机遇，根据自身条件和目前产业状况及市场发展趋势，公司计划采用先进的生产工艺和技术，对公司的现有厂房改造，淘汰现有的EPS泡沫板生产线，改建两条纳米隔热防腐彩铝板生产线，该项目已经池州经开区经发局池开管经[2017]180号文件立项备案。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》[国务院682号令]的有关规定和要求，该项目需要进行环境影响评价。根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（修正）“二十二、金属制品业”中“68、金属制品表面处理及热处理加工 其他”，本项目应编制环评报告表。 2018年4月该公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我单位及时组织技术人员进行了现场踏勘和资料收集工作，同时根据项目的工程特征和项目区的环境状况，对工程环境影响因素进行了识别和筛选。在此基础上，依据国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理目录》和《环境影响评价技术导则》，编制了该项目的环境影响报告表，呈报环境保护部门审批。 2、现有工程概况及与拟建项目依托关系 （1）现有工程基本情况 安徽华宝建材有限公司现有项目为年产30万m2EPS泡沫板及80万m2彩钢夹心板（瓦）生产项目，建设地点位于安徽省池州经济开发区金安工业园，清溪大道北侧，金安路西侧。 （2）现有工程与拟建项目依托关系 本项目生产厂房依托原有的泡沫板生产车间，通过改建其中的2000平方米空间作为拟建项目生产车间。给排水依托厂区现有给水排水管网，供电依托厂区已建500KVA的变压器，宿舍、食堂等生活辅助工程均依托厂区现有。 3、拟建项目地理位置 建设地点位于安徽省池州经济开发区金安工业园。厂区东侧为池州市天成电磁有限公司，南侧为清溪大道，西侧为安徽颐和新能源科技股份有限公司，北侧为池州顺吉汽车修理厂。 项目具体地理位置见附图1，周围环境示意图见附图2。 4、建设规模及内容 本项目位于安徽省池州经济开发区金安工业园，项目改造2000平方米厂房，其中生产车间建筑面积1500平方米，原料仓库及成品仓库等建筑面积共360平方米，机修间建筑面积为140平方米。淘汰EPS泡沫板生产线，改造为两条纳米隔热防腐彩铝板生产线。项目购置并安装纳米隔热防腐彩铝板生产线2条，行车、吊钩秤、叉车等22台套，配套液压站、供配电、给排水、消防、环保等公辅设施，完善厂区道路、绿化辅助工程。达产后年产纳米隔热防腐彩铝板21500吨。彩钢夹芯板车间保持原有情况不变化，年产彩钢夹芯板80万m2。 本项目具体建设项目改建内容详见表1-1。 表1-1 建设项目改建前后基本情况对照一览表 工程类别 工程名称 原有项目基本情况 改建后项目基本情况 主体工程 1#生产车间 建筑面积5300平方米， 布置切割机、钢板成型机等，年产彩钢夹芯板（瓦）80万平方米 不变 2#生产车间 建筑面积5300平方米，布置预发机、双覆带复合板成型机等，年产泡沫板30万立方米 改建其中的2000平方米车间作为彩铝板生产车间，其余作为其他项目仓库 贮运工程 仓库 位于厂区西侧，建筑面积6400平方米，用于成品堆放 不变 辅助工程 办公室 现有项目办公室位于厂区南侧，面积为1500m2，用于日常办公。 职工宿舍及食堂 现有项目员工宿舍及食堂均位于厂区北侧，面积为700 m2，为厂内员工提供食宿。 配电房 位于厂区东侧，建筑面积为50 m2，用于放置变压器等辅助设备。 公用工程 给水 项目给水依托市政给水管网，年用水量5850t/a 淘汰锅炉等用水，年用水量630t/a 排水 雨污分流。雨水排入厂区雨水渠排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后通过厂区污水管网排入市政管网，进入清溪污水处理厂进行处理 供电 依托500KVA变压器供给，年用电15万KW·h 环保工程 废水 生活污水经化粪池处理后与中和后的喷淋废水一起通过厂区污水管网排入市政管网，进入清溪污水处理厂进行处理 改建后废水主要是生活污水，经化粪池预处理后通过市政管网进入清溪污水处理厂进行处理 废气 锅炉烟气经花岗石水膜除尘器处理后达标排放；食堂的油烟废气，通过安装油烟净化器处理后排放 改建后的生产废气主要是有机废气和食堂油烟。有机废气通过集气罩收集后通过活性炭吸附后排放，食堂油烟依托现有的油烟净化器处理 固废 生活垃圾委托环卫部门处理；一般固废暂存后综合利用；危险废物危废间内暂存，委托有资质单位处理 噪声 车间隔声、基础减震、选用低噪声设备 5、平面布置 总平面布置原则：结合场地现状条件，合理布置建、构筑物，使工艺流程合理，管线短捷，人货流畅通；符合防火、安全、卫生等有关规范的要求，为工厂安全生产创造有利条件。 本项目改建的厂房总建筑面积为2000m2，包括生产车间、原料仓库及成品仓库、机修备品备件库。车间厂房及车间内分区均采用岩棉彩钢板隔断，厂房地面为细石混凝土耐磨地面。厂房内设置行车通道，方便车辆运输。本项目的车间平面布置图详见附图4。 6、改建前后项目产品方案 本项目产品为纳米隔热防腐彩铝板，具体产品方案及规模见表1-2。 表1-2 产品方案及规模 序号 产品名称 改建前 改建后 变化量 1 EPS泡沫板 30万m3 0 -30万m3 2 彩钢夹芯板 80万m2 80万m2 0 3 纳米隔热防腐彩铝板 0 21500吨 +21500吨 7、主要生产设备及原辅材料 拟建项目主要生产设备见下表： 表1-3 拟建项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 改建前 改建后 变化量 备注 1 放卷机 / 0 2 +2 新增 2 覆膜机 / 0 2 +2 新增 3 卷板机 / 0 2 +2 新增 4 高温油加热器 XDOT-75-45 0 1 +1 新增 5 外转子轴流风机 YWF4D-500 0 16 +16 新增 6 10T单梁行车 10T 0 1 +1 新增 7 5T单梁行车 5T 0 1 +1 新增 8 C型吊钩 10T 0 1 +1 新增 9 风机 4000m3/h 0 1 +1 新增 10 冷却机 / 0 1 +1 新增 11 切割机 / 1 1 0 利旧 12 预发机 / 1 0 -1 淘汰 13 锅炉风机 / 1 0 -1 淘汰 14 空气压缩机 / 1 0 -1 淘汰 15 钢板成型机 / 2 2 0 利旧 16 双覆带复合板成型机 / 1 1 0 利旧 项目淘汰设备一览表如下： 表1-4 项目淘汰设备清单 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 1 预发机 / 1 淘汰 2 锅炉风机 / 1 淘汰 3 空气压缩机 / 1 淘汰 8、改建前后原辅材料及水电消耗 项目改建前后原辅材料消耗情况见表1-5。 表1-5 主要原辅料及能源消耗表 序号 名称 单位 改建前 改建后 变化量 1 铝箔板 t/a 0 1000 +1000 2 高分子胶 t/a 0 20.73（计入铝箔板用量） +20.73 3 镀锌卷板 t/a 0 21000 +21000 4 导热油 t/2a 0 0.5 +0.5 5 彩钢板 t/a 700 700 0 6 聚氨酯 t/a 20 0 -20 7 聚苯乙烯 t/a 60 0 -60 8 水 锅炉用水 m3/a 4800 0 -4800 9 冷却用水 m3/a 60 90 +30 10 除尘用水 m3/a 150 0 -150 11 生活用水 m3/a 540 540 0 12 电 kWh 15万 15万 0 注：本项目所用高分子胶是原料厂家已经涂抹在铝箔板上的，本项目仅加热后覆在镀锌板上，不另外涂抹。 根据建设方提供的资料，年用厚度为0.1mm的铝箔板1000t/a，铝箔的密度取1.8g/cm3，则铝箔的面积为5.56×106m2。根据厂家提供数据，铝箔上附着的高分子胶为4μm，密度为0.932g/cm3，则使用高分子胶为20.73t/a。 理化性质：项目所用的高分子胶为BynelTM3000系列树脂，是一种酸酐乙烯酯聚合物。与相同密度和熔融指数的乙烯醋酸乙烯酯相似的物理性能。 密度：0.932 g/cm3；熔指（190℃/2.16kg）：2.1g/10min；熔点：99℃，凝固点：87℃。 该高分子胶是特别设计用在作为薄膜形式和热复合薄膜来提供较好的金属和聚烯烃粘合性能。 9、公用工程 （1）给水系统 本项目依托厂区现有给水管网，水源采用城市自来水，厂区南侧的城市道路设有自来水给水管道接口，其供水水量、水压能满足本项目生产、生活及消防的需要。 本项目建成后用水主要为员工的生活用水。由于项目不新增人员，所需人员从其他生产车间抽调，因此本项目不新增用水。项目水平衡图见如下： 图1-1 项目水平衡图 m3/d （2）排水系统 本项目依托厂区现有排水管网，排水采用雨污分流制，雨水直接排入园区雨水排水系统；生活用水经过化粪池预处理后排入市政污水管网，从而进入清溪污水处理厂处理，最终排入长江。 （3）供电系统 本项目利用原有的500KVA变压器进行供电，年用电量为15万KW·h。 （4）通风设计 本项目厂房是原有生产厂房，生产车间采用机械排风，通过屋顶风机排风方式进行室内全面换气。生活辅助用房及办公用房采用分体式或柜式空调。 10、劳动定员和工作制度 本项目劳动定员为15人，全部来自现有工程劳动定员调整后抽离的部分人员，厂区已建成宿舍。工作制度为一日一班制，每班12小时，全年工作300天。 11、产业政策符合性 对照国家产业政策，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中规定的限制、淘汰类行业。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发[2005]40号）第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，因此本项目建设符合相关的产业政策。且本项目已经在池州经开区经发局备案（池开管经 [2017]180号），因此，本项目符合国家产业政策。 12、项目选址合理性 （1）项目用地可行性 本项目选址位于安徽省池州经济开发区金安工业园，项目改建原有厂房2000平方米。厂区东侧为池州市天成电磁有限公司，南侧为清溪大道，西侧为安徽颐和新能源科技股份有限公司，北侧为池州顺吉汽车修理厂。项目不新增用地，因此拟建项目符合土地利用总体规划要求。 （2）环境承载能力 从环境容量分析，项目环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；项目所在地声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中三级标准要求；项目地表水能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 （3）环境敏感因素 拟建项目周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护等环境敏感因素。距离项目最近的敏感目标为隔清溪大道的流坡村村民，在项目西南侧80米处。项目用地合理，所采用的生产设备及工艺较为先进。本项目所排放的废气、废水、噪声、固废等均能得到有效的处理处置。 因此，项目选址基本合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 安徽华宝建材有限公司成立于2006年6月28日，位于安徽省池州经济开发区金安工业园，该企业现有项目为年产30万m2EPS泡沫板及80万m2彩钢夹心板（瓦）生产项目。现有项目已在池州经济技术开发区管理委员会经贸发展局备案，备案号为贵经投资[2006]47号。现有项目于2007年1月23日获得池州市环境保护局的批复（见附件3），于2013年4月22日通过池州市环境保护局的竣工验收（见附件4）。 现有工程建设情况如下： 表1-6 现有工程建设内容一览表 工程类别 工程名称 建设内容 主体工程 1#生产车间 建筑面积5300平方米， 布置切割机、钢板成型机等，年产彩钢夹芯板（瓦）80万平方米 2#生产车间 建筑面积5300平方米，布置预发机、双覆带复合板成型机等，年产泡沫板30万立方米 贮运工程 仓库 位于厂区西侧，建筑面积6400平方米，用于成品堆放 辅助工程 办公室 现有项目办公室位于厂区南侧，面积为1500m2，用于日常办公。 职工宿舍及食堂 现有项目员工宿舍及食堂均位于厂区北侧，面积为700 m2，为厂内员工提供食宿。 配电房 位于厂区东侧，建筑面积为50 m2，用于放置变压器等辅助设备。 公用工程 给水 项目给水依托市政给水管网，年用水量5850t/a 排水 雨污分流。雨水排入厂区雨水渠排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后与中和后的喷淋废水一起通过厂区污水管网排入市政管网，进入清溪污水处理厂进行处理 供电 依托500KVA变压器供给，年用电15万KW·h 环保工程 废水 生活污水经化粪池处理后与中和后的喷淋废水一起通过厂区污水管网排入市政管网，进入清溪污水处理厂进行处理 废气 锅炉烟气经花岗石水膜除尘器处理后达标排放；食堂的油烟废气，通过安装油烟净化器处理后排放 固废 生活垃圾委托环卫部门处理；一般固废暂存后综合利用；危险废物车间内暂存后委托有资质单位处理 噪声 车间隔声、基础减震、选用低噪声设备 原有设备清单如下： 表1-7 现有工程建设内容一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 1 预发机 / 1 EPS泡沫板生产车间 2 锅炉风机 / 1 3 空气压缩机 / 1 4 切割机 / 1 彩钢夹芯板车间 5 钢板成型机 / 2 6 双覆带复合板成型机 / 1 本次改建项目是对公司的现有的EPS泡沫板生产车间进行改造，淘汰现有的EPS泡沫板生产工艺，改造其中的2000平方米厂房，并建设2条纳米隔热防腐彩铝板生产线，改建完成后，年生产纳米隔热防腐彩铝板21500吨。 结合原报告及验收情况，项目原有污染情况如下： 1、现有工艺情况 （1）预发熟化工艺 （2）模具加热成型工艺 （3）彩钢夹心板生产工艺 2、现有项目污染源调查 （1）废水 现有项目用水主要包括锅炉用水、除尘器用水、循环冷却水和职工的生活用水。锅炉用水全部蒸发损耗；除尘器中的喷淋废水可循环使用，待水箱水质达到一定的酸性程度后，加5%NaOH溶液中和，调节其pH值成中性后排入园区市政污水管网；循环水循环使用不外排，定期补充新鲜水；生活废水经化粪池预处理后排入市政管网，进入清溪污水处理厂处理达标后排放。 ①除尘器废水 根据企业提供数据，除尘器的用水量为0.5 m3/d，经过中和后排入市政污水管网进入清溪污水处理厂处理。 ②生活废水 项目现有员工共计30人，均在厂区食宿，污水排放量为3.5m3/d，经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入清溪污水处理厂处理。 因此，废水排放量为1500m3/a，COD排放量0.075t/a，BOD排放量为0.015t/a，NH3-N排放量为0.0075t/a。 （2）废气 现有项目废气主要为锅炉废气以及食堂油烟。 ①锅炉废气 锅炉废气经水膜除尘器处理后达标排放，年排放量为烟尘1.01t/a，SO25.17t/a。 ②食堂油烟 现有员工30人，均在食堂用餐，食堂油烟经过家装油烟净化器处理后可达标排放，排放量为1.08kg/a，排放浓度为0.9mg/m3，对环境影响小。 （3）噪声 现有项目噪声来源主要是机械设备运行时产生的噪声以及车辆运输过程中产生的噪声。根据现状监测报告，项目现状良好，对环境影响小。 （4）固体废弃物 现有项目固体废物主要是员工的生活垃圾和锅炉煤渣。 ①生活垃圾 项目生活垃圾产生量为5.5t/a，委托环卫部门清运送垃圾填埋场处理。 ②锅炉煤渣 项目年用煤量670吨，煤渣产生量为200吨/年。煤渣定期外运，用于外企业制砖。对环境影响小。 根据现场踏勘，原EPS泡沫板生产车间已停产，锅炉已拆除，运营期间产生的污染物在停产前均得到有效、妥善的治理，经现场踏勘，场内无遗留污染物，亦不存在遗留的环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 项目位于池州市经济技术开发区金安工业园，铜贵公路北侧。池州市位于中国安徽省西南部，北临浩荡长江，南接雄奇黄山，是长江南岸重要的滨江港口城市和省级历史文化名城，也是安徽省"两山一湖"（黄山、九华山、太平湖）旅游区的重要组成部分。全市土地资源和气候条件呈多样化形态，地表物产丰富多样，生态环境良好，经济与人口、环境协调发展，是中国第一个国家生态经济示范区。 2、地质地形地貌 池州地处安徽省西南部，池州大地构造上位于扬子地台东北部，根据地层、构造、岩浆活动的差异，可分别归属于三个次级构造单元，即东至县南部为江南台隆；贵池区和青阳县以北为下扬子台坳；池州市的中部为皖南浙台坳。在地壳运动影响下形成一系列褶皱与断裂，本市地层发育齐全，自太古界至新生界均有出露。市内印支期、燕山期岩浆活动强烈，导致一系列基底断裂发生，频繁的岩浆侵入活动，形成了以构造岩浆岩带为主干的成岩成矿系列。 3、气候气象 池州气候温暖，四季分明，雨量充足，光照充足无霜期长，属暖湿性亚热带季风气候。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风。年平均气温16.5℃，年均日照率45%，年均无霜期220天。全市年平均降水量为1556.9毫米，呈南多北少，东西相当之分布。四季降水分布：夏季最多，春季次之，冬季为最少。池州市常年在6月16日入梅，个别较早的年份可提前一个月，最晚的年份推迟到7月上旬末,这也是常年出梅的时候。梅雨结束较早与较晚的时间分别在6月中旬中期和7月底。全市年平均气温为16.1℃，较高年份达17.2℃，较低之年为15.5℃。全市有67%暴雨集中在5-7月份，而以6月最多。全市初霜日出现在11月10日，较早年份在10月19日（极早东至10月12日），较晚年在12月15日（特晚青阳1月10日）。无霜期全年平均为230天，较长的贵池244天（最长286天），较短的青阳219天（最短189天）。 4、水文特征 池州市域地形为东南高、西北低，自南向北呈阶梯分布，江河湖水面348.4平方公里，占总面积的4%。长江流经我市145km，岸线长162km，上起江西省彭泽县接壤的东至县牛矶，下到铜陵市交界的青通河口。境内有三大水系十条河流，长江水系有尧渡河、黄湓河、秋浦河、白洋河、大通河、九华河；青弋江水系有清溪河、陵阳河、喇叭河；鄱阳湖水系有龙泉河。流域面积在500平方公里以上的有七条河流，河长618km，其中秋浦河为境内流域中最长的一条河，流域面积3019平方公里，河长149km。 5、植被、生物多样性 池州市是以林为主的重点山区市，全市国土面积8272平方公里，林地面积808万亩，森林覆盖率57.5%。池州市地处亚热湿润气候，亚热带典型植物群落类型在这里都很齐全，且生长发育得很好，是常绿阔叶林向落叶林过渡地带，常绿树与落叶树混生，有常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林落叶阔叶林、针叶林、竹林等，还有一些栽培的亚热带经济林木。全市境内有高等种子植物153科676属1557种（含种及其以下等级，其中野生1430种，栽培127种），其中国家和省重点保护的有26种。池州是安徽省重点林区，蕴藏着丰富的野生动物资源，是全省野生动物主要分布区。境内有水生、陆生脊椎动物556种，占全省种类的88%，其中兽类83种，鸟类285种。两栖爬行类78种，鱼类110种。国家重点保护野生动物69种，占全省的77%。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目位于池州市经济技术开发区，属于环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本项目引用池州市2018年4月6日~2018年4月12日环境空气质量日报中全市总体数据分析，具体数据如下： 表3-1 环境空气质量现状监测数据（日均值） 单位：mg/m3 时间 SO2 NO2 PM10 2018-04-06 0.006 0.020 0.118 2018-04-07 0.006 0.030 0.078 2018-04-08 0.008 0.020 0.110 2018-04-09 0.008 0.053 0.088 2018-04-10 0.010 0.037 0.086 2018-04-11 0.010 0.044 0.108 2018-04-12 0.009 0.023 0.036 GB3095-2012二级 0.15 0.08 0.15 由环境监测数据表明，项目所在区域SO2、NO2、PM10日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，表明项目所在地空气质量良好。 2、水环境质量现状 本项目废水排入池州市清溪污水处理厂，最终排入长江。纳污水体是长江。根据池州市环境监测站2018年3月10日的监测资料，长江五步沟断面的监测结果见表3-2： 表3-2 地表水水质情况 单位：mg/L（pH除外） 采样时间 PH（无量纲） NH3-N COD BOD5 TP 2018年3月10日 7.31 0.36 13.00 2.47 0.12 Ⅲ类水标准 6~9 1.0 20 4 0.2 对照国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，长江五步沟断面河水质能够达到Ⅲ类功能标准，不存在断面超标现象。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地噪声环境质量现状，特委托安徽绿键检测技术服务有限公司对项目边界进行监测。监测单位于2018年5月24日对项目所在地及敏感点设置4个噪声监测点位，监测布点图见图3-1，监测结果见表3-3。 图3-1 噪声监测布点图 表3-3 厂区所在地环境噪声现状 单位： dB(A) 监测时间 监测位置 监测结果[dB(A)] 昼间 夜间 2018.05.24 东厂界 57.1 47.1 南厂界 56.4 46.0 西厂界 56.8 46.8 北厂界 57.2 47.2 监测结果表明，各监测点位昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，区域声环境质量较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 1、保护目标 本项目位于池州经济技术开发区金安工业园，根据现场勘查可知，评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需特殊保护的环境敏感点，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： 表12 项目主要环境保护目标一览表 环境类别 环境保护目标 相对厂址 规模 环境功能 方位 距离（m） 环境空气 流坡村 SE 80 10户 GB3095-2012二级 徽商四季花城 W 480 1083户 广联翠屿 W 700 1181户 流坡安置小区 W 910 1260户 志成江山郡 W 940 1700户 地表水 长江五步沟段 N 3800 大型河流 GB3838-2002Ⅲ类 声环境 流坡村 SE 80 10户 GB3096-20083类 项目厂界 / 1 / 2、保护级别 1、保护项目区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、保护项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 3、维持项目区地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准要求。

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 大气环境常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，高分子胶加热过程中产生的非甲烷总烃。详见下表： 表4-1 环境空气质量标准 污染物 取值时间 浓度限值（mg/m3） 备注 PM10 24小时平均 0.15 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 年平均 0.07 SO2 小时均值 0.50 24小时平均 0.15 年平均 0.06 NO2 小时均值 0.20 24小时平均 0.08 年平均 0.04 非甲烷总烃 24小时平均 2.0 《大气污染物综合排放标准详解》 2、水环境质量标准 地表水（长江）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。详见下表： 表4-2《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L pH无量纲 污染因子 pH TP CODcr 氨氮 BOD5 石油类 III类标准 6～9 ≤0.2 ≤20 ≤1.0 ≤4 ≤0.05 3、声环境质量标准 该项目区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准。详见下表： 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A） 标准级（类）别 标准限值[dB（A）] 标准来源 昼间 夜间 3类 65 55 GB3096-2008 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 拟建项目废气主要是加热过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）和食堂油烟。项目有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准（基准灶头数为1个）。具体见下表： 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许 排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排放筒高度（m） 二级 监控点 浓度限值 （mg/m3） 非甲烷总烃 120 15 10 周界外浓 度最高点 4.0 表4-5 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度mg/m3 2.0 净化设施最低去除效率％ 60 75 85 2、废水排放标准 本项目废水主要是员工的生活废水，经隔油池、化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入经济开发区污水管网，汇入池州市清溪污水处理厂处理。池州市清溪污水处理厂已提标改造完成，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。具体标准值见表4-5。 表4-5污水排放标准 单位：mg/L，pH除外 污染物名称 pH COD BOD5 NH3-N SS 动植物油 GB8978-1996三级标准 6~9 500 300 - 400 100 （GB18918-2002）中的一级A标准 6~9 50 10 5（8） 10 1 3、噪声执行标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体见下表： 表4-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 位置 标准类别 标准限值(dB（A）) 备注 昼间 夜间 厂界 3类 65 55 4、固体废弃物 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制原则 目前国家对化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、颗粒物、有机废气（VOCs）六种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 根据工程分析，生活污水经化粪池预处理之后汇入池州市清溪污水处理厂，因此本项目化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）总量纳入该污水处理厂中。不另申请总量指标。 2、总量指标 VOCs：20.16kg/a。 |

五、建设项目工程分析

1、施工期工程分析 本项目为改建项目，利用现有的厂房进行改建后生产，没有土建施工。施工期主要内容为将之前的设备拆除，安装调试新的设备。施工内容较为简单，施工期环境影响较小。故本评价不针对项目施工期产生的污染进行具体分析评价。 2、运营期工程分析 （1）工艺流程及产污节点图 注：N—噪声；S—固废；G—废气 图5-1 本项目生产工艺及主要产污节点图 工艺流程简述： （1）放卷、纠偏 外购的镀锌卷板经过行车及吊钩从仓库吊到上放卷机进行放卷，放卷过程中通过纠偏机进行纠偏，放卷机和纠偏机在运行过程中会产生噪声。 （2）烘干（镀锌板） 镀锌卷板由于运输及存放的原因，表面会有一部分杂质，主要是水珠等，需要进行烘干，去除表面的水珠。此部分预热采用电加热管加热。 （3）加热（铝箔）、覆膜 铝箔表面有一层高分子胶，经过热融后覆在镀锌板上，此工序采用导热油进行加热，采用电导热油炉。此过程会产生有机废气。 （4）冷却 覆膜过后的彩铝板温度较高，需要进行冷却。本项目采用先水冷后风冷的模式，此过程会有冷却机的噪声产生。 （5）修剪、收卷 冷却过后的彩铝板进行人工修剪，修剪之后通过收卷机进行收卷。本工序会产生边角料等固废以及收卷机运行时的噪声。 （6）入库 合格的彩铝卷打包后通过吊钩吊装入库。 二、运营期主要污染源及源强 1、废气 本项目运营期产生的废气主要为铝箔表面的一层高分子胶在加热融化的时候产生的有机废气以及食堂油烟。 （1）有机废气 根据原料厂家提供数据，铝箔表面的高分子胶在加热的过程中会释放少量的有机废气（以非甲烷总烃计），项目铝箔板上附着的高分子胶为20.73t/a，有机废气挥发量以0.02%计算，则产生的有机废气量为0.042t/a。 （2）食堂油烟 本项目改建之后，不新增员工，所用员工从其他车间抽调，因此本项目不新增食堂油烟。油烟的排放量为1.08kg/a，排放量为0.9mg/m3。 2、废水 本项目运营期用水主要是冷却机用水及员工生活用水。 （1）冷却用水 根据业主提供资料，本项目冷却用水循环使用，不外排，只用每天补充新鲜水即可，补充量为0.3m3/d。 （4）生活用水 本项目劳动定员15人，全部来自现有工程劳动定员调整后抽离的部分人员，因此项目不新增生活用水。生活用水量为540m3/a。 3、噪声 本项目主要噪声源来自放卷机、纠偏机、风机、收卷机等机械设备，噪声源强在60~80dB（A）左右，具体噪声源强见表5-1。 表5-1 主要设备噪声源及声级水平 序号 名称 数量 声压级dB(A) 1 放卷机 2台 60~70 2 覆膜机 2台 60~70 3 纠偏机 2台 60~70 4 风机 16台 70~80 5 收卷机 2台 60~70 6 废气处理风机 1台 70~80 4、固体废物 项目运营期间固体废物主要包括一般固体废物、危险固体废物以及生活垃圾。 一般固体废物 项目运营过程中产生的一般固体废物主要是人工修剪产生的铝箔边角料，根据原料厂家提供的数据，铝箔边角料约为原料的1%，则铝箔边角料的产生量为1t/a。 （2）危险固体废物 ①废活性炭 本项目在运营过程中产生的有机废气采用活性炭进行吸附，因此会产生废活性炭。根据资料显示，1kg废气需要3kg活性炭进行吸收，进入活性炭吸附装置（收集率80%，吸附率90%）的废气量为30.24kg，消耗活性炭量为90.72kg，则废活性炭的产生量为120.96kg/a。根据《国家危险废物名录（2016年）》，该固废属于危险固废HW49，废物代码900-041-49。 ②废导热油 项目铝箔表面高分子胶需要通过电导热油炉加热导热油进行加热，导热油在管道内循环使用，每5年更换一次，更换量为0.5t/5a。根据《国家危险废物名录（2016年）》，该固废属于危险固废HW08，废物代码900-249-08。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员15人，全部来自现有工程劳动定员调整后抽离的部分人员，因此本项目不新增生活垃圾。全厂生活垃圾产生量为5.5t/a。 本项目固废产生及处置情况见下表。 表5-2 固体废物分析结果汇总表 序号 名称 来源 形态 主要成分 本项目产生量（t/a） 判别种类 固体废物 副产品 判别依据 1 生活垃圾 员工生活 固态 / 5.5 √ - 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 2 废导热油 加热过程 液态 油 0.1 √ - 3 废活性炭 废气处理 固态 活性炭，有机废气 0.121 √ - 4 边角料 修剪 固态 铝箔 1 √ - *注：种类判别，在相应类别下打钩。 表5-3 固体废物产生情况表 序号 名称 来源 属性 形态 主要成分 鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 产生量（t/a） 1 生活垃圾 员工生活 一般 废物 固态 / 对照《国家危险废物名录》（2016） / / / 5.5 2 边角料 生产过程 固态 铝箔 / / / 0.1 3 废导热油 加热过程 危险 固废 固态 油 T HW08 900-249-08 0.1 4 废活性炭 废气处理 固态 活性炭、有机废气等 T HW49 900-041-49 0.121 表5-4 本项目危险废物产生情况汇总表 序号 危险废 物名称 危险废物类别 危险废 物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防 治措施 1 废活性炭 HW49 900-041-49 0.121 废气回收 固态 活性炭、有机废气 有机废气 0.03t/次 T 桶装收集后暂存于危险废物暂存场所，定期委托有资质单位处理 2 废导热油 HW08 900-249-08 0.1 加热过程 液态 导热油 导热油 0.5t/5a T 三、污染物防治措施 1、废气污染防治措施及污染物排放情况 （1）治理措施 本项目废气主要为食堂废气和加热时产生的有机废气。项目不新增员工，所需员工从其他车间抽调，不新增食堂油烟废气。根据工程核算，本项目有机废气产生量为42.0kg/a，废气通过在覆膜机上方设置的集气罩收集后经过活性炭吸附之后通过15m高排气筒排放（风机风量3000m3/h，收集效率80%，处理效率90%）。则有组织排放量为5.8kg/a。 （2）排放情况 本项目有组织排放情况一览表见表5-5。 表5-5 本项目有组织废气排放情况表 工序 排气量（m3/h） 污染物名称 产生状况 治理措施 去除率 排放状况 执行标准 排放源系数 排放时间 浓度 速率 产生量 浓度 速率 排放量 浓度 速率 高度 直径 温度 mg/m3 g/h kg/a mg/m3 g/h kg/a mg/m3 kg/h m m ℃ h/a 加热、覆膜 3000 有机废气 3.89 9.33 33.6 活性炭吸附 收集80%，处理率90% 1.09 3.27 11.76 120 10 15 0.4 30 3600 本项目无组织排放情况一览表见表5-6。 表5-6 本项目无组织废气排放情况表 污染源位置 污染物排放 排放速率 面源面积 面源高度 污染物名称 产生量（kg/a） 污染防治措施 排放量（kg/a） g/h m2 m 生产车间 有机废气 8.4 加强车间通排风 8.4 2.33 2000 6 2、废水污染防治措施 本项目用水主要是冷却机用水和员工的生活用水。项目不新增员工，排放的生活污水经已建的隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网进入清溪污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放；冷却水循环利用，只需定时补充。 因此，本项目不新增废水。 3、噪声污染防治措施 本项目生产设备位于洁净厂房内，本项目噪声源主要是放卷机、覆膜机、收卷机、风机等设备运行时产生的噪声。为降低噪声、改善环境质量，建设单位拟采取隔声、减振等防治措施。 （1）噪声源主要是机器设备运行时产生的噪声，采购中应尽量选择低噪声设备，配备必要的噪声治理设施。在结构设计中采用减振平顶，减振内壁和减振地板等措施，尤其是废气治理设施的风机位于室外，应采用隔声罩，减轻噪声对声环境敏感目标的影响。 （2）合理规划布局，主要噪声设备应远离声环境敏感目标。 （3）保证设备处于良好的运转状态，并对主要噪声设备进一步采取减振、隔声、消声等降噪措施，确保噪声达标排放。 （4）通过厂内绿化削减厂界噪声排放，减轻噪声对周围环境的影响。 4、固体废弃物污染防治措施 本项目生活垃圾委托环卫部门清运，送垃圾填埋场处理；铝箔边角料收集后外售给物资回收部门；废活性炭、废导热油分类收集后委托有资质单位处理。故本项目所有固废都能得到合理的处置或综合利用，对环境不产生二次污染。 （1）本项目建成后车间内设置一般固废堆场1个，占地面积5m2，主要存放铝箔边角料等。一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②为保障设施、设备正常运营，必要时采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （2）建设项目设置危废仓库1座，占地面积2m2。固态危废采用25kg袋装，液态危废收集于200L包装桶内，包装桶盖好后竖直放置堆放，每平方米堆场可储存危废量约600kg，危废堆场有效利用率为70%，最大储存量为0.84t。 本项目建成后全厂危废产生量为221kg/a，暂存之后定期外送处置，一般最长暂存时间为3个月，堆场内存储量为3.36t/a，在堆场最大容量范围内。因此本项目危废仓库面积能够满足全厂危废贮存需求。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十八条第二款：贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、法规另有规定的除外。本项目建成后危险固废车间内贮存时间最长3个月，能够满足相关要求。 危险废物暂存间必须满足防雨淋、防风、防扬散、防火、防盗等要求；堆场地面应满足防腐、防渗等要求，堆场内应设灭火器等应急物资。同时建设单位需加强管理，完善台账；各种危险废物均应通过密闭的包装桶收集，暂存在危险废物堆场内，由危险废物处置单位负责上门运输。 表5-7 本项目建成后全厂危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废仓库 废活性炭 HW49 900-041-49 危废 暂存间 2m2 袋装收集 3.36t/a 三个月 2 废导热油 HW08 900-249-08 桶装收集 三个月 （3）运输过程的污染防治措施 企业危险废物从产生环节至贮存设施应使用专用运输推车将袋装、桶装包装完好的危险废物通过安全的路线运输，推车配备基础的清理物资，以防运输过程中发生风险事故。 企业危险废物外部运输均由危险废物处置单位委托有资质的运输单位运输，不在本项目的评价范围内。 （4）固体废物的处置方式及去向 本项目各类固体废物及其数量、处理处置情况见下表。 表5-8 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物代码 废物类别 本项目产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 生活垃圾 职工生活 一般固废 / / 5.5 环卫处理 环卫部门 2 边角料 生产过程 一般固废 / / 0.1 环卫处理 环卫部门 3 废活性炭 吸附过程 危险固废 900-041-49 HW49 0.121 委托有资质单位处理 有资质单位 4 废导热油 加热过程 危险固废 900-249-08 HW08 0.1 委托有资质单位处理 有资质单位 五、“三本账”核算 表5-9 本项目运营期污染物排放“三本账”核算一览表 污染物 原项目排放量 本项目排放量 “以新带老”消减量 技改前后变化量 排放总量 废气 烟尘 1.01t/a 0 1.01t/a -1.01t/a 0 SO2 5.17t/a 0 5.17t/a -5.17t/a 0 有机废气 0 0.0202t/a 0 0.0202t/a 0.0202t/a 食堂油烟 1.08kg/a 0 0 0 1.08kg/a 废水 废水量 432t/a 0t/a 0 0 432t/a COD 0.25t/a 0 0 0 0.25t/a NH3-N 0.019t/a 0 0 0 0.019t/a 固废 生活垃圾 5.5t/a 0t/a 0 0 5.5t/a 煤渣 200t/a 0t/a 200t/a -200t/a 0 边角料 0 0.1t/a 0 0.1t/a 0.1t/a 废活性炭 0 0.121t/a 0 0.121t/a 0.121t/a 废导热油 0 0.1t/a 0 0.1t/a 0.1t/a

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 覆膜机 | 有组织非甲烷总烃 | 33.6kg/a；3.89mg/m³ | 11.76kg/a；1.09mg/m³ |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 8.4kg/a | 8.4kg/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 2.7kg/a；2.25mg/m³ | 1.08kg/a；0.9mg/m³ |
| 水污染物 | 生活污水 （432m3/a) | COD | 50mg/L，0.25t/a | 0（经过市政管网排入清溪污水处理厂处理） |
|  |  | 氨氮 | 10mg/L，0.019t/a |  |
| 固体废物 | 修剪过程 | 铝箔 | 0.1t/a | 0（厂家回收利用） |
|  | 吸附塔 | 废活性炭 | 0.121t/a | 0（有资质单位处理） |
|  | 加热过程 | 废导热油 | 0.1t/a | 0（有资质单位处理） |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 5.5t/a | 0（委托环卫部门处理） |
| 噪声 | 项目运营期噪声主要来源于放卷机、覆膜机、收卷机、风机等设备运行时产生的噪声，其噪声源强在60~80dB（A）。经隔声降噪、基础减振后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。 |
| 其它 | / |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目建成后，须严格执行本环评提出的各项污染防治措施，保证营运后废水、噪声均能达标排放，固体废弃物得到合理的处置，因此，本项目的建设不会造成区域内生态系统的严重恶化，对周围的生态环境影响较小。本项目用地符合有关规定和当地规划，项目实施后，没有改变土地的使用功能，不对区域生态产生负面影响。 |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境简要分析 本项目为改建项目，利用现有的厂房进行改建后生产，没有土建施工。施工期主要内容为将之前的设备拆除，安装调试新的设备。施工内容较为简单，施工期环境影响较小。故本评价不针对项目施工期产生的污染进行具体分析评价。

二、运营期环境简要分析 1、大气环境影响分析 （1）有组织废气 项目覆膜过程会产生有机废气（以非甲烷总烃计），根据工程分析，废气采用集气罩的方式进行收集，收集效率达80%（其余20%废气无组织排放）。收集后的废气经活性炭吸附塔处理后通过一根15米高的排气筒引至厂房楼顶排放，处理效率达90%。项目有组织废气产生及排放情况如下。 表7-1 有组织废气源强一览表 污染物 产生量 （kg/a） 产生速率 （kg/h） 产生浓度 （mg/m3） 排放量 （kg/a） 排放速率 （kg/h） 排放浓度 （mg/m3） 非甲烷总烃 33.6 0.00933 3.89 11.76 0.00327 1.09 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的模式清单选择估算模式进行正常工况下的预测。 大气环境现状及影响预测因子为颗粒物及有机废气。主要预测内容如下： a、下风向污染物预测浓度占标率； b、下风向最大落地浓度、浓度占标率及距源距离。 采用环保部评估中心估算模式—SCREEN3进行估算，在不考虑地形、建筑物下洗、岸边烟熏情况下计算污染物最大落地浓度。 项目点源排放相关设置参数见表7-2。根据估算模式预测可知，项目点源排放环境影响预测结果见表7-3。 表7-2 大气污染源点源调查参数 排气筒 排气量 （m3/h） 污染物名称 排放速率 （kg/h） 标准值（mg/m3） 排放源参数 高度(m) 内径(m) 烟气温度(K) 3000 非甲烷总烃 0.00933 2.0 15 0.4 298 表7-3 项目点源排放环境影响预测结果表 距离(m) 非甲烷总烃 浓度(mg/m3) 占标率(%) 距离（m） 浓度(mg/m3) 占标率(%) 100 0.000319 0.02 1500 0.000311 0.02 200 0.000395 0.02 1600 0.000301 0.02 293 0.000418 0.02 1700 0.000291 0.01 300 0.000418 0.02 1800 0.00028 0.01 400 0.000368 0.02 1900 0.00027 0.01 500 0.000354 0.02 2000 0.00026 0.01 600 0.000347 0.02 2100 0.00025 0.01 700 0.000347 0.02 2200 0.00024 0.01 800 0.000345 0.02 2300 0.000231 0.01 900 0.000332 0.02 2400 0.000222 0.01 1000 0.000329 0.02 2500 0.000214 0.01 1100 0.000333 0.02 东厂界（10） 6.17E-19 0 1200 0.000332 0.02 南厂界（100） 0.000319 0.02 1300 0.000327 0.02 西厂界（180） 0.000388 0.02 1400 0.00032 0.02 北厂界（110） 0.000345 0.02 最大落地浓度出现距离 293m 综上，本项目有组织排放的污染因子最大落地浓度均低于标准所规定的排放限值，占标率均低于10%，因此对周边环境影响较小。 （2）无组织废气 无组织废气主要是未被集气罩捕集有机废气。面源参数见表7-4。 表7-4 无组织面源参数 污染源参数 污染物参数 预测参数 面源参数 名称 标准值 (mg/m3) 源强 (g/h) 环境气 温(℃) 风速 (m/s) 离地高度(m) 长度(m) 宽度(m) 高度(m) 57 35 6 非甲烷总烃 2.0 2.33 20 2.3 0 表7-5 项目面源排放环境影响预测结果表 距离(m) 非甲烷总烃 浓度(mg/m3) 占标率(%) 距离（m） 浓度(mg/m3) 占标率(%) 100 0.005103 0.26 1500 0.000864 0.04 164 0.005393 0.27 1600 0.000787 0.04 200 0.005151 0.26 1700 0.000721 0.04 300 0.005222 0.26 1800 0.000664 0.03 400 0.004479 0.22 1900 0.000614 0.03 500 0.003652 0.18 2000 0.000569 0.03 600 0.002971 0.15 2100 0.000531 0.03 700 0.002446 0.12 2200 0.000498 0.02 800 0.00206 0.1 2300 0.000468 0.02 900 0.00176 0.09 2400 0.000441 0.02 1000 0.001523 0.08 2500 0.000417 0.02 1100 0.001337 0.07 东厂界（1） 0.000882 0.04 1200 0.001185 0.06 南厂界（100） 0.005103 0.26 1300 0.00106 0.05 西厂界（180） 0.005337 0.27 1400 0.000954 0.05 北厂界（110） 0.005299 0.26 最大落地浓度出现距离 164m 综上，本项目无组织排放的污染因子的最大落地浓度均低于相应标准所规定的限值，占标率低于10%，因此对周边环境影响较小。 （3）食堂油烟 根据现场踏勘，本项目利用现有的食堂，食堂配套的净化处理设施完善，而且项目不新增员工，因此对环境的影响较小。 （4）大气环境防护距离及卫生防护距离 ①大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐模式计算该项目的大气环境防护距离，计算结果见下表： 表7-5 项目面源排放环境影响预测结果表 产污 环节 污染物 面源参数 小时标准 （mg/m3） 计算距离（距面源中心，m） 有效高度（m） 面源长度（m） 面源宽度（m） 排放速率 (g/h) 生产 车间 非甲烷总烃 6 57 35 2.33 2.0 无超标点 根据大气环境防护距离计算结果和类比调查情况，本项目可不设大气环境防护距离。 ②卫生防护距离计算 按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，计算卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值； L—卫生防护距离，m； R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别选取。计算参数见下表： 表7-6 卫生防护距离计算系数 计算系数 工业企业所在地区近五年平均 风速m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业企业大气污染源构成类别1) Ⅰ II Ⅲ Ⅰ II Ⅲ Ⅰ II Ⅲ A <2 2～4 >4 400 700 530 400 470 350 400 350 260 400 700 530 400 470 350 400 350 260 80 380 290 80 250 190 80 190 140 B <2 >2 0.01 0.021 0.015 0.036 0.015 0.036 C <2 >2 1.85 1.85 1.79 1.77 1.79 1.77 D <2 >2 0.78 0.84 0.78 0.84 0.57 0.76 注: 工业企业大气污染源构成分为三类。 Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存, 但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 根据本项目所在区域多年的月平均风速范围为2.3m/s，防护距离≤1000，存在与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，且小于标准规定的允许排放量的三分之一，属于Ⅱ类，可知本项目卫生防护距离计算系数：A=470；B=0.021；C=1.85；D=0.84。 污染源卫生防护距离计算结果见表7-7。 表7-7 卫生防护距离计算系数 污染物 面源参数 小时标准 （mg/m3） 计算值（m） 设定值(m) 有效高度（m） 面源长度（m） 面源宽度（m） 排放速率 (g/h) 非甲烷总烃 6 57 35 2.33 2.0 0.024 50 项目无组织排放的非甲烷总烃的卫生防护距离设定值为50m。 ③环境防护距离 综合本项目大气防护距离及卫生防护距离计算结果，本项目设置自项目厂区边界起，50m范围内的环境防护距离。项目环境防护距离范围内现有建筑主要是工业厂房，不是环境敏感点，不会对他们产生太大影响。同时建议规划部门不得批准在50m的环境防护距离内新建居民点、学校、医院以及食品加工企业等敏感点。 2、水环境影响分析 本项目用水主要是冷却机用水和员工的生活用水。项目不新增员工，排放的生活污水经已建的隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网进入清溪污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放；冷却水循环利用，只需定时补充。 3、声环境影响分析 （1）噪声防治措施 本项目生产设备位于洁净厂房内，本项目噪声源主要是放卷机、覆膜机、收卷机、风机等设备运行时产生的噪声。其噪声源强在60~80dB（A）。为降低噪声、改善环境质量，建设单位拟采取如下防治措施： ①从声源上降低噪声是最积极的措施，合理布局，将高噪声设备安置在厂区远离厂界侧，设备选型考虑尽可能采用低噪声设备，高噪声设备底部应安装减振基础。 ②定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态，防止机械噪声的升高。 ③生产车间封闭，安装隔声门窗，在车间周围及围墙内侧植树种草，利用建筑物、构筑物、绿化带形成噪声屏障，阻碍噪声传播。 （2）声环境影响分析 ①噪声衰减模式 本环评采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测，模式如下： 式中：——距声源r处的声压级，dB； ——点声源声功率级，dB； r ——点声源到预测点的距离，m。 ②多源叠加模式 在预测过程中，根据实际情况把各具体复杂的噪声源简化为点声源进行计算，得到该处噪声贡献值。对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级(即各声源分别在该点的贡献值)的能量总和，其计算式如下： 式中：L—某点声源总叠加值，dB(A)； Li—第i个声源的噪声值，dB(A)； n—声源个数。 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 （3）预测结果分析 根据上述公式以及本项目的平面布置进行预测计算，本项目对厂界噪声的贡献值见下表： 表7-8 厂界噪声预测结果表 序号 预测点位置 背景值dB（A） 预测值dB（A） 叠加值dB（A） 标准值dB（A） 昼间 1 东厂界 57.1 57.7 60.42 65 2 南厂界 56.8 53.7 58.53 65 3 西厂界 56.4 48.2 57.01 65 4 北厂界 57.2 51.0 58.13 65 由预测结果可知，经过设备基础减振、厂房和绿化带隔声以及距离衰减后，本项目噪声源对厂界噪声贡献值的昼间可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 为确保整个企业在日常生产过程中设备噪声不对周边环境产生不良影响，同时给车间操作人员创造良好的工作环境，要求建设单位做好以下工作，具体如下： ①从声源上降低噪声是最积极的措施，设备选型考虑尽可能采用低噪声设备，高噪声设备底部应安装减振基础。 ②合理布局，将高噪声的生产设备布置在远离居民区的一侧，尽量减少噪声对居民区的影响。 ③加强治理：对高噪声设备根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器等。在高噪声车间的屋顶和墙壁上适当采用多孔吸声材料饰面，以抑制混响，降低车间噪声。 ④车间的门窗部位选用隔声性能良好的铝合金或双层门窗结构；并采取隔声、消声、吸声和减振等综合治理措施，减小设备运行噪声对周边居民的影响。 ⑤建立设备定期维护，保养的管理制度，加强机械设备维修保养，适时添加润滑油防止机械磨损，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 ⑥须严格实行一班制生产，夜间不生产。 该项目在严格落实环评提出的以上措施后不会对建设项目周围声环境造成不良影响。 4、固体废物环境影响分析 项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾、废边角料、废活性炭和废导热油。 生活垃圾委托环卫部门处理；边角料由原料厂家回收；废导热油和废活性炭危废间暂存后委托有资质单位回收处理。 危险固废的贮存必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）规定，项目拟在生产区设置2m2的危废暂存间，危废暂存间应满足以下要求： （1）危废暂存间必须满足防雨、防风、防晒要求； （2）地面作特殊防腐、防渗处理，并有防泄露裙脚； （3）所有危废要进行分类收集、分类存放，废切削液、废电火花油必须存放密闭的包装桶内； （4）危废暂存库要有标识牌，存放的危废需要标识； （5）日常管理要求必须履行申报的登记制度、建立台账管理制度，危险废物必须向当地环保部门申报固体废物的类型、处理处置方法，如果外售或转移给其他企业，应严格履行国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒。 项目固体废物产排情况如下： 表7-9 环保设施及其估算一览表 序号 种类 类别及代码 产生量（t/a） 处理处置措施 排放量（t/a） 1 废铝箔 一般废物 0.1 暂存后由厂家回收 0 小计 一般废物 0.1 / 0 2 废导热油 危险废物，编号HW08，900-249-08 0.1 收集后暂存于危废暂存间，委托给有相应资质的单位外运处置 0 3 废活性炭 危险废物，编号HW49，900-041-49 0.121 小计 危险废物 0.221 / 0 4 生活垃圾 一般废物 5.5 由环卫部门负责清运，统一处理 0 在落实如上处理措施后，本项目运营期产生的固体废弃物均可实现清洁处理和处置，对区域环境影响较小。 5、环保投资 结合前面分析描述情况，本项目的环保投资情况见下表。本项目总投资1920万元，其中环保投资29万元，环保投资占总投资的比例为1.51%。 表7-10 环保设施及其估算一览表 污染类别 污染治理项目 采取的环保措施 投资（万元） 废气 有机废气 风机+集气罩+活性炭+15米高排气筒 6 废水 生活污水 隔油池、化粪池 5 噪声 噪声治理 基础减振、车间封闭、低噪声设备 15 固废 生活垃圾 分类收集捅、堆场 1 其他固废 固废暂存设施、危废暂存设施 2 合计 29 6、环境管理及监测计划 为了贯彻执行国家环保法的有关法律法规，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目社会、经济、环境效益协调发展，协助地方环保职能部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证。建设单位需设置专门的环境管理机构和监测机构，以对厂内的环境问题进行管理和监测。 环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应的监测方案。针对本项目排放的主要污染物：废气、噪声、固体废物，建议委托有资质的单位定期进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。 具体监测项目、点位、频率见下表。 表7-11 污染物监测计划一览表 序号 类别 污染源 监测点位 监测因子 监测项目 监测时间和频次 排放标准 1 大气 有组织排放 活性炭装置进口及其排气筒出口 非甲烷总烃 非甲烷总烃 每半年监测1次，监测两天 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、 2 大气 无组织排放 厂界上风向2-50m范围内布设1个参照点，厂区下风向浓度最高点处布设3个监控点 非甲烷总烃 非甲烷总烃 每半年监测1次，监测两天 3 噪声 厂区 东西南北四个方向厂界外1m处 Leq Leq 每季监测1次，监测两天 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 4 固体废弃物 厂区 统计厂内固体废弃物种类、产生量、处理方式(去向)等 每月统计一次 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单要求、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 覆膜机 | 非甲烷 总烃 | 风机+活性炭吸附塔（一套）；15米高排气筒一根；加强车间通排风 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准限值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 经油烟净化器处理后排放 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求 |
| 水 污染物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 | 食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水一起经化粪池处理后，排入市政管网 | 达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》及其修改单中的一级A标准 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废铝箔 | 厂区暂存后由厂家回收 | 资源化、减量化、 无害化 |
|  | 吸附过程 | 废活性炭 | 危废房暂存后委托有资质单位处理 |  |
|  | 加热过程 | 废导热油 | 危废房暂存后委托有资质单位处理 |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为放卷机、收卷机、覆膜机、风机等机械设备，噪声源强在60~80dB（A）左右。建议采取合理布局、基础减震、墙体隔声等措施对厂区机械运行进行降噪。在此基础上，隔声量可达到20~25dB。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目周围均为工业企业，只要建设方做好“三废”治理措施，确保产生的各类污染物能够达标排放，本项目对周围生态环境产生的影响较小。 |

九、结论与建议

一、评价结论 1、产业政策符合性 对照国家产业政策，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中规定的限制、淘汰类行业。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发[2005]40号）第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，因此本项目建设符合相关的产业政策。且本项目已经在池州经开区经发局备案（池开管经 [2017]180号），因此，本项目符合国家产业政策。 2、选址符合性 本项目选址位于安徽省池州经济开发区金安工业园，项目改建原有厂房2000平方米。厂区东侧为池州市天成电磁有限公司，南侧为清溪大道，西侧为安徽颐和新能源科技股份有限公司，北侧为池州顺吉汽车修理厂。 距离项目最近的敏感目标为流坡村村民，在项目北侧80米处。本项目废水、固废均得到有效处理，达标后排放。本项目厂区入口处即为清溪大道，交通便利，便于运输。该项目主要从事防腐彩铝板的生产，所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能；项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目外环境相对简单，不存在明显的制约因素，项目选址基本合理。 3、环境现状评价 拟建项目区域的大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；主要地表水体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准要求。 4、环境影响评价 （1）废气 本项目运营期产生的废气主要为非甲烷总烃和食堂油烟。 ①有组织废气 本项目有组织废气是来源于覆膜过程中产生的非甲烷总烃，经风机收集后通过活性炭吸附装置吸附后通过15米高排气筒排放，收集效率为80%，处理效率90%，则有组织非甲烷总烃排放量为11.76kg/a，排放速率为0.00327kg/h，排放浓度为1.09mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，即排放速率≤10kg/h，排放浓度≤120mg/m3。 ②无组织废气 本项目无组织粉尘主要来源于未被收集到的非甲烷总烃。根据工程分析，项目无组织非甲烷总烃排放量约为8.4kg/a，排放速率约为0.00233kg/h。 为降低项目的无组织非甲烷总烃对周边大气环境影响，项目建设单位应严格按照《安徽省大气污染防治条例》（2015.3.1）中的有关规定对项目非甲烷总烃进行防治，根据估算模式计算得到，项目无组织排放的粉尘厂界浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的厂界浓度限值（颗粒物周界外浓度最高点2.0mg/m3）的标准要求，对周围大气环境影响较小。 ③食堂油烟 根据现场踏勘，本项目设1个食堂，食堂的规模为小型，食堂油烟采用处理效率不低于60%的油烟净化器处理，处理后通过排气筒引至屋顶排放，经处理后油烟排放量约为1.08kg/a，油烟排放浓度为0.9mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的要求。因此，本项目食堂油烟排放对周围环境影响较小。 （2）废水 本项目运营期无工艺性废水产生，冷却用水循环利用，不外排。 生活污水中食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水一起经化粪池预处理后，排入市政污水管网进入清溪污水处理厂进行处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准排放。因此，本项目废水对周围环境影响较小。 （3）噪声 本项目主要噪声源来自放卷机、收卷机、风机等机械设备，噪声源强在60~80dB（A）左右，建议噪声防治措施如下：①从声源上降低噪声是最积极的措施，设备选型考虑尽可能采用低噪声设备。②合理布置厂区车间位置。在厂区的布局上，生产区和办公区尽可能相距较远，预防噪声对工作、休息环境产生影响。③风机、振动筛、颚式破碎机采用基础减振措施；各风机、空压机进气口装消声装置。④生产车间封闭，安装隔声门窗，利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播。⑤建立设备定期维护，保养的管理制度，加强机械设备维修保养，适时添加润滑油防止机械磨损，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 通过上述措施后，本项目运营后厂界噪声昼间、夜间均可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 3类标准，项目区周边敏感点声环境能满足 GB3096-2008《声环境质量标准》的 2 类区标准，对周围噪声环境影响较小。 （4）固体废物 项目运营期间固体废物主要包括工业垃圾及生活垃圾。工业垃圾中一般固废废物包括人工修剪下来的废旧铝箔，经一般固废暂存间暂存后，外销、资源化利用；危险废物为废导热油和废活性炭，由专用容器收集后经危废暂存间暂存后，委托有资质单位处置。 生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一送垃圾中转站集中处置。该项目生活垃圾设置垃圾桶，垃圾桶位于厂区内部以及出口附近。 固体废弃物在收集和运输过程中要做好防范工作，防止发生二次污染。本项目固体废物得到及时妥善的处理和处置后，对周围环境影响轻微。 5、总量控制 根据国家对COD、SO2、烟粉尘、有机废气、氨氮、NOx六种污染物实行排放总量控制计划管理。本项目生活废水经化粪池预处理后，进入清溪污水处理厂进行处理。因此，无需申请COD和氨氮的总量控制。本项目纳入总量控制要求的主要污染物是有机废气，项目总量控制指标建议为VOCs：20.16kg/a（其中有组织非甲烷总烃：11.76kg/a、无组织非甲烷总烃：8.4kg/a）。 6、项目主要环保措施及“三同时” 验收一览表 表9-1 环保“三同时”验收一览表 污染源 环保措施项目 验收要求 大气污染源 覆膜机 非甲烷总烃 活性炭吸附装置+15米高排气筒一根；加强车间通排风 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值 水污 染源 冷却用水 冷却机 不外排 噪声 放卷机、收卷机、风机等 生产车间封闭，安装隔声门窗；风机采用基础减振措施及消声装置 达GB12348-2008中3类要求 固废 一般工业固废（废铝箔） 设置一般固废暂存间一座，位于成品仓库，面积为5m2。 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中要求 危险废物（废活性炭、废导热油） 设置危废暂存间一座，位于成品仓库内，面积为2m2。（危废暂存间：①基础必须防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s②周边应设计建造径流疏导系统，定期对暂存间进行检查，发现破损，应及时进行修理③必须做好危险废物情况的纪录④按规定设置警示标志，并且表明废物的特性） 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求 生活垃圾 2个垃圾桶 交由当地环卫部门处置 生态 / 绿化 / 综上所述，拟建项目建设符合国家产业政策。本评价认为项目在完成报告表提出的全部治理措施的前提下，在营运期对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 二、评价建议 1、企业应加强环境保护意识，在项目实施后，企业要重点做好环保设施的运行管理工作，制定环保设施操作运行规程，健全各项环保岗位责任制，强化环境管理。 2、必须严格落实环评提出的各项意见，执行环保“三同时”制度，做好“三废”污染防治工作； 3、企业应对设备进行定期检修。 4、以上评价结果是根据委托方提供的规模、布局做出的，如委托方扩大规模、改变布局，委托方必须按照环保要求重新申报。 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其它与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边概况图 附图3 项目环境保护目标示意图 附图4 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响,应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境境征,应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。