◆广东深圳组合式高效过滤器生产厂家的产品介绍：

组合式高效过滤器，又称大风量/W型/V型过滤器，组合式高效过滤器框架分：塑胶框、镀锌框、铝合金框、不锈钢框，常用塑胶框地组合式高效过滤器。使用于研究和生产部门各种工艺要求10万级洁净度一下使用（≤0.5um的尘埃粒子），由于本过滤器具有良好地滤菌性能，故尤其使用于制药、生物实验室、医院手术室、食品工业、化妆品工业等。对于办公室和宾馆地空气净化亦有良好的效果。因此，对以上场合，本过滤器课作为末级过滤器使用。它可保证10万级以上洁净度要求。

◆广东深圳组合式高效过滤器生产厂家的产品结构：

1、高容尘量，无隔板设计：过滤器由超细，防潮，耐火玻璃纤维制成，热塑性隔胶确保相同的褶层间距，保证最佳气流以最小的阻力通过。相同的褶层间距，充分的利用了整个深度的滤材，保证了更大的容尘量。

2、V型大风量过滤器采用ABS工程塑料框架，重量轻，初阻力低此滤网特别适用于复杂的操作系统，如：高风速系统，可变风量系统，高湿度或腐蚀性环境等特殊要求之系统。V型大风量过滤器

4、耐温：80℃

5、湿度：100%

6、过滤效率有高效、亚高效和中效三种.

7、框体采用镀锌钢板或塑料,滤材采用超细聚丙烯滤纸或玻璃纤维滤纸。

◆性能参数:

用途：洁净室用，商用及工业通风系统的主过滤器，高湿度的通风系统，大量通风系统安装空间紧张的通风系统

外框：聚丙烯

滤料：超细玻璃纤维滤纸或超细合成纤维滤纸

密封胶：聚氨酯

效率：合成纤维 F 7、F8、F9、H1 0

玻璃纤维F 6、F 7、F 8、F9、H1 0

◆规格参数：

| 外形尺寸(mm) | 额定风量/初阻力 (m3/h&pa) | 过滤面积 (m3) | 效率 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽 高 厚 |  |  |  |
| 592x592x292 | 2500/50 | 3600/ 85 | 5000/145 | 18.8 | F7 |
| 592x287x292 | 1250/5O | 1800/85 | 2500/145 | 8.4 | F7 |
| 592x490292 | 2000/ 50 | 3000/ 85 | 4000/145 | 15.4 | F7 |
| 592x592X292 | 2500/ 70 | 3600/ 100 | 5000/175 | 18.8 | F8 |
| 592x287x292 | 1250/ 70 | 1800/ 100 | 2500/ 175 | 8.4 | F8 |
| 592x490292 | 2000/ 70 | 3000/ 100 | 4000/ 175 | 15.4 | F8 |
| 592x592x292 | 2500/ 80 | 3600/ 130 | 5000/ 200 | 18.8 | F9 |
| 592x287X292 | 1250/ 80 | 1800/ 130 | 2500/ 200 | 8.4 | F9 |
| 592x490292 | 2000/ 80 | 3000/ 130 | 4000/ 200 | 15.4 | F9 |
| 592x592x292 | 2500/ 100 | 3600/ 145 | 5000/ 220 | 18.8 | H10 |
| 592x287x292 | 1250/ 100 | 1800/ 145 | 2500/ 220 | 8.4 | H10 |
| 592x490292 | 2000/ 100 | 3000/ 145 | 4000/ 220 | 15.4 | H10 |

可根据客户要求制定不同规格的过滤器

◆产品特点：

▲    有效过滤面积大，阻力低，使用寿命长

▲   占用空间小. 使中央空调系统结构设计更紧凑

▲    其中MZ -H型可100 %焚烧，符合环保要求

如果你对广东深圳组合式高效过滤器生产厂家还有不了解，可以联系我们：

深圳有进过滤器材科技发展有限公司

手机：13808838789  苏先生

电话：0755-28152839 彭小姐

Q Q：2355562955

传真：0755-28152514

网址：www.cnyoujin.com

地址：深圳市光明新区红星社区星工一路26号