# 第九章  环境管理与环境监测计划

随着人民生活水平的不断提高和环保意识的不断加强，对于建设项目所引起的环境破坏受到普遍的关注。这就要求企业的领导必须加强环境管理和监督的力度，加强污染的控制工作，及时了解和掌握本企业的生产和排污状况，确保建设项目在施工和营运过程中各项环保措施的认真落实，最大限度的减少污染。环境管理是企业管理中一项重要的专业管理，加强环境监督管理力度是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施。环境监测计划是环境管理的重要组成部分。通过监测计划的制定与实施，及时发现环保措施的运行情况及存在的问题，进行修正和改进，确保环保设施长期高效稳定运行。

#### 9.1 环境管理

#### 9.1.1 环境管理机构设置

为有效地保护项目所在地的环境质量，减轻项目对周围环境的影响，新星轻合金材料（洛阳）有限公司新材料产业园项目拟按照国家和地方的有关环保法律法规以及《建设项目环境保护设计规定》设立环保管理机构—安全环保部，实行主管副厂长负责制。安环部配备有专职环保人员负责全厂的环境管理和统计工作，并在各主要生产车间配备相应兼职人员负责本车间环保管理工作。

公司环境保护管理机构负责公司的长期环保管理及规划工作。环保管理人员由具备生产管理经验和环保基础知识，熟悉企业生产特点，有责任心、组织能力强的人员担任；同时在各车间配备若干有经验、懂技术、责任心强的技术人员担任车间兼职管理人员，以随时掌握企业生产状况和各项环保设施的运行情况，同时也有利于环保措施和清洁生产措施的落实。

#### 9.1.2 环境管理机构主要职能

环境保护管理机构的主要职能应包括下列内容：

一、清洁生产管理

① 组织协调并监督实施本次评价中所提出的清洁生产内容；

② 经常性地组织对企业职工的清洁生产教育和培训；

③ 根据企业发展状况，继续进行新一轮的清洁生产审计；

④ 负责清洁生产活动的日常管理。

二、环境保护管理

① 制定切实可行的环境保护管理制度和条例；

② 把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到车间、班组和岗位，进行全方位管理；

③ 领导和检查日常的环保监测和统计工作，建立环保档案，按时完成各种环保报表。掌握全厂污染动态，提出改善措施；

④ 检查监督全厂环保设备的运行和维护，保证环保设施的正常运行；

⑤ 实施有效的“三废”综合利用开发措施，加强监督，使固废真正得到回收利用；

⑥ 按照责、权、利实行奖罚制度，对违反法规和制度的行为根据情节给予处罚，对有功人员给予奖励；

⑦ 收集、整理和推广环保技术和经验，对运行中出现的环保问题及时解决；

⑧ 做好应急事故处理准备，参与环境污染事故调查和处理；

⑨ 做好环境保护知识的宣传工作和环保技能培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施；

⑩ 配合当地或上级环保主管部门，认真贯彻落实国家有关环保法规和行业主管部门的环保规定。

#### 9.1.3 施工期环境管理

施工期环境管理机构主要职能如下。

⑴ 对施工及监理队伍的要求

为减轻施工期对周围环境造成的影响，建设单位应要求施工单位在施工中做好施工组织计划、文明施工，应使施工期运输、材料堆存、施工机械的作业等做到有组织、有计划的合理进行。

⑵ 防止二次扬尘产生的管理措施

施工材料堆场设简易棚以减少二次扬尘。施工现场必须在其四周加设临时遮挡，以防二次扬尘向周围扩散。

运输沙石、渣土等易产生扬尘的物料，要求运输车辆必须采取遮盖措施，防止运输过程中发生遗撒或泄漏。

在施工场地内修筑相对固定的施工车辆进出道路，并应硬化路面，且经常洒水减少扬尘。施工结束后对施工场地要及时清理，做到工完料净场地清。

土建施工垃圾及生活垃圾都要做到及时填埋清理，施工现场留待回填的土方必须马上苫盖，减少粉尘无组织排放。

⑶ 施工期生产管理措施

安装工程的金属材料及产生的金属垃圾施工后应尽快回收归库或集中处理。

对产生强噪声的施工机械要合理安排施工时间，避免夜间产生强噪声，以减轻施工噪声对周围环境的影响。

#### 9.1.4 运营期环境管理

根据拟建工程的污染物排放特征，其产生的废气、废水以及除尘灰、边角废料等固体废物存在一定的污染隐患，一旦管理不善将可能出现污染事故，从而影响周围环境，因此，营运期的环境管理也十分重要。营运期应做好以下工作：

① 制定污染治理操作规程，记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行。

② 环保机构除执行各项有关环境保护工作的指令外，还应接受当地环境保护局的检查监督，组织环保监测及统计工作，配合上级部门对本企业环保项目进行检查验收，定期与不定期地上报各项管理工作的执行情况以及各项有关环境参数、污染源排放指标，建立污染源及厂区周围环境质量监测数据档案，定期编写环保简报，制定全厂环保年度计划和长远规划，为区域整体环境控制服务。

③ 确保污染治理措施执行“三同时”，检查、监督全厂环保设施的正常高效运行，使各项治理设施达到设计要求。

④ 拟建工程对废气采取了技术可行的治理措施，满足达标排放；生产废水经处理后回用或排放；各种固体废物外售或由厂家回收，严格对堆场进行管理。

⑤ 加强环保知识宣传教育，提高职工环境意识，把环境意识贯彻到企业各车间班组及每个职工的日常生产、生活中；推广治理方面的先进技术。

⑥ 贯彻执行环境保护法规和标准。

⑦ 组织制定厂级和各车间的环境保护管理的规章制度并监督执行。

⑧ 制定并组织实施各项环境保护的规划和计划。

⑨ 领导和组织环境监测工作。

#### 9.2 污染物排放清单

对本项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放污染物种类、排放浓度和总量指标以及执行的环境标准等信息汇总如下，为后续的排污许可证制度奠定了基础。建设单位在后续的运行中，应定期向社会公开日常污染物治理措施、污染物排放量、突发环境事故、采取的应急措施以及事故造成的影响等相关信息。

#### 9.2.1 污染物排放及环保措施清单

项目大气污染物主要有熔铝炉烟气、合金炉烟气、保温炉烟气、渣处理粉尘、氟铝酸钾处理炉烟气、轧制油雾、混料粉尘以及高钛铁车间破碎粉尘、筛分混料粉尘、落料粉尘、焊接烟尘。所有产尘环节均设有布袋收尘装置；含烟尘、酸性气体的废气先经布袋收尘，再经碱液捕捉酸性气体后20m高排气筒排放；轧制油雾经油雾净化器处理后20m高排气筒排放。

本工程外排生产废水主要为净循环系统排水、碱液喷淋废水及生活污水。净循环水系统排水属较清洁排水，水质满足《污水综合排放标准（GB8978-1996）》三级标准，除部分作为浊循环水系统的补水外，其余经市政管网排入偃师市第一污水处理厂进一步处理后排入伊洛河；碱液喷淋水循环使用，定期中和沉淀处理后排入厂区市政污水管网；生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准要求，经市政管网排入偃师市第一污水处理厂进一步处理后排入伊洛河 。

通过对各类固废采取综合利用或妥善处置等措施，即回收了资源，又避免了固废堆存所带来的环境问题。

污染物排放及采取的环保措施清单见下表。

表9-1                          本项目采取的环保措施清单

| 类别 | 产 污 环 节 | 主 要 污 染 物 | 治 理 措 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 铝钛硼线杆车间（一） | 无组织 | 烟粉尘 | 车间通风 |
|  |  | 渣处理粉尘 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 1根20m高排气筒 |
|  |  | 扎制油雾 | 非甲烷总烃 | 油雾净化器 |  |
|  |  | 混料粉尘 | 粉尘 | 布袋除尘器 |  |
|  |  | 熔铝炉烟气 | 烟尘、SO2、NOx、HCl | 布袋除尘器 | 碱液淋洗 |  |
|  |  | 氟铝酸钾处理炉烟气 | 烟尘、氟化物 |  |  |  |
|  |  | 合金炉烟气 | 烟尘、氟化物 | 布袋除尘器 |  |  |
|  |  | 保温炉烟气 | 烟尘、氟化物、氯化氢 | 布袋除尘器 |  |  |
|  | 铝钛硼线杆车间（二） | 熔铝炉烟气 | 烟尘SO2、NOx、HCl | 布袋除尘器 | 碱液淋洗 |  |
|  |  | 氟铝酸钾处理炉烟气 | 烟尘、氟化物 |  |  |  |
|  |  | 合金炉烟气 | 烟尘、氟化物 | 布袋除尘器 |  |  |
|  |  | 保温炉烟气 | 烟尘、氟化物、氯化氢 | 布袋除尘器 |  |  |
|  |  | 渣处理粉尘 | 粉尘 | 布袋除尘器 |  |
|  |  | 扎制油雾 | 非甲烷总烃 | 油雾净化器 |  |
|  |  | 混料粉尘 | 粉尘 | 布袋除尘器 |  |
|  |  | 无组织 | 烟粉尘 | 车间通风 |
|  | 铝中间合金车间 | 熔铝炉烟气 | 烟尘SO2、NOx、HCl | 布袋除尘器 | 碱液喷淋 | 1根20m高排气筒 |
|  |  | 氟铝酸钾处理炉烟气 | 烟尘、氟化物 |  |  |  |
|  |  | 合金炉烟气 | 烟尘、氟化物、氟化氢 | 布袋除尘器 |  |  |
|  |  | 保温炉烟气 | 烟尘、氟化物、氟化氢、氯化氢 | 布袋除尘器 |  |  |
|  |  | 渣处理粉尘 | 粉尘 | 布袋除尘器 |  |
|  |  | 扎制油雾 | 非甲烷总烃 | 油雾净化器 |  |
|  |  | 无组织 | 烟粉尘 | 车间通风 |
|  | 高钛铁车间 | 破碎粉尘 | 粉尘 | 布袋除尘器 | +1根20m高排气筒 |
|  |  | 筛分混料粉尘 | 粉尘 | 布袋除尘器 |  |
|  |  | 落料粉尘 | 粉尘 | 布袋除尘器 |  |
|  |  | 焊接烟尘 | 粉尘 | 布袋除尘器 |  |
| 废水 | 生产 废水 | 净循环水系统 | SS、COD | 部分用于浊循环系统补水，其余外排 |
|  |  | 碱液喷淋水 | pH、氟化物，SS | 混合反应、絮凝沉淀后排入厂区市政管网 |
|  |  | 浊循环水系统 | SS、COD、石油类 | 经混凝、沉淀、过滤后返回浊循环系统 |
|  | 生活污水 | 生活设施生活污水 | SS、COD | 化粪池处理后（食堂废水隔油）排入市政污水管网 |
| 固废 | 熔铝炉、保温精炼炉 | 铝灰渣 | 外售综合利用 |
|  | 陶瓷过滤 | 废陶瓷过滤板 | 集中收集，由厂家回收 |
|  | 各车间布袋除尘器 | 除尘收灰 | 铝钛硼车间及中间合金车间收尘灰外售综合利用。高钛铁车间收尘灰可以返回生产系统。 |
|  | 各生产车间 | 边角废料 | 返回生产系统或外售综合利用 |
|  | 机修车间 | 废润滑油 | 危废库暂存，送有资质单位综合利用 |
|  | 浊循环水处理系统 | 果壳除油废料 |  |
|  | 乳化液过滤废纸 | 乳化液循环过滤系统 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 定期由工业园区环卫部门统一处置 |
| 噪声 | 空压机 | 噪声 | 置于单独房间，吸声消声，安装消音器，基础减振 |
|  | 风 机 | 噪声 | 安装消声器、基础减振 |
|  | 水泵 | 噪声 | 消声、室内、基础减振 |
|  | 连铸连轧机、颚式破碎机、细碎机、球磨机、振动筛 | 噪声 | 基础减振、车间隔声、距离衰减 |

表9-2                本项目污染物种类、排放情况及执行标准一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物排放情况 | 排气量Nm3/h | 排气筒h/φ（m） | 排放标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 因子 | 浓度mg/m3 | 速率(kg/h)* | 排放量 (t/a) # |  |  | 浓度 mg/Nm3 | 速率 kg/h |  |
| 1 | 铝钛硼线杆车间排气筒 | 烟（粉）尘 | 12 | 1.16 | 5.028 | 96000 | 20/1.5 | 40 | / | 是 |
|  |  | NOx | 12 | 1.16 | 7.8582 |  |  | 400 | / | 是 |
|  |  | SO2 | 0.7 | 0.0704 | 0.48 |  |  | 200 | / | 是 |
|  |  | HCl | 0.8 | 0.078 | 0.5304 |  |  | 30 | / | 是 |
|  |  | 氟化物 | 0.5 | 0.0432 | 0.2938 |  |  | 3.0 | / | 是 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.1 | 0.2 | 1.36 |  |  | 120 | 17 | 是 |
| 2 | 铝中间合金车间排气筒 | 烟（粉） 尘 | 12 | 0.48 | 2.484 | 43000 | 20/1.0 | 40 | / | 是 |
|  |  | NOx | 13 | 0.58 | 3.9291 |  |  | 400 | / | 是 |
|  |  | SO2 | 0.8 | 0.0352 | 0.24 |  |  | 200 | / | 是 |
|  |  | HCl | 0.9 | 0.039 | 0.2652 |  |  | 30 | / | 是 |
|  |  | 氟化物 | 0.5 | 0.0216 | 0.1469 |  |  | 3.0 | / | 是 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.3 | 0.1 | 0.68 |  |  | 120 | 17 | 是 |
| 3 | 高钛铁车间排气筒 | 粉尘 | 15.5 | 0.93 | 6.324 | 60000 | 20/1.2 | 120 | 17 | 是 |
| 备注： *：最大排放速率，#：年平均排放量。 |

| 二、固体废物 |
| --- |
| 固体废物种类 | 性质 | 产生量(t/a) | 排放量 |
| 废陶瓷过滤板 | 一般固废 | 6.0 | 0 |
| 除尘收灰 |  | 1700 |  |
| 废边角料 |  | 1507 |  |
| 生活垃圾 |  | 90 |  |
| 废机油 | 危险废物 | 危废HW08 | 1.0 |  |
| 果壳除油废料 |  | 危废HW08 | 1.0 |  |
| 废乳化液 |  | 危废HW09 | 16 |  |
| 乳化液过滤废纸 |  | 危废HW08 | 0.5 |  |
| 铝灰渣 | 危险废物（疑是） | 疑是危废HW48 | 2250 |  |
| 三、噪声 |
| 主要设备 | 噪声值 | 降噪后效果 | 排放标准 |
| 空压机 | 85～92 | 70～75 | 3类：昼间 65 dB（A）夜间 55 dB（A） |
| 水泵 | 85～92 | 75～80 |  |
| 风 机 | 85～92 | 75～80 |  |
| 连铸连轧机、颚式破碎机、细碎机、球磨机、振动筛 | 80～90 | 70～75 |  |
| 四、废水 |
| 项目 | 水量 （m3/d） | pH | SS | COD | NH3-N | 氟化物 |
| 循环冷却水 | 340 | 6-9 | 40 | 40 | / | / |
| 碱液淋洗废水（中和沉淀、混凝絮凝后） | 0.67 | 6-9 | 40 | / | / | 7.3 |
| 生活污水（化粪池处理后） | 28.8 | 6-9 | 200 | 280 | 30 | / |
| 厂区总排口水质 | 369.47 | 6-9 | 52.5 | 58.6 | 2.3 | 0.01 |
| 排放量（t/a） | 110841 | / | 5.8192 | 6.4953 | 0.2592 | 0.0015 |
| GB8978-1996 | / | 6-9 | 400 | 500 | / | 20 |
| 偃师市污水处理厂进水水质要求 | / | 6-9 | 160 | 350 | 45 | / |
| 达标分析 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

#### 9.2.2 环境风险防范措施清单

本工程事故应急设施一览表见下表。

表9-3           本工程主要事故应急措施一览表

| 事故工段 | 事故 类型 | 应急措施 | 应急设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气相关设备 | 火灾 爆炸 | 天然气调压站为独立站房，露天布置，四周设栏杆围护，设超限报警装置及安全放散设施，泄爆设施按规范设防 | 超限报警装置 |
| 危废 暂存间 | 泄漏 | 危废暂存点设置围堰，围堰内壁及地面采取防渗处理。 | 设置围堰，围堰内壁及地面采取防渗处理 |
| 全厂 | 泄漏 火灾爆炸 | 全厂设消防水系统 | 厂区消防系统 |
|  |  |  | 安全教育培训、事故应急演练 |

### 9.2.3 社会公开信息

建设单位在后续的运行中，应定期向社会公开日常污染物治理措施、污染物排放量、突发环境事故、采取的应急措施以及事故造成的影响、企业常规监测计划以及监测数据等相关信息。

另外，若原辅材料、生产工艺、生产规模、污染防治措施等发生变化时，应及时按照相关规定进行环保手续的补办，并向社会告知相关信息。

#### 9.3环境监测计划

环境监测是控制环境污染、研究环境污染的重要手段之一，根据大量的监测数据不仅可以研究污染物的来源、分布及变化情况，而且可以对环境污染趋势做出预测，确定并提出环境污染物的控制对象，达到改善环境、造福人类的目的。工程不设环境监测站，环境监测任务委托当地有资质的环境监测部门承担，公司环境管理机构负责配合、协调当地环境监测站完成监测任务。

#### 9.3.1 施工期监测

本工程在施工期间对周围环境的主要影响有施工噪声、施工扬尘等。施工期监测计划见下表。

表9-4                   施工期监测计划

| 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间及频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 施工场地 | 等效声级 Leq | 一季度一次，每次一天， 昼、夜各一次 | GB12523-2011 GB3096–2008 |
| 环境空气 | 施工区 | TSP | 一季度一次，每次连续 监测二天 | GB3095–2012 |

#### 9.3.2 营运期监测

#### 9.3.2.1 运营期监测计划

建设项目在营运期须对生产中产生的废水、废气、噪声等进行监测，根据工程具体排污情况，污染源监测计划列于下表中，监测分析方法按照国家有关技术标准和规范进行。

表9-5                  运营期监测计划

| 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间及频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 铝钛硼线杆车间（一） | 渣处理粉尘布袋除尘器进、出口 | 废气量、粉尘 | 2次/a、2天/次 |
|  |  | 扎制油雾净化器进、出口 | 废气量、非甲烷总烃 | 2次/a、2天/次 |
|  |  | 混料粉尘布袋除尘器进、出口 | 废气量、粉尘 | 2次/a、2天/次 |
|  |  | 熔铝炉烟气、氟铝酸钾处理炉烟气、合金炉烟气、保温炉烟气喷淋设施出口 | 废气量、烟尘、SO2、NOx、氟化物、氯化氢 | 2次/a、2天/次 |
|  | 铝钛硼线杆车间（二） | 渣处理粉尘布袋除尘器进、出口 | 废气量、粉尘 | 2次/a、2天/次 |
|  |  | 扎制油雾净化器进、出口 | 废气量、非甲烷总烃 | 2次/a、2天/次 |
|  |  | 混料粉尘布袋除尘器进、出口 | 废气量、粉尘 | 2次/a、2天/次 |
|  |  | 熔铝炉烟气、氟铝酸钾处理炉烟气、合金炉烟气、保温炉烟气喷淋设施出口 | 废气量、烟尘、SO2、NOx、氟化物、氯化氢 | 2次/a、2天/次 |
|  | 铝中间合金车间 | 渣处理粉尘布袋除尘器进、出口 | 废气量、粉尘 | 2次/a、2天/次 |
|  |  | 扎制油雾净化器进、出口 | 废气量、非甲烷总烃 | 2次/a、2天/次 |
|  |  | 熔铝炉烟气、氟铝酸钾处理炉烟气、合金炉烟气、保温炉烟气喷淋设施出口 | 废气量、烟尘、SO2、NOx、氟化物、氯化氢 | 2次/a、2天/次 |
|  | 高钛铁包芯线车间 | 破碎粉尘处理系统进、出口 | 废气量、粉尘 | 2次/a、2天/次 |
|  |  | 筛分混料粉尘处理系统进、出口 | 废气量、粉尘 | 2次/a、2天/次 |
|  |  | 落料粉尘处理系统进、出口 | 废气量、粉尘 | 2次/a、2天/次 |
|  |  | 焊接烟尘处理系统进、出口 | 废气量、粉尘 | 2次/a、2天/次 |
|  | 铝钛硼线杆车间排气筒 | 排气筒出口 | 废气量、烟尘、SO2、NOx、氟化物、氯化氢 | 2次/a、2天/次 |
|  | 铝中间合金车间排气筒 | 排气筒出口 | 废气量、烟尘、SO2、NOx、氟化物、氯化氢 | 2次/a、2天/次 |
|  | 包芯线车间排气筒 | 排气筒出口 | 废气量、粉尘 | 2次/a、2天/次 |
| 废水 | 碱液喷淋废水处理站进、出口 | pH、氟化物、氯化物 | 1次/月， 1天/次 |
|  | 厂区总排口 | 流量、pH、COD、氨氮、氟化物、氯化物、SS |  |
| 环境空气 | 厂界 | 颗粒物 | 一季度一次，每次连续监测3～5天 |
| 地下水 | 厂区上、下游水井 | pH、氟化物 | 每半年监测1次，每次连续2天 |
| 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 每年2次（每次昼、夜各1次） |

#### 9.3.2.2应急监测计划

当企业发生非正常工况或污染防治设施运行不正常时，处理不达标的污染物排放可能对环境产生严重的污染，环境监测中心应对该情况下可能产生的污染源及时分析，立即监测，以便采取应急措施，将产生的环境影响控制在最小程度。应急监测计划见下表。

表 9-6               应急监测计划表

| 序号 | 事故类型 | 监测位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产运行初期，开停车 | 各除尘设施进出口 | 烟尘 |
|  |  | 碱液喷淋系统出口 | 烟尘、SO2、NOx、氟化物、氯化氢 |

#### 9.3.2.3 运营期监测要求

⑴ 根据《大气污染物综合排放标准》及《固定大气污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》的要求，大气污染源治理设施前、后分别设置监测孔进行监测。

⑵ 根据《环境保护图形标志—排放口（源）》的要求，在废气排放口和噪声排放源设置环境保护图形标志，便于污染源的监督工作。

⑶ 污染源监测严格按照国家有关标准和技术规范进行。

⑷ 其它：按当地环保部门的规范和要求进行监测。

⑸ 出现事故排放时应根据具体情况增加监测次数，并及时上报环保主管部门。

#### 9.3.3验收监测

#### 9.3.3.1验收监测计划

工程在竣工验收时应对以下污染源位置进行监测，详见下表。

表9-7                 验收监测计划

| 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 铝钛硼线杆车间（一） | 渣处理粉尘布袋除尘器进、出口 | 废气量、粉尘 | 《大气污染物综合排放排放标准》（GB16297-1996） 二级 |
|  |  | 扎制油雾净化器进、出口 | 废气量、非甲烷总烃 |  |
|  |  | 混料粉尘布袋除尘器进、出口 | 废气量、粉尘 |  |
|  |  | 熔铝炉烟气、氟铝酸钾处理炉烟气、合金炉烟气、保温炉烟气喷淋设施出口 | 废气量、烟尘、SO2、NOx、氟化物、氯化氢 | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015 |
|  | 铝钛硼线杆车间（二） | 渣处理粉尘布袋除尘器进、出口 | 废气量、粉尘 | 《大气污染物综合排放排放标准》（GB16297-1996） 二级 |
|  |  | 扎制油雾净化器进、出口 | 废气量、非甲烷总烃 |  |
|  |  | 混料粉尘布袋除尘器进、出口 | 废气量、粉尘 |  |
|  |  | 熔铝炉烟气、氟铝酸钾处理炉烟气、合金炉烟气、保温炉烟气喷淋设施出口 | 废气量、烟尘、SO2、NOx、氟化物、氯化氢 | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015 |
|  | 铝中间合金车间 | 渣处理粉尘布袋除尘器进、出口 | 废气量、粉尘 | 《大气污染物综合排放排放标准》（GB16297-1996） 二级 |
|  |  | 扎制油雾净化器进、出口 | 废气量、非甲烷总烃 |  |
|  |  | 熔铝炉烟气、氟铝酸钾处理炉烟气、合金炉烟气、保温炉烟气喷淋设施出口 | 废气量、烟尘、SO2、NOx、氟化物、氯化氢 | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015 |
|  | 高钛铁包芯线车间 | 破碎粉尘处理系统进、出口 | 废气量、粉尘 | 《大气污染物综合排放排放标准》（GB16297-1996） 二级 |
|  |  | 筛分混料粉尘处理系统进、出口 | 废气量、粉尘 |  |
|  |  | 落料粉尘处理系统进、出口 | 废气量、粉尘 |  |
|  |  | 焊接烟尘处理系统进、出口 | 废气量、粉尘 |  |
|  | 铝钛硼线杆车间排气筒 | 排气筒出口 | 废气量、烟尘、SO2、NOx、氟化物、氯化氢 | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015 |
|  | 铝中间合金车间排气筒 | 排气筒出口 | 废气量、烟尘、SO2、NOx、氟化物、氯化氢 |  |
|  | 包芯线车间排气筒 | 排气筒出口 | 废气量、粉尘 | 《大气污染物综合排放排放标准》（GB16297-1996） 二级 |
| 废水 | 碱液喷淋废水处理站进、出口 | pH、氟化物、氯化物 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 厂区总排口 | 流量、pH、COD、氨氮、氟化物、氯化物、SS |  |
| 环境空气 | 厂界 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放排放标准》（GB16297-1996） |
| 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |

#### 9.3.3.2验收监测要求

⑴ 根据《大气污染物综合排放标准》及《固定大气污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》的要求，污染物净化设施前、后分别设置监测孔进行监测；

⑵ 根据《环境保护图形标志—排放口（源）》的要求，在污水排放口、废气排放口和噪声排放源设置环境保护图形标志，便于污染源的监督工作；

⑶ 污染源监测严格按照国家有关标准和技术规范进行；

⑷ 其它：按当地环保部门的规范和要求进行监测；

⑸ 出现事故排放时应根据具体情况增加监测次数，并及时上报环保管理部门。

## 9.4 排放口规范

排放口规范化整治的目的是为了促进排污单位加强经营管理和污染治理，使环境管理部门更好地履行“三查、二调、一收费”的职责，逐步实现污染物排放的科学化、定量化管理。

公司应按照《环境保护图形标志》（GB15562.1/15562.2-1995）中规定的图形，对各废水、废气等排放口（源）设置警示标志牌，以便于对污染源的监督管理工作。

项目各排放口规范设置具体内容如下：

⑴ 污水排放口

总排放口要按照《污染源监测技术规范》设置流量、COD在线监测装置，并采用明管明渠排放，排放口应高出地面。

⑵ 废气排放口

有组织排放的废气应设置采样口，采样口的设置应符合《排放口规范化整治技术要求》、《污染源监测技术规范》等要求并便于采样监测。

⑶ 固体废物贮存场

一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地，并采取防止二次扬尘的防护措施。

有毒有害固体废物等危险废物，必须设置专用堆放场地，按三防要求进行设置。

⑷ 排放口立标要求

排污单位应按照《环境保护图形标志》（GB15562.1/15562.2-1995）中规定的图形，对各废水、噪声、固体废物等排放口（源）设置明显排放口标志牌，以便于对污染源的监督管理工作。

一般性污染物排放口（源）或固体废物贮存、处置场，设置提示性环境保护图形标志牌。

排放剧毒及对人体有严重危害物质的排放口（源）或危险废物贮存、处置场，设置警告性环境保护图形标志牌。

⑸ 排放口建档要求

排污单位均需使用由原国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排放口标志登记证》，并按要求认真填写有关内容。

排放口标志牌图形标志见表9-8。

表9-8             项目固体废物警示标志牌图形标志

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 污水 排放口 | 表示污水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气 排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声 排放口 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 5 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

## 9.5 环境监督

⑴洛阳市环保局负责对项目环境保护工作实施监督管理，审查建设项目环境影响报告书，监督环境管理计划的实施及环保设施的竣工验收，确认项目执行的环境管理法规和标准，指导偃师市环保局对项目施工期、营运期进行环境监督和管理。

⑵偃师市环保局接受市环保局工作指导，监督建设单位实施环境管理计划，执行有关环境管理法规、标准，协调各部门之间关系，做好环境保护工作，负责对项目环保设施的施工、竣工和运行情况监督和检查。

# Comments

？

石油类