工作原理

宏强OPT完美脉冲E光美容仪器HONKON-S3C是集蓝宝石接触式冷却技术、完美脉冲IPL技术和真正正弦波RF射频技术为一体的智能化非剥脱性的皮肤重建系统。完美脉冲全能光学针对不同的皮肤类型和不同患者的皮肤问题，开发出智能的完美脉冲全能光学系列。

完美脉冲IPL技术治疗时患者的疼痛感明显减轻;表皮烧伤情况大幅度的减少治疗安全性明显提高;对操作师的要求也明显降低。

真正正弦波RF射频技术杜绝术中电击患者的出现，局部烫伤情况几乎没有可能发生，不在使用不锈钢腹肌板。

产品特色

HONKON独有的完美脉冲技术，保障了每个脉冲能量的均一性，消除了首脉冲的高能量峰值，子脉冲能量的逐个衰减，形成均匀的"完美脉冲波形"；

1次OPT技术IPL治疗相当于普通IPL设备的3—5次的治疗效果，每个脉冲能量均匀一致，避免了普通IPL子脉冲能量衰减，提高了每个脉冲的临床治疗的有效性；

消除首脉冲的高能量峰，杜绝了普通IPL所造成的烫伤、起泡的风险，安全性明显提高；

完美脉冲的首脉冲能量减轻了对表皮的灼伤作用，极大地减少了对神经末梢的刺激，治疗时几乎无痛；

与韩国合作开发2.64M正弦波射频电源，使其成为一款真正的冰点电波拉皮设备。

作用和功效

祛斑：减淡雀斑、老年斑、铅汞中毒等部分色素性疾病；

脱毛：对腋下、四肢、唇部等部位的全身脱毛；

嫩肤：面部细小皱纹、面部皮肤粗糙、毛孔粗大、瘢痕、想改变皮肤质地，让皮肤弹性更好，皮肤更光滑；

祛痘：治疗I、II、III型痤疮；

红血丝：酒齄鼻、红血丝等。

性能参数

| 治疗手具：F+E+，F+E，RW-V治疗手具 | 首脉宽：0.1-25.0ms可调，步进0.1个ms |
| --- | --- |
| 能量密度：20-50J/cm2 | 首脉间隔：0.1-20.0ms可调，步进0.1个ms |
| 冷却方式：半导体冷却+风冷+水冷 | 子脉宽：0.1-10.0ms，步进0.1ms |
| 光斑面积：60mm×15mm，40mm×8mm | 子脉间隔：0.1-20.0ms，步进0.1ms |
| 放电间隔：1-5s连续可调，步进1s脉宽间隔:≤120ms | 电源系统：带OPT技术电源 |
| 脉冲个数：1-5，步进1S | RF频率：2.64MHz |
| 输入功率：≤1200W | RF RF持续时间：0.1S-20.0S |
| 总脉宽：≤50ms | RF间隔时间：0.1S-20.0S |
| 总脉间隔：≤120ms | RF功率：≤50w |
| 供电方式：AC 220V±10% 50HZ | 单极治疗头：￠15mm、￠25mm、￠45mm |
| AC 110V±10% 60HZ | 双极治疗头：￠25mm、￠45mm |

日常保养

仪器安装和使用的环境要求清洁、低尘、温度10℃-35℃，避免强磁场干扰。

选择通风良好的位置，不可置放在散热器、热通风管道等热源附近或会发生机械振动的地方。

仪器在注水完毕后需反复开关仪器 3-5 次保障水充分循环，如选择制冷待治疗头变凉后方可使用。